附件

《国际散装运输液化气体船舶构造和设备规则》的修正案

第1章
总  则

1.3		定义

1	在第1.3.2款中，将“《安全公约》 1983年修正案第II-2/3.3条”改为“《安全公约》 第II-2/3.2条”。

2	第1.3.34款由以下新的1.3.34款取代：

“1.3.34   ‘《安全公约》’系指经修正的《1974年国际海上人命安全公约》。”

第3章
船舶布置

3.3		货泵房和货物压缩机房

3	在第3.3.1.1款中, 将“《安全公约》 1983年修正案第II-2/58条”改为“《安全公约》 第II-2/9.2.4条”。

第11章
防火和灭火

11.1		消防安全要求

- 在第11.1.1款中, 将“《安全公约》 1983年修正案的第II-2章”改为“《安全公约》 第II-2章”并将第.1至.3项改为以下新的各项：

“.1		第4.5.1.6和第4.5.10条不适用；

.2	适用于货船的第10.2条、以及第10.4和10.5条应适用，因其适用于2,000总吨及以上的液货船；

.3	第10.5.6条应适用于2,000总吨及以上的船舶；

.4	有关液货船的《安全公约》 第II-2章的以下条款不适用，并按如下细节由《规则》的章节取而代之：

条款						代以

第10.10条                   第11.6条

第4.5.1.1和4.5.1.2条			第3章

第4.5.5和10.8条				第11.3和11.4条

第10.9条						第11.5条

.5	第13.3.4和13.4.3条应适用于500总吨及以上的船舶。”

11.2		主消防水设备

5	在第11.2.1款中，将“《安全公约》 1983年修正案第II-2/4和II-2/7条”改为“《安全公约》 第II/2/10.2、10.4 和 10.5条”，将“第4.2.1和4.4.1条”改为“第II-2/10.2.2.4.1和10.2.1.3条”，并将“第4.4.2条”改为“第II-2/10.2.1.6条”。

6	在第11.2.2款中，将“《安全公约》 1983年修正案第II-2/4.5.1条和II-2/4.8条，具有长度不超过33米的水龙带”改为“《安全公约》 第II-2/10.2.1.5.1和II-2/10.2.3.3条，具有第II-2/10.2.3.1.1条规定长度的水龙带”。

11.5		货物压缩机和泵房

7	在第11.5.1款中，将“经修正的《1974年安全公约》第II-2/5.1和 .2条”改为“《安全公约》第 II-2/10.9.1.1条”，将“《安全公约》 1983年修正案第II-2/5.1.6条”改为“《安全公约》第II-2/10.9.1.1.1条”。

8	在第11.6款中，将标题中的“Firemen’s”(“消防员的”)改为“Fire-fighter’s” (“消防员的”)。

9	在第11.6.1款中，将“Firemen’s”(“消防员的”)改为“Fire-fighter’s” (“消防员的”)，并将“《安全公约》 1983年修正案第II-2/17条”改为“《安全公约》 第II-2/10.10条”。

第12章
货物区域内的机械通风

10	将标题后的文字“本章要求应替代《安全公约》1983年修正案第II-2/59.3条”改为“本章要求应替代《安全公约》第II-2/4.5.2.6和4.5.4条”。

第19章
最低要求概要

11	将以下产品添加到第19章的表中：

| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 联合国 编号 | 船舶 类型 | 需要C类独立液货舱 | 货舱内蒸气处所控制 | 蒸气 探测 | 测量 | 医疗急救指南编号 | 特殊 要求 |
| 二甲醚 | - | 2G/2PG | - | - | F+T | C | - |  |
| 二氧化碳 | - | 3G | 是 | - | - | C | - |  |

***