对经修正的1974年国际海上人命安全公约的修正案

II-1章
构造－结构，分仓和稳性，机电装置

A部分
总则

规定1－定义

1	在现有的第26段后增加新的第27段如下：

“27	2008完整稳性规则系指以第MSC.267(85)决议通过的2008年国际完整稳性规则，该规则包括引言，A部分(其规定须按照强制性对待)和B部分(其规定须按照建议性对待)，条件是：

.1	对该规则引言和A部分的修正按照适用于公约附则(公约第I章的规定除外)的修正程序的现公约第VIII条予以通过和生效，并且

.2	对该规则B部分的修正由海上安全委员会按照其议事程序通过。”

B-1部分
稳性

规定5－完整稳性资料

2	在该条规定的现在标题中，”资料”一词被删除。

3	在第1段中，在现有的句子后增加新句如下：

“除现有本条规定的任何其他适用要求外，2010年7月1日及以后建造的长度为24米及以上的船舶作为最低要求须符合2008年完整稳性规则A部分的要求。”

II-2章
构造－消防，探火和灭火

A部分
总则

规定1－适用

4	增加新的第23段如下：

“2.3	2002年7月1日及之后并2010年7月1日之前建造的船舶须符合第MSC.99(73)号决议所通过的第9条规定的第7.1.1，7.4.4.2，7.4.4.3和7.5.2.1.2段的要求。”

C部分
灭火

规定9－抑制火势

5	将4.1.1.2段的最后一句话移至一个新的单独的4.1.1.3段，并将之后的现有段落相应重新编号。

6	将下列文字加在4.1.1.2段的尾部：

“在2010年7月1日或之后安装的，已获核准的门槛并非门框一部分的门，其门下间隙须不超过12mm。门下须装设不燃门槛，地板敷料不得延续至关闭的门之下。”

7	将下列文字加在4.1.2.1段的尾部：

“在2010年7月1日或之后安装的，已获核准的门槛并非门框一部分的门，其门下间隙须不超过25mm。”

8	在4.2.1段中，将下列文字加在第一句之后：

“在2010年7月1日或之后安装的，已获核准的门槛并非门框一部分的“A”类门，其门下间隙须不超过12 mm，并且门下须装设不燃门槛，地板敷料不得延续至关闭的门之下。在2010年7月1日或之后安装的，已获核准的门槛并非门框一部分的“B”类门，其门下间隙不得超过25 mm。”

9	在7.1.1段的第一和第二句中，将“不燃”一词换成“钢制或同等的”字样。

10	在7.1.1.1段的开始，加入“按照7.1.1.2段”，并将“材料”一词之前的”“一”换成“任何”。

11	将下列新的7.1.1.2段加在原7.1.1.1段之后，之后的现有段落相应重新编号：

“.2	在2010年7月1日或之后建造的船舶，其导管须用耐热不燃材料制成，其内外面可贴有具有低火焰传播特性的薄膜，并且，在每一种情况下，其所用厚度的表面面积的热值**不超过45 MJ/m2；”

______________

**	参阅国际标准化组织所出版的建议，特别是出版物ISO 1716：2002，潜热能的确定。

12	在7.4.4.2段中，将“不燃”一词替换为“钢制或同等的”。

13	在7.4.4.3段中，将“不燃”一词替换为“钢制或同等的”。

14	在7.4.4.3.1段的开始，加入“按照7.4.4.3.2段”，并将“材料”一词之前的“一”换成“任何”字样。

15	将下列新的7.4.4.3.2段加在原7.4.4.3.1段之后，并将之后的现有段落重新编号：

“.3.2	在2010年7月1日或之后建造的船舶，其导管须用耐热不燃材料制成，其内外面可贴有具有低火焰传播特性的薄膜，并且，在每一种情况下，其所用厚度的表面面积的热值*不超过45 MJ/m2；”

______________

*	参阅国际标准化组织所出版的建议，特别是出版物ISO 1716：2002，潜热能的确定。

16	在7.5.2.1.2段末尾，加入下列文字“及，另外，导管上端的一个挡火板”。

规定10－救火

17	将下列新的10.2.6 段加在现有10.2.5段之后：

“10.2.6	在2010年7月1日及之后建造的载客超过36人以上的客船须在适当位置设有无沾染完全再充装呼吸气瓶的装置。再充装装置须是：

.1	由主配电盘和应急配电盘供电的，或独立驱动的呼吸气体压缩机，其最小容量为每具所要求的呼吸器60 l/分钟，但不超过420 l/分钟；或

.2	压力适于再充装船用呼吸器的独立式高压存储系统，其容量为每具所要求的呼吸器至少1,200 l，但不超过50,000 l的自由空气。”