附件9

收费用电动栏杆产品质量行业监督抽查实施规范

（试行）

# 1  范围

# 本规范适用于交通运输部收费用电动栏杆产品质量监督抽查，地方交通运输主管部门组织的监督抽查可参照执行。本规范内容包括术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检、复查、附则及附录。

# 2  术语和定义

# 下列术语和定义适用于本规范。

# 2.1复检

# 对检验结果有异议时，为了验证检验结果的有效性，重新进行试验。

# 2.2复查

# 发现的问题处理后，重新进行的抽查行为。

# 3  检验依据

# 下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本规范。

# GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验A：低温(GB/T 2423.1-2008，IEC 60068-2-1：2007，IDT)

# GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验B：高温(GB/T 2423.2-2008，IEC 60068-2-2：2007，IDT)

# GB/T 2423.3  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Cab：恒定湿热试验方法(GB/T 2423.3-2006，IEC 60068-2-78：2001，IDT)

# GB/T 2423.10  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Fc：振动(正弦)(GB/T 2423．10-2008，IEC 60068-2-6：1995，IDT)

# GB/T 2423.17  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Ka：盐雾(GB/T 2423.17-2008，IEC 60068-2-11：1981，IDT)

# GB/T 2423.22  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法试验N：温度变化(GB/T 2423.22-2002，IEC 60068-2-14：1984，IDT)

# GB 4208  外壳防护等级(IP代码)(GB 4208--2008，IEC 60529：2001，IDT)

# GB/T 17626.2  电磁兼容  试验和测量技术  静电放电抗扰度试验(GB/T 17626.2-2006，IEC 61000-4-2：2001，IDT)

# GB/T 17626.3  电磁兼容  试验和测量技术  射频电磁场辐射抗扰度试验GB/T 17626.3-2006，IEC 61000-4-3：2002，IDT)

# GB/T 17626.4  电磁兼容  试验和测量技术  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 17626.4-2008，IEC 61000-4-4：2004，IDT)

# GB/T 24973  收费用电动栏杆

# JT/T 495  公路交通安全设施质量检验抽样方法

# 交科技发[2012]32号  交通运输产品质量行业监督抽查管理办法（试行）

# 4  抽样

# 4.1抽样型号或规格

# 抽样产品应是GB/T 24973标准中规定的规格型号。

# 4.2抽样方法、基数及数量

# 4.2.1抽样方法

# 在工程现场、生产企业或经销企业随机抽取同一生产企业一年内生产的产品，抽查的产品应具有生产企业的质量检验合格证明。抽样人员不应少于2人。

# 4.2.2抽样基数和数量

- 抽样基数大于等于3套，抽样1套；

- 对于抽出的样品按批进行唯一性编号。

# 4.3样品处置

# 4.3.1抽取的样品在抽样现场立即封样，封样时应有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品应由检验机构的抽样人员负责携带或寄送。

# 4.3.2在抽样和样品接收时，应对关键过程进行拍照，以保证对该过程的追溯性。

# 4.4抽样单

# 4.4.1抽样后，抽样人员应按《交通运输产品质量行业监督抽查管理办法（试行）》的规定填写抽样单。抽样单中的企业名称、规格型号、生产日期或批号、抽样基数、抽样数量、抽样日期、抽样地点、生产许可证（制造特许证）和认证证书等内容应逐项填写清楚。企业需要特别陈述的情况，在抽样单中予以说明。

# 4.4.2在生产企业或经销企业内抽样时，抽样单应由抽样人员和被抽查企业人员共同签字确认，并加盖被抽查企业公章。抽样单一式三份，检验机构和被抽查企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。

# 4.4.3工程现场抽样应有检验机构、省级交通运输主管部门、工程建设单位、监理单位、施工单位、被抽查生产企业或经销企业的有关人员参加，抽样并确认后，在抽样单上签字。抽样单一式六份，检验机构、省级交通运输主管部门、建设单位、施工单位和被抽查生产企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。生产企业人员不在工程现场时，由经销企业或施工单位人员将抽样单转交生产企业。

# 5  检验要求

# 5.1检验项目

# 检验项目见表1。

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 24973 |
| 2 | 产品标识 |  |
| 3 | 起落时间 |  |
| 4 | 终点位置 |  |
| 5 | 防撞要求 |  |
| 6 | 故障处理 |  |
| 7 | 电气安全性能 | 绝缘电阻 |  |
|  |  | 介电强度 |  |
|  |  | 接触电阻 |  |
|  |  | 电源适应性 |  |
|  |  | 机箱防护等级 |  |
| 8 | 噪声 |  |
| 9 | 环境适应性能 |  |
| 10 | 电磁兼容性 |  |

# 5.2检测方法

# 5.2.1外观质量

# 目测和手感法检查。

# 5.2.2产品标识

# 检查产品上是否有铭牌等固定耐久标识，标识上应清楚标明产品名称、型号规格、额定电源、生产日期及出厂编号等内容。

# 5.2.3起落时间

# 从栏杆的触发信号发出算起至栏杆下落至水平位置结束，用秒表检测起落杆总时间。

# 5.2.4终点位置

# 给电动栏杆通电，发出关闭指令，观察栏杆臂的关闭过程至水平关闭位置，发出打开指令，观察栏杆臂的打开过程直至垂直打开位置。

# 5.2.5防撞要求

# 给电动栏杆通电，发出关闭指令，栏杆臂至水平关闭位置后，给栏杆臂中部施加300N压力。

# 5.2.6故障处理

# 给电动栏杆通电，发出关闭指令，栏杆臂至水平关闭位置后，断开电源。

# 5.2.7电气安全性能

# 1）绝缘电阻：用精度1.0级，500V的兆欧表在电源接线端子与机壳之间测量；

# 2）介电强度：用精度1.0级的耐电压测试仪在接线端子与机壳之间测量；

# 3）接触电阻：用精度0.5级分辨力0.01Ω的接地电阻测量仪在机壳顶部金属部位与安全保护接地端子之间测量；

# 4）电源适应性：用自耦变压器或可调交流电源供电，测试电压分别为180V→200V→220V→240V→255V→230V→210V

# →180V。每调整到一档电压并稳定后，都分别开启和关闭电源开关，检查逻辑和功能是否正常；

5）机箱防护等级：试验按照GB 4208有关试验方法进行。

5.2.8噪声

噪声测试可采用普通声级计进行，采用A声级。测试应在环境噪声水平比样品和环境总噪声低10dB的条件下进行。环境噪声应当是在本标准确定的每个参考点上紧接在样品进行试验前和进行试验后进行测量，取其平均值。产品放置在周围空间3m内没有声音反射面的地方(除地板或地面之外)。正对样品外壳前面中心开始，从上看以顺时针方向围绕产品按每间隔1m取一个参考点，应当取不少于四个参考点。每个参考点离产品外壳的距离应为1m。传声话筒应置于参考点上离地面1.2m～1.5m高处，正对着设备的主噪声产生源，且距离测量人员身体0.5m以上。在每个参考点上测量一次噪声，取其平均值作为样品的噪声水平。

5.2.9环境适应性能

1）耐低温性能试验方法，按GB/T 2423.1规定进行，试验8h；

2）耐高温性能试验方法，按GB/T 2423.2规定进行，试验8h；

3）耐湿热性能试验方法，按GB/T 2423.3规定进行，试验48h；

4）机械抗振性能试验方法，按GB/T 2423.10规定进行。栏杆通电工作时，在振动频率2Hz～150Hz的范围内进行扫频试验，2Hz～9Hz内按振幅控制，振幅7.5mm；9Hz～l50Hz内按加速度控制，加速度为20 m/s2。2Hz～9Hz～150Hz--9Hz～2Hz为一个循环，经历20个循环；

5）耐盐雾腐蚀性能试验方法，按GB/T 2423.17规定进行。试验168h。

5.2.10电磁兼容性

1）电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

确定试验等级3，按照GB/T 17626.4进行试验。将2kV试验电压通过耦合/去耦网络施加到供电电源端口和保护接地上，将1kV试验电压通过耦合/去耦网络施加到输入输出信号和控制端12上，施加试验电压五次，每次持续时间不少于1min。

2）静电放电抗扰度试验

确定试验等级2，按照GB/T 17626.2进行试验。对所确定的放电点采用接触放电，试验电压为4kV。至少施加10次单次放电，放电之间间隔至少1s。

3）辐射电磁场抗扰度试验

确定试验等级2，按照GB/T 17626.3进行试验。对正常运行的电动栏杆四个侧面分别在发射天线垂直极化和水平极化位置进行试验，发射场强为3V/m。

5.3检验应注意的问题

5.3.1检验原始记录应如实填写，保证真实、准确、清楚，不得随意涂改。确需更改的，更改处应经检验人员和报告签发人共同确认。

5.3.2检验过程中遇有样品失效或检验仪器设备故障等情况致使检验无法进行时，应如实记录，并保留充分的证据。

6  判定原则

任一检验项目不合格，判定被抽查产品不合格。

7  异议处理复检

7.1对抽样过程有异议，认为抽取的样品不是本企业生产的，企业应提供由原所有参加抽样单位确认的抽样无效证明，由交通运输部核实确认并作相应处理。

7.2对检验机构的检测数据有异议，企业可向交通运输部提出复检申请，对需要复检并具备检验条件的，交通运输部指定检验机构进行复检。申请企业可见证复检过程，复检仍不合格时，所有费用由企业承担。

7.3复检应随机抽取与不合格产品同类别、同型号或同规格产品1套，按5.2规定的方法进行检验，并按6规定的方法进行判定。

7.4当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

8  复查

企业完成整改后，可向交通运输部提出复查申请，交通运输部指定检验机构按原方案进行复查。当复查结果合格，以复查结果为准，但需注明为“复查合格”；当复查结果仍不合格，需注明“复查不合格”。

9  附则

本规范编写单位：交通运输部公路科学研究院（韩文元、郭东华、刘玉新）。

本规范由交通运输部科技司管理。

10  附录

附录1：原始记录表

- 收费用电动栏杆产品检测原始记录表

- 电气安全性能检测原始记录表

- 低温试验检测原始记录表

- 高温试验检测原始记录表

- 湿热试验检测原始记录表

- 机械振动试验检测原始记录表

- 盐雾试验检测原始记录表

附录2：行业监督抽查检测报告格式

附录1：原始记录表

收费用电动栏杆产品检测原始记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 产品名称 |  |
| --- | --- |
| 型号规格 |  |
| 建设项目名称 （工程路线名称） |  |
| 工程部位（桩号） |  |
| 施工单位 |  |
| 经销企业 |  |
| 生产企业 |  |
| 建设单位（业主） |  |
| 监理单位 |  |
| 委托单位 |  |
| 施工时间 |  |
| 检测时间 |  | 检测类型 |  | 抽样地点 |  |
| 检测依据 | 1、国家标准GB/T 24973《收费用电动栏杆》a)； 2、《收费用电动栏杆产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》b)。 |
| 检测环境条件 | 温度： ℃ | 湿度： %R.H |
| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 | 名 称 | 型号规格 | 设备编号 | 检测前情况 | 检测后情况 |
|  | 1 | 接地电阻测量仪 |  |  |  |  |
|  | 2 | 绝缘电阻测试仪 |  |  |  |  |
|  | 3 | 耐电压测试仪 |  |  |  |  |
|  | 4 | 程控变频电源 |  |  |  |  |
|  | 5 | 电子秒表 |  |  |  |  |
|  | 6 | 声级计 |  |  |  |  |
|  | 7 | 步入式环境试验箱 |  |  |  |  |
|  | 8 | 盐雾腐蚀试验箱 |  |  |  |  |
|  | 9 | 电磁震动试验台 |  |  |  |  |
|  | 10 | 沙尘试验箱 |  |  |  |  |
|  | 11 | 摆管淋雨装置 |  |  |  |  |
|  | 12 | 静电放电模拟器 |  |  |  |  |
|  | 13 | 组合式传导抗干扰模拟器 |  |  |  |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

收费用电动栏杆产品检测原始记录表

记录编号：                                                    共  页  第  页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 箱体内外与栏杆臂防护涂层色泽应均匀、无划伤、无裸露基体等损伤, 其理化性能指标应符合国家或行业相关标准的要求。 |  |  |
|  |  | 栏杆臂与机箱内杆件连接安装应方便、牢固可靠, 安装完毕后应无明显变形、凹凸等缺陷。机箱内部各构件应装配牢固，机械活动各部件应灵活、无卡滞现象。 |  |  |
|  |  | 机箱体、栏杆臂喷涂颜色应符合GB 2893安全色中的有关规定, 并与贴敷在栏杆臂上的反光膜颜色相区别。 |  |  |
|  |  | 机箱体设计应方便检查、维修与日常维护。箱体出线开孔位置、大小应合适, 切口整齐, 出线管与箱体开孔要密封良好; 箱内接线整齐, 回路编号清楚, 走线横平竖直, 符合视觉美学要求。箱锁应采取防水、防锈措施, 箱门开闭灵活轻便, 密封良好。箱门不应朝向行车道。 |  |  |
|  |  | 面板上所有文字、符号应清晰、正确、牢固。 |  |  |
| 2 | 产品标识 | 产品上有固定铭牌，铭牌上应清楚标明产品名称、型号规格、额定电源、生产日期及出厂编号等内容。 |  |  |
| 3 | 起落时间 | F级: 小于1.4s |  |  |
|  |  | O级：1.4s～4s，(不含4s) |  |  |
|  |  | S级：4s～5s |  |  |
| 4 | 终点位置 | 正常工作下，在水平关闭终点位置或垂直开启终点位置时, 栏杆臂应被锁定, 不应抖动。 |  |  |
| 5 | 防撞要求 | 栏杆臂应能承受300N／m2的风压，而不影响正常使用。但在受到车辆撞击时应能及时水平转开或脱离机箱。 |  |  |
| 6 | 故障 处理 | 在电源故障或机械失效时, 处于关闭位置的栏杆臂能被手动打开, 或者自动回复至打开位置。 |  |  |
| 7 | 电气安全性能 | 详见《电气安全性能检测原始记录表》 |  |
| 8 | 噪声 | 应不大于65dB(A) |  |  |
| 9 | 环境适应性 | 耐低温性能 | 详见《低温试验检测原始记录表》 |  |
|  |  | 耐高温性能 | 详见《高温试验检测原始记录表》 |  |
|  |  | 耐湿热性能 | 详见《湿热试验检测原始记录表》 |  |
|  |  | 耐机械振动性能 | 详见《机械振动试验检测原始记录表》 |  |
|  |  | 耐盐雾性能 | 详见《盐雾试验检测原始记录表》 |  |
| 10 | 电磁兼容性能 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  |  |
|  |  | 静电放电抗扰度 |  |  |
|  |  | 辐射电磁场抗扰度 |  |  |

# 检测：                     复核：            日期：

# 电气安全性能检测原始记录表

记录编号：                                                共  页  第  页

| 检测内容 | 检测数据 | 平均值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# |  |  |
| 1.绝缘电阻，MΩ |  |  |  |  |  |
| 2.接触电阻，Ω |  |  |  |  |  |
| 3.介电强度 |  |  |
| 4.电源适应性 | 50Hz | 180V |  |  |
|  |  | 200V |  |  |
|  |  | 220V |  |  |
|  |  | 240V |  |  |
|  |  | 255V |  |  |
|  |  | 230V |  |  |
|  |  | 210V |  |  |
|  |  | 180V |  |  |
|  | 220V | 48Hz |  |  |
|  |  | 49Hz |  |  |
|  |  | 51Hz |  |  |
|  |  | 52Hz |  |  |
| 5.机箱防护等级 |  |  |
| 备注 |  |

检测：                     复核：            日期：

低温试验检测原始记录表

记录编号：                                                     共  页  第  页

| 试验条件 | 设定温度 | -40 ℃ | 设定湿度 | %R.H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设定试验时间 | 8h | 试验开始时间： |
|  | 达到设定条件时间 |  | 正式试验开始时间： |
|  | 试验结束时间 |  |
| 序号 | 项 目 | 检测数据 | 检测结果 |
| 1 | 初始检测 |  |  |
| 2 | 调节过程中状况 |  |  |
| 3 | 试验期间样品状况 | 试验开始 |  |  |
|  |  | h |  |  |
|  |  | h |  |  |
|  |  | h |  |  |
|  |  | h |  |  |
|  |  | 试验结束 |  |  |
| 4 | 样品恢复 | 时间 |  |  |
|  |  | 条件 |  |  |
| 5 | 最后检测 |  |  |
| 备注 |  |

检测：                     复核：            日期：

# 高温试验检测原始记录表

记录编号：                                                     共  页  第  页

| 试验条件 | 设定温度 | +55 ℃ | 设定湿度 | %R.H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设定试验时间 | 8h | 试验开始时间： |
|  | 达到设定条件时间 |  | 正式试验开始时间： |
|  | 试验结束时间 |  |
| 序号 | 项 目 | 检测数据 | 检测结果 |
| 1 | 初始检测 |  |  |
| 2 | 调节过程中状况 |  |  |
| 3 | 试验期间样品状况 | 试验开始 |  |  |
|  |  | h |  |  |
|  |  | h |  |  |
|  |  | h |  |  |
|  |  | h |  |  |
|  |  | 试验结束 |  |  |
| 4 | 样品恢复 | 时间 |  |  |
|  |  | 条件 |  |  |
| 5 | 最后检测 |  |  |
| 备注 |  |

检测：                     复核：            日期：

# 湿热试验检测原始记录表

记录编号：                                                     共  页  第  页

| 试验条件 | 设定温度 | +40 ℃ | 设定湿度 | 95%R.H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设定试验时间 | 48h | 试验开始时间： |
|  | 达到设定条件时间 |  | 正式试验开始时间： |
|  | 试验结束时间 |  |
| 序号 | 项 目 | 检测数据 | 检测结果 |
| 1 | 初始检测 |  |  |
| 2 | 调节过程中状况 |  |  |
| 3 | 试验期间样品状况 | 试验开始 |  |  |
|  |  | h |  |  |
|  |  | h |  |  |
|  |  | h |  |  |
|  |  | h |  |  |
|  |  | 试验结束 |  |  |
| 4 | 样品恢复 | 时间 |  |  |
|  |  | 条件 |  |  |
| 5 | 最后检测 |  |  |
| 备注 |  |

检测：                     复核：            日期：

# 机械振动试验检测原始记录表

记录编号：                                                     共  页  第  页

| 振动试验条件 | 频率范围： 2Hz～150Hz |
| --- | --- |
|  | 振幅：7.5mm； 加速度峰值：2g |
|  | 扫描速率：1oct/min； 扫描次数：20次/方向 |
|  | 持续时间： |
| 试验结果 | 样品初始状态 | 检测过程及检测后样品描述 |
|  |  | Z方向 | X方向 | Y方向 |
| 备注 |  |

检测：                     复核：            日期：

盐雾试验检测原始记录表

记录编号：                                                        共  页  第  页

| 样 品 说 明 |  |
| --- | --- |
| 试 验 说 明 | 1、样品受试面与垂直方向成30度角； 2、样品不得相互接触，它们的间隔距离应是不影响盐雾能自由降落在样品上，以及一个样品上的盐溶液不得滴落在其他样品上。 |
| 试 验 条 件 | 溶液及浓度 | 浓度为(5士1)% 氯化钠溶液 | 溶液PH值 | 6.5~7.2 |
|  | 试验箱温度 | (35士2)℃ | 试验方式 | 连续雾化 |
|  | 试验时间 | 168h | 恢复时间 | 2h |
| 试 验 结 果 |  |
| 备注 |  |

检测：                     复核：            日期：

附录2：行业监督抽查检测报告格式

（CMA章）、（CAL章）、（CNAS章）、（综合甲级或专项等级资质章）

编号:

检测报告

产品名称:      收费用电动栏杆

型号规格:

委托单位:   交通运输部科技司

检测类别:     监督抽查

批准日期:    年  月  日

检测机构名称

(按承检机构全称填写，并加盖机构检测专用章）

注意事项（应包含如下内容）

1．报告无“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

2．复制报告未重新加盖“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

3．报告无检测、审核、批准人签字无效。

4．报告涂改无效。

5．被抽查企业对检验结果若有异议，应于接到报告后十五日内向检验单位书面提出，逾期未提出的，视为无异议。

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

网    址：

电子邮件：

检测机构名称

检测报告

编号:                                            共X页  第X页

| 产品名称 | 收费用电动栏杆 | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 交通运输部科技司 | 检测类别 | 监督抽查 |
| 生产单位 |  | 生产日期 | 年 月 日 |
| 生产批号 |  | 抽样日期 | 年 月 日 |
| 抽 样 者 |  | 到样日期 | 年 月 日 |
| 抽样地点 |  | 抽样基数 |  |
| 检测日期 | 年 月 日～ 年 月 日 | 抽样数量 |  |
| 检测项目 | 外观质量、产品标识、起落时间、终点位置、故障处理、电气安全性能、噪声、环境适应性能、电磁兼容性九项 |
| 检测依据 | 国家标准GB/T 24973《收费用电动栏杆》a)； 《收费用电动栏杆产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》b)。 |
| 检测环境 | 温度: ℃ | 湿度: %R.H |
| 检 测 结 论 | 在 处，对 生产的收费用电动栏杆（ 型）产品进行了行业监督抽查。共抽取了1套样品，按照国家标准GB/T 24973《收费用电动栏杆》a)及《收费用电动栏杆产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》b)要求进行了外观质量、产品标识、起落时间、终点位置、故障处理、电气安全性能、噪声、环境适应性能、电磁兼容性九项性能指标的检测，不合格项为 。 该监督批通过/未通过××××年度交通运输行业产品质量监督抽查（合格/不合格）。 （检测结果见报告第×～×页）检测单位盖章 报告批准日期： 年 月 日 |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

检测：              审核：               批准：

检测机构名称

检测报告

编号:                                            共X页  第X页

| 检测 用主 要仪 器 | 序号 | 名称 | 型号 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 接地电阻测量仪 |  |  |
|  | 2 | 绝缘电阻测试仪 |  |  |
|  | 3 | 耐电压测试仪 |  |  |
|  | 4 | 程控变频电源 |  |  |
|  | 5 | 电子秒表 |  |  |
|  | 6 | 声级计 |  |  |
|  | 7 | 步入式环境试验箱 |  |  |
|  | 8 | 盐雾腐蚀试验箱 |  |  |
|  | 9 | 电磁震动试验台 |  |  |
|  | 10 | 沙尘试验箱 |  |  |
|  | 11 | 摆管淋雨装置 |  |  |
|  | 12 | 静电放电模拟器 |  |  |
|  | 13 | 组合式传导抗干扰模拟器 |  |  |
| 样 品 说 明 | 样品编号: 相关信息： 建设项目名称： 工程部位（桩号）： 施 工 单 位 ： 监 理 单 位 ： 建 设 单 位 ： |
| 检 测 说 明 |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                            共X页  第X页

| 检 测 项 目 | 技 术 要 求 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 检 测 值 | 单项结论 |
| 1.外观质量 | 箱体内外与栏杆臂防护涂层色泽应均匀、无划伤、无裸露基体等损伤, 其理化性能指标应符合国家或行业相关标准的要求 |  |  |
|  | 栏杆臂与机箱内杆件连接安装应方便、牢固可靠, 安装完毕后应无明显变形、凹凸等缺陷。机箱内部各构件应装配牢固，机械活动各部件应灵活、无卡滞现象 |  |  |
|  | 机箱体、栏杆臂喷涂颜色应符合GB 2893安全色中的有关规定, 并与贴敷在栏杆臂上的反光膜颜色相区别 |  |  |
|  | 机箱体设计应方便检查、维修与日常维护。箱体出线开孔位置、大小应合适, 切口整齐, 出线管与箱体开孔要密封良好; 箱内接线整齐, 回路编号清楚, 走线横平竖直, 符合视觉美学要求。箱锁应采取防水、防锈措施, 箱门开闭灵活轻便, 密封良好。箱门不应朝向行车道 |  |  |
|  | 面板上所有文字、符号应清晰、正确、牢固 |  |  |
| 2.产品标识 | 产品上有固定铭牌，铭牌上应清楚标明产品名称、型号规格、额定电源、生产日期及出厂编号等内容 |  |  |
| 3.起落时间 | F级: 小于1.4s |  |  |
|  | O级：1.4s～4s，(不含4s) |  |  |
|  | S级：4s～5s |  |  |
| 4.终点位置 | 正常工作下，在水平关闭终点位置或垂直开启终点位置时, 栏杆臂应被锁定, 不应抖动 |  |  |
| 5.防撞要求 | 栏杆臂应能承受300N／m2的风压，而不影响正常使用。但在受到车辆撞击时应能及时水平转开或脱离机箱 |  |  |
| 6.故障处理 | 在电源故障或机械失效时, 处于关闭位置的栏杆臂能被手动打开, 或者自动回复至打开位置 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                            共X页  第X页

| 检测项目 | 技 术 要 求 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 检 测 值 | 单项结论 |
| 7.噪声 | 应不大于65dB(A) |  |  |
| 8.电气安全性能 | 8.1绝缘电阻 | ≥100MΩ |  |  |
|  | 8.2介电强度 | 在产品的电源接线端子与机壳之间施加频率50Hz、有效值1500 V正弦交流电压，历时1min，应无火花、飞弧和击穿现象 |  |  |
|  | 8.3接触电阻 | ＜0.1Ω |  |  |
|  | 8.4电源适应 | 电动栏杆应在单相交流电压：220×(1±15％)V，频率50×(1±4％)Hz条件下可靠工作。 |  |  |
|  | 8.5机箱防护等级 | 不低于IP55级 |  |  |
| 9.环境适应性能 | 9.1耐低温性能 | 在-20℃(-40℃，-55℃)条件下，产品应启动正常，逻辑正确 |  |  |
|  | 9.2耐高温性能 | 在+55℃(+50℃，+45℃)条件下，产品应启动正常，逻辑正确 |  |  |
|  | 9.3耐湿热性能 | 在环境温度为40℃士1℃、相对湿度95％±2％条件下，产品应启动正常，逻辑正确 |  |  |
|  | 9.4机械抗振性能 | 在通电状态下，在振动频率2Hz～150 Hz的范围内进行扫频循环震动后，产品应功能正常，结构不受影响，零部件无松动 |  |  |
|  | 9.5耐盐雾腐蚀性能 | 产品外壳应无明显锈蚀现象，电动栏杆用反光膜不应出现边缘被剥离的现象 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                            共X页  第X页

| 检测项目 | 技 术 要 求 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 检 测 值 | 单项结论 |
| 10.电磁兼容性 | 10.1电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 产品的电源端口、信号和控制端口以及壳体的接地线应具有抗电快速瞬变脉冲群的性能，在遭受电快速瞬变脉冲群干扰后，产品的各种动作、功能及运行逻辑应正常。 |  |  |
|  | 10.2静电放电抗扰度 | 产品正常使用时的接触点和表面以及维修点应具有抗静电放电性能，静电放电产生后，产品的各种动作、功能及运行逻辑应正常。 |  |  |
|  | 10.3辐射电磁场抗扰度 | 产品应具有抗电磁场辐射性能，遭受电磁场辐射后，产品的各种动作、功能及运行逻辑应正常。 |  |  |

检测：                                   审核：