第MSC.340(91)号决议
 (2012年11月30日通过)

通过国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则（IBC规则）修正案

海上安全委员会，

忆及国际海事组织公约第二十八条第（二）款关于本委员会的职能，

注意到MSC.4(48)决议通过的《国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则》（以下称“IBC规则”），根据《1974年国际海上人命安全公约》(以下称“公约”)第VII章规定已成为强制性文件，

还注意到公约第VIII(b)条和第VII/8.1条关于IBC规则修正程序的规定，

考虑到根据经1978年议定书修订的《1973年国际防止船舶造成污染公约》（MARPOL 73/78）以及1974年SOLAS公约应强制执行的IBC规则的各项要求需高度保持一致，

注意到海上环境保护委员会在其第六十四届会议上以MEPC.225(64)决议通过的IBC规则修正案，

在其第九十一届会议上审议了按公约第VIII(b)(i)条提出和分发的IBC规则修正案，

1.	按公约第VIII(b)(iv)条规定，通过IBC规则的修正案，其文本载于本决议附件；

2.	按公约第VIII(b)(vi)(2)(bb)条规定，决定该修正案须于2013年12月1日视为已被接受，除非在此日期之前，有三分之一以上的公约缔约国政府或拥有商船合计吨位数不少于世界商船总吨数50%的缔约国政府通报其反对该修正案；

3.	提请各缔约国政府注意，按公约第VIII(b)(vii)(2)条规定，该修正案须在按上述2被接受后，于2014年6月1日生效；

4.	要求秘书长按公约第VIII(b)(v)条规定，将核准无误的本决议及其附件中的修正案文本的副本分发给所有公约缔约国政府；

5.	还要求秘书长将本决议及其附件的副本分发给非公约缔约国政府的本组织成员。

附  件

《国际散装运输危险化学品船舶构造与设备规则》第17、18和19章的现有文本被替换如下：

第17章
最低要求一览表

对于仅具有污染危害、且已根据《防污公约》附则II第6.3条评定或临时评定的有毒液体物质混合物，可按照本规则中适用于本章相应位置所列(无另行说明)有毒液体物质的要求进行载运。

注释

| 货品名称 (a栏) | 任何交付散装运输的货物，其运输单证中须使用货品名称。任何附加的名称可放在货品名称后的括号内。货品名称有可能与本规则以前版本所提供的名称不一致。 |
| --- | --- |
| 联合国编号 (b栏 ) | 已删除 |
| 污染类别 (c栏) | 字母X、Y或Z系指按《防污公约》附则II所核定的每一货品的污染类别 |
| 危害性 (d栏) | “S”系指本规则所包括的具有安全危害性的货品；“P”系指本规则所包括的具有污染危害性的货品；“S/P”系指本规则所包括的同时具有安全危害性又具有污染危害性的货品。 |
| 船型 (e栏) | 1: 1型船舶(2.1.2.1) 2: 2型船舶(2.1.2.2) 3: 3型船舶(2.1.2.3) |
| 舱型 (f栏) | 1: 独立液货舱(4.1.1) 2: 整体液货舱(4.1.2) G: 重力液货舱(4.1.3) P: 压力液货舱(4.1.4) |
| 液货舱透气 (g栏) | Cont: 控制式透气 Open: 开式透气 |
| 液货舱环境控制 (h栏) | Inert: 惰性法(9.1.2.1) Pad: 用液体或气体作隔绝法(9.1.2.2) Dry: 干燥法(9.1.2.3) Vent: 自然或强力通风法(9.1.2.4) No: 本规则中无特殊要求 |

| 电气设备 (i栏) | 温度等级(i’’) | T1至T6 - 表示无要求 空白 无资料 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备分类(i’’) | IIA, IIB或IIC - 表示无要求 空白 无资料 |
|  | 闪点(i’’) | Yes: 闪点超过60℃(10.1.6) No: 闪点不超过60℃(10.1.6) NF: 非易燃货品(10.1.6) |
| 测量 (j栏) | O: 开敞式测量(13.1.1.1) R: 限制式测量(13.1.1.2) C: 闭式测量(13.1.1.3) |
| 蒸气探测 (k栏) | F: 易燃蒸气 T: 有毒蒸气 No: 本规则中无特殊要求 |
| 防火 (l栏) | A: 抗乙醇泡沫或多用途泡沫 B: 普通泡沫，包括所有非抗乙醇泡沫的泡沫，其中包括氟化蛋白质和水膜泡沫(AFFF) C: 水雾 D: 化学干粉 No: 本规则中无特殊要求 |
| 构造材料 (m栏) | 已删除 |
| 应急设备 (n栏) | Yes: 14.3.1 No: 本规则中无特殊要求 |
| 特殊要求及操作要求 (o栏) | 当特别援引第15和/或16章时，这些要求须为任何其他栏内要求的附加要求 |

_____________

注：以下各页按照数据库生成进行编号。

| 《国际散化规则》第17章 |
| --- |
| a | c | d | e | f | g | h | i’ | I” | i’’’ | j | k | l | n | o |
| 乙酸 | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | F | A | Yes | 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9 |
| 乙醋酐 | Z | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | A | Yes | 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6 |
| 乙草胺 | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 丙酮氰醇 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | Yes | C | T | A | Yes | 15.12, 15.13, 15.17, 15.18, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3 |
| 乙腈 | Z | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | A | No | 15.12, 15.19.6 |
| 乙腈 (低纯度) | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | FT | AC | No | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6 |
| 从大豆、玉米及精炼向日葵油提取的酸性油混合物 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 丙烯酰胺溶液(50%或以下) | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | NF | C | No | No | No | 15.12.3, 15.13, 15.19.6, 16.2.9, 16.6.1 |
| 丙烯酸 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | C | FT | A | Yes | 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.12.4, 15.13, 15.17, 15.19, 16.2.9, 16.6.1 |
| 丙烯腈 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIB | No | C | FT | A | Yes | 15.12, 15.13, 15.17, 15.19 |
| 聚醚多元醇分散体中的丙烯腈-苯乙烯共聚物 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 己二腈 | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  | IIB | Yes | R | T | A | No | 16.2.9 |
| 工业草不绿(90%或以上) | X | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AC | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 聚(2.5-9)乙氧化(碳9-碳11)醇 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 聚(3-6)乙氧化(碳6-碳17)(仲)醇 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 聚(7-12)乙氧化(碳6-碳17)(仲)醇 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 聚(1-6)乙氧化(碳12-碳16)醇 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 聚(20+)乙氧化(碳12-碳16)醇 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 聚(7-19)乙氧化(碳12-碳16)醇 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 乙醇(碳13以上) | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 乙醇(碳12以上)，伯，线性 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 乙醇(碳8-碳11)，伯，线性和基本线性 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | T | ABC | No | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 乙醇(碳12-碳13)，伯，线性和基本线性 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 乙醇(碳14-碳18)，伯，线性和基本线性 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 烷烃(碳6-碳9) | X | P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 异烷烃和环烷烃(碳10-碳11) | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | - | - | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 异烷烃和环烷烃(碳12以上) | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | - | - | No | R | F | A | No |  |
| 烷烃(碳10-碳26)，线性和分枝(闪点>60°C) | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6 |
| 正烷烃(碳10以上) | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | - | - | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 烷芳基聚醚(碳9-碳20) | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 烷烯基酸，多羟基硼酸酯 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | T | ABC | No | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6 |
| 烯基(碳11以上)胺基化合物 | X | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 烯基(碳16-碳20)琥珀酸酐 | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | C | T | No | Yes | 15.12, 15.17, 15.19 |
| 烷基丙烯酸酯-甲苯中乙烯基吡啶共聚物 | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIB | No | R | F | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 烷芳基磷酸酯混合物(二苯甲苯基磷酸酯40%以上，邻位异构体0.02%以下) | X | S/P | 1 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | Yes | C | T | ABC | No | 15.12, 15.17, 15.19 |
| 烷化(碳4-碳9)受阻酚 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | BD | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 烷基苯，烷基二氢茚，烷基茚混合物(各为碳12-碳17) | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 烷基苯蒸馏物 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 烷基苯混合物(甲苯含量至少50%) | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | C | FT | ABC | No | 15.12, 15.17, 15.19.6 |
| 烷基(碳3-碳4)苯 | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 烷基(碳5-碳8)苯 | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 烷基(碳9以上)苯 | Y | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | AB | No |  |
| 烷基(碳11-碳17)苯磺酸 | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 烷基苯磺酸，钠盐溶液 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | NF | O | No | No | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9, |
| 烷基(碳12以上)二甲胺 | X | S/P | 1 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | BCD | Yes | 15.12,15.17,15.19 |
| 烷基二硫代氨基甲酸酯(碳19-碳35) | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 烷基二硫代噻二唑(碳6-碳24) | Y | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 烷基酯共聚物(碳4-碳20) | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 烷基(碳8-碳10)/(碳12-碳14):(40%或以下/60%或以上)聚葡糖苷溶液(55%或以下) | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | No | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 烷基(碳8-碳10)/(碳12-碳14):(60%或以上/40%或以下)聚葡糖苷溶液(55%或以下) | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | No | No | 16.2.6, 16.2.9 |
| 烷基(碳7-碳9)硝酸盐 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 15.20, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3 |
| 烷基(碳7-碳11)苯酚聚(4-12)乙氧基化物 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 烷基(碳8-碳40)酚硫化物 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No |  |
| 芳香溶剂中的烷基(碳8-碳9)苯胺 | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIB | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 烷基(碳9-碳15)苯基丙氧基化物 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No |  |
| 烷基(碳8-碳10)聚葡糖苷溶液(65%或以下) | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | No | No | 16.2.6 |
| 烷基(碳8-碳10)/(碳12-碳14):(50%/50%)聚葡糖苷溶液(55%或以下) | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | No | No | 16.2.6, 16.2.9, |
| 烷基(碳12-碳14)聚葡糖苷溶液(55%或以下) | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | No | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 烷基(碳12-碳16)丙氧基胺乙氧基化物 | X | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | AC | Yes | 15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6 |
| 烷基(碳10-碳20，饱和及不饱和)亚磷酸盐 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 酚的烷基磺酸酯 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 烷基(碳18以上)甲苯 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 烷基(碳18-碳28)甲苯磺酸 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ABC | Yes | 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9 |
| 烷基(碳18-碳28)甲苯磺酸，钙盐，硼酸盐 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ABC | Yes | 15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6 |
| 烷基(碳18-碳28)甲苯磺酸，钙盐，低超碱性 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ABC | Yes | 15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6 |
| 烷基(碳18-碳28)甲苯磺酸，钙盐，高超碱性 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ABC | Yes | 15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6 |
| 烯丙醇 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIB | No | C | FT | A | Yes | 15.12, 15.17, 15.19 |
| 烯丙基氯 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | C | FT | A | Yes | !5.12, 15.17, 15.19 |
| 氯化铝/氯化氢溶液 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | NF | C | T | No | Yes | 15.11, 15.12, 15.17, 15.19 |
| 硫酸铝溶液 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 2-(2-氨基乙氧基) 乙醇 | Z | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AD | No | 15.19.6 |
| 氨乙基二乙醇胺/氨乙基乙醇胺溶液 | Z | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 氨乙基乙醇胺 | Z | S/P | 3 | 2G | Open | No | T2 | IIA | Yes | O | No | A | No |  |
| N-氨乙基哌嗪 | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | T | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 氨水(28%或以下) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | R | T | ABC | Yes | 15.19.6 |
| 氯化铵溶液(25%以下)(*) | Z | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | NF | O | No | No | No |  |
| 磷酸氢铵溶液 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 木素磺化盐铵溶液 | Z | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 硝酸铵溶液(93%或以下) | Z | S/P | 2 | 1G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.2, 15.11.4, 15.11.6, 15.18, 15.19.6, 16.2.9 |
| 聚磷酸铵溶液 | Z | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No |  |
| 硫酸铵溶液 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 硫化铵溶液(45%或以下) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIB | No | C | FT | A | Yes | 15.12, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3 |
| 硫代硫酸铵溶液(60%或以下) | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 16.2.9 |
| 乙酸戊酯(所有异构体) | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 正戊醇 | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | AB | No |  |
| 伯戊醇 | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | AB | No |  |
| 仲戊醇 | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | AB | No |  |
| 叔戊醇 | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No |  |
| 叔戊基甲基醚 | X | P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIB | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 苯胺 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | Yes | C | T | A | No | 15.12, 15.17, 15.19 |
| 芳基聚烯烃(碳11-碳50) | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 航空烷基化燃油(碳8烷属烃及异构烷烃沸点95-120°C) | X | P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIA | No | R | F | B | No | 15.19.6 |
| 长链(碳11-碳15)烷芳基磺酸钡 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AD | No | 15.12.3, 15.19, 16.2.6, 16.2.9 |
| 苯和含10%或以上苯的混合物(i) | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | C | FT | AB | No | 15.12.1, 15.17, 15.19.6, 16.2.9 |
| 苯磺酰氯 | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | T | AD | No | 15.19.6,16.2.9 |
| 苯三甲酸，三辛酯 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 乙酸苄酯 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 苄醇 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 苄基氯 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | Yes | C | T | AB | Yes | 15.12, 15.13, 15.17, 15.19 |
| 柴油/气油和烷烃(碳10-碳26)的混合生物燃料，线性和分枝(闪点>60°C)(体积>25%但<99%) | X | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ABC | No | 15.12, 15.17, 15.19.6 |
| 柴油/气油和烷烃(碳10-碳26)的混合生物燃料，线性和分枝(闪点≤60°C)(体积>25%但<99%) | X | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | C | FT | ABC | No | 15.12, 15.17, 15.19.6 |
| 柴油/气油和FAME的混合生物燃料(体积>25%但<99%) | X | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ABC | No | 15.12, 15.17, 15.19.6 |
| 柴油/气油和植物油的混合生物燃料(体积>25%但<99%) | X | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ABC | No | 15.12, 15.17, 15.19.6 |
| 汽油和乙醇的混合生物燃料(体积>25%但<99%) | X | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | C | FT | A | No | 15.12, 15.17, 15.19.6 |
| 制动液原始混合物：聚(2-8)亚烃基(碳2-碳3)乙二醇/聚亚烃基(碳2-碳10)乙二醇单烷基(碳1-碳4)乙醚及其硼酸脂 | Z | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No |  |
| 溴氯甲烷 | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | NF | R | T | No | No |  |
| 丁烯低聚物 | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 乙酸丁酯(所有异构体) | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 丙烯酸丁酯(所有异构体) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIB | No | R | FT | A | No | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 |
| 叔丁醇 | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | F | A | No |  |
| 丁胺(所有异构体) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | A | Yes | 15.12, 15.17, 15.19.6 |
| 丁苯(所有异构体) | X | P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 邻苯二甲酸丁苄酯 | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 丁酸丁酯(所有异构体) | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 乙基/癸基/十六烷基/二十烷基异丁烯酸混合物 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | No | AD | No | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 |
| 丁二醇 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 1, 2-亚丁基氧 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | Inert | T2 | IIB | No | R | F | AC | No | 15.8.1至15.8.7, 15.8.12, 15.8.13, 15.8.16, 15.8.17, 15.8.18, 15.8.19, 15.8.21, 15.8.25, 15.8.27, 15.8.29, 15.19.6 |
| 正丁醚 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | Inert | T4 | IIB | No | R | FT | A | No | 15.4.6, 15.12, 15.19.6 |
| 甲基丙烯酸丁酯 | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  | IIA | No | R | FT | AD | No | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 |
| 丙酸正丁脂 | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 丁醛(所有异构体) | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | FT | A | No | 15.19.6 |
| 丁酸 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | No | A | No | 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6 |
| γ-丁内酯 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| 烷芳基磺酸钙(碳11-碳50) | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ABC | Yes | 15.12, 15.17, 15.19 |
| 烷基(碳10-碳28)水杨酸钙 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | T | ABC | No | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9 |
| 氢氧化钙浆液 | Z | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 次氯酸钙溶液(15%或以下) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | R | No | No | No | 15.19.6 |
| 次氯酸钙溶液(15%以上) | X | S/P | 1 | 2G | Cont | No |  |  | NF | R | No | No | No | 15.19, 16.2.9 |
| 木质磺酸钙溶液 | Z | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 长链烷基(碳5-碳10)酚盐钙 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 长链烷基(碳11-碳40)酚盐钙 | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 长链烷基酚盐硫化钙(碳8-碳40) | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 长链烷基水杨酸钙(碳13以上) | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 长链烷基(碳18-碳28)水杨酸钙 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ABC | Yes | 15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9 |
| 硝酸钙/硝酸镁/氯化钾溶液 | Z | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| є-己内酰胺(熔融或水溶液) | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 酚油 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | C | FT | A | No | 15.12, 15.19.6, 16.2.9 |
| 二硫化碳 | Y | S/P | 2 | 1G | Cont | Pad+inert | T6 | IIC | No | C | FT | C | Yes | 15.3, 15.12, 15.19 |
| 四氯化碳 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | C | T | No | Yes | 15.12, 15.17, 15.19.6 |
| 腰果壳油(未处理)) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | T | AB | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 蓖麻油 | Y | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 甲酸铯溶液(*) | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | NF | O | No | No | No | 15.19.6 |
| 甲基丙烯酸十六(烷)基/二十烷基酯混合物 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AD | No | 15.13, 15.19.6, 16.2.9, 16.6.1, 16.6.2 |
| 氯化石蜡(碳10-碳13) | X | P | 1 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19, 16.2.6 |
| 氯化石蜡(碳14-碳17)(氯含量50%或以上，链长小于碳13的1%或更短) | X | P | 1 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19 |
| 氯乙酸(80%或以下) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | C | No | No | No | 15.11.2, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.19, 16.2.9 |
| 氯苯 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | FT | AB | No | 15.19.6 |
| 氯仿 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | NF | R | T | No | Yes | 15.12, 15.19.6 |
| 氯乙醇(粗) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  | IIA | No | C | FT | A | No | 15.12, 15.19 |
| 4-氯-2-甲基苯氧基酸，二甲胺盐溶液 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 邻-氯硝基苯 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | C | T | ABD | No | 15.12, 15.17, 15.18, 15.19, 16.2.6, 16.2.9 |
| 1-(4-氯苯基)-4，4-二甲基-戊-3-单 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | ABD | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 2-或3-氯丙酸 | Z | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 16.2.9 |
| 氯磺酸 | Y | S/P | 1 | 2G | Cont | No |  |  | NF | C | T | No | Yes | 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12, 15.16.2, 15.19 |
| 间-氯甲苯 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIA | No | R | FT | AB | No | 15.19.6 |
| 邻-氯甲苯 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | FT | AB | No | 15.19.6 |
| 对-氯甲苯 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | FT | AB | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 氯甲苯(混合异构体) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIA | No | R | FT | AB | No | 15.19.6 |
| 胆碱盐酸盐溶液 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 柠檬酸(70%或以下) | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 煤焦油 | X | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | Yes | R | No | BD | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 煤焦油石脑油溶剂 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | FT | AD | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 煤焦油沥青(熔融) | X | S/P | 2 | 1G | Cont | No | T2 | IIA | Yes | R | No | BD | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 可可油 | Y | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 椰子油 | Y | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 椰子油脂肪酸 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 椰子油脂肪酸甲酯 | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 长链铜盐链烷酸(碳17以上) | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 玉米油 | Y | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 棉籽油 | Y | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 杂酚(煤焦油) | X | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | Yes | R | T | AD | No | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 甲酚(所有异构体) | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | T1 | IIA | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 脱酚甲苯基酸 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| 甲苯基酸，钠盐溶液 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | No | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 巴豆醛 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIB | No | R | FT | A | Yes | 15.12, 15.17, 15.19.6 |
| 1, 5, 9-环十二碳三烯 | X | S/P | 1 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | T | A | No | 15.13, 15.19, 16.6.1, 16.6.2 |
| 环庚烷 | X | P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 环己烷 | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 环己醇 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 环己酮 | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | A | No | 15.19.6 |
| 环己酮，环己醇混合物 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | FT | A | No | 15.19.6 |
| 乙酸环己脂 | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T4 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 环己胺 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | FT | AC | No | 15.19.6 |
| 1, 3-环戊二烯二聚物(熔融) | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIB | No | R | F | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 环戊烷 | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 环戊烯 | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 对-伞花烃 | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 十氢化萘 | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | AB | No | 15.19.6 |
| 癸酸 | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 癸烯 | X | P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 丙烯酸癸酯 | X | S/P | 1 | 2G | Open | No | T3 | IIA | Yes | O | No | ACD | No | 15.13, 15.19, 16.6.1, 16.6.2 |
| 癸醇(所有异构体) | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.9(e) |
| 癸醇/十二烷醇/十四烷醇混合物 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | T | ABC | No | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9 |
| 癸基氧四氢噻吩 | X | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | T | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 双丙酮醇 | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | F | A | No |  |
| 二烷基(碳8-碳9)二苯胺 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No |  |
| 二烷基(碳7-碳13)邻苯二甲酸酯 | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 二烷基(碳9-碳10)邻苯二甲酸酯 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 二烷基硫代磷酸钠盐溶液 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | T | AC | No | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9 |
| 二溴甲烷 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | R | T | No | No | 15.12.3, 15.19 |
| 二丁胺 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | ACD | No | 15.19.6 |
| 二丁基磷酸氢盐 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 2, 6-二-叔-丁基苯酚 | X | P | 1 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABCD | No | 15.19, 16.2.9 |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 对苯二甲酸二丁酯 | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 二氯苯(所有异构体) | X | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | Yes | R | T | ABD | No | 15.19.6 |
| 3, 4-二氯-1-丁烯 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | C | FT | ABC | Yes | 15.12.3, 15.17, 15.19.6 |
| 1, 1-二氯乙烷 | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | A | Yes | 15.19.6 |
| 二氯乙醚 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | A | No | 15.19.6 |
| 1, 6-二氯己烷 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | T | AB | No | 15.19.6 |
| 2, 2’-二氯异丙醚 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | T | ACD | No | 15.12, 15.17, 15.19 |
| 二氯甲烷 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | Yes | R | T | No | No | 15.19.6 |
| 2, 4-二氯苯酚 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Dry |  |  | Yes | R | T | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 2, 4-二氯苯氧基乙酸，二乙醇胺盐溶液 | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 2, 4-二氯苯氧基乙酸，二甲胺盐溶液(70%或以下) | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 2, 4-二氯苯氧基乙酸，三异丙醇胺盐溶液 | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 1, 1- 二氯丙烷 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIA | No | R | FT | AB | No | 15.12, 15.19.6 |
| 1, 2-二氯丙烷 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | FT | AB | No | 15.12, 15.19.6 |
| 1, 3-二氯丙烯 | X | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | C | FT | AB | Yes | 15.12, 15.17, 15.18, 15.19 |
| 二氯丙烯/二氯丙烷混合物 | X | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | C | FT | ABD | Yes | 15.12, 15.17, 15.18, 15.19 |
| 2, 2-二氯丙酸 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | Dry |  |  | Yes | R | No | A | No | 15.11.2, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9 |
| 二环戊二烯，树脂级，81-89% | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Inert | T2 | IIB | No | C | FT | ABC | Yes | 15.12, 15.13, 15.17, 15.19 |
| 二乙醇胺 | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No | T1 | IIA | Yes | O | No | A | No | 16.2.6, 16.2.9 |
| 二乙胺 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | A | Yes | 15.12, 15.19.6 |
| 二乙胺基乙醇 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | AC | No | 15.19.6 |
| 2, 6-二乙胺 | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | BCD | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 二乙苯 | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 二甘醇二丁醚 | Z | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No |  |
| 二甘醇二乙醚 | Z | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No |  |
| 邻苯二甲酸二甘醇酯 | Y | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 二乙撑三胺 | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No | T2 | IIA | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 二乙撑三胺五乙酸，五钠盐溶液 | Z | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No |  |
| 二乙醚 | Z | S/P | 2 | 1G | Cont | Inert | T4 | IIB | No | C | FT | A | Yes | 15.4, 15.14, 15.19 |
| 二(2-乙基己基)己二酸酯 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| 二(2-乙基已基)磷酸 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AD | No | 15.19.6 |
| 邻苯二甲酸二乙酯 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 硫酸二乙酯 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | C | T | A | No | 15.19.6 |
| 双酚A甘油醚 | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 双酚F甘油醚 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 邻苯二甲酸二庚酯 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| 二-正-己基乙二酸酯 | X | P | 1 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19 |
| 邻苯二甲酸二己酯 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| 二异丁胺 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIB | No | R | FT | ACD | No | 15.12.3, 15.19.6 |
| 二异丁烯 | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 二异丁基甲酮 | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 邻苯二甲酸二异丁酯 | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 己二酸二异壬酯 | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 邻苯二甲酸二异辛酯 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 二异丙醇胺 | Z | S/P | 3 | 2G | Open | No | T2 | IIA | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 二异丙胺 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | C | FT | A | Yes | 15.12, 15.19 |
| 二异丙苯(所有异构体) | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 二异丙基萘 | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| N, N-二甲基乙酰胺 | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ACD | No | 15.12, 15.17 |
| N, N-二甲基乙酰胺溶液(40%或以下) | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | T | B | No | 15.12.1, 15.17 |
| 二甲基己二酸酯 | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 二甲胺溶液(45%或以下) | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | ACD | No | 15.12, 15.19.6 |
| 二甲胺溶液(45%以上但不超过55%) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIB | No | C | FT | ACD | Yes | 15.12, 15.17, 15.19 |
| 二甲胺溶液(55%以上但不超过65%) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIB | No | C | FT | ACD | Yes | 15.12, 15.14, 15.17, 15.19 |
| N, N-二甲基环己胺 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIB | No | R | FT | AC | No | 15.12, 15.17, 15.19.6 |
| 二甲基二硫化物 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | FT | B | No | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6 |
| N, N-二甲基十二烷胺 | X | S/P | 1 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | B | No | 15.19 |
| 二甲基乙醇胺 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | FT | AD | No | 15.19.6 |
| 二甲基甲酰胺 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | AD | No | 15.19.6 |
| 二甲基戊二酸 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 二甲基磷酸氢盐 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | T | AD | No | 15.12.1, 15.19.6 |
| 二甲基辛酸 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 邻苯二甲酸二甲酯 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 二甲基聚硅氧烷 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| 2, 2-二甲基丙烷-1, 3-二醇(熔融或溶液) | Z | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | AB | No | 16.2.9 |
| 二甲基琥珀酸酯 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 二硝基甲苯(熔融) | X | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | C | T | A | No | 15.12, 15.17, 15.19, 15.21, 16.2.6, 16.2.9, 16.6.4 |
| 邻苯二甲酸二壬酯 | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 邻苯二甲酸二辛酯 | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| 1, 4-二恶烷 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIB | No | C | FT | A | No | 15.12, 15.19, 16.2.9 |
| 二聚戊烯 | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 联（二）苯 | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | B | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 二苯胺(熔融) | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | BD | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 二苯胺，与2, 2, 4-三甲基戊烯的反应物 | Y | S/P | 1 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19, 16.2.6 |
| 烷基二苯胺 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 联苯/二苯醚混合物 | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | B | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 二苯醚 | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 二苯醚/二苯基二苯醚混合物 | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 二苯甲烷二异氰酸酯 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Dry | - | - | Yes(a) | C | T(a) | ABC(b)D | No | 15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 二苯丙烷 - 表氯醇树脂 | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 二正丙胺 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIB | No | R | FT | A | No | 15.12.3, 15.19.6 |
| 二丙基二醇 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 二硫代氨基甲酸盐酯(碳7-碳35) | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AD | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 双十三烷基己二酸酯 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 邻苯二甲酸(二)十三烷基酯 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 邻苯二甲酸双十一烷基酯 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 十二烷(所有异构体) | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | AB | No | 15.19.6 |
| 叔十二烷硫醇 | X | S/P | 1 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ABD | Yes | 15.12, 15.17, 15.19 |
| 十二烯(所有异构体) | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 十二烷醇 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 十二烷胺/十四(烷)胺混合物 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | T | AD | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 十二烷基苯 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | T | AB | No | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6 |
| 十二(烷)基联苯醚二磺酸酯溶液 | X | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 十二烷基羟基丙基硫化物 | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 甲基丙烯酸十二酯 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.13, 15.19.6 |
| 甲基丙烯酸十二酯/十八酯混合物 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.13, 15.19.6, 16.2.6, 16.6.1, 16.6.2 |
| 甲基丙烯酸十二酯/十五酯混合物 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AD | No | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 |
| 十二烷基苯酚 | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 十二烷基二甲苯 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 钻井盐水(含有锌盐) | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | No | No | 15.19.6 |
| 钻井盐水，包括：溴化钙溶液, 氯化钙溶液和氯化钠溶液 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 表氯醇 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  | IIB | No | C | FT | A | Yes | 15.12, 15.17, 15.19 |
| 乙醇胺 | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No | T2 | IIA | Yes | O | FT | A | No | 16.2.9 |
| 2-乙氧基醋酸乙酯 | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 长链(碳16以上)乙氧基化烷基烷氧基胺 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 乙氧基化牛油脂肪胺(> 95%) | X | S/P | 2 | 2G | Cont | Inert | - | - | Yes | C | T | ABC | Yes | 15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9 |
| 乙酸乙酯 | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | AB | No |  |
| 乙酰乙酸乙酯 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 丙烯酸乙酯 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIB | No | R | FT | A | Yes | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 |
| 乙胺 | Y | S/P | 2 | 1G | Cont | No | T2 | IIA | No | C | FT | CD | Yes | 15.12, 15.14, 15.19.6 |
| 乙胺溶液(72%或以下) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | C | FT | AC | Yes | 15.12, 15.14, 15.17, 15.19 |
| 乙戊酮 | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 乙苯 | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 乙基叔丁基醚 | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIB | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 丁酸乙酯 | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T4 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 乙基环己烷 | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 正-乙基环己基胺 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIB | No | R | FT | A | No | 15.19.6 |
| S-乙基二丙硫代氨基甲酸酯 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 乙撑氯醇 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | C | FT | AD | Yes | 15.12, 15.17, 15.19 |
| 乙撑氰醇 | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No |  | IIB | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 乙二胺 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 乙二胺四乙酸，四钠盐溶液 | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 二溴化乙烯 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | C | T | No | Yes | 15.12, 15.19.6, 16.2.9 |
| 二氯化乙烯 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | AB | No | 15.19 |
| 乙二醇 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 乙二醇醋酸酯 | Y | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 乙二醇丁醚酯 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 乙二醇二乙酸酯 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 乙二醇甲基醚乙酸酯 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 乙二醇单烷基醚 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIB | No | R | F | A | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 乙二醇苯基醚 | Z | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 乙二醇苯基醚/二乙基乙二醇苯基醚混合物 | Z | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 环氧乙烷/环氧丙烷混合物(其中环氧乙烷按重量计含量不超过30%) | Y | S/P | 2 | 1G | Cont | Inert | T2 | IIB | No | C | FT | AC | No | 15.8, 15.12, 15.14, 15.19 |
| 乙烯-醋酸乙烯共聚物(乳剂) | Y | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 乙基-3-乙氧基丙酸酯 | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | No | A | No | 15.19.6 |
| 2-乙基己酸 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| 丙烯酸2-乙基己酯 | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No | T3 | IIB | Yes | O | No | A | No | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 |
| 2-乙基己胺 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | FT | A | No | 15.12, 15.19.6 |
| 2-乙基-2-(羟甲基)丙烷-1, 3-二醇(碳8-碳10)酯 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 乙叉降冰片烯 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIB | No | R | FT | AD | No | 15.12.1, 15.19.6 |
| 甲基丙烯酸乙酯 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | AD | No | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 |
| N-乙基甲基烯丙胺 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIB | No | C | F | AC | Yes | 15.12.3, 15.17, 15.19 |
| 丙酸乙酯 | Y | P | 3 | 2G | Open | No | T1 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 2-乙基-3-丙基丙烯醛 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  | IIA | No | R | FT | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 乙基甲苯 | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 脂肪酸(碳13以上饱和) | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 脂肪酸甲酯(m) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | T | ABC | No | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 脂肪酸(碳8-碳10) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | T | ABC | No | 15.12.3, 15.12.4, 15.19, 16.2.6, 16.2.9 |
| 脂肪酸(碳12以上) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | T | ABC | No | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 脂肪酸(碳16以上) | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 脂肪酸，基本线性(碳6-碳18)2-乙基己基酯 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| 氯化铁溶液 | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.11, 15.19.6, 16.2..9 |
| 硝酸铁/硝酸溶液 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | R | T | No | Yes | 15.11, 15.19 |
| 鱼油 | Y | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 水溶液中氟硅酸(20%-30%) | Y | S/P | 3 | 1G | Cont | No | - | - | NF | R | T | No | Yes | 15.11, 15.19.6 |
| 甲醛溶液(45%或以下) | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIB | No | R | FT | A | Yes | 15.19.6, 16.2.9 |
| 甲酰胺 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 甲酸(85%或以下) | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | T(g) | A | No | 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6,, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9 |
| 甲酸(85%以上) | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | FT (g) | A | Yes | 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6,, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9 |
| 甲酸混合物(含18%丙酸和25%甲酸钠) | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | T(g) | AC | No | 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6,, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6 |
| 糠醛 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIB | No | R | FT | A | No | 15.19.6 |
| 糠醇 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 葡萄糖醇/甘油混合丙氧基酯(含胺少于10%) | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | T | ABC | No | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6 |
| 戊二醛溶液(50%或以下) | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6 |
| 甘油单油酸酯 | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 甘油丙氧基酯 | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | T | ABC | No | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6 |
| 甘油丙氧基酯及乙氧基酯 | Z | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No |  |
| 甘油/蔗糖混合丙氧基酯及乙氧基酯 | Z | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No |  |
| 甘油三乙酸酯 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No |  |
| 碳10三烷基醋酸的缩水甘油酯 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 甘氨酸，钠盐溶液 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 乙醇酸溶液(70%或以下) | Z | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | NF | O | No | No | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 乙二醛溶液(40%或以下) | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 乙醛酸溶液(50%或以下) | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ACD | No | 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3 |
| 草甘膦溶液(不含表面活性剂) | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 花生油 | Y | P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 庚烷(所有异构体) | X | P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 正-庚酸 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No |  |
| 庚醇(所有异构体)(d) | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 庚烯(所有异构体) | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T4 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 醋酸庚酯 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 1-十六烷基萘/1, 4-双(十六烷基)萘混合物 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 己撑二胺(熔融) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | AC | Yes | 15.12, 15.17, 15.18, 15.19, 16.2.9 |
| 乙撑二胺己二酸酯(50%在水中) | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 乙撑二胺溶液 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | T | A | No | 15.19.6 |
| 己二异氰酸酯 | Y | S/P | 2 | 1G | Cont | Dry | T1 | IIB | Yes | C | T | A C(b)D | Yes | 15.12, 15.16.2, 15.17, 15.18, 15.19 |
| 己二醇 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 六甲撑亚胺 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIB | No | R | FT | AC | No | 15.19.6 |
| 己烷(所有异构体) | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 1, 6-己二醇，蒸馏塔顶馏分 | Y | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9 |
| 己酸 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| 己醇 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| 己烯(所有异构体) | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 醋酸己酯 | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 盐酸 | Z | S/P | 3 | 1G | Cont | No |  |  | NF | R | T | No | Yes | 15.11 |
| 过氧化氢溶液(按重量计含量为60%以上，但不超过70%) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | C | No | No | No | 15.5.1, 15.19.6 |
| 过氧化氢溶液(按重量计含量为8%以上，但不超过60%) | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | NF | C | No | No | No | 15.5.2, 15.18, 15.19.6 |
| 2-羟乙基丙烯酸酯 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | C | T | A | No | 15.12, 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 |
| 正-(羟乙基)乙二胺三乙酸，三钠盐溶液 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 2-羟基-4-(甲硫基)丁酸 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 雾冰草脂油 | Y | P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 异戊醇 | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | AB | No |  |
| 异丁醇 | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | AB | No |  |
| 甲酸异丁酯 | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T4 | IIA | No | R | F | AB | No |  |
| 异丁烯酸酯 | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | - | - | No | R | F | A | No | 15.12, 15.13, 15.17, 16.6.1, 16.6.2 |
| 异佛尔酮 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | No | A | No | 15.19.6 |
| 异佛尔酮二胺 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | T | A | No | 16.2.9 |
| 异佛尔酮二异氰酸酯 | X | S/P | 2 | 2G | Cont | Dry |  |  | Yes | C | T | ABD | No | 15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19.6 |
| 异戊二烯 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIB | No | R | F | B | No | 15.13, 15.14, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 |
| 异丙醇胺 | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No | T2 | IIA | Yes | O | FT | A | No | 15.19.6,. 16.2.6, 16.2.9 |
| 乙酸异丙脂 | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | F | AB | No |  |
| 异丙胺 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | C | FT | CD | Yes | 15.12, 15.14, 15.19 |
| 异丙胺(70%或以下)溶液 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | C | FT | CD | Yes | 15.12, 15.19.6, 16.2.9 |
| 异丙基环己烷 | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 异丙醚 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | Inert | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.4.6, 15.13.3, 15.19.6 |
| 麻风树油 | Y | P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 乳酸 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 乳腈溶液(80%或以下) | Y | S/P | 2 | 1G | Cont | No |  |  | Yes | C | T | ACD | Yes | 15.12, 15.13, 15.17, 15.18, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3 |
| 猪脂 | Y | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 胶乳：抑制氨(1%或以下) | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 乳胶：羧基化苯乙烯-丁二烯共聚物；丁苯橡胶 | Z | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 月桂酸 | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 木质素磺酸，镁盐溶液 | Z | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | AC | No |  |
| 木质素磺酸，钠盐溶液 | Z | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 亚麻籽油 | Y | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 液态化学废料 | X | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | No | C | FT | A | Yes | 15.12, 15.19.6, 20.5.1 |
| 长链烷芳基聚醚(碳11-碳20) | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 长链烷芳基磺酸(碳16-碳60) | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 长链烷基酚盐/硫化苯酚混合物 | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| L-赖氨酸溶液(60%或以下) | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 氯化镁溶液 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 长链烷芳基磺酸镁(碳11-碳50) | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 长链烷基水杨酸镁(碳11以上) | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 顺丁烯二酐 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | No | AC(f) | No | 16.2.9 |
| 芒果核油 | Y | P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 巯基苯并噻唑，钠盐溶液 | X | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 异亚丙基丙酮； | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIB | No | R | FT | A | No | 15.19.6 |
| 威百亩溶液 | X | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | NF | C | T | No | Yes | 15.12, 15.17, 15.19 |
| 甲基丙烯酸 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | T | A | No | 15.13, 15.19.6, 16.2.9, 16.6.1 |
| 甲基丙烯酸 – 烷氧基聚(氧化烯)甲基丙烯酸酯共聚物，钠盐水溶液(45%或以下) | Z | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | NF | O | No | AC | No | 16.2.9 |
| 二氯化乙烯中的甲基丙烯酸树脂 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | AB | No | 15.19, 16.2.9 |
| 甲基丙烯腈 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | C | FT | A | Yes | 15.12, 15.13, 15.17, 15.19 |
| 3-甲氧基-1-丁醇 | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No |  |
| 3-甲氧丁基乙酸盐 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| 正-(2-甲氧基-1-甲基乙基)-2-乙基-6-甲基乙酰氯苯胺 | X | P | 1 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19, 16.2.6 |
| 乙酸甲酯 | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | F | A | No |  |
| 乙酰乙酸甲酯 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 丙烯酸甲酯 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIB | No | R | FT | A | Yes | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 |
| 甲醇 | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 甲胺溶液(42%或以下) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | C | FT | ACD | Yes | 15.12, 15.17, 15.19 |
| 乙酸甲基戊酯 | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 甲基戊醇 | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 甲基戊基酮 | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 正-甲基苯胺 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | T | ABC | No | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6 |
| α-甲基苄基醇(其中苯乙酮含量为15%或以下) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ABC | Yes | 15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9 |
| 甲基丁醇 | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T4 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 甲基叔丁基醚 | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | F | AB | No |  |
| 甲基丁基酮 | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | AB | No | 15.19.6 |
| 甲基丁炔醇 | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T4 | IIB | No | R | F | A | No |  |
| 丁酸甲酯 | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T4 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 甲基环己烷 | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 甲基环戊二烯二聚物 | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIB | No | R | F | B | No | 15.19.6 |
| 甲基环戊二烯三羰基锰 | X | S/P | 1 | 1G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ABCD | Yes | 15.12, 15.18, 15.19, 16.2.9 |
| 甲基二乙醇胺 | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 2-甲基-6-乙基苯胺 | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AD | No | 15.19.6 |
| 甲基乙基酮 | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | F | A | No |  |
| 2-甲基-5-乙基吡啶 | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No |  | IIA | Yes | O | No | AD | No | 15.19.6 |
| 甲酸甲酯 | Z | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | FT | A | Yes | 15.12, 15.14, 15.19 |
| 2-甲基戊二腈(其中2-乙基丁二腈含量为12%或以下) | Z | S | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ABC | Yes | 15.12, 15.17, 15.19 |
| 2-甲基-2-羟基-3-丁炔 | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  | IIA | No | R | FT | ABD | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 甲基异丁基酮 | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | F | AB | No |  |
| 甲基丙烯酸甲脂 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | A | No | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 |
| 3-甲基-3-甲氧基丁醇 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 甲基萘(熔融) | X | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | No | AD | No | 15.19.6 |
| 2-甲基-1, 3-丙二醇 | Z | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No |  |
| 2-甲基吡啶 | Z | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | C | F | A | No | 15.12.3, 15.19.6 |
| 3-甲基吡啶 | Z | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | C | F | AC | No | 15.12.3, 15.19 |
| 4-甲基吡啶 | Z | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | C | FT | A | No | 15.12.3, 15.19, 16.2.9 |
| N-甲基-2-吡咯烷酮 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 水杨酸甲酯 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| α-甲基苯乙烯 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIB | No | R | FT | AD(j) | No | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 |
| 3-(甲硫基)丙醛 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | C | FT | BC | Yes | 15.12, 15.17, 15.19 |
| 聚硫化钼长链烷基二硫化异硫氰酯络合物 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | C | T | ABC | Yes | 15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9 |
| 吗啉 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 内燃机燃料抗爆化合物(含烷基铅) | X | S/P | 1 | 1G | Cont | No | T4 | IIA | No | C | FT | AC | Yes | 15.6, 15.12, 15.18, 15.19 |
| 月桂烯 | X | P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | No | R | F | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 萘(熔融) | X | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | Yes | R | No | AD | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 萘磺酸-甲醛共聚物，钠盐溶液 | Z | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 新癸酸 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 硝化酸(硫酸和硝酸混合物) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | C | T | No | Yes | 15.11, 15.16.2, 15.17, 15.19 |
| 硝酸(70%及以上) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | C | T | No | Yes | 15.11, 15.19 |
| 硝酸(小于70%) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | R | T | No | Yes | 15.11, 15.19 |
| 次氮基三乙酸，三钠盐溶液 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 硝基苯 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | Yes | C | T | AD | No | 15.12, 15.17, 15.18, 15.19, 16.2.9 |
| 硝基乙烷 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  | IIB | No | R | FT | A(f) | No | 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.4 |
| 硝基乙烷(80%)/硝基丙烷(20%) | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  | IIB | No | R | FT | A(f) | No | 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3 |
| 硝基乙烷, 1-硝基丙烷(各占15%或以上)混合物 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | - | - | No | R | F | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3 |
| 邻-硝基苯酚(熔融) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | C | T | AD | No | 15.12, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 1-或2-硝基丙烷 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIB | No | R | FT | A | No | 15.19.6 |
| 硝基丙烷(60%)/硝基乙烷(40%)混合物 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T4 | IIB | No | R | FT | A(f) | No | 15.19.6 |
| 邻- 或 对-硝基甲苯 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  | IIB | Yes | C | T | AB | No | 15.12, 15.17, 15.19.6 |
| 壬烷(所有异构体) | X | P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIA | No | R | F | BC | No | 15.19.6 |
| 壬酸(所有异构体) | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 非食用工业棕榈油 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | No | ABC | No | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 壬烯(所有异构体) | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 壬醇(所有异构体) | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 壬基异丁烯酸单体 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6，16.2.9 |
| 壬基苯酚 | X | P | 1 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19, 16.2.6, 16.2.9 |
| 壬基酚聚(4+)乙氧醚 | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 有害液体，NF, (1) n.o.s.(商品名....，包含....)ST1, Cat. X | X | P | 1 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19, 16.2.6 |
| 有害液体，F, (2) n.o.s. (商品名....，包含....)ST1, Cat. X | X | P | 1 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19, 16.2.6 |
| 有害液体，NF, (3) n.o.s. (商品名 ...., 包含 ....) ST2, Cat. X | X | P | 2 | 2G | Open | No | - |  | Yes | O | No | A | No | 15.19, 16.2.6 |
| 有害液体，F, (4) n.o.s.(商品名....，包含....)ST2, Cat. X | X | P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19, 16.2.6 |
| 有害液体，NF, (5) n.o.s.(商品名....，包含....)ST2, Cat. Y | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - |  | Yes | O | No | A | No | 15.19, 16.2.6, 16.2.9(1) |
| 有害液体，F, (6) n.o.s. (商品名 ...., 包含 ....) ST2, Cat. Y | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19, 16.2.6, 16.2.9(1) |
| 有害液体，NF, (7) n.o.s.(商品名....，包含....)ST3, Cat. Y | Y | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19, 16.2.6, 16.2.9(1) |
| 有害液体，F, (8) n.o.s.(商品名....，包含....)ST3, Cat. Y | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19, 16.2.6, 16.2.9(1) |
| 有害液体，NF, (9) n.o.s.(商品名....，包含....)ST3, Cat. Z | Z | P | 3 | 2G | Open | No | - |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 有害液体，F, (10) n.o.s.(商品名....，包含....)ST3, Cat. Z | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No |  |
| 八甲基环四硅氧烷 | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | AC | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 辛烷(所有异构体) | X | P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 辛酸(所有异构体) | Y | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 辛醇(所有异构体) | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 辛烯(所有异构体) | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 乙酸正辛酯 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 辛醛 | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIB | No | R | F | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 己二酸辛癸酯 | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 烯烃-烷基酯共聚物(分子量2000+) | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 烯烃混合物(碳7-碳9)富含碳8，稳定 | X | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIB | No | R | F | ABC | No | 15.13, 15.19.6 |
| 烯烃混合物(碳5-碳7) | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 烯烃混合物(碳5-碳15) | X | P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 烯烃(碳13以上，所有异构体) | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| α-烯烃(碳6-碳18)混合物 | X | P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 油酸 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 发烟硫酸 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | C | T | No | Yes | 15.11.2至15.11.8, 15.12.1, 15.16.2, 15.17, 15.19, 16.2.6 |
| 油胺 | X | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | T | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 橄榄油 | Y | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 氧化脂肪族烃混合物 | Z | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No |  |
| 棕榈酸油 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 棕榈脂肪酸蒸馏物 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 棕榈仁酸油 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 棕榈仁脂肪酸蒸馏物 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | Yes | R | T | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 棕榈仁油 | Y | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 棕榈仁油脂 | Y | P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 棕榈仁硬脂 | Y | P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 棕榈中间馏出物 | Y | P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 棕榈油 | Y | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 棕榈油脂肪酸甲酯 | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 棕榈油精 | Y | P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 棕榈硬脂精 | Y | P | 2(K) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 石蜡 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 仲醛 | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIB | No | R | F | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 仲醛- 氨反应产物 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIB | No | C | FT | A | No | 15.12.3, 15.19 |
| 五氨乙烷 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | R | T | No | No | 15.12, 15.17, 15.19.6 |
| 1, 3-戊二烯 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | FT | AB | No | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3 |
| 1, 3-戊二烯(50%以上)，环戊烯和异构体，混合物 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Inert | T3 | IIB | No | C | FT | ABC | Yes | 15.12, 15.13, 15.17, 15.19 |
| 五亚乙基六胺 | X | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | B | Yes | 15.19 |
| 戊烷(所有异构体) | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.14, 15.19.6 |
| 戊酸 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| 正戊酸(64%)/2-甲基丁酸(36%)混合物 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | T2 |  | Yes | C | No | AD | No | 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.19 |
| 戊烯(所有异构体) | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.14, 15.19.6 |
| 正戊基丙酸 | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T4 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 全氯乙烯 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | R | T | No | No | 15.12.1, 15.12.2, 15.19.6 |
| 矿脂 | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 苯酚 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | Yes | C | T | A | No | 15.12, 15.19, 16.2.9 |
| 1-苯基-1-二甲苯基乙烷 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No |  |
| 烷基(C12-C14)胺磷酸酯 | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | No | R | F | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 磷酸 | Z | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 16.2.9 |
| 磷，黄色或白色 | X | S/P | 1 | 1G | Cont | Pad+ (vent or inert) |  |  | No(c) | C | No | C | Yes | 15.7, 15.19, 16.2.9 |
| 酞酐(熔融) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | Yes | R | No | AD | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| α-蒎烯 | X | P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| β-蒎烯 | X | P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIB | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 松油 | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 聚丙烯酸溶液(40%或以下) | Z | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | AC | No |  |
| 二甲苯中的聚烷基(碳18-碳22)丙烯酸酯 | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIB | No | R | F | AB | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 聚烷基烯烃胺琥珀酰亚胺，硫氧化钼 | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醚 | Z | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No |  |
| 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醋酸醚 | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 聚烷(碳10-碳20)异丁烯酸酯 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 聚烷(碳10-碳18)异丁烯酸盐/乙烯-丙烯共聚物混合物 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 聚丁烯 | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 聚丁烯琥珀酰亚胺 | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 聚(2+)环芳香物 | X | P | 1 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | No | AD | No | 15.19, 16.2.6, 16.2.9 |
| 聚醚(分子量1350+) | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 聚乙二醇 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 聚乙二醇二甲醚 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 聚(乙二醇)甲基丁烯醚(MW>1000) | Z | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | AC | No | 16.2.9 |
| 聚乙烯聚胺 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 聚乙烯聚胺(碳5-碳20石蜡油超过50%) | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 聚硫酸铁溶液 | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6 |
| 聚(亚氨基乙烯)-移植-N-聚(乙烯氧基)溶液(90%或以下) | Z | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | NF | O | No | AC | No | 16.2.9 |
| 脂族(碳10-碳14)溶剂中的聚异丁烯胺 | Y | P | 3 | 2G | Open | No | T3 | IIA | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 聚异丁烯基酐加合物 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No |  |
| 聚(4+)异丁烯 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 聚亚甲基聚苯异氰酸酯 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Dry |  |  | Yes (a) | C | T(a) | A | No | 15.12, 15.16.2, 15.19.6, 16.2.9 |
| 聚烯烃(分子量300+) | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 聚烯烃酰胺烯胺(碳17以上) | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 聚烯烃酰胺烯胺硼酸盐(碳28-碳250) | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 聚烯烃酰胺烯胺多元醇 | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 聚烯烃胺(碳28-碳250) | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 烷基(碳2-碳4)苯中的聚烯烃胺 | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIB | No | R | F | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 芳香溶剂中的聚烯烃胺 | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIB | No | R | F | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 聚烯烃氨基酯盐(分子量2000+) | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 聚烯酐 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 聚烯酯(碳28-碳250) | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 聚烯苯酚胺(碳28-碳250) | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 聚烯烃偶磷硫化钡衍生物(碳28-碳250) | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 聚(20)氧乙烯山梨糖醇酐单油酸酯 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 聚(5+)丙烯 | Y | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 聚丙二醇 | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6 |
| 聚硅氧烷 | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T4 | IIB | No | R | F | AB | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 氯化钾溶液 | Z | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | NF | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 氢氧化钾溶液 | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6 |
| 油酸钾 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 硫代硫酸盐钾(50%或以下) | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 正丙醇胺 | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AD | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 2-丙烯-1-铵，N,N-二甲基-N-2-丙烯基-，氯化物，均聚物溶液 | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | NF | O | No | No | No | 15.19.6 |
| β-丙内脂 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  | IIA | Yes | R | T | A | No | 15.19.6 |
| 丙醛 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T4 | IIB | No | R | FT | A | Yes | 15.17, 15.19.6 |
| 丙酸 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | F | A | Yes | 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6 |
| 丙酸酐 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | Yes | R | T | A | No | 15.19.6 |
| 丙腈 | Y | S/P | 2 | 1G | Cont | No | T1 | IIB | No | C | FT | AD | Yes | 15.12, 15.17, 15.18, 15.19 |
| 正乙酸丙脂 | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | F | AB | No | 15.19.6 |
| 正丙醇 | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 正丙胺 | Z | S/P | 2 | 2G | Cont | Inert | T2 | IIA | No | C | FT | AD | Yes | 15.12, 15.19 |
| 丙苯(所有异构体) | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 丙二醇甲基醚乙酸盐 | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No |  |
| 丙二醇单烷基醚 | Z | P | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | AB | No |  |
| 丙二醇苯基醚 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No |  |
| 氧化丙烯 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Inert | T2 | IIB | No | C | FT | AC | No | 15.8, 15.12.1, 15.14, 15.19 |
| 四聚丙烯 | X | P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 丙烯三聚物 | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 吡啶 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 裂解汽油(含苯) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | C | FT | AB | No | 15.12,15.17, 15.19.6 |
| 菜籽油 | Y | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 菜籽油(含4%以下自由脂肪酸的低芥酸) | Y | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 菜油脂肪酸甲醚 | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 精制树脂油 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | C | FT | ABC | No | 15.12, 15.17, 15.19.6 |
| 米糠油 | Y | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 松香 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 红花油 | Y | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 牛油果油 | Y | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 烷基钠(碳14-碳17)磺酸盐(60-65%溶液) | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 硅铝酸钠浆料 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No |  |
| 苯甲酸钠 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 氢硼化钠(15%或以下)/氢氧化钠溶液 | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 溴化钠溶液(50%以下)(*) | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | NF | R | No | No | No | 15.19.6 |
| 碳酸钠溶液 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 氯酸钠溶液(50%或以下) | Z | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.9, 15.19.6, 16.2.9 |
| 重铬酸钠溶液(70%或以下) | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | NF | C | No | No | No | 15.12.3, 15.19 |
| 氢硫化钠(6%或以下)/碳酸钠(3%或以下)溶液 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 亚硫酸氢钠溶液(45%或以下) | Z | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 16.2.9 |
| 氢硫化钠/硫化铵溶液 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T4 | IIB | No | C | FT | A | Yes | 15.12, 15.14, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3 |
| 氢硫化钠溶液(45%或以下) | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | Vent or pad (gas) |  |  | NF | R | T | No | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 氢氧化钠溶液 | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 次氯酸钠溶液(15%或以下) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | NF | R | No | No | No | 15.19.6 |
| 甲醇中的甲醇钠21-30% | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | C | FT | AC | Yes | 15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6(仅当 >28%), 16.2.9 |
| 亚硝酸钠溶液 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.12.3.1, 15.12.3.2, 15.19, 16.2.9 |
| 石油磺酸钠 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 聚(4+)丙烯酸钠溶液 | Z | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 硅酸钠溶液 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 硫化钠溶液(15%或以下) | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | NF | C | T | No | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 亚硫酸钠溶液(25%或以下) | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 硫氰酸钠溶液(56%或以下) | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | No | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 豆油 | Y | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 苯乙烯单体 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | F | AB | No | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 |
| 硫氢化碳(碳3-碳88) | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 环丁砜 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 硫(熔融) | Z | S | 3 | 1G | Open | Vent or pad (gas) | T3 |  | Yes | O | FT | No | No | 15.10, 16.2.9 |
| 硫酸 | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.11, 15.16.2, 15.19.6 |
| 废硫酸 | Y | S/P | 3 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.11, 15.16.2, 15.19.6 |
| 硫化脂肪(碳14-碳20) | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No |  |
| 硫化聚烯烃酰胺烯烃(碳28-碳250)胺 | Z | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No |  |
| 向日葵籽油 | Y | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 妥尔油，粗制 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 妥尔油，精制 | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 妥尔油脂肪酸(树脂酸含量低于20%) | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6 |
| 妥尔油沥青 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 动物脂 | Y | P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 动物脂肪酸 | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 四氯乙烷 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | R | T | No | No | 15.12, 15.17, 15.19.6 |
| 四甘醇 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 四乙撑五胺 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 四氢呋喃 | Z | S | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIB | No | R | FT | A | No | 15.19.6 |
| 四氢化萘 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 四甲苯(所有异构体) | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 二氧化钛浆料 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No |  |
| 甲苯 | Y | P | 3 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 甲苯二胺 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | C | T | AD | Yes | 15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9 |
| 甲苯二异氰酸酯 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Dry | T1 | IIA | Yes | C | FT | AC (b) D | Yes | 15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19, 16.2.9 |
| 邻甲苯胺 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | C | T | A | No | 15.12, 15.17, 15.19 |
| 磷酸三丁脂 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 1, 2, 3-三氯苯(熔融) | X | S/P | 1 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | C | T | ACD | Yes | 15.12.1, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9 |
| 1, 2, 4-三氯苯 | X | S/P | 1 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | T | AB | No | 15.19, 16.2.9 |
| 1, 1, 1-三氯乙烷 | Y | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 1, 1, 2-三氯乙烷 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No |  |  | NF | R | T | No | No | 15.12.1, 15.19.6 |
| 三氯乙烯 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | Yes | R | T | No | No | 15.12, 15.17, 15.19.6 |
| 1, 2, 3-三氯丙烷 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | C | T | ABD | No | 15.12, 15.17, 15.19 |
| 1, 1 ,2-三氯-1, 2, 2-三氟乙烷 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | NF | O | No | No | No | 15.19.6 |
| 磷酸三甲苯脂(含1%或以上邻位异构体) | Y | S/P | 1 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | Yes | C | No | AB | No | 15.12.3, 15.19, 16.2.6 |
| 磷酸三甲苯脂(含1%以下邻位异构体) | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 十三(碳)烷 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| 十三(烷)酸 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 十三烷基乙酸酯 | Y | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 三乙醇胺 | Z | S/P | 3 | 2G | Open | No |  | IIA | Yes | O | No | A | No | 16.2.9 |
| 三乙胺 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | FT | AC | Yes | 15.12, 15.19.6 |
| 三乙基苯 | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 三乙烯四胺 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | T2 | IIA | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 磷酸三乙脂 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 亚磷酸三乙脂 | Z | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | FT | AB | No | 15.12.1, 15.19.6, 16.2.9 |
| 三异丙醇胺 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 三异丙基磷酸苯脂 | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 三甲基乙酸 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | Yes | R | No | A | No | 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 三甲胺溶液(30%或以下) | Z | S/P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIB | No | C | FT | AC | Yes | 15.12, 15.14, 15.19, 16.2.9 |
| 三甲苯(所有异构体) | X | P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 丙氧基化三羟甲基丙烷 | Z | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No |  |
| 2, 2, 4-三甲基-1, 3-戊二醇 二异丁酸酯 | Y | P | 3 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6 |
| 2, 2, 4-三甲基-1, 3-戊二醇-1-异丁酸酯 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 1, 3, 5-三恶烷 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIB | No | R | F | AD | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 三聚丙烯二醇 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 磷酸三二甲苯酯 | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 桐油 | Y | S/P | 2(k) | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 松节油 | X | P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 十一烷酸 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 16.2.6, 16.2.9 |
| 1-十一碳烯 | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 十一醇 | X | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 尿素/硝酸铵溶液 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 尿素/硝酸铵溶液(含1%以下游离氨) | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  |  | NF | R | T | A | No | 15.12.3, 15.12.4, 15.19.6 |
| 尿素/磷酸铵溶液 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No | 15.19.6 |
| 尿素溶液 | Z | P | 3 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | A | No |  |
| 戊醛(所有异构体) | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | Inert | T3 | IIB | No | R | FT | A | No | 15.4.6, 15.19.6 |
| 植物酸油(m) | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 植物脂肪酸馏出物(m) | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | ABC | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 乙酸乙烯 | Y | S/P | 3 | 2G | Cont | No | T2 | IIA | No | R | F | A | No | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 |
| 乙烯基乙基醚 | Z | S/P | 2 | 1G | Cont | Inert | T3 | IIB | No | C | FT | A | Yes | 15.4, 15.13, 15.14, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 |
| 亚乙烯基二氯 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | Inert | T2 | IIA | No | R | FT | B | Yes | 15.13, 15.14, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 |
| 新癸酸乙烯酯 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 |
| 乙烯基甲苯 | Y | S/P | 2 | 2G | Cont | No |  | IIA | No | R | F | AB | No | 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2 |
| 蜡 | Y | P | 2 | 2G | Open | No | - | - | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 白节油，低(15-20%)芳香族 | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T3 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 木质素，含乙酸钠/草酸钠 | Z | S/P | 3 | 2G | Open | No | - | - | NF | O | No | No | No |  |
| 二甲苯 | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | T1 | IIA | No | R | F | A | No | 15.19.6, 16.2.9 (h) |
| 二甲苯/乙苯(10%或以上)混合物 | Y | P | 2 | 2G | Cont | No | - | - | No | R | F | A | No | 15.19.6 |
| 二甲苯酚 | Y | S/P | 2 | 2G | Open | No |  | IIA | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.9 |
| 烷芳基二硫代磷酸锌(碳7-碳16) | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9 |
| 烯基碳酰胺锌 | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6 |
| 烷基二硫代磷酸锌(碳3-碳14) | Y | P | 2 | 2G | Open | No |  |  | Yes | O | No | AB | No | 15.19.6, 16.2.6 |

第17章

a	如所载运的货品含有闪点不超过60℃的易燃溶剂，则须设有特殊电气系统和易燃蒸气探测器。

b	虽然水适合于熄灭涉及本脚注所适用的化学品的露天火灾，但不得使水沾污装有这些化学品的封闭液货舱，否则会导致产生有害气体的危险。

c	黄磷或白磷是在其自燃温度以上的状态下载运的，因此闪点是不适用的。对电气设备的要求可与载运闪点超过60℃的物质对电气设备的要求相类似。

d	这些要求的依据是闪点不超过60℃的异构体；但有些异构体的闪点超过60℃。因此，以可燃性为依据的要求不适用于这些异构体。

e	仅适用于正-癸醇。

f	不得用化学干粉作灭火剂。

g	对于封闭处所，须同时测定其甲酸蒸气和一氧化碳气体(一种分解产物)的含量。

h	仅适用于对-二甲苯。

i	适用于不含其他危险成分的混合物，且污染类别为Y或以下。

j	只有某些防酒精泡沫为有效。

k	e栏内所确定的船型可能要受《 73/78年防污公约》附则II第4.1.3条的要求约束。

l	熔点等于或大于0℃时适用。

m	源自《国际散化规则》中规定的植物油、动物脂肪和鱼油。

*	表示参照《国际散化规则》第21章(21.1.3条)，已实施了与用于确定某些载运规定的常规标准不同的标准。

第18章

不适用本规则的货品清单

18.1	下列货品，其安全和污染危害性业经审核并已确定其危害性尚不足以适用本规则。

18.2	虽然本章所列货品不在本规则适用范围之内，但主管机关要注意，为安全运输这些化学品可能需要采取某些安全预防措施。因此，主管机关应规定相应的安全要求。

18.3	有些液体物质被确定为属于污染类别Z，因此，对其进行载运时还须满足《防污公约》附则II的某些要求。

18.4	对于按《防污公约》附则II第6.3条评定为或暂定为Z类或OS类、且不具有安全危害的液体混合物，可按本章对“无另行说明的有毒或非有毒液体物质”的有关规定运载。

注释：

货品名称	任何交付散装运输的货物，其运输单证中均须使用货品名称。任何附加的名称可放在货品名称后的括号内。在某些情形里，货品名称与本规则以前各版中所提供的名称不一致。

污染类别	字母Z系指按《防污公约》附则II所核定的每一货品的污染类别。OS系指该货品业经评定发现不属于X、Y或Z类。

| 《国际散化规则》第18章 |
| --- |
| 货品名称 | 污染类别 |
| 丙酮 | Z |
| 酒精饮料，n.o.s | Z |
| 苹果汁 | OS |
| 正-丁醇 | Z |
| 仲-丁醇 | Z |
| 碳酸钙结晶浆液 | OS |
| 硝酸钙溶液(50%或以下) | Z |
| 粘土泥浆 | OS |
| 煤泥浆 | OS |
| 二甘醇 | Z |
| 乙醇 | Z |
| 碳酸乙烯酯 | Z |
| 葡萄糖溶液 | OS |
| 甘油 | Z |
| 甘油乙氧基酯 | OS |
| 六亚甲基四胺溶液 | Z |
| 己二醇 | Z |
| 氢化淀粉水解液 | OS |
| 异丙醇 | Z |
| 高岭土浆 | OS |
| 卵磷脂 | OS |
| 氢氧化镁浆 | Z |
| 麦芽糖醇溶液 | OS |
| 正-甲基葡糖胺溶剂(70%或以下) | Z |
| 甲基丙基甲酮 | Z |
| 微硅浆液 | OS |
| 糖蜜 | OS |
| 有毒液体，(11)n.o.s.(商品名....，包含....)Cat. Z | Z |
| 非有毒液体，(12)n.o.s.(商品名....，包含....)Cat. OS | OS |
| 橘子汁(浓缩的) | OS |
| 橘子汁(非浓缩的) | OS |
| 聚氯化铝溶液 | Z |
| 甘油聚合物，钠盐溶液(氢氧化钠含量低于3%) | Z |
| 氯化钾溶液(26%以下) | OS |
| 甲酸盐溶液 | Z |
| 碳酸丙烯 | Z |
| 丙二醇 | Z |
| 乙酸钠溶液 | Z |
| 碳酸氢钠溶液(10%以下) | OS |
| 硫酸钠溶液 | Z |
| 山梨糖醇溶液 | OS |
| 磺化聚丙烯酸酯溶液 | Z |
| 四乙基硅酸单体/低聚体(在乙醇中占20%) | Z |
| 三甘醇 | Z |
| 植物蛋白溶液(水解) | OS |
| 水 | OS |

第19章

散装运输货品索引

19.1	散装运输货品索引(下文简称“索引”)第一栏提供货品的索引名称。索引名称为大写黑体时，表示该名称与第17或18章中的货品名称一致，此时列出相关货品名称的第二栏中为空白。当索引名称为非黑体小写时，该名称为第二栏内所列出的第17或18章中货品名称的同义名称。第三栏表示《国际散化规则》的有关章节。

19.2	在对第19章评审后，删除了索引中列出联合国编号的一栏。由于仅有限数量的索引名称具有联合国编号，并且第19章使用的某些名称和与联合国编号相连的名称之间存在不一致，为了避免混淆，决定删除对联合国编号的引用。

19.3	编制本索引仅为提供信息，第一栏中所列的非黑体小写索引名称不得用作运输单证中的货品名称。

19.4	作为名称的组成部分的前缀以普通(罗马)字母形式表示，且在安排词条的字母顺序时予以考虑，所包括的前缀如下：

Mono（单）　Di（二）  Tri（三）　  Tetra（四）　  Penta（五）

Iso（异）　 Bis（双）　  Neo（新）　  Ortho（邻）　 Cyclo（环）

19.5	在字母顺序安排中不予以考虑的前缀以斜体表示，包括以下所列：

n-	(normal-　正－)

sec-	(secondary-　仲－)

tert-	(tertiary-　叔－)

o-	(ortho-　邻－)

m-	(meta-　间－)

p-	(para-　对－)

N-

O-

S-

sym-	(symmetrical　对称)

uns-	(unsymmetrical 不对称)

dl-

D-

L-

cis-

trans-

(E)-

(Z)-

alpha-	(α-)

beta-	(β-)

gamma-	(γ-)

epsilon-	(ε-)

omega-	(ω)

19.6	本索引在某些条目的索引名称后使用注释(以(a)或(b)表示)，表示以下限制条件适用：

(a)	该索引名称代表了相应货品名称的一个子集。

(b)	与该索引名称相对应的货品名称包含碳链长度限制。由于索引名称应始终代表相应货品名称的一个子集或与货品名称同义，对该索引名称标识的任何货品，应检查其碳链长度特征。

| 《国际散化规则》第19章 |
| --- |
| 索引名称 | 货品名称 | 章节 |
| 松香酸酐 | 松香 | 17 |
| 二甲基乙酰胺 | N, N-二甲基乙酰胺 | 17 |
| 乙醛氰醇溶液(80%或以下) | 乳腈溶液(80%或以下) | 17 |
| 乙醛三聚物 | 仲醛 | 17 |
| 乙酸 |  | 17 |
| 乙酸酐 | 醋酐 | 17 |
| 乙酸乙烯酯 | 乙酸乙烯 | 17 |
| 乙酸甲酯 | 乙酸甲酯 | 17 |
| 乙酸乙烯酯 | 乙酸乙烯 | 17 |
| 醋酐 |  | 17 |
| 乙酸酯 | 乙酸乙酯 | 17 |
| 醋酸乙脂 | 乙酸乙酯 | 17 |
| 氧化乙酰，乙酸酐 | 醋酐 | 17 |
| 乙酰乙酸甲酯 | 乙酰乙酸甲酯 | 17 |
| 乙酰醋酸酯 | 乙酰乙酸乙酯 | 17 |
| 乙草胺 |  | 17 |
| 丙酮 |  | 18 |
| 丙酮氰醇 |  | 17 |
| 乙腈 |  | 17 |
| 乙腈(低纯度) |  | 17 |
| 乙酸酐 | 醋酐 | 17 |
| 四氯乙烷 | 四氯乙烷 | 17 |
| 乙酸酐 | 醋酐 | 17 |
| 乙酸酐 | 醋酐 | 17 |
| 从大豆、玉米及精炼向日葵油中提取的酸性油混合物 |  | 17 |
| 丙烯酸 | 丙烯酸 | 17 |
| 丙烯酰胺溶液(50%或以下) |  | 17 |
| 丙烯酸 |  | 17 |
| 丙烯酸2-羟乙酯 | 2-羟乙基丙烯酸酯 | 17 |
| 丙烯酰胺溶液，50%或以下 | 丙烯酰胺溶液(50%或以下) | 17 |
| 丙烯酸树脂单体 | 甲基丙烯酸甲酯 | 17 |
| 丙烯腈 |  | 17 |
| 聚醚多元醇分散体中的丙烯腈-苯乙烯共聚物 |  | 17 |
| 己二酸二(2-乙基)己酯 | 二(2-乙基已基)已二酸酯 | 17 |
| 己二腈 |  | 17 |
| 工业草不绿(90%或以上) |  | 17 |
| 醇 | 乙醇 | 18 |
| 碳10醇 | 癸醇(所有异构体) | 17 |
| 碳11醇 | 十一醇 | 17 |
| 碳12醇 | 十二醇 | 17 |
| 碳7醇(a) | 庚醇(所有异构体)(D) | 17 |
| 碳8醇 | 辛醇(所有异构体) | 17 |
| 碳9醇 | 壬醇(所有异构体) | 17 |
| 酒精饮料，n.o.s |  | 18 |
| 聚(2.5-9)乙氧化(碳9-碳11)醇 |  | 17 |
| 聚(3-6)乙氧化(碳6-碳17)(仲)醇 |  | 17 |
| 聚(7-12)乙氧化(碳6-碳17)(仲)醇 |  | 17 |
| 聚(1-6)乙氧化(碳12-碳16)醇 |  | 17 |
| 聚(20+)乙氧化(碳12-碳16)醇 |  | 17 |
| 聚(7-19)乙氧化(碳12-碳16)醇 |  | 17 |
| 乙醇(碳13以上) |  | 17 |
| 碳13-碳15醇类 | 乙醇(碳13以上) | 17 |
| 乙醇(碳12以上)，伯，线性 |  | 17 |
| 乙醇(碳8-碳11)，伯，线性和基本线性 |  | 17 |
| 乙醇(碳12-碳13)，伯，线性和基本线性 |  | 17 |
| 乙醇(碳14-碳18)，伯，线性和基本线性 |  | 17 |
| 5-乙基-2-甲基吡啶 | 2-甲基-5-乙基吡啶 | 17 |
| 乙基甲基吡啶 | 2-甲基-5-乙基吡啶 | 17 |
| 烷烃(碳6-碳9) |  | 17 |
| 异烷烃和环烷烃(碳10-碳11) |  | 17 |
| 异烷烃和环烷烃(碳12以上) |  | 17 |
| 烷烃(碳10-碳26)，线性和分枝(闪点>60°C) |  | 17 |
| 正烷烃(碳10以上) |  | 17 |
| 链烷(碳10-碳18)硫磺苯酯 | 酚的烷基磺酸酯 | 17 |
| 烷芳基聚醚(碳9-碳20) |  | 17 |
| 烷烯基酸，多羟基硼酸酯 |  |  |
| 烯基(碳11以上)氨基化合物 |  | 17 |
| 烯基(碳16-碳20)琥珀酸酐 |  | 17 |
| 烷基丙烯酸酯-甲苯中乙烯基吡啶共聚物 |  | 17 |
| 烷芳基磷酸酯混合物(二苯甲苯基磷酸酯40%以上，邻位异构体0.02%以下) |  | 17 |
| 烷化(碳4-碳9)受阻酚 |  | 17 |
| 烷基苯，烷基二氢茚，烷基茚混合物(各为碳12-碳17) |  | 17 |
| 烷基苯蒸馏物 |  | 17 |
| 烷基苯混合物(甲苯含量至少50%) |  | 17 |
| 烷基(碳3-碳4)苯 |  | 17 |
| 烷基(碳5-碳8)苯 |  | 17 |
| 烷基(碳9以上)苯 |  | 17 |
| 烷基(碳11-碳17)苯磺酸 |  | 17 |
| 烷基苯磺酸，钠盐溶液 |  | 17 |
| 烷基(碳12以上)二甲胺 |  | 17 |
| 二硫代氨基甲酸(碳19-碳35)烷酯 |  | 17 |
| 烷基二硫代噻二唑(碳6-碳24) |  | 17 |
| 烷基酯共聚物(碳4-碳20) |  | 17 |
| 烷基(碳8-碳10)/(碳12-碳14):(40%或以下/60%或以上)聚葡糖苷溶液(55%或以下) |  | 17 |
| 烷基(碳8-碳10)/(碳12-碳14)(60%或以上/40%或以下)聚葡糖苷溶液(55%或以下) |  | 17 |
| 烷基(碳7-碳9)硝酸盐 |  | 17 |
| 2, 2'- [3-(碳16-碳18烷基氧)丙基亚氨]二乙醇 | 长链(碳16以上)乙氧基化烷基烷氧基胺 | 17 |
| 烷基(碳7-碳11)苯酚聚(4-12)乙氧基化物 |  | 17 |
| 烷基(碳8-碳40)酚硫化物 |  | 17 |
| 芳香溶剂中的烷基(碳8-碳9)苯胺 |  | 17 |
| 烷基(碳9-碳15)苯基丙氧基化物 |  | 17 |
| 烷基(碳8-碳10)聚葡糖苷溶液(65%或以下) |  | 17 |
| 烷基(碳8-碳10)/(碳12-碳14)(50%/50%)聚葡糖苷溶液(55%或以下) |  | 17 |
| 烷基(碳12-碳14)聚葡糖苷溶液(55%或以下) |  | 17 |
| 烷基(碳12-碳16)丙氧基胺乙氧基化物 |  | 17 |
| 烷基(碳10-碳20，饱和及不饱和)亚磷酸盐 |  | 17 |
| 酚的烷基磺酸酯 |  | 17 |
| 烷基(碳18以上)甲苯 |  | 17 |
| 烷基(碳18-碳28)甲苯磺酸 |  | 17 |
| 烷基(碳18-碳28)甲苯磺酸，钙盐，硼酸盐 |  | 17 |
| 烷基甲苯磺酸，钙盐，高超碱性(矿物油中达70%) | 烷基(碳18-碳28)甲苯磺酸，钙盐，高超碱性 | 17 |
| 烷基(碳18-碳28)甲苯磺酸，钙盐，低超碱性 |  | 17 |
| 烷基甲苯磺酸，钙盐，低超碱性(矿物油中达60%) | 烷基(碳18-碳28)甲苯磺酸，钙盐，低超碱性 | 17 |
| 烷基(碳18-碳28)甲苯磺酸，钙盐，高超碱性 |  | 17 |
| 3-16-18碳羟基-N, N’-双(2-羟乙基)丙烷-1-胺(a) | 长链(碳16以上)乙氧基化烷基烷氧基胺 | 17 |
| 烯丙醇 |  | 17 |
| 烯丙基氯 |  | 17 |
| 氯化铝/氯化氢溶液 |  | 17 |
| 硅酸铝氢氧化物 | 高岭土浆 | 18 |
| 硫酸铝溶液 |  | 17 |
| 氨基醋酸钠盐溶液 | 甘氨碳，钠盐溶液 | 17 |
| 1-氨基-3-氨甲基-3, 5, 5-三甲基环已烷 | 异佛尔酮二胺 | 17 |
| 氨基苯 | 苯胺 | 17 |
| 1-氨基丁烷(a) | 丁胺(所有异构体) | 17 |
| 2-氨基丁烷 | 丁胺(所有异构体) | 17 |
| 氨基环己烷 | 环己胺 | 17 |
| 氨基乙烷 | 乙胺 | 17 |
| 72%或以下的氨基乙烷溶液 | 乙胺溶液(72%或以下) | 17 |
| 2-氨基乙醇 | 乙醇胺 | 17 |
| 2-(2-氨基乙氧基)乙醇 |  | 17 |
| 2-(2- 氨基乙胺基)乙醇 | 氨乙基乙醇胺 | 17 |
| 氨乙基二乙醇胺/氨乙基乙醇胺溶液 |  | 17 |
| 氨乙基乙醇胺 |  | 17 |
| N-(2-氨乙基)乙(撑)二胺 | 二乙撑三胺 | 17 |
| 1-(2氨乙基)哌嗪 | N-氨乙基哌嗪 | 17 |
| N-氨乙基哌嗪 |  | 17 |
| 2-氨基异丁烷(a) | 丁胺(所有异构体) | 17 |
| 42%或以下的氨基甲烷溶液 | 甲胺溶液(42%或以下) | 17 |
| 1-氨基-2-甲苯 | 邻甲苯胺 | 17 |
| 2-氨基-1-甲苯 | 邻甲苯胺 | 17 |
| 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 |  | 17 |
| 3-氨甲基-3, 5, 5- 三甲基环乙基胺 | 异氟尔酮二胺 | 17 |
| 氨基苯酚 | 苯胺 | 17 |
| 1-氨基丙烷 | 正丙胺 | 17 |
| 2-氨基丙烷 | 异丙胺 | 17 |
| 2-氨基丙烷(70%或以下)溶液 | 异丙胺(70%或以下)溶液 | 17 |
| 1-氨基丙烷-2-醇 | 异丙醇胺 | 17 |
| 1-氨基-2-丙醇 | 异丙醇胺 | 17 |
| 3-氨基丙烷1-醇 | 正丙醇胺 | 17 |
| 2-氨基甲苯 | 邻甲苯胺 | 17 |
| o-氨基甲苯 | 邻甲苯胺 | 17 |
| 5-氨基-1, 3, 3-三甲基环乙基胺 | 异氟尔酮二胺 | 17 |
| 氨水(28%或以下) |  | 17 |
| 氨水，28%或以下 | 氨水(28%或以下) | 17 |
| 氯化铵溶液(25%以下)(*) |  | 17 |
| 磷酸氢铵溶液 |  | 17 |
| 氢氧化铵, 28%或以下 | 氨水(28%或以下) | 17 |
| 木素磺化盐铵溶液 |  | 17 |
| 硝酸铵溶液(93%或以下) |  | 17 |
| 聚磷酸铵溶液 |  | 17 |
| 硫酸铵溶液 |  | 17 |
| 硫化铵溶液(45%或以下) |  | 17 |
| 硫代硫酸铵溶液(60%或以下) |  | 17 |
| 乙酸戊酯(所有异构体) |  | 17 |
| 乙酸戊酯，工业用(a) | 乙酸戊酯(所有异构体) | 17 |
| 乙酸正戊酯(a) | 乙酸戊酯(所有异构体) | 17 |
| 乙酸仲戊酯(a) | 乙酸戊酯(所有异构体) | 17 |
| 乙酸戊酯(a) | 乙酸戊酯(所有异构体) | 17 |
| 戊醇 | 正戊醇 | 17 |
| 正戊醇 |  | 17 |
| 戊醇，伯 |  | 17 |
| 仲戊醇 |  | 17 |
| 叔戊醇 |  | 17 |
| 戊醛 | 戊醛(所有异构体) | 17 |
| 戊基甲醇 | 己醇 | 17 |
| 氢氧化戊烯 | 叔戊醇 | 17 |
| 乙基戊基酮 | 乙戊酮 | 17 |
| 叔戊基甲基醚 |  | 17 |
| 正戊基甲基酮 | 甲基戊基酮 | 17 |
| 丙酸正戊酯 | 正戊基丙酸 | 17 |
| 麻醉剂乙醚 | 二乙醚 | 17 |
| 苯胺 |  | 17 |
| 苯胺油 | 苯胺 | 17 |
| 苯胺基苯 | 二苯胺(熔融) | 17 |
| 蒽油(煤焦油分馏物)(a) | 煤焦油 | 17 |
| 人造，蚁油， | 糠醛 | 17 |
| 苹果汁 |  | 18 |
| 硝酸 | 硝酸(70%及以上) | 17 |
| 铝氧土 | 高岭土浆 | 18 |
| 芳基聚烯烃(碳11-碳50) |  | 17 |
| 航空烷基化燃油(碳8烷属烃及异构烷烃沸点95-120°C) |  | 17 |
| 氮杂环庚烷 | 六甲撑亚胺 | 17 |
| 3-氮杂戊烷-1,5-二胺 | 二乙撑三胺 | 17 |
| 氮杂环庚烷 | 六甲撑亚胺 | 17 |
| 硝酸 | 硝酸(70%及以上) | 17 |
| 长链(碳11-碳50)烷芳基磺酸钡 |  | 17 |
| 约30%浓度矿物油中的基本烷基钙水杨基(b) | 长链烷基水杨酸钙(碳13以上) | 17 |
| 电池用酸 | 硫酸 | 17 |
| 二十二醇 (a) | 乙醇(碳13以上) | 17 |
| 苯胺 | 苯胺 | 17 |
| 1, 4-苯二羧基酸丁基酯 | 对苯二甲酸二丁酯 | 17 |
| 1, 2-苯二羧基酸二乙酯 | 苯二甲酸二乙酯 | 17 |
| 1, 2-苯二羧基酸二十一烷酯 | 双十一基邻苯二甲酸酯 | 17 |
| 苯和含10%或以上苯的混合物(I) |  | 17 |
| 苯磺酰氯 | 苯磺酰氯 | 17 |
| 苯磺酰氯 |  | 17 |
| 苯三甲酸，三辛酯 |  | 17 |
| 石碳酸 | 苯酚 | 17 |
| 苯 | 苯和含10%或以上苯的混合物(I) | 17 |
| 粗苯，苯 | 苯和含10%或以上苯的混合物(I) | 17 |
| 苯酚 | 苯酚 | 17 |
| 2-苯并噻唑硫醇，钠盐溶液 | 巯基苯并噻唑，钠盐溶液 | 17 |
| 苯并噻唑-2-硫醇，钠盐溶液 | 巯基苯并噻唑，钠盐溶液 | 17 |
| (2-苯并噻唑基硫)钠溶液 | 巯基苯并噻唑，钠盐溶液 | 17 |
| 乙酸苄酯 |  | 17 |
| 苄醇 |  | 17 |
| 苯二甲酸苯甲基丁基酯 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | 17 |
| 苄基氯 |  | 17 |
| 丙内酯 | β-丙内酯 | 17 |
| 水杨酸甲酯 | 水杨酸甲酯 | 17 |
| 乙二醛 | 乙二醛溶液(40%或以下) | 17 |
| 柴油/气油和烷烃(碳10-碳26)的混合生物燃料，线性和分枝(闪点>60°C)(体积>25%但<99%) |  | 17 |
| 柴油/气油和烷烃(碳10-碳26)的混合生物燃料，线性和分枝(闪点≤60°C)(体积>25%但<99%) |  | 17 |
| 柴油/气油和FAME的混合生物燃料(体积>25%但<99%) |  | 17 |
| 柴油/气油和植物油的混合生物燃料(体积>25%但<99%) |  | 17 |
| 汽油和乙醇的混合生物燃料(体积>25%但<99%) |  | 17 |
| 联苯 | 联苯 | 17 |
| 双(甲基环戊二烯) | 甲基环戊二烯二聚物 | 17 |
| 2, 5双(碳7以上烷基硫)-1, 3, 4-噻二唑 | 烷基二硫代噻二唑(碳6-碳24) | 17 |
| 双(2-氨乙基)胺 | 二乙烯三胺 | 17 |
| N, N'-双(2-氨乙基)乙烷-1, 2-二胺 | 三乙烯四胺 | 17 |
| N, N'-双(2-氨乙基)乙二胺 | 三乙烯四胺 | 17 |
| N,N-双(2-(双(羧甲基)氨基)乙荃)氨基乙酸,五钠盐溶液 | 二亚乙基三胺五乙酸, 五钠盐溶液 | 17 |
| 双(2-丁氧基乙荃)乙醚 | 二甘醇二丁醚 | 17 |
| N,N-双(羧甲基)甘氨酸三钠盐溶液 | 次氮基三乙酸，三钠盐溶液 | 17 |
| 双(氯乙基)醚 | 二氯乙醚 | 17 |
| 双(2-氯乙基)醚 | 二氯乙醚 | 17 |
| 双(2-氯异丙基)醚 | 2, 2'-二氯异丙醚 | 17 |
| 双(2-氯-1-甲基乙基)醚 | 2, 2'-二氯异丙醚 | 17 |
| 双[2-(2, 3-环氧丙氧基)苯基]甲烷 | 双酚F甘油醚 | 17 |
| 2,2-双[4-(2,3-环氧丙氧基)苯基]丙烷 | 双酚A甘油醚 | 17 |
| 双(2-乙氧基乙荃)乙醚 | 二甘醇二丁醚 | 17 |
| 己二酸双(2-乙基己基)酯 | 二(2-乙基已基)已二酸酯 | 17 |
| 双(2-乙荃己基)磷酸氢盐 | 二(2-乙基已基)磷酸 | 17 |
| 苯二甲酸双(2-乙基己基)酯 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 17 |
| 双(2-羟乙基)胺 | 二乙醇胺 | 17 |
| 双(2-羟乙基)铵2, 4-二氯苯氧基醋酸 | 2, 4-二氯苯氧基乙酸, 二乙醇胺盐溶液 | 17 |
| 双(2-羟乙基)醚 | 二甘醇 | 18 |
| 双(2-羟基丙基)胺 | 二异丙醇胺 | 17 |
| 苯二甲酸(6-甲基庚基)酯 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 17 |
| 赤糖糊(a) | 糖蜜 | 18 |
| 白陶土 | 高岭土浆 | 18 |
| 制动液原始混合物: 聚(2-8)亚烃基(碳2-碳3)乙二醇/聚亚烃基(碳2-碳10)乙二醇单烷基(碳1-碳4)乙醚及其硼酸酯 |  | 17 |
| 糠油 | 糠醛 | 17 |
| 溴氯甲烷 |  | 17 |
| 丁醛(a) | 丁醛(所有异构体) | 17 |
| 丁醛(a) | 丁醛(所有异构体) | 17 |
| n-正丁醛(a) | 丁醛(所有异构体) | 17 |
| 1, 3-丁二醇(a) | 丁二醇 | 17 |
| 丁烷-1, 3-二醇(a) | 丁二醇 | 17 |
| 1, 4-丁二醇(a) | 丁二醇 | 17 |
| 丁烷-1, 4-二醇(a) | 丁二醇 | 17 |
| 2, 3-丁二醇(a) | 丁二醇 | 17 |
| 丁烷-2, 3-二醇(a) | 丁二醇 | 17 |
| 丁酸 | 丁酸 | 17 |
| 丁醇 | 正-丁醇 | 18 |
| 1-丁醇 | 正-丁醇 | 18 |
| 丁醇-1 | 正-丁醇 | 18 |
| 丁烷-1-醇 | 正-丁醇 | 18 |
| 2-丁醇 | 仲-丁醇 | 18 |
| 丁烷-2-醇 | 仲-丁醇 | 18 |
| 醋酸丁酯(a) | 乙酸丁酯(所有异构体) | 17 |
| 醋酸2丁酯(a) | 乙酸丁酯(所有异构体) | 17 |
| 1, 4-4丁交酯 | γ丁内酯 | 17 |
| 丁烷-4—交酯 | γ丁内酯 | 17 |
| 正丁醇 | 正-丁醇 | 18 |
| 仲-丁醇 | 仲-丁醇 | 18 |
| 叔丁醇 | 叔丁醇 | 17 |
| 2-丁酮 | 甲基乙基酮 | 17 |
| 丁烷-2-酮 | 甲基乙基酮 | 17 |
| 2-丁烯醛 | 巴豆醛 | 17 |
| 丁烯二聚体 | 辛烯(所有异构体) | 17 |
| 丁烯低聚物 |  | 17 |
| 1-丁氧基丁烷 | 正丁基醚 | 17 |
| 2-丁氧基乙醇(a) | 乙二醇单烷基醚 | 17 |
| 2-叔-丁氧基乙醇(a) | 乙二醇单烷基醚 | 17 |
| 2-(2-丁氧基乙氧基)乙醇(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醚 | 17 |
| 2-(2-丁氧基乙氧基)乙酸乙酯(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醋酸醚 | 17 |
| 醋酸2-丁氧基乙酯 | 乙二醇丁醚酯 | 17 |
| 1-丁氧基丙烷-2-醇(a) | 丙二醇单烷基醚 | 17 |
| 乙酸丁酯(a) | 乙酸丁酯(所有异构体) | 17 |
| 乙酸丁酯(所有异构体) |  | 17 |
| 乙酸正丁酯(a) | 乙酸丁酯(所有异构体) | 17 |
| 乙酸仲丁酯(a) | 乙酸丁酯(所有异构体) | 17 |
| 乙酸叔丁酯(a) | 乙酸丁酯(所有异构体) | 17 |
| 丙烯酸丁酯(所有异构体) |  | 17 |
| 丙烯酸正丁酯(a) | 丙烯酸丁酯(所有异构体) | 17 |
| 丁醇 | 正-丁醇 | 18 |
| 正-丁醇 |  | 18 |
| 仲-丁醇 |  | 18 |
| 叔丁醇 |  | 17 |
| 正丁醛(a) | 丁醛(所有异构体) | 17 |
| 丁胺(所有异构体) |  | 17 |
| 正丁胺(a) | 丁胺(所有异构体) | 17 |
| 仲丁胺(a) | 丁胺(所有异构体) | 17 |
| 叔丁胺(a) | 丁胺(所有异构体) | 17 |
| 丁苯(所有异构体) |  | 17 |
| 叔丁基苯(a) | 丁苯(所有异构体) | 17 |
| 邻苯二甲酸丁苄酯 |  | 17 |
| 丁酸丁酯(a) | 丁酸丁酯(所有异构体) | 17 |
| 丁酸丁酯(所有异构体) |  | 17 |
| 丁酸正丁酯(a) | 丁酸丁酯(所有异构体) | 17 |
| 正-丁基甲醇，1-戊醇 | 正戊醇 | 17 |
| 丁基卡必醇(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醚 | 17 |
| 丁基卡必醇醋酸盐(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醋酸醚 | 17 |
| 乙二醇单丁醚醋酸酯 | 乙二醇丁醚酯 | 17 |
| 乙基/癸基/十六烷基/二十烷基异丁烯酸混合物 |  | 17 |
| 甲基丙烯酸乙基/癸基/十六烷基/二十烷基酯混合物(a) | 乙基/癸基/十六烷基/二十烷基异丁烯酸混合物 | 17 |
| 丁基二甘醇醋酸盐(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醋酸醚 | 17 |
| 丁二醇 |  | 17 |
| α-丁二醇(a) | 丁二醇 | 17 |
| β-丁二醇(a) | 丁二醇 | 17 |
| 1,3-丁二醇，3-甲基醚 | 3-甲氧(基)1-丁醇 | 17 |
| 1,3-丁二醇，3-甲基醚，1-乙酸盐 | 3-甲氧丁基乙酸盐 | 17 |
| 亚丁基氧 | 四氢呋喃 | 17 |
| 1, 2-环氧乙烷 |  | 17 |
| 乙酸丁酯 | 乙酸丁酯(所有异构体) | 17 |
| 丁醚 | 正丁醚 | 17 |
| 正丁醚 |  | 17 |
| 丁基乙基乙酸(a) | 辛酸(所有异构体) | 17 |
| 丁基乙烯 | 己烯(所有异构体) | 17 |
| 叔-丁基乙基醚 | 乙基叔丁基醚 | 17 |
| 异丁基酮 | 二异丁基甲酮 | 17 |
| 甲基丙烯酸丁酯 |  | 17 |
| 叔-丁基甲基醚 | 甲基叔丁基醚 | 17 |
| 丁基甲基酮 | 甲基丁基酮 | 17 |
| 邻苯二甲酸丁酯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 17 |
| 丙酸正丁酯 |  | 17 |
| 丁醛(所有异构体) |  | 17 |
| 正丁醛 | 丁醛(所有异构体) | 17 |
| 丁酸 |  | 17 |
| 正丁酸 | 丁酸 | 17 |
| 丁醇 | 正-丁醇 | 18 |
| 丁醛(a) | 丁醛(所有异构体) | 17 |
| γ-丁内酯 |  | 17 |
| 白千层萜 | 二聚戊烯 | 17 |
| 烷芳基磺酸钙(碳11-碳50) |  | 17 |
| 矿物油(LOA)中的烷基钙(长链)水杨酸盐(高碱性)(b) | 长链烷基水杨酸钙(碳13以上) | 17 |
| 烷基(碳10-碳28)水杨酸钙 |  | 17 |
| 2(O-烷基水杨酸)钙(b) | 长链烷基水杨酸钙(碳13以上) | 17 |
| 溴化钙/溴化锌溶液 | 钻井盐水(包含锌盐) | 17 |
| 碳酸钙结晶浆液 |  | 18 |
| 氢氧化钙浆液 |  | 17 |
| 次氯酸钙溶液(15％或以下) |  | 17 |
| 次氯酸钙溶液(15％以上) |  | 17 |
| 木质磺酸钙溶液 |  | 17 |
| 长链烷基(碳5-碳10)酚盐钙 |  | 17 |
| 长链烷基(碳11-碳40)酚盐钙 |  | 17 |
| 长链烷基酚盐硫化钙(碳8-碳40) |  | 17 |
| 长链烷基水杨酸钙(碳13以上) |  | 17 |
| 长链烷基(碳18-碳28)水杨酸钙 |  | 17 |
| 硝酸钙/硝酸镁/氯化钾溶液 |  | 17 |
| 硝酸钙溶液(50%或以下) |  | 18 |
| 蔗糖蜜(a) | 糖蜜 | 18 |
| 蔗油 | 菜籽油(含4%以下自由脂肪酸的低芥酸) | 17 |
| 癸酸 | 癸酸 | 17 |
| 己酸 | 己酸 | 17 |
| 己内酰胺 | є -己内酰胺(熔融或水溶液) | 17 |
| є -己内酰胺(熔融或水溶液) |  | 17 |
| 己醇 | 己醇 | 17 |
| 辛醇(a) | 辛醇(所有异构体) | 17 |
| 辛酸(a) | 辛酸(所有异构体) | 17 |
| 辛酰基醋酸盐 | 乙酸正辛酯 | 17 |
| 尿素溶液 | 尿素溶液 | 17 |
| 甲醇 | 甲醇 | 17 |
| 卡必醇醋酸酯(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醋酸醚 | 17 |
| 卡必醇溶剂(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醚 | 17 |
| 石炭酸 | 苯酚 | 17 |
| 酚油 |  | 17 |
| 二硫化碳 | 二硫化碳 | 17 |
| 二硫化碳 |  | 17 |
| 四氯化碳 |  | 17 |
| 羰基二酰胺溶液 | 尿素溶液 | 17 |
| 羰基二胺溶液 | 尿素溶液 | 17 |
| 羧基乙荃氨基二(乙烯次氮基)四乙酸, 五钠盐溶液 | 二亚乙基三胺五乙酸，五钠盐溶液 | 17 |
| 腰果壳油(未处理) |  | 17 |
| 蓖麻油 |  | 17 |
| 苛性苏打 | 氢氧化钾溶液 | 17 |
| 苛性钠 | 氢氧化钠溶液 | 17 |
| 苛性钠溶液 | 氢氧化钠溶液 | 17 |
| 乙酸溶纤剂 | 2-乙氧基醋酸乙酯 | 17 |
| 甲酸铯溶液 | 甲酸铯溶液(*) | 17 |
| 甲酸铯溶液(*) |  | 17 |
| 甲基丙烯酸十六(烷)基/二十烷基酯混合物 |  | 17 |
| 十六(烷)十八烷醇(a) | 乙醇(碳13以上) | 17 |
| 陶土 | 高岭土浆 | 18 |
| 氯化石蜡(碳10-碳13) |  | 17 |
| 氯化石蜡(碳14-碳17)(氯含量50%或以上，链长小于C13的1%或更短) |  | 17 |
| 氯醋酸(80％或以下) |  | 17 |
| α-氯化烯丙基氯 | 1, 3-二氯丙烯 | 17 |
| 氯丙炔 | 烯丙基氯 | 17 |
| 氯苯 |  | 17 |
| 氯苯 | 氯苯 | 17 |
| 氯溴甲烷 | 溴氯甲烷 | 17 |
| 1-氯-2-(β-氯乙氧基)乙烷 | 二氯乙醚 | 17 |
| 1-氯-2, 3-环氧丙烷 | 表氯醇 | 17 |
| 2-氯乙醇 | 乙撑氯醇 | 17 |
| 2-氯-N-乙氧基甲基-6'-乙荃乙酰-o- N-某酰基甲苯胺 | 乙草胺 | 17 |
| 2-氯-N-(乙氧基甲基)-N-(2-乙荃-6-甲基苯基)乙酰胺 | 乙草胺 | 17 |
| 2-氯乙醇 | 乙撑氯醇 | 17 |
| β-氯乙醇 | 乙撑氯醇 | 17 |
| 氯乙醚 | 二氯乙醚 | 17 |
| 2-氯-6'-乙基 –正-(2-甲氧基-1-甲基乙基)从乙酰-甲苯胺 | N-(2-甲氧基-1-甲基乙基)-2-乙基-6-甲基乙酰氯苯胺 | 17 |
| 2-氯-N-(2-乙基-6-甲基苯基)-N-(2-甲氧基-1-甲基乙基)-N- 乙酰甲苯胺 | N-(2-甲氧基-1-甲基乙基)-2-乙基-6-甲基乙酰氯苯胺 | 17 |
| 氯仿 |  | 17 |
| 氯乙醇(粗) |  | 17 |
| 间-氯甲基苯 | 间-氯甲苯 | 17 |
| 邻-氯甲基苯 | 邻-氯甲苯 | 17 |
| 对-氯甲基苯 | 对-氯甲苯 | 17 |
| (氯甲基)环氧乙烷 | 表氯醇 | 17 |
| (2-氯-l-甲基乙基)醚 | 2, 2'-二氯异丙醚 | 17 |
| 2-氯-l-甲基乙基醚 | 2, 2'-二氯异丙醚 | 17 |
| 氯甲基环氧乙烷 | 表氯醇 | 17 |
| 4-氯-2-甲基苯氧基酸，二甲胺盐溶液 |  | 17 |
| 1-氯-2-硝基苯 | 邻-氯硝基苯 | 17 |
| 邻-氯硝基苯 |  | 17 |
| 1-(4-氯苯基)-4，4-二甲基-戊-3-单 |  | 17 |
| 2- 或 3- 氯丙酸 | 2-或-3氯丙酸 | 17 |
| 3-氯丙烯 | 烯丙基氯 | 17 |
| 2- 或 3-氯丙酸 |  | 17 |
| α-或β-氯丙酸 | 2-或-3氯丙酸 | 17 |
| 3-氯丙烯 | 烯丙基氯 | 17 |
| α-氯丙烯 | 烯丙基氯 | 17 |
| 环氧氯丙烷 | 表氯醇 | 17 |
| 氯磺酸 |  | 17 |
| 氯硫酸 | 氯磺酸 | 17 |
| 3-氯甲苯 | 间-氯甲苯 | 17 |
| 4--氯甲苯 | 对-氯甲苯 | 17 |
| α-氯甲苯 | 苄基氯 | 17 |
| 间-氯甲苯 |  | 17 |
| 邻-氯甲苯 |  | 17 |
| 对-氯甲苯 |  | 17 |
| 氯甲苯(混合异构体) |  | 17 |
| 胆碱盐酸盐溶液 |  | 17 |
| 苎烯 | 二聚戊烯 | 17 |
| 苯乙烯 | 苯乙烯单体 | 17 |
| 桂皮烯 | 苯乙烯单体 | 17 |
| 顺丁烯二酸酐 | 顺丁烯二酐 | 17 |
| 顺式-9-十八烯酸 | 油酸 | 17 |
| 柠檬酸(70%或以下) |  | 17 |
| 粘土泥浆 |  | 18 |
| 煤泥浆 |  | 18 |
| 煤焦油 |  | 17 |
| 煤焦油蒸馏物 | 煤焦油石脑油溶剂 | 17 |
| 煤焦油石脑油溶剂 |  | 17 |
| 煤焦油沥青(熔融) |  | 17 |
| 可可油 |  | 17 |
| 椰子油 |  | 17 |
| 椰子油脂肪酸 |  | 17 |
| 椰子油脂肪酸甲酯 |  | 17 |
| 胆胺 | 乙醇胺 | 17 |
| 香水级乙醇 | 乙醇 | 18 |
| 甲醇 | 甲醇 | 17 |
| 松香 | 松香 | 17 |
| 甲醇 | 甲醇 | 17 |
| 甲醇 | 甲醇 | 17 |
| 长链铜盐链烷酸(碳17以上) |  | 17 |
| 玉米油 |  | 17 |
| 棉籽油 |  | 17 |
| 杂酚(煤焦油) |  | 17 |
| 甲酚(所有异构体) |  | 17 |
| 脱酚甲苯基酸 |  | 17 |
| 甲苯基酸 | 甲酚(所有异构体) | 17 |
| 甲苯基酸，钠盐溶液 |  | 17 |
| 甲苯酚 | 甲酚(所有异构体) | 17 |
| 巴豆醛 |  | 17 |
| 巴豆醛 | 丁烯醛 | 17 |
| CTMP(预热化学机械浆)浓缩 | 木质素，含乙酸钠/草酸钠 | 17 |
| 异丙基苯(a) | 丙苯(所有异构体) | 17 |
| 异丙基苯(a) | 丙苯(所有异构体) | 17 |
| 丙烯腈 | 丙烯腈 | 17 |
| 2-氰基丙烷-2-醇 | 丙酮氰醇 | 17 |
| 2-氰〔基〕-2-丙醇 | 丙酮氰醇 | 17 |
| 2-氰基丙烯-1 | 甲基丙烯腈 | 17 |
| 碳酸环丙烯 | 碳酸丙烯 | 18 |
| 1, 5, 9-环十二碳三烯 |  | 17 |
| 环庚烷 |  | 17 |
| 环六亚甲基亚胺 | 六亚甲基亚胺 | 17 |
| 环己烷 |  | 17 |
| 环己醇 |  | 17 |
| 环己酮 |  | 17 |
| 环己酮，环己醇混合物 |  | 17 |
| 环己三烯 | 苯和含10%或以上苯的混合物(I) | 17 |
| 乙酸环己酯 |  | 17 |
| 环己胺 |  | 17 |
| 环基二甲基胺 | N, N-二甲基环己胺 | 17 |
| 环己基(乙基)胺 | N-乙基环己胺 | 17 |
| 环己基(乙基)胺 | N-乙基环己胺 | 17 |
| 环己基酮 | 环己酮 | 17 |
| 环己基甲烷 | 甲基环乙烷 | 17 |
| 1, 3-环戊二烯二聚物(熔融) |  | 17 |
| 环戊烷 |  | 17 |
| 环戊烯 |  | 17 |
| 四氢呋喃 | 四氢呋喃 | 17 |
| 对-伞花烃 |  | 17 |
| 甲基异丙基苯 | 对-伞花烃 | 17 |
| 茅草枯(ISO) | 2, 2-二氯丙酸 | 17 |
| DCDP | 二环戊二烯，树脂级，81-89% | 17 |
| 二甲胺乙醇 | 二甲基乙醇胺 | 17 |
| 十氢化萘 |  | 17 |
| 癸酸 |  | 17 |
| 十-l-醇 | 癸醇(所有异构体) | 17 |
| 正癸醇 | 癸醇(所有异构体) | 17 |
| 癸酸 | 癸酸 | 17 |
| 癸烯 |  | 17 |
| 癸酸 | 癸酸 | 17 |
| 丙烯酸癸酯 |  | 17 |
| 癸醇 | 癸醇(所有异构体) | 17 |
| 癸醇(所有异构体) |  | 17 |
| 癸基苯(a) | 烷基(碳9以上)苯 | 17 |
| 癸醇/十二烷醇/十四烷醇混合物 |  | 17 |
| 癸酸 | 癸酸 | 17 |
| 癸基辛基己二酸 | 己二酸辛癸酯 | 17 |
| 癸基氧四氢噻吩 |  | 17 |
| 1-脱氧-1-甲氨基-D-葡糖醇溶剂(70%或以下) | 正葡甲胺溶剂(70%或以下) | 18 |
| 洗涤剂用烷基化物 | 烷基(碳9以上)苯 | 17 |
| 双乙酸酯 | 乙酰乙酸乙酯 | 17 |
| 双丙酮 | 双丙酮醇 | 17 |
| 双丙酮醇 |  | 17 |
| 亚磷酸氢双[烷基/烯基(碳10-碳20)]酯(a) | 烷基(碳10-碳20，饱和及不饱和)亚磷酸盐 | 17 |
| 二烷基(碳8-碳9)二苯胺 |  | 17 |
| 二烷基(碳7-碳13)邻苯二甲酸酯 |  | 17 |
| 二烷基(碳9-碳10)邻苯二甲酸酯 |  |  |
| 二烷基硫代磷酸钠盐溶液 |  |  |
| 1, 2-二氨基乙烷 | 乙二胺 | 17 |
| 1, 6-二氨基己烷 | 己撑二胺(熔融) | 17 |
| 1, 6-二氨基己烷溶液 | 己撑二胺溶液 | 17 |
| 2, 6-二氧基乙酸 | L-赖氨酸溶液(60%或以下) | 17 |
| 二氨基甲苯(a) | 甲苯二胺 | 17 |
| 2, 4-二氨基甲苯(a) | 甲苯二胺 | 17 |
| 2, 6二氨基甲苯(a) | 甲苯二胺 | 17 |
| 3, 6-二氮辛烷-1,8-二胺 | 三乙烯四胺 | 17 |
| 1, 2-二溴乙烷 | 二溴化乙烯 | 17 |
| 二溴甲烷 |  | 17 |
| 2,2'-二丁基乙基醚 | 二甘醇二丁醚 | 17 |
| 二丁胺 |  | 17 |
| 1, 2-二羧酸盐二丁基苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 17 |
| 二丁基甲醇(a) | 壬醇(所有异构体) | 17 |
| 二丁醚 | 正丁醚 | 17 |
| 正二丁醚 | 正丁醚 | 17 |
| 磷酸盐氢二丁酯 | 二丁基磷酸氢盐 | 17 |
| 二丁基磷酸氢盐 |  | 17 |
| 2, 6-二-叔-丁基苯酚 |  | 17 |
| 膦酸氢二丁酯 | 二丁基磷酸氢盐 | 17 |
| 邻苯二甲酸二丁酯 |  | 17 |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 17 |
| 对苯二甲酸二丁酯 |  | 17 |
| 二氯苯(所有异构体) |  | 17 |
| 1, 2-二氯(代)苯(a) | 二氯苯(所有异构体) | 17 |
| 间二氯苯(a) | 二氯苯(所有异构体) | 17 |
| 邻二氯苯(a) | 二氯苯(所有异构体) | 17 |
| 3, 4-二氯丁烯-1 | 3, 4-二氯-1-丁烯 | 17 |
| 3, 4-二氯-1-丁烯 |  | 17 |
| 2, 2'-二氯二乙醚 | 二氯乙醚 | 17 |
| 二氯二异丙醚 | 2, 2'-二氯异丙醚 | 17 |
| 1, 1-二氯乙烷 |  | 17 |
| 1, 2-二氯乙烷 | 二氯化乙烯 | 17 |
| 1, 1-二氯乙烯 | 亚乙烯基二氯 | 17 |
| 二氯醚 | 二氯乙醚 | 17 |
| 1, 1-二氯乙烯 | 亚乙烯基二氯 | 17 |
| 二氯乙醚 |  | 17 |
| 2, 2'-二氯乙醚 | 二氯乙醚 | 17 |
| 二氯乙醚 | 二氯乙醚 | 17 |
| 1, 6-二氯己烷 |  | 17 |
| 2, 2'-二氯异丙醚 |  | 17 |
| 二氯甲烷 |  | 17 |
| 2, 4-二氯苯酚 |  | 17 |
| 2, 4-二氯苯氧基乙酸, 二乙醇胺盐溶液 |  | 17 |
| 2, 4-二氯苯氧基乙酸, 二甲胺盐溶液(70%或以下) |  | 17 |
| 2, 4-二氯苯氧基乙酸, 三异丙醇胺盐溶液 |  | 17 |
| 1, 1-二氯丙烷 |  | 17 |
| 1, 2-二氯丙烷 |  | 17 |
| 二氯丙烷/二氯丙烯混合物 | 二氯丙烯/二氯丙烷混合物 | 17 |
| 2, 2-二氯丙酸 | 2, 2-二氯丙酸 | 17 |
| 1, 3-二氯丙烯 |  | 17 |
| 二氯丙烯/二氯丙烷混合物 |  | 17 |
| 2, 2-二氯丙酸 |  | 17 |
| 二氯丙烯 | 1, 3-二氯丙烯 | 17 |
| 1, 4-二氰基丁烷 | 己二腈 | 17 |
| 二环戊二烯 | 1, 3-环戊二烯二聚物(熔融) | 17 |
| 二环戊二烯，树脂级，81-89% |  |  |
| 邻苯二甲酸二癸酯(a) | 二烷基(碳7-碳13)邻苯二甲酸酯 | 17 |
| 邻苯二甲酸双十二烷酯(a) | 二烷基(碳7-碳13)邻苯二甲酸酯 | 17 |
| 二乙醇胺 |  | 17 |
| 二乙胺 |  | 17 |
| 二乙氨基乙醇 |  | 17 |
| 2-二乙氨乙醇 | 二乙氨基乙醇 | 17 |
| 2, 6-二乙苯胺 |  | 17 |
| 二乙苯 |  | 17 |
| 二乙基“卡必醇” | 二甘醇二乙醚 | 17 |
| 二乙烯化氧 | 1, 4-二恶烷 | 17 |
| 1, 4-二乙烯化氧 | 1, 4-二恶烷 | 17 |
| 二亚乙基醚 | 1, 4-二恶烷 | 17 |
| 二甘醇 |  | 18 |
| 二亚乙基乙二醇丁基乙醚(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醚 | 17 |
| 二亚乙基乙二醇丁基乙醚醋酸盐(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醋酸醚 | 17 |
| 二甘醇二丁醚 |  | 17 |
| 二甘醇二乙醚 |  | 17 |
| 二亚乙基乙二醇乙荃乙醚(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醚 | 17 |
| 二亚乙基乙二醇乙荃乙醚醋酸盐(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醋酸醚 | 17 |
| 二亚乙基乙二醇甲基乙醚(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醚 | 17 |
| 二亚乙基乙二醇甲基乙醚醋酸盐(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醋酸醚 | 17 |
| 二亚乙基乙二醇单丁基乙醚(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醚 | 17 |
| 二亚乙基乙二醇单丁基乙醚醋酸盐(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醋酸醚 | 17 |
| 二亚乙基乙二醇单乙荃乙醚(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醚 | 17 |
| 二亚乙基乙二醇单乙荃乙醚醋酸盐(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醋酸醚 | 17 |
| 二亚乙基乙二醇单甲基乙醚(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醚 | 17 |
| 二亚乙基乙二醇单甲基乙醚醋酸盐(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醋酸醚 | 17 |
| 邻苯二甲酸二甘醇酯 |  | 17 |
| 二乙撑三胺 |  | 17 |
| 二乙撑三胺五乙酸，五钠盐溶液 |  | 17 |
| N, N-二乙基乙胺 | 三乙胺 | 17 |
| N, N-二乙基乙醇胺 | 二乙氨基乙醇 | 17 |
| 二乙醚 |  | 17 |
| 二(2-乙基己基)己二酸酯 |  | 17 |
| 二(2-乙基已基)磷酸 |  | 17 |
| 二乙基氧化物 | 二乙醚 | 17 |
| 邻苯二甲酸二乙酯 |  | 17 |
| 硫酸二乙酯 |  | 17 |
| 乙二醛 | 乙二醛溶液(40%或以下) | 17 |
| 双酚A甘油醚 |  | 17 |
| 双酚F甘油醚 |  | 17 |
| 二甘醇 | 二甘醇 | 18 |
| 二甘醇胺 | 2-(2-氨基乙氧基)乙醇 | 17 |
| 邻苯二甲酸二乙二醇酯 | 邻苯二甲酸二甘醇酯 | 17 |
| 邻苯二甲酸二己酯 |  | 17 |
| 二-正-己基乙二酸酯 |  | 17 |
| 邻苯二甲酸二己酯 |  | 17 |
| 1, 3-二氢异苯并呋喃-1, 3-二酮(熔融) | 酞酐(熔融) | 17 |
| 2, 3-二羟丁烷(a) | 丁二醇 | 17 |
| 2, 2'-二羟二乙胺 | 二乙醇胺 | 17 |
| 二-(2-羟乙基)胺 | 二乙醇胺 | 17 |
| 二羟乙基醚 | 二甘醇 | 18 |
| 1, 6-二羟己烷 | 己二醇 | 17 |
| 1, 2-二羟丙烷 | 丙二醇 | 18 |
| 二异丁烯 | 二异丁烯 | 17 |
| 二异丁胺 |  | 17 |
| 二异丁基甲醇(a) | 壬醇(所有异构体) | 17 |
| 二异丁烯 |  | 17 |
| α-二异丁烯(a) | 二异丁烯 | 17 |
| β-二异丁烯(a) | 二异丁烯 | 17 |
| 二异丁基酮 |  | 17 |
| 邻苯二甲酸二异辛酯 |  | 17 |
| 2, 4-二异氰酸根合-1-甲苯 | 甲苯二异氰酸脂 | 17 |
| 2, 4-二异氰酸根合甲苯 | 甲苯二异氰酸脂 | 17 |
| 邻苯二甲酸二异癸酯(a) | 二烷基(碳7-碳13)邻苯二甲酸酯 | 17 |
| 己二酸二异壬酯 |  | 17 |
| 邻苯二甲酸二异壬酯(a) | 二烷基(碳7-碳13)邻苯二甲酸酯 | 17 |
| 邻苯二甲酸二异辛酯 |  | 17 |
| 二异丙醇胺 |  | 17 |
| 二异丙胺 |  | 17 |
| 二异丙苯(所有异构体) |  | 17 |
| 二异丙醚 | 异丙醚 | 17 |
| 二异丙基萘 |  | 17 |
| 二异丙基氧化物 | 异丙醚 | 17 |
| N, N-二甲基乙酰胺 |  | 17 |
| N, N-二甲基乙酰胺溶液(40%或以下) |  | 17 |
| 二甲基乙炔甲醇 | 2-甲基-2-羟基-3-丁炔 | 17 |
| 二甲基己二酸酯 |  | 17 |
| 二甲胺溶液(45%或以下) |  | 17 |
| 二甲胺溶液(45%以上但不超过55%) |  | 17 |
| 二甲胺溶液(55%以上但不超过65%) |  | 17 |
| 二甲基氨乙醇 | 二甲基乙醇胺 | 17 |
| 2-(二甲基氨)乙醇 | 二甲基乙醇胺 | 17 |
| 二甲基苯 | 二甲苯 | 17 |
| 1, 3-二甲基丁醇 | 甲基戊醇 | 17 |
| 1, 3-二甲基丁醇-1- | 甲基戊醇 | 17 |
| 醋酸1, 3-二甲基丁酯(a) | 乙酸甲基戊酯 | 17 |
| 二甲基甲醇 | 异丙醇 | 18 |
| N, N-二甲基环己胺 |  | 17 |
| 二甲基二硫化物 |  | 17 |
| N, N-二甲基十二烷胺 | N, N-二甲基十二烷胺 | 17 |
| N, N-二甲基十二烷-1-胺 | N, N-二甲基十二烷胺 | 17 |
| N, N-二甲基十二烷胺 |  | 17 |
| 1, 1-二甲基乙醇 | 叔丁醇 | 17 |
| 二甲基乙醇胺 |  | 17 |
| 1, 1-二甲基乙醇 | 叔丁醇 | 17 |
| 二甲基乙甲醇 | 叔-戊醇 | 17 |
| 1, 1-二甲基乙基甲醚 | 甲基叔丁基醚 | 17 |
| 二甲基甲醛 | 丙酮 | 18 |
| 二甲基甲酰胺 |  | 17 |
| 二甲基戊二酸 |  | 17 |
| 2, 6-二甲基-4-庚酮 | 二异丁基甲酮 | 17 |
| 2, 6-二甲基庚烷-4-酮 | 二异丁基甲酮 | 17 |
| N, N-二甲基己胺(a) | 烷基(碳12以上)二甲胺 | 17 |
| 二甲基磷酸氢盐 |  | 17 |
| 二甲基羟基苯(所有异构体) | 二甲苯酚 | 17 |
| 1, 1'-二甲基-2, 2'-亚氨基二乙醇 | 二异丙醇胺 | 17 |
| 二甲基缩酮 | 丙酮 | 18 |
| 二甲基酮 | 丙酮 | 18 |
| N, N-二甲基月桂胺 | N, N-二甲基十二烷胺 | 17 |
| N, N-二甲基甲胺溶液(30%或以下) | 三甲胺溶液(30%或以下) | 17 |
| 6, 6-二甲基-2-亚甲基二环[3.1.1]庚烷 | β-蒎烯 | 17 |
| 二甲基辛酸 |  | 17 |
| 2, 2-二甲基辛酸(a) | 新癸酸 | 17 |
| 2, 3-二甲(苯)酚(a) | 二甲苯酚 | 17 |
| 2, 4-二甲(苯)酚(a) | 二甲苯酚 | 17 |
| 2, 5-二甲(苯)酚(a) | 二甲苯酚 | 17 |
| 2, 6-二甲(苯)酚(a) | 二甲苯酚 | 17 |
| 3, 4-二甲(苯)酚(a) | 二甲苯酚 | 17 |
| 3, 5-二甲(苯)酚(a) | 二甲苯酚 | 17 |
| 二甲(苯)酚 | 二甲苯酚 | 17 |
| 磷酸二甲基苯酯 (3:1)(所有异构体) | 磷酸三二甲苯酯 | 17 |
| 邻苯二甲酸二甲酯 |  | 17 |
| 二甲基聚硅氧烷 |  | 17 |
| 2, 2-二甲基丙烷(a) | 戊烷(所有异构体) | 17 |
| 2, 2-二甲基丙烷-1, 3-二醇(熔融或溶液) |  | 17 |
| 2, 2-二甲基丙酸 | 三甲基乙酸 | 17 |
| 1, 1-二甲基炔丙醇 | 2-甲基-2-羟基-3-丁炔 | 17 |
| 2, 2-二甲基丙酸 | 三甲基乙酸 | 17 |
| 1, 1-二甲基炔丙醇 | 2-甲基-2-羟基-3-丁炔 | 17 |
| 二甲基琥珀酸酯 |  | 17 |
| N, N-二甲基十四胺(a) | 烷基(碳12以上)二甲胺 | 17 |
| 二甲基(十四)胺(a) | 烷基(碳12以上)二甲胺 | 17 |
| 3, 9二甲基三环[5.2.1.02, 6]癸-3, 9-二烯(烃) | 甲基环戊二烯二聚物 | 17 |
| 二甲基亚丙基二醇 | 2, 2-二甲基丙烷-1, 3-二醇(熔融或溶液) | 17 |
| 二硝基甲苯(熔融) |  | 17 |
| 邻苯二甲酸二壬酯 |  | 17 |
| 邻苯二甲酸二壬酯(a) | 二烷基(碳7-碳13)邻苯二甲酸酯 | 17 |
| 3, 6-二 辛烷-1, 8-二醇 | 三甘醇 | 18 |
| 己二酸二辛酯 | 二(2-乙基已基)已二酸酯 | 17 |
| 磷酸氢二辛基 | 二(2-乙基已基)磷酸 | 17 |
| 磷酸二辛基 | 二(2-乙基已基)磷酸 | 17 |
| 邻苯二甲酸二辛酯 |  | 17 |
| 2, 4-D-二乙醇胺 | 2, 4-二氯苯氧基乙酸, 二乙醇胺盐溶液 | 17 |
| 1, 4-二氧杂环乙烷 | 1, 4-二恶烷 | 17 |
| 1, 4-二恶烷 |  | 17 |
| 1, 3-二氧戊环-2-酮 | 碳酸乙烯 | 18 |
| 二氧杂环戊二烯酮-2 | 碳酸乙烯 | 18 |
| 1, 1-二氧硫羟烷 | 环丁砜 | 17 |
| 二氧乙烯醚 | 1, 4-二恶烷 | 17 |
| 二聚戊烯 |  | 17 |
| 联苯 |  | 17 |
| 二苯胺(熔融) |  | 17 |
| 二苯胺, 与2, 2, 4-三甲基戊烯的反应物 |  | 17 |
| 烷基二苯胺 |  | 17 |
| 联苯/二苯醚混合物 |  | 17 |
| 联苯/二苯醚混合物 | 联苯/二苯醚混合物 | 17 |
| 联苯十二(烷)基乙醚二磺酸盐溶液 | 十二(烷)基联苯醚二磺酸酯溶液 | 17 |
| 联苯十二(烷)基氧化物磺酸盐溶液 | 十二(烷)基联苯醚二磺酸酯溶液 | 17 |
| 二苯醚 |  | 17 |
| 二苯醚/二苯基二苯醚混合物 |  | 17 |
| 二苯甲烷二异氰酸酯 |  | 17 |
| 二苯丙烷-表氯醇树脂 |  | 17 |
| 二苯醚 | 二苯醚 | 17 |
| 二苯醚氧/二苯基苯醚混合物 | 二苯醚/二苯基二苯醚混合物 | 17 |
| 二丙基胺 | 二正丙胺 | 17 |
| 二正丙基胺 | 二正丙胺 | 17 |
| 二正丙胺 |  | 17 |
| 二丙基二醇 |  | 17 |
| 二丙烯乙二醇甲基乙醚(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醚 | 17 |
| 二丙烯乙二醇一甲基乙醚(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醚 | 17 |
| 碳酸二钠溶液 | 碳酸钠溶液 | 17 |
| (石油)蒸馏物, 汽裂, 8碳-12碳 分馏物(a) | 树脂油，精制 | 17 |
| 二硫代氨基甲酸盐酯(7碳-35碳) |  | 17 |
| 双十三烷基己二酸酯 |  | 17 |
| 邻苯二甲酸(二)十三烷基酯 |  | 17 |
| 邻苯二甲酸双十一烷基酯 |  | 17 |
| 外消旋乳酸 | 乳酸 | 17 |
| 外消旋-对 -1, 8-二烯(烃) | 二聚戊烯 | 17 |
| 廿二烷1-醇(a) | 乙醇(碳13以上) | 17 |
| 二十二烷-1-醇(a) | 乙醇(碳13以上) | 17 |
| 十二烷(所有异构体) |  | 17 |
| 叔十二烷硫醇 |  | 17 |
| 十二烷酸 | 月桂酸 | 17 |
| 1-十二(烷)醇 | 十二烷醇 | 17 |
| 十二烷-1-醇 | 十二烷醇 | 17 |
| 正-十二(烷)醇 | 十二烷醇 | 17 |
| 十二烯(所有异构体) |  | 17 |
| 十二烷醇 |  | 17 |
| 正-十二烷醇 | 十二烷醇 | 17 |
| 十二烷胺/十四(烷)胺混合物 |  | 17 |
| 十二烷基苯 |  | 17 |
| 十二烷苯磺酸 (含1.5%硫酸) | 烷基(碳11-碳17)苯磺酸 | 17 |
| 十二(烷)基二甲胺 | N, N-二甲基十二烷胺 | 17 |
| 十二(烷)基联苯醚二磺酸酯溶液 |  | 17 |
| 十二(烷)基苯醚二磺酸盐溶液 | 十二(烷)基联苯醚二磺酸酯溶液 | 17 |
| 十二碳烯 | 十二烯(所有异构体) | 17 |
| 十二烷基羟基丙基硫化物 |  | 17 |
| 月桂酸 | 月桂酸 | 17 |
| 叔-月桂基硫醇 | 叔十二烷硫醇 | 17 |
| 甲基丙烯酸十二酯 |  | 17 |
| 十二(烷)基异丁烯酸盐 | 甲基丙烯酸十二酯 | 17 |
| 十二(烷)基异丁烯酸盐 | 甲基丙烯酸十二酯 | 17 |
| 甲基丙烯酸十二酯/十八酯混合物 |  | 17 |
| 甲基丙烯酸十二酯/十五酯混合物 |  | 17 |
| 十二烷基苯酚 |  | 17 |
| 十二(烷)基，十四(烷)基，十六(烷)基-二甲胺后混合物 | 烷基(碳12以上)二甲胺 | 17 |
| 2-十二(烷)基硫-1-甲基乙醇 | 十二烷基羟基丙基硫化物 | 17 |
| 一(十二烷基硫)丙烷-2-醇 | 十二烷基羟基丙基硫化物 | 17 |
| 十二烷基二甲苯 |  | 17 |
| 钻盐: 氯化钾溶液 | 氯化钾溶液 | 17 |
| 钻井盐水(含有锌盐) |  | 17 |
| 钻盐，包括：溴化钙溶液, 氯化钙溶液和氯化钠溶液 |  | 17 |
| (E)-丁烯-2-醛 | 巴豆醛 | 17 |
| 庚酸 | 正-庚酸 | 17 |
| 庚酸 | 正-庚酸 | 17 |
| 镂蚀酸 | 硝酸(70%及以上) | 17 |
| 表氯醇 |  | 17 |
| 1, 2-环氧丁烷 | 1, 2-亚丁基氧 | 17 |
| 1, 4-环氧丁烷 | 四氢呋喃 | 17 |
| 1, 2-环氧丙烷 | 氧化丙烯 | 17 |
| 2, 3-混合碳10三烷基乙酸的环氧丙烷基醚 | 碳10三烷基醋酸的缩水甘油酯 | 17 |
| 新癸酸2, 3-环氧丙酯 | 碳10三烷基醋酸的缩水甘油酯 | 17 |
| ETPC | S-乙基二丙硫代氨基甲酸酯 | 17 |
| 密斑油，硝基苯 | 硝基苯 | 17 |
| 密斑油，硝基苯 | 硝基苯 | 17 |
| 乙烷胺溶液, 72%或以下 | 乙胺溶液(72% 或以下) | 17 |
| 乙烷腈 | 丙腈 | 17 |
| 乙二醛 | 乙二醛溶液(40％或以下) | 17 |
| 1, 2-乙二醛 | 乙二醇 | 17 |
| 乙酸 | 乙酸 | 17 |
| 醋酸酐 | 醋酐 | 17 |
| 乙醇 | 乙醇 | 18 |
| 乙醇胺 |  | 17 |
| 醋酸乙烯 | 乙酸乙烯 | 17 |
| 醋酸乙烯 | 乙酸乙烯 | 17 |
| 醚 | 二乙醚 | 17 |
| 三氯乙炔 | 三氯乙烯 | 17 |
| 2-乙氧基乙醇(a) | 乙二醇单烷基醚 | 17 |
| 2-(2-乙氧基乙氧基)乙醇(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醚 | 17 |
| 2-(2-乙氧基乙氧基)乙酸乙酯(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醋酸醚 | 17 |
| 2-乙氧基醋酸乙酯 |  | 17 |
| 长链(碳16以上)乙氧基化烷基烷氧基胺 |  | 17 |
| 乙氧基化牛油脂肪胺(> 95%) (> 95%) |  | 17 |
| 2-乙氧基-2-甲基丙烷 | 乙基-叔丁基醚 | 17 |
| 1-乙氧基丙烷-2-醇(a) | 丙二醇单烷基醚 | 17 |
| 乙酸乙酯 |  | 17 |
| 乙酰乙酸乙酯 |  | 17 |
| 乙基丙酮 | 甲基丙基甲酮 | 18 |
| 丙烯酸乙酯 |  | 17 |
| 乙醇 |  | 18 |
| 乙胺 |  | 17 |
| 乙胺溶液(72%或以下) |  | 17 |
| 乙基氨基环己烷 | 正-乙基环己胺 | 17 |
| 乙戊酮 |  | 17 |
| 乙苯 |  | 17 |
| 乙基苯 | 乙苯 | 17 |
| 乙基丁酸盐 | 丁酸乙酯 | 17 |
| 乙基叔丁基醚 |  | 17 |
| 丁酸乙酯 |  | 17 |
| 2-乙基己酸 | 2-乙基己酸 | 17 |
| 丙醇 | 正丙醇 | 17 |
| 乙基氰 | 丙腈 | 17 |
| 乙基环己烷 |  | 17 |
| 正-乙基环己基胺 |  | 17 |
| 乙基二甲基甲烷(a) | 戊烷(所有异构体) | 17 |
| 二丙基氨基甲酰硫化酸仲乙酯 | S-乙基二丙硫代氨基甲酸酯 | 17 |
| S-乙基二丙硫代氨基甲酸酯 |  | 17 |
| 乙二醇 | 乙二醇 | 17 |
| 乙烯二(亚氨基二乙酸)四钠盐溶液 | 乙二胺四乙酸, 四钠盐溶液 | 17 |
| 溴化乙烯 | 二溴化乙烯 | 17 |
| 碳酸乙烯酯 |  | 18 |
| 丙烯酸 | 丙烯酸 | 17 |
| 氯乙烯 | 二氯化乙烯 | 17 |
| 乙撑氯醇 |  | 17 |
| 乙撑氰醇 |  | 17 |
| 二醋酸乙二酯 | 乙二醇二乙酸酯 | 17 |
| 乙二胺 |  | 17 |
| 乙二胺四乙酸, 四钠盐溶液 |  | 17 |
| 二溴化乙烯 |  | 17 |
| 二氯化乙烯 |  | 17 |
| 乙烯二次氮基四乙酸四钠盐溶液 | 乙二胺四乙酸, 四钠盐溶液 | 17 |
| 2, 2'-乙烯二羟二乙醇 | 三甘醇 | 18 |
| 乙二醇 |  | 17 |
| 乙二醇醋酸酯 |  | 17 |
| 丙烯酸乙二醇酯 | 2-羟乙基丙烯酸酯 | 17 |
| 乙二醇丁基醚(a) | 乙二醇单烷基醚 | 17 |
| 乙二醇丁醚酯 |  | 17 |
| 乙二醇特丁基醚(a) | 乙二醇单烷基醚 | 17 |
| 乙二醇二乙酸酯 |  | 17 |
| 乙烯乙二醇乙烷基醚(a) | 乙二醇单烷基醚 | 17 |
| 乙二醇乙烷基醚乙酸盐 | 2-乙氧基醋酸乙酯 | 17 |
| 乙二醇异丙基醚(a) | 乙二醇单烷基醚 | 17 |
| 乙二醇甲基醚(a) | 乙二醇单烷基醚 | 17 |
| 乙二醇甲基醚乙酸酯 |  | 17 |
| 乙二醇单烷基醚 |  | 17 |
| 乙二醇单丁基醚(a) | 乙二醇单烷基醚 | 17 |
| 乙二醇单特丁基醚(a) | 乙二醇单烷基醚 | 17 |
| 乙二醇单乙基醚(a) | 乙二醇单烷基醚 | 17 |
| 乙二醇单乙基醚乙酸盐 | 2-乙氧基醋酸乙酯 | 17 |
| 乙二醇单甲基醚(a) | 乙二醇单烷基醚 | 17 |
| 乙烯乙二醇单甲基醚醋酸盐 | 乙二醇甲基醚乙酸酯 | 17 |
| 乙烯乙二醇单苯基乙醚 | 乙二醇苯基醚 | 17 |
| 乙二醇苯基醚 |  | 17 |
| 乙二醇苯基醚/二乙基乙二醇苯基醚混合物 |  | 17 |
| 环氧乙烷/环氧丙烷混合物(其中环氧乙烷按重量计含量不超过30%) |  | 17 |
| 四氯乙烯 | 全氯乙烯 | 17 |
| 三氯乙烯 | 三氯乙烯 | 17 |
| 乙烯-醋酸乙烯共聚物(乳剂) |  | 17 |
| 醋酸乙酯 | 乙酸乙酯 | 17 |
| 乙基醚 | 二乙醚 | 17 |
| 乙基-3-乙氧基丙酸酯 |  | 17 |
| 乙基液体(a) | 内燃机燃料抗爆化合物(含烷基铅) | 17 |
| 乙基甲酸 | 丙酸 | 17 |
| 乙二醇(a) | 乙二醇单烷基醚 | 17 |
| 2-乙基乙醛(a) | 辛醛 | 17 |
| 2-乙基己醛(a) | 辛醛 | 17 |
| 2-乙基己酸 |  | 17 |
| 2-乙基己醇(a) | 辛醇(所有异构体) | 17 |
| 2-乙基醛 | 2-乙基-3-丙基丙烯醛 | 17 |
| 2-乙基乙烯-2-醛 | 2-乙基-3-丙基丙烯醛 | 17 |
| 2-乙基乙酸(a) | 辛酸(所有异构体) | 17 |
| 丙烯酸2-乙基己酯 |  | 17 |
| 2-乙基乙醇(a) | 辛醇(所有异构体) | 17 |
| 2-乙基己胺 |  | 17 |
| 2-乙基-2-(羟甲基)丙烷-1, 3-二醇(碳8-碳10)酯 |  | 17 |
| 乙酸 | 乙酸 | 17 |
| 5-亚乙基双环(2, 2, 1)庚-2-烯 | 乙叉降冰片烯 | 17 |
| 氯亚乙基 | 1, 1-二氯乙烷 | 17 |
| 乙叉降冰片烯 |  | 17 |
| 甲基丙烯酸乙酯 |  | 17 |
| 正-乙基甲基烯丙胺 |  | 17 |
| 正-乙基-2-甲基烯丙胺 | 正-乙基甲基烯丙胺 | 17 |
| 2-乙基-6-甲基苯胺 | 2-甲基-6-乙基苯胺 | 17 |
| 2-乙基-6-甲基苯并咪唑 | 2-甲基-6-乙基苯胺 | 17 |
| 1-乙基-4-甲基苯 | 乙基甲苯 | 17 |
| 乙基甲基酮 | 乙基甲基酮 | 17 |
| 5-乙基-2-甲基吡啶 | 2-甲基-5-乙基吡啶 | 17 |
| 乙醚 | 二乙醚 | 17 |
| 磷酸乙酯 | 磷酸三乙脂 | 17 |
| 邻苯二甲酸乙酯 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 17 |
| 5-乙基-2-甲基吡啶 | 2-甲基-5-乙基吡啶 | 17 |
| 乙基丙烯酸盐 | 丙烯酸乙酯 | 17 |
| 丙酸乙酯 |  | 17 |
| 2-乙基-3-丙基丙烯醛 |  | 17 |
| 硫酸乙基 | 硫酸二乙酯 | 17 |
| 乙基甲苯 |  | 17 |
| 6-乙基-2-甲苯胺 | 2-甲基-6-乙基苯胺 | 17 |
| 6-乙基-邻-甲苯胺 | 2-甲基-6-乙基苯胺 | 17 |
| 乙基乙烯基醚 | 乙烯基乙基醚 | 17 |
| 脂肪酸(碳13以上饱和) |  | 17 |
| 脂肪酸甲酯(M) |  | 17 |
| 脂肪酸(碳8-碳10) |  | 17 |
| 脂肪酸(碳12以上) |  | 17 |
| 脂肪酸(碳16以上) |  | 17 |
| 脂肪酸, 基本线性(碳6-碳18)2-乙基己基酯 |  | 17 |
| 饲养玉米糖蜜(a) | 糖蜜 | 18 |
| 发酵乙醇 | 乙醇 | 18 |
| 氯化铁溶液 |  | 17 |
| 硝酸铁/硝酸溶液 |  | 17 |
| 鱼油 |  | 17 |
| 水溶液中氟硅酸(20-30%) |  | 17 |
| 甲醛溶液(45%或以下) |  | 17 |
| 甲醛三聚体 | 1, 3, 5-三恶烷 | 17 |
| 福尔马林 | 甲醛溶液(45%或以下) | 17 |
| 甲酰胺 |  | 17 |
| 二甲基甲酰胺 | 二甲基甲酰胺 | 17 |
| 甲酸(85%或以下) 甲酸(85%或以上) |  | 17 17 |
| 甲酸混合物(含18%丙酸和25%甲酸钠) |  | 17 |
| 甲醛 | 甲醛溶液(45%或以下) | 17 |
| 甲酸基蚁酸 | 乙醛酸溶液(50%或以下) | 17 |
| 呋喃 | 糠醛 | 17 |
| 2-呋喃唑酮 | 糠醛 | 17 |
| 2, 5-呋喃二酮 | 顺丁烯二酐 | 17 |
| 呋喃-2, 5-二酮 | 顺丁烯二酐 | 17 |
| 糠醛 |  | 17 |
| 2-糠醛 | 糠醛 | 17 |
| 糠醇 |  | 17 |
| 呋喃基甲醇 | 糠醇 | 17 |
| 熔凝多元(2+)循环芳(族)烃(b) | 多元(2+)环芳香物 | 17 |
| 白株树油 | 水杨酸甲酯 | 17 |
| 冰乙酸 | 乙酸 | 17 |
| 葡萄糖醇/甘油混合丙氧基酯(含胺少于10%) |  | 17 |
| 葡萄糖醇溶液 | 山梨糖醇溶液 | 18 |
| D-葡萄糖醇溶液 | 山梨糖醇溶液 | 18 |
| 葡萄糖溶液 |  | 18 |
| 戊二醛溶液(50%或以下) |  | 17 |
| 甘油 | 甘油 | 18 |
| 甘油 |  | 18 |
| 甘油三醋酸酯 | 甘油三乙酸酯 | 17 |
| 1, 2, 3-丙三醇 | 甘油 | 18 |
| 甘油 | 甘油 | 18 |
| 甘油乙氧基酯 |  | 18 |
| 甘油单油酸酯 |  | 17 |
| 甘油油酸酯 | 甘油单油酸酯 | 17 |
| 1-油酸甘油酯 | 甘油单油酸酯 | 17 |
| 甘油丙氧基酯 |  | 17 |
| 甘油丙氧基酯及乙氧基酯 |  | 17 |
| 甘油/蔗糖混合丙氧基酯及乙氧基酯 |  | 17 |
| 甘油三醋酸酯 | 甘油三乙酸酯 | 17 |
| 甘油三乙酸酯 |  | 17 |
| 碳10的三烷基醋酸的缩水甘油酯 |  | 17 |
| 缩水甘油基新癸酸 | 碳10的三烷基醋酸的缩水甘油酯 | 17 |
| 甘氨酸，钠盐溶液 |  | 17 |
| 乙二醇 | 乙二醇 | 17 |
| 乙二醇碳酸盐 | 碳酸乙烯酯 | 18 |
| 乙二醇氯乙醇 | 乙撑氯醇 | 17 |
| 二氯乙二醇 | 二氯化乙烯 | 17 |
| 乙醇酸溶液(70%或以下) |  | 17 |
| 乙二醇单丁基醚(a) | 乙二醇单烷基醚 | 17 |
| 乙二醇, 聚乙烯单(p-壬基苯基)乙醚(b) | 烷芳基聚醚(碳9-碳20) | 17 |
| 丙三醇 | 甘油 | 18 |
| 乙二醛 | 乙二醛溶液(40%或以下) | 17 |
| 乙醛酸 | 乙醇酸溶液(50 % 或以下) | 17 |
| 乙二醛溶液(40%或以下) |  | 17 |
| 乙醇酸溶液(50%或以下) |  | 17 |
| 草甘膦 | 草甘膦溶液(不含表面活性剂) | 17 |
| 草甘膦单(异丙基铵) | 草甘膦溶液(不含表面活性剂) | 17 |
| 草甘膦溶液(不含表面活性剂) |  | 17 |
| 酒精 | 乙醇 | 18 |
| 花生油 |  | 17 |
| 连三甲苯(a) | 三甲苯(所有异构体) | 17 |
| 十一酸 | 十一烷酸 | 17 |
| 1-十一烷醇 | 十一醇 | 17 |
| 环庚烷 | 环庚烷 | 17 |
| 庚烷(所有异构体) |  | 17 |
| 1-羧基庚烷酸(a) | 辛酸(所有异构体) | 17 |
| 3-羧基庚烷酸(a) | 辛酸(所有异构体) | 17 |
| 庚酸 | 正-庚酸 | 17 |
| 正-庚酸 |  | 17 |
| 庚醇(所有异构体)(Ｄ) |  | 17 |
| 庚-2-酮 | 甲基戊基酮 | 17 |
| 2-庚酮 | 甲基戊基酮 | 17 |
| 庚烯(所有异构体) |  | 17 |
| 庚酸 | 正-庚酸 | 17 |
| 醋酸庚酯 |  | 17 |
| 庚醇,所有异构体(a) | 庚醇(所有异构体)(D) | 17 |
| 辛醇(a) | 辛醇(所有异构体) | 17 |
| 庚烯，混合异构体 | 庚烯(所有异构体) | 17 |
| 庚酸 | 正-庚酸 | 17 |
| 正-庚酸 | 正-庚酸 | 17 |
| 1-十六碳烯 | 烯烃(碳13以上，所有异构体) | 17 |
| 甲基丙烯酸十六烷酯及二十烷酯混合物(a) | 甲基丙烯酸十六烷酯/二十烷酯混合物 | 17 |
| 1-十六烷基萘/ 1, 4-双(十六烷基)萘混合物 |  | 17 |
| 十六烷基萘/二十六烷基萘混合物 | 1-十六烷基萘/ 1, 4-双(十六烷基)萘混合物 | 17 |
| 十六烷醇十八烷醇(a) | 乙醇(碳13以上) | 17 |
| 六甘醇(a) | 聚乙二醇 | 17 |
| 六氢苯胺 | 环己烷 | 17 |
| 六氢-1H-氮杂品 | 六甲撑亚胺 | 17 |
| 六氢苯 | 环己醇 | 17 |
| 六氢-1H-氮杂品 | 六甲撑亚胺 | 17 |
| 六氢苯酚 | 环己醇 | 17 |
| 六氢甲苯 | 甲基环己烷 | 17 |
| 环己烷 | 环己烷 | 17 |
| 己撑二胺(溶融) |  | 17 |
| 乙撑二胺己二酸酯(50% 在水中) |  | 17 |
| 己撑二胺溶液 |  | 17 |
| 1, 6-已二胺溶液 | 己撑二胺溶液 | 17 |
| 乙二铵溶液乙二酸(50%水溶液) | 乙撑二胺己二酸酯(50%在水中) | 17 |
| 己二异氰酸酯 |  | 17 |
| 1, 6-二异氰酸乙酯 | 己二异氰酸酯 | 17 |
| 乙二醇 |  | 17 |
| 六甲撑亚胺 |  | 17 |
| 六亚甲基四胺溶液 |  | 18 |
| 六胺 | 六亚甲基四胺溶液 | 18 |
| 六环烷 | 环己烷 | 17 |
| 己二酸1, 6-己二胺 (1:1) | 乙撑二胺己二酸酯(50% 在水中) | 17 |
| 已烷(所有异构体) |  | 17 |
| 1, 6-己二胺 | 己撑二胺(溶融) | 17 |
| 1, 6-己二胺溶液 | 已撑二胺溶液 | 17 |
| 己烷-1, 6-二胺溶液 | 己撑二胺溶液 | 17 |
| 己二酸, 双(2-乙基己基)酯 | 二(2-乙基已基)已二酸酯 | 17 |
| 1, 6-己二醇 | 乙二醇 | 17 |
| 己烷-1, 6-二醇 | 乙二醇 | 17 |
| 1, 6-己二醇，蒸馏塔顶馏分 |  | 17 |
| n-己烷 | 己烷(所有异构体) | 17 |
| 己酸 |  | 17 |
| 己醇 |  | 17 |
| 己-1-醇 | 己醇 | 17 |
| 2-己酮 | 甲基丁基酮 | 17 |
| 己-2-酮 | 甲基丁基酮 | 17 |
| 己烯(所有异构体) |  | 17 |
| 1-己烯 (a) | 己烯(所有异构体) | 17 |
| 己-1-烯(a) | 己烯(所有异构体) | 17 |
| 2-己烯(a) | 己烯(所有异构体) | 17 |
| 异己酮 | 甲基异丁基酮 | 17 |
| 醋酸己酯 |  | 17 |
| 乙酸仲已酯 | 乙酸甲基戊酯 | 17 |
| 己醇 | 己醇 | 17 |
| 己烯(a) | 己烯(所有异构体) | 17 |
| 己二醇 |  | 18 |
| 乙酸己酯 | 己基乙酸盐 | 17 |
| 高哌啶 | 六甲撑亚胺 | 17 |
| HVO(氢化处理的植物油) | 烷烃(碳10-碳26)，线性和分枝(闪点>60°C) | 17 |
| 盐酸 |  | 17 |
| 氢呋喃 | 四氢呋喃 | 17 |
| 氢化麦芽糖浆 | 麦芽糖醇溶液 | 18 |
| 氢化低聚糖 | 氢化淀粉水解液 | 18 |
| 氢化淀粉水解液 |  | 18 |
| 氢羧酸 | 甲酸(85%或以下) | 17 |
| 氯化氢, 水 | 盐酸 | 17 |
| 过氧化氢溶液(按重量计含量为60%以上，但不超过70%) |  | 17 |
| 过氧化氢溶液(按重量计含量为8%以上，但不超过60%) |  | 17 |
| 硫化氢 | 硫酸 | 17 |
| α-氢-Ω-羟(基) 聚[氧(甲基-1,2-乙烷双基)] | 聚丙二醇 | 17 |
| 羟基乙酸 | 乙醇酸溶液(70%或以下) | 17 |
| 羟苯 | 苯酚 | 17 |
| 4-羟基丁酸内酯 | γ-丁内酯 | 17 |
| 4-羟基丁酸内酯 | γ-丁内酯 | 17 |
| γ-羟基丁酸内酯 | γ-丁内酯 | 17 |
| 羟基二甲苯 | 二甲苯酚 | 17 |
| 羟基乙酸 | 乙醇酸溶液 (70%或以下) | 17 |
| 2-羟乙基醋酸盐 | 乙二醇醋酸酯 | 17 |
| 2-羟乙基丙烯酸酯 |  | 17 |
| 丙烯酸β-羟乙酯 | 2-羟乙基丙烯酸酯 | 17 |
| 2-羟乙胺 | 乙醇胺 | 17 |
| 正-β-羟乙基乙(撑)二胺 | 氨乙基乙醇胺 | 17 |
| 正-(羟乙基)乙二胺三乙酸，三钠盐溶液 |  | 17 |
| β-羟乙基苯基醚 | 乙二醇苯基醚 | 17 |
| 丙烯酸2-羟乙酯 | 2-羟乙基丙烯酸酯 | 17 |
| 2-丙烯酸2-羟乙酯 | 2-羟乙基丙烯酸酯 | 17 |
| α-氢氧异丁腈 | 丙酮氰醇 | 17 |
| 4-羟基-2-酮-4-甲基戊烷 | 双丙酮醇 | 17 |
| 4-羟基-4-甲基戊酮-2 | 双丙酮醇 | 17 |
| 4-羟基-4-甲基戊-2-酮 | 双丙酮醇 | 17 |
| 2-羟基-2-甲基丙腈 | 双丙酮醇 | 17 |
| 2-羟基-4-(甲基硫)丁酸 |  | 17 |
| 2-羟基-4-(甲基硫)丁酸 | 2-羟基-4-(甲基硫)丁酸 | 17 |
| 2-羟基硝基苯(溶融) | 邻-硝基苯酚(熔融) | 17 |
| 1-羟基-2-苯氧基乙烷 | 乙二醇苯基醚 | 17 |
| 2-羟基丙酸 | 乳酸 | 17 |
| 2-羟基丙酸 | 乳酸 | 17 |
| α-羟基丙酸 | 乳酸 | 17 |
| 3-羟基丙酸内酯. | β-丙内酯 | 17 |
| β-羟基丙腈 | 乙撑氰醇 | 17 |
| 2-羟基丙腈溶液(80%或以下) | 乳腈溶液(80%或以下) | 17 |
| α-羟基丙腈溶液(80%或以下) | 乳腈溶液(80%或以下) | 17 |
| 3-羟基丙腈 | 乙撑氰醇 | 17 |
| 2-羟基丙腈溶液(80%或以下) | 乳腈溶液(80％或以下) | 17 |
| 2-[2-(2-羟基丙氧基)丙氧基] 丙烷-1-醇 | 三聚丙烯二醇 | 17 |
| 2-羟基丙基胺 | 异丙醇胺 | 17 |
| 3-羟基丙基胺 | 正丙醇胺 | 17 |
| α-羟基甲苯 | 苄醇 | 17 |
| 3-羟基-2, 2, 4-三甲基戊(烷)基异丁酸盐 | 2, 2, 4-三甲基-1, 3-戊二醇-1-异丁酸盐 | 17 |
| 雾冰草脂油 |  | 17 |
| 2, 2'-亚氨基二(乙胺) | 二乙撑三胺 | 17 |
| 2, 2'-亚氨基二醇 | 二乙醇胺 | 17 |
| 1, 1-氨基二异丙醇-2 | 二异丙醇胺 | 17 |
| 氯化铁(III)溶液 | 氯化铁溶液 | 17 |
| 硝酸铁(III)/硝酸溶液 | 硝酸铁/硝酸溶液 | 17 |
| 异乙酰苯 | 异佛乐酮 | 17 |
| 乙酸异戊酯(a) | 乙酸戊酯(所有异构体) | 17 |
| 异戊醇 |  | 17 |
| 异丁醛(a) | 丁醛(所有异构体) | 17 |
| 异丁醛(a) | 丁醛(所有异构体) | 17 |
| 异丁醛 | 异丁醇 | 17 |
| 异丁醇胺 | 2-胺基-2-甲基-1-丙醇 | 17 |
| 乙酸异丁酯 | 乙酸丁酯(所有异构体) | 17 |
| 丙烯酸异丁酯(a) | 丙烯酸丁酯(所有异构体) | 17 |
| 异丁醇 |  | 17 |
| 异丁醛(a) | 丁醛(所有异构体) | 17 |
| 异丁胺(a) | 丁胺(所有异构体) | 17 |
| 异戊醇 | 异戊醇 | 17 |
| 甲酸异丁酯 |  | 17 |
| 异丁酮 | 二异丁基甲酮 | 17 |
| 异丁烯酸酯 |  | 17 |
| 异丁基乙醇 | 甲基戊醇 | 17 |
| 异丁甲基酮 | 甲基异丁基酮 | 17 |
| 异丁基甲基甲醇 | 甲基戊醇 | 17 |
| 异丁醛(a) | 丁醛(所有异构体) | 17 |
| 异丁醛(a) | 丁醛(所有异构体) | 17 |
| α-异氰酸根合苯甲基-Ω异氰酸根合苯基 [(异氰酸苯酯)-间-甲醛] | 聚亚甲基聚苯异氰酸盐 | 17 |
| 3-异氰酸根合甲基-3, 5, 5-三甲基环己基异氰酸酯 | 异氟尔酮二异氰酸酯 | 17 |
| 异癸醇 | 癸醇(所有异构体) | 17 |
| 异癸醇 | 癸醇(所有异构体) | 17 |
| 异十二烷(a) | 十二烷(所有异构体) | 17 |
| 异杜烯(a) | 四甲苯(所有异构体) | 17 |
| 异壬酸 | 壬酸(所有异构体) | 17 |
| 异壬醇 | 壬醇(所有异构体) | 17 |
| 异辛烷(a) | 辛烷(所有异构体) | 17 |
| 异辛醇 | 辛醇(所有异构体) | 17 |
| 异戊烷(a) | 戊烷(所有异构体) | 17 |
| 异戊醇 | 伯戊醇 | 17 |
| 异戊醇 | 异戊醇 | 17 |
| 醋酸异戊酯(a) | 乙酸戊酯(所有异构体) | 17 |
| 异戊醇 | 异戊醇 | 17 |
| 异佛乐酮 |  | 17 |
| 异佛尔酮二胺 |  | 17 |
| 异佛乐酮二异氰酸酯 |  | 17 |
| 异戊二烯 |  | 17 |
| 异丙醇 | 异丙醇 | 18 |
| 异丙醇胺 |  | 17 |
| 异丙烯基苯 | α-甲基苯乙烯 | 17 |
| 2-异丙氧基乙醇(a) | 乙二醇单烷基醚 | 17 |
| 2-异丙氧基丙烷 | 异丙醚 | 17 |
| 乙酸异丙酯 |  | 17 |
| 异丙基丙酮 | 甲基异丁基酮 | 17 |
| 异丙醇 |  | 18 |
| 异丙胺 |  | 17 |
| 异丙胺(70%或以下)溶液 |  | 17 |
| N-(膦酰基甲基)甘氨酸异丙基铵 | 草甘膦溶液(不含表面活性剂) | 17 |
| 异丁醇 | 异丁醇 | 17 |
| 异丁醇 | 异丁醇 | 17 |
| 异丙基环己烷 |  | 17 |
| 1-异丙基-2, 2-二甲基三甲烯二异氰酸盐 | 2, 2, 4-三甲基-1, 3-戊乙醇 二异丁酸酯 | 17 |
| 异丙醚 |  | 17 |
| 异亚丙基丙酮 | 异亚丙基丙酮氧化物 | 17 |
| 氧化异丙基 | 异丙醚 | 17 |
| 4-异丙基甲苯 | 对-伞花烃 | 17 |
| 对-异丙基甲苯 | 对-伞花烃 | 17 |
| 4-异丙基甲苯 | 对-伞花烃 | 17 |
| 异戊醛 | 戊醛(所有异构体) | 17 |
| 异戊醛 | 戊醛(所有异构体) | 17 |
| 异戊醛 | 戊醛(所有异构体) | 17 |
| 异戊酮 | 二异丁基甲酮 | 17 |
| 麻风树油 |  |  |
| 高岭土浆料 | 高岭土浆 | 18 |
| 高岭土浆料 | 高岭土浆 | 18 |
| 高岭土浆 |  | 18 |
| 环已酮 | 环已酮 | 17 |
| 酮丙烷 | 丙酮 | 18 |
| 酮丙烷 | 丙酮 | 18 |
| 乳酸 |  | 17 |
| 乳腈溶液(80%或以下) |  | 17 |
| 猪脂 |  | 17 |
| 乳胶：抑制氨(1%或以下) |  | 17 |
| 乳胶：羧基化苯乙烯-丁二烯共聚物；丁苯橡胶 |  | 17 |
| 月桂酸 |  | 17 |
| 十二醇 | 十二烷醇 | 17 |
| 十二硫醇 | 叔十二烷硫醇 | 17 |
| 甲基丙烯酸月桂酯 | 甲基丙烯酸十二酯 | 17 |
| 烷基铅，n.o.s.(a) | 内燃机燃料抗爆化合物(含烷基铅) | 17 |
| 四乙基铅(a) | 内燃机燃料抗爆化合物(含烷基铅) | 17 |
| 四甲基铅(a) | 内燃机燃料抗爆化合物(含烷基铅) | 17 |
| 卵磷脂 |  | 18 |
| 木质素磺酸，镁盐溶液 |  | 17 |
| 木质素磺酸，钠盐溶液 |  | 17 |
| 宁烯 | 二聚戊烯 | 17 |
| 线形烷基苯(实验室)分馏塔底(a) | 烷基苯蒸馏物 | 17 |
| 线形烷基(碳12-碳16)丙氧基胺乙氧基化物 | 烷基(碳12-碳16)丙氧基胺乙氧基化物 |  |
| 亚麻籽油 |  | 17 |
| 液态化学废料 |  | 17 |
| 长链烷芳基聚醚(碳11-碳20) |  | 17 |
| 长链烷芳基磺酸(碳16-碳60) |  | 17 |
| 长链烷基酚盐/硫化苯酚混合物 |  | 17 |
| 氢氧化钠浓溶液 | 氢氧化钠溶液 | 17 |
| L-赖氨酸溶液(60%或以下) |  | 17 |
| 氢化镁水化物 | 氢氧化镁浆 | 18 |
| 氯化镁溶液 |  | 17 |
| 氢氧化镁浆 |  | 18 |
| 镁木质素磺酸溶液 | 木质素磺酸，镁盐溶液 | 17 |
| 长链烷芳基磺酸镁(碳11-碳50) |  | 17 |
| 长链烷基水杨酸镁(碳11以上) |  | 17 |
| 顺丁烯二酐 |  | 17 |
| 麦芽糖醇 | 麦芽糖醇溶液 | 18 |
| 麦芽糖醇溶液 |  | 18 |
| 麦芽糖醇糖浆 | 麦芽糖醇溶液 | 18 |
| 芒果核油 |  | 17 |
| 甲葡胺溶液(70%或以下) | 正-甲基葡糖胺溶液(70%或以下) | 18 |
| 硫基苯并噻唑, 钠盐溶液 |  | 17 |
| 三甲苯 | 三甲苯(所有异构体) | 17 |
| 异亚丙基丙酮氧化物 |  | 17 |
| 聚甲醛 | 1, 3, 5-三恶烷 | 17 |
| 位变钠 | 威百亩溶液 | 17 |
| 威百亩溶液 |  | 17 |
| 甲基丙烯酸 |  | 17 |
| 甲基丙烯酸-烷氧基聚(氧化烯)甲基丙烯酸酯共聚物, 钠盐水溶液(45%或以下) |  | 17 |
| α-甲基丙烯酸 | 甲基丙烯酸 | 17 |
| 甲基丙烯酸十二(烷)酯 | 甲基丙烯酸十二酯 | 17 |
| 甲基丙烯酸十二(烷)酯 | 甲基丙烯酸十二酯 | 17 |
| 二氯化乙烯中的甲基丙烯酸树脂 |  | 17 |
| 甲基丙烯腈 |  | 17 |
| 甲醛 | 甲醛溶液(45%或以下) | 17 |
| 甲酰胺 | 甲酰胺 | 17 |
| 甲胺 | 甲胺溶液(42% 或以下) | 17 |
| 乙酸 | 乙酸 | 17 |
| 甲酸 | 甲酸(85%或以下) | 17 |
| 甲醇 | 甲醇 | 17 |
| 甲胺 | 六亚甲基四胺溶液 | 18 |
| 3-甲氧基丁-1-醇 | 3-甲氧基-1-丁醇 | 17 |
| 3-甲氧基-1-丁醇 |  | 17 |
| 3-甲氧丁基乙酸盐 |  | 17 |
| 2-甲氧基乙醇(a) | 乙二醇单烷基醚 | 17 |
| 2-(2-甲氧基乙氧基)乙醇(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醚 | 17 |
| 2-[2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基]乙醇(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醚 | 17 |
| 2-(2-甲氧基乙氧基)乙酸乙酯(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醋酸醚 | 17 |
| 2-甲氧基乙氧基醋酸 | 乙二醇甲基醚乙酸酯 | 17 |
| 2-甲氧基-2-异戊二烯 | 叔戊基甲基醚 | 17 |
| 3-甲氧基-3-甲基丁-1-醇 | 3-甲基-3-甲氧基丁醇 | 17 |
| 2-甲氧基-1-甲基乙基醋酸盐 | 丙二醇甲基醚乙酸盐 | 17 |
| 正-(2-甲氧基-1-甲基乙基)-2-乙基-6-甲基乙酰氯苯胺 |  | 17 |
| 2-甲氧基-2-甲基丙烷 | 甲基叔丁基醚 | 17 |
| 1-甲氧基丙-2-醇(a) | 丙二醇单烷基醚 | 17 |
| 1-甲氧基-2-丙醇醋酸盐 | 丙二醇甲基醚乙酸盐 | 17 |
| 1-(2-甲氧基丙氧基)丙-2-醇(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醚 | 17 |
| 3-[3-(3-甲氧基丙氧基)丙氧基]丙-1-醇(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醚 | 17 |
| 甲氧基三甘醇(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醚 | 17 |
| 甲基乙醛 | 丙醛 | 17 |
| 乙酸甲酯 |  | 17 |
| 甲基乙酸 | 丙酸 | 17 |
| 乙酰乙酸甲酯 |  | 17 |
| 甲基乙酰乙酸盐 | 乙酰乙酸甲酯 | 17 |
| β-异丁烯醛 | 巴豆醛 | 17 |
| 丙烯酸甲酯 |  | 17 |
| 2-异丁烯酸 | 甲基丙烯酸 | 17 |
| 2-异丁烯酸，十二(烷)基酯 | 甲基丙烯酸十二酯 | 17 |
| 2-异丁烯酸，十二(烷)醇酯 | 甲基丙烯酸十二酯 | 17 |
| 甲醇 |  | 17 |
| 甲胺溶液(42% 或以下) |  | 17 |
| 1-甲基-2-氨基苯 | 邻甲苯胺 | 17 |
| 2-甲基-1-氨基苯 | 邻甲苯胺 | 17 |
| 乙酸甲基戊酯 |  | 17 |
| 甲基戊醇 |  | 17 |
| 甲基戊基酮 |  | 17 |
| 甲基 正-戊基甲酮 | 甲基戊基酮 | 17 |
| 2-甲基苯胺 | 邻甲苯胺 | 17 |
| 正-甲基苯胺 |  | 17 |
| 邻-甲基苯胺 | 邻甲苯胺 | 17 |
| 2-甲基苯胺 | 邻甲苯胺 | 17 |
| 邻-甲基苯胺 | 邻甲苯胺 | 17 |
| 甲苯 | 甲苯 | 17 |
| 甲苯 | 甲苯 | 17 |
| α-甲基苄基醇(其中苯乙酮含量为15%或以下) |  | 17 |
| 2-甲基-1, 3-丁二烯 | 异戊二烯 | 17 |
| 3-甲基-1, 3-丁二烯 | 异戊二烯 | 17 |
| 2-甲基正丁醛 | 戊醛(所有异构体) | 17 |
| 3-甲基正丁醛 | 戊醛(所有异构体) | 17 |
| 2-甲基丁烷(a) | 戊烷(所有异构体) | 17 |
| 丁酸甲酯 | 丁酸甲酯 | 17 |
| 2-甲基-2-丁醇 | 叔戊醇 | 17 |
| 2-甲基丁-2-醇 | 叔戊醇 | 17 |
| 2-甲基-4-丁醇 | 异戊醇 | 17 |
| 3-甲基-1-丁醇 | 伯戊醇 | 17 |
| 3-甲基丁-1-醇 | 伯戊醇 | 17 |
| 3-甲基丁-1-醇 | 异戊醇 | 17 |
| 3-甲基-1-丁醇 | 异戊醇 | 17 |
| 3-甲基丁-3-醇 | 叔戊醇 | 17 |
| 3-甲基丁-1-烷(a) | 戊烯(所有异构体) | 17 |
| 甲基丁烯(a) | 戊烯(所有异构体) | 17 |
| 甲基丁醇 |  | 17 |
| 1-甲基丁基醋酸盐(a) | 乙酸戊酯(所有异构体) | 17 |
| 2-甲基-2-丁醇 | 叔戊醇 | 17 |
| 3-甲基-1-丁醇 | 异戊醇 | 17 |
| 3-甲基-3-丁醇 | 叔戊醇 | 17 |
| 甲基叔丁基醚 |  | 17 |
| 甲基丁基酮 |  | 17 |
| 甲基丁炔醇 |  | 17 |
| 2-甲基丁-3-炔-2-醇 | 甲基丁炔醇 | 17 |
| 2-甲基-3-丁基卡因-2-醇 | 2-甲基-2-羟基-3-丁炔 | 17 |
| 2-甲基丁-3-炔-2-醇 | 2-甲基-2-羟基-3-丁炔 | 17 |
| 2-甲基-3-丁基卡因-2-醇 | 甲基丁炔醇 | 17 |
| 2-甲基丁醛 | 戊醛(所有异构体) | 17 |
| 3-甲基丁醛 | 戊醛(所有异构体) | 17 |
| 丁酸甲酯 |  | 17 |
| 甲基'卡必醇'醋酸盐(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醋酸醚 |  |
| 乙二醇单甲醚醋酸酯 | 乙二醇甲基醚乙酸酯 | 17 |
| 甲基氯仿 | 1, 1, 1-三氯乙烷 | 17 |
| 甲基氰 | 乙腈 | 17 |
| 甲基环己烷 |  | 17 |
| 1-甲基-1, 3-环戊二烯 | 甲基环戊二烯二聚物 |  |
| 甲基环戊二烯二聚物 |  | 17 |
| 甲基环戊二烯三羰基锰 |  | 17 |
| 甲基二乙醇胺 |  | 17 |
| 4-甲基-1, 3-二氧代环-2-酮 | 碳酸丙烯 | 18 |
| 二硫甲基 | 二甲基二硫化物 | 17 |
| 亚甲基双二烷基氧膦(4-异氰酸苯) | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 17 |
| 亚甲基双二烷基氧膦(4-苯基异氰酸盐) | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 17 |
| 亚甲基双二烷基氧膦(4-亚苯基异氰酸盐) | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 17 |
| 亚甲基双二烷基氧膦(p-亚苯基异氰酸盐) | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 17 |
| 4, 4'-亚甲基双二烷基氧膦(4-苯基异氰酸盐) | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 17 |
| 二溴甲烷 | 二溴甲烷 | 17 |
| 氯甲烷 | 二氯甲烷 | 17 |
| 4, 4'-亚甲基联苯异氰酸盐 | 二苯基甲烷二异氰酸盐 | 17 |
| 二氯甲烷 | 二氯甲烷 | 17 |
| 4, 4'-亚甲基联苯二异氰酸盐 | 二苯基甲烷二异氰酸盐 | 17 |
| 亚甲基二-对-亚苯基二异氰酸盐 | 二苯基甲烷二异氰酸盐 | 17 |
| 2-亚甲基丙酸 | 甲基丙烯酸 | 17 |
| 乙酸甲酯 | 乙酸甲酯 | 17 |
| 1-甲基乙基醋酸盐 | 乙酸异丙酯 | 17 |
| 1-甲基乙胺 | 异丙胺 | 17 |
| 2-甲基-6-乙基苯胺 |  | 17 |
| 甲基乙基甲醇 | 仲-丁醇 | 18 |
| 甲基乙二醇 | 丙二醇 | 18 |
| 氧化甲基乙烯 | 氧化丙烯 | 17 |
| 甲基乙基酮 |  | 17 |
| N-(1-甲基乙基)丙烷-2-胺 | 二异丙胺 | 17 |
| 2-甲基-5-乙基吡啶 |  | 17 |
| 甲酸甲酯 |  | 17 |
| 正-甲基葡糖胺溶液(70%或以下) |  | 18 |
| N-甲基-右旋-葡糖胺溶液(70%或以下) | 正-甲基葡糖胺溶液(70%或以下) | 18 |
| 2-甲基戊二腈(其中2-乙基丁二腈含量为12%或以下) |  | 17 |
| 乙二醇一甲醚 | 丙二醇 | 18 |
| 5-甲基庚-3-酮 | 乙戊酮 | 17 |
| 5-甲基-3-庚酮 | 乙戊酮 | 17 |
| 5-甲基己-2-酮 | 甲基戊基酮 | 17 |
| 甲基己基甲醇 | 辛醇(所有异构体) | 17 |
| 甲基2-羟基甲苯酸盐 | 水杨酸甲酯 | 17 |
| 甲基邻-羟基甲苯酸盐 | 水杨酸甲酯 | 17 |
| 2-甲基-2-氢氧基-3-丁炔 | 甲基丁炔醇 | 17 |
| 2-甲基-2-羟基-3-丁炔 |  | 17 |
| 2, 2'-(甲基亚氨基)二乙醇 | 甲基二乙醇胺 | 17 |
| N-甲基-2, 2'-亚氨基二乙醇 | 甲基二乙醇胺 | 17 |
| 甲基异戊基酮 | 甲基戊基酮 | 17 |
| 甲基异丁烯甲酮 | 异亚丙基丙酮氧化物 | 17 |
| 甲基异丁基甲醇 | 甲基戊醇 | 17 |
| 甲基异丁基甲醇醋酸盐 | 乙酸甲基戊酯 | 17 |
| 甲基异丁基酮 |  | 17 |
| 对-甲基异丙基苯 | 对-伞花烃 | 17 |
| 2-甲基乳腈 | 丙酮氰醇 | 17 |
| 甲基巯基丙醛 | 3-(甲硫基) 丙醛 | 17 |
| 甲基丙烯酸甲酯 |  | 17 |
| 甲酸甲酯 | 甲酸甲酯 | 17 |
| 3-甲基-3-甲氧基丁醇 |  | 17 |
| 甲基α-异丁烯酸盐 | 甲基丙烯酸甲酯 | 17 |
| 7-甲基-3-亚甲基-1, 6-辛二烯 | 月桂烯 | 17 |
| 2甲基丙烯2-酸甲酯 | 甲基丙烯酸甲酯 | 17 |
| 甲基萘(溶融) |  | 17 |
| α-甲基萘(溶融)(a) | 甲基萘(溶融) | 17 |
| β-甲基萘(溶融)(a) | 甲基萘(溶融) | 17 |
| (邻-及对-)甲基硝基苯 | 邻- 或 对-硝基甲苯 | 17 |
| 8-甲基壬-1-醇 | 癸醇(所有异构体) | 17 |
| 甲醇基丙烷 | N-丁醇 | 18 |
| α-甲基-Ω-甲氧基聚乙烯(乙撑氧) | 聚乙二醇二甲醚 | 17 |
| α-甲基-Ω-甲氧基聚乙烯(氧-1, 2-乙二基) | 聚乙二醇二甲醚 | 17 |
| α-甲基-Ω-甲氧基聚乙烯(氢氧乙烯) | 聚乙二醇二甲醚 | 17 |
| 环氧丙烷 | 氧化丙烯 | 17 |
| 2-甲基-2, 4-戊二醇 | 已二醇 | 18 |
| 2-甲基戊烷-2, 4-二醇 | 已二醇 | 18 |
| 4-甲基戊醇-2 | 甲基戊醇 | 17 |
| 4-甲基戊-2-醇 | 甲基戊醇 | 17 |
| 4-甲基-2-戊醇醋酸盐 | 乙酸甲基戊酯 | 17 |
| 4-甲基-2-戊酮 | 甲基异丁基酮 | 17 |
| 4-甲基戊-2-酮 | 甲基异丁基酮 | 17 |
| 2-甲基戊烯(a) | 己烯(所有异构体) | 17 |
| 2-甲基-1-戊烯(a) | 己烯(所有异构体) | 17 |
| 2-甲基戊-1-烯(a) | 己烯(所有异构体) | 17 |
| 4-甲基-1-戊烯(a) | 己烯(所有异构体) | 17 |
| 4-甲基-3-戊-2-酮 | 异亚丙基丙酮氧化物 | 17 |
| 4-甲基戊-3-烃-2-酮 | 异亚丙基丙酮氧化物 | 17 |
| 醋酸4-甲基-2-戊酯 | 乙酸甲基戊酯 | 17 |
| 醋酸甲基戊酯 | 乙酸甲基戊酯 | 17 |
| 甲基特戊基醚 | 叔戊基甲基醚 | 17 |
| 甲基戊基酮 | 甲基戊基酮 | 17 |
| 2-甲基-间-苯二胺(a) | 甲苯二胺 | 17 |
| 4-甲基-间-苯二胺(a) | 甲苯二胺 | 17 |
| 甲基苯撑二异氰酸酯 | 甲苯二异氰酸脂 | 17 |
| 4-甲基-1, 3-苯撑二异氰酸酯 | 甲苯二异氰酸脂 | 17 |
| 4-甲基-间-苯撑二异氰酸酯 | 甲苯二异氰酸脂 | 17 |
| 2-甲基-2-苯丙烷(a) | 丁苯(所有异构体) | 17 |
| 2-甲基丙醛(a) | 丁醛(所有异构体) | 17 |
| 2-甲基-1, 3-丙二醇 |  | 17 |
| 2-甲基-1-丙醛 | 异丁醇 | 17 |
| 2-甲基丙-1-醛 | 异丁醇 | 17 |
| 2-甲基-2-丙醇 | 叔丁醇 | 17 |
| 2-甲基丙-2-醇 | 叔丁醇 | 17 |
| 2-甲基丙-2-烯腈 | 甲基丙烯腈 | 17 |
| 2-甲基丙烯酸 | 甲基丙烯酸 | 17 |
| α-甲基丙烯酸 | 甲基丙烯酸 | 17 |
| 2-甲基丙烯基-1-甲基酮 | 异亚丙基丙酮氧化物 | 17 |
| 丙烯酸2-甲基丙酯(a) | 丙烯酸丁酯(所有异构体) | 17 |
| 2-甲基-1-丙醇 | 异丁醇 | 17 |
| 2-甲基-2-丙醇 | 叔丁醇 | 17 |
| 甲基丙基甲醇 | 仲戊醇 | 17 |
| 2-甲基甲酸丙酯 | 甲酸异丁酯 | 17 |
| 甲基丙基甲酮 |  | 18 |
| 2-甲基吡啶 |  | 17 |
| 3-甲基吡啶 |  | 17 |
| 4-甲基吡啶 |  | 17 |
| α-甲基吡啶 | 2-甲基吡啶 | 17 |
| 1-甲基吡咯烷-2酮 | N-甲基-2-吡咯烷酮 | 17 |
| 1-甲基-2-吡咯烷 | N-甲基-2-吡咯烷酮 | 17 |
| N-甲基吡咯烷酮 | N-甲基-2-吡咯烷酮 | 17 |
| 1-甲基-2-吡咯烷酮 | N-甲基-2-吡咯烷酮 | 17 |
| N-甲基-2-吡咯烷酮 |  | 17 |
| 水杨酸甲酯 |  | 17 |
| 甲基苯乙烯(所有异构体) | 乙烯基甲苯 | 17 |
| α-甲基苯乙烯 |  | 17 |
| 3-(甲硫基) 丙醛 |  | 17 |
| 2-甲基三甲烯乙二醇 | 2-甲基-1, 3-丙二醇 | 17 |
| 异丙甲草胺 | 正-(2-甲氧基-1-甲基乙基)-2-乙基-6-甲基乙酰氯苯胺 | 17 |
| 微硅浆液 |  | 18 |
| 中油 | 酚油 | 17 |
| 乳酸 | 乳酸 | 17 |
| 镁乳 | 氢氧化镁浆 | 18 |
| 矿物凝胶 | 矿脂 | 17 |
| 矿物蜡 | 矿脂 | 17 |
| 混合脂肪氧化碳化氢,原脂族醇及脂肪乙醚分子重：>200(a) | 氧化脂肪族烃混合物 | 17 |
| 糖蜜 |  | 18 |
| 聚硫化钼长链烷基二硫化异硫氰酯络合物 |  | 17 |
| 一氯代苯 | 氯苯 | 17 |
| 一氯苯 | 氯苯 | 17 |
| 单乙醇胺 | 乙醇胺 | 17 |
| 一乙胺 | 乙胺 | 17 |
| 一乙胺溶液，72%或以下 | 乙胺溶液(72%或以下) | 17 |
| 一异丙醇胺 | 异丙醇胺 | 17 |
| 一异丙胺 | 异丙胺 | 17 |
| 一甲铵溶液，42%或以下 | 甲铵溶液(42％或以下) | 17 |
| 一丙胺 | 正丙胺 | 17 |
| 一丙二醇 | 丙二醇 | 18 |
| 吗啉 |  | 17 |
| 内燃机燃料抗爆化合物(含烷基铅) |  | 17 |
| 盐酸 | 盐酸 | 17 |
| 月桂烯 |  | 17 |
| 石脑油, 煤焦油 | 煤焦油石脑油溶剂 | 17 |
| 萘(溶融) |  | 17 |
| 萘磺酸-甲醛共聚物，钠盐溶液 |  | 17 |
| 石脑油(汽油), 低蒸裂芳族化合物(a) | 烷基苯混合物(甲苯含量至少50%) | 17 |
| 安全石脑油溶剂 | 白节油, 低(15-20%)芳香族 | 17 |
| 新癸酸 |  | 17 |
| 新癸酸, 2, 3-环氧丙酯 | 碳10三烷基醋酸的缩水甘油酯 | 17 |
| 新癸酸，缩水甘油基酯 | 碳10三烷基醋酸的缩水甘油酯 | 17 |
| 新癸酸乙烯基酯 | 新癸酸乙烯基 | 17 |
| 新戊烷(a) | 戊烷(所有异构体) | 17 |
| 新戊酸 | 三甲基乙酸 | 17 |
| 新戊二醇 | 2, 2-二甲基丙烷-1, 3-二醇(熔融或溶液) | 17 |
| 硝化酸(硫磺和硝酸混合物) |  | 17 |
| 硝酸(70%及以上) |  | 17 |
| 硝酸(70%以下) |  | 17 |
| 硝酸，烟化(a) | 硝酸(70%及以上) | 17 |
| 红热发烟硝酸 | 硝酸(70%及以上) | 17 |
| 次氮基三乙酸，三钠盐溶液 |  | 17 |
| 2, 2', 2''-次氮基三乙醇 | 三乙醇胺 | 17 |
| 次氮基-2, 2', 2"-三乙醇 | 三乙醇胺 | 17 |
| 1, 1', 1"-次氮基三丙-2-醇 | 三异丙醇胺 | 17 |
| 1, 1', 1''-次氮基三-2-丙醇 | 三异丙醇胺 | 17 |
| 硝基苯 |  | 17 |
| 硝基苯 | 硝基苯 | 17 |
| 邻-硝基氯(代)苯 | 邻-氯硝基苯 | 17 |
| 硝基乙烷 |  | 17 |
| 硝基乙烷(80%)/硝基丙烷(20%) |  | 17 |
| 硝基乙烷, 1-硝基丙烷(各占15%或以上)混合物 |  | 17 |
| 邻-硝基酚(溶化) | 邻-硝基苯酚(溶融) | 17 |
| 2-硝基酚(溶化) | 邻-硝基苯酚(溶融) | 17 |
| 邻-硝基苯酚(溶化) |  | 17 |
| 1- 或 2-硝基丙烷 |  | 17 |
| 硝基丙烷(60%)/硝基乙烷(40%)混合物 |  | 17 |
| 2-硝基甲苯(a) | 邻-或对-硝基甲苯 | 17 |
| 4-硝基甲苯(a) | 邻-或对-硝基甲苯 | 17 |
| 邻-硝基甲苯(a) | 邻-或对-硝基甲苯 | 17 |
| 对-硝基甲苯(a) | 邻-或对-硝基甲苯 | 17 |
| 邻-或对-硝基甲苯 |  | 17 |
| 壬烷(所有异构体) |  | 17 |
| 1-壬烷羧基酸 | 癸酸 | 17 |
| 正-壬烷(a) | 壬烷(所有异构体) | 17 |
| 壬酸(所有异构体) |  | 17 |
| 壬醇 | 壬醇(所有异构体) | 17 |
| 非食用工业棕榈油 |  | 17 |
| 壬烯(所有异构体) |  | 17 |
| 壬醇(所有异构体) |  | 17 |
| 壬基甲醇 | 癸醇(所有异构体) | 17 |
| 壬烯(a) | 壬烯(所有异构体) | 17 |
| 壬烷(a) | 壬烷(所有异构体) | 17 |
| 壬基异丁烯酸单体 |  | 17 |
| 壬基苯酚 |  | 17 |
| 壬基苯酚聚(4+)乙氧醚 |  | 17 |
| α-4-壬基苯基-Ω羟基聚(氧乙烯)(b) | 烷芳基聚醚(碳9-碳20) | 17 |
| 诺品烯 | β-蒎烯 | 17 |
| 诺品烯 | β-蒎烯 | 17 |
| 有害液体, NF, (1) N.O.S.(商品名...., 包含....)ST1, CAT. X |  | 17 |
| 有害液体, F, (2) N.O.S. (商品名...., 包含....)ST1, CAT. X |  | 17 |
| 有害液体, NF, (3) N.O.S.(商品名...., 包含....)ST2, CAT. X |  | 17 |
| 有害液体, F, (4) N.O.S.(商品名...., 包含....)ST2, CAT. X |  | 17 |
| 有害液体, NF, (5) N.O.S.(商品名...., 包含....)ST2, CAT. Y |  | 17 |
| 有害液体, F, (6) N.O.S.(商品名E ...., 包含....)ST2, CAT. Y |  | 17 |
| 有害液体, NF, (7) N.O.S.(商品名...., 包含....)ST3, CAT. Y |  | 17 |
| 有害液体, F, (8) N.O.S.(商品名...., 包含....)ST3, CAT. Y |  | 17 |
| 有害液体, NF, (9) N.O.S.(商品名...., 包含....)ST3, CAT. Z |  | 17 |
| 有害液体, F, (10) N.O.S.(商品名...., 包含....)ST3, CAT. Z |  | 17 |
| 有害液体, (11) N.O.S.(商品名...., 包含....)CAT. Z |  | 18 |
| 非-有害液体, (12) N.O.S.(商品名 ...., 包含....)CAT. OS |  | 18 |
| 1-十八碳醇 | 乙醇(碳14-碳18)，伯，线性和基本线性 | 17 |
| 十八碳-1-醇 | 乙醇(碳14-碳18)，伯，线性和基本线性 | 17 |
| 八甲基环四硅氧烷 |  | 17 |
| 辛醛(a) | 辛醛 | 17 |
| 辛烷(所有异构体) |  | 17 |
| 辛酸(所有异构体) |  | 17 |
| 辛醇(所有异构体) |  | 17 |
| 辛-1-醇(a) | 辛醇(所有异构体) | 17 |
| 辛烯(所有异构体) |  | 17 |
| 辛酸(a) | 辛酸(所有异构体) | 17 |
| 辛酸(a) | 辛酸(所有异构体) | 17 |
| 乙酸辛酯 | 乙酸正辛酯 | 17 |
| 乙酸正辛酯 |  | 17 |
| 丙烯酸辛酯 | 丙烯酸2-乙基己酯 | 17 |
| 已二酸辛酯 | 二(2-乙基己基)己二酸酯 | 17 |
| 辛醇(a) | 辛醇(所有异构体) | 17 |
| 辛醛 |  | 17 |
| 辛基甲醇 | 壬醇(所有异构体) | 17 |
| 己二酸辛癸酯 |  | 17 |
| 邻苯二甲酸辛基癸酯(a) | 二烷基(碳7-碳13)邻苯二甲酸酯 | 17 |
| 辛酸(a) | 辛酸(所有异构体) | 17 |
| 辛基硝酸盐 | 烷基(碳7-碳9)硝酸盐 | 17 |
| 辛基硝酸盐(所有异构体) | 烷基(碳7-碳9)硝酸盐 | 17 |
| 邻苯二甲酸辛酯(a) | 二烷基(碳7-碳13)邻苯二甲酸酯 | 17 |
| 庚酸 | 正-庚酸 | 17 |
| 庚酸 | 正-庚酸 | 17 |
| 硝基苯 | 硝基苯 | 17 |
| 硝基苯 | 硝基苯 | 17 |
| 松节油 | 松节油 | 17 |
| 浓硫酸 | 硫酸 | 17 |
| 冬绿油 | 水杨酸甲酯 | 17 |
| 链接胺 | 油胺 | 17 |
| 烯烃-烷基酯共聚物(分子量2000+) |  | 17 |
| 烯烃混合物(碳7-碳9)富含碳8，稳定 |  |  |
| 烯烃混合物(碳5-碳7) |  | 17 |
| 烯烃混合物(碳5-碳15) |  | 17 |
| 烯烃(碳13以上, 所有异构体) |  | 17 |
| α-烯烃(碳6-碳18)混合物 |  | 17 |
| 油酸 |  | 17 |
| 发烟硫酸 |  | 17 |
| 油胺 |  | 17 |
| 橄榄油 |  | 17 |
| 橘子汁(浓缩的) |  | 18 |
| 橘子汁(非浓缩的) |  | 18 |
| 磷酸 | 磷酸 | 17 |
| 草酸盐 | 乙二醛溶液(40%或以下) | 17 |
| 乙二醛 | 乙二醛溶液(40%或以下) | 17 |
| 3-氧杂戊-1, 5-二醇 | 二甘醇 | 18 |
| 1, 4-嗪烷 | 吗啉 | 17 |
| 2-氧杂环丁酮 | β-丙内酯 | 17 |
| 氧乙酸 | 乙醛酸溶液(50 %或以下) | 17 |
| 含氧乙酸 | 乙醛酸溶液(50 %或以下) | 17 |
| 2, 2'-氧双(1-氯丙烷) | 2, 2'-二氯异丙醚 | 17 |
| 2, 2'-氧双(乙烯氧基)二乙醇 | 四甘醇 | 17 |
| 2, 2'-氧双丙烷 | 异丙醚 | 17 |
| 2, 2'-含氧二乙醇 | 二甘醇 | 18 |
| 1, 1'-含氧二丙-2-醇 | 二丙基二醇 | 17 |
| 氧化脂肪族烃混合物 |  | 17 |
| 甲醛 | 甲醛溶液(45%或以下) | 17 |
| 棕榈酸油 |  | 17 |
| 棕榈脂肪酸蒸馏物 |  | 17 |
| 棕榈仁酸油 棕榈仁脂肪酸蒸馏物 |  | 17 17 |
| 棕榈仁油 |  | 17 |
| 棕榈仁油酯 |  | 17 |
| 棕榈仁硬脂 |  | 17 |
| 棕榈中间馏出物 |  | 17 |
| 棕榈油 |  | 17 |
| 棕榈油脂肪酸甲酯 |  | 17 |
| 棕榈油精 |  | 17 |
| 棕榈硬脂精 |  | 17 |
| 石蜡 | 石腊 | 17 |
| 石蜡油膏 | 矿脂 | 17 |
| 粗石蜡 | 石腊 | 17 |
| 正-链烷烃(碳10-碳20)(a) | 正烷烃(碳10以上) | 17 |
| 石腊 |  | 17 |
| 仲醛 |  | 17 |
| 仲醛-氨反须产物 |  | 17 |
| 壬酸 | 壬酸(所有异构体) | 17 |
| 壬醇 | 壬醇(所有异构体) | 17 |
| 五氯乙烷 |  | 17 |
| 十五烷醇(a) | 乙醇(碳13以上) | 17 |
| 1-癸烯 | 烯烃(碳13以上，所有异构体) | 17 |
| 五癸-1-烯(a) | 烯烃(碳13以上，所有异构体) | 17 |
| 1, 3-戊二烯 |  | 17 |
| 戊二-1, 3-烯 | 1,3-戊二烯 | 17 |
| 1, 3-戊二烯(50%以上)，环戊烯和异构体，混合物 |  | 17 |
| 五乙二醇(a) | 聚乙二醇 | 17 |
| 五亚乙基六胺 |  | 17 |
| 五氯乙烷 | 五氯乙烷 | 17 |
| 环戊烷 | 环戊烷 | 17 |
| 2, 2, 4, 6, 6-五甲基-4-庚烷硫醇(a) | 叔十二烷硫醇 | 17 |
| 戊醛 | 戊醛(所有异构体) | 17 |
| 戊烷(a) | 戊烷(所有异构体) | 17 |
| 戊烷(所有异构体) |  | 17 |
| 戊二醛溶液, 50%或以下 | 戊二醛溶液(50%或以下) | 17 |
| 正-戊烷(a) | 戊烷(所有异构体) | 17 |
| 戊酸 |  | 17 |
| 正戊酸(64%)/2-甲基丁酸(36%)混合物 |  | 17 |
| 特-戊酸 | 三甲基乙酸 | 17 |
| 1-戊醇 | 正戊醇 | 17 |
| 戊-1-醇 | 正戊醇 | 17 |
| 2-戊醇 | 仲戊醇 | 17 |
| 戊-2-醇 | 仲戊醇 | 17 |
| 3-戊醇 | 仲戊醇 | 17 |
| 戊-3-醇 | 仲戊醇 | 17 |
| 1-戊醇醋酸盐(a) | 乙酸戊酯(所有异构体) | 17 |
| 正-戊醇 | 正戊醇 | 17 |
| 仲戊醇 | 仲戊醇 | 17 |
| 特戊醇 | 叔戊醇 | 17 |
| 2-戊酮 | 甲基丙基甲酮 | 18 |
| 戊-2-酮 | 甲基丙基甲酮 | 18 |
| 五钠 二亚乙基三胺五醋酸基溶液 | 二乙撑三胺五乙酸, 五钠盐溶液 | 17 |
| 戊烯(所有异构体) |  | 17 |
| 戊-1-烯(a) | 戊烯(所有异构体) | 17 |
| 正-戊烯(a) | 戊烯(所有异构体) | 17 |
| 戊烯 | 戊烯(所有异构体) | 17 |
| 乙酸戊酯(a) | 乙酸戊酯(所有异构体) | 17 |
| 仲乙酸戊酯(a) | 乙酸戊酯(所有异构体) | 17 |
| 戊醇 | 正戊醇 | 17 |
| 仲戊醇 | 仲戊醇 | 17 |
| 特戊醇 | 叔戊醇 | 17 |
| 丙酸正戊酯 | 正戊基丙酸 | 17 |
| 正戊基丙酸 |  | 17 |
| 全氯乙烯 |  | 17 |
| 四氯化碳 | 四氯化碳 | 17 |
| 全氢化氮杂草 | 六甲撑亚胺 | 17 |
| 矿脂 |  | 17 |
| 矿酯 | 矿脂 | 17 |
| 苯 | 苯和含10%或以上苯的混合物(I) | 17 |
| 苯酚 | 苯酚 | 17 |
| 苯酚 |  | 17 |
| 2-苯氧乙醇 | 乙二醇苯基醚 | 17 |
| 苯基烷烃(10碳-21碳)磺酸盐(a) | 酚的烷基磺酸酯 | 17 |
| 苯胺 | 苯胺 | 17 |
| N-苯基苯胺 | 二苯胺(熔融) | 17 |
| N-苯基苯胺 | 二苯胺(熔融) | 17 |
| 1-苯基丁烷(a) | 丁苯(所有异构体) | 17 |
| 2-苯基丁烷(a) | 丁苯(所有异构体) | 17 |
| 苯基甲醇 | 苄醇 | 17 |
| 苯基’纤维素溶剂' | 乙二醇苯基醚 | 17 |
| 苯基氯 | 氯苯 | 17 |
| 1-苯基癸烷(b) | 烷基(碳9以上)苯 | 17 |
| 1-苯基十二烷 | 烷基(碳9以上)苯 | 17 |
| 苯乙烷 | 乙苯 | 17 |
| 苯基醚 | 二苯醚 | 17 |
| 苯亚乙基 | 苯乙烯单体 | 17 |
| 1-(苯基乙基)二甲苯 | 1-苯基-1-二甲苯基乙烷 | 17 |
| 氢化苯 | 苯和含10%或以上苯的混合物(I) | 17 |
| 苯酚 | 苯酚 | 17 |
| 苯酚石炭酸 | 苯酚 | 17 |
| 苯基甲烷 | 甲苯 | 17 |
| 苯基甲醇 | 苄醇 | 17 |
| 苯基乙酸甲酯 | 乙酸苄酯 | 17 |
| 1-苯丙烷(a) | 丙苯(所有异构体) | 17 |
| 2-苯丙烷(a) | 丙苯(所有异构体) | 17 |
| 2-苯基丙烯 | α-甲基苯乙烯 | 17 |
| 1-苯基十四(碳)烷 | 烷基(碳9以上)苯 | 17 |
| 1-苯基十三(碳)烷 | 烷基(碳9以上)苯 | 17 |
| 1-苯基十一(碳)烷 | 烷基(碳9以上)苯 | 17 |
| 苯基二甲苯基乙烷 | 1-苯基-1-二甲苯基乙烷 | 17 |
| 1-苯基-1-二甲苯基乙烷 |  | 17 |
| 1-苯基-1-(2, 5-二甲苯基) 乙烷(a) | 1-苯基-1-二甲苯基乙烷 | 17 |
| 1-苯基-1-(3, 4-二甲苯基) 乙烷(a) | 1-苯基-1-二甲苯基乙烷 | 17 |
| 烷基(碳12-碳14)胺磷酸酯 |  | 17 |
| L-α-磷脂酰胆硷 | 卵磷脂 | 18 |
| N-(膦酰基甲基)甘氨酸 | 草甘膦溶液(不含表面活性剂) | 17 |
| 磷酸 |  | 17 |
| 磷，黄色或白色 |  | 17 |
| 邻苯二甲酸(溶融) | 酞酐(溶融) | 17 |
| 邻苯二甲酸酐(溶融) | 酞酐(溶融) | 17 |
| 邻苯二甲酸，双十一烷基酯 | 邻苯二甲酸双十一烷基酯 | 17 |
| 酞酐(溶融) |  | 17 |
| 2-甲基吡啶 | 2-甲基吡啶 | 17 |
| 3-甲基吡啶 | 3-甲基吡啶 | 17 |
| 4-甲基吡啶 | 4-甲基吡啶 | 17 |
| α-甲基吡啶 | 2-甲基吡啶 | 17 |
| β-甲基吡啶 | 3-甲基吡啶 | 17 |
| γ-甲基吡啶 | 4-甲基吡啶 | 17 |
| 环己酮 | 环己烷 | 17 |
| 2-蒎烯 | α-蒎烯 | 17 |
| 2(10)-蒎烯 | β-蒎烯 | 17 |
| α-蒎烯 |  | 17 |
| β-蒎烯 |  | 17 |
| 松油 |  | 17 |
| 2-哌嗪-1-乙基胺 | N-氨乙酸哌嗪 | 17 |
| 戊间二烯 | 1, 3-戊二烯 | 17 |
| 戊间二烯浓缩(混合) | 1, 3-戊二烯(50%以上)，环戊烯和异构体，混合物 | 17 |
| 特戊酸 | 三甲基乙酸 | 17 |
| 聚(氧乙烯) | 聚醚(分子量1350+) | 17 |
| 聚(氧乙烯氧乙烯氧邻苯二甲酰) | 邻苯二甲酸二甘醇酯 | 17 |
| 聚(羧基乙烯钠) | 聚(4+)丙烯酸钠溶液 | 17 |
| 聚丙烯酸溶液(40%或以下) |  | 17 |
| 二甲苯中的聚烷基(碳18-碳22)丙烯酸酯 |  | 17 |
| 聚烷基烯烃胺琥珀酰亚胺，硫氧化钼 |  | 17 |
| 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醚 |  | 17 |
| 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醋酸醚 |  | 17 |
| 聚(2-8)亚烃基(2碳-3碳)乙二醇/聚亚烃基(2碳-10碳)乙二醇单烷基(1碳-4碳)醚类及其硼酸酯(a) | 制动液原始混合物:聚(2-8)亚烃基(碳2-碳3)乙二醇/聚亚烃基(碳2-碳10)乙二醇单烷基(碳1-碳4)乙醚及其硼酸酯 | 17 |
| 聚烷(碳10-碳20)异丁烯酸或酯 |  | 17 |
| 聚烷(碳10-碳18)异丁烯酸盐/乙烯-丙烯共聚物混合物 |  | 17 |
| 聚氯化铝溶液 |  | 18 |
| 聚丁烯 |  | 17 |
| 聚丁烯琥珀酰亚胺 |  | 17 |
| 聚(2+)环芳香物 |  | 17 |
| 聚醚(分子量1350+) |  | 17 |
| 聚乙二醇 |  | 17 |
| 聚(4-12)乙撑亚胺烷基(7碳-11碳)苯基醚 | 壬基酚聚(4+)乙氧醚 | 17 |
| 聚乙二醇二甲醚 |  | 17 |
| 聚(乙二醇)甲基丁烯醚(MW>1000) |  | 17 |
| 聚乙烯乙二醇，单(对-壬基苯基)乙醚(b) | 烷芳基聚醚(碳9-碳20) | 17 |
| 聚集[乙撑氧](分子量1350+) | 聚醚(分子量1350+) | 17 |
| 聚乙烯聚胺 |  | 17 |
| 聚乙烯聚胺(碳5-碳20石蜡油超过50%) |  | 17 |
| 聚硫酸铁溶液 |  | 17 |
| 聚葡萄糖醇 | 氢化淀粉水解液 | 18 |
| 甘油聚合物，钠盐溶液(氢氧化钠含量低于3%) |  | 18 |
| 聚多羟糖醇浆 | 氢化淀粉水解液 | 18 |
| 聚(亚氨基乙烯)-移植-N-聚(乙烯氧基)溶液 (90%或以下) |  | 17 |
| 脂族(碳10-碳14)溶剂中的聚异丁烯胺 |  | 17 |
| 聚异丁烯基酐加合物 聚异丁烯 | 聚(4+)异丁烯 | 17 17 |
| 聚(4+)异丁烯 |  | 17 |
| 聚亚甲基聚苯异氰酸盐 |  | 17 |
| 聚烯烃(分子量300+) |  | 17 |
| 聚烯烃酰胺烯胺(碳17以上) |  | 17 |
| 聚烯烃酰胺烯胺硼酸盐(碳28-碳250) |  | 17 |
| 聚烯烃酰胺烯胺多元醇 |  | 17 |
| 聚烯烃胺(碳28-碳250) |  | 17 |
| 烷基(碳2-碳4)苯中的聚烯烃胺 |  | 17 |
| 芳烃熔剂中的聚烯烃胺 |  | 17 |
| 聚烯烃氨基酯盐(分子量2000+) |  | 17 |
| 聚烯酐 |  | 17 |
| 聚烯酯(碳28-碳250) |  | 17 |
| 聚烯苯酚胺(碳28-碳250) |  | 17 |
| 聚烯烃偶磷硫化钡衍生物(碳28-碳250) |  | 17 |
| 聚(氧亚烷基)烯基醚(MW>1000) | 聚(乙二醇)甲基丁烯醚(MW>1000) | 17 |
| 聚(氧-1,2-乙烷双基), α-(3-甲基-3-丁烯基)-, Ω-羟基- | 聚(乙二醇)甲基丁烯醚(MW>1000) | 17 |
| 聚(20)氧乙烯山梨糖醇酐单油酸酯 |  | 17 |
| 聚[氧化丙烯](分子量1350+)(a) | 聚醚(分子量1350+) | 17 |
| 聚[(异氰酸苯酯)-转-甲醛] (a) | 聚亚甲基聚苯异氰酸酯 | 17 |
| 聚[(苯基异氰酸盐)-co-甲醛] (a) | 聚亚甲基聚苯异氰酸酯 | 17 |
| 聚[环氧丙烷] 聚丙烯 | 聚醚(分子量1350+) 聚(5+)丙烯 | 17 17 |
| 聚(5+)丙烯 |  | 17 |
| 聚丙二醇 |  | 17 |
| 聚硅氧烷 |  | 17 |
| 钾碱液溶液 | 氢氧化钾溶液 | 17 |
| 氯化钾盐水(<26%) | 氯化钾溶液(26%以下) | 18 |
| 氯化钾盐水 | 氯化钾溶液 | 17 |
| 氯化钾溶液 |  | 17 |
| 氯化钾溶液(26%以下) |  | 18 |
| 甲酸盐溶液 |  | 18 |
| 氢氧化钾溶液 |  | 17 |
| 油酸钾 |  | 17 |
| 硫代硫酸盐钾(50%或以下) |  | 17 |
| 丙醛 | 丙醛 | 17 |
| 丙-1-胺 | 正丙胺 | 17 |
| 2-丙胺 | 异丙胺 | 17 |
| 1, 2-丙烷二醇 | 丙二醇 | 18 |
| 丙烷-1, 2-二醇 | 丙二醇 | 18 |
| 1, 2-丙二醇环状碳酸酯 | 碳酸丙烯 | 18 |
| 丙烷腈 | 丙腈 | 17 |
| 1, 2, 3-丙三醇 | 甘油 | 18 |
| 丙-1, 2, 3-三醇 | 甘油 | 18 |
| 1, 2, 3-丙三醇三醋酸酯 | 甘油三乙酸酯 | 17 |
| 丙酸 | 丙酸 | 17 |
| 丙酸酐 | 丙酸酐 | 17 |
| 丙醇 | 正丙醇 | 17 |
| 1-丙醇 | 正丙醇 | 17 |
| 丙-1-醇 | 正丙醇 | 17 |
| 2-丙醇 | 异丙醇 | 18 |
| 丙-2-醇 | 异丙醇 | 18 |
| 正丙醇胺 |  | 17 |
| 3-丙内酯 | β-丙内酯 | 17 |
| n-丙醇 | 正丙醇 | 17 |
| 丙酮 | 丙酮 | 18 |
| 2-丙酮 | 丙酮 | 18 |
| 丙-2-酮 | 丙酮 | 18 |
| 丙烯酰胺溶液, 50%或以下 | 丙烯酰胺溶液(50%或以下) | 17 |
| 2-丙烯-1-铵，N,N-二甲基-N-2-丙烯基-，氯化物，均聚物溶液 |  | 17 |
| 丙烯腈 | 丙烯腈 | 17 |
| 环氧丙烷 | 氧化丙烯 | 17 |
| 丙烯酸 | 丙烯酸 | 17 |
| 2-丙烯酸，均聚(合)物溶液(40%或以下) | 聚丙烯酸溶液(40%或以下) | 17 |
| 1-丙烯醇-3 | 烯丙醇 | 17 |
| 2-丙烯-1-醇 | 烯丙醇 | 17 |
| 丙-2-烯-1-醇 | 烯丙醇 | 17 |
| 丙烯醇 | 烯丙醇 | 17 |
| 丙内酯 | β-丙内酯 | 17 |
| β-丙内酯 |  | 17 |
| 丙醛 |  | 17 |
| 丙酸 |  | 17 |
| 丙醛 | 丙醛 | 17 |
| 丙酸酐 |  | 17 |
| 丙腈 |  | 17 |
| β-丙内酯 | β-丙内酯 | 17 |
| 丙腈 | 丙腈 | 17 |
| 氧化丙酰 | 丙酸酐 | 17 |
| 1-丙氧基丙-2-醇(a) | 丙二醇单烷基醚 | 17 |
| 醋酸丙酯 | 正乙酸丙酯 | 17 |
| 正乙酸丙酯 |  | 17 |
| 基丙酮 | 甲基丁基酮 | 17 |
| 丙醇 | 正丙醇 | 17 |
| 2-丙醇 | 异丙醇 | 18 |
| 正丙醇 |  | 17 |
| 仲丙醇 | 异丙醇 | 18 |
| 丙醛 | 丙醛 | 17 |
| 丙胺 | 正丙胺 | 17 |
| 正丙胺 |  | 17 |
| 丙苯(所有异构体) |  | 17 |
| 正-丙基苯(a) | 丙苯(所有异构体) | 17 |
| 丙基甲醇 | 正-丁醇 | 18 |
| 丙烯醛 | 巴豆醛 | 17 |
| 芳香熔剂中的2, 2'-[亚丙基双(次氮基亚甲基)]二酚 | 芳香熔剂中的烷基(碳8-碳9)苯胺 | 17 |
| 碳酸丙烯 |  | 18 |
| 氯(化)丙烯 | 1, 2-二氯丙烷 | 17 |
| 氯(化)二丙烯 | 1, 2-二氯丙烷 | 17 |
| 芳香熔剂中的α, α'-(丙烯二次氮基)二-邻-甲酚 | 芳香熔剂中的烷基(碳8-碳9)苯胺 | 17 |
| 环氧丙烷 | 氧化丙烯 | 17 |
| 丙二醇 |  | 18 |
| 1, 2-丙二醇 | 丙二醇 | 18 |
| 丙二醇正丁醚(a) | 丙二醇单烷基醚 | 17 |
| 丙二醇乙基醚(a) | 丙二醇单烷基醚 | 17 |
| 丙二醇甲基醚(a) | 丙二醇单烷基醚 | 17 |
| 丙二醇甲基醚乙酸盐 |  | 17 |
| 丙二醇单烷基醚 |  | 17 |
| 丙二醇单丁基醚(a) | 丙二醇单烷基醚 | 17 |
| 丙二醇β单丁基醚 | 丙二醇单烷基醚 | 17 |
| 丙二醇单甲基醚(a) | 丙二醇单烷基醚 | 17 |
| 丙二醇苯基醚 |  | 17 |
| 丙二醇丙基醚(a) | 丙二醇单烷基醚 | 17 |
| 丙二醇三聚物 | 三聚丙烯二醇 | 17 |
| 1, 2-丙二醇三聚物 | 三聚丙烯二醇 | 17 |
| 氧化丙烯 |  | 17 |
| 四聚丙烯 |  | 17 |
| 丙烯三聚物 |  | 17 |
| 丙基乙烯(a) | 戊烯(所有异构体) | 17 |
| 丙基甲基酮 | 甲基丙基甲酮 | 18 |
| 正-丙基-1-丙胺 | 二正丙胺 | 17 |
| 假丁二醇 | 丁二醇 | 17 |
| 假枯烯 | 三甲基(所有异构体) | 17 |
| 假蒎烯 | β-蒎烯 | 17 |
| 假蒎烯 | β-蒎烯 | 17 |
| 重质热解汽油 | 裂解汽油(含苯) | 17 |
| 吡啶 |  | 17 |
| 丘木酸 | 丙酮 | 18 |
| 丙酮 | 丙酮 | 18 |
| 裂解汽油(含苯) |  | 17 |
| 裂解汽油(蒸汽裂解石脑油) | 苯和含10%或以上苯的混合物(I) | 17 |
| 裂解汽油，含10%或以上苯 | 苯和含10%或以上苯的混合物(I) | 17 |
| 糖醛 | 糠醛 | 17 |
| 菜油 |  | 17 |
| 菜油(含4%以下自由脂肪酸的低芥酸) |  | 17 |
| 菜油脂肪酸甲酯 |  | 17 |
| 精制树脂油 |  | 17 |
| 米糠油 |  | 17 |
| 松香 |  | 17 |
| 红花油 |  | 17 |
| 饱和脂肪酸(13碳及以上)(a) | 脂肪酸(碳13以上饱和) | 17 |
| 牛油果油 |  | 17 |
| 淤渣酸 | 废硫酸 | 17 |
| 苏打灰溶液 | 碳酸钠溶液 | 17 |
| 碱液溶液 | 氢氧化钠溶液 | 17 |
| 乙酸钠溶液 |  | 18 |
| 亚硫酸钠溶液(45%或以下) | 亚硫酸氢钠溶液(45%或以下) | 17 |
| 烷基苯磺酸钠溶液 | 烷基苯磺酸, 钠盐溶液 | 17 |
| 烷基钠(碳14-碳17)磺酸盐(60-65% 溶液) |  | 17 |
| 铝硅酸钠浆料 |  | 17 |
| 氨基醋酸钠溶液 | 甘氨酸，钠盐溶液 | 17 |
| 苯甲酸钠 |  | 17 |
| 1, 3-苯并噻唑-2-硫醇钠溶液 | 巯基苯并噻唑，钠盐溶液 | 17 |
| 1, 3-苯并噻唑-2-某基硫化物溶液 | 巯基苯并噻唑，钠盐溶液 | 17 |
| 碳酸氢钠溶液(10%以下) |  | 18 |
| 重铬酸钠溶液(70％或以下) | 重铬酸钠溶液(70％或以下) | 17 |
| 二硫化钠溶液(45%或以下) | 氢硫化钠溶液(45%或以下) | 17 |
| 硼氢化钠(15%或以下)/ 氢氧化钠溶液 |  | 17 |
| 溴化钠溶液(50%以下)(*) |  | 17 |
| 碳酸钠溶液 |  | 17 |
| 氯酸钠溶液(50%或以下) |  | 17 |
| 甲酚钠溶液 | 甲苯基酸，钠盐溶液 | 17 |
| 重铬酸钠溶液(70%或以下) |  | 17 |
| 氨基乙酸酯钠溶液 | 甘氨酸，钠盐溶液 | 17 |
| 氢氧化钠溶液 | 氢氧化钠溶液 | 17 |
| 氢硫化钠(6% 或以下)/ 碳酸钠(3%或以下)溶液 |  | 17 |
| 氢硫化钠溶液(45%或以下) | 氢硫化钠溶液(45%或以下) | 17 |
| 亚硫酸氢钠溶液(45%或以下) |  | 17 |
| 氢硫化钠/硫化铵溶液 |  | 17 |
| 氢硫化钠溶液(45%或以下) |  | 17 |
| 氢氧化钠溶液 |  | 17 |
| 次氯酸钠溶液(15%或以下) |  | 17 |
| 木质素磺酸钠 | 木质素磺酸，钠盐溶液 | 17 |
| 甲醇钠 | 甲醇中的甲醇钠21-30% | 17 |
| 甲醇钠 | 甲醇中的甲醇钠21-30% | 17 |
| 甲醇中的甲醇钠21-30% |  | 17 |
| 甲基氨基甲基二硫代酸钠 | 威百亩溶液 | 17 |
| N-甲基二硫代氨基甲酸钠 | 威百亩溶液 | 17 |
| 甲基二硫代氨基甲酸纳溶液 | 威百亩溶液 | 17 |
| 亚硝酸钠溶液 |  | 17 |
| 石油磺酸钠 |  | 17 |
| 聚(4+)丙烯酸钠溶液 |  | 17 |
| 硫氰酸钠溶液(56%或以下) | 硫氰酸钠溶液(56%或以下) | 17 |
| 硫氰酸钠溶液(56%或以下) | 硫氰酸钠溶液(56%或以下) | 17 |
| 磺化甲醛萘冷凝物钠盐 | 磺酸萘-甲醛共聚物，钠盐溶液 | 17 |
| 硅酸钠溶液 |  | 17 |
| 硫酸钠溶液 |  | 18 |
| 硫化钠溶液(15%或以下) |  | 17 |
| 亚硫酸钠溶液(25%或以下) |  | 17 |
| 硫氰酸钠溶液(56%或以下) | 硫氰酸钠溶液(56%或以下) | 17 |
| 硫氰化钠溶液(56%或以下) | 硫氰酸钠溶液(56%或以下) | 17 |
| 四硼氢化钠(15%或以下)/氢氧化钠溶液 | 硼氢化钠(15%或以下)/氢氧化钠溶液 | 17 |
| 硫氰酸钠溶液(56%或以下) |  | 17 |
| 甲苯氧化钠溶液 | 甲苯基酸, 钠盐溶液 | 17 |
| 'D-D土壤烟熏剂' | 二氯丙烯/二氯丙烷混合物 | 17 |
| d-富氮碳钛矿溶液 | 山梨糖醇溶液 | 18 |
| 山梨糖醇溶液 |  | 18 |
| d-山梨(糖)醇溶液 | 山梨糖醇溶液 | 18 |
| 豆油 |  | 17 |
| 松节油 | 松节油 | 17 |
| 酒精 | 乙醇 | 18 |
| 干洗溶剂汽油 | 白节油，低(15-20%)芳香族 | 17 |
| 苯乙烯单体 |  | 17 |
| 苯乙烯 | 苯乙烯单体 | 17 |
| 环庚烷 | 环庚烷 | 17 |
| 磺酸，烷烃(碳10-碳21)苯酯(a) | 酚的烷基磺酸酯 | 17 |
| 硫氢化碳(碳3-碳88) |  | 17 |
| 环丁砜 |  | 17 |
| 磺化聚丙烯酸酯溶液 |  | 18 |
| 硫(溶融) |  | 17 |
| 硫酸 |  | 17 |
| 发烟硫酸 | 发烟硫酸 | 17 |
| 废硫酸 |  | 17 |
| 硫磺氯乙醇 | 氯横酸 | 17 |
| 硫醚 | 二乙醚 | 17 |
| 硫化脂肪(碳14-碳20) |  | 17 |
| 硫化聚烯烃酰胺烯烃(碳28-碳250)胺 |  | 17 |
| 向日葵籽油 |  | 17 |
| 甜桦油 | 水杨酸甲酯 | 17 |
| 对称-二氯乙烷 | 二氯化乙烯 | 17 |
| 对称-二氯乙醚 | 二氯乙醚 | 17 |
| 对称-二异丙基丙酮 | 二异丁基酮 | 17 |
| 对称-二甲基乙二醇 | 丁二醇 | 17 |
| 对称-四氯乙烷 | 四氯乙烷 | 17 |
| 对称-三氧杂环已烷 | 1, 3, 5-三恶烷 | 17 |
| 妥尔油，粗制 |  | 17 |
| 妥尔油，精制 |  | 17 |
| 妥尔油脂肪酸(树脂酸含量低于20%) |  | 17 |
| 妥尔油沥青 |  | 17 |
| 动物脂 |  | 17 |
| 动物脂脂酸 |  | 17 |
| 焦油酸(甲酚) | 甲酚(所有异构体) | 17 |
| 萘 | 萘(溶融) | 17 |
| 对苯二酸，二丁酯 | 对苯二甲酸二丁酯 | 17 |
| 3, 6, 9, 12- 四氮杂四癸二胺 | 五亚乙基六胺 | 17 |
| 3, 6, 9, 12-四氮杂十四碳烷-1, 14-二(元)胺 | 五亚乙基六胺 | 17 |
| 1, 3, 5, 7-四氮杂三环辛烷[3.3.1.13, 7]-癸烷 | 六亚甲基四胺溶液 | 18 |
| 四氯乙烷 |  | 17 |
| 1, 1, 2, 2-四氯乙烷 | 四氯乙烷 | 17 |
| 四氯乙烯 | 全氯乙烯 | 17 |
| 1, 1, 2, 2-四氯乙烯 | 全氯乙烯 | 17 |
| 四氯化碳 | 四氯化碳 | 17 |
| 十四-1-醇 | 乙醇(碳14-碳18)，伯，线性和基本线性 | 17 |
| 1-十四醇 | 乙醇(碳14-碳18)，伯，线性和基本线性 | 17 |
| 四癸烯(a) | 烯烃(碳13以上, 所有异构体) | 17 |
| 四癸基苯 | 烷基(碳9以上)苯 | 17 |
| 四甘醇 |  | 17 |
| 四乙撑五胺 |  | 17 |
| 四乙铅 | 内燃机燃料抗暴化合物(含烷基铅) | 17 |
| 四乙基烃基铅 | 内燃机燃料抗暴化合物(含烷基铅) | 17 |
| 四乙基硅酸单体/低聚体(在乙醇中占20%) |  | 18 |
| 3a, 4, 7, 7a-四氢化-3, 5-二甲基-4, 7-甲撑-1H-茚 | 甲基环戊二烯二聚物 | 17 |
| 四氢呋喃 |  | 17 |
| 四氢化萘 |  | 17 |
| 1, 2, 3, 4-四氢化萘 | 四氢化萘 | 17 |
| 四氢化-1, 4-恶嗪 | 吗啉 | 17 |
| 2H-四氢化-1, 4-恶嗪 | 吗啉 | 17 |
| 四氢化-2H-1, 4-恶嗪 | 吗啉 | 17 |
| 四氢噻吩-1-二氧化物 | 环丁砜 | 17 |
| 四氢噻吩1, 1-二氧化物 | 环丁砜 | 17 |
| 四氢化葵 | 四氢化萘 | 17 |
| 四甲苯(所有异构体) |  | 17 |
| 1, 2, 3, 4-四甲基苯(a) | 四甲苯(所有异构体) | 17 |
| 1, 2, 3, 5-四甲基苯(a) | 四甲苯(所有异构体) | 17 |
| 1, 2, 4, 5-四甲基苯(a) | 四甲苯(所有异构体) | 17 |
| 四亚甲基氰化物 | 己二腈 | 17 |
| 四亚甲基二氰化物 | 己二腈 | 17 |
| 四甲撑二醇(a) | 丁二醇 | 17 |
| 四氢呋喃 | 四氢呋喃 | 17 |
| 四亚甲基砜 | 环丁砜 | 17 |
| 四甲基铅 | 内燃机燃料防暴化合物(含烷基铅) | 17 |
| 四丙苯 | 烷基(碳9以上)苯 | 17 |
| 四聚丙烯基苯 | 十二烷基苯 | 17 |
| 异丁酯甲酸 | 甲酸异丁酯 | 17 |
| 4-硫代戊醛 | 3-(甲硫基)丙醛 | 17 |
| 噻吩烷 | 环丁砜 | 17 |
| 硫代硫酸，二钾盐(50%或以下) | 硫代硫酸盐钾(50%或以下) | 17 |
| 氧化钛(IV)浆料 | 二氧化钛浆料 | 17 |
| 二氧化钛浆料 |  | 17 |
| 甲苯 |  | 17 |
| 甲苯二胺 |  | 17 |
| 2, 4-甲苯二胺(a) | 甲苯二胺 | 17 |
| 2, 6-甲苯二胺(a) | 甲苯二胺 | 17 |
| 甲苯二异氰酸酯 |  | 17 |
| 2-甲苯胺 | 邻甲苯胺 | 17 |
| 邻甲苯胺 |  | 17 |
| 甲苯 | 甲苯 | 17 |
| 邻-甲苯胺 | 邻甲苯胺 | 17 |
| 2, 4-甲苯二胺(a) | 甲苯二胺 | 17 |
| 2, 6-甲苯二胺(a) | 甲苯二胺 | 17 |
| 甲苯基二异氰酸盐 | 甲苯基二异氰酸酯 | 17 |
| 2, 4-甲苯基二异氰酸盐 | 甲苯基二异氰酸酯 | 17 |
| 间-甲苯基二异氰酸盐 | 甲苯基二异氰酸酯 | 17 |
| 马来酐 | 顺丁烯二酐 | 17 |
| 糖浆(a) | 糖蜜 | 18 |
| 三醋精 | 乙二醛溶液(40%或以下) | 17 |
| 3, 6, 9-三氮杂十一撑二胺 | 四乙撑五胺 | 17 |
| 3, 6, 9-三氮杂十一(碳)烷-1, 11-二(元)胺 | 四乙撑五胺 | 17 |
| 磷酸三丁酯 |  | 17 |
| 1, 2, 3-三氯苯(溶融) |  | 17 |
| 1, 2, 4-三氯苯 |  | 17 |
| 1, 1, 1-三氯乙烷 |  | 17 |
| 1, 1, 2-三氯乙烷 |  | 17 |
| β-三氯乙烷 | 1, 1, 2-三氯乙烷 | 17 |
| 三氯乙烯 | 三氯乙烯 | 17 |
| 三氯乙烯 |  | 17 |
| 三氯甲烷 | 氯仿 | 17 |
| 1, 2, 3-三氯丙烷 |  | 17 |
| 1, 1, 2-三氯-1, 2, 2-三氟乙烷 |  | 17 |
| 磷酸三甲苯酯(含1%或以上邻位异构体) |  | 17 |
| 磷酸三甲苯酯(含1%以下邻位异构体) |  | 17 |
| 十三(碳)烷 |  | 17 |
| 十三(烷)酸 |  | 17 |
| 十三醇(a) | 乙醇(碳13以上) | 17 |
| 十三烯(a) | 烯烃(碳13以上，所有异构体) | 17 |
| 十三烷酸 | 十三(烷)酸 | 17 |
| 十三烷基乙酸酯 |  | 17 |
| 十三醇(a) | 乙醇(碳13以上) | 17 |
| 十三烷基苯 | 烷基(碳9以上)苯 | 17 |
| 十三烷酸 | 十三(烷)酸 | 17 |
| 十三烷酸(a) | 脂肪酸(碳13以上饱和) | 17 |
| 磷酸三(二甲基苯基)酯(所有异构体) | 磷酸三二甲苯酯 | 17 |
| 三乙醇胺 |  | 17 |
| 三乙胺 |  | 17 |
| 三乙基苯 |  | 17 |
| 三甘醇 |  | 18 |
| 三乙烯乙二醇丁基乙醚(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醚 | 17 |
| 三乙烯乙二醇乙荃乙醚(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醚 | 17 |
| 三乙烯乙二醇甲基乙醚(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醚 | 17 |
| 三乙烯乙二醇单丁基乙醚(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醚 | 17 |
| 三乙烯四胺 |  | 17 |
| 磷酸三乙酯 |  | 17 |
| 磷酸三乙酯 |  | 17 |
| 三聚甲醛 | 1, 3, 5-三恶烷 | 17 |
| 三甘醇 | 三甘醇 | 18 |
| 三羟基丙烷 | 甘油 | 18 |
| 三羟基三乙胺 | 三乙醇胺 | 17 |
| 三异丙醇胺 |  | 17 |
| 三异丙基磷酸苯酯 |  | 17 |
| 三甲基乙酸 |  | 17 |
| 三甲胺溶液(30%或以下) |  | 17 |
| 三甲苯(所有异构体) |  | 17 |
| 1, 2, 3-三甲基苯(a) | 三甲苯(所有异构体) | 17 |
| 1, 2, 4-三甲基苯(a) | 三甲苯(所有异构体) | 17 |
| 1, 3, 5-三甲基苯(a) | 三甲苯(所有异构体) | 17 |
| 2, 6, 6-三甲基双环 [3.1.1]庚-2-烯 | α-蒎烯 | 17 |
| 三甲基甲醇 | 叔丁醇 | 17 |
| 1, 1, 3-三甲基-3-环己烯-5-酮 | 异佛乐酮 | 17 |
| 3, 5, 5-三甲基环己-2-烯酮 | 异佛乐酮 | 17 |
| 3, 5, 5-三甲基环己-2-烯-酮 | 异佛乐酮 | 17 |
| 丙氧基化三羟甲基丙烷 |  | 17 |
| 2, 2, 4-三甲基戊烷(a) | 辛烷(所有异构体) | 17 |
| 2, 2, 4-三甲基-1, 3-戊二醇二异丁酸酯 |  | 17 |
| 2, 2, 4-三甲基戊烷-1, 3-二醇二异丁酸盐 | 2, 2, 4-三甲基-1, 3-戊二醇二异丁酸酯 | 17 |
| 2, 2, 4-三甲基-1, 3-戊二醇-1-异丁酸酯 |  | 17 |
| 2, 4, 4-三甲基戊烯-1 | 二异丁烯 | 17 |
| 2, 4, 4-三甲基戊-1-烯 | 二异丁烯 | 17 |
| 2, 4, 4-三甲基戊烯-2 | 二异丁烯 | 17 |
| 2, 4, 4-三甲基戊-2-烯 | 二异丁烯 | 17 |
| 2, 4, 6-三甲基-1, 3, 5-三氧杂环己烷 | 仲醛 | 17 |
| 2, 4, 6-三甲基-仲-三氧杂环己烷 | 仲醛 | 17 |
| 三氧杂环已烷 | 1, 3, 5-三恶烷 | 17 |
| 1, 3, 5-三恶烷 |  | 17 |
| 5, 8, 11-三恶十五烷 | 二甘醇二丁醚 | 17 |
| 3, 6, 9-三恶十一(碳)烷 | 二甘醇二丁醚 | 17 |
| 三聚甲醛 | 1, 3, 5-三恶烷 | 17 |
| 三聚丙烯 | 丙烯三聚物 | 17 |
| 三聚丙烯二醇 |  | 17 |
| 三聚丙烯乙二醇甲基乙醚(a) | 聚(2-8)烷撑二醇单烷基(碳1-碳6)醚 | 17 |
| 缓血酸胺(二甲基聚合物)磷酸盐(所有异构体) | 磷酸三二甲苯酯 | 17 |
| 三(2-羟基乙基)胺 | 三乙醇胺 | 17 |
| 2, 4-D-三(2-羟基-2-甲基乙荃)铵 | 2, 4-二氯苯氧基乙酸，三异丙醇胺盐溶液 | 17 |
| 三(2-羟基丙基)胺 | 三异丙醇胺 | 17 |
| 三(2-羟基-1-丙基)胺 | 三异丙醇胺 | 17 |
| 三(2-羟基-2-甲基乙荃)铵2, 4-二氯苯氧基醋酸溶液 | 2, 4-二氯苯氧基乙酸，三异丙醇胺盐溶液 | 17 |
| 2-[羧甲化甲基(2-羟乙基)胺]乙亚胺二(醋酸)三钠)溶液 | 正-(羟乙基)乙二胺三乙酸，三钠盐溶液 | 17 |
| N-(羧甲基)-N’-(2-羟基乙基)-N,N’-乙烯二甘氨酸三钠溶液 | 正-(羟乙基)乙二胺三乙酸，三钠盐溶液 | 17 |
| N-(2-羟基乙基)乙二胺-N, N’, N’-三醋酸酯三钠溶液 | 正-(羟乙基)乙二胺三乙酸，三钠盐溶液 | 17 |
| 次氮基三乙酸酯三钠溶液 | 次氮基三乙酸，三钠盐溶液 | 17 |
| 磷酸三甲苯酯，含1%以下邻位异构体 | 磷酸三甲苯酯(含1%以下邻位异构体) | 17 |
| 磷酸三甲苯酯，含1%或以上邻位异构体 | 磷酸三甲苯酯(含1%或以上邻位异构体) | 17 |
| 磷酸三二甲苯酯 | 磷酸三二甲苯酯 | 17 |
| 磷酸三二甲苯酯 |  | 17 |
| 桐油 |  | 17 |
| 松节油 |  | 17 |
| 松节油 | 松节油 | 17 |
| 松节油 | 松节油 | 17 |
| A型沸石浆料(a) | 铝硅酸钠浆料 | 17 |
| 1-十一(碳)烷羧酸 | 月桂酸 | 17 |
| 正-十一(碳)烷(a) | 正烷烃(碳10以上) | 17 |
| 十一烷酸 |  | 17 |
| 十一-1-醇 | 十一醇 | 17 |
| 1-十一碳烯 |  | 17 |
| 十一碳-1-烯 | 1-十一碳烯 | 17 |
| 十一醇 |  | 17 |
| 十一烷基苯 | 烷基(碳9以上)苯 | 17 |
| 十一烷酸 | 十一烷酸 | 17 |
| 正-十一烷酸 | 十一烷酸 | 17 |
| 不对称-三甲基苯(a) | 三甲苯(所有异构体) | 17 |
| 不对称-三氯苯 | 1, 2, 4-三氯苯 | 18 |
| 尿素/硝酸铵溶液 |  | 17 |
| 尿素/硝酸铵溶液(含1%以下游离氨) |  | 17 |
| 尿素/磷酸铵溶液 |  | 17 |
| 尿素溶液 |  | 17 |
| 戊醛 | 戊醛(所有异构体) | 17 |
| 戊醛(所有异构体) |  | 17 |
| 正-戊醛 | 戊醛(所有异构体) | 17 |
| 戊酸 | 戊酸 | 17 |
| 戊酸 | 戊酸 | 17 |
| 正-戊酸 | 戊酸 | 17 |
| 戊醛 | 戊醛(所有异构体) | 17 |
| 二异丁基酮 | 二异丁基甲酮 | 17 |
| 植物酸油(M) |  | 17 |
| 植物脂肪酸蒸馏物(M) |  | 17 |
| 植物蛋白溶液(水解) |  | 18 |
| 醋酸 | 乙酸 | 17 |
| 醋酸乙酯 | 乙酸乙酯 | 17 |
| 乙酸乙烯 |  | 17 |
| 乙烯基苯 | 苯乙烯单体 | 17 |
| 丙烯醇 | 烯丙醇 | 17 |
| 丙烯腈 | 丙烯腈 | 17 |
| 醋酸乙烯酯 | 乙酸乙烯 | 17 |
| 乙烯基乙基醚 |  | 17 |
| 丙烯酸 | 丙烯酸 | 17 |
| 亚乙烯基二氯 |  | 17 |
| 新癸酸乙烯酯 |  | 17 |
| 乙烯基甲苯 |  | 17 |
| 乙烯基甲苯(所有异构体) | 乙烯基甲苯 | 17 |
| 三氯乙烷 | 1, 1, 2-三氯乙烷 | 17 |
| 棕色硫酸 | 硫酸 | 17 |
| 水 |  | 18 |
| 水玻璃溶液 | 硅酸钠溶液 | 17 |
| 蜡 |  | 17 |
| 白陶土 | 高岭土浆 | 18 |
| 白腐蚀剂溶液 | 氢氧化钠溶液 | 17 |
| 白节油，低(15-20%)芳香族 |  | 17 |
| 白焦油 | 萘(溶融) | 17 |
| 葡萄酒(a) | 酒精饮料，N.O.S. | 18 |
| 冬青油 | 水杨酸甲酯 | 17 |
| 甲醇 | 甲醇 | 17 |
| 木质素，含乙酸钠/草酸钠 |  | 17 |
| 粗木精 | 甲醇 | 17 |
| 甲醇 | 甲醇 | 17 |
| 二甲苯 |  | 17 |
| 二甲苯/乙苯(10%或以上)混合物 |  | 17 |
| 二甲苯酚 |  | 17 |
| 二甲苯酚(所有异构体) | 二甲苯酚 | 17 |
| 2, 3-二甲苯酚(a) | 二甲苯酚 | 17 |
| 2, 4-二甲苯酚(a) | 二甲苯酚 | 17 |
| 2, 5-二甲苯酚(a) | 二甲苯酚 | 17 |
| 2, 6-二甲苯酚(a) | 二甲苯酚 | 17 |
| 3, 4二甲苯酚(a) | 二甲苯酚 | 17 |
| 3, 5-二甲苯酚(a) | 二甲苯酚 | 17 |
| 混合二甲苯 | 二甲苯 | 17 |
| 烷芳基二硫代磷酸锌(碳7-碳16) |  | 17 |
| 烯基碳酰胺锌 |  | 17 |
| 烷基二硫代磷酸锌(碳3-碳14) |  | 17 |
| 溴化锌钻盐水 | 钻井盐水(含有锌盐) | 17 |
| z-十八碳-9-烯胺 | 油胺 | 17 |
| (Z)-十八碳-9-酸 | 油酸 | 17 |
| Z-十八碳-9-酸 | 油酸 | 17 |
| (Z)-十八碳-9-苯胺 | 油胺 | 17 |