附件1:

经修正的《1974年国际海上人命安全公约》修正案

(2003年6月5日以海安会第MSC.142(77)号决议通过)

第V章

航行安全

第2条–定义

1	在现有第3款之后新增第4款如下：

“4	船舶长度系指其总长度。”

第22条–驾驶室视野

2	现有第1款的介绍性文字由下文替代：

“1	1998年7月1日或以后建造的按第2.4条定义的长度不小于55m的船舶应满足下列要求：”

第28条–航行活动记录

3	将本条的标题改为：

“航行活动记录和每日报告”

4	将现有段落编号为第1款。

5	在第1款之后新增第2款如下：

“2	500总吨及以上从事国际航行超过48小时的船舶应向其公司(第IX章第1条中定义的公司)提交每日报告，在整个航行期间，公司将保存该报告和所有后续每日报告。每日报告可通过任何方式传送，但要在报告中提到的位置确定后尽快地传送至公司。可以使用自动报告系统，但这些系统应包括对传送的记录功能，且这些功能以及与定位设备的界面将受到船长的定期检查。报告应包含下列内容：

.1	船位；

.2	船舶的航向和速度；和

.3	影响船舶航行或船舶正常安全操作的任何外部和内部情况的细节。”

***