附件1：

公路甩挂运输推荐车型（第3批）

表1 牵引车推荐车型

|  | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
| --- | --- |
|  | ZZ4187N361MD1B | ZZ4187N4217E1LB |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第253批、63号 | 第253批、63号 |
| 3C证书编号 | 2013011101664047 | 2013011101654283 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0272340 | LNG车型暂不要求 |
| 驱动型式 | 4×2 | 4×2 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 35000 | 35000 |
| 整备质量（kg） | 6800 | 6800 |
| 发动机型号 | MC11.36-40 | T12.38-50 |
| 发动机最大净功率（kW） | 265 | 275 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1800/1000~1400 | 1650/1200-1500 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤4500 | ≤4500 |
| 变速器型号 | HW19712CL | HW19712L |
| 主减速器传动比 | 3.7 | 4.11 |
| 后悬架型式 | 空气悬架 | 钢板弹簧/5 |
| 轮胎规格型号 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
| --- | --- |
|  | ZZ4257V323HD1Z | ZZ4257V324HD1B |
| 推荐车型种类 | 集装箱半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第255批、63号 | 第256批、63号 |
| 3C证书编号 | 2013011101608008 | 2013011101608006 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0272391 | Q0272404 |
| 驱动型式 | 6×2 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 37200 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8540 | 8800 |
| 发动机型号 | MC11.40-40 | MC11.40-40 |
| 发动机最大净功率（kW） | 294 | 294 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1900/1000~1400 | 1900/1000~1400 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥1900 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | HW19712CL | HW19712CL |
| 主减速器传动比 | 3.7 | 3.7 |
| 后悬架型式 | 空气悬架 | 空气悬架，钢板弹簧/5 |
| 轮胎规格型号 | 295/80R22.5 16PR | 295/80R22.5 16PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | ZZ4257V324HD1Z | ZZ4186V361HD1B |
| 推荐车型种类 | 集装箱半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第256批、63号 | 第252批、63号 |
| 3C证书编号 | 2013011101608006 | 2013011101609371 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0272412 | Q0272463 |
| 驱动型式 | 6×4 | 4×2 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 35000 |
| 整备质量（kg） | 8800 | 6800 |
| 发动机型号 | MC11.40-40 | MC11.40-40 |
| 发动机最大净功率（kW） | 294 | 294 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1900/1000~1400 | 1900/1000~1400 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥1900 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤4500 |
| 变速器型号 | HW19712CL | ZF 16S1950 |
| 主减速器传动比 | 3.7 | 3.7 |
| 后悬架型式 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 轮胎规格型号 | 295/80R22.5 16PR | 295/80R22.5, 315/80R22.5 |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| --- | --- |
|  | ZZ4256V323HD1Z | ZZ4256V324HD1B |
| 推荐车型种类 | 集装箱半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第255批、63号 | 第256批、63号 |
| 3C证书编号 | 2013011101621631 | 2013011101609372 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0272535 | Q0272543 |
| 驱动型式 | 6×2 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 37200 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8540 | 8800 |
| 发动机型号 | MC11.44-40 | MC11.44-40 |
| 发动机最大净功率（kW） | 324 | 324 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 2100/1000~1400 | 2100/1000~1400 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥1900 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | ZF 16S221 OD | ZF 16S221 OD |
| 主减速器传动比 | 3.36 | 3.36 |
| 后悬架型式 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 轮胎规格型号 | 295/80R22.5 16PR, 315/80R22.5 16PR | 295/80R22.5 16PR, 315/80R22.5 16PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| --- | --- |
|  | HFC4180K3R1F | HFC4251P1K6E33QF |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第255批、56号 | 第257批、56号 |
| 3C证书编号 | 2011011101470033 | 2013011101610173 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0220356 | Q0220807 |
| 驱动型式 | 4×2 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 35050 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 6700 | 8000 |
| 发动机型号 | WP10.336E40 | WP12.375E40 |
| 发动机最大净功率（kW） | 242 | 271 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1500/1200~1500 | 1800/1000~1400 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤4500 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 9JS119 | 12JSD160(T)(A) |
| 主减速器传动比 | 4.38 | 4.110 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/11+9 | 钢板弹簧/4 |
| 轮胎规格型号 | 12.00R20 18PR | 12R22.5 16PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
| --- | --- |
|  | BJ4259SNFKB-XF | BJ4253SNFKB-XG |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第258批、12号 | 第258批、12号 |
| 3C证书编号 | 2012011101548243 | 2012011101548243 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0270126 | Q0260235 |
| 驱动型式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8805 | 8805 |
| 发动机型号 | ISGe4-430 | ISGe4-400 |
| 发动机最大净功率（kW） | 315 | 293 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 2200/1000 | 2100/1000 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 12JSD240TA | 12JSD220TA |
| 主减速器传动比 | 3.86 | 3.86 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/5 | 钢板弹簧/5 |
| 轮胎规格型号 | 315/80R22.5 16PR | 315/80R22.5 16PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 北奔重型汽车集团有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | BJ4253SNFKB-XF | ND42507B32J7 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第258批、12号 | 第260批、27号 |
| 3C证书编号 | 2012011101548243 | 2011011101463800 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0250459 | Q0210166 |
| 驱动型式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8400 | 8800 |
| 发动机型号 | WP12.375E40 | WP12.375E40 |
| 发动机最大净功率（kW） | 271 | 271 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1800/1000~1400 | 1800/1000~1400 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 12JSD180TA | 12JS200TA |
| 主减速器传动比 | 3.7 | 4.2 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/5 | 钢板弹簧/4 |
| 轮胎规格型号 | 315/80R22.5 16PR | 12R22.5 16PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 成都大运汽车集团有限公司 |
| --- | --- |
|  | CGC4180WD42 | CGC4250WD43 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第264批、101号 | 第258批、101号 |
| 3C证书编号 | 2013011101620919 | 2013011101620922 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0230693 | Q0260470 |
| 驱动型式 | 4×2 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 35055 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 6750 | 8600 |
| 发动机型号 | WP10.336E40 | WP12.375E40 |
| 发动机最大净功率（kW） | 242 | 271 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1500/1200~1500 | 1800/1000~1400 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤4500 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 12JSD160TA | 12JSD200TA |
| 主减速器传动比 | 4.42 | 4.11 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/9+6 | 钢板弹簧/4 |
| 轮胎规格型号 | 12R22.5 16PR | 12R22.5 16PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 东风柳州汽车有限公司 |
| --- | --- |
|  | LZ4251QDCA | LZ4251QDCA |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第247批、91号 | 第247批、91号 |
| 3C证书编号 | 2013011101610703 | 2013011101610703 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0270409 | Q0270425 |
| 驱动型式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8800 | 8800 |
| 发动机型号 | YC6MK400-40 | ISL9.5-400E40A |
| 发动机最大净功率（kW） | 285 | 289 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1900/1100~1500 | 1710/1200~1400 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 12JSD200TA | 12JSD180T |
| 主减速器传动比 | 4.11 | 3.08 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/4 | 空气悬架 |
| 轮胎规格型号 | 12R22.5 16PR | 12R22.5 16PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 东风商用车有限公司 |
| --- | --- |
|  | DFL4251AX16A | DFL4251AX16A |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第264批、03号 | 第264批、03号 |
| 3C证书编号 | 2012011101522325 | 2012011101522325 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0231303 | Q026093X |
| 驱动型式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8800 | 8800 |
| 发动机型号 | dCi420-40 | dCi385-40 |
| 发动机最大净功率（kW） | 299 | 279 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 2000/1200~1400 | 1800/1200 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 12JSD200TA | 12JSD180TA |
| 主减速器传动比 | 3.909 | 3.42 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/4 | 钢板弹簧/4 |
| 轮胎规格型号 | 12R22.5 16PR | 12R22.5 16PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 东风商用车有限公司 | 湖北三环专用汽车有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | DFL4181A6 | STQ4257L7Y15S4 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第264批、03号 | 第255批、76号 |
| 3C证书编号 | 2011011101506879 | 2012011101540057 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0270476 | Q0240568 |
| 驱动型式 | 4×2 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 35100 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 6705 | 8605 |
| 发动机型号 | ISL9.5-340E40A | YC6MK385-40 |
| 发动机最大净功率（kW） | 245 | 276 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1500/1200 | 1800/1100~1500 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤4500 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 9JS135TB | 12JS180TA |
| 主减速器传动比 | 4.11 | 4.11 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/4+3 | 钢板弹簧/4 |
| 轮胎规格型号 | 11.00R20 18PR | 315/80R22.5 16PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 奇瑞商用车（安徽）有限公司 |
| --- | --- |
|  | SQR4251D6ZT4-6 | SQR4251D6ZT2-1 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 集装箱半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第264批、119号 | 第264批、119号 |
| 3C证书编号 | 2011091101001237 | 2013091101002388 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0231418 | Q0261123 |
| 驱动型式 | 6×4 | 6×2 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 38070 |
| 整备质量（kg） | 8805 | 7800 |
| 发动机型号 | YC6K1242-40 | YC6K1238-40 |
| 发动机最大净功率（kW） | 296 | 267 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 2100/1000~1500 | 1800/1000~1500 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥1900 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 12JSD240TA | 12JSD180TA |
| 主减速器传动比 | 3.364 | 3.364 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/4 | 钢板弹簧/空气悬架:4+3/- |
| 轮胎规格型号 | 12R22.5 16PR | 315/80R22.5 18PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| --- | --- |
|  | SX4256NX324 | SX42564T324 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第257批、110号 | 第257批、110号 |
| 3C证书编号 | 2012011101546716 | 2013011101637577 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0271030 | Q0270863 |
| 驱动型式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8800 | 8800 |
| 发动机型号 | WP12.430E40 | ISM11E4 420 |
| 发动机最大净功率（kW） | 311 | 295.39 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 2060/1000-1400 | 2000/1200 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 12JSD200T | 12JSD200T |
| 主减速器传动比 | 3.083 | 2.714 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/5 | 钢板弹簧/4 |
| 轮胎规格型号 | 12R22.5 16PR | 12R22.5 16PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
| --- | --- |
|  | CQ4185HTG361 | CQ4255HXG334 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第256批、94号 | 第256批、94号 |
| 3C证书编号 | 2012011101556877 | 2012011101551905 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0221826 | Q021137X |
| 驱动型式 | 4×2 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 35000 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 6800 | 8800 |
| 发动机型号 | F2CE3681G*P | F3BEE681B*T |
| 发动机最大净功率（kW） | 255 | 313 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1500/1270 | 2100/1100 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤4500 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 12JSD160TA | 12JSD220TA |
| 主减速器传动比 | 4.111 | 3.7 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/3+2 | 钢板弹簧/4 |
| 轮胎规格型号 | 315/80R22.5 18PR | 315/80R22.5 16PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 一汽解放青岛汽车有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | CQ4255HTG334 | CA4259P2K2T1E4A80 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第256批、94号 | 第236批、64号 |
| 3C证书编号 | 2012011101551905 | 2013011101636424 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0240883 | Q0232285 |
| 驱动型式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8800 | 8805 |
| 发动机型号 | SC10E380Q4 | CA6DM2-42E4 |
| 发动机最大净功率（kW） | 273 | 309 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1800/1300 | 1900/1300 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 12JSD200TA | 12JSD180TA |
| 主减速器传动比 | 4.111 | 4.444 |
| 后悬架型式 | 4 | 钢板弹簧/4 |
| 轮胎规格型号 | 315/80R22.5 16PR | 12R22.5 16PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 一汽解放青岛汽车有限公司 |
| --- | --- |
|  | CA4259P2K2T1E4A80 | CA4259P2K15T1E4A80 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第236批、64号 | 第236批、64号 |
| 3C证书编号 | 2013011101636424 | 2013011101636424 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0232269 | Q026165X |
| 驱动型式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8805 | 8805 |
| 发动机型号 | CA6DM2-39E4 | WP12.430E40 |
| 发动机最大净功率（kW） | 287 | 311 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1750/1300 | 2060/1000~1400 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 12JSD180TA | 12JSD240TA |
| 主减速器传动比 | 4.444 | 4.111 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/4 | 钢板弹簧/4 |
| 轮胎规格型号 | 12R22.5 16PR | 12R22.5 16PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 一汽解放青岛汽车有限公司 |
| --- | --- |
|  | CA4256P2K15T1E4A80 | CA4259P2K15T1E4A80 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第236批、64号 | 第236批、64号 |
| 3C证书编号 | 2013011101636424 | 2013011101636424 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0211644 | Q0232242 |
| 驱动型式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8805 | 8805 |
| 发动机型号 | WP12.375E40 | WP12.460E40 |
| 发动机最大净功率（kW） | 271 | 333 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1800/1000~1400 | 2110/1000~1400 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 12JSD180TA | 12JSD240T |
| 主减速器传动比 | 4.875 | 5.26 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/4 | 空气悬架 |
| 轮胎规格型号 | 12R22.5 16PR | 12R22.5 16PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 中国第一汽车集团公司 |
| --- | --- |
|  | CA4250P66K24T1A1HE4 | CA4180P63K2AE4 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第261批、01号 | 第264批、01号 |
| 3C证书编号 | 2206011101190462 | 2013011101636438 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0212233 | Q0232357 |
| 驱动型式 | 6×4 | 4×2 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 35065 |
| 整备质量（kg） | 8805 | 6740 |
| 发动机型号 | CA6DM2-42E4 | CA6DL2-35E4 |
| 发动机最大净功率（kW） | 309 | 258 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1900/1300 | 1500/1300~1500 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤4500 |
| 变速器型号 | CA12TA | CA12TA |
| 主减速器传动比 | 4.111 | 4.111 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/4 | 钢板弹簧/10+9 |
| 轮胎规格型号 | 12R22.5 | 12R22.5 |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 安徽华菱汽车有限公司 |
| --- | --- |
|  | HN4250B42C2M4 | HN4252B34C2M4 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第254、81号 | 第259、81号 |
| 3C证书编号 | 2012011101523978 | 2012011101523978 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0250117 | Q0240170 |
| 驱动型式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40000 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8805 | 8555 |
| 发动机型号 | WP12.375E40 | CM6D28.380 40 |
| 发动机最大净功率（kW） | 270 | 275 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1790/1000~1400 | 1800/1100~1450 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 12JS160TA | 12JS180T |
| 主减速器传动比 | 4.44 | 4.44 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/4 | 钢板弹簧/4 |
| 轮胎规格型号 | 12.00R20 14PR | 12.00R20 14PR |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 安徽华菱汽车有限公司 | 德国曼商用车辆股份公司 |
| --- | --- | --- |
|  | HN4180B34C4M4 | TGS28.440 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第259、81号 | —— |
| 3C证书编号 | 2013011101626787 | 2004011101114471 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0220022 | Q0200646 |
| 驱动型式 | 4×2 | 6×2 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 34850 | 37570 |
| 整备质量（kg） | 6955 | 8300 |
| 发动机型号 | WP10.336E40 | D2066LF62 |
| 发动机最大净功率（kW） | 242 | 324 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1500/1200~1500 | 2100/1000~1400 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥1900 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤4500 | ≤5100 |
| 变速器型号 | 12JS160TA | ZF 12AS 2130 DD, ZF 12 AS 2131 DD |
| 主减速器传动比 | 4.44 | 2.85 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧/9+6 | 空气悬架 |
| 轮胎规格型号 | 11.00R20 | 295/80R22.5 |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 依维柯（中国）商用车销售有限公司 |
| --- | --- |
|  | 440S42T 4X2 | 440S42T 6X2 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | —— | —— |
| 3C证书编号 | 2013011101626517 | 2013011101626515 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0251523 | Q0251531 |
| 驱动型式 | 4×2 | 6×2 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 35970 | 37470 |
| 整备质量（kg） | 6900 | 8400 |
| 发动机型号 | F3AE3681D*R | F3AE3681D*R |
| 发动机最大净功率（kW） | 309 | 309 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 1900/1050 | 1900/1050 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥1900 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤4500 | ≤5100 |
| 变速器型号 | ZF 12AS 1930TD | ZF 12AS 1930TD |
| 主减速器传动比 | 3.08 | 3.08 |
| 后悬架型式 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 轮胎规格型号 | 295/80R22.5, 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 依维柯（中国）商用车销售有限公司 | 沃尔沃（中国）投资有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | 440S50T 6X4 | FM420 64T B |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | —— | —— |
| 3C证书编号 | 2013011101626515 | 2006011101172592 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0261684 | Q0271575 |
| 驱动型式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40170 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 8700 | 8870 |
| 发动机型号 | F3BE3681B*R | D13 A420 EC06 |
| 发动机最大净功率（kW） | 368 | 309 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 2300/1000 | 2100/1000~1400 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | ZF 12AS 2330 TD | AT2612D |
| 主减速器传动比 | 3.09 | 2.83 |
| 后悬架型式 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 轮胎规格型号 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 沃尔沃（中国）投资有限公司 |
| --- | --- |
|  | FM460 62T B | FH460 62T B |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | —— | —— |
| 3C证书编号 | 2006011101172592 | 2006011101172592 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0271604 | Q0271460 |
| 驱动型式 | 6×2 | 6×2 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 37000 | 37020 |
| 整备质量（kg） | 8870 | 8850 |
| 发动机型号 | D13 A460 EC06 | D13 A460 EC06 |
| 发动机最大净功率（kW） | 338 | 338 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 2300/1000~1400 | 2300/1000~1400 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥1900 | ≥1900 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | AT2612D | AT2612D |
| 主减速器传动比 | 2.79 | 2.79 |
| 后悬架型式 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 轮胎规格型号 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 戴姆勒大中华区投资有限公司 |
| --- | --- |
|  | Actros 2641 | Actros 2644 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | —— | —— |
| 3C证书编号 | 2010011101403010 | 2010011101403010 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0290581 | Q0260577 |
| 驱动型式 | 6×4 | 6×2 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40060 | 37320 |
| 整备质量（kg） | 8810 | 8550 |
| 发动机型号 | OM501LA.IV/3 | OM501LA.IV/4 |
| 发动机最大净功率（kW） | 300 | 320 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 2000/1080 | 2100/1080 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥1900 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | G330-12 | G211-12 |
| 主减速器传动比 | 3.909 | 2.929 |
| 后悬架型式 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 轮胎规格型号 | 315/80 R22.5 | 295/80 R22.5 |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 戴姆勒大中华区投资有限公司 |
| --- | --- |
|  | Actros 2641 | Axor 1840 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | —— | —— |
| 3C证书编号 | 2010011101403010 | 2008011101266931 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0230845 | Q027037X |
| 驱动型式 | 6×2 | 4×2 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 37655 | 35150 |
| 整备质量（kg） | 8215 | 6720 |
| 发动机型号 | OM501LA.IV/3 | OM457LA.IV/3 |
| 发动机最大净功率（kW） | 300 | 293.2 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 2000/1080 | 2000/1100 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥1900 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤4500 |
| 变速器型号 | G211-12 | G211-12 |
| 主减速器传动比 | 2.929 | 2.846 |
| 后悬架型式 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 轮胎规格型号 | 295/80 R22.5 | 295/80 R22.5 |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 斯堪尼亚销售（中国）有限公司 |
| --- | --- |
|  | G 440 6x2 | G 400 6x2 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | —— | —— |
| 3C证书编号 | 2010011101389061 | 2010011101389061 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q027133X | Q0271313 |
| 驱动型式 | 6×2 | 6×2 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 37570 | 37570 |
| 整备质量（kg） | 8300 | 8300 |
| 发动机型号 | DC13 102 | DC13 103 |
| 发动机最大净功率（kW） | 324 | 294 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 2300/1000~1300 | 2100/1000~1300 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥1900 | ≥1900 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤5100 |
| 变速器型号 | GRS905 | GRS905 |
| 主减速器传动比 | 2.71 | 2.59 |
| 后悬架型式 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 轮胎规格型号 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
|  | 斯堪尼亚销售（中国）有限公司 |
|  | P 400 6x4 | G 400 4x2 |
| 推荐车型种类 | 普通半挂牵引车 | 普通半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | —— | —— |
| 3C证书编号 | 2010011101389061 | 2010011101389060 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0251398 | Q0281167 |
| 驱动型式 | 6×4 | 4×2 |
| 准拖挂车总质量（kg） | 40040 | 36070 |
| 整备质量（kg） | 8830 | 6800 |
| 发动机型号 | DC13 103 | DC13 103 |
| 发动机最大净功率（kW） | 294 | 294 |
| 发动机最大扭矩/转速（N·m/(r/min) ) | 2100/1000~1300 | 2100/1000~1300 |
| 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290~1320 | 1290~1320 |
| 牵引座前倾角/后倾角（装车后测量，≥6/7o） | 符合 | 符合 |
| 半挂牵引车后回转半径（mm） | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径（mm） | ≥2120 | ≥2120 |
| 牵引座牵引销孔至车辆前端的距离（mm） | ≤5100 | ≤4500 |
| 变速器型号 | GRS905 | GRS905 |
| 主减速器传动比 | 3.07 | 2.59 |
| 后悬架型式 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 轮胎规格型号 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |
| 驾驶室平顺性指标（无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端（与北斗系统兼容） | 有 | 有 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 有 | 有 |
| 工作台板及登梯 | 有 | 有 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

表2  半挂车推荐车型

|  | 青岛中集专用车有限公司 | 扬州中集通华专用车有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | ZJV9350TJZ | THT9350TJZ02 |
| 推荐车型种类 | 两轴40英尺集装箱运输半挂车 | 两轴40英尺集装箱运输半挂车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 264 ZY001 | 236 ZY001 |
| 3C证书编号 | 2010011101432033 | 2005011101152037 |
| 最大允许总质量（kg） | 34780 | 34990 |
| 整备质量（kg） | 4300 | 4300 |
| 车辆外廓尺寸（长×宽×高） | 12240×2480×1480 | 12391×2480×1490 |
| 牵引销中心至半挂车最后端的距离（mm） | ≤12000 | ≤12000 |
| 半挂车前回转半径（mm） | ≤1820 | ≤1820 |
| 半挂车间隙半径（mm） | ≥2300 | ≥2300 |
| 牵引销型号 | 50号 | 50号 |
| 牵引销座板离地高度（空载，mm） | 1230~1250 | 1230~1250 |
| 承载面高度（空载，mm） | ≤1410 | ≤1410 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 车轮动平衡 | 是 | 是 |
| 车轴规格及数量 | 10t级/2 | 10t级/2 |
| 车架结构 | 平直梁骨架式 | 平直梁骨架式 |
| 各轴轮胎数量/规格型号 | 4/4 12R22.5 12PR | 4/4 12R22.5 12PR |
| 悬架型式 | 空气悬架 | 钢板弹簧 -/4/4 |
| 挂车支承装置 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 |
| 货运挂车气压制动系统 | 符合GB 12676的要求。 | 符合GB 12676的要求。 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 驻马店中集华骏车辆有限公司 | 深圳中集专用车有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | ZCZ9353TJZ | ZJV9350TJZ |
| 推荐车型种类 | 两轴40英尺集装箱运输半挂车 | 两轴40英尺集装箱运输半挂车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 261 ZY001 | 257 ZY001 |
| 3C证书编号 | 2006011101178245 | 2005011101166032 |
| 最大允许总质量（kg） | 34980 | 35000 |
| 整备质量（kg） | 4300 | 4300 |
| 车辆外廓尺寸（长×宽×高） | 12400×2500×1470 | 12240×2460×1500 |
| 牵引销与第一轴左右轮的距离差（mm） | ≤3 | ≤3 |
| 车轴间左右轮中心距差（mm） | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 牵引销中心至半挂车最后端的距离（mm） | ≤12000 | ≤12000 |
| 半挂车前回转半径（mm） | ≤1820 | ≤1820 |
| 半挂车间隙半径（mm） | ≥2300 | ≥2300 |
| 牵引销型号 | 50号 | 50号 |
| 牵引销座板离地高度（空载，mm） | 1230~1250 | 1230~1250 |
| 承载面高度（空载，mm） | ≤1410 | ≤1410 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 车轮动平衡 | 是 | 是 |
| 车轴规格及数量 | 10t级/2 | 10t级/2 |
| 车架结构 | 平直梁骨架式 | 平直梁骨架式 |
| 各轴轮胎数量/规格型号 | 4/4 12R22.5 12PR | 4/4 11R22.5 16PR |
| 悬架型式 | 钢板弹簧 -/10/10 | 钢板弹簧 -/7/7 |
| 挂车支承装置 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 |
| 货运挂车气压制动系统 | 符合GB 12676的要求。 | 符合GB 12676的要求。 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 安徽开乐专用车辆股份有限公司 | 山西大运汽车制造有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | AKL9352TJZ | DYX9350P276A |
| 推荐车型种类 | 两轴40英尺集装箱运输半挂车 | 两轴40英尺集装箱运输半挂车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 266（十二）27 | 251（四）20 |
| 3C证书编号 | 2006011101199417 | 2012011101582488 |
| 最大允许总质量（kg） | 34900 | 34600 |
| 整备质量（kg） | 4300 | 4120 |
| 车辆外廓尺寸（长×宽×高） | 12390×2480×1590 | 12400×2500×1600 |
| 牵引销与第一轴左右轮的距离差（mm） | ≤3 | ≤3 |
| 车轴间左右轮中心距差（mm） | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 牵引销中心至半挂车最后端的距离（mm） | ≤12000 | ≤12000 |
| 半挂车前回转半径（mm） | ≤1820 | ≤1820 |
| 半挂车间隙半径（mm） | ≥2300 | ≥2300 |
| 牵引销型号 | 50号 | 50号 |
| 牵引销座板离地高度（空载，mm） | 1230~1250 | 1230~1250 |
| 承载面高度（空载，mm） | ≤1410 | ≤1410 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 车轮动平衡 | 是 | 是 |
| 车轴规格及数量 | 10t级/2 | 10t级/2 |
| 车架结构 | 平直梁骨架式 | 平直梁骨架式 |
| 各轴轮胎数量/规格型号 | 4/4 12R22.5 12PR | 4/4 12R22.5 14PR |
| 悬架型式 | 钢板弹簧 -/10/10 | 钢板弹簧 -/10/10 |
| 挂车支承装置 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 |
| 货运挂车气压制动系统 | 符合GB 12676的要求。 | 符合GB 12676的要求。 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 青岛中集专用车有限公司 | 山东梁山通亚汽车制造有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | ZJV9400XXYQD | CTY9405XXY |
| 推荐车型种类 | 三轴厢式半挂车 | 三轴厢式半挂车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 255 ZY001 | 261（十五）14 |
| 3C证书编号 | 2014011101671330 | 2005011101158094 |
| 最大允许总质量（kg） | 40000 | 39990 |
| 整备质量（kg） | 8000 | 7990 |
| 宽度（mm） | 2550 | 2550 |
| 长度（mm） | 14600 | 14600 |
| 车厢内部长度（mm） | 14430 | 14400 |
| 车厢内部宽度（mm） | 2520 | 2460 |
| 车厢内部高度（mm） | 2600 | 2400 |
| 车厢装货容积（m3） | 95 | 84.7 |
| 牵引销与第一轴左右轮的距离差（mm） | ≤3 | ≤3 |
| 车轴间左右轮中心距差（mm） | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 半挂车前回转半径（mm） | ≤2040 | ≤2040 |
| 半挂车间隙半径（mm） | ≥2300 | ≥2300 |
| 牵引销型号 | 50号 | 50号 |
| 牵引销座板离地高度（空载，mm） | 1230~1250 | 1230~1250 |
| 牵引销中心至半挂车最后端的距离（mm） | ≤13000 | ≤13000 |
| 满载质心位置与载荷布置规划图或相应的技术文件 | 有 | 有 |
| ABS制动系统 | 符合GB/T 13594标准要求。 | 符合GB/T 13594标准要求。 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 车轮动平衡 | 是 | 是 |
| 车轴规格及数量 | 10t级/3，最后轴为随动转向。 | 10t级/3，最后轴为随动转向。 |
| 各轴轮胎数量/规格型号 | 2/2/2 425/65R22.5 | 4/4/4 12.00R22.5 12PR |
| 悬架型式 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 挂车车轴 | 符合JT/T 475-2002的要求。 | 符合JT/T 475-2002的要求。 |
| 挂车支承装置 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 |
| 货运挂车气压制动系统 | 符合GB 12676的要求。 | 符合GB 12676的要求。 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 湖南晟通天力汽车有限公司 | 湖南晟通天力汽车有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | CSH9400XXY | CSH9402XXY |
| 推荐车型种类 | 三轴厢式半挂车 | 三轴厢式半挂车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 262（十八）22 | 262（十八）22 |
| 3C证书编号 | 2013011101613650 | 2013011101626034 |
| 最大允许总质量（kg） | 40000 | 40000 |
| 整备质量（kg） | 7350 | 6950 |
| 宽度（mm） | 2550 | 2550 |
| 长度（mm） | 14600 | 14600 |
| 车厢内部长度（mm） | 14470 | 14470 |
| 车厢内部宽度（mm） | 2480 | 2480 |
| 车厢内部高度（mm） | 2630 | 2630 |
| 车厢装货容积（m3） | 94.3 | 94.3 |
| 牵引销与第一轴左右轮的距离差（mm） | ≤3 | ≤3 |
| 车轴间左右轮中心距差（mm） | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 半挂车前回转半径（mm） | ≤2040 | ≤2040 |
| 半挂车间隙半径（mm） | ≥2300 | ≥2300 |
| 牵引销型号 | 50号 | 50号 |
| 牵引销座板离地高度（空载，mm） | 1230~1250 | 1230~1250 |
| 牵引销中心至半挂车最后端的距离（mm） | ≤13000 | ≤13000 |
| 满载质心位置与载荷布置规划图或相应的技术文件 | 有 | 有 |
| ABS制动系统 | 符合GB/T 13594标准要求。 | 符合GB/T 13594标准要求。 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 车轮动平衡 | 是 | 是 |
| 车轴规格及数量 | 10t级/3，最后轴为随动转向。 | 10t级/3，最后轴为随动转向。 |
| 各轴轮胎数量/规格型号 | 4/4/4 12R22.5 12PR | 2/2/2 425/65R22.5 20PR |
| 悬架型式 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 挂车车轴 | 符合JT/T 475-2002的要求。 | 符合JT/T 475-2002的要求。 |
| 挂车支承装置 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 |
| 货运挂车气压制动系统 | 符合GB 12676的要求。 | 符合GB 12676的要求。 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 驻马店中集华骏车辆有限公司 | 梁山中集东岳车辆有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | ZCZ9374TJZHJC | CSQ9362TJZG |
| 推荐车型种类 | 三轴40英尺集装箱运输半挂车 | 三轴40英尺集装箱运输半挂车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 262 ZY001 | 240 ZY001 |
| 3C证书编号 | 2007011101229106 | 2005011101151422 |
| 最大允许总质量（kg） | 36650 | 36380 |
| 整备质量（kg） | 5950 | 5900 |
| 车辆外廓尺寸（长×宽×高） | 12400×2480×1500 | 12320×2480×1560 |
| 牵引销与第一轴左右轮的距离差（mm） | ≤3 | ≤3 |
| 车轴间左右轮中心距差（mm） | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 牵引销中心至半挂车最后端的距离（mm） | ≤12000 | ≤12000 |
| 半挂车前回转半径（mm） | ≤1820 | ≤1820 |
| 半挂车间隙半径（mm） | ≥2300 | ≥2300 |
| 牵引销型号 | 50号 | 50号 |
| 牵引销座板离地高度（空载，mm） | 1230~1250 | 1230~1250 |
| 承载面高度（空载，mm） | ≤1410 | ≤1410 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 车轮动平衡 | 是 | 是 |
| 车轴规格及数量 | 10t级/3 | 10t级/3 |
| 车架结构 | 平直梁骨架式 | 平直梁骨架式 |
| 各轴轮胎数量/规格型号 | 4/4/4 12R22.5 12PR | 4/4/4 11.00R20 12PR |
| 悬架型式 | 钢板弹簧 10/10/10 | 钢板弹簧 10/10/10 |
| 挂车支承装置 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 |
| 货运挂车气压制动系统 | 符合GB 12676的要求。 | 符合GB 12676的要求。 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 山东鲁峰专用汽车有限责任公司 | 安徽开乐专用车辆股份有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | ST9373TJZ | AKL9371TJZ |
| 推荐车型种类 | 三轴40英尺集装箱运输半挂车 | 三轴40英尺集装箱运输半挂车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 255（十五）23 | 258（十二）27 |
| 3C证书编号 | 2003011101056992 | 2009011101350001 |
| 最大允许总质量（kg） | 36630 | 36600 |
| 整备质量（kg） | 5630 | 6000 |
| 车辆外廓尺寸（长×宽×高） | 12340×2490×1600 | 12391×2480×1530 |
| 牵引销与第一轴左右轮的距离差（mm） | ≤3 | ≤3 |
| 车轴间左右轮中心距差（mm） | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 牵引销中心至半挂车最后端的距离（mm） | ≤12000 | ≤12000 |
| 半挂车前回转半径（mm） | ≤1820 | ≤1820 |
| 半挂车间隙半径（mm） | ≥2300 | ≥2300 |
| 牵引销型号 | 50号 | 50号 |
| 牵引销座板离地高度（空载，mm） | 1230~1250 | 1230~1250 |
| 承载面高度（空载，mm） | ≤1410 | ≤1410 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 | 有 |
| 车轮动平衡 | 是 | 是 |
| 车轴规格及数量 | 10t级/3 | 10t级/3 |
| 车架结构 | 平直梁骨架式 | 平直梁骨架式 |
| 各轴轮胎数量/规格型号 | 4/4/4 12R22.5 12PR | 4/4/4 12R22.5 12PR |
| 悬架型式 | 钢板弹簧 4/4/4 | 钢板弹簧 10/10/10 |
| 挂车支承装置 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 |
| 货运挂车气压制动系统 | 符合GB 12676的要求。 | 符合GB 12676的要求。 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

|  | 广东明威专用汽车有限公司 |
| --- | --- |
|  | NHG9361TJZG |
| 推荐车型种类 | 三轴40英尺集装箱运输半挂车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 264（十九）24 |
| 3C证书编号 | 2006011101177809 |
| 最大允许总质量（kg） | 35980 |
| 整备质量（kg） | 5500 |
| 车辆外廓尺寸（长×宽×高） | 12460×2480×1500 |
| 牵引销与第一轴左右轮的距离差（mm） | ≤3 |
| 车轴间左右轮中心距差（mm） | ≤1.5 |
| 牵引销中心至半挂车最后端的距离（mm） | ≤12000 |
| 半挂车前回转半径（mm） | ≤1820 |
| 半挂车间隙半径（mm） | ≥2300 |
| 牵引销型号 | 50号 |
| 牵引销座板离地高度（空载，mm） | 1230~1250 |
| 承载面高度（空载，mm） | ≤1410 |
| 制动器规格及性能 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头（连接器） | 有 |
| 车轮动平衡 | 是 |
| 车轴规格及数量 | 10t级/3 |
| 车架结构 | 平直梁骨架式 |
| 各轴轮胎数量/规格型号 | 4/4/4 12R22.5 12PR |
| 悬架型式 | 钢板弹簧 7/7/7 |
| 挂车支承装置 | 符合GB/T 26777-2011的要求，双联动。 |
| 货运挂车气压制动系统 | 符合GB 12676的要求。 |
| 电器连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气制动连接装置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| ABS系统型式及接口 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |
| 气电连接装置接口安装位置 | 满足《甩挂运输推荐车型基本要求（2014版）》 |

# Text boxes

制造企业

技术参数

车型

技术参数

制造企业

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数