附件：

公路甩挂运输推荐车型(第2批)

表1 牵引车推荐车型

|  | 中国第一汽车集团公司 |
| --- | --- |
|  | CA4250P66K24T1A3HE | CA4250P66K2L0T1AE |
| 推荐车型种类 | 半挂牵引车 | 半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号或3C证书编号 | 第236批、01号 | 第240批、01号 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0171216 | Q0212364 |
| 驱动形式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖最大总质量(kg) | 40000 | 40000 |
| 整备质量(kg) | 8860 | 8140 |
| 牵引座负荷(kg) | 16000 | 16665 |
| 发动机型号 | CA6DM2-42E3 | CA6DL2-37E3 |
| 发动机净功率(kW) | 309 | 276 |
| 牵引座离地高度(mm) | 1307 | 1310 |
| 牵引车牵引座前倾角/后倾角(装车测量≥6°/7°) | 符合 | 符合 |
| 牵引车后回转半径(mm) | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径(mm) | ≥2120 | ≥2120 |
| 最高车速(km/h) | ≥100 | ≥100 |
| 变速器型号 | CA12TAX | CA9TB |
| 主减速器速比 | 3.7 | 4.111 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 轮胎规格型号 | 12R22.5 | 12R22.5 16PR |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| ABS系统型式及接口 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向装置 | 有 | 有 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端 | 有 | 有 |
| 驾驶室平顺性指标(无拖挂状态，等效均值dB) | ≤120 | ≤120 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 2个 | 2个 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |

|  | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | ZZ4181N4211D1L | ZZ4187N3517N1B |
| 推荐车型种类 | 半挂牵引车 | 半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号或3C证书编号 | 第233批、63号 | 第234批、63号 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | LNG车型暂不要求 | Q0153376 |
| 驱动形式 | 4×2 | 4×2 |
| 准拖最大总质量(kg) | 35200 | 35000 |
| 整备质量(kg) | 6600 | 6800 |
| 牵引座负荷(kg) | 11270 | 11005 |
| 发动机型号 | T10.34-40 | WD615.95E |
| 发动机净功率(kW) | 248 | 245 |
| 牵引座离地高度(mm) | 1290 | 1298 |
| 牵引车牵引座前倾角/后倾角(装车测量≥6°/7°) | 符合 | 符合 |
| 牵引车后回转半径(mm) | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径(mm) | ≥2120 | ≥2120 |
| 最高车速(km/h) | ≥100 | ≥100 |
| 变速器型号 | HW10 | HW10 |
| 主减速器速比 | 4.22 | 4.42 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 轮胎规格型号 | 295/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| ABS系统型式及接口 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向装置 | 有 | 有 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端 | 有 | 有 |
| 驾驶室平顺性指标(无拖挂状态，等效均值dB) | ≤120 | ≤120 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 1个 | 2个 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |

|  | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
| --- | --- |
|  | ZZ4257N3847D1LB | ZZ4257N3247C1 |
| 推荐车型种类 | 半挂牵引车 | 半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号或3C证书编号 | 第234批、63号 | 第238批、63号 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | LNG车型暂不要求 | Q0102317 |
| 驱动形式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖最大总质量(kg) | 40000 | 40000 |
| 整备质量(kg) | 8800 | 8800 |
| 牵引座负荷(kg) | 16005 | 16005 |
| 发动机型号 | T12.38-40 | WD615.96E |
| 发动机净功率(kW) | 275 | 274 |
| 牵引座离地高度(mm) | 1311 | 1315 |
| 牵引车牵引座前倾角/后倾角(装车测量≥6°/7°) | 符合 | 符合 |
| 牵引车后回转半径(mm) | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径(mm) | ≥2120 | ≥2120 |
| 最高车速(km/h) | ≥100 | ≥100 |
| 变速器型号 | HW10 | HW12 |
| 主减速器速比 | 4.22 | 3.91 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 轮胎规格型号 | 295/80R22.5 16PR | 315/80R22.5 16PR |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| ABS系统型式及接口 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向装置 | 有 | 有 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端 | 有 | 有 |
| 驾驶室平顺性指标(无拖挂状态，等效均值dB) | ≤120 | ≤120 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 2个 | 2个 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |

|  | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 |
| --- | --- |
|  | ZZ4185N3516C1B | ZZ4255N3246C1B |
| 推荐车型种类 | 半挂牵引车 | 半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号或3C证书编号 | 第232批、63号 | 第232批、63号 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0192201 | Q0192340 |
| 驱动形式 | 4×2 | 6×4 |
| 准拖最大总质量(kg) | 35000 | 40000 |
| 整备质量(kg) | 6800 | 8800 |
| 牵引座负荷(kg) | 11070 | 16070 |
| 发动机型号 | WD615.95E | WD615.96E |
| 发动机净功率(kW) | 245 | 274 |
| 牵引座离地高度(mm) | 1295 | 1315 |
| 牵引车牵引座前倾角/后倾角(装车测量≥6°/7°) | 符合 | 符合 |
| 牵引车后回转半径(mm) | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径(mm) | ≥2120 | ≥2120 |
| 最高车速(km/h) | ≥100 | ≥100 |
| 变速器型号 | HW10 | HW10 |
| 主减速器速比 | 4.42 | 4.42 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 轮胎规格型号 | 11.00R20 | 295/80R22.5 16PR |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| ABS系统型式及接口 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向装置 | 有 | 有 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端 | 有 | 有 |
| 驾驶室平顺性指标(无拖挂状态，等效均值dB) | ≤120 | ≤120 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 2个 | 2个 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |

|  | 东风汽车有限公司 | 一汽青岛解放汽车有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | DFL4251AX12A | CA4259P2K2T1EA80 |
| 推荐车型种类 | 半挂牵引车 | 半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号或3C证书编号 | 第239批、03号 | 第232批、64号 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | LNG车型暂不要求 | Q0141834 |
| 驱动形式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖最大总质量(kg) | 40000 | 40000 |
| 整备质量(kg) | 8805 | 8805 |
| 牵引座负荷(kg) | 16065 | 16000 |
| 发动机型号 | EQRN385-40 | CA6DM2-42E3 |
| 发动机净功率(kW) | 278 | 309 |
| 牵引座离地高度(mm) | 1320 | 1313 |
| 牵引车牵引座前倾角/后倾角(装车测量≥6°/7°) | 符合 | 符合 |
| 牵引车后回转半径(mm) | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径(mm) | ≥2120 | ≥2120 |
| 最高车速(km/h) | ≥100 | ≥100 |
| 变速器型号 | 12JSD180T | 12JSD200TA |
| 主减速器速比 | 3.42 | 3.91 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 轮胎规格型号 | 315/80R22.5 16PR | 12R22.5 |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| ABS系统型式及接口 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向装置 | 有 | 有 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端 | 有 | 有 |
| 驾驶室平顺性指标(无拖挂状态，等效均值dB) | ≤120 | ≤120 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 2个 | 2个 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |

|  | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| --- | --- |
|  | SX4257NR324Z | SX4256NT384TLZ |
| 推荐车型种类 | 半挂牵引车 | 半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号或3C证书编号 | 第238批、110号 | 第238批、110号 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0050537 | LNG车型暂不要求 |
| 驱动形式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖最大总质量(kg) | 40000 | 40000 |
| 整备质量(kg) | 8800 | 8800 |
| 牵引座负荷(kg) | 16005 | 16070 |
| 发动机型号 | WP12.375N | WP12NG380E40 |
| 发动机净功率(kW) | 274 | 274 |
| 牵引座离地高度(mm) | 1306 | 1308 |
| 牵引车牵引座前倾角/后倾角(装车测量≥6°/7°) | 符合 | 符合 |
| 牵引车后回转半径(mm) | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径(mm) | ≥2120 | ≥2120 |
| 最高车速(km/h) | ≥100 | ≥100 |
| 变速器型号 | 12JSD160TA | 12JSD160TA |
| 主减速器速比 | 4.111 | 4.111 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 轮胎规格型号 | 315/80R22.5 16PR | 12R22.5 16PR |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| ABS系统型式及接口 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向装置 | 有 | 有 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端 | 有 | 有 |
| 驾驶室平顺性指标(无拖挂状态，等效均值dB) | ≤120 | ≤120 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 2个 | 2个 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |

|  | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| --- | --- |
|  | SX4187GR361 | SX4186GR361TL |
| 推荐车型种类 | 半挂牵引车 | 半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号或3C证书编号 | 第237批、110号 | 第239批、110号 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0191030 | LNG车型暂不要求 |
| 驱动形式 | 4×2 | 4×2 |
| 准拖最大总质量(kg) | 34800 | 35300 |
| 整备质量(kg) | 6870 | 6450 |
| 牵引座负荷(kg) | 11000 | 11420 |
| 发动机型号 | WP10.290E32 | WP10NG336E40 |
| 发动机净功率(kW) | 209 | 238 |
| 牵引座离地高度(mm) | 1310 | 1310 |
| 牵引车牵引座前倾角/后倾角(装车测量≥6°/7°) | 符合 | 符合 |
| 牵引车后回转半径(mm) | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径(mm) | ≥2120 | ≥2120 |
| 最高车速(km/h) | ≥100 | ≥100 |
| 变速器型号 | 9JS135 | 9JS135 |
| 主减速器速比 | 3.7 | 4.111 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 轮胎规格型号 | 12R22.5 18PR | 12R22.5 18PR |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| ABS系统型式及接口 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向装置 | 有 | 有 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端 | 有 | 有 |
| 驾驶室平顺性指标(无拖挂状态，等效均值dB) | ≤120 | ≤120 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 2个 | 2个 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |

|  | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
| --- | --- |
|  | CQ4254HTVG324V | CQ4184HTVG351V |
| 推荐车型种类 | 半挂牵引车 | 半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号或3C证书编号 | 第237批、94号 | 第229批、94号 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0141551 | Q0160605 |
| 驱动形式 | 6×4 | 4×2 |
| 准拖最大总质量(kg) | 40000 | 35000 |
| 整备质量(kg) | 8270 | 6470 |
| 牵引座负荷(kg) | 16600 | 11335 |
| 发动机型号 | F2CE0681B*B052 | F2CE0681B*B052 |
| 发动机净功率(kW) | 275 | 275 |
| 牵引座离地高度(mm) | 1300 | 1320 |
| 牵引车牵引座前倾角/后倾角(装车测量≥6°/7°) | 符合 | 符合 |
| 牵引车后回转半径(mm) | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径(mm) | ≥2120 | ≥2120 |
| 最高车速(km/h) | ≥100 | ≥100 |
| 变速器型号 | 12JS160TA | 12JS160TA |
| 主减速器速比 | 4.111 | 4.111 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 轮胎规格型号 | 315/80R22.5 | 295/80R22.5 |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| ABS系统型式及接口 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向装置 | 有 | 有 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端 | 有 | 有 |
| 驾驶室平顺性指标(无拖挂状态，等效均值dB) | ≤120 | ≤120 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 2个 | 1个 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |

|  | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 包头北奔重型汽车有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | BJ4183SLFKA-6 | ND42512B32J7 |
| 推荐车型种类 | 半挂牵引车 | 半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号或3C证书编号 | 第237批、12号 | 第233批、27号 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0130684 | Q0190329 |
| 驱动形式 | 4×2 | 6×4 |
| 准拖最大总质量(kg) | 35000 | 40000 |
| 整备质量(kg) | 6870 | 8800 |
| 牵引座负荷(kg) | 11000 | 16070 |
| 发动机型号 | WP12.336N | WP10.380E32 |
| 发动机净功率(kW) | 274 | 276 |
| 牵引座离地高度(mm) | 1320 | 1308 |
| 牵引车牵引座前倾角/后倾角(装车测量≥6°/7°) | 符合 | 符合 |
| 牵引车后回转半径(mm) | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径(mm) | ≥2120 | ≥2120 |
| 最高车速(km/h) | ≥100 | ≥100 |
| 变速器型号 | 12JSD180TA | 12JS200TA |
| 主减速器速比 | 4.380 | 4.11 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 轮胎规格型号 | 12R22.5 18PR | 315/80R22.5 16PR |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| ABS系统型式及接口 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向装置 | 有 | 有 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端 | 有 | 有 |
| 驾驶室平顺性指标(无拖挂状态，等效均值dB) | ≤120 | ≤120 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 2个 | 2个 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |

|  | 广汽日野汽车有限公司 | 东风柳州汽车有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | YC4251SS2PK | LZ4257QDC |
| 推荐车型种类 | 半挂牵引车 | 半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号或3C证书编号 | 第240批、89号 | 第237号、91号 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0090942 | Q0200742 |
| 驱动形式 | 6×4 | 6×4 |
| 准拖最大总质量(kg) | 40000 | 40000 |
| 整备质量(kg) | 8870 | 8800 |
| 牵引座负荷(kg) | 16000 | 16000 |
| 发动机型号 | P11C-UR | ISL9.5-380E30 |
| 发动机净功率(kW) | 275 | 274 |
| 牵引座离地高度(mm) | 1319 | 1300 |
| 牵引车牵引座前倾角/后倾角(装车测量≥6°/7°) | 符合 | 符合 |
| 牵引车后回转半径(mm) | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径(mm) | ≥2120 | ≥2120 |
| 最高车速(km/h) | ≥100 | ≥100 |
| 变速器型号 | ZF16S1650 | 12JS160TA |
| 主减速器速比 | 3.9 | 4.11 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 轮胎规格型号 | 295/80R22.5 | 11.00R20 |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| ABS系统型式及接口 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向装置 | 有 | 有 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端 | 有 | 有 |
| 驾驶室平顺性指标(无拖挂状态，等效均值dB) | ≤120 | ≤120 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 2个 | 2个 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |

|  | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| --- | --- |
|  | HFC4181K4R1T | HFC4251KR1K3 |
| 推荐车型种类 | 半挂牵引车 | 半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号或3C证书编号 | 第233批、56号 | 第227批、56号 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0210027 | Q010016X |
| 驱动形式 | 4×2 | 6×4 |
| 准拖最大总质量(kg) | 35000 | 40000 |
| 整备质量(kg) | 6700 | 8800 |
| 牵引座负荷(kg) | 11055 | 16000 |
| 发动机型号 | WP10.340E32 | WP10.375 |
| 发动机净功率(kW) | 246 | 274 |
| 牵引座离地高度(mm) | 1318 | 1305 |
| 牵引车牵引座前倾角/后倾角(装车测量≥6°/7°) | 符合 | 符合 |
| 牵引车后回转半径(mm) | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径(mm) | ≥2120 | ≥2120 |
| 最高车速(km/h) | ≥100 | ≥100 |
| 变速器型号 | 12JS160A | 12JS160TA |
| 主减速器速比 | 4.38 | 4.44 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 轮胎规格型号 | 12R22.5 18PR | 11.00R20 16PR |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| ABS系统型式及接口 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向装置 | 有 | 有 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端 | 有 | 有 |
| 驾驶室平顺性指标(无拖挂状态，等效均值dB) | ≤120 | ≤120 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 2个 | 2个 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |

|  | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
| --- | --- |
|  | SQR4181D6Z | SQR4250D6ZT4-3 |
| 推荐车型种类 | 半挂牵引车 | 半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号或3C证书编号 | 第237批、119号 | 第237批、119号 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0201120 | Q0152066 |
| 驱动形式 | 4×2 | 6×4 |
| 准拖最大总质量(kg) | 35000 | 40000 |
| 整备质量(kg) | 6805 | 8805 |
| 牵引座负荷(kg) | 11000 | 16000 |
| 发动机型号 | YC6K1034-40 | YC6K1038-30 |
| 发动机净功率(kW) | 245 | 265 |
| 牵引座离地高度(mm) | 1291 | 1310 |
| 牵引车牵引座前倾角/后倾角(装车测量≥6°/7°) | 符合 | 符合 |
| 牵引车后回转半径(mm) | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径(mm) | ≥2120 | ≥2120 |
| 最高车速(km/h) | ≥100 | ≥100 |
| 变速器型号 | 12JS160TA | 12JS180TA |
| 主减速器速比 | 4.11 | 4.11 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 轮胎规格型号 | 12R22.5 16PR | 12R22.5 16PR |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| ABS系统型式及接口 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向装置 | 有 | 有 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端 | 有 | 有 |
| 驾驶室平顺性指标(无拖挂状态，等效均值dB) | ≤120 | ≤120 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 2个 | 2个 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |

|  | 沃尔沃(中国)投资有限公司 |
| --- | --- |
|  | FM400 42T B | FM400 64T B |
| 推荐车型种类 | 半挂牵引车 | 半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号或3C证书编号 | 2006011101172596 | 2006011101172592 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q011211X | Q0152496 |
| 驱动形式 | 4×2 | 6×4 |
| 准拖最大总质量(kg) | 35600 | 40000 |
| 整备质量(kg) | 7400 | 8850 |
| 牵引座负荷(kg) | 10600 | 16000 |
| 发动机型号 | D13 | D13 |
| 发动机净功率(kW) | 294 | 294 |
| 牵引座离地高度(mm) | 1290 | 1315 |
| 牵引车牵引座前倾角/后倾角(装车测量≥6°/7°) | 符合 | 符合 |
| 牵引车后回转半径(mm) | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径(mm) | ≥2120 | ≥2120 |
| 最高车速(km/h) | ≥100 | ≥100 |
| 变速器型号 | AT2612D | AT2512C |
| 主减速器速比 | 3.10 | 3.40 |
| 后悬架型式 | 空气悬架 | 钢板弹簧 |
| 轮胎规格型号 | 295/80 R22.5 | 295/80 R22.5 |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| ABS系统型式及接口 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向装置 | 有 | 有 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端 | 有 | 有 |
| 驾驶室平顺性指标(无拖挂状态，等效均值dB) | ≤120 | ≤120 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 1个 | 1个 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |

|  | 安徽华菱汽车有限公司 |
| --- | --- |
|  | HN4181P38C4M3 | HN4250G37CLM3 |
| 推荐车型种类 | 半挂牵引车 | 半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号或3C证书编号 | 第233批、81号 | 第233批、81号 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0140081 | Q0140137 |
| 驱动形式 | 4×2 | 6×4 |
| 准拖最大总质量(kg) | 35000 | 40000 |
| 整备质量(kg) | 6805 | 8700 |
| 牵引座负荷(kg) | 11000 | 16105 |
| 发动机型号 | WP10.375 | WP10.375 |
| 发动机净功率(kW) | 274 | 274 |
| 牵引座离地高度(mm) | 1310 | 1301 |
| 牵引车牵引座前倾角/后倾角(装车测量≥6°/7°) | 符合 | 符合 |
| 牵引车后回转半径(mm) | ≤2200 | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径(mm) | ≥2120 | ≥2120 |
| 最高车速(km/h) | ≥100 | ≥100 |
| 变速器型号 | 12JS160TA | 12JS160TA |
| 主减速器速比 | 4.8 | 4.42 |
| 后悬架型式 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 轮胎规格型号 | 11.00R20 | 11.00R20 16PR |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| ABS系统型式及接口 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 牵引座型号 | 50号 | 50号 |
| 动力转向装置 | 有 | 有 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端 | 有 | 有 |
| 驾驶室平顺性指标(无拖挂状态，等效均值dB) | ≤120 | ≤120 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 1个 | 1个 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |

|  | 戴姆勒东北亚投资有限公司 |
| --- | --- |
|  | Actros 2641 |
| 推荐车型种类 | 半挂牵引车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号或3C证书编号 | 2010011101403010 |
| 燃料消耗量达标车型编号 | Q0140700 |
| 驱动形式 | 6×4 |
| 准拖最大总质量(kg) | 40060 |
| 整备质量(kg) | 8810 |
| 牵引座负荷(kg) | 16060 |
| 发动机型号 | OM501LA.III/17 |
| 发动机净功率(kW) | 300 |
| 牵引座离地高度(mm) | 1310 |
| 牵引车牵引座前倾角/后倾角(装车测量≥6°/7°) | 符合 |
| 牵引车后回转半径(mm) | ≤2200 |
| 牵引座前回转半径(mm) | ≥2120 |
| 最高车速(km/h) | ≥100 |
| 变速器型号 | G330-12 |
| 主减速器速比 | 3.431 |
| 后悬架型式 | 空气悬架 |
| 轮胎规格型号 | 295/80 R22.5 |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| ABS系统型式及接口 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 |
| 牵引座型号 | 50号 |
| 动力转向装置 | 有 |
| 带有行驶记录功能的卫星定位终端 | 有 |
| 驾驶室平顺性指标(无拖挂状态，等效均值dB) | ≤120 |
| 驾驶室空调 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 1个 |
| 驾驶室导流装置 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 |
| 符合GB 7258要求的辅助制动装置 | 有 |
| 符合GB 12676和GB/T 5922要求的测试接头 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 |

表2 半挂车推荐车型

|  | 北京环达汽车装配 有限公司 | 扬州中集通华专用车 有限公司 | 安徽开乐专用车辆 股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BJQ9400XXY | ZJV9405XXYTH | AKL9403XXY |
| 推荐车型种类 | 三轴厢式半挂车 | 三轴厢式半挂车 | 三轴厢式半挂车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第237批、(一)33 | 第240批、ZY001 | 第228批、(十二)27 |
| 车辆外廓尺寸(mm)(长×宽×高) | 14600×2550×4000 | 14600×2550×3980 | 14600×2550×4000 |
| 车厢内部尺寸(mm)(长×宽×高) | 14450×2440×2500 | 14400×2468×2550 | 14450×2450×2480 |
| 牵引销座板离地高度(1230~1250mm) | 1230 | 1240 | 1235 |
| 前回转半径(≤2040mm) | 1900 | 2000 | 1925 |
| 半挂车间隙半径(≥2300mm) | 2400 | 2330 | 2880 |
| 牵引销型号 | 50号 | 50号 | 50号 |
| 整备质量(kg) | 8500 | 7700 | 8500 |
| 最大总质量(kg) | 40000 | 40000 | 40000 |
| 车轴规格及数量 | 10t/3 | 10t/3 | 10t/3 |
| ABS系统型式及接口 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| 各轴轮胎数/规格型号 | 4/4/4/ 11.00R20 12PR | 2/2/2/ 425/65R22.5 20PR | 4/4/4/ 12R22.5 12PR |
| 悬架型式 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 | 有 |
| 符合GB12676和GB/T5922要求的测试接头 | 有 | 有 | 有 |
| 支承装置 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 货运挂车气压制动系统 | 符合JT/T487-2003要求 | 符合JT/T487-2003要求 | 符合JT/T487-2003要求 |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |

|  | 梁山中集东岳车辆 有限公司 | 福建省德峰汽车制造 有限公司 | 驻马店中集华骏车辆 有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CSQ9401XXY | FDF9403XXY | ZCZ9400XXYHJD |
| 推荐车型种类 | 三轴厢式半挂车 | 三轴厢式半挂车 | 三轴厢式半挂车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第228批、ZY001 | 第230批、(十三)24 | 第239批、ZY001 |
| 车辆外廓尺寸(mm)(长×宽×高) | 14600×2550×3950 | 14600×2550×3870 | 14600×2550×3550 |
| 车厢内部尺寸(mm)(长×宽×高) | 14450×2460×2400 | 14420×2460×2360 | 14440×2450×2200 |
| 牵引销座板离地高度(1230~1250mm) | 1240 | 1245 | 1240 |
| 前回转半径(≤2040mm) | 1893 | 1890 | 1820 |
| 半挂车间隙半径(≥2300mm) | 2550 | 2320 | 2400 |
| 牵引销型号 | 50号 | 50号 | 50号 |
| 整备质量(kg) | 8500 | 8000 | 8500 |
| 最大总质量(kg) | 39500 | 40000 | 40000 |
| 车轴规格及数量 | 10t/3 | 10t/3 | 10t/3 |
| ABS系统型式及接口 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| 各轴轮胎数/规格型号 | 4/4/4/ 12R22.5 12PR | 4/4/4/ 11.00R20 12PR | 4/4/4/ 11R22.5 12PR |
| 悬架型式 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 | 有 |
| 符合GB12676和GB/T5922要求的测试接头 | 有 | 有 | 有 |
| 支承装置 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 货运挂车气压制动系统 | 符合JT/T487-2003要求 | 符合JT/T487-2003要求 | 符合JT/T487-2003要求 |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |

|  | 重汽集团福建专用车 有限公司 | 福建常春专用车制造有限公司 | 福建新华旭专用车制造 有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FJZ9400XXY | FCC9400XXY | XHX9400XXY |
| 推荐车型种类 | 三轴厢式半挂车 | 三轴厢式半挂车 | 三轴厢式半挂车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第238批、(十三)22 | 第240批、(十三)18 | 第226批、(十三)21 |
| 车辆外廓尺寸(mm)(长×宽×高) | 14600×2550×4000 | 14600×2550×3790 | 14600×2550×3980 |
| 车厢内部尺寸(mm)(长×宽×高) | 14400×2460×2600 | 14450×2450×2260 | 14350×2440×2550 |
| 牵引销座板离地高度(1230~1250mm) | 1240 | 1230 | 1245 |
| 前回转半径(≤2040mm) | 1850 | 1856 | 1990 |
| 半挂车间隙半径(≥2300mm) | 2330 | 2400 | 2315 |
| 牵引销型号 | 50号 | 50号 | 50号 |
| 整备质量(kg) | 8500 | 8500 | 7950 |
| 最大总质量(kg) | 40000 | 40000 | 39750 |
| 车轴规格及数量 | 10t/3 | 10t/3 | 10t/3 |
| ABS系统型式及接口 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| 各轴轮胎数/规格型号 | 4/4/4/ 11R22.5 12PR | 4/4/4/ 11R22.5 12PR | 4/4/4/ 12R22.5 12PR |
| 悬架型式 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 | 有 |
| 符合GB12676和GB/T5922要求的测试接头 | 有 | 有 | 有 |
| 支承装置 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 货运挂车气压制动系统 | 符合JT/T487-2003要求 | 符合JT/T487-2003要求 | 符合JT/T487-2003要求 |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |

|  | 山东丛林福禄好富汽车 有限公司 | 山东迅力特种汽车有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | LCL9405XXY | LZQ9402XXY |
| 推荐车型种类 | 三轴厢式半挂车 | 三轴厢式半挂车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第241批、(十五)47 | 第240批、(十五)21 |
| 车辆外廓尺寸(mm)(长×宽×高) | 14600×2550×4000 | 14595×2550×3990 |
| 车厢内部尺寸(mm)(长×宽×高) | 14260×2465×2550 | 14465×2440×2500 |
| 牵引销座板离地高度(1230~1250mm) | 1245 | 1240 |
| 前回转半径(≤2040mm) | 2038 | 1872 |
| 半挂车间隙半径(≥2300mm) | 2320 | 2325 |
| 牵引销型号 | 50号 | 50号 |
| 整备质量(kg) | 7400 | 8500 |
| 最大总质量(kg) | 39900 | 39600 |
| 车轴规格及数量 | 10t/3 | 10t/3 |
| ABS系统型式及接口 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| 各轴轮胎数/规格型号 | 2/2/2/ 425/65R22.5 20PR | 4/4/4/ 11.00R20 12PR |
| 悬架型式 | 空气悬架 | 钢板弹簧 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB12676和GB/T5922要求的测试接头 | 有 | 有 |
| 支承装置 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 货运挂车气压制动系统 | 符合JT/T487-2003要求 | 符合JT/T487-2003要求 |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |

|  | 丽水市南明专用汽车有限公司 | 山东蓬翔汽车有限公司 | 河南骏通车辆有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LSY9407 | SDG9409A | JF9404 |
| 推荐车型种类 | 三轴栏板式半挂车 | 三轴栏板式半挂车 | 三轴栏板式半挂车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第238批、(十一)14 | 第237批、(十五)24 | 第225批、(十六)28 |
| 车辆外廓尺寸(mm)(长×宽×高) | 12990×2500×2900 | 12995×2498×2850 | 13000×2500×2800 |
| 牵引销座板离地高度(1230~1250mm) | 1230 | 1245 | 1240 |
| 前回转半径(≤2040mm) | 1830 | 1850 | 1850 |
| 半挂车间隙半径(≥2300mm) | 2350 | 2340 | 2315 |
| 牵引销型号 | 50号 | 50号 | 50号 |
| 整备质量(kg) | 7000 | 5500 | 5500 |
| 最大总质量(kg) | 40000 | 40000 | 40000 |
| 车轴规格及数量 | 10t/3 | 10t/3 | 10t/3 |
| ABS系统型式及接口 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| 各轴轮胎数/规格型号 | 4/4/4/ 12R22.5 12PR | 4/4/4/ 12R22.5 12PR | 4/4/4/ 12R22.5 12PR |
| 悬架型式 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 | 有 |
| 符合GB12676和GB/T5922要求的测试接头 | 有 | 有 | 有 |
| 支承装置 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 货运挂车气压制动系统 | 符合JT/T487-2003要求 | 符合JT/T487-2003要求 | 符合JT/T487-2003要求 |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |

|  | 河北御捷马专用车制造 有限公司 | 江苏安华汽车 股份有限公司 | 山东梁山华宇集团 汽车制造有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YJM9400 | JAT9401 | LHY9401 |
| 推荐车型种类 | 三轴栏板式半挂车 | 三轴栏板式半挂车 | 三轴栏板式半挂车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第239批、(三)68 | 第236批、(十)70 | 第237批、(十五)53 |
| 车辆外廓尺寸(mm)(长×宽×高) | 13000×2500×2910 | 13000×2500×2750 | 13000×2500×2700 |
| 牵引销座板离地高度(1230~1250mm) | 1230 | 1240 | 1240 |
| 前回转半径(≤2040mm) | 1800 | 1840 | 1803 |
| 半挂车间隙半径(≥2300mm) | 2580 | 2450 | 2400 |
| 牵引销型号 | 50号 | 50号 | 50号 |
| 整备质量(kg) | 6600 | 5990 | 6000 |
| 最大总质量(kg) | 40000 | 39990 | 40000 |
| 车轴规格及数量 | 10t/3 | 10t/3 | 10t/3 |
| ABS系统型式及接口 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| 各轴轮胎数/规格型号 | 4/4/4/ 12R22.5 12PR | 4/4/4/ 12R22.5 12PR | 4/4/4/ 12R22.5 12PR |
| 悬架型式 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 | 有 |
| 符合GB12676和GB/T5922要求的测试接头 | 有 | 有 | 有 |
| 支承装置 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 货运挂车气压制动系统 | 符合JT/T487-2003要求 | 符合JT/T487-2003要求 | 符合JT/T487-2003要求 |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |

|  | 山东梁山通亚汽车制造 有限公司 | 福建省德峰汽车制造 有限公司 | 福建省闽兴专用汽车 有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CTY9407 | FDF9403 | FM9402 |
| 推荐车型种类 | 三轴栏板式半挂车 | 三轴栏板式半挂车 | 三轴栏板式半挂车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第230批、(十五)14 | 第236批、(十三)24 | 第239批、(十三)17 |
| 车辆外廓尺寸(mm)(长×宽×高) | 13000×2500×2860 | 13000×2500×2905 | 13000×2500×2750 |
| 牵引销座板离地高度(1230~1250mm) | 1230 | 1230 | 1240 |
| 前回转半径(≤2040mm) | 1860 | 1890 | 1805 |
| 半挂车间隙半径(≥2300mm) | 2500 | 2335 | 2520 |
| 牵引销型号 | 50号 | 50号 | 50号 |
| 整备质量(kg) | 6000 | 6000 | 6500 |
| 最大总质量(kg) | 40000 | 40000 | 40000 |
| 车轴规格及数量 | 10t/3 | 10t/3 | 10t/3 |
| ABS系统型式及接口 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| 各轴轮胎数/规格型号 | 4/4/4/ 12R22.5 12PR | 4/4/4/ 11R20 12PR | 4/4/4/ 12R22.5 12PR |
| 悬架型式 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 | 有 |
| 符合GB12676和GB/T5922要求的测试接头 | 有 | 有 | 有 |
| 支承装置 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 货运挂车气压制动系统 | 符合JT/T487-2003要求 | 符合JT/T487-2003要求 | 符合JT/T487-2003要求 |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |

|  | 福建新华旭专用车 制造有限公司 | 福建泰华交通设备 有限公司 | 深圳中集专用车 有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | XHX9360TJZ | FTW9370TJZG | ZJV9374TJZSZ |
| 推荐车型种类 | 三轴40英尺集装箱 运输半挂车 | 三轴40英尺集装箱 运输半挂车 | 三轴40英尺集装箱 运输半挂车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第237批、(十三)21 | 第237批、(十三)25 | 第240批、ZY001 |
| 车辆外廓尺寸(mm)(长×宽×高) | 12465×2480×1750 | 12420×2480×1540 | 12450×2480×1620 |
| 牵引销座板离地高度 (1230~1250 mm) | 1250 | 1240 | 1230 |
| 承载面高度(空载，≤1410mm) | 1320 | 1408 | 1305 |
| 前回转半径(≤2040mm) | 1820 | 1450 | 1650 |
| 半挂车间隙半径(≥2300mm) | 2315 | 2500 | 2325 |
| 牵引销型号 | 50号 | 50号 | 50号 |
| 整备质量(kg) | 5800 | 6000 | 6100 |
| 最大总质量(kg) | 36280 | 36500 | 37000 |
| 车轴规格及数量 | 10t/3 | 10t/3 | 10t/3 |
| 车架结构 | 鹅颈骨架式 | 平直梁骨架式 | 鹅颈骨架式 |
| ABS系统型式及接口 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| 各轴轮胎数/规格型号 | 4/4/4/ 10.00R20 12PR | 4/4/4/ 11.00R20 12PR | 4/4/4/ 11R22.5 12PR |
| 悬架型式 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 空气悬架 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 | 有 |
| 符合GB12676和GB/T5922要求的测试接头 | 有 | 有 | 有 |
| 支承装置 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 货运挂车气压制动系统 | 符合JT/T487-2003要求 | 符合JT/T487-2003要求 | 符合JT/T487-2003要求 |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |

|  | 青岛中集专用车 有限公司 | 扬州中集通华专用车 有限公司 | 山东梁山通亚汽车制造 有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZJV9371TJZQD | THT9370TJZ02 | CTY9372TJZG |
| 推荐车型种类 | 三轴40英尺集装箱 运输半挂车 | 三轴40英尺集装箱 运输半挂车 | 三轴40英尺集装箱 运输半挂车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第240批、ZY001 | 第240批、ZY001 | 第242批、(十五)14 |
| 车辆外廓尺寸(mm)(长×宽×高) | 12240×2480×1450 | 12391×2480×1490 | 12450×2480×1590 |
| 牵引销座板离地高度 (1230~1250 mm) | 1250 | 1240 | 1245 |
| 承载面高度(空载，≤1410mm) | 1340 | 1395 | 1345 |
| 前回转半径(≤2040mm) | 1590 | 1820 | 1505 |
| 半挂车间隙半径(≥2300mm) | 2350 | 2330 | 2500 |
| 牵引销型号 | 50号 | 50号 | 50号 |
| 整备质量(kg) | 6000 | 6520 | 6350 |
| 最大总质量(kg) | 37000 | 37000 | 36830 |
| 车轴规格及数量 | 10t/3 | 10t/3 | 10t/3 |
| 车架结构 | 平直梁骨架式 | 平直梁骨架式 | 平直梁骨架式 |
| ABS系统型式及接口 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| 各轴轮胎数/规格型号 | 4/4/4/ 12R22.5 12PR | 4/4/4/ 12R22.5 12PR | 4/4/4/ 12R22.5 12PR |
| 悬架型式 | 空气悬架 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 | 有 |
| 符合GB12676和GB/T5922要求的测试接头 | 有 | 有 | 有 |
| 支承装置 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 | 符合GB/T 26777-2011的要求/双联动 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 货运挂车气压制动系统 | 符合JT/T487-2003要求 | 符合JT/T 487-2003要求 | 符合JT/T487-2003要求 |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |

|  | 山东鲁峰专用汽车 有限责任公司 | 重汽集团福建专用车 有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | ST9352TJZ | FJZ9350TJZG |
| 推荐车型种类 | 两轴40英尺集装箱 运输半挂车 | 两轴40英尺集装箱 运输半挂车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第228批、(十五)23 | 第239批、(十三)22 |
| 车辆外廓尺寸(mm)(长×宽×高) | 12500×2490×1760 | 12400×2480×1480 |
| 牵引销座板离地高度 (1230~1250 mm) | 1240 | 1240 |
| 承载面高度(空载，≤1410mm) | 1405 | 1410 |
| 前回转半径(≤2040mm) | 1650 | 1343 |
| 半挂车间隙半径(≥2300mm) | 2350 | 2340 |
| 牵引销型号 | 50号 | 50号 |
| 整备质量(kg) | 4500 | 4470 |
| 最大总质量(kg) | 35000 | 34950 |
| 车轴规格及数量 | 10t/2 | 10t/2 |
| 车架结构 | 鹅颈骨架式 | 平直梁骨架式 |
| ABS系统型式及接口 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| 各轴轮胎数/规格型号 | 4/4/ 12R22.5 14PR | 4/4/ 11R22.5 16PR |
| 悬架型式 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB12676和GB/T5922要求的测试接头 | 有 | 有 |
| 支承装置 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 货运挂车气压制动系统 | 符合JT/T487-2003要求 | 符合JT/T487-2003要求 |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |

|  | 山东梁山华宇集团 汽车制造有限公司 | 丽水市南明专用汽车 有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | LHY9351TJZ | LSY9354TJZ |
| 推荐车型种类 | 两轴20英尺集装箱 运输半挂车 | 两轴20英尺集装箱 运输半挂车 |
| 车辆公告批次、《目录》序号 | 第230批、(十五)53 | 第237批、(十一)14 |
| 车辆外廓尺寸(mm) (长×宽×高) | 7200×2480×1680 | 7220×2500×1480 |
| 牵引销座板离地高度 (1230~1250 mm) | 1240 | 1230 |
| 承载面高度(空载，≤1410mm) | 1393 | 1405 |
| 前回转半径(≤2040mm) | 1613 | 1250 |
| 半挂车间隙半径(≥2300mm) | 2320 | 2350 |
| 牵引销型号 | 50号 | 50号 |
| 整备质量(kg) | 4000 | 3600 |
| 最大总质量(kg) | 35000 | 35000 |
| 车轴规格及数量 | 10t/2 | 10t/2 |
| 车架结构 | 骨架式 | 骨架式 |
| ABS系统型式及接口 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |
| 各轴轮胎数/规格型号 | 4/4/ 12R22.5 12PR | 4/4/ 11R22.5 16PR |
| 悬架型式 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 有 |
| 符合GB12676和GB/T5922要求的测试接头 | 有 | 有 |
| 支承装置 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 | 符合GB/T26777-2011的要求/双联动 |
| 车轮动平衡要求 | 符合 | 符合 |
| 货运挂车气压制动系统 | 符合JT/T487-2003要求 | 符合JT/T487-2003要求 |
| 电、气连接装置 | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) | 满足甩挂运输推荐车型基本要求(修订版) |

# Text boxes

制造企业

车型

技术参数

制造企业

车型

技术参数

制造企业

车型

技术参数

制造企业

车型

技术参数

制造企业

车型

技术参数

制造企业

车型

技术参数

制造企业

车型

技术参数

制造企业

车型

技术参数

制造企业

车型

技术参数

制造企业

车型

技术参数

制造企业

车型

技术参数

制造企业

车型

技术参数

制造企业

车型

技术参数

制造企业

车型

技术参数

制造企业

车型

技术参数

制造企业

车型

技术参数

制造企业

车型

技术参数

制造企业

车型

技术参数

制造企业

车型

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

制造企业

车型

技术参数

车型

制造企业

技术参数

制造企业

车型

技术参数

制造企业

车型

技术参数