高级(卧铺)客车类型划分及等级评定表

| 厂 家 车 型 技术参数 | 沈飞龙巴 | 上海驶抵达 | 上海驶抵达 | 扬州江淮宏运 | 扬州江淮宏运 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SFQ6120DW | SLK6124EW | SLK6124FW | HFC6120HW1 | HFC6120HW |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高二级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 26+1+1（平铺） 30+1+1（半躺） | 26+1+1（平铺） 30+1+1（半躺） | 26+1+1（平铺） 30+1+1（半躺） | 28+1+1（平铺） 32+1+1（半躺） | 26+1+1（平铺） 30+1+1（半躺） |
| 额定功率 kw ≥ | 221 | 235 | 221 | 225 | 228 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 120 | 110 | 110 | 120 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 72 | 75 | 75 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、中 | 前、中 | 前、中 | 前 | 前、中 |
| 悬架类型 | C | 全气囊 | C | C | 全气囊 |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | ─ | 装置 | ─ | ─ | 装置 |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | ─ | 装置 | ─ | ─ | 装置 |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 铺位排列型式 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
| 卧铺全长 mm ≥ | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） |
| 卧铺宽度 mm ≥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 铺纵向间距 mm ≥ | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） |
| 铺横向间距 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 上铺空间高度 mm ≥ | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 铺间高度 mm ≥ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 护拦高度 mm ≥ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 半躺式坐垫长 mm ≥ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |  |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | 装置(后置) | ─ | ─ | 装置 |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级(卧铺)客车类型划分及等级评定表

| 厂 家 车 型 技术参数 | 扬州亚星 | 扬州亚星 | 扬州亚星 | 盐城中威 | 苏州金龙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JS6111WC89HD2 | JS6111WHD3 | JS6111WC 81H | YCK6121 HGW4 | KLQ6120 QW |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高二级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 26+1+1（平铺） 30+1（半躺） | 26+1+1（平铺） 30+1（半躺） | 26+1+1（平铺） 30+1（半躺） | 28+1+1（平铺）32+1+1（半躺） | 28+1+1（平铺）32+1+1（半躺） |
| 额定功率 kw ≥ | 199 | 213 | 221 | 199 | 266 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 |
| 悬架类型 | C | C | C | C | 全气囊 |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | ─ | ─ | ─ | ─ | 装置 |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | ─ | ─ | ─ | ─ | 装置 |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 铺位排列型式 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
| 卧铺全长 mm ≥ | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） |
| 卧铺宽度 mm ≥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 铺纵向间距 mm ≥ | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） |
| 铺横向间距 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 上铺空间高度 mm ≥ | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 铺间高度 mm ≥ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 护拦高度 mm ≥ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 半躺式坐垫长 mm ≥ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | ─ | ─ | ─ | 装置 |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.20 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级(卧铺)客车类型划分及等级评定表

| 厂 家 车 型 技术参数 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金旅 | 厦门金旅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XMQ6122 JWP | XMQ6122 JSWP | XMQ6122 JJP | XML6120 E2AW | XML6120 E5AW |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 28+1（平铺）32+1（半躺） | 26+1（平铺）30+1（半躺） | 24+1+1 （半躺） | 28（26）+1（平铺） 32（30）+1（半躺） | 28（26）+1（平铺） 32（30）+1（半躺） |
| 额定功率 kw ≥ | 213 | 213 | 213 | 191 | 199 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前、中 | 前 | 前（中） | 前（中） |
| 悬架类型 | C | C | C | C | C |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 铺位排列型式 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
| 卧铺全长 mm ≥ | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） |
| 卧铺宽度 mm ≥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 铺纵向间距 mm ≥ | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） |
| 铺横向间距 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 上铺空间高度 mm ≥ | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 铺间高度 mm ≥ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 护拦高度 mm ≥ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 半躺式坐垫长 mm ≥ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 特殊结构说明 |  |  | 集贸客车 |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级(卧铺)客车类型划分及等级评定表

| 厂 家 车 型 技术参数 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 安徽安凯 | 安徽安凯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XML6120 E3AHW | XML6120 E6AW | XML6120 E1AW | HFF6120 WK47 | HFF6121 WK47 |
| 评定类型及等级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 大型高二级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 28（26）+1（平铺） 32（30）+1（半躺） | 28（26）+1（平铺） 32（30）+1（半躺） | 26+1（平铺） 28+1（半躺） | 28+1+1（平铺）32+1+1（半躺） | 28+1+1（平铺）32+1+1（半躺） |
| 额定功率 kw ≥ | 235 | 266 | 221 | 221 | 221 |
| 比功率 kw/t ≥ | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 |
| 最高车速 km/h ≥ | 120 | 120 | 120 | 110 | 120 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 72 | 72 | 75 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前（中） | 前（中） | 前 | 前、中 | 前、中 |
| 悬架类型 | 全气囊 | 全气囊 | 全气囊 | C | 全气囊 |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | 装置 | 装置 | ─ | 装置 |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | 装置 | 装置 | 装置 | ─ | 装置 |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 铺位排列型式 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
| 卧铺全长 mm ≥ | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） |
| 卧铺宽度 mm ≥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 铺纵向间距 mm ≥ | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） |
| 铺横向间距 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 上铺空间高度 mm ≥ | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 铺间高度 mm ≥ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 护拦高度 mm ≥ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 半躺式坐垫长 mm ≥ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | 装置 | 装置 | 装置（后置） | ─ | 装置 |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.20 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级(卧铺)客车类型划分及等级评定表

| 厂 家 车 型 技术参数 | 安徽安凯 | 合肥客车 | 萍客安源 | 金华北方 | 金华北方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HFF6120 WK53 | HK6112AW | PK6125HW | JNP6127W-1 | JNP6127W-2 |
| 评定类型及等级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 大型高二级 | 大型高三级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 26+1+1（平铺）32+1+1（半躺） | 26+1+1（平铺） 30+1+1（半躺） | 28+1+1（平铺） 32+1+1（半躺） | 36+1+1 （半躺） | 36+1+1 （半躺） |
| 额定功率 kw ≥ | 228 | 221 | 209 | 228 | 228 |
| 比功率 kw/t ≥ | 14 | 14 | 12 | 14 | 15 |
| 最高车速 km/h ≥ | 120 | 120 | 110 | 120 | 125 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 72 | 75 | 72 | 68 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、中 | 前 | 前 | 前、中 | 前、中 |
| 悬架类型 | 全气囊 | 全气囊 | C | 全气囊 | 全气囊 |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | 装置 | ─ | 装置 | 装置 |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | 装置 | 装置 | ─ | 装置 | 装置 |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 铺位排列型式 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
| 卧铺全长 mm ≥ | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） |
| 卧铺宽度 mm ≥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 铺纵向间距 mm ≥ | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1500 | 1500 |
| 铺横向间距 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 上铺空间高度 mm ≥ | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 铺间高度 mm ≥ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 护拦高度 mm ≥ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 半躺式坐垫长 mm ≥ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | 装置 | 装置 | ─ | 装置 | 装置 |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.24 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级(卧铺)客车类型划分及等级评定表

| 厂 家 车 型 技术参数 | 桂林大宇 | 桂林大宇 | 桂林大宇 | 桂林大宇 | 广州五十铃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GDW6110 HW1 | GDW6110 HW3 | GDW6110 HW5 | GDW6110HW7 | GLK6121DW |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高二级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 26+1+1（平铺） 30+1+1（半躺） | 26+1+1（平铺） 30+1+1（半躺） | 26+1+1（平铺） 30+1+1（半躺） | 26+1+1（平铺） 30+1+1（半躺） | 28+1（平铺）32+1（半躺） |
| 额定功率 kw ≥ | 177 | 179 | 180 | 199 | 257 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 |
| 悬架类型 | C | C | C | C | 全气囊 |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | ─ | ─ | ─ | ─ | 装置 |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | ─ | ─ | ─ | ─ | 装置 |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 铺位排列形式 ≥ | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
| 卧铺全长 mm ≥ | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） |
| 卧铺宽度 mm ≥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 铺纵向间距 mm ≥ | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） |
| 铺横向间距 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 上铺空间高度 mm ≥ | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 铺间高度 mm ≥ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 护拦高度 mm ≥ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 半躺式坐垫长 mm ≥ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | ─ | ─ | ─ | 装置 |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级(卧铺)客车类型划分及等级评定表

| 厂 家 车 型 技术参数 | 佛山飞驰 | 佛山飞驰 | 佛山飞驰 | 珠海广通 | 珠海广通 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FSQ6123 HKW2 | FSQ6123 HKW1 | FSQ6120 HUW1 | GTQ6121 WG1 | GTQ6121 WG |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 26+1+1（平铺）30+1+1（半躺） | 28+1+1（平铺）32+1+1（半躺） | 28+1+1（平铺）32+1+1（半躺） | 28+1+1（平铺）32+1+1（半躺） | 28+1+1（平铺）32+1+1（半躺） |
| 额定功率 kw ≥ | 221 | 221 | 213 | 199 | 199 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、中 | 前 | 前 | 前 | 前 |
| 悬架类型 | C | C | C | C | C |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 铺位排列型式 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
| 卧铺全长 mm ≥ | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） |
| 卧铺宽度 mm ≥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 铺纵向间距 mm ≥ | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） |
| 铺横向间距 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 上铺空间高度 mm ≥ | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 铺间高度 mm ≥ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 护拦高度 mm ≥ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 半躺式坐垫长 mm ≥ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级(卧铺)客车类型划分及等级评定表

| 厂 家 车 型 技术参数 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 重庆客车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZK6118HWA | ZK6118HWB | ZK6118HWC | ZK6120HWC | CKZ6120SX1 |
| 评定类型及等级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高二级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 24+1+1（平铺） 28+1+1（半躺） | 24+1+1（平铺） 28+1+1（半躺） | 24+1+1（平铺） 28+1+1（半躺） | 26+1+1（平铺） 30+1+1（半躺） | 26+1+1（平铺） 30+1+1（半躺） |
| 额定功率 kw ≥ | 221 | 199 | 191 | 209 | 228 |
| 比功率 kw/t ≥ | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| 最高车速 km/h ≥ | 120 | 110 | 110 | 110 | 120 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 75 | 75 | 75 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、中 | 前、中 | 前、中 | 前、中 | 前、中 |
| 悬架类型 | 全气囊 | C | C | C | 全气囊 |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | ─ | ─ | ─ | 装置 |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | 装置 | ─ | ─ | ─ | 装置 |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 铺位排列型式 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
| 卧铺全长 mm ≥ | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） |
| 卧铺宽度 mm ≥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 铺纵向间距 mm ≥ | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） |
| 铺横向间距 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 上铺空间高度 mm ≥ | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 铺间高度 mm ≥ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 护拦高度 mm ≥ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 半躺式坐垫长 mm ≥ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | 装置 | ─ | ─ | ─ | 装置 |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级(卧铺)客车类型划分及等级评定表

| 厂 家 车 型 技术参数 | 临沂飞燕 | 中通客车 | 中通客车 | 中通客车 | 中通客车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SDL6120 WBNE | LCK6126W | LCK6126W－1 | LCK6120W－1 | LCK6110HW |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 大型高三级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 26+1（平铺） 30+1（半躺） | 26+1+1（平铺） 30+1+1（半躺） | 26+1+1（平铺） 30+1+1（半躺） | 26+1+1（平铺） 30+1+1（半躺） | 24+1+1（平铺） 27+1+1（半躺） |
| 额定功率 kw ≥ | 213 | 228 | 228 | 268 | 199 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 14 | 14 | 15 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 120 | 120 | 125 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 72 | 72 | 68 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、中 | 前、中 | 前、后 | 前、中 | 前 |
| 悬架类型 | C | 全气囊 | 全气囊 | 全气囊 | C |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | ─ | 装置 | 装置 | 装置 | ─ |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | ─ | 装置 | 装置 | 装置 | ─ |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 铺位排列型式 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
| 卧铺全长 mm ≥ | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） |
| 卧铺宽度 mm ≥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 铺纵向间距 mm ≥ | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） |
| 铺横向间距 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 上铺空间高度 mm ≥ | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 铺间高度 mm ≥ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 护拦高度 mm ≥ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 半躺式坐垫长 mm ≥ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | 装置 | 装置（后置） | 装置 | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.17 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级(卧铺)客车类型划分及等级评定表

| 厂 家 车 型 技术参数 | 中通客车 | 中通客车 | 烟台舒驰 | 烟台舒驰 | 北京北方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LCK6127W | LCK6127W-1 | YTK6120W1 | YTK6120WA1 | BFC6120WD2 |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高二级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 26+1（平铺） 30+1（半躺） | 26+1（平铺） 30+1（半躺） | 28+1（平铺） 32+1（半躺） | 28+1（平铺） 32+1（半躺） | 28+1+1（平铺） 32+1+1（半躺） |
| 额定功率 kw ≥ | 213 | 213 | 199 | 221 | 240 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、中 | 前、后 | 前 | 前 | 前 |
| 悬架类型 | C | C | C | C | 全气囊 |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | ─ | ─ | ─ | ─ | 装置 |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | ─ | ─ | ─ | ─ | 装置 |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 铺位排列型式 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
| 卧铺全长 mm ≥ | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） |
| 卧铺宽度 mm ≥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 铺纵向间距 mm ≥ | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） |
| 铺横向间距 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 上铺空间高度 mm ≥ | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 铺间高度 mm ≥ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 护拦高度 mm ≥ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 半躺式坐垫长 mm ≥ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | ─ | ─ | ─ | 装置（后置） |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级(卧铺)客车类型划分及等级评定表

| 厂 家 车 型 技术参数 | 北京北方 | 北京北方 | 北京北方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BFC6120WD3 | BFC6120WD1S | BFC6120WD3S |  |  |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高二级 | 大型高一级 |  |  |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 28+1+1（平铺） 32+1+1（半躺） | 26+1+1（平铺） 30+1+1（半躺） | 26+1+1（平铺） 30+1+1（半躺） |  |  |
| 额定功率 kw ≥ | 195 | 240 | 195 |  |  |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 14 | 12 |  |  |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 120 | 110 |  |  |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 72 | 75 |  |  |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 |  |  |
| 乘客门位置 | 前 | 前、中 | 前、中 |  |  |
| 悬架类型 | C | 全气囊 | C |  |  |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 |  |  |
| 缓行器 | ─ | 装置 | ─ |  |  |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 |  |  |
| 底盘自动润滑 | ─ | 装置 | ─ |  |  |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 |  |  |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 |  |  |
| 铺位排列型式 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |  |  |
| 卧铺全长 mm ≥ | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） |  |  |
| 卧铺宽度 mm ≥ | 500 | 500 | 500 |  |  |
| 铺纵向间距 mm ≥ | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） | 1950（平铺）、1500（半躺） |  |  |
| 铺横向间距 mm ≥ | 350 | 350 | 350 |  |  |
| 上铺空间高度 mm ≥ | 830 | 830 | 830 |  |  |
| 铺间高度 mm ≥ | 800 | 800 | 800 |  |  |
| 护拦高度 mm ≥ | 150 | 150 | 150 |  |  |
| 半躺式坐垫长 mm ≥ | 1100 | 1100 | 1100 |  |  |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |  |  |
| 卫生间 | ─ | 装置（后置） | ─ |  |  |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 |  |  |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 |  |  |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 |  |  |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 |  |  |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 |  |  |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 |  |  |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.17 | 0.20 | 0.17 |  |  |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架