附件一：        高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 一汽延边 | 一汽延边 | 一汽延边 | 黑龙江泰兴 | 黑龙江泰兴 | 上海汇众 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZY6123A | ZY6123B | ZY6121A | HQ6840 | HQ6820 | SH6120 |
| 评定类型及等级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 36+1+1 | 36+1+1 | 36+1+1 | 29+1+1 | 29+1+1 | 45+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 250 | 280 | 250 | 155 | 132 | 261 |
| 比功率 kw/t ≥ | 14 | 14 | 12 | 13.5 | 13.5 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | 全气囊 | 全气囊 | C | A | A | C |
| 盘式制动器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | 装置 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | 装置 | 装置 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向）mm ≥ | 750 | 750 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 720 | 720 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | ─ | ─ | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间（位置） | 后置 | 后置 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.15 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 依维柯 | 依维柯 | 依维柯 | 依维柯 | 马可客车 | 马可客车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NJ6592ER | NJ6592ERP | NJ6712TR | NJ6712TRP | YS6110 | YS6840 |
| 评定类型及等级 | 小型高一级 | 小型高二级 | 中型高一级 | 中型高二级 | 大型高一级 | 中型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 16+1 | 16+1 | 19+1 | 18+1 | 45+1+1 | 33+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 87 | 90 | 87 | 87 | 228 | 132 |
| 比功率 kw/t ≥ | 19 | 21 | 13.5 | 14.5 | 12 | 13.5 |
| 最高车速 km/h ≥ | 105 | 110 | 110 | 115 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 73 | 75 | 73 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 前 | 前 | 前 | 前 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | E | D | B | B | C | A |
| 盘式制动器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | ─ | ─ | ─ | 装置 | ─ | ─ |
| 动力转向 | ─ | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | ─ | ─ | ─ | 装置 | ─ | ─ |
| 滚型车轮 | ─ | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | ─ | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向）mm ≥ | 670 | 680 | 720 | 750 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 720 | 680 | 720 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | ─ | ─ | ─ | 可调 | 可调 | ─ |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | ─ | ─ | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间（位置） | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 影视设备 | ─ | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | ─ | ─ | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | ─ | ─ | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.15 | 0.09 |
| 特殊结构说明 |  |  | 车长<7.5m | 车长<7.5m |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架；D－前独立，后气囊与板簧组合；E－前独立，后少片板簧≤4片。

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 马可客车 | 马可客车 | 牡丹汽车 | 苏州金龙 | 南京金龙 雨花 | 南京金龙 雨花 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YS6100 | YS6115 | MD6122 GDH-1 | KLQ6795Q | NJK6840 | NJK6941 |
| 评定类型及等级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 36+1+1 | 45+1+1 | 49（47）+1+1 | 29+1+1 | 31+1+1 | 37+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 199 | 191 | 199 | 132 | 132 | 155 |
| 比功率 kw/t ≥ | 14 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前（中） | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | 全气囊 | C | C | A | A | C |
| 盘式制动器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | 装置 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向）mm ≥ | 750 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 720 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | ─ | ─ | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间（位置） | 后置 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | 0.11 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 南京金龙 药械 | 南京金龙 药械 | 南京金龙 药械 | 南京金龙 药械 | 无锡太湖 | 无锡太湖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MY6840 | MY6842 | MY6803 | MY6941 | XQ6851 YH2 | XQ6851 Y1H2 |
| 评定类型及等级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 中型高二级 | 中型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 31+1+1 | 31+1+1 | 29+1+1 | 37+1+1 | 27+1+1 | 31+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 132 | 132 | 125 | 155 | 155 | 132 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12 | 14.5 | 13.5 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 115 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 73 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | A | A | A | C | A | A |
| 盘式制动器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | ─ | ─ | ─ | ─ | 装置 | ─ |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | ─ | ─ | ─ | ─ | 装置 | ─ |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向）mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 750 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 720 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | ─ | ─ | ─ | 可调 | 可调 | ─ |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间（位置） | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 常州依维柯 | 亚星-奔驰 | 扬州江淮 宏运 | 扬州江淮 宏运 | 扬州江淮 宏运 | 扬州江淮 宏运 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CJ6120L3 CHK | YBL6850H | HFC6792H | HFC6930H | HFC6930H1 | HFC6101H |
| 评定类型及等级 | 大型高二级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 41+1+1 | 33+1+1 | 22+1+1 | 33+1+1 | 33+1+1 | 41+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 254 | 155 | 125 | 162 | 164 | 177 |
| 比功率 kw/t ≥ | 14 | 13.5 | 13.5 | 12 | 12 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、中 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | 全气囊 | A | A | C | C | C |
| 盘式制动器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | 装置 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向）mm ≥ | 750 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 720 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | ─ | ─ | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间（位置） | 中置 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| 特殊结构说明 |  |  | 2+1 |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 扬州市政 | 扬州市政 | 扬州市政 | 镇江汽车 | 桂林大宇 | 桂林大宇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YZC6120H | YZC6120HD | YZC6120 HD1 | ZJZ6851P | GDW6901A | GDW6112A |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 47（45）+1+1 | 43+1+1 | 49（47）+1+1 | 31+1+1 | 35+1+1 | 45+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 213 | 235 | 199 | 155 | 180 | 213 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 14 | 12 | 13.5 | 13.5 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前（中） | 前、中 | 前（中） | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | C | 全气囊 | C | A | A | C |
| 盘式制动器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | ─ | 装置 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | ─ | 装置 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向）mm ≥ | 720 | 750 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 720 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | ─ | ─ | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间（位置） | ─ | 中置 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.15 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 厦门金旅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XML6796 E1A | XML6796 E2A | XML6796 E5A | XML6481E | XML6482E | XML6483E |
| 评定类型及等级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 小型高一级 | 小型高一级 | 小型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 29+1+1 | 29+1+1 | 29+1+1 | 8+1 | 8+1 | 8+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 132 | 125 | 136 | 96 | 75 | 88 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 19 | 19 | 19 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 105 | 105 | 105 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 前 | 前 | 前 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前 | 前、中 | 前、中 | 前、中 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 |
| 悬架类型 | A | A | A | E | E | E |
| 盘式制动器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | ─ | ─ | ─ |
| 底盘自动润滑 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | ─ | ─ | ─ |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | ─ | ─ | ─ |
| 座间距（同向）mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 670 | 670 | 670 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | ─ | ─ | ─ |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间（位置） | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | ─ | ─ | ─ |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | ─ | ─ | ─ |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | ─ | ─ | ─ |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ─ | ─ | ─ |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型E－前独立，后少片板簧≤4片。

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 厦门金旅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XML6481EA | XML6482EA | XML6483EA | XML6109 E3A | XML6109 E3AH | XML6129 E2A |
| 评定类型及等级 | 小型高一级 | 小型高一级 | 小型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 8+1 | 8+1 | 8+1 | 39+1+1 | 39+1+1 | 47+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 96 | 75 | 88 | 173 | 173 | 191 |
| 比功率 kw/t ≥ | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 105 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 前 | 前 | 前 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、中 | 前、中 | 前、中 | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | E | E | E | C | C | C |
| 盘式制动器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 动力转向 | ─ | ─ | ─ | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 滚型车轮 | ─ | ─ | ─ | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | ─ | ─ | ─ | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向）mm ≥ | 670 | 670 | 670 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | ─ | ─ | ─ | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | ─ | ─ | ─ | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间（位置） | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 影视设备 | ─ | ─ | ─ | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | ─ | ─ | ─ | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | ─ | ─ | ─ | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | ─ | ─ | ─ | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架； E－前独立，后少片板簧≤4片。

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 武汉客车 | 广州五十铃 | 广州五十铃 | 广东富达 | 广东富达 | 广东富达 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WH6840R | GLK6120D5 | GLK6121D4 | FDG6121E | FDG6123F | FDG6123K |
| 评定类型及等级 | 中型高一级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 31+1+1 | 40+1+1 | 40+1+1 | 37+1+1 | 45（43）+1+1 | 45（43）+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 155 | 250 | 250 | 199 | 235 | 199 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前、中 | 前、中 | 前、中 | 前（中） | 前（中） |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | A | 全气囊 | 全气囊 | C | C | C |
| 盘式制动器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | ─ | 装置 | 装置 | ─ | ─ | ─ |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | ─ | 装置 | 装置 | ─ | ─ | ─ |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向）mm ≥ | 720 | 750 | 750 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 720 | 720 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | ─ | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间（位置） | ─ | 后置 | 后置 | ─ | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 珠海广通 | 合肥客车 | 合肥客车 | 中通客车 | 三一重工 | 安徽安凯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GTQ6111G3 | HK6124M | HFC6850K | LCK6126 H-5 | SY6120SM | HFF6120 K42 |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高二级 | 中型高一级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 大型高二级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 45+1+1 | 32+1+1 | 31+1+1 | 43+1+1 | 47+1+1 | 43+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 228 | 250 | 154 | 250 | 228 | 280 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 14 | 13.5 | 14 | 12 | 14 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 120 | 110 | 120 | 110 | 120 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前、中 | 前 | 前、中 | 前、中 | 前、中 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | C | 全气囊 | A | 全气囊 | C | 全气囊 |
| 盘式制动器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | ─ | 装置 | ─ | 装置 | ─ | 装置 |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | ─ | 装置 | ─ | 装置 | ─ | 装置 |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向）mm ≥ | 720 | 750 | 720 | 750 | 720 | 750 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 720 | 680 | 720 | 680 | 720 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | ─ | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间（位置） | ─ | 后置 | ─ | 中置 | ─ | 中置 |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.15 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 安徽安凯 | 安徽安凯 | 安徽安凯 | 安徽安凯 | 安徽安凯 | 安徽安凯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HFF6122 K46 | HFF6111 K59 | HFF6901 K55 | HFF6120 K67 | HFF6120 K69 | HFF6123 K46 |
| 评定类型及等级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 中型高二级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 大型高二级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 43+1+1 | 39+1+1 | 29+1+1 | 43+1+1 | 47+1+1 | 43+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 221 | 220 | 173 | 221 | 193 | 221 |
| 比功率 kw/t ≥ | 14 | 14 | 14.5 | 14 | 12 | 14 |
| 最高车速 km/h ≥ | 120 | 120 | 115 | 120 | 110 | 120 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 72 | 73 | 72 | 75 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、中 | 前、中 | 前 | 前、中 | 前 | 前、中 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | 全气囊 | 全气囊 | A | 全气囊 | C | 全气囊 |
| 盘式制动器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | ─ | 装置 |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | ─ | 装置 |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向）mm ≥ | 750 | 750 | 750 | 750 | 720 | 750 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 680 | 720 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间（位置） | 中置 | 中置 | ─ | 中置 | ─ | 中置 |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 安徽安凯 | 野马客车 | 保定长城 | 伊利萨尔 | 伊利萨尔 | 丹东黄海 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HFF6120 K73 | SQJ6860H4 | CC6820J | TJR6120 D12 | TJR6120 D13 | DD6115 K21 |
| 评定类型及等级 | 大型高二级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 大型高二级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 43+1+1 | 29+1+1 | 29+1+1 | 43+1+1 | 43+1+1 | 39+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 246 | 155 | 125 | 257 | 265 | 239 |
| 比功率 kw/t ≥ | 14 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14 | 14 |
| 最高车速 km/h ≥ | 120 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 75 | 75 | 72 | 72 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、中 | 前 | 前 | 前、中 | 前、中 | 前、中 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | 全气囊 | A | A | 全气囊 | 全气囊 | 全气囊 |
| 盘式制动器 | ─ | ─ | ─ | ─ | — | ─ |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | ─ | ─ | 装置 | 装置 | 装置 |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | 装置 | ─ | ─ | 装置 | 装置 | 装置 |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向）mm ≥ | 750 | 720 | 720 | 750 | 750 | 750 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 720 | 680 | 680 | 720 | 720 | 720 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | ─ | ─ | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间（位置） | 中置 | ─ | ─ | 中置 | 中置 | 中置 |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 丹东黄海 | 丹东黄海 | 西安西沃 | 西安西沃 | 西安西沃 | 国营四达 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DD6118 K01 | DD6851 K01 | XW6120A | XW6121A | XW6122A | SDJ6850 |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 大型高三级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 中型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 45+1+1 | 33+1+1 | 45+1+1 | 45+1+1 | 45+1+1 | 31+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 199 | 140 | 250 | 210 | 228 | 155 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 13.5 | 15 | 14 | 14 | 13.5 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 125 | 120 | 120 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 68 | 72 | 72 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前、中 | 前、中 | 前、中 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | C | A | 全气囊 | 全气囊 | 全气囊 | A |
| 盘式制动器 | ─ | ─ | 装置 | ─ | ─ | ─ |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | ─ | ─ | 装置 | 装置 | 装置 | ─ |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | ─ | ─ | 装置 | 装置 | 装置 | ─ |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向）mm ≥ | 720 | 720 | 770 | 750 | 750 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 450 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 720 | 720 | 720 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | ─ | 可调 | 可调 | 可调 | ─ |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | 装置 | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间（位置） | ─ | ─ | 中置 | 中置 | 中置 | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.15 | 0.09 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.09 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 国营四达 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SDJ6122HK | XMQ6600 EX | XMQ6600 E1X | XMQ6840 H | XMQ6840 HB | XMQ6840 HB1 |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 小型高一级 | 小型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 45（43）+1+1 | 13+1 | 13+1 | 31+1+1 | 31+1+1 | 31+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 221 | 88 | 96 | 132 | 155 | 158 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 19 | 19 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 前 | 前 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前（中） | 中 | 中 | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | C | E | E | A | A | A |
| 盘式制动器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 动力转向 | 装置 | ─ | ─ | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 滚型车轮 | 装置 | ─ | ─ | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | ─ | ─ | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向）mm ≥ | 720 | 670 | 670 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | ─ | ─ | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间（位置） | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | ─ | ─ | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | ─ | ─ | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | ─ | ─ | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.15 | ─ | ─ | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架； E－前独立，后少片板簧≤4片。

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XMQ6886 HF | XMQ6886 HB1 | XMQ6100C | XMQ6100 CS | XMQ6100J | XMQ6100JS |
| 评定类型及等级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高二级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 33+1+1 | 33+1+1 | 37+1+1 | 35+1+1 | 37+1+1 | 33+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 155 | 158 | 162 | 162 | 184 | 184 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 13.5 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前 | 前、中 | 前 | 前、中 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | A | A | C | C | C | 全气囊 |
| 盘式制动器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 装置 |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 装置 |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向）mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 750 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 720 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | ─ | ─ | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间（位置） | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 中置 |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XMQ6118J5 | XMQ6118 J5S | XMQ6125 J | XMQ6125N | XMQ6125F | XMQ6129 |
| 评定类型及等级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 37+1+1 | 31+1+1 | 30+1+1 | 25+1+1 | 25+1+1 | 49+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 213 | 213 | 235 | 265 | 258 | 235 |
| 比功率 kw/t ≥ | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 120 | 120 | 110 | 120 | 120 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 72 | 75 | 72 | 72 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前、中 | 前、中 | 前、中 | 前、中 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | 全气囊 | 全气囊 | C | 全气囊 | 全气囊 | C |
| 盘式制动器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | 装置 | ─ | 装置 | 装置 | ─ |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | 装置 | 装置 | ─ | 装置 | 装置 | ─ |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向）mm ≥ | 750 | 750 | 720 | 750 | 750 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 720 | 720 | 680 | 720 | 720 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间（位置） | 后置 | 中置 | ─ | 中置 | 中置 | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.15 |
| 特殊结构说明 |  |  |  | 一层半车身 | 一层半车身 |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 沈飞日野 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XMQ6129S | XMQ6129J | XMQ6129 JS | XMQ6129C | XMQ6129CS | SFQ6126A |
| 评定类型及等级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高二级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 45+1+1 | 49+1+1 | 45+1+1 | 49+1+1 | 47+1+1 | 41+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 235 | 235 | 235 | 221 | 221 | 239 |
| 比功率 kw/t ≥ | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 |
| 最高车速 km/h ≥ | 120 | 110 | 120 | 110 | 110 | 120 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 75 | 72 | 75 | 75 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、中 | 前 | 前、中 | 前 | 前、中 | 前、中 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | 全气囊 | C | 全气囊 | C | C | 全气囊 |
| 盘式制动器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | ─ | 装置 | ─ | ─ | 装置 |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | 装置 | ─ | 装置 | ─ | ─ | 装置 |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向）mm ≥ | 750 | 720 | 750 | 720 | 720 | 750 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 720 | 680 | 720 | 680 | 680 | 720 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间（位置） | 中置 | ─ | 中置 | ─ | ─ | 后置 |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 沈飞日野 | 北京北方 | 北京北方 | 北京北方 | 北京北方 | 郑州宇通 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SFQ6126B | BFC6120 -2MG | BFC6125-1 | BFC6125 | BFC6110H | ZK6831HC |
| 评定类型及等级 | 大型高二级 | 大型高三级 | 大型高三级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 中型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 43+1+1 | 45+1 | 39+1+1 | 45+1 | 45+1 | 31+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 239 | 294 | 228 | 228 | 180 | 132 |
| 比功率 kw/t ≥ | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13.5 |
| 最高车速 km/h ≥ | 120 | 125 | 125 | 120 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 68 | 68 | 72 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前、中 | 前、中 | 前、中 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | 全气囊 | 全气囊 | 全气囊 | 全气囊 | C | A |
| 盘式制动器 | ─ | 装置 | 装置 | ─ | ─ | ─ |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | ─ | ─ |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | ─ | ─ |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向）mm ≥ | 750 | 770 | 770 | 750 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 450 | 450 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | ─ |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | 装置 | 装置 | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间（位置） | 后置 | 中置 | 中置 | 中置 | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.09 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZK6831HD | ZK6831HE | ZK6860HA | ZK6898HA | ZK6120HP | ZK6120HN |
| 评定类型及等级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 31+1+1 | 31+1+1 | 35+1+1 | 37+1+1 | 47+1+1 | 47（45）+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 132 | 147 | 155 | 169 | 220 | 220 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前（中） |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | A | A | A | A | C | C |
| 盘式制动器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向）mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | ─ | ─ | ─ | ─ | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间（位置） | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.15 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZK6120HL | ZK6898HC | ZK6860H | ZK6898HD | ZK6898HE | ZK6120HE |
| 评定类型及等级 | 大型高二级 | 中型高二级 | 中型高一级 | 中型高二级 | 中型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 43+1+1 | 35+1+1 | 35+1+1 | 35+1+1 | 37+1+1 | 47+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 258 | 170 | 155 | 169 | 173 | 221 |
| 比功率 kw/t ≥ | 14 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 120 | 115 | 110 | 115 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 73 | 75 | 73 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、中 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | 全气囊 | A | A | A | A | C |
| 盘式制动器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | 装置 | ─ | 装置 | ─ | ─ |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | 装置 | 装置 | ─ | 装置 | ─ | ─ |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向）mm ≥ | 750 | 750 | 720 | 750 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 720 | 720 | 680 | 720 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | ─ | 可调 | ─ | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间（位置） | 后置 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.18 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.15 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 郑州宇通 | 郑州宇通 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZK6120 R41 | ZK6120 R41A |  |  |  |  |
| 评定类型及等级 | 大型高三级 | 大型高三级 |  |  |  |  |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 43+1+1 | 43+1+1 |  |  |  |  |
| 额定功率 kw ≥ | 265 | 257 |  |  |  |  |
| 比功率 kw/t ≥ | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 最高车速 km/h ≥ | 125 | 125 |  |  |  |  |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 68 | 68 |  |  |  |  |
| 发动机位置 | 后 | 后 |  |  |  |  |
| 乘客门位置 | 前、中 | 前、中 |  |  |  |  |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 |  |  |  |  |
| 悬架类型 | 全气囊 | 全气囊 |  |  |  |  |
| 盘式制动器 | 装置 | 装置 |  |  |  |  |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 |  |  |  |  |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 |  |  |  |  |
| 缓行器 | 装置 | 装置 |  |  |  |  |
| 动力转向 | 装置 | 装置 |  |  |  |  |
| 底盘自动润滑 | 装置 | 装置 |  |  |  |  |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 |  |  |  |  |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 |  |  |  |  |
| 座间距（同向）mm ≥ | 770 | 770 |  |  |  |  |
| 座垫宽 mm ≥ | 450 | 450 |  |  |  |  |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 |  |  |  |  |
| 靠背高 mm ≥ | 720 | 720 |  |  |  |  |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 |  |  |  |  |
| 扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 |  |  |  |  |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 |  |  |  |  |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 |  |  |  |  |
| 座椅两点式安全带 | 装置 | 装置 |  |  |  |  |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 |  |  |  |  |
| 卫生间（位置） | 中置 | 中置 |  |  |  |  |
| 影视设备 | 装置 | 装置 |  |  |  |  |
| 音响设备 | 装置 | 装置 |  |  |  |  |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 |  |  |  |  |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 |  |  |  |  |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 |  |  |  |  |
| 时钟 | 装置 | 装置 |  |  |  |  |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

高级（卧铺）客车类型划分及等级评定表

| 厂 家 车 型 技术参数 | 扬州市政 | 江苏女神 | 江苏女神 | 江苏女神 | 广州五十铃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YZC6120 WHD | JB6120W | JB6120W 1 | JB6120W 2 | GLK6121D 5W |
| 评定类型及等级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高二级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 25+1+1（平铺）30+1+1（半躺） | 25+1+1（平铺）30+1+1（半躺） | 27+1+1（平铺）32+1+1（半躺） | 27+1+1（平铺）32+1+1（半躺） | 25+1+1（平铺）30+1+1（半躺） |
| 额定功率 kw ≥ | 235 | 228 | 221 | 199 | 250 |
| 比功率 kw/t ≥ | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 |
| 最高车速 km/h ≥ | 120 | 120 | 110 | 110 | 120 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 72 | 75 | 75 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、中 | 前、后 | 前 | 前 | 前 |
| 悬架类型 | 全气囊 | 全气囊 | C | C | 全气囊 |
| 盘式制动器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | 装置 | ─ | ─ | 装置 |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | 装置 | 装置 | ─ | ─ | 装置 |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 铺位排列形式 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
| 卧铺全长 mm ≥ | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） |
| 卧铺宽度 mm ≥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 铺纵向间距 mm ≥ | 1950（平铺） 1500（半躺） | 1950（平铺） 1500（半躺） | 1950（平铺） 1500（半躺） | 1950（平铺） 1500（半躺） | 1950（平铺） 1500（半躺） |
| 铺横向间距 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 上铺空间高度 mm ≥ | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 铺间高度 mm ≥ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 护拦高度 mm ≥ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 半躺式坐垫长 mm ≥ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间（位置） | 中置 | 后置 | ─ | ─ | 后置 |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级（卧铺）客车类型划分及等级评定表

| 厂 家 车 型 技术参数 | 桂林大宇 | 桂林大宇 | 安徽安凯 | 安徽安凯 | 安徽安凯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GDW6120 HW | GDW6120 HW1 | HFF6122 WK47 | HFF6120 WK68 | HFF6120 WK70 |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 27+1+1（平铺）32+1+1（半躺） | 27+1+1（平铺）32+1+1（半躺） | 25+1+1（平铺）30+1+1（半躺） | 25+1+1（平铺）30+1+1（半躺） | 27+1+1（平铺）32+1+1（半躺） |
| 额定功率 kw ≥ | 220 | 221 | 221 | 221 | 193 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 120 | 120 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 72 | 72 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前、中 | 前、中 | 前 |
| 悬架类型 | C | C | 全气囊 | 全气囊 | C |
| 盘式制动器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | ─ | ─ | 装置 | 装置 | ─ |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | ─ | ─ | 装置 | 装置 | ─ |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 铺位排列形式 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
| 卧铺全长 mm ≥ | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） |
| 卧铺宽度 mm ≥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 铺纵向间距 mm ≥ | 1950（平铺） 1500（半躺） | 1950（平铺） 1500（半躺） | 1950（平铺） 1500（半躺） | 1950（平铺） 1500（半躺） | 1950（平铺） 1500（半躺） |
| 铺横向间距 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 上铺空间高度 mm ≥ | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 铺间高度 mm ≥ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 护拦高度 mm ≥ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 半躺式坐垫长 mm ≥ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间（位置） | ─ | ─ | 中置 | 中置 | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.17 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级（卧铺）客车类型划分及等级评定表

| 厂 家 车 型 技术参数 | 安徽安凯 | 安徽安凯 | 安徽安凯 | 安徽安凯 | 北京北方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HFF6123 WK47 | HFF6120 WK74 | HFF6120 WK62 | HFF6122 WK08 | BFC6123MW |
| 评定类型及等级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 大型高三级 | 大型高三级 | 大型高三级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 25+1+1（平铺）30+1+1（半躺） | 25+1+1（平铺）30+1+1（半躺） | 25+1+1（平铺） 30+1+1（半躺） | 25+1+1（平铺） 30+1+1（半躺） | 25+1+1（平铺）30+1+1（半躺） |
| 额定功率 kw ≥ | 221 | 246 | 260 | 240 | 294 |
| 比功率 kw/t ≥ | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 最高车速 km/h ≥ | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 72 | 68 | 68 | 68 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、后 | 前、中 | 前、后 | 前、中 | 前、中 |
| 悬架类型 | 全气囊 | 全气囊 | 全气囊 | 全气囊 | 全气囊 |
| 盘式制动器 | ─ | ─ | 装置 | 装置 | 装置 |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 铺位排列形式 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
| 卧铺全长 mm ≥ | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） |
| 卧铺宽度 mm ≥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 铺纵向间距 mm ≥ | 1950（平铺） 1500（半躺） | 1950（平铺） 1500（半躺） | 1950（平铺） 1500（半躺） | 1950（平铺） 1500（半躺） | 1950（平铺） 1500（半躺） |
| 铺横向间距 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 上铺空间高度 mm ≥ | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 铺间高度 mm ≥ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 护拦高度 mm ≥ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 半躺式坐垫长 mm ≥ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间（位置） | 中置 | 中置 | 后置 | 后置 | 中置 |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |

高级（卧铺）客车类型划分及等级评定表

| 厂 家 车 型 技术参数 | 北京北方 | 北京北方 | 北京北方 | 郑州宇通 | 郑州宇通 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BFC6120WD 2SG | BFC6125 W-1 | BFC6125W | ZK6120 HWN | ZK6120 HWL |
| 评定类型及等级 | 大型高三级 | 大型高三级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 大型高二级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 25+1+1（平铺）30+1+1（半躺） | 25+1+1（平铺）30+1+1（半躺） | 25+1+1（平铺） 30+1+1（半躺） | 27（25）+1+1（平铺） 32（30）+1+1（半躺） | 25+1+1（平铺）30+1+1（半躺） |
| 额定功率 kw ≥ | 240 | 228 | 228 | 220 | 258 |
| 比功率 kw/t ≥ | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 |
| 最高车速 km/h ≥ | 125 | 125 | 120 | 110 | 120 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 68 | 68 | 72 | 75 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、中 | 前、中 | 前、中 | 前（中） | 前、中 |
| 悬架类型 | 全气囊 | 全气囊 | 全气囊 | C | 全气囊 |
| 盘式制动器 | 装置 | 装置 | ─ | ─ | ─ |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | 装置 | 装置 | ─ | 装置 |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | 装置 | 装置 | 装置 | ─ | 装置 |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 铺位排列形式 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
| 卧铺全长 mm ≥ | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） |
| 卧铺宽度 mm ≥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 铺纵向间距 mm ≥ | 1950（平铺） 1500（半躺） | 1950（平铺） 1500（半躺） | 1950（平铺） 1500（半躺） | 1950（平铺） 1500（半躺） | 1950（平铺） 1500（半躺） |
| 铺横向间距 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 上铺空间高度 mm ≥ | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 铺间高度 mm ≥ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 护拦高度 mm ≥ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 半躺式坐垫长 mm ≥ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间（位置） | 中置 | 中置 | 中置 | ─ | 后置 |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.20 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级（卧铺）客车类型划分及等级评定表

| 厂 家 车 型 技术参数 | 中通客车 | 江西惠通 | 江西惠通 | 三一重工 | 三一重工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LCK6126W-5 | YT6120W | YT6120WC | SY6122W | SY6121W |
| 评定类型及等级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 25+1（平铺）30+1+1（半躺） | 27+1+1（平铺） 32+1+1（半躺） | 27+1+1（平铺） 32+1+1（半躺） | 27（25）+1+1（平铺） 32（30）+1+1（半躺） | 27（25）+1+1（半躺）32（30）+1+1（半躺） |
| 额定功率 kw ≥ | 250 | 199 | 235 | 235 | 225 |
| 比功率 kw/t ≥ | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、后 | 前 | 前 | 前（中） | 前（中） |
| 悬架类型 | 全气囊 | C | C | C | C |
| 盘式制动器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | 装置 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 铺位排列形式 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
| 卧铺全长 mm ≥ | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） | 1900 （含坐垫长） |
| 卧铺宽度 mm ≥ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 铺纵向间距 mm ≥ | 1950（平铺） 1500（半躺） | 1950（平铺） 1500（半躺） | 1950（平铺） 1500（半躺） | 1950（平铺） 1500（半躺） | 1950（平铺） 1500（半躺） |
| 铺横向间距 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 上铺空间高度 mm ≥ | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 铺间高度 mm ≥ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 护拦高度 mm ≥ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 半躺式坐垫长 mm ≥ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间（位置） | 后置 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

附件二：

关于《高级客车类型划分及

等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装(改造)，引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型该技术参数或服务装备不要求。

附件三：            企业名称与厂家简称对照表

| 序号 | 申 报 企 业 名 称 | 厂 家 简 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北京北方 |
| 2 | 天津伊利萨尔客车制造有限公司 | 伊利萨尔 |
| 3 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 上海汇众 |
| 4 | 长城汽车股份有限公司 | 保定长城 |
| 5 | 一汽延边现通汽车有限责任公司 | 一汽延边 |
| 6 | 黑龙江省泰兴机械制造厂 | 黑龙江泰兴 |
| 7 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 丹东黄海 |
| 8 | 沈阳沈飞日野汽车制造有限公司 | 沈飞日野 |
| 9 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通客车 |
| 10 | 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 | 苏州金龙 |
| 11 | 亚星 - 奔驰有限公司 | 亚星 - 奔驰 |
| 12 | 一汽客车无锡汽车厂 | 无锡太湖 |
| 13 | 江苏常隆客车有限公司 | 马可客车 |
| 14 | 常州依维柯客车有限公司 | 常州依维柯 |
| 15 | 扬州市市政车辆机械厂 | 扬州市政 |
| 16 | 南京依维柯汽车有限公司 | 依维柯 |
| 17 | 江苏女神汽车集团公司 | 江苏女神 |
| 18 | 镇江汽车制造有限公司 | 镇江汽车 |
| 19 | 牡丹汽车股份有限公司 | 牡丹汽车 |
| 20 | 南京金龙客车制造有限公司 | 南京金龙雨花（药械） |
| 21 | 扬州江淮宏运客车有限公司 | 扬州江淮宏运 |
| 22 | 三一重工股份有限公司 | 三一重工 |
| 23 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 郑州宇通 |
| 24 | 安徽安凯汽车集团有限公司 | 安徽安凯 |
| 25 | 合肥客车制造有限责任公司 | 合肥客车 |
| 26 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 厦门金龙 |
| 27 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 厦门金旅 |
| 28 | 江西惠通汽车有限公司 | 江西惠通 |
| 29 | 武汉客车厂 | 武汉客车 |
| 30 | 桂林大宇客车有限公司 | 桂林大宇 |
| 31 | 珠海市广通汽车有限公司 | 珠海广通 |
| 32 | 广州五十铃客车有限公司 | 广州五十铃 |
| 33 | 广东富达企业集团客车有限公司 | 广东富达 |
| 34 | 四川汽车工业集团公司 | 野马客车 |
| 35 | 国营四达机械制造公司 | 国营四达 |
| 36 | 西安西沃客车有限公司 | 西安西沃 |