附件1：      甩挂运输推荐车型技术要求（修订版）

（征求意见稿）

表1  甩挂运输半挂牵引车及列车推荐车型基本要求（4×2）

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 驱 动 形 式 | 4×2 |
| 发动机 性能要求 | 发动机净功率（kW） | ≥228 （适于三轴半挂车） | ≥196 （适于二轴半挂车） |
|  | *发动机最低比油耗（g/kW·h） | ≤200 |
| 牵引座及安装要求 | 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290～1320 |
|  | 牵引车牵引座前倾角/后倾角 | ≥6o/7o |
|  | 牵引座负荷（kg） | ≥11000 |
|  | 准拖最大总质量（kg） | 35000 |
| 操控配置与环境要求 | 动力转向 | 有 |
|  | 驾驶室空调 | 有 |
|  | 驾驶室平顺性指标(无拖挂状态，等效均值dB) | ≤120 |
|  | 离合器助力装置 | 有 |
| 行车安全装置要求 | ABS制动系统 | 符合国家对新开发车型的标准要求。 |
|  | 带有行车记录功能的卫星定位终端 | 有 |
|  | 制动间隙自动调整装置 | 有 |
|  | 符合GB12676要求的测试接头 | 有 |
|  | 缓速控制装置 | 有 |
|  | 车轮动平衡 | 是 |
| 整车配置附加要求 | 导流装置 | 有 |
|  | **后空气悬架 | 是 |
|  | 轮胎 | 子午线轮胎；**子午线真空轮胎。 |
|  | 驾驶室卧铺 | 有 |
| 与半挂车匹配的互换性要求 | 牵引车后部回转半径（mm） | ≤2200 |
|  | 牵引座型号 | 50号 |
|  | 牵引销前部回转半径（mm） | ≥2120 |
|  | 电器连接装置 | 符合GB/T 5053.1的要求；其中位置灯、示廓灯、牌照灯接2号线，后雾灯接6号线，倒车灯接7号线。 |
|  | 气制动连接装置 | 符合GB/T 13881的要求。 |
|  | ABS系统型式及接口 | 匹配挂车4S4M的ABS系统接口，符合GB/T20716.1的规定；ABS接口应布置在其他三个电气接口的右侧。 |
| 汽车列车(最大牵引载荷、最大列车长度时测试) |
| 总质量（t） | 42 | 36 |
| *综合油耗（L/100km）(按JT719-2008测试) | ≤38.0 |
| 最高车速（km/h） | ≥100 |
| 汽车列车通道圆尺寸（m）（按GB1589—2004附录A测试） | 内圆直径D1 | 10.60 |
|  | 外圆直径D2 | 25.00 |
|  | 外摆值 | ≤0.80 |
| 30 km/h制动距离（满载）（m） | ≤10.0 |
| 制动滞后时间（s）（GB7258—2004的7.2.12） | ≤0.2 |
| 行驶轨迹摆幅(mm)（GB7258—2004的4.13） | ≤110 |

注：*LNG半挂牵引车发动机最低比油耗、燃料消耗量暂不要求；**优先推荐。

表2  甩挂运输半挂牵引车及列车推荐车型基本要求(6×4)

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 驱 动 形 式 | 6×4 |
| 发动机 性能要求 | 发动机净功率（kW） | ≥265 |
|  | *发动机最低比油耗（g/kW·h） | ≤200 |
| 牵引座及安装要求 | 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1290～1320 |
|  | 牵引车牵引座前倾角/后倾角 | ≥6o/7o |
|  | 牵引座负荷（kg） | ＞16000 |
|  | 准拖最大总质量（kg） | 40000 |
| 操控配置与环境要求 | 动力转向 | 有 |
|  | 驾驶室空调 | 有 |
|  | 驾驶室平顺性指标(无拖挂状态，等效均值dB) | ≤120 |
|  | 离合器助力装置 | 有 |
| 行车安全装置要求 | ABS制动系统 | 符合国家对新开发车型的标准要求。 |
|  | 带有行车记录功能的卫星定位终端 | 有 |
|  | 制动间隙自动调整装置 | 有 |
|  | 符合GB12676要求的测试接头 | 有 |
|  | 缓速控制装置 | 有 |
|  | 车轮动平衡 | 是 |
| 整车配置附加要求 | 导流装置 | 有 |
|  | **后空气悬架 | 是 |
|  | 轮胎 | 子午线轮胎；**子午线真空轮胎。 |
|  | 驾驶室卧铺 | 有 |
| 与半挂车匹配的互换性要求 | 牵引车后部回转半径（mm） | ≤2200 |
|  | 牵引座型号 | 50号 |
|  | 牵引销前部回转半径（mm） | ≥2120 |
|  | 电器连接装置 | 符合GB/T 5053.1的要求；其中位置灯、示廓灯、牌照灯接2号线，后雾灯接6号线，倒车灯接7号线。 |
|  | 气制动连接装置 | 符合GB/T 13881的要求 |
|  | ABS系统型式及接口 | 匹配挂车4S4M的ABS系统接口，符合GB/T20716.1的规定；ABS接口应布置在其他三个电气接口的右侧。 |
| 汽车列车(最大牵引载荷、最大列车长度时测试) |
| 最大总质量（t） | 49 |
| *综合油耗（L/100km）(按JT719-2008测试) | ≤39.0 |
| 最高车速（km/h） | ≥100 |
| 汽车列车通道圆尺寸（m）（按GB1589—2004附录A测试） | 内圆直径D1 | 10.60 |
|  | 外圆直径D2 | 25.00 |
|  | 外摆值 | ≤0.80 |
| 30 km/h制动距离（满载）（m） | ≤10.0 |
| 制动滞后时间（s）（GB7258—2004的7.2.12） | ≤0.2 |
| 行驶轨迹摆幅（mm）（GB7258—2004的4.13） | ≤110 |

注：*LNG半挂牵引车发动机最低比油耗、燃料消耗量暂不要求；**优先推荐。

表3  甩挂运输集装箱半挂牵引车及列车推荐车型基本要求（4×2）

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 驱 动 形 式 | 4×2 |
| 发动机 性能要求 | 发动机净功率（kW） | ≥228 |
|  | *发动机最低比油耗（g/kW·h） | ≤20 |
| 牵引座及安装要求 | 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1080～1110 |
|  | 牵引车牵引座前倾角/后倾角 | ≥6o/7o |
|  | 牵引座负荷（kg） | ≥11000 |
|  | 准拖最大总质量（kg） | 35000 |
| 操控配置与环境要求 | 动力转向 | 有 |
|  | 驾驶室空调 | 有 |
|  | 驾驶室平顺性指标(无拖挂状态，等效均值dB) | ≤120 |
|  | 离合器助力装置 | 有 |
| 行车安全装置要求 | ABS制动系统 | 符合国家对新开发车型的标准要求。 |
|  | 带有行车记录功能的卫星定位终端 | 有 |
|  | 制动间隙自动调整装置 | 有 |
|  | 符合GB12676要求的测试接头 | 有 |
|  | 缓速控制装置 | 有 |
|  | 车轮动平衡 | 是 |
| 整车配置附加要求 | 导流装置 | 有 |
|  | **后空气悬架 | 是 |
|  | 轮胎 | 子午线轮胎；**子午线真空轮胎。 |
|  | 驾驶室卧铺 | 有 |
| 与半挂车匹配的互换性要求 | 牵引座型号 | 50号 |
|  | 牵引车后部回转半径（mm） | ≤2200 |
|  | 牵引销前部回转半径（mm） | ≥1900 |
|  | 电器连接装置 | 符合GB/T 5053.1的要求；其中位置灯、示廓灯、牌照灯接2号线，后雾灯接6号线，倒车灯接7号线。 |
|  | 气制动连接装置 | 符合GB/T 13881的要求 |
|  | ABS系统型式及接口 | 匹配挂车4S4M的ABS系统接口，符合GB/T20716.1的规定；ABS接口应布置在其他三个电气接口的右侧。 |
| 汽车列车(最大牵引载荷、最大列车长度时测试) |
| 总质量（t） | 42 |
| *综合油耗（L/100km）(按JT719-2008测试) | ≤38.0 |
| 最高车速（km/h） | ≥100 |
| 汽车列车通道圆尺寸（m）（按GB1589—2004附录A测试） | 内圆直径D1 | 10.60 |
|  | 外圆直径D2 | 25.00 |
|  | 外摆值 | ≤0.80 |
| 30 km/h制动距离（满载）（m） | ≤10.0 |
| 制动滞后时间（s）（GB7258—2004的7.2.12） | ≤0.2 |
| 行驶轨迹摆幅（㎜）（GB7258—2004的4.13） | ≤110 |

注：*LNG半挂牵引车发动机最低比油耗、燃料消耗量暂不要求；**优先推荐。

表4  甩挂运输集装箱半挂牵引车及列车推荐车型基本要求(6×4)

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 驱 动 形 式 | 6×4 |
| 发动机 性能要求 | 发动机净功率（kW） | ≥249 |
|  | *发动机最低比油耗（g/kW·h） | ≤200 |
| 牵引座及安装要求 | 牵引座承载面离地高度（无拖挂状态，mm） | 1080～1110 |
|  | 牵引车牵引座前倾角/后倾角 | ≥6o/7o |
|  | 牵引座负荷（kg） | ＞16000 |
|  | 准拖最大总质量（kg） | 37000 |
| 操控配置与环境要求 | 动力转向 | 有 |
|  | 驾驶室空调 | 有 |
|  | 驾驶室平顺性指标(无拖挂状态，等效均值dB) | ≤120 |
|  | 离合器助力装置 | 有 |
| 行车安全装置要求 | ABS制动系统 | 符合国家对新开发车型的标准要求。 |
|  | 带有行车记录功能的卫星定位终端 | 有 |
|  | 制动间隙自动调整装置 | 有 |
|  | 符合GB12676要求的测试接头 | 有 |
|  | 缓速控制装置 | 有 |
|  | 车轮动平衡 | 是 |
| 整车配置附加要求 | 导流装置 | 有 |
|  | **后空气悬架 | 是 |
|  | 轮胎 | 子午线轮胎；**子午线真空轮胎。 |
|  | 驾驶室卧铺 | 有 |
| 与半挂车匹配的互换性要求 | 牵引车后部回转半径（mm） | ≤2200 |
|  | 牵引座型号 | 50号 |
|  | 牵引销前部回转半径（mm） | ≥1900 |
|  | 电器连接装置 | 符合GB/T 5053.1的要求；其中位置灯、示廓灯、牌照灯接2号线，后雾灯接6号线，倒车灯接7号线。 |
|  | 气制动连接装置 | 符合GB/T 13881的要求。 |
|  | ABS系统型式及接口 | 匹配挂车4S4M的ABS系统接口，符合GB/T20716.1的规定；ABS接口应布置在其他三个电气接口的右侧。 |
| 汽车列车(最大牵引载荷、最大列车长度时测试) |
| 最大总质量（t） | 46 |
| *综合油耗（L/100km）(按JT719-2008测试) | ≤39.0 |
| 最高车速（km/h） | ≥100 |
| 汽车列车通道圆尺寸（m）（按GB1589—2004附录A测试） | 内圆直径D1 | 10.60 |
|  | 外圆直径D2 | 25.00 |
|  | 外摆值 | ≤0.80 |
| 30 km/h制动距离（满载）（m） | ≤10.0 |
| 制动滞后时间（s）（GB7258—2004的7.2.12） | ≤0.2 |
| 行驶轨迹摆幅（mm）（GB7258—2004的4.13） | ≤110 |

注：*LNG半挂牵引车发动机最低比油耗、燃料消耗量暂不要求；**优先推荐。

表5  甩挂运输两轴20英尺集装箱半挂车推荐车型基本要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 质量要求 | 最大总质量（t） | 35 |
|  | 整备质量（t） | ≤4.3 |
| 行车安全装置要求 | ABS制动系统 | 符合国家对新开发车型的标准要求。 |
|  | 制动间隙自动调整装置 | 有 |
|  | 符合GB12676要求的测试接头 | 有 |
|  | 车轮动平衡 | 是 |
| 主要配置要求 | 车轴规格及数量 | 10t级/2 |
|  | 车架结构 | 骨架式 |
|  | 轮胎 | 子午线轮胎或宽端面单胎（名义断面宽度 ≥400mm）；**子午线真空轮胎。 |
|  | **空气悬架 | 是 |
|  | 挂车车轴 | 符合JT/T475-2002的要求。 |
|  | 挂车支承装置 | 符合GB/T××××（JT/T476－2002）的要求。 |
|  | 货运挂车气压制动系统 | 符合JT/T 487－2003的要求。 |
| 与牵引车匹配互换性要求 | 半挂车前部回转半径（mm） | ≤1820 |
|  | 牵引销型号 | 50号 |
|  | 牵引销座板离地高度（mm） | 1230～1250，**1020～1040 |
|  | 牵引销中心后部回转半径（mm） | ≥2300 |
|  | 承载面高度（mm） | ≤1410，**≤1100 |
|  | 电器连接装置 | 符合GB/T5053.1的要求；其中位置灯、示廓灯、牌照灯接2号线，后雾灯接6号线，倒车灯接7号线。 |
|  | 气制动连接装置 | 符合GB/T13881的要求。 |
|  | ABS系统型式及接口 | 装配4S4M或4S2M的ABS系统,接口符合GB/T20716.1的规定；ABS接口应布置在其他三个电气接口的右侧。 |

注：**优先推荐。

表6  甩挂运输两轴40英尺集装箱运输半挂车推荐车型基本要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 质量要求 | 最大总质量（t） | 35 |
|  | 整备质量（t） | ≤4.5 |
| 行车安全装置要求 | ABS制动系统 | 符合国家对新开发车型的标准要求。 |
|  | 制动间隙自动调整装置 | 有 |
|  | 符合GB12676要求的测试接头 | 有 |
|  | 车轮动平衡 | 是 |
| 主要配置要求 | 车轴规格及数量 | 10t级/2 |
|  | 车架结构 | 鹅颈骨架式 |
|  | 轮胎 | 子午线轮胎或宽端面单胎（名义断面宽度≥400mm）；**子午线真空轮胎。 |
|  | *空气悬架 | 是 |
|  | 挂车车轴 | 符合JT/T475-2002的要求。 |
|  | 挂车支承装置 | 符合GB/T××××（JT/T476-2002）的要求。 |
|  | 货运挂车气压制动系统 | 符合JT/T 487-2003的要求。 |
| 与牵引车匹配互换性要求 | 半挂车前部回转半径（mm） | ≤1820 |
|  | 牵引销型号 | 50号 |
|  | 牵引销座板离地高度（mm） | 1020～1040 |
|  | 牵引销中心后部回转半径（mm） | ≥2300 |
|  | 承载面高度（mm） | ≤1110 |
|  | 电器连接装置 | 符合GB/T5053.1的要求；其中位置灯、示廓灯、牌照灯接2号线，后雾灯接6号线，倒车灯接7号线。 |
|  | 气制动连接装置 | 符合GB/T13881的要求。 |
|  | ABS系统型式及接口 | 装配4S4M或4S2M的ABS系统,接口符合GB/T20716.1的规定；ABS接口应布置在其他三个电气接口的右侧。 |

注：**优先推荐。

表7  甩挂运输三轴40英尺集装箱半挂车推荐车型基本要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 质量要求 | 最大总质量（t） | 37 |
|  | 整备质量（t） | ≤6.2 |
| 行车安全装置要求 | ABS制动系统 | 符合国家对新开发车型的标准要求。 |
|  | 制动间隙自动调整装置 | 有 |
|  | 符合GB12676要求的测试接头 | 有 |
|  | 车轮动平衡 | 是 |
| 主要配置要求 | 车轴规格及数量 | 10t级/3 |
|  | 车架结构 | 骨架式/鹅颈式 |
|  | 轮胎 | 子午线轮胎或宽端面单胎（名义断面宽度≥400mm）；**子午线真空轮胎。 |
|  | **空气悬架 | 是 |
|  | 挂车车轴 | 符合JT/T475-2002的要求。 |
|  | 挂车支承装置 | 符合GB/T××××（JT/T476-2002）的要求。 |
|  | 货运挂车气压制动系统 | 符合JT/T 487-2003的要求。 |
| 与牵引车匹配互换性要求 | 半挂车前部回转半径（mm） | ≤1820 |
|  | 牵引销型号 | 50号 |
|  | 牵引销座板离地高度（mm） | 1020～1040 |
|  | 牵引销中心后部回转半径（mm） | ≥2300 |
|  | 承载面高度（mm） | ≤1110 |
|  | 电器连接装置 | 符合GB/T5053.1的要求；其中位置灯、示廓灯、牌照灯接2号线，后雾灯接6号线，倒车灯接7号线。 |
|  | 气制动连接装置 | 符合GB/T13881的要求。 |
|  | ABS系统型式及接口 | 装配4S4M或4S2M的ABS系统,接口符合GB/T 20716.1的规定；ABS接口应布置在其他三个电气接口的右侧。 |

注：**优先推荐。

表8  甩挂运输两轴厢式半挂车推荐车型基本要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 质量及尺寸要求 | 最大总质量（t） | 35 | 29 |
|  | 整备质量（t） | ≤7.8 | ≤7.4 |
|  | 宽度（mm） | ≤2550 |
|  | 长度（mm） | ≤13000 | ≤10000 |
|  | 车厢内部长度（mm） | ≥12300 | ≥9300 |
|  | 车厢内部宽度（mm） | ≥2440 |
|  | 车厢内部高度（mm） | ≥2200 |
| 行车安全装置要求 | ABS制动系统 | 符合国家对新开发车型的标准要求。 |
|  | 制动间隙自动调整装置 | 有 |
|  | 符合GB12676要求的测试接头 | 有 |
|  | 车轮动平衡 | 是 |
| 主要配置要求 | 车轴规格及数量 | 10t级/2 |
|  | **空气悬架 | 是 |
|  | 轮胎 | 子午线轮胎或宽端面单胎（名义断面宽度≥400mm）；**子午线真空轮胎。 |
|  | 挂车车轴 | 符合JT/T475-2002的要求。 |
|  | 挂车支承装置 | 符合GB/T××××（JT/T476-2002）的要求。 |
|  | 货运挂车气压制动系统 | 符合JT/T 487-2003的要求。 |
| 与牵引车匹配互换性要求 | 半挂车前部回转半径（mm） | ≤2040 |
|  | 牵引销型号 | 50号 |
|  | 牵引销座板离地高度（mm） | 1230～1250 |
|  | 牵引销中心后部回转半径（mm） | ≥2300 |
|  | 电器连接装置 | 符合GB/T5053.1的要求；其中位置灯、示廓灯、牌照灯接2号线，后雾灯接6号线，倒车灯接7号线。 |
|  | 气制动连接装置 | 符合GB/T13881的要求。 |
|  | ABS系统型式及接口 | 装配4S4M或4S2M的ABS系统,接口符合GB/T20716.1的规定；ABS接口应布置在其他三个电气接口的右侧。 |

注：**优先推荐。

表9  甩挂运输三轴厢式半挂车推荐车型基本要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 质量与尺寸要求 | 最大总质量（t） | 40 |
|  | 整备质量（t） | ≤8.9 |
|  | 总宽（mm） | ≤2550 |
|  | 总长（mm） | ≤14600 |
|  | 车厢内部长度（mm） | ≥13500 |
|  | 车厢内部宽度（mm） | ≥2440 |
|  | 车厢内部高度（mm） | ≥2200 |
| 行车安全装置要求 | ABS制动系统 | 符合国家对新开发车型的标准要求。 |
|  | 制动间隙自动调整装置 | 有 |
|  | 符合GB12676要求的测试接头 | 有 |
|  | 车轮动平衡 | 是 |
| 主要配置要求 | 车轴规格及数量 | 10t级/3 |
|  | **空气悬架 | 是 |
|  | 轮胎 | 子午线轮胎或宽端面单胎（名义断面宽度≥400mm）；**子午线真空轮胎。 |
|  | 挂车车轴 | 符合JT/T475-2002的要求。 |
|  | 挂车支承装置 | 符合GB/T××××（JT/T476-2002）的要求。 |
|  | 货运挂车气压制动系统 | 符合JT/T 487-2003的要求。 |
| 与牵引车匹配互换性要求 | 半挂车前部回转半径（mm） | ≤2040 |
|  | 牵引销型号 | 50号 |
|  | 牵引销座板离地高度（mm） | 1230～1250 |
|  | 牵引销中心后部回转半径（mm） | ≥2300 |
|  | 电器连接装置 | 符合GB/T5053.1的要求；其中位置灯、示廓灯、牌照灯接2号线，后雾灯接6号线，倒车灯接7号线。 |
|  | 气制动连接装置 | 符合GB/T13881的要求。 |
|  | ABS系统型式及接口 | 装配4S4M或4S2M的ABS系统，接口符合GB/T20716.1的规定；ABS接口应布置在其他三个电气接口的右侧。 |

注：**优先推荐。

表10  甩挂运输三轴栏板式半挂车推荐车型基本要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 质量与尺寸要求 | 最大总质量（t） | 40 |
|  | 整备质量（t） | ≤7.7 |
|  | 宽度（mm） | ≤2500 |
|  | 长度（mm） | ≤13000 |
|  | 栏板高度（mm） | 600 |
| 行车安全装置要求 | ABS制动系统 | 符合国家对新开发车型的标准要求。 |
|  | 制动间隙自动调整装置 | 有 |
|  | 符合GB12676要求的测试接头 | 有 |
|  | 车轮动平衡 | 是 |
| 主要配置要求 | 车轴规格及数量 | 10t级/3 |
|  | 轮胎 | 子午线轮胎或宽端面单胎（名义断面宽度≥400mm）；**子午线真空轮胎。 |
|  | **空气悬架 | 是 |
|  | 挂车车轴 | 符合JT/T475-2002的要求。 |
|  | 挂车支承装置 | 符合GB/T××××（JT/T476-2002）的要求。 |
|  | 货运挂车气压制动系统 | 符合JT/T 487-2003的要求。 |
| 与牵引车匹配互换性要求 | 半挂车前部回转半径（mm） | ≤2040 |
|  | 牵引销型号 | 50号 |
|  | 牵引销座板离地高度（mm） | 1230～1250 |
|  | 牵引销中心后部回转半径（mm） | ≥2300 |
|  | 电器连接装置 | 符合GB/T5053.1的要求；其中位置灯、示廓灯、牌照灯接2号线，后雾灯接6号线，倒车灯接7号线。 |
|  | 气制动连接装置 | 符合GB/T13881的要求。 |
|  | ABS系统型式及接口 | 装配4S4M或4S2M的ABS系统,接口符合GB/T20716.1的规定；ABS接口应布置在其他三个电气接口的右侧。 |

注：**优先推荐。