附件1

《铁路技术安全规程》

（普速铁路部分）

征求意见稿

二〇一七年七月

目    录

总    则	1

第一编  技术设备	2

第一章  基本要求	2

基建、制造及其验收交接	2

限界、安全保护区	3

养护维修及检查	5

救援设备	6

灾害防护	7

行车安全监测设备	8

第二章  线路、桥梁及隧道	9

一般要求	9

铁路线路	9

线路平面及纵断面	10

路  基	10

桥隧建（构）筑物	11

轨  道	12

道口、交叉及线路接轨	14

安全线及避难线	15

防护栅栏	15

声 屏 障	15

第三章  信号、通信	17

一般要求	17

信  号	17

联  锁	20

闭  塞	21

列车调度指挥系统、调度集中系统	21

机车信号、列车运行监控装置、轨道车运行控制设备	22

CTCS-2级列控系统	23

信号集中监测系统	24

驼峰信号	25

道口自动信号及自动通知	25

通  信	26

承 载 网	26

业 务 网	26

支 撑 网	28

信号、通信线路及其他	28

第四章  铁路信息系统	30

第五章  车站及枢纽	32

站场设备	32

客运设备	33

货运设备	33

第六章  机车车辆	35

机车设备	35

机  车	35

车辆设备	37

车  辆	38

动车组设备	39

动 车 组	39

自轮运转特种设备	40

第七章  供电、给水	41

牵引供电	41

电力、给水	43

第八章  房屋建筑	45

第九章  铁路用地	46

第二编  行车组织	47

第十章  基本要求	47

行车组织原则	47

行车指挥	49

车站技术管理	52

对行车有关人员的要求	53

第十一章  编组列车	55

一般要求	55

列车中车辆的编挂	56

列尾装置的摘挂及运用	56

列车中机车的编挂	57

机车车辆重量及长度	58

列车制动限速及其编组要求	63

列车中车辆的连挂	70

列车中的车辆检查及修理	71

第十二章  调车工作	77

一般要求	77

领导及指挥	77

计划及准备	78

调车作业	79

在正线、到发线上的作业	82

机车车辆的停留	82

第十三章  行车闭塞	84

一般要求	84

自动闭塞	85

自动站间闭塞	86

半自动闭塞	87

电话闭塞	87

电话中断时的行车	88

第十四章  列车运行	90

一般要求	90

接车与发车	95

列车被迫停车后的处理	99

救援列车的开行	101

施工及路用列车的开行	102

轻型车辆及小车的使用	111

固定行车设备检修及故障处理	112

第三编  信号显示	114

第十五章  基本要求	114

第十六章  固定信号	117

色灯信号机	117

臂板信号机	131

机车信号机	134

第十七章  移动信号及手信号	139

移动信号	139

响墩及火炬信号	140

无线调车灯显信号	141

手信号	141

第十八章  信号表示器及标志	152

信号表示器	152

线路标志及信号标志	157

线路安全保护标志	166

列车标志	167

第十九章  听觉信号	170

附图1  客货共线铁路建筑限界	173

1. v≤160 km/h客货共线铁路建筑限界	173

2. v＞160 km/h客货共线铁路建筑限界	176

3. 双层集装箱运输装载限界及双层集装箱运输铁路建筑限界	177

附图2  客货共线铁路机车车辆限界	180

附件1  路票	182

附件2  绿色许可证	182

附件3  红色许可证	183

附件4  调度命令	183

附件5  出站/跟踪调车通知书	184

附件6  轻型车辆使用书	184

附件7  调度命令登记簿	185

附件8  书面通知	186

附件9  半自动闭塞发车进路通知书	186

附件10  铁路车辆编组隔离表	187

缩写词对照表	I

计量单位符号	II

总    则

铁路是国家重要的基础设施、国民经济的大动脉、交通运输体系的骨干，是运输能力大、节约资源、有利环保的交通运输方式。铁路要促进经济社会健康发展，适应保障国防建设的需要。

铁路运输具有高度集中的特点，各工作环节须紧密联系、协同配合。为加强铁路技术安全管理，确保铁路安全正点、方便快捷、高速高效，制定统一、科学的《铁路技术安全规程》。

《铁路技术安全规程》规定了铁路的基本建设、产品制造、验收交接、运用管理及保养维修方面的基本要求和标准；规定了各部门、各单位、各工种在从事铁路运输生产时，必须遵循的基本原则、责任范围、工作方法、作业程序和相互关系, 明确了铁路行车有关人员的基本要求；规定了信号的显示方式和执行要求。

《铁路技术安全规程》依据《中华人民共和国铁路法》、《铁路安全管理条例》等有关法律法规制定，是铁路技术安全的基本规章。铁路其他规章和规范性文件以及各部门、各单位制定的技术管理文件等，都必须符合《铁路技术安全规程》的规定。

本规程包括高速铁路和普速铁路两部分，本部分为普速铁路部分，适用于200 km/h以下的铁路（仅运行动车组列车的铁路除外）。

《铁路技术安全规程》是长期生产实践和科学研究的总结，它将随着运输生产和科学技术的不断发展，逐步充实和完善。在交通运输部没有明令修改以前，任何部门、任何单位、任何人员都不得违反本规程的规定。

第一编  技术设备

第一章  基本要求

基建、制造及其验收交接

第1条  铁路的基本建设、产品制造应综合配套，保证质量，采用保证行车安全的技术装备，不断提高运输能力，以适应国民经济发展需要。

应采用安全可靠、先进成熟、经济适用的技术，实现技术装备标准化、系列化、模块化、信息化，加快实现铁路现代化。

第2条 铁路基本建设应严格按照国家规定的程序进行，必须符合国家相关法律法规，执行国家标准、行业标准和技术规范。

设计工作应由具有相应资质等级的单位承担，根据已批准的可行性研究报告进行，并充分听取相关铁路企业的意见。

设计文件应按项目审批部门确定的审批程序批准。

第 3条 本规程所称机车车辆包括铁路机车、客车、货车、动车组以及自轮运转特种设备。

本规程所称铁路企业是指铁路运输企业以及铁路产权单位。铁路运输企业是指从事铁路旅客、货物公共运输营业的企业法人，铁路运输企业应按有关规定取得铁路运输许可证，按照许可范围开展铁路运输营业。铁路产权单位是指拥有铁路基础设施（包括场站设施、线桥隧涵、牵引供电、通信信号、信息系统等铁路设备设施）所有权的企业。铁路产权单位可按有关规定取得铁路运输许可证，也可委托其他铁路运输企业开展铁路运输营业。

第4条  工程施工应按照批准的设计文件的要求进行，严格执行工程建设项目招投标和监理制度。相关铁路企业应会同工程设计、施工单位制定安全施工方案，按照方案进行施工，加强环境保护，确保工程质量。施工完毕应及时清理现场，不得影响铁路运营安全。

涉及营业线施工时，应按铁路企业规定程序审批，且应保证行车安全，减少对运输的影响。

第5条  新建、改建工程竣工后，应按规定进行验收和安全评估。线路验收时应达到设计速度。开通初期以低于设计速度运行的线路，在达速运行前应按照设计速度重新进行安全评估。在确认工程符合技术标准、设计文件的要求，并检查竣工文件和技术设备使用说明书等资料齐全后，方可交接。新建、改建的工程设施应有明确的质量保证期。

如运输生产急需，可按上述原则分段验收交接。

第6条  铁路基本建设项目中的环境保护、节能、水土保持、劳动安全、职业卫生、消防、安全防护、公共安全等设施，应和主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

第7条  铁路产品应符合国家和铁道行业技术标准。铁路重要产品应按有关规定，执行行政许可、产品认证等铁路产品准入制度。

第8条  铁路企业应严格控制进入铁路的产品质量，建立必要的产品质量检验和质量问题追究制度。质量抽查不合格或实行准入管理但未获得相关资质的产品，不得在铁路使用。

制造、检修的机车车辆及其重要配件经铁路企业或其委托的专业机构监造，符合要求后，方准交付使用。

第9条  新设备（包括改造后的设备）投入使用前应有操作规程、竣工图纸等技术文件和保证安全生产的办法与管理细则，经过技术测验合格并对有关人员进行培训后，方可使用。

第10条  铁路机车车辆、线路、桥隧、通信、信号、牵引供电、电力、信息、安全、给水、房建等技术设备，均应有完整和正确反映其技术状态的文件及技术履历等有关资料。

上述技术资料由有关部门或单位妥善保管，并根据变化情况及时记载修订。

第11条  机车车辆等技术设备应有行业统一规定的标记。隐蔽的建（构）筑物及设备应在地面上设有标志。

第12条  铁路企业应制定机车、客车、货车、动车组等主要设备的资产技术管理制度。机车车辆重大技术改变等涉及行政许可管理的事项，应按规定办理相应的行政许可手续。

第13条  高原铁路应考虑高寒缺氧特点，为旅客和工作人员提供必要的救助设施，应采用高可靠、少维修、远程监控的运输设备。

第14条  对现有不符合本规程规定标准的技术设备，有条件的应逐步改造或更换，未改造完之前铁路企业应制定安全措施。

限界、安全保护区

第15条  一切建（构）筑物、设备，均不得侵入铁路建筑限界。与机车车辆有直接互相作用的设备，在使用中不得超过规定的侵入范围。客货共线铁路建筑限界见附图1。

在设计建（构）筑物或设备时，距钢轨顶面的距离应附加钢轨顶面标高可能的变动量（路基沉降、加厚道床、更换重轨等）。

机车车辆无论空、重状态，均不得超出机车车辆限界。客货共线铁路机车车辆限界见附图2。

第16条  区间及站内两相邻线路中心线间的最小距离规定如下：

1.直线部分

直线部分铁路线间距见第1表。

第1表  铁路线间距

| 序号 | 名 称 | 线间最小距离 （mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 区间 双线 | v≤120 km/h | 4 000 |
|  |  | 120 km/h＜v≤160 km/h | 4 200 |
|  |  | 160 km/h＜v≤200 km/h | 4 400 |
| 2 | 三线及四线区间的第二线与第三线 | 5 300 |
| 3 | 站内正线 | 5 000 |
| 4 | 站内 正线 与相 邻到 发线 | 无列检作业 | 5 000 |
|  |  | 有列 检作 业或 上水 作业 | v≤120 km/h | 一 般 | 5 500 |
|  |  |  |  | 改建特别困难 | 5 000 |
|  |  |  | 120 km/h＜v≤160 km/h | 一 般 | 6 000 |
|  |  |  |  | 改建特别困难 | 5 500 |
|  |  |  | 160 km/h＜v≤200 km/h | 一 般 | 6 500 |
|  |  |  |  | 改建特别困难 | 5 500 |
| 5 | 到发线间或到发线与其他线 | 5 000 |
| 6 | 站内线间设有高柱信号机时，相邻两线（含正线）均需通行超限货物列车 | 5 300 |
| 7 | 站内线间设有高柱信号机时，相邻两线（含正线）只有一条通行超限货物列车 | 5 000 |
| 8 | 牵出线与其相邻线 | 调车作业繁忙车站 | 6 500 |
|  |  | 改建困难或仅办理摘挂取送作业 | 5 000 |

注：线间有建（构）筑物或有影响限界的设施，最小线间距按建筑限界计算确定。

站内正线应保证能通过超限货物列车。此外，在编组站、区段站及区段内选定的三至五个中间站上，单线铁路应另有一条线路，双线铁路上、下行各另有一条线路，应能通行超限货物列车。

2.曲线部分

曲线地段的中心线间的水平距离和线间设施（含站台边缘）至线路中心线的最小距离，均按曲线半径大小，根据本规程附图1规定的v≤160 km/h客货共线铁路的曲线上建筑限界加宽办法计算确定。

第17条  铁路线路两侧应按规定设立铁路线路安全保护区，在铁路线路安全保护区边界设置标桩，并根据需要设置围墙、栅栏、防护桩等防护设施。

在铁路线路安全保护区内修建各种建（构）筑物等设施，取土、挖砂、挖沟、采空作业或者堆放、悬挂物品，应征得铁路企业同意并签订安全协议。铁路企业应派员对施工现场实行安全监督。

在铁路线路安全保护区以外、影响范围内进行影响铁路线路安全稳定的作业时，应与铁路企业协商一致。

第18条  铁路线路安全保护区内的道路和铁路线路路堑上的道路、跨越铁路线路的道路桥梁，应按照国家有关规定设置防止车辆以及其他物体进入、坠入铁路线路的安全防护设施和警示标志。

下穿铁路桥梁、涵洞的道路应按照国家标准设置车辆通过限高、限宽标志和限高防护架。

养护维修及检查

第19条  铁路技术设备的养护维修工作，应实现机械化、自动化、专业化、信息化，落实责任制和检验制，坚持以预防为主、检修与保养并重、预防与整治相结合的原则，合理确定检修项目和检修周期，组织定期检查，加强日常维修，提高设备质量。

基础设施实行天窗修制度，并推行预防性计划修、专业化集中修制度。

第20条  铁路技术设备应保持完整良好状态。根据设备变化规律、季节特点，安排设备检修。检修单位应保证检修质量符合规定的标准和使用期限，并经检验合格后，方准交付使用。

第21条  为满足检修需要，应建立检修基地，设置检修、试验设备（包括检查车、试验车）、运输工具、必要的生产辅助车间和生产房屋，并应储备定量的器材和备品，以备急需和替换时使用。储备的器材和备品动用后，应及时补齐。

对各种机械设备应制定相应的检修、保养范围及安全操作规程。有关人员应做到正确使用，精心保养，细心检修，保持其良好状态。

第22条  铁路技术设备，除由直接负责维修及管理的部门经常检查、周期维修外，还应按规定组织有关人员进行定期全面检查和专项检查。具体办法由铁路企业规定。

固定行车设备定期全面检查和专项检查的检查结果记入《行车设备检查登记簿》内。检查中发现问题，要及时解决；对危及行车安全的，应立即采取措施；当时不能解决的，要安排计划，限期完成，并进行复查。

第23条 专项检查主要包括：

1.对重要线路的平面及纵断面复测、限界检查，每五年不少于一次；技术复杂及重要的桥梁、隧道检定，其他线路的平面及纵断面复测、限界检查，每十年不少于一次；对其他桥梁、隧道检定，应根据实际需要进行。对驼峰及调车场线路溜放纵断面复测，每五年不少于一次。

2.登乘机车、动车组列车或其他旅客列车对线路全面检查，每月不少于一次。

3.对干线地面信号、机车信号、轨道电路设备和列车无线调度通信设备等的运用状态每月检查一次；场强覆盖每季度检查一次。登乘机车检查信号显示距离、机车信号显示状态及列车无线调度通信设备运用质量，每月不少于一次。

4.对接触网状态，每月检查一次；对接触网设备限界检查，每五年不少于一次；对其他供电设备定期检查。

5.对为客货运服务的建（构）筑物（包括限界）和生产、办公房屋检查，每年不少于一次；对客运服务设备每年春运前进行一次全面检查。

铁路企业根据需要制定检查办法。

根据线路的年通过总重、线路允许速度，委托铁路专业技术机构使用专用设备定期对主要线路进行轨道、通信信号、接触网检查和钢轨探伤，并积极推广应用安装于机车车辆的轨道、信号、接触网状态检查检测装置。

救援设备

第24条  在指定地点设事故救援列车、电线路修复车、接触网抢修车，配备应急通信设备，并处于整备待发状态，其工具备品应保持齐全整洁，作用良好。

根据运输生产需要，铁路企业应在无救援列车的重要车站成立事故救援队，配备简易起复设备和工具。

铁路企业应建立应急救援指挥中心，配备相应的应急指挥设施和通信等设备，确保事故现场的图像、话音及数据在规定的时限内传送至应急救援指挥中心。

机车、自轮运转特种设备上均应备有复轨器和铁鞋（止轮器）。

动车组应配备止轮器（铁鞋）、紧急用渡板、应急梯、过渡车钩和专用风管。

救援列车停留线，原则上应设在两端接通、便于救援列车出动的段管线（站线）上。救援列车基地应配备生产、生活、培训设施设备。

灾害防护

第25条  铁路企业应根据历年降雨、洪水规律和当年的气候趋势预测，发布防洪命令，制定防洪预案,汛期前进行防洪检查处理，组织有关部门对沿线危树、危石进行检查，完成防洪工程和预抢工程，储备足够的抢险料具及机具，组织抢修队伍并进行演练，依靠当地政府建立群众性的防洪组织。加强雨中和雨后的检查，严格执行汛期安全行车措施，强化降雨量和洪水位警戒制度、防洪重点处所监护制度。对于可能危及行车安全的地点，应安装自动报警装置。对水流量大、河床不稳定的桥梁，要设置必要的监测仪器，建立观测制度，掌握桥梁水文及河床变化情况，及时采取预防和整治措施。汛前，应将防洪重点处所抄送相邻相关单位。

一旦发生灾害，积极组织抢修，尽快修复，争取不中断行车或减少中断行车时间。设备修复后，应达到规定标准。

加强对电子电气设备的雷电防护及电磁兼容防护工作，逐步建立雷电预警系统，减少或防止雷电等自然灾害对设备的影响。

第26条  对防寒工作，应提前做好准备。铁路企业要抓好以下工作：

1.对有关人员进行防寒过冬培训，并按规定做好防寒劳动防护用品的配备和发放工作；

2.对铁路技术设备进行防寒过冬检查、整修，并根据需要做好包扎管路等工作；

3.做好易冻设备、物资的防冻解冻工作；

4.储备足够的防寒过冬材料、燃料和工具，检修好除冰雪机具和防雪设备，组织好除冰雪队伍。

第27条  在需要进行防暑工作的调度室、行车人员值班室、较大车站的生产车间、作业人员间休室等重要生产房屋，应设有降温设备。露天作业场所根据需要设置凉棚。

在炎热季节应有防暑用品和药物。

在暑季前，应对防暑降温设备进行检查、整修。

第28条  有旅客或工作人员的机车车辆内，均应备有灭火器。客车内的燃煤锅炉、茶炉，餐车低压锅炉、炉灶应有防火措施。餐车低压锅炉还应有防爆措施。

机车车辆停车及检修库、油脂库、洗罐所、通信信号机械室、计算机机房、牵引变电所控制室及为客货运服务的建（构）筑物等主要处所，均应备有完好的消防专用器具。

有关单位应建立和健全消防组织，定期进行检查。

行车安全监测设备

第29条  铁路行车安全监测设备是保障铁路运输安全的重要技术设备，应具备监测、记录、报警、存取功能，保持其作用良好、准确可靠，并定期进行计量校准。

铁路行车安全监测设备主要包括：

1.机车车辆的车载监测设备；

2.机车车辆的地面监测设备；

3.轨道、通信、信号、牵引供电、电力等固定设备的移动检测设备；

4.线路、桥梁、隧道、通信、信号、牵引供电、电力等固定设备的在线自动监测设备；

5.车站行车作业监控设备；

6.自然灾害综合监测预警设备；

7.列车安全防护预警系统、道口及施工防护设备。

在客运车站进出站口和动车组、客车车厢内等主要场所，设置满足安全防控要求的视频监控设备。

第30条  铁路行车安全监测设备应实现信息共享，为运输组织、行车指挥、设备检修、救援及事故分析等提供信息。

第二章  线路、桥梁及隧道

一般要求

第31条  为了保证线路、桥隧、路基等设备质量，应设工务段等工务维修机构。

工务维修机构管辖正线长度，应根据单线或双线、平原或山区等条件确定。在工务维修机构管辖范围内有枢纽或编组站时，应适当减少正线管辖长度。

铁路企业根据需要和条件，设供铁路专用的采石场和林场。

第32条 工务维修机构应有机具检修、配件修理、辅助加工等设施，动力、机修、起重、试验等设备，以及轨道车和汽车等运输工具；根据养护维修需要还应有大型养路机械、工务专用机械设备、移动检测设备，以及检修、焊轨基地等。

铁路线路

第33条  铁路线路分为正线、站线、段管线、岔线、安全线及避难线。

正线是指连接车站并贯穿或直股伸入车站的线路。

站线是指到发线、调车线、牵出线、货物线及站内指定用途的其他线路。

段管线是指机务、车辆、工务、电务、供电等设备设施维修机构专用并由其管理的线路。

岔线是指在区间或站内接轨，通向路内外单位的专用线路。

安全线是为防止列车或机车车辆从一进路进入另一列车或机车车辆占用的进路而发生冲突的一种安全隔开设备。

避难线是在长大下坡道上能使失控列车安全进入的线路。

第34条  Ⅰ、Ⅱ级铁路区间线路最小曲线半径及最大限制坡度规定见第2表和第3表。

第2表  铁路区间线路最小曲线半径（m）

| 铁 路 等 级 | Ⅰ | Ⅱ |
| --- | --- | --- |
| 路段设计行车速度（km/h） | 200 | 160 | 120 | 120 | 80 |
| 一般 | 3 500 | 2 000 | 1 200 | 1 200 | 600 |
| 困难 | 2 800 | 1 600 | 800 | 800 | 500 |

第3表  铁路区间线路最大限制坡度（‰）

| 铁路等级 | Ⅰ | Ⅱ |
| --- | --- | --- |
|  | 一般 | 困难 | 一般 | 困难 |
| 牵引种类 | 电力 | 6.0 | 15.0 | 6.0 | 20.0 |
|  | 内燃 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 |

第35条  车站应设在线路平道、直线的宽阔处。

车站必须设在坡道上时，其坡度不应大于1‰；在地形特别困难的条件下，会让站、越行站可设在不大于6‰的坡道上，且不应连续设置，并保证列车的起动。

车站必须设在曲线上时，到发线有效长范围内不得设在反向曲线上，其曲线半径不得小于该区段内的最小曲线半径，且不得小于第4表中规定的数值。

第4表  车站平面最小曲线半径

| 路段设计行车 速度（km/h） | 最小曲线半径（m） |
| --- | --- |
|  | 区段站 | 中间站、会让站、越行站 |
|  |  | 一般 | 困难 |
| 80 | 800 | 600 | 600 |
| 120 |  | 1 200 | 800 |
| 160 | 1 600 | 2 000 | 1 600 |
| 200 | 2 000 | 3 500 | 2 800 |

线路平面及纵断面

第36条  线路平面及纵断面应保持原有标准状态。区间线路变动时，应经铁路企业同意，但曲线半径不得小于该区间规定的最小曲线半径，坡度不得大于该区间规定的最大限制坡度。线路平面及纵断面有变动时，应及时通知有关单位。

凡变更线路平面及纵断面，竣工后由施工单位立即检查，并形成完整的竣工资料，移交铁路企业。

在任何情况下，线路平面及纵断面的变动，应满足限界要求。

路  基

第37条  路基面的宽度，应考虑远期发展的铁路等级、维修和机械化作业，并根据路拱断面、轨道类型、道床标准形式及尺寸、线间距、电缆槽、接触网支柱、路肩宽度等计算确定。

有砟轨道路肩宽度：设计速度200 km/h铁路的路肩宽度不应小于1.0 m；设计速度160 km/h及以下铁路的路肩宽度不应小于0.8 m。牵出线的中心线至路肩边缘的宽度不得小于3.5 m。

曲线地段路基外侧加宽办法按铁路有关规定、规范执行。

路基应避免高堤深堑。

路肩标高受洪水或潮水位控制时，其路肩标高不低于设计洪水位加波浪侵袭高加壅水高再加0.5 m。

路基两侧应留有足够宽度的铁路用地，保证路基稳定，满足维修检查通道、栅栏设置、绿色通道建设及防沙工程的要求。

第38条  路基应按铁路等级采用优质填料填筑坚实，基床及过渡段应强化处理，并设置良好的防排水设备、完善的防排水系统、安全可靠的防护设施和支挡结构，工后沉降应满足相应的限值要求。对不良地质条件、特殊土及特殊环境等地段的路基，应采取可靠的加固处理措施，困难时应以桥梁等结构物代替。应及时、彻底加固整治路基病害，对于一时难以彻底整治的病害，应加强路基监视和检查，并分期整治。

铁路保护煤柱的留设应符合国家及行业的有关规定。

在路基范围内埋设电缆和接触网支柱基础时，应保证路基的稳定和坚固及排水等设施的正常使用。

路基宜优先采用有利于环保的植物（以灌木为主）保护，并结合混凝土、土工合成材料等其他防护措施进行防护，但不得影响列车司机瞭望，倒树不应侵入限界和接触网的安全距离。

桥隧建（构）筑物

第39条  铁路桥梁、涵洞及隧道，均应修建为永久性结构，具有良好的耐久性，符合工程结构抗震和相应的技术标准要求，桥上和隧道内有砟轨道应满足大型养路机械清筛作业的要求，其限界应根据规划考虑发展的需要。

桥涵的承载能力和动力性能要符合有关规定的技术要求，并根据承载能力及技术状态，制定运用条件。桥涵建（构）筑物应确保通过的线路具有良好的稳定性和平顺性，结构构造应便于检查和养护，并设置检查设施。桥上通过超重货物列车、重型铁路救援起重机前，应进行承载性能检算。

隧道断面面积应满足旅客舒适性要求，衬砌、洞门结构、洞口仰坡、轨下基础应安全稳定，并具备良好的防排水系统。

全长500 m以上的钢桥、全长3 000 m以上的隧道设置通信设备，必要时设置固定照明、安全警报装置；非全封闭运营时，应进行巡守，必要时进行监视。

第40条  桥梁、涵洞孔径及净空，应满足国家防洪设防标准，能保证设计的最大洪水正常通过，并保证流冰、泥石流、漂浮物和通航等必要高度。

桥梁墩台基础应有足够深度，当基础及其附近存在超过容许冲刷时，应防护、加固既有桥涵基础，必要时改建原有桥涵。墩台基础工后沉降应满足相应的限值要求。

桥梁、涵洞应考虑排洪和灌溉等综合利用。

第41条  桥梁、隧道应按规定设置作业通道、避车台（洞）、电缆沟（槽）、电气化预埋件及必要的检查和消防设备等。铁路桥梁作业通道和隧道内安全空间、救援通道、应急照明和通信以及其他相关设施的设置等应符合有关设计规范规定。隧道内空气标准达不到规定要求时，应设置机械通风，瓦斯隧道还应设置必要的瓦斯监测设备。

直线桥梁自线路中心至作业通道栏杆内侧的净距：钢梁明桥面应不小于2.45 m，混凝土梁桥面应不小于3.00 m，线路允许速度160 km/h以上桥梁桥面应不小于3.25 m。作业通道宽度应不小于0.8 m。

轨  道

第42条  新建、改建铁路正线宜采用60 kg/m钢轨的跨区间无缝线路，重载铁路正线宜采用 60 kg/m及以上类型钢轨的无缝线路。钢轨优先采用100 m（60 kg/m）、75 m（75 kg/m）长定尺轨。

设计速度120 km/h以上铁路正线有砟轨道应采用Ⅲ型轨枕和与轨枕配套的弹条扣件、一级碎石道砟。

第43条  轨距是钢轨头部踏面下16 mm范围内两股钢轨工作边之间的最小距离。直线轨距标准为1 435 mm，曲线轨距按第5表规定加宽。

第5表  曲线轨距加宽值

| 曲线半径R（m） | 加 宽 值（mm） |
| --- | --- |
| r≥295 | 0 |
| 295＞r≥245 | 5 |
| 245＞r≥195 | 10 |
| r＜195 | 15 |

注：曲线轨距加宽值不符合上述规定时，应有计划地进行改造。

验收线路时，线路、道岔轨距相对于上述标准的静态允许偏差规定见第6表。

第6表  线路、道岔轨距静态允许偏差

| 线路允许速度（km/h） | v≤120 | 120＜v≤160 | 160＜v≤200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线 路（mm） | +6 -2 | +4 -2 | ±2 |
| 道 岔（mm） | +3 -2 | +3 -2 | ±2 |

第44条  线路两股钢轨顶面，在直线地段应保持同一水平。

曲线地段的外轨超高，应按有关规定的办法和标准确定。最大实设超高：双线地段不得超过150 mm，单线地段不得超过125 mm。

验收线路时，线路两股钢轨水平，较上述标准的静态允许偏差规定见第7表。

第7表  钢轨水平静态允许偏差

| 线路允许速度（km/h） | v≤120 | 120＜v≤160 | 160＜v≤200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正线及到发线（mm） | 4 | 4 | 3 |
| 道 岔（mm） | 4 | 4 | 3 |

第45条  钢轨接头的预留轨缝应根据钢轨长度、当地历史最高及最低轨温、更换钢轨或调整轨缝时的轨温经计算确定。

绝缘接头的最小轨缝为6 mm，最大轨缝为构造轨缝。长度大于或等于25 m钢轨铺设在历史最高与最低轨温差大于100 ℃的地区时，预留轨缝应进行个别设计。

第46条  道岔应铺设在直线上，正线道岔不得与竖曲线重叠，其他道岔应尽量避免与竖曲线重叠。

正线道岔钢轨应与线路上的钢轨采用同一类型。其他道岔钢轨在不得已情况下采用与线路钢轨不同类型时，应保证道岔钢轨强度不低于线路钢轨强度，并在道岔前后各铺一节与道岔同轨型的钢轨。

第47条  道岔辙叉号数选择应符合下列规定：

1.正线道岔的直向通过速度不应小于路段设计行车速度。

2.用于侧向通过列车的单开道岔的辙叉号数应根据列车侧向通过的最高速度合理选用。

3.侧向接发停车旅客列车的单开道岔，不得小于12号。

4.侧向接发停车货物列车并位于正线的单开道岔，在中间站不得小于12号，在其他车站不得小于9号。

5.列车轴重大于25t的铁路正线单开道岔不得小于12号。

6.其他线路的单开道岔不得小于9号。

7.狭窄的站场采用交分道岔不得小于9号，但尽量不用于正线，必须采用时不得小于12号。

8.峰下线路的对称道岔不得小于6号，三开道岔不得小于7号。

9.段管线的对称道岔不得小于6号。

既有道岔的类型及辙叉号数不符合上述规定时，应按该道岔的辙叉号数限制行车速度，且应有计划地进行改造。

第48条  线路允许速度120 km/h及以下区段的正线道岔，采用固定型辙叉道岔；线路允许速度120 km/h以上至160 km/h及以下，或货车轴重25 t及以上区段的正线道岔，采用可动心轨道岔或固定型辙叉道岔；线路允许速度160 km/h以上区段的正线道岔，应采用可动心轨道岔。

第49条  道岔应保持良好状态，道岔各零部件应齐全，作用良好，缺少时应及时补充。道岔出现伤损或病害时，应及时修理或更换。

第50条  联锁道岔应配备紧固、加锁装置，以备联锁失效时用以锁闭道岔。联锁失效时防止扳动的办法，应在《车站行车工作细则》（简称《站细》）内规定。

未设联锁而需加锁的道岔也应安装加锁装置。

加锁装置包括锁板、勾锁器、闭止把加锁、带柄标志加锁。

道口、交叉及线路接轨

第51条  列车运行速度120 km/h及以上线路全封闭、全立交，线路两侧按标准进行栅栏封闭，并设置相应的警示标志。

列车运行速度120 km/h以下的线路，铁路道口、人行过道的设置或拓宽，以及铁路道口、人行过道的等级、标准、铺设、拆除及需否看守按照铁路企业有关规定办理。

第52条  铁路道口应设置警示标志、铁路道口路段标线、司机鸣笛标及护桩；人行过道应设置路障、鸣笛标；站内道口、人行过道两端不设鸣笛标。根据需要设置栅栏或其他安全设施。有人看守道口应修建道口看守房，设置照明灯、列车接近报警装置、警示灯、遮断色灯信号机和道口自动通知设备。根据需要设置列车无线调度通信设备。铁路道口警示标志、路段标线由地方道路管理部门设置、维护。

铁路道口的铺面、两侧道路的坡度及平台长度应符合要求。

站内平过道应与站外道路和人行道路断开，禁止社会车辆、非工作人员通行，平过道不得设在车站两端咽喉区内。

在电气化铁路上，铁路道口通路两面应设限高架，其通过高度不得超过4.5 m。道口两侧不宜设置接触网锚段关节，不应设置锚柱。

栏杆（门）以对道路开放为定位。特殊情况下需要以对道路关闭为定位时，由铁路企业规定。

第53条  一切车辆、自动走行机械和牲畜，均应在立体交叉或平交道口处通过铁路。铁路工作人员发现有违反上述情况时，应予制止。

特别笨重、巨大的物件和可能破坏铁路设备、干扰行车的物体通过道口时，应提前通知铁路企业，采取安全和防护措施，并在其协助指导下通过。

第54条  新建的岔线，不应在区间内与正线接轨；特殊情况必须在区间内接轨时，应经铁路企业同意，并在接轨地点开设车站（线路所）或设辅助所管理。因路内施工临时性的区间出岔，应按期拆除。

第55条  各种建（构）筑物、电线路、管道及渡槽跨越铁路，横穿路基，或在桥梁上下、涵洞内通过铁路时，应提出设计、施工方案和安全措施等文件，经铁路企业同意，并在铁路企业派员对施工现场实行安全监督下，方可施工。

安全线及避难线

第56条  安全线设置应符合有关设计规范的规定。

岔线、段管线与正线、到发线接轨时，均应铺设安全线。岔线与站内到发线接轨，当站内有平行进路及隔开道岔并有联锁装置时，可不设安全线。

在进站信号机外制动距离内进站方向为超过6‰下坡道的车站，应在正线或到发线的接车方向末端设置安全线。

铁路企业的线路与其他铁路企业的车站接轨时，其接轨处或接车线末端应设隔开设备（设有平行进路并有联锁时除外）。

安全线向车挡方向不应采用下坡道，其有效长度一般不小于50 m。

第57条  为防止在长大下坡道上失去控制的列车发生冲突或颠覆，应根据线路情况，计算确定在区间或站内设置避难线。

防护栅栏

第58条  防护栅栏设置应符合铁路线路防护栅栏有关标准的规定。

第59条  防护栅栏的设备管理由工务部门负责，治安管理由铁路公安部门或地方人民政府确定的公安部门负责。

第60条  对各类通道应设门加锁，由使用单位落实管理责任。

铁路工作人员专用通道、作业门应有警示标识。

声 屏 障

第61条  应根据铁路噪声排放治理需要，在铁路两侧设置声屏障。声屏障应满足国家和行业相关标准和规范的要求。

声屏障设置应符合铁路建筑限界的规定，安装强度应保证运输安全，并满足铁路设施检修和维护的要求，不得影响其他行车设备的安全运行。

声屏障应进行定期检查和维护。

第62条  路基声屏障连续长度超过500 m时，应根据疏散和检修要求统一设置安全通道，安全通道外边坡处应有安全通行条件；桥梁声屏障安全通道应结合救援疏散通道设置。

第三章  信号、通信

一般要求

第63条  为保证信号、通信设备的质量，应设电务段、通信段等信号、通信维修机构。

维修机构管辖范围应根据信号、通信设备等条件确定。

第64条  维修机构应具备设备检修、修配、测试场所，配置相应的仪器仪表、工装机具以及交通工具、应急通信设备等。

在动车组、机车和轨道车的检修地点应设列控车载设备、机车信号、列车运行监控装置（LKJ）、轨道车运行控制设备（GYK）及车载无线通信设备等的检修与测试场所。设有车辆减速器的驼峰调车场应设驼峰机械修配场所。

铁路信号、通信设备维护工作应按设备技术状态进行维修，并按周期进行中修和大修。信号、通信车载设备结合动车组、机车和轨道车各级检修修程，同步进行检修。

第65条  对设有加锁加封的信号设备，应加锁加封，必要时可设置计数器，使用人员应负责其完整。对加封设备启封使用或对设有计数器的设备每计数一次时，使用人员均应在《行车设备检查登记簿》内登记，写明启封或计数原因。加封设备启封使用后，应及时通知信号部门加封。

使用计算机技术控制的信号设备实现加锁加封功能时，应使用密码方式操作。

第66条  集中联锁车站和自动闭塞区段应装设信号集中监测系统，对信号设备运用状态进行实时监测，实现故障及超限告警。

第67条  信号、通信设备及机房，应采取综合防雷措施，设置机房专用空调。信号及通信设备，应装有防止强电及雷电危害的浪涌保护器等保安设备，电子设备应符合电磁兼容有关规定。

第68条  机车信号设备、列车运行监控装置（LKJ）、轨道车运行控制设备（GYK）和车载无线通信设备等的电源，均应取自车上直流控制电源系统，直流输出电压为110 V时，电压波动允许范围为-20%～+5%。

信  号

第69条  信号装置一般分为信号机和信号表示器两类。

信号机按类型分为色灯信号机、臂板信号机和机车信号机。信号机按用途分为进站、出站、通过、进路、预告、接近、遮断、驼峰、驼峰辅助、复示、调车信号机。

信号表示器分为道岔、脱轨、进路、发车、发车线路、调车及车挡表示器。

第70条  各种信号机及表示器，在正常情况下的显示距离：

1. 高柱进站、高柱通过、高柱接近、遮断信号机，不得小于1 000 m；

2. 高柱出站、高柱进路信号机，不得小于800 m；

3. 预告、驼峰、驼峰辅助信号机，矮型接近信号机，不得小于400 m；

4. 调车、矮型进站、矮型出站、矮型进路、矮型通过、复示信号机，容许、引导信号及各种表示器，不得小于200 m。

在地形、地物影响视线的地方，进站、通过、接近、预告、遮断信号机的显示距离，在最坏的条件下，不得小于200 m。

第71条  铁路信号机应采用色灯信号机。色灯信号机应采用高柱信号机，在下列处所可采用矮型信号机：

1. 不办理通过列车的到发线上的出站、发车进路信号机；

2. 道岔区内的调车信号机及驼峰调车场内的线束调车信号机；

3. 自动闭塞区段，桥梁、隧道内的通过信号机。

第72条  信号机设在列车运行方向的左侧或其所属线路的中心线上空。反方向运行进站信号机可设在列车运行方向的右侧；其他特殊地段因条件限制，需设于右侧时，应在设计文件中予以明确，铁路企业应制定确保安全的措施。在确定设置信号机地点时，除满足信号显示距离的要求外，还应考虑到该信号机不致被误认为邻线的信号机。

第73条  车站应设进站信号机。进站信号机应设在距进站最外方道岔尖轨尖端（顺向为警冲标）不小于50 m的地点，因调车作业或制动距离需要延长时，一般不超过400 m。

双线自动闭塞区间反方向进站信号机前方应设置预告标。

第74条  在车站的正线和到发线上，应设出站信号机。出站信号机应设在每一发车线的警冲标内方（对向道岔为尖轨尖端外方）适当地点。

在调车场的编发线上，必要时可设线群出站信号机。

第75条  通过信号机应设在闭塞分区或所间区间的分界处。自动闭塞区段的通过信号机，不应设在停车后可能脱钩、牵引供电分相的处所，也不宜设在起动困难的地点。

自动闭塞区段信号机设置位置和显示关系应根据列车牵引计算确定，并应满足列车运行速度规定的制动距离和线路通过能力的要求。

在自动闭塞区段内，当货物列车在设于上坡道上的通过信号机前停车后起动困难时，在该信号机上应装设容许信号。在进站信号机前方第一架通过信号机上，不得装设容许信号。

在三显示自动闭塞区段的进站信号机前方第一架通过信号机柱上，应涂三条黑斜线；四显示自动闭塞区段的进站信号机前方第一、第二架通过信号机的机柱上，应分别涂三条、一条黑斜线。

第76条  有人看守道口设遮断信号机；在有人看守的桥隧建（构）筑物及可能危及行车安全的坍方落石地点，根据需要设遮断信号机。该信号机距防护地点不得小于50 m。

第77条  半自动闭塞、自动站间闭塞区段，进站信号机为色灯信号机时，设色灯预告信号机或接近信号机。

遮断信号机和半自动闭塞、自动站间闭塞区段线路所通过信号机，设预告信号机。

列车运行速度不超过120 km/h的区段，预告信号机与其主体信号机的安装距离不得小于800 m，当预告信号机的显示距离不足400 m时，其安装距离不得小于1 000 m。

列车运行速度超过120 km/h的区段，设置两段接近区段，在第一接近区段和第二接近区段的分界处，设接近信号机，在第一接近区段入口内100 m处，设置机车信号接通标。

第78条  特殊地段因条件限制，同方向相邻两架指示列车运行的信号机（预告、遮断、复示信号机除外）间的距离小于制动距离时，按下列方式处理：

1.在列车运行速度不超过120 km/h的区段，当两架信号机间的距离小于400 m时，前架信号机的显示，应完全重复后架信号机的显示；当两架信号机间的距离在400 m及以上，但小于800 m时，后架信号机在关闭状态时，则前架信号机不准开放。

2.在列车运行速度超过120 km/h的区段，两架有联系的信号机间的距离小于列车规定速度级差的制动距离时，应采取必要的降级或重复显示措施。

第79条  出站信号机有两个及以上的运行方向，而信号显示不能分别表示进路方向时，应在信号机上装设进路表示器。

发车进路兼出站信号机，根据需要可装设进路表示器，区分进路方向。

双线自动闭塞区段，有反方向运行条件时，出站信号机设进路表示器。

第80条  发车信号辨认困难的车站，在便于司机瞭望的地点可装设发车表示器。

第81条  为满足调车作业的需要，应设调车色灯信号机。

在作业繁忙的调车场上，因受地形、地物影响，调车机车司机看不清调车指挥人的手信号时，设调车表示器。

第82条  设有线群出站信号机时，在线群每一条发车线路的警冲标内方适当地点，装设发车线路表示器。

第83条  设有两个及以上车场的车站，转场进路应设进路色灯信号机。

第84条  进站及接车进路色灯信号机，均应设引导信号。

第85条  驼峰应装设驼峰色灯信号机。驼峰色灯信号机可装设驼峰色灯辅助信号机。驼峰色灯信号机或辅助信号机的显示距离不能满足推峰作业要求时，根据需要可再装设驼峰色灯复示信号机。

驼峰色灯辅助信号机，可兼作出站或发车进路信号机，并根据需要装设进路表示器。

第86条  进站、出站、进路信号机及线路所通过信号机，因受地形、地物影响，达不到规定的显示距离时，应设复示信号机。

设在车站岔线入口处的调车色灯信号机，达不到规定的显示距离时，根据需要可设调车复示信号机。

第87条  非集中操纵的接发车进路上的道岔，装设道岔表示器，集中操纵的道岔、调车场及峰下咽喉的道岔，不装设道岔表示器；其他道岔根据需要装设道岔表示器。

集中联锁调车区进行连续溜放作业的分歧道岔，设道岔表示器。

集中联锁以外的脱轨器及引向安全线或避难线的道岔，设脱轨表示器。

联  锁

第88条  联锁设备分为集中联锁（计算机联锁和继电联锁）和非集中联锁（色灯电锁器联锁和臂板电锁器联锁）。

编组站、区段站和电源可靠的其他车站，采用集中联锁。列车调度指挥系统（TDCS）和调度集中系统（CTC）区段，车站应采用集中联锁。

第89条  站内正线及到发线上的道岔，均应与有关信号机联锁。区间内正线上的道岔，应与有关信号机或闭塞设备联锁。各种联锁设备（驼峰除外）应满足下列条件：

1.当进路上的有关道岔开通位置不对或敌对信号机未关闭时，防护该进路的信号机不能开放；信号机开放后，该进路上的有关道岔不能扳动，其敌对信号机不能开放。

2.半自动闭塞、自动站间闭塞及三显示自动闭塞区段，正线上的出站信号机未开放时，进站信号机不能开放通过信号；主体信号机未开放时，预告信号机不能开放。

3.装有转换锁闭器，电动、电液转辙机的道岔，当第一连接杆处（分动外锁闭道岔为锁闭杆处）的尖轨与基本轨间、心轨与翼轨间有4 mm及以上水平间隙时，不能锁闭或开放信号机。

4.区间辅助所内正线上的道岔，未开通正线时，两端站不能开放有关信号机。设在辅助所的闭塞设备与有关站闭塞设备应联锁。

第90条  集中联锁设备应保证：当进路建立后，该进路上的道岔不能转换；当道岔区段有车占用时，该区段的道岔不能转换；列车进路向占用线路上开通时，有关信号机不能开放（引导信号除外）；能监督是否挤岔，并于挤岔的同时，使防护该进路的信号机自动关闭，被挤道岔未恢复前，有关信号机不能开放。

集中联锁设备，在控制台（或操纵、表示分列式的表示盘及监视器）上应能监督线路与道岔区段是否占用、进路开通及锁闭，复示有关信号机的显示。

第91条  非集中联锁设备，应保证车站值班员能控制接、发车进路和信号机的开放与关闭。

非集中联锁设备，在控制台上应有接、发列车的进路开通表示；采用色灯电锁器联锁时，还应有进站信号机的开放、关闭和出站信号机、引导信号的开放表示；到发线设有轨道电路时，应有到发线的占用表示。

第92条  在作业繁忙的调车区域，根据需要，可采用调车区集中联锁。

第93条  信号设备联锁关系的临时变更或停止使用，应经铁路企业同意。

闭  塞

第94条  闭塞设备分为自动闭塞、自动站间闭塞和半自动闭塞。具体设置条件如下：

1.在单线区段，应采用半自动闭塞或自动站间闭塞，繁忙区段可根据情况采用自动闭塞；

2.在双线区段，宜采用自动闭塞。

在一个区段内，原则上应采用同一类型的闭塞方式。

第95条  在列车运行速度超过120 km/h的双线区段，采用速差式自动闭塞，列车紧急制动距离由两个及以上闭塞分区长度保证。

列车调度指挥系统、调度集中系统

第96条  铁路运输指挥宜采用列车调度指挥系统（TDCS）或调度集中系统（CTC）。

第97条  TDCS由车站及上级调度指挥机构构成，应能实时自动采集列车运行及现场信号设备状态信息，并传送到上级调度指挥机构，完成列车运行实时追踪、无线车次号校核、自动报点、正晚点统计分析、交接车自动统计、列车实际运行图自动绘制、阶段计划人工和自动调整、调度命令及行车计划下达、站间透明、行车日志自动生成等功能，实现各级运输调度的集中管理、统一指挥和实时监督。

TDCS应能满足高安全、高可靠、高实时性的要求，建立维护管理体制，保证设备正常使用。

第98条  TDCS配置独立的处理平台，关键设备采用冗余配置。TDCS采用独立的业务专网，车站及上级调度指挥机构采用双局域网。各级局域网通过专用数字通道组成双环形广域网。

第99条  CTC由车站及上一级调度指挥机构构成。CTC除实现TDCS的全部功能外，还应实现列车编组信息管理、调车作业管理、综合维修管理、列车/调车进路人工和计划自动选排、分散自律控制等功能。

调度集中区段，车站应设集中联锁，区间应设自动闭塞或自动站间闭塞。

调度集中系统原则上应将同一调度区段内、同一联锁控制范围内所有车站（车场、线路所）的信号、联锁、闭塞设备纳入控制范围。调度集中区段的两端站、编组站、区段站，以及调车作业较多、有去往区间岔线列车或中途返回补机的中间站，可不列入调度指挥中心控制，应能通过调度集中车站终端进行自动或人工控制。

CTC应具备分散自律控制和非常站控两种模式。分散自律控制模式是通过调度集中设备，实现进路自动和人工办理的模式；非常站控模式是遇行车设备故障、施工、维修需要时，脱离调度集中系统控制转为车站联锁控制台人工办理的模式。

第100条  CTC配置独立的处理平台，设备采用冗余配置，通信协议与TDCS一致。CTC采用独立的业务专网，各级采用双局域网并通过专用数字通道组成双环形广域网。

第101条  CTC/TDCS与GSM-R数字移动通信系统或列车无线调度通信设备结合，实现调度命令、接车进路预告信息、调车作业通知单等向司机的传送，并能通过无线通信系统获取车次号校核、调车请求及签收回执等信息。

机车信号、列车运行监控装置、轨道车运行控制设备

第102条  最高运行速度不超过160 km/h的机车，机车信号设备与列车运行监控装置（LKJ）结合使用，轨道车等自轮运转特种设备使用轨道车运行控制设备（GYK）。

第103条  机车信号分为连续式和接近连续式。自动闭塞区段应装设连续式机车信号，半自动闭塞和自动站间闭塞区段应装设接近连续式机车信号。

车站正线、到发线应实现电码化或采用与区间同制式轨道电路。

机车信号的显示，应与线路上列车接近的地面信号机的显示含义相符。机车停车位置，应以地面信号机或有关停车标志为依据。

第104条  列车运行监控装置（LKJ）具有监控、记录、显示及报警等功能。

铁路企业应制定LKJ软件、基础数据和控制模式设定的管理规定并按照执行。有过轨运输的铁路企业，LKJ管理相关规定应协商一致。各机车、动车组运用区段车载数据文件的编制和控制模式的设定和调整，应由铁路企业专业机构实施，实行集中统一管理。

装备在机车上的LKJ设备应按高于线路允许速度2km/h报警、3km/h卸载、5km/h常用制动、8km/h紧急制动设置模式曲线。

LKJ产生的列车运行记录数据是行车安全分析的重要依据，应妥善保存，任何单位和人员不得更改。

第105条  轨道车运行控制设备（GYK）具有轨道电路信息接收、运行监控、警醒、数据记录、语音记录及人机交互等功能。

轨道车运行控制设备（GYK）具有正常监控模式、目视行车模式、调车模式、区间作业模式和非正常行车模式等控制模式。

CTCS-2级列控系统

第106条  CTCS-2级列控系统基于轨道电路和点式应答器传输行车许可信息，采用目标距离连续速度控制模式监控列车运行。完全监控模式下按高于线路允许速度2 km/h报警、5 km/h常用制动、10 km/h紧急制动设置模式曲线。

第107条  CTCS-2级列控系统由列控车载设备和地面设备组成。

列控车载设备主要由车载安全计算机、轨道电路信息读取器、应答器信息接收单元、列车接口单元、记录单元、人机界面等部件组成。

列控地面设备由列控中心、临时限速服务器、ZPW-2000系列轨道电路、应答器等设备组成。

第108条  CTCS-2级区段临时限速服务器集中管理列控限速调度命令，具备列控限速调度命令的存储、校验、撤销、拆分、设置、取消的管理功能，具备列控限速设置时机的辅助提示功能。

第109条  CTCS-2级区段应答器提供线路数据、临时限速、级间转换等信息。应答器组设置、报文定义及组间距离等应满足列控车载设备控车要求。

第110条  装备CTCS-2级列控车载设备的动车组应装设LKJ设备。

第111条  CTCS-2级列控车载设备的控车模式有完全监控、部分监控、引导、目视行车、调车、隔离和待机等模式。

1.完全监控模式是列车的正常运行模式。列控车载设备根据控车数据自动生成目标距离模式曲线，司机依据人机界面显示的列车运行速度、允许速度、目标速度和目标距离等信息控制列车运行。

2.部分监控模式是列控车载设备接收到轨道电路允许行车信息，而缺少应答器提供的线路数据或限速数据时使用的模式。在部分监控模式下，限速值为45 km/h。

3.引导模式是在进站建立引导进路后，列控车载设备按照最高限速40 km/h控车的模式。

4.目视行车模式是司机控车的固定限速模式，限速值为40 km/h。列控车载设备显示停车信号停车后，司机按规定操作转入目视行车模式。

5.调车模式是动车组进行调车作业的固定限速模式，限速值为40 km/h。司机按压专用按钮使列控车载设备转入调车模式。只有在列车停车时，司机才可以选择进入或退出调车模式。

6.隔离模式是列控车载设备控制功能停用的模式。列车停车后，根据规定，司机操作隔离装置使列控车载设备转入隔离模式。

7.待机模式是列控车载设备上电后的默认模式。列控车载设备自检后，自动处于待机模式。在待机模式下，列控车载设备正常接收轨道电路及应答器信息。

第112条  CTCS-2级列控车载设备七种模式之间的转换见第8表。

第8表  CTCS-2级列控车载设备七种模式之间的转换

| 转换模式 当前模式 | 待机 模式 | 部分监 控模式 | 完全监控模式 | 引导 模式 | 目视行车模式 | 调车 模式 | 隔离 模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待机模式 | - | 人工/停车 | - | - | 人工/停车 | 人工/停车 | 人工/停车 |
| 部分监控模式 | 人工/停车 | - | 自动 | 自动 | 人工/停车 | 人工/停车 | 人工/停车 |
| 完全监控模式 | 人工/停车 | 自动 | - | 人工 | 人工/停车 | 人工/停车 | 人工/停车 |
| 引导模式 | 人工/停车 | 自动 | 自动 | - | 人工/停车 | 人工/停车 | 人工/停车 |
| 目视行车模式 | 人工/停车 | 自动 | 自动 | 自动 | - | 人工/停车 | 人工/停车 |
| 调车模式 | 人工/停车 | - | - | - | - | - | 人工/停车 |
| 隔离模式 | 人工/停车 | - | - | - | - | - | - |

第113条  信号安全数据网应采用专用光纤、不同物理径路冗余配置，确保列控中心（TCC）、计算机联锁（CBI）和临时限速服务器（TSRS）等信号系统安全信息可靠传输。

信号集中监测系统

第114条  信号集中监测系统包括站机、采集设备、服务器、各级终端及数据传输设备，应全程联网，实现远程诊断和故障报警功能。

信号集中监测系统监测范围应包括计算机联锁设备、列控地面设备（无源应答器除外）、调度集中设备、电源屏等信号系统设备。

驼峰信号

第115条  机械化、半自动化、自动化驼峰调车场应采用道岔自动集中；简易、非机械化驼峰调车场，根据需要可采用道岔自动集中。

第116条  半自动化、自动化驼峰由控制系统、基础设备和监测设备构成。根据驼峰的站场布置和作业需要，选择、配置系统设备。

装设集中联锁设备的驼峰头部调车进路（线束溜放区除外）应符合联锁的相关规定。

第117条  设车辆减速器的驼峰，在驼峰信号机前适当地点装设车辆减速器的限界检查器。超限车辆通过时，应使驼峰信号机自动关闭，在控制台（显示屏）上发出相应的表示及音响信号，同时向峰顶发出音响信号。

第118条  驼峰溜放车组速度控制调速制式可采用点式、点连式、连续式。点式采用减速器调速方式，点连式采用减速器-减速顶调速方式，连续式采用减速顶调速方式。

根据车辆减速器和转辙机对动力供应的要求，可设置专用动力站。动力站控制方式应能自动控制或手动控制，保证不间断地向全场供应动力，并应设监测设备。

第119条  驼峰控制台或显示屏上应有信号机的显示状态、道岔位置、轨道电路区段的占用情况及邻接联锁区的有关表示。当装设驼峰道岔自动集中时，应有车组顺序和进路去向的表示。半自动化、自动化驼峰控制台或显示屏上应有自动控制设备的相应表示。

设车辆减速器的驼峰应在控制台或显示屏上表示出车辆减速器的动作状态、轨道电路区段占用情况、车辆实际速度。

设推峰机车遥控的驼峰应在控制台或显示屏上表示出机车动作状态、推峰股道、机车实际速度。

当驼峰信号机由开放转为关闭时，应以音响为辅助信号，通知峰顶调车人员。

道口自动信号及自动通知

第120条  道口自动信号，应在列车接近道口时，向道路方向显示停止通行信号，并发出音响通知；如附有自动栏杆（门），栏杆（门）应自动关闭。

在列车全部通过道口前，道口信号应始终保持禁止通行状态，自动栏杆（门）应始终保持关闭状态。道口信号设备停用或故障时，应向道口看守人员提示。

道口自动通知（含无线道口报警）设备，应在列车接近道口时，以音响和灯光显示通知道口看守人员。

通  信

第121条  铁路通信网是专用通信网，为运输生产和经营管理提供话音、数据和图像通信业务。

铁路通信应符合国家、铁道行业的有关技术标准和质量要求，确保全程全网安全、可靠、迅捷、畅通。

第122条  铁路通信应根据下列主要通信业务，配置相应通信设备：

1.普通电话（固定、移动）；

2.专用电话（固定、移动），包括调度电话、车站（场）电话、站间行车电话等；

3.会议电话；

4.广播；

5.数据承载；

6.数据终端（铁路电报、列车调度命令信息无线传送、车次号校核信息无线传送、列车尾部风压信息传送、列车安全防护预警信息传送等）；

7.图像通信（会议电视、综合视频监控等）；

8.应急通信；

9.时钟、时间同步基准信号。

承 载 网

第123条  传输网应提供多种速率、类型的通信通道。传输网应对重要业务通道进行保护，重要业务节点的系统和设备应采用冗余配置。

第124条  数据通信网应为铁路运输组织、客货营销、经营管理等信息系统和综合视频监控、会议电视、应急通信、GPRS、旅客服务等业务提供承载平台。

数据通信网中的重要节点设备应冗余配置，其设备间的连接应采用不同的物理路由。

业 务 网

第125条  铁路各调度区段应设置调度通信系统，提供调度电话、车站（场）电话、站间行车电话等专用电话业务，满足铁路运输组织和生产指挥的需要。调度通信网络应保持相对独立和专用。

第126条  列车（有线）调度电话准许列车调度员、机车（动车组）调度员、车辆调度员、机务段（客运段）调度员（值班员）、客运调度员、车站值班员（车站调度员）、供电（电力）调度员、电力牵引变电所值班人员、道口看守员加入通话，根据需要允许动车组随车机械师（简称随车机械师）、车辆乘务员、机车（动车组）司机、列车长、自轮运转特种设备司机、救援列车主任和施工负责人及巡守人员利用区间通信设施加入通话。

站间行车电话及扳道电话，禁止其他电话接入。

第127条  在无线列调区段，列车无线调度电话系统准许列车调度员、机车（动车组）调度员、车站值班员、助理值班员、机车（动车组）司机、自轮运转特种设备司机、列车长、纳入联控的道口看守人员、随车机械师（车辆乘务员）加入通话；允许救援列车主任在执行救援任务时，临时加入通话；未纳入联控的道口看守、防护人员、车站客运值班员和巡守人员在紧急情况下，可临时加入通话。

第128条  在GSM-R移动通信区段，根据调度指挥的需要设置组呼。列车GSM-R无线调度电话系统准许列车调度员、车站值班员、助理值班员、信号员、机车（动车组）司机、自轮运转特种设备司机、纳入联控的道口看守人员加入组呼通话，根据需要允许列车长、随车机械师（车辆乘务员）、客运值班员、救援列车主任加入组呼通话；未纳入联控的道口看守、防护人员和巡守人员在紧急情况下，可加入组呼通话。

第129条  调度部门、车站和机车、动车组装备的列车调度通信设备应连接语音记录装置，对列车调度、站间行车的通话进行录音。

第130条  机车、动车组及自轮运转特种设备，根据运行区段装备相应的车载无线通信设备。

第131条  司机、随车机械师（车辆乘务员）、列车长、乘警均应配备无线对讲设备，在GSM-R区段运行时还应配备GSM-R手持终端。动车组列车停靠的车站，车站客运值班员应配备与司机通信联络用的无线对讲设备。

第132条  在编组站、区段站，应装设平面调车、驼峰调车等站场无线通信设备。

第133条  列车无线调度通信系统的场强覆盖、服务质量应符合铁路相关技术标准、规范的规定，并满足车载无线通信设备检修、维护的需要。

第134条  在铁路运输生产中，凡设置使用无线电设备的单位，都应遵守国家和铁路无线电管理的有关规定。

对铁路专用无线电频率，应采取必要的监测和保护措施。

第135条  铁路自动电话网的区域网设置应根据铁路生产需要设置。

第136条  根据需要，设置综合视频监控系统。综合视频监控系统结构和质量应符合铁路相关技术标准、规范的规定。

第137条  铁路应急通信由各级应急通信中心设备和现场设备组成。应急通信应充分利用既有各种通信资源和手段，在处理突发事件时，提供事件现场与指挥中心的话音、数据、图像通信。

第138条  区间通信柱（通话柱）的设置，由铁路企业根据运用需要和实际情况确定。

区间通信柱（通话柱）应尽量靠近线路，并安装在防护网内，与线路中心的水平距离应能保证使用人员的人身安全和养路机械的施工作业要求，每隔1.5 km左右安装一个；在自动闭塞区段，其安装位置尽量与通过信号机的位置相对应。

支 撑 网

第139条  在铁路调度指挥各场所等节点根据需要设置时钟同步及时间同步系统设备，为铁路各专业系统及地面电子时间显示设备提供统一的时钟、时间同步基准信号源。

第140条  在通信机房，设置电源及机房环境监控系统，对温度、湿度、门禁、通信电源系统等状况进行统一监控。

第141条  铁路通信网应设置网元管理和综合网管系统。根据需要设置光缆监测、漏缆监测、铁塔安全监测、无线电频率干扰监测、GSM-R网络接口监测等系统。

信号、通信线路及其他

第142条  干线、地区及站场的光、电缆宜敷设在预埋管道或预制电缆槽内。调度部门、通信枢纽、车站、区间信号中继站、通信基站、牵引变电所等重要业务站点宜采用不同物理路由的光缆引入。

铁路信号、通信线路应敷设在铁路线路安全保护区内。

第143条  信号传输线路，可采用电缆、光缆等传输手段。通信传输线路以光缆为主。

在最大弛度时，架空光电缆及线条最低点至地面、轨面的一般距离规定如下：

1.在区间，距地面不小于3 000 mm；

2.在站内，距地面不小于4 500mm；

3.跨越道路，距地面不小于5 500 mm；

4.在与铁路交叉地点，距钢轨顶面不小于7 500 mm。

架空线线路下面，地下光缆和电缆线路上面，禁止植树。架空线线路附近的树枝与线条的距离，在市区内不小于1 000 mm，在市区外不小于2 000 mm。地下光缆和电缆线路与树木的平行距离，在市区内不小于750 mm，在市区外不小于2 000 mm。

在信号、通信线路及设备附近进行施工或作业时，应会同设备维护部门，采取安全防护措施。

第144条  在通信架空线路上，禁止架设广播线。

当通信明线或架空光电缆与供电线路、广播线或其他电话线路并行或跨越时，其间应保持的距离应符合有关规定，并采取防止干扰措施。

第145条  通信线路或设备损坏时，应按下列顺序抢通和恢复：

1.列车调度电话；

2.站间行车电话、扳道电话、信号闭塞线路；

3.列车调度指挥系统和调度集中系统的通道；

4. 牵引供电远动通道；

5．信号安全数据网通道；

6.车辆运行安全监测通道；

7.旅客服务系统通道；

8.客票系统通道；

9.车号自动识别系统通道；

10.其他。

第146条  邻近线路的通信杆、塔应采取必要的防护措施，防止杆、塔倾倒侵入铁路限界。

第四章  铁路信息系统

第147条  铁路信息系统是铁路运输生产和经营管理的重要手段。信息系统建设应坚持统一规划、统一标准的原则，做到资源集中、互联互通、信息共享、安全可靠。

新建和改建铁路建设项目应同期建设配套的信息系统，并同步交付使用。

铁路企业应建立网络安全和信息化建设与管理制度。

相关联的两个及以上铁路企业，涉及运输生产的主要信息系统应采用相同或兼容的模式。

第148条  信息系统建设应符合铁路信息化规划，实行立项申请、方案评审、可研设计、工程实施、竣工验收等建设流程。承担铁路信息系统设计、研发和施工的单位应符合国家规定的相关资质条件。

信息系统投入使用前应按规定进行测试、评审。投入使用后的系统变更及应用软件修改应按规定程序进行审批、测试、验证，并建立档案，实行版本管理。

第149条  信息系统设备按其用途和性质分为两类。

一类设备：用于铁路运输生产和经营管理并且要求不间断运行的系统设备，主要为服务器端设备、网络设备和要求不间断运行的客户端设备等。

一类设备应具有高可用性和高可靠性，采用冗余和备份配置，采用监控诊断、数据备份与恢复、安全防护等技术措施和设备，应提供7×24 h技术支持与维护服务，保证系统安全可靠运行。

二类设备：一类设备之外的其他设备。

二类设备应配备一定比例的备用设备，采用相应的安全防护技术措施和设备，应提供不低于5d×8 h技术支持与维护服务，保证设备的正常使用。

信息系统设备功能、性能和容量应满足当前需要并考虑适量预留。

第150条  铁路信息网络由局域网及其互联的广域网构成。局域网根据需要分为安全生产网、内部服务网和外部服务网。直接关系铁路运输生产的信息系统应部署在安全生产网，为铁路内部提供一般性服务的信息系统应部署在内部服务网，为社会提供公共服务的应用系统应部署在外部服务网。

安全生产网与内部服务网间实行逻辑隔离。安全生产网、内部服务网与外部服务网间实行安全隔离。禁止安全生产网和内部服务网直接与互联网连接，禁止外部服务网用户和设备直接访问安全生产网、内部服务网资源。

除国家有特殊要求的，不单独组建铁路业务专网。

第151条  应保证信息系统数据的安全、真实、准确、完整、有效，建立数据保存、备份、查询和销毁制度。

应确定合理的数据保存周期。重要数据的备份应异地存放。有保密要求的数据应采取保密措施。应保护业务活动中收集、使用和产生的公民个人电子信息。

第152条  应加强铁路信息安全管理，建立信息安全保障体系，采用相应的安全技术措施和管理措施，对信息系统进行安全保护。实行信息安全等级保护制度。实施信息安全风险管理，加强集中管控和实时监测。定期进行安全检查和安全测评，严格对第三方服务的管理与控制。按国家有关规定和业务运营需要，设置灾难恢复系统。制定相应的应急预案，定期开展应急演练。

第153条  信息系统机房建设应符合国家相关标准，按等级设计、建设和管理。机房温度、湿度、防尘、防火、防雷、防电磁干扰、防静电应达到有关标准。应采用机房专用空调。采取机房环境及电源监控手段，对机房的温度、湿度、空调、不间断电源（UPS）等状况进行统一监控，设置机房门禁系统。重要机房不间断电源（UPS）、空调设备应冗余配置，采用一级负荷供电，满足运用及检修需要。信息配线及设备间应按机房标准建设。

第154条  信息系统运行维护工作包括运行调度、系统监控、网络维护、设备维护、软件维护、数据维护、技术支持和资产管理等，实行预防性维护、适应性维护，配备必要的检测设备及工器具，建立完整的技术文档和台账。

应建立运行维护体系，制定运行维护管理制度，实施专业化运维管理。软件纳入资产管理。

重要信息系统停机检修和系统切换应制定严密的实施方案，做好风险评估和应急预案，并履行报批手续。投入运行的信息系统设备不得兼做开发、测试环境。

第五章  车站及枢纽

站场设备

第155条  车站根据业务性质、运量大小及技术作业的需要，设置下列主要设备：

1.到发线；

2.调车线；

3.牵出线；

4.机车运转整备线、车辆站修线及救援列车停留线、自轮运转特种设备停留线等；

5.办理货物装卸作业的车站，应有货物装卸线，并根据需要设置高架货物线、换装线、轨道衡线、货车洗刷线、油罐列车整备线、机械冷藏车加油线及特殊危险货物车辆停留线；

6.机务段所在地车站，应设有机车出入段专用的机车走行线和机待线；

7.与动车组运用所（简称动车所）、动车段相连接的车站，应设动车组走行线（当设有专用的机车走行线并具有相同进路时，可以合设）；

8.动车组长期停放的车站应设动车组存车线；

9.通信、信号、联锁、闭塞设备；

10.编组站、区段站应根据作业需要，修建简易驼峰、半自动化驼峰或自动化驼峰，设置车辆减速器、减速顶、加速顶等调速设备；

11.根据接发列车、调车作业的需要设置隔开设备等安全设施；

12.调车作业繁忙的车站，应设置站场扩音设备、站场无线通信设备、货运票据和调车作业通知单传递（输）装置，车场内线路间、牵出线和推峰线调车人员经常走行区域应填平（不得高于道床），并设有排水和高架照明设备，车场间应有硬路面的通道；

13.列车预确报、现在车管理等信息系统设备；

14.无线调车灯显设备、无线调车机车信号和监控系统（STP）；

15.货物列车尾部安全防护装置（简称货物列车列尾装置）主机的维修、检测设备等；

16.编组站、区段站和开行动车组列车的客货共线线路入口车站应设超偏载检测装置、轨道衡、超限检测仪、货车装载视频监控设备等货运安全检测设备；

17.机车乘务组、动车组司机及随车机械师、客运乘务组进行中途换乘作业的车站，应配备值班室、休息室和必要的配套设施；

18. 有货物列车列检作业的编组站到发线间地面应具备方便作业条件。

第156条  旅客列车始发终到站、客运枢纽站和上水站，应在到发线间设置列车上水设施和节水装置。

根据需要在始发终到站及客运枢纽站设置动车组、客车地面排污设施和移动卸污设备。地面排污设施应防止泄漏和污染，排污能力满足动车组、客车停留时间的要求。

客运设备

第157条  客运站房，应根据客运量设有便于购买车票、办理行李包裹、候车、问询、引导、广播、时钟、携带品寄存，以及为旅客服务的文化、卫生及生活上的必要设备。根据规定还应设置实名制验证和制证设备、安全检查设备、客运信息查询设备、视频监控设备、行李包裹到达查询设备、垃圾存放设备、消防设备等，根据需要设置电梯、自动扶梯、无障碍通道和相应的助残设施、污物处理、自动售检票和取票设备等。

办理客运业务的车站应设旅客站台，并应有照明、引导、广播、时钟和视频监控设备。车站应设置围墙或栅栏。办理行李包裹业务的车站应设行包通道，站台长度应满足行包装卸作业需要。

大、中型客运站站前应有广场，站台应有雨棚，跨越线路应采用天桥或地道。

第158条  旅客列车停靠的高站台边缘距线路中心线的距离为1 750 mm，安全标线距站台边缘1 000 mm。

非高站台安全标线与站台边缘距离为：列车通过速度不大于120 km/h时，1000 mm；列车通过速度120 km/h以上至160 km/h时，1 500 mm；列车通过速度160 km/h以上至200 km/h时，2 000 mm。也可在距站台边缘1 200 mm（困难条件下1 000 mm）处设置防护设施。

第159条  在空调发电车加油点，动车组、客车卸污点所在车站，根据需要设置加油车、吸污车、垃圾运送车走行通道，可与其他通道合设。

货运设备

第160条  办理货运的车站，应设有办理托运、检斤、制票、收款、问询、交付等必要设备，并应根据需要设有货物站台、仓库及货位、堆场、集装箱装卸场地、雨棚、排水、消防、照明、通路及围墙、货运安全检测及防护、视频集中监控、信息化系统等设备。

货物装卸作业量较大的车站，应分设综合性货场和专业性货场；根据需要设爆炸品、剧毒品的专用货场和仓库，轨道衡、货车洗刷、散堆装货物抑尘等设备。办理集装箱的车站，根据需要配备集装箱专用装卸设备和超偏载检测设备。

货车洗刷除污地点，应设有处理污染及排泄设备。

在尽头站台处应设有车钩缓冲装置。

货物装卸作业应采用机械化设备。

第161条  重载铁路编组站应设置列车组合车场和空车分解车场，根据需要设置机车整备、车辆检修、线路维护、通信信号设备维修、供电设备维修、应急救援等设施。

第162条  集装箱中心站，应按整列装车的要求设置线路有效长及配套设施。根据需要设置集装箱装卸、储存、称重、交付、检修、清洗、多式联运、综合物流等设备及信息管理系统。

第六章  机车车辆

机车设备

第163条  为保证机车良好的技术状态，应有进行检修和整备作业的机务段、机车检修段等机务维修机构。

机务维修机构宜设置在客、货列车始发终到较多，车流大量集散的枢纽地区，有利于机车的集中配置使用。内部停放机车和整备作业的线路应平直，线路纵断面的坡度不得超过1‰。

第164条  机务维修机构根据承担机车运用、整备、检修的范围配备必要的机车运用、整备、检查、检测、修理设备和设施。

机车整备根据需要应有股道管理自动化系统和整备库（棚）、检测棚、整备线检查坑和作业平台等设施，设置机车补充砂、水、润滑油、燃料及转向、检查、检测、清洗、保养、卸污、化验等机车整备设备；配备机车检修必要的设备、设施；电力机车整备线的接触网应有分段绝缘器、隔离开关设备及联锁标志灯等。

机车检查、检测、修理根据需要应有机车检修库和配件修理、辅助加工、动力、起重、运输、检测、试验、存储等厂房及设备，应设置行车安全设备检测、维修的设备和设施。

配属、支配使用内燃机车的机务维修机构根据运用整备需要还应有1～2个月的机车燃料储存油库。

第165条  机车车辆轮渡应有船舶、栈桥、墩架、船舶整备和检修等设备，并应经常保持良好状态。轮渡船舶应按国家规定进行检验和检修。

机  车

第166条  机车按牵引动力方式分为电力机车、内燃机车，传动方式主要有交流传动、直流传动和液力传动。

第167条  机车应有识别的标记：配属单位名称或简称、车型、车号、最高运行速度、制造厂名及日期。在机车主要部件上应有铭牌，在监督器上应有检验标记。电气化区段运行的机车应有“电化区段严禁攀登”的标识。内燃机车燃料箱上应标明燃料油装载量。

机车应配备机车信号、列车运行安全监控系统（LKJ、机车安全信息综合监测装置TAX箱、机车语音记录装置、列车运行状态信息系统车载设备、机车车号识别设备）、车载无线通信设备、机车列尾控制设备等。机车应逐步配备机车车载安全防护系统、机车限鸣示警系统及空气防滑装置等。机车应向车辆的空气制动装置提供风源，具有双管供风装置的机车应向车辆空气弹簧等其他用风装置提供风源；具有直供电设备的机车应向车辆提供电源。

电力机车还应配备自动过分相装置，并根据需要装设弓网检测装置等。

根据需要机车还可配备车内通信、空调、卫生及供氧等设备。

第168条  机车应实行计划预防修，实施主要零部件的专业化集中修和定期检测状态修。检修周期应根据机车实际技术状态和走行公里或使用时间确定，机车检修周期及技术标准按铁路机车检修规程执行。

机车定期检修的修程分为大修（含同等级修程）、中修（含同等级修程）、小修和辅修（含同等级修程）。机车大修应按规定办理行政许可。

第169条  机车实行年度鉴定。

第170条 机车乘务制度分为包乘制和轮乘制。机车乘务制度根据运输生产要求确定。

第171条  牵引列车的机车在出段前，应达到运用状态，主要部件和设备应作用良好，符合铁路有关机车运用、维修的规定，并符合下列要求：

1.车钩中心水平线距钢轨顶面高度为815～890 mm。

2.轮对：

（1）轮对内侧距离为1 353 mm，允许偏差为±3 mm；

（2）轮箍或轮毂不松弛；

（3）轮箍、轮毂、辐板（辐条）、轮辋无裂纹；

（4）轮缘的垂直磨耗高度不超过18 mm，并无碾堆；

（5）车轮踏面擦伤深度不超过0.7 mm；

（6）车轮踏面上的缺陷或剥离长度不超过40 mm，深度不超过1 mm；

（7）轮缘厚度在距踏面基线向上H距离处测量应符合第9表的规定（轮缘原设计厚度在25 mm及以下，由铁路 企业规定）；

第9表  机车轮缘厚限度

| 序号 | 车轮踏面类型 | 测量点与踏面基线 之间距离H（mm） | 轮缘厚限度 （mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JM2、JM3 | 10 | 34～23 |
| 2 | JM | 12 | 33～23 |

（8）车轮踏面磨耗深度不超过7 mm；采用轮缘高度为25 mm磨耗型踏面时，磨耗深度不超过10 mm。

第172条对入段机车按规定进行整备、检测、维修。机车信号、列车运行监控装置（LKJ）、车载无线通信设备、机车列尾控制设备等由相关专业维修机构进行检测，并及时互通信息。

各相关单位应对机车车载安全防护系统等行车安全设备记录的运行信息进行转储、分析。

车辆设备

第173条  为了保证车辆良好的技术状态，应有进行检修和整备作业的车辆段等车辆维修机构。

第174条  车辆维修机构应设在编组站、国境站和枢纽，以及货车大量集散和始发终到旅客列车较多的地区。

车辆维修机构应有车辆修理库、油漆库、配件检修库、预修库、车辆停留线和轮对存放库，并按车辆检修作业要求配备相应的起重、动力、配件检修、储油、压力容器、试验、化验、探伤、照明及废油、污水和污物处理等设备和设施，以及检测、维修车辆运行安全监测系统、轴温报警、客车尾部安全防护装置和车辆信息化系统、车辆集中空调及管道清洗消毒等设备和设施。段内的车辆检修、整备、停留的线路应平直，线路纵断面的坡度不得超过1‰。

第175条  客车技术整备场所应有车辆停留线、整备库、临修库、材料配件库，并有相应的检修地沟、地面电源、污水和污物处理、车顶作业等满足检修要求的设备和设施，根据需要还应有带动力电源的空调检修库、轮对镟修、暖气预热等设备和设施。设置电动脱轨器、微机控制列车制动机试验设备和客车尾部安全防护装置检测设施。

车辆技术检查作业场所应设有值班室、待检室、待班室、材料配件库及站场对讲、广播、地面试风系统、集控联锁安全防护装置，客列检作业场所还应设置列车预确报、现在车管理等信息系统设备终端。有货车技术检查作业的车站或枢纽应设站修场所。

站修场所应有修车库、材料配件库、轮对存放库，并有满足车辆检修作业要求的设备及风管路、水管路、电焊回路、照明等设施；根据需要还应有轮对镟修设备。

配备车辆运行安全监测系统的线路按规定设置探测站。铁路企业根据需要设车辆运行安全监管中心、中心监测站和行调复示终端、管理工作站，货车技术作业场所设车辆运行安全中心复示站，根据需要设置动态检车室。

第176条  翻车机、散装货物解冻库应进行定期检修和测试。新设、大修及重大技术改造的翻车机、散装货物解冻库应符合规定的技术条件，并经检测合格后方可投入使用。其他装卸设备应满足爱护铁路车辆的有关要求。

第177条  车辆段、客车技术整备场所根据需要设置固定或移动卸污设备。

车  辆

第178条  车辆按用途分为客车、货车及特种用途车（如试验车、发电车、轨道检查车、检衡车等）。

第179条  车辆应有识别的标记：车型、车号、制造厂名及日期、定期修理的日期及处所、自重、载重、容积、换长等；车辆应有车号自动识别标签；客车及固定配属的货车上应有所属单位的名称或简称；客车还应有车种、定员、最高运行速度标记；罐车还应有容量计表标记；电气化区段运行的客车、机械冷藏车

等应有“电化区段严禁攀登”的标识。

第180条  车辆实行定期检修，并逐步扩大实施状态修、换件修和主要零部件的专业化集中修。客车和特种用途车实行以走行公里为主、时间周期为辅的计划预防修，车辆修程分为厂修（含同等级修程）、段修（含同等级修程）、辅修（含同等级修程）。车辆厂修为大修，应按规定办理行政许可。

检修周期及技术标准，按铁路车辆检修规程执行。

第181条  机械冷藏车在指定的加油站及有上水设备的车站进行补油、上水，固定配属的成组专列油罐列车应定期施行整备维修。

第182条  车辆应装有自动制动机和人力制动机。车辆的制动梁、下拉杆、交叉杆、横向控制杆及抗侧滚扭杆应有保安装置。

客车应装有轴温报警装置，安装客车行车安全监测系统；最高运行速度120 km/h及以上的客车应装有盘形制动装置和防滑器，空气制动系统用风应与空气弹簧和集便装置等其他装置用风分离；最高运行速度160 km/h及以上的客车应采用密接式车钩和电空制动机。

客车内应有紧急制动阀及压力表，并均应保持作用良好，按规定时间进行检查、校对并施封。

货车应装有空重车自动调整装置,轴重23 t及以上的货车应装有脱轨自动制动装置。

第183条  车辆轮对在装配前，应对车轴各部位进行探伤检查。检修时，按规定对轴颈、防尘板座、轮座、制动盘座及轴身进行探伤检查。最高运行速度超过120 km/h客车的轮对装车前，应进行动平衡试验。

第184条  车辆轮对的内侧距离为1 353 mm，其允许偏差为±3 mm，120 km/h＜v≤160 km/h客车其允许偏差为±2 mm。车辆轮辋宽度小于135 mm的，按铁路车辆检修规程执行。

第185条  旅客列车应实行包乘制，检修应实行包修制和专修制；货车实行按区段维修保养负责制。

动车组设备

第186条  为保证动车组良好的技术状态，应有进行检修和整备作业的动车段、动车所等维修机构。

第187条  动车组维修机构应具备动车组运用检修、行车安全设备检修、客运整备能力及相应的存车条件；承担动车组高级修的动车段还应具备动车组相应修程的检修能力。

动车组维修机构应设有动车组管理信息系统。

第188条  动车所应设置存车线、检查库、轨道桥、立体作业平台、临修库、洗车线、备件存放库、轮对故障动态检测棚、空压机室等设施，配备对转向架、车下设备、车上以及车顶设备进行检查、维护、更换、检修和清洗等作业的相应设备，满足动车组一、二级检修需求。

第189条  动车段可根据需要设置检修库线、材料运输线、试验线、牵出线、解编线等线路，整车检修库、转向架检修库、车体检修库、油漆库、调试整备库、电机电器间、制动空压机间、空调检修间、备件立体存储库等设施；并应配备整列架车机、移动式接触网、大部件起重运输设备、电务车载设备，以及各类部件解体、清洁、测试、检修、组装、调试等设备，满足动车组相应级别检修需求。

动 车 组

第190条  动车组应有识别的标记：配属单位名称或简称、车型、车号、定员、自重、载重、全长、最高运行速度、制造厂名和日期、定期修理日期、修程和处所。动车组应有“电化区段严禁攀登”的标识。

动车组应具有列车运行安全监控功能，对重要的运行部件和功能系统进行实时监测、报警和记录，并能及时向动车段、动车所传输。

动车组应配备机车综合无线通信设备（CIR）、列控车载设备、车载自动过电分相装置等，满足相应速度等级运行需要。

第191条  动车组重联或长编组时，工作受电弓间距为200～215 m。在特殊情况下，工作受电弓间距不满足200～215 m时，应校核分相布置及工作受电弓间距匹配情况，并通过上线运行试验确认。

第192条  动车组实行以走行公里周期为主、时间周期为辅的计划预防修，检修方式以换件修为主，主要零部件采用专业化集中修。动车组修程分为高级修（含五、四、三级）、运用修（含二、一级），检修周期及技术标准按铁路动车组检修规程执行。高级修中的五级修为大修，大修应依法办理行政许可。

第193条  动车组日常运用的上水、保洁、排污等整备作业一般应在动车所完成。不在动车所停留的动车组，需进行上水、保洁、排污等整备作业时，其停留地点根据需要应具备相应的条件。

自轮运转特种设备

第194条  自轮运转特种设备是在铁路营业线上运行的铁路轨道车、救援起重机及铁路施工、维修专用车辆（包括架桥机、铺轨机、接触网作业车、大型养路机械等）。

第195条  自轮运转特种设备应符合国家和铁道行业标准。轨道车等自轮运转特种设备按列车运行时，轨道车运行控制设备、列车无线调度通信设备应作用良好，运行状态下应满足机车车辆限界的规定。自轮运转特种设备应有配属单位名称或简称、全长、最高运行速度、制造厂名和日期等识别的标记。

第196条  自轮运转特种设备的设计、制造、审查、监造、验收、试验、运用、检修及过轨技术检查，按有关规定执行。

第七章  供电、给水

牵引供电

第197条  为保持牵引供电设备良好的技术状态，保证牵引供电系统安全运行，应设供电段等供电维修机构。

供电维修机构管辖范围应根据线路及供电设备条件确定。

牵引供电设备包括变电设备（变电所、开闭所、分区所、自耦变压器所）、接触网和远动系统。

第198条  牵引供电设备应保证不间断行车的可靠供电。牵引供电能力应与线路的运输能力相适应，满足规定的列车重量、列车密度和运行速度的要求。接触网标称电压值为25kV，最高工作电压为27.5 kV，短时（5 min）最高工作电压为29 kV，最低工作电压为19 kV。

牵引变电所应具备双电源、双回路受电。牵引变压器采用固定备用方式并具备自动投切功能。当一个牵引变电所停电时，相邻的牵引变电所能越区供电。运行期间平均功率因数不低于0.9。

第199条  牵引供电调度系统应具备对牵引供电设备状况进行远程实时监控的条件，并纳入调度系统集中统一管理。

第200条  接触网的分段、分相设置应考虑检修停电方便和缩小故障停电范围，并充分考虑电力牵引的列车、动车组正常运行和调车作业的需要。分相的位置应避免设在进出站和变坡点区段。双线电气化区段应具备反方向行车条件。

负荷开关和电动隔离开关应纳入远动控制。

枢纽及较大区段站应设开闭所。

确需由车站接触网引接小容量非牵引负荷时，应经铁路企业同意。

第201条  牵引供电设备检修、试验和抢修应配备牵引供电安全检测监测系统，变电检测、试验设备，接触网检修、检测设备，接触网抢修车列，绝缘子冲洗设备等设备、设施。

第202条  接触网一般采用链型悬挂方式，其最小张力见第10表。接触线一般采用铜合金材质。

第10表  接触网最小张力

| 列车运行速度（km/h） | 综合张力（kN） | 接触线张力（kN） |
| --- | --- | --- |
| v≤120 | 25 | 10 |
| 120＜v≤160 | 28 | 13 |
| 160＜v≤200 | 30 | 15 |

第203条  接触线距钢轨顶面的高度不超过6 500 mm；在区间和中间站，不小于5 700 mm（旧线改造不小于5 330 mm）；在编组站、区段站和个别较大的中间站站场，不小于6 200 mm；站场和区间宜取一致；双层集装箱运输的线路，不小于6 330 mm。

在电气化铁路竣工时，由施工单位在接触网支柱内缘或隧道边墙标出线路的轨面标准线，开通前铁路供电、工务维修单位要共同复查确认，有砟轨道每年复测一次，复测结果与原轨面标准线误差不得大于±30 mm。特殊情况需调整轨面标准线时，由铁路供电、工务维修单位共同确认，并公布。

第204条  接触网带电部分至固定接地物的距离，不小于300 mm；至机车车辆或装载货物的距离，不小于350 mm。跨越电气化铁路的各种建（构）筑物与带电部分最小距离，不小于500 mm。当海拔超过1 000 m时，上述数值应按规定相应增加。大风、严寒地区应预留风力、覆冰对绝缘距离影响的安全余量。

在接触网支柱及距接触网带电部分5 000 mm范围内的金属结构物应接地。天桥及跨线桥跨越接触网的地方，应按规定设置安全栅网。

有大型养路机械作业的路基地段，接触网支柱内侧距线路中心距离不小于3 100 mm。

第205条  架空电线路跨越接触网时，应符合第11表和第12表的规定：

第11表  跨越接触网的架空电线路与接触网的垂直距离

| 跨越接触网的电力线路电压等级（kV） | 电力线至接触网的垂直距离（mm） |
| --- | --- |
| 35 及以上至110 | ≥3 000 |
| 220 | ≥4 000 |
| 330 | ≥5 000 |
| 500 | ≥6 000 |

第12表  跨越接触网的超高压架空电线路距轨面最小垂直距离

| 跨越接触网的电力线路电压等级（kV） | 距轨面最小垂直距离（mm） |
| --- | --- |
| 750 | 21 500 |
| 1 000 | 27 000 （单回） |
|  | 25 000 （双回） |
| 直流±800 | 21 500 |

35 kV以下的电线路（包括通信线路、广播电视线路等）不得跨越接触网，应由地下穿过铁路。

接触网支柱不应附挂通信、有线电视等非供电线路设施，特殊情况需附挂时，应经铁路企业同意。

第206条  为保证人身安全，除专业人员执行有关规定外，其他人员（包括所携带的物件）与牵引供电设备带电部分的距离，不得小于2 000 mm。

在设有接触网的线路上，严禁攀登车顶及在车辆装载的货物之上作业；如确需作业时，应在指定的线路上，将接触网停电接地并采取安全防护措施后，方准进行。

双线电气化铁路实行V形天窗作业时，为确保人身安全，应在设备、机具、照明、作业组织等方面采取相应措施。

第207条  牵引、电力变配电所控制室，应采取防雷措施，设置机房专用空调。控制、保护及通信设备，应装有防止强电及雷电危害的浪涌保护器等保安设备，电子设备应符合电磁兼容有关规定。

电力、给水

第208条  电力设备包括变电所、配电所、自闭贯通电线路、箱式变电站等。

电力设备应具备：贯通线路由两端变、配电所供电的互供条件，变、配电所跨所供电的条件，远程监控条件，电气试验设备，快速抢修能力。

电力变、配电所的控制保护测量设备，应纳入远动系统调度管理；箱式变电站应设置远动终端，纳入远动系统。

10 kV及以上电力线路不允许附挂通信、有线电视等非供电线路设施。

铁路各车站及设有人员看守的道口都应有可靠的电力供应，沿线车站原则上通过电力贯通线供电。根据需要，铁路应自备发电所或发电机组。自动闭塞信号应由单独架设的自闭电线路供电。

第209条  铁路供电设备应满足下列要求：

1.一级负荷应有两个独立电源，保证不间断供电；二级负荷应有可靠的专用电源。

2.受电电压根据用电容量、可靠性和输电距离，可采用110 kV、35（63） kV、10 kV或380 V/220 V。

3.用户受电端供电电压允许偏差：

（1）35 kV及以上高压供电线路，电压正负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%；

（2）10 kV及以下三相供电线路，为额定值的±7%；

（3）220 V单相供电线路，为额定值的+7%～-10%；

（4）自动闭塞信号变压器二次端子，为额定值的±10%。

在电力系统非正常情况下，用户受电端的电压值允许偏差为额定值的±10%。

第210条  35 kV及以上电力线路的电杆外缘内侧至线路中心的水平距离不小于杆高加3 100 mm。35 kV以下电力线路的电杆外缘内侧至线路中心的水平距离不小于3 100 mm。

电力线路导线至钢轨顶面的垂直距离，应根据规划考虑发展电气化的需要。

第211条  给水设备及建（构）筑物，应包括水源、输水、扬水、净水、消毒、配水、管网、水源卫生防护、水源安全保护、节水等设备。为保证供水质量，应按需要配备制水在线连续监控、水质检验和管网检漏等设备。

给水设备的能力及水源，在任何季节应保证列车密度最大时的车辆供水和车站及其他重要用水。客车上水设备应能满足在列车站停时间内、客车最大交会时同时上满水的需要。根据需要可设自动给水设备。

输水管路一般设置一条，管网布置一般为枝状。铁路枢纽、旅客列车给水站，扬水管路一般设置两条，配水管环状布设。

给水管道应尽量避免穿越铁路线路，必须穿越时，应设防护涵洞。

第212条  旅客列车及生产生活用水，应进行净化消毒处理；固定动力锅炉用水应进行炉外或炉内软水处理。给水站应进行定期水质检测。水质应达到国家规定的标准。

第八章  房屋建筑

第213条  为保证房建设备良好的技术状态，应设立房建维修机构或委托管理, 根据检查和维修需要配备相应的维修工机具、备品备件及运输工具。

第214条  铁路运输房建设备，包括为铁路运输服务的房屋、构筑物及附属设备，是铁路运输生产的重要基础设施，应满足运输生产、行车指挥及客货营销的需要，应保持完好和使用安全。发生自然灾害或其他意外事故造成影响房建设备安全使用时，应及时组织抢修，迅速恢复使用。

第215条  铁路企业应定期组织对管内房建设备的技术状态和使用安全情况进行检查，根据技术状态实行有计划、按周期进行修缮（包括检修、综合维修和大修）。对无站台柱雨棚、大型钢结构房屋及幕墙等房建设备应进行预防性修缮，实时掌握其结构变化，及时消除病害隐患。

对有倒塌危险或存在严重安全隐患的房屋建（构）筑物，应尽快排险解危，需停止使用和整栋拆除的，应由房建维修机构书面通知使用单位。对技术状态不良、条件差的房建设备，要全面规划，逐年进行大修和改造。

第216条  需要改变房建设备使用环境、拆除或报废房建设备时，应经铁路企业同意并按规定办理审批手续。

第九章  铁路用地

第217条  铁路用地是铁路的重要资产和运输生产的重要基础，应以保障用地安全、实现保值增值为目的，加强保护，合理利用。

铁路用地分为运输生产用地、辅助生产用地、生活设施用地和其他用地。

第218条  铁路土地利用规划应依据铁路发展规划以及当地土地利用总体规划、城乡总体规划进行编制，并纳入当地土地利用总体规划和城乡总体规划。

第219条  铁路用地应按规定申请土地登记，领取国有土地使用证并集中保管。对涉及铁路用地的相关资料，应进行收集、分类、组卷、归档、统计。铁路企业开展铁路用地图绘制和定期修测，开展巡查和看护。

第220条  涉及铁路用地改变权属、用途等开发利用行为及在铁路用地范围内实施穿越、跨越等工程，应按规定程序审核、批准，办理相关用地手续。

第221条  铁路用地应按地界线埋设地界桩，地界桩制作和埋设应符合有关标准。

铁路封闭设施应在地界线设置。需为通行、排水、耕作等提供便利条件的地段，可在地界线内0.5m处或根据实际情况设置。封闭设施设置在地界线上的，可不埋设地界桩。

第222条  铁路建设单位应及时收集整理建设用地资料，编制建设用地竣工文件，按规定标准绘制竣工用地平面图。建设项目竣工后，应组织建设用地验收。

第二编  行车组织

第十章  基本要求

行车组织原则

第223条  普速铁路行车组织工作，应根据本规程规定办理。

铁路行车组织工作应根据本规程规定的原则，结合具体运输生产条件，制定普速铁路《行车组织规则》。

第224条  铁路行车组织工作，应贯彻安全生产的方针，坚持高度集中、统一领导的原则。运输、机务、车辆、工务、电务、供电、信息、房建等部门要发扬协作精神，主动配合，紧密联系，协同动作，组织均衡生产，不断提高效率，挖掘运输潜力，完成运输计划任务。

第225条  列车编组计划是铁路运输车流组织计划。列车中车组的编挂，应根据铁路企业规定的列车编组计划进行。

列车编组计划的编制，应在加强货流组织的基础上，最大限度地组织成组、直达运输，合理分配各编组站、区段站的中转工作，减少列车改编次数。

第226条  列车运行图是铁路行车组织工作的基础。所有与列车运行有关的铁路各部门，应按列车运行图的要求，组织本部门的工作，以保证列车按运行图运行。

列车运行图应根据客货运量、区段通过能力等因素确定列车对数，并符合下列要求：

1.列车运行、车站间隔、技术作业等时间标准；

2.迅速、便利地运输旅客和货物；

3.充分利用通过能力，经济合理地运用机车车辆和安排施工、维修天窗；

4.做好列车运行线与车流的结合；

5.各站、各区段间的协调和均衡；

6.合理安排乘务人员作息时间。

机车周转图应与列车运行图同时编制。

第227条  运输方案是运输组织工作的综合部署。铁路企业应根据实际情况，按照月度货物运输计划、技术计划、施工计划的要求和列车编组计划、列车运行图、机车周转图的规定，按级编制货运工作、列车工作、机车工作和施工安排等方案。各级运输部门，均应主动与路内外有关单位密切配合，共同编制和执行运输方案。

第228条  行车工作应坚持集中领导、统一指挥、逐级负责的原则。

一个调度区段内由本区段列车调度员统一指挥，管内各区段间由一个调度部门统一指挥，铁路企业间调度指挥权限及相关事宜由相关铁路企业间协商确定。车站由车站值班员，线路所由线路所的车站值班员统一指挥。凡划分车场的车站，各车场由该车场的车站值班员统一指挥；车场间接发列车进路互有关联的行车事项，由指定的车站值班员统一指挥。

列车和单机由司机负责指挥。列车或单机在车站时，所有乘务人员应按车站值班员的指挥进行工作。

在调度集中区段，调度集中控制车站有关行车工作由该区段列车调度员直接指挥；但转为车站控制时，由车站值班员指挥。

需设运转车长的，铁路企业应规定运转车长岗位职责、作业标准、与相关行车人员的职责分工。

第229条  全国铁路的行车时刻，均以北京时间为标准，从零时起计算，实行24小时制。

铁路行车房舍内和办理行车工作的有关人员均应备有钟表。钟表的时刻应与调度部门的时钟校对。

调度部门的时钟及各系统的时钟应定期校准。铁路企业要规定钟表的配置、校对、检查、修理及时钟校准办法。

第230条  列车运行，原则上以开往北京方向为上行，反之为下行。

全国各线的列车运行方向，由铁路企业规定，但铁路企业间互联互通线路的列车运行方向由相关铁路企业协商确定。

列车应按规定编定车次。上行列车编为双数，下行列车编为单数。在个别区间，使用直通车次时，可与规定方向不符。动车组列车车次在全国范围内应保证其唯一性（含动车组出入库车次）。

行车指挥

第231条  有关行车人员应执行列车调度员命令，服从调度指挥。

列车调度员应负责组织实现列车运行图、编组计划、运输方案。

1.检查各站执行列车运行图和编组计划的情况，及时发布有关行车命令和口头指示。

2.严格按列车运行图指挥行车，遇列车发生晚点时，应积极采取措施，组织有关人员恢复正点。

3.注意列车在车站到发及区间内的运行情况，正确、及时地处理临时发生的问题。

第232条  指挥列车运行的命令（运行揭示调度命令除外）和口头指示，只能由列车调度员发布。列车调度员在发布命令之前，应详细了解现场情况，并听取有关人员意见。

遇第13表所列情况，应发布调度命令。

第13表  行车调度命令项目表

| 顺序 | 命 令 项 目 | 受令者 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 司机 | 车站值班员 |
| 1 | 封锁、开通区间 |  | ○ |
| 2 | 向封锁区间开行救援列车、路用列车 | ○ | ○ |
| 3 | 临时变更或恢复原行车闭塞法 | ○ | ○ |
| 4 | 双线反方向行车、由双线改为单线或恢复双线行车 | ○ | ○ |
| 5 | 变更列车径路 | ○ | ○ |
| 6 | 发出在区间内停车或由区间返回的列车 | ○ | ○ |
| 7 | 开往区间内岔线的列车 | ○ | ○ |
| 8 | 发出临时由区间内返回后部补机的列车 | ○ | ○ |
| 9 | 列车需临时降弓运行 | ○ | ○ |
| 10 | 因行车设备故障、灾害或施工，以及列车中挂有限速的机车车辆等，需要使列车临时限速运行（纳入运行揭示调度命令或本务机车、动车组自身设备原因限速时除外） | ○ | ○ |
| 11 | 动车组列车空调失效需打开部分车门限速运行 | ○ | ○ |
| 12 | 车站使用故障按钮、总辅助按钮 |  | ○ |
| 13 | 超长列车或列车挂有装载超限货物的车辆 | ○ | ○ |
| 14 | 单机附挂车辆 | ○ | ○ |
| 15 | 半自动闭塞区间，超长列车头部越过出站信号机（未压上出站方面的轨道电路）发车 | ○ | ○ |
| 16 | 在非到发线上接发列车 | ○ | ○ |
| 17 | 调度日（班）计划以外，临时加开或停运列车（单机除外） | ○ | ○ |
| 18 | 双线区间在区间内进行跨线装卸作业时，对开入其邻线的列车 | ○ | ○ |

续上表

| 顺序 | 命 令 项 目 | 受令者 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 司机 | 车站值班员 |
| 19 | 双线区间在区间内有除雪机、起重机工作时，对开入其邻线的列车 | ○ | ○ |
| 20 | 双线区间在区间内发生冲突、脱轨、火灾、爆炸事故，对开入其邻线的列车 | ○ | ○ |
| 21 | 列尾装置故障（丢失）的货物列车继续运行 | ○ | ○ |
| 22 | 改按天气恶劣难以辨认信号的办法行车或恢复正常行车 | ○ | ○ |
| 23 | 动车组列车转入或退出隔离模式（被救援时除外） | ○ | ○ |
| 24 | 动车组列车在列控车载设备控车和列车运行监控装置控车之间人工转换 | ○ | ○ |
| 25 | 临时利用本务机车调车作业 | ○ | ○ |
| 26 | 利用天窗施工、维修作业 |  | ○ |
| 27 | 施工、维修作业较指定时间延迟结束 |  | ○ |
| 28 | 运行揭示调度命令与实际限速、行车方式或设备不符时 | ○ | ○ |
| 29 | 正线、到发线接触网停电或送电（接触网倒闸、跳闸后试送电、向中性区送电或弓网故障排查除外） |  | ○ |
| 30 | 正线、到发线接触网停电后准许登顶作业 | ○ | ○ |
| 31 | 双管供风旅客列车运行途中改为单管供风 | ○ | ○ |
| 32 | 列车调度员认为有必要记录的上述以外的命令 | 有关人员 |

注：1.划○者为受令人员。

2.天窗维修作业在指定的时间内完成并销记后，列车调度员不再发布维修作业结束恢复行车的调度命令。

3.动车组列车改按列车运行监控装置方式运行需将列控车载设备隔离时，列车调度员仅发布改按列车运行监控装置方式行车的调度命令。

4.因调车作业动车组控车模式转换，不发布调度命令。自动站间闭塞法行车转为半自动闭塞法行车及转回的调度命令，可不发给司机。

上述调度命令如涉及其他单位和人员时，应同时发给。

列车调度员向司机发布调度命令时，应在列车进入关系区间（车站）前向司机发布或指定车站向司机交付，如来不及时应使列车停车进行发布或交付。

对于需向司机发布的调度命令，列车调度员可使用调度命令无线传送系统或按规定使用语音记录装置良好的列车无线调度通信设备向司机发布。由车站交付的调度命令，车站值班员可使用调度命令无线传送系统或按规定使用语音记录装置良好的列车无线调度通信设备向司机转达。

对跨铁路企业(调度台)的列车，接车方(调度台)列车调度员可委托相邻铁路企业（调度台）列车调度员发布调度命令，相邻铁路企业（调度台）列车调度员将受令情况向接车方（调度台）列车调度员通报。更换机车或变更限速条件时，应由有关铁路企业列车调度员重新发给相关调度命令。途中乘务人员换班时，应将调度命令内容交接清楚。

使用计算机、传真机、调度命令无线传送系统发布调度命令时，命令接受人员确认无误后应及时反馈回执。使用电话发收调度命令时，应填记《调度命令登记簿》（附件7），指定受令人员中一人复诵，并记明发收人员姓名及时刻。

第233条  有计划的施工，涉及限速、行车方式发生变化或设备变化时应发布运行揭示调度命令，司机按运行揭示调度命令执行。因施工提前、延迟或其他原因造成运行揭示调度命令与实际限速、行车方式或设备不符时，列车调度员应取消前发运行揭示调度命令，向有关车站值班员、司机、施工负责人重新发布全部内容的调度命令。

第234条  列车按运输性质的分类和运行等级顺序如下：

1.按运输性质分类

（1）旅客列车（动车组列车，特快、快速、普通旅客列车）；

（2）特快货物班列；

（3）军用列车；

（4）货物列车（快速货物班列、五定班列、快运、重载、直达、直通、冷藏、自备车、区段、摘挂、超限及小运转列车）；

（5）路用列车。

2.列车运行等级顺序

（1）动车组列车；

（2）特快旅客列车；

（3）特快货物班列；

（4）快速旅客列车；

（5）普通旅客列车；

（6）军用列车；

（7）货物列车；

（8）路用列车。

开往事故现场救援、抢修、抢救的列车，应优先办理。

特殊指定的列车的等级，应在指定时确定。

第235条  在双线区间，列车应按左侧单方向运行。仅限于整理列车运行时，方可使列车反方向运行，但旅客列车仅在正方向区间的线路封锁施工、发生自然灾害或因事故中断行车等特殊情况下，经调度部门值班主任准许，方可反方向运行。

车站技术管理

第236条  车站应设有配线，并办理列车接发、会让和客货运业务。

车站按技术作业分为编组站、区段站、中间站，按业务性质分为营业站、非营业站，营业站分为客运站、货运站、客货运站。

编组站、区段站和较大的中间站，可根据线路的配置状况及用途划分车场。

第237条  车站技术管理和作业组织应在《站细》中规定。

《站细》由车站站长会同有关单位，根据本规程和有关规定，结合具体情况进行编制和修订。

《站细》的主要内容应有车站技术设备的使用、管理，接发列车、调车以及与行车有关的运输工作的组织，列车的技术作业程序和时间标准，作业计划的编制、执行制度，车站信息系统的管理制度，车站通过、改编能力，并应附注有坡度的车站线路平面图、进站信号机外制动距离内平纵断面图、联锁图表及电气化区段接触网高度和分相分段绝缘器位置等技术资料。

机务、车辆、工务、电务、供电、通信、信息、房建等单位应及时向车站（车务段）提供有关的技术资料。

车站（车务段）应及时将《站细》或有关内容摘录分发给有关处所和单位。凡在车站参加作业的站、段、所等有关人员，均应熟悉和执行《站细》的有关规定。

第238条  站内线路的道岔及车站与其他单位所管线路相衔接的道岔（包括防护道岔），由车站负责管理。

人工扳动的道岔或道岔组，应由值班扳道员一人负责管理。个别道岔无专人负责的，由指定的人员兼管。根据需要，可将数个道岔组组成道岔区，设扳道长领导道岔区的工作。

车站集中操纵的道岔，应由车站值班员负责，未设车站值班员的由信号长（员）负责。驼峰集中操纵的道岔，应由驼峰值班员负责。

道岔组、道岔区的范围划分，人工扳动道岔的清扫分工，道岔加锁的钥匙、电动转辙机手摇把管理办法，均应在《站细》内规定。电动转辙机手摇把，要实行统一编号、集中管理，建立登记签认制度。集中操纵道岔的清扫应有明确分工。

第239条  道岔除使用、清扫、检查或修理时外，均应保持定位。

道岔的定位规定如下：

1.单线车站正线进站道岔，为由车站两端向不同线路开通的位置；

2.双线车站正线进站道岔，为各该正线开通的位置；

3.区间内正线道岔及站内正线上其他道岔（引向安全线、避难线的除外），为正线开通的位置；

4.引向安全线、避难线的道岔，为安全线、避难线开通的位置；

5.到发线上的中岔，为到发线开通的位置；

6.其他由车站负责管理的道岔，由车站规定。

车站道岔的定位，应在《站细》内记明。

集中操纵的道岔及不办理接发列车的非集中操纵的道岔可不保持定位（到发线上的中岔和引向安全线、避难线的道岔除外）。

段管线道岔的定位，由各段自行规定。

第240条 车站道岔及股道编号。

道岔编号，从列车到达方向起顺序编号，上行为双号，下行为单号；尽头线上，向线路终点方向顺序编号。车站划分车场时，每个车场的道岔单独编号。一个车站的道岔不得有相同的编号。

股道编号，单线区段内的车站，从靠近站舍的线路起，向远离站舍方向顺序编号；双线区段内的车站，从正线起顺序编号，上行一侧为双号，下行一侧为单号；尽头式车站，向终点方向由左侧开始顺序编号，如站舍位于线路一侧时，从靠近站舍的线路起，向远离站舍方向顺序编号。一个车站（分场时为一个车场）的股道不准有相同的编号。

对行车有关人员的要求

第241条  行车有关人员，在任职、提职、改职前，应进行拟任岗位培训，考试合格后方可任职。

在任职期间，应定期参加岗位适应性培训和业务考试，考试不合格的，不得继续履职。

第242条  行车有关人员，在任职前应经过健康检查，身体条件不符合拟任岗位职务要求的，不得上岗作业。

在任职期间，要定期进行身体检查，身体条件不符合任职岗位要求的，应调整工作岗位。

第243条  对行车有关人员，应进行日常安全生产知识和劳动纪律的教育、考核，并有计划地组织好在职人员的日常政治和技术业务学习。

第244条  驾驶机车、动车组、大型养路机械、轨道车、接触网作业车的人员，必须持有国家铁路局颁发的相应类别的驾驶证。变更驾驶机（车）型前，应经过相应的技术培训并考试合格。

实习和学习驾驶机车、动车组、自轮运转特种设备和操纵信号或重要机械、设备及办理行车作业的人员，应在正式值乘、值班人员的亲自指导和负责下，方准操作。

第 245条 行车有关人员在执行职务时，应坚守岗位，穿着规定的服装，佩戴易于识别的证章或携带相应证件，讲普通话。

第246条  行车有关人员，接班前应充分休息，严禁饮酒，如有违反，立即停止其所承担的任务。

第247条  行车公寓是专为乘务人员服务的生产设施，应实行标准化管理。应有良好的通信、网络（铁路办公网）、叫班管理设备和乘务管理设备，具备生活、服务等设施和接送乘务人员的交通工具。应有卫浴设施，经常保持适当的温度，整洁和安静的休息条件。应保证乘务人员随到随宿，不间断地供给热食及开水。

第十一章  编组列车

一般要求

第248条  列车应按本规程、列车编组计划和列车运行图规定的编挂条件、车组、重量或长度编组。

列车重量应根据机车牵引力、区段内线路状况及其设备条件确定。编组超重列车时，编组站、区段站应商得机务段调度员同意，在中间站应得到司机的同意，并均应经列车调度员准许。

列车长度应根据运行区段内各站到发线的有效长，并应预留30 m的附加制动距离确定。超长列车运行办法，由铁路企业规定。

动车组以外的旅客列车按列车编组表编组，机车后第一位编挂一辆未搭乘旅客的车辆作为隔离车。行李车、邮政车、发电车等非乘坐旅客的车辆应分别挂于机车后第一位和列车尾部，起隔离作用；在装设集中联锁的区段，并设有列车运行监控装置时，旅客列车可不挂隔离车。如隔离车在途中发生故障摘下时，可无隔离车继续运行。铁路企业管内旅客列车经铁路企业主要负责人批准，可不隔离。

军用列车的编组，按有关规定办理。

第249条 动车组为固定编组。单组动车组运用状态下不得解编，两组短编组同型动车组可重联运行。救援等特殊情况下，两组不同型号的动车组可重联运行。

动车组禁止加挂各型机车车辆（无动力调车时的调车机、救援机车、无动力回送时的本务机车及回送过渡车除外）；动车组禁止编入其他列车。

超过检修期限的动车组禁止上线运行（经车辆部门鉴定的回送动车组除外）。

第250条  下列机车车辆禁止编入列车：

1.插有扣修、倒装色票的及车体倾斜超过规定限度的；

2.曾经发生冲突、脱轨、火灾、爆炸或曾编入发生特别重大、重大、较大事故列车内以及在自然灾害中损坏，未经检查确认可以运行的；

3.装载货物超出机车车辆限界，无挂运命令的；

4.装载跨装货物（跨及两平车的汽车除外）的平车，无跨装特殊装置的；

5.平车及敞车装载货物违反装载和加固技术条件的；

6.未关闭侧开门、底开门以及平车未关闭端、侧板的（有特殊规定者除外）；

7.由于装载的货物需停止自动制动机的作用，而未停止的；

8.缺少车门的（检修回送车除外）；

9.超过定期检修期限的客车车辆（经车辆部门鉴定的回送客车除外）禁止编入旅客列车。

10. 铁路企业规定禁止编入列车的机车车辆。

列车中车辆的编挂

第251条  装载危险、易燃等货物的车辆编入列车的隔离限制，按《铁路车辆编组隔离表》（附件10）执行。编挂超限货物车辆或特种车辆时，按国家有关规定办理。

第252条  旅客列车、回送客车底不准编挂货车，编入的客车车辆最高运行速度等级应符合该列车规定的速度要求。

旅客列车中，与机车相连接的客车端门及编挂在列车尾部的客车后端门应加锁。动车组列车驾驶室与旅客乘坐席间的门应锁闭。

第253条  客车编入货物列车回送时，客车编挂辆数不得超过20辆，应挂于列车中部或后部。

装有密接式车钩的客车原则上应附挂旅客列车回送。需附挂货物列车回送时，不得超过10辆，其后编挂的其他车辆不得超过1辆。

客车与平车、平集共用车以外的货车连挂时，不得与货车有人力制动机端连挂；客车与平车、平集共用车人力制动机端连挂时，平车、平集共用车的人力制动机不得使用，处于非工作状态。

机械冷藏车组应尽量挂于货物列车中部或后部。

军用及其他对编挂位置有特殊要求的客车按有关规定办理。

列尾装置的摘挂及运用

第254条  动车组以外的旅客列车应安装列尾装置。特殊情况下，无法安装或使用列尾装置时，铁路企业应制定具体办法。

半自动闭塞区段货物列车尾部应挂列尾装置，其他区段货物列车尾部宜挂列尾装置。货物列车尾部未挂列尾装置时应以吊起尾部车辆软管代替尾部标志。

第255条  列车列尾装置尾部主机的安装与摘解、风管及电源的连结与摘解由铁路企业规定。

第256条  列尾装置在使用前，应按规定进行检测，合格后方可投入运用。

列车中机车的编挂

第257条  工作机车应挂于列车头部，正向运行（牵引小运转、路用、救援列车的机车除外）；无转向设备的，可逆向运行。

双机或多机牵引时，本务机车的职务由第一位机车担当。

补机原则上应挂于本务机车的前位或次位，在特殊区段或需途中返回时，经铁路企业同意，可挂于列车后部，如后部补机不接软管时，由铁路企业规定保证安全办法。

第258条  铁路企业的机车跨牵引区段回送时，原则上应有动力附挂货物列车（电力机车经非电气化区段回送时除外）。在所担当的区段外单机运行时，应派带道人员添乘。杂小型及状态不良的，可随货物列车无动力回送。

旅客列车遇特殊情况须附挂跨铁路企业的回送机车时，由相关铁路企业协商，以调度命令办理。

回送机车，应挂于本务机车次位，挂有重联机车时为重联机车次位。20‰及以上坡道的区段，禁止办理机车专列回送。

回送铁路救援起重机，应挂于列车后部。铁路救援起重机的回送限制速度见第14表，第14表以外的按设计文件要求速度回送。

第14表  铁路救援起重机回送限制速度表

| 型 号 | 名 称 | 回送速度（km/h） |
| --- | --- | --- |
| NS2000 | 200 t伸缩臂式铁路救援起重机 | 120 |
|  | 吊臂平车 | 120 |
| NS1600 | 160 t伸缩臂式铁路救援起重机 （1 680t·m） | 120 |
|  | 吊臂平车 | 120 |
| NS1600 | 160 t伸缩臂式铁路救援起重机 （1 600t·m） | 120 |
|  | 吊臂平车 | 120 |
| NS1601 | 160 t伸缩臂式铁路救援起重机 | 120 |
|  | 吊臂平车 | 120 |
| NS1602 | 160 t伸缩臂式铁路救援起重机 | 120 |
|  | 吊臂平车 | 120 |
| N1601 | 160 t固定臂式铁路救援起重机 | 85 |
|  | 吊臂平车 | 85 |
| N1602 | 160 t固定臂式铁路救援起重机 | 85 |
|  | 吊臂平车 | 85 |
| NS1601G | 160 t伸缩臂式铁路救援起重机 | 120 |
|  | 吊臂平车 | 120 |
| NS1602G | 160 t伸缩臂式铁路救援起重机 | 120 |
|  | 吊臂平车 | 120 |
| NS1251 | 125 t伸缩臂式铁路救援起重机 | 120 |
|  | 吊臂平车 | 120 |

续上表

| 型 号 | 名 称 | 回送速度（km/h） |
| --- | --- | --- |
| NS1252 | 125 t伸缩臂式铁路救援起重机 | 120 |
|  | 吊臂平车 | 120 |
| NS1001 | 100 t伸缩臂式铁路救援起重机 | 80 |
|  | 吊臂平车 | 80 |
| N1002 | 100 t固定臂式铁路救援起重机 | 80 |
|  | 吊臂平车 | 80 |
| NS100G | 100 t伸缩臂式铁路救援起重机 | 80 |
|  | 吊臂平车 | 80 |

第259条  单机挂车的辆数，线路坡度不超过12‰的区段，以10辆为限；超过12‰的区段，由铁路企业规定。

单机挂车时，应遵守下列规定：

1.所挂车辆的自动制动机作用应良好，发车前列检（无列检时由车站发车人员）按规定进行制动试验；

2.连挂前按规定彻底检查货物装载状态，并将编组顺序表和货运单据交与司机；

3.在区间被迫停车后的防护工作由机车乘务组负责，开车前应确认附挂辆数和制动主管贯通状态是否良好；

4.列车调度员应严格掌握，不得影响机车固定交路和乘务员劳动时间；

5.不准挂装载爆炸品、超限货物的车辆。

单机挂车时，可不挂列尾装置。

机车车辆重量及长度

第260条  机车、车辆、铁路救援起重机编入列车时，重量及长度按第15、16、17表确定。

第15表　机车重量及长度表

| 种类 | 机 型 | 自重（t） | 换算长度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 | SS1 | 137 | 1.9 |  |
|  | SS3B | 276 | 4.0 | 按双节计算 |
|  | SS4 | 184 | 3.0 | 按双节计算 |

续上表

| 种类 | 机 型 | 自重（t） | 换算长度 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 | SS3、SS6、SS6B、SS7、SS7B、6K | 138 | 2.0 |  |
|  | SS7C | 132 | 2.0 |  |
|  | SS7D、SS7E、SS9 | 126 | 2.0 |  |
|  | SS8 | 87/89 | 1.6 | 无列车供电/有列车供电 |
|  | 8G、DJ1 | 184 | 3.2 | 按双节计算 |
|  | 8K | 184 | 3.4 | 按双节计算 |
|  | HXD1 | 200 | 3.2 | 按双节计算 |
|  | HXD2 | 200 | 3.5 | 按双节计算 |
|  | HXD1B、HXD2B、HXD3B | 150 | 2.1 |  |
|  | HXD1C、HXD2C | 138/150 | 2.1 |  |
|  | HXD3、HXD3C | 138/150 | 1.9 |  |
|  | HXD1D、HXD3D | 126 | 2.1 |  |
| 内燃 | DF4、DF4B、DF4C、DF4D | 127 | 1.9 |  |
|  | DF5、DF7、DF7B、DF7C | 130 | 1.7 |  |
|  | DF7D | 132 | 1.7 | 山区型自重127t，双司机室机车换长1.8 |
|  | DF7E | 145 | 1.8 |  |
|  | DF7G | 132 | 1.8 |  |
|  | DF8 | 130 | 2.0 |  |
|  | DF8B | 131 | 2.0 | 25t轴重DF8B自重139t |
|  | DF11 | 133 | 1.9 |  |
|  | DF11G | 133 | 2.0 |  |
|  | DFH2 | 58 | 1.2 |  |
|  | DFH3 | 84 | 1.7 |  |
|  | DFH5 | 81 | 1.4 |  |
|  | BJ | 84 | 1.5 |  |
|  | ND2 | 114 | 1.6 |  |
|  | ND3 | 122 | 1.7 |  |
|  | ND5 | 126 | 1.8 |  |
|  | NY6、NY7 | 124 | 2.1 |  |
|  | HXN5 | 150 | 2.1 |  |
|  | HXN3 | 150 | 2.0 |  |
|  | NJ2 | 138 | 2.1 |  |

第16表　车辆重量及长度

| 1.客 车 |
| --- |
| 客车种类 | 平均每辆总重量（t） | 平均每辆换算长度 |
| 各种客车 | 按车体外部标记计算 | 按车体外部标记计算 |
| 2.货 车 |
| 货车种类 | 平均每辆自重（t） | 平均每辆换算长度 |
| 标记载重60 t四轴棚车（P62K、P63K） | 24.0 | 1.5 |
| 标记载重58 t四轴棚车（P64K） | 25.4 | 1.5 |
| 标记载重58 t四轴棚车（P64AK） | 25.7 | 1.5 |
| 标记载重58 t四轴棚车（P65） | 26.0 | 1.5 |
| 标记载重70 t四轴棚车（P70） | 24.9 | 1.6 |
| 标记载重60 t四轴敞车（CF、CFK） | 22.4 | 1.2 |
| 标记载重60 t四轴敞车（C62A、C62AK） | 21.7 | 1.2 |
| 标记载重60 t四轴敞车（C62B、C62BK） | 22.3 | 1.2 |
| 标记载重61 t四轴敞车（C63、C63A） | 22.5 | 1.1 |
| 标记载重61 t四轴敞车（C64K） | 23.0 | 1.2 |
| 标记载重60 t四轴敞车（C61） | 23.0 | 1.1 |
| 标记载重70 t四轴敞车（C70） | 23.8 | 1.3 |
| 标记载重70 t四轴敞车（C70E） | 24.0 | 1.3 |
| 标记载重80 t四轴敞车（C80、C80B） | 20.0 | 1.1 |
| 标记载重100 t六轴敞车（C100A、C100AH） | 26.0 | 1.4 |
| 标记载重50 t四轴集装箱平车（X1K） | 19.8 | 1.3 |
| 标记载重60 t四轴集装箱平车（X6A） | 17.8 | 1.3 |
| 标记载重60 t四轴集装箱平车（X6K） | 18.0 | 1.2 |
| 标记载重70 t四轴集装箱平车（X4K） | 21.8 | 1.8 |
| 标记载重70 t四轴集装箱平车（X70） | 22.4 | 1.2 |
| 标记载重80 t四轴集装箱平车（X2K） | 22.0 | 1.8 |
| 标记载重60 t四轴平车（N17AK） | 21.0 | 1.3 |
| 标记载重60 t四轴平车（N17GK） | 21.9 | 1.3 |
| 标记载重60 t四轴平车（N17K） | 20.5 | 1.3 |
| 标记载重60 t四轴平集共用车（NX17AK） | 22.9 | 1.3 |
| 标记载重60 t四轴平集共用车（NX17K） | 22.4 | 1.3 |
| 标记载重60 t四轴平集共用车（NX17BK） | 22.9 | 1.5 |
| 标记载重70 t四轴平集共用车（NX70） | 23.8 | 1.5 |
| 标记载重70 t四轴平集共用车（NX70A） | 23.8 | 1.3 |
| 标记载重53 t四轴罐车（G60K） | 21.0 | 1.1 |

续上表

| 标记载重60 t四轴罐车（G70K） | 20.4 | 1.1 |
| --- | --- | --- |
| 标记载重70 t四轴罐车（GQ70） | 23.6 | 1.1 |
| 标记载重70 t四轴罐车（GN70） | 23.8 | 1.1 |
| 标记载重70 t四轴罐车（GHA70） | 23.8 | 1.2 |
| 标记载重70 t四轴氧化铝粉罐车（GF70） | 23.6 | 1.2 |
| 标记载重50 t四轴毒品车（W5SK） | 26.5 | 1.5 |
| 标记载重60 t四轴毒品车（W6S） | 24.6 | 1.5 |
| 标记载重70 t四轴毒品车（W70S） | 25.2 | 1.6 |
| 标记载重60 t石碴车（K13K） | 21.5 | 1.1 |
| 标记载重70 t石碴车（KZ70） | 23.8 | 1.1 |
| 标记载重60 t煤炭漏斗车（K18K） | 24.0 | 1.3 |
| 标记载重70 t煤炭漏斗车（KM70） | 23.8 | 1.3 |
| 标记载重60 t散装粮食车（L17K） | 23.5 | 1.3 |
| 标记载重60 t散装粮食车（L18） | 23.8 | 1.3 |
| 标记载重70 t散装粮食车（L70） | 24.8 | 1.5 |
| 标记载重60 t散装水泥车（U60） | 26.0 | 1.2 |
| 标记载重60 t散装水泥车（U60WK） | 24.5 | 1.1 |
| 标记载重60 t散装水泥车（U61WK） | 22.3 | 1.1 |
| 标记载重20 t双层小汽车运输车（SQ5） | 37.0 | 2.4 |
| 标记载重22 t双层小汽车运输车（SQ6） | 36.2 | 2.4 |
| 标记载重40 t机械冷藏车（B10A） | 41.1 | 2.0 |

注：1. 旅客列车重量按客车总重（包括旅客及行李的重量）计算，回送空客车按自重计算。

2. 列车中其他各型货车的自重及换算长度和货物的重量按《铁路货车统计规则》规定计算。

3. 机车、车辆长度的计算，以前后两钩舌内侧面距离按11 m为换算单位（一辆），各型机车、车辆按上述换算单位得出的比值，称为换算长度。

第17表　铁路救援起重机重量及长度表

| 型号 | 名称 | 自重（t） | 换算长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| NS2000 | 200 t伸缩臂式铁路救援起重机 | 208 | 1.5 |
|  | 吊臂平车 | 45 | 2.2 |
| NS1600 | 160 t伸缩臂式铁路救援起重机（1600t•m） | 192 | 1.4 |
|  | 160 t伸缩臂式铁路救援起重机（1680t•m） | 205 | 1.4 |
|  | 吊臂平车 | 45 | 2.2 |
| NS1601 | 160 t伸缩臂式铁路救援起重机 | 186.4 | 1.1 |
|  | 吊臂平车 | 42 | 2.2 |
| NS1602 | 160 t伸缩臂式铁路救援起重机 | 184 | 1.1 |
|  | 吊臂平车 | 38 | 1.8 |
| N1601 | 160 t固定臂式铁路救援起重机 | 187 | 1.1 |
|  | 吊臂平车 | 38 | 1.9 |

续上表

| N1602 | 160 t固定臂式铁路救援起重机 | 190 | 1.1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 吊臂平车 | 40 | 2.2 |
| NS1601G | 160 t伸缩臂式铁路救援起重机 | 186.4 | 1.1 |
|  | 吊臂平车 | 38 | 1.9 |
| NS1602G | 160 t伸缩臂式铁路救援起重机 | 186.4 | 1.1 |
|  | 吊臂平车 | 40 | 2.2 |
| NS1251 | 125 t伸缩臂式铁路救援起重机 | 139 | 1.0 |
|  | 吊臂平车 | 40 | 1.9 |
| NS1252 | 125 t伸缩臂式铁路救援起重机 | 138 | 1.1 |
|  | 吊臂平车 | 40 | 1.9 |
| NS1001 | 100 t伸缩臂式铁路救援起重机 | 138 | 1.0 |
|  | 吊臂平车 | 32 | 1.8 |
| N1002 | 100 t固定臂式铁路救援起重机 | 132 | 1.0 |
|  | 吊臂平车 | 31.4 | 1.8 |
| NS100G | 100 t伸缩臂式铁路救援起重机 | 140 | 1.0 |
|  | 吊臂平车 | 32 | 1.8 |

第261条  动车组的长度、重量及最高运行速度按第18表规定。

第18表 动车组长度、重量及最高运行速度表

| 动车组类型 | 换算长度 | 整备重量（t） | 计算重量（t） | 最高运行速度（km/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRH1A-200 | 19.4 | 430.9 | 490.6 | 200 |
| CRH1A-200重联 | 38.8 | 861.8 | 981.2 | 200 |
| CRH1A-250 | 19.4 | 424.6 | 484.4 | 250 |
| CRH1A-250重联 | 38.8 | 849.2 | 968.8 | 250 |
| CRH1B | 38.6 | 856 | 975 | 250 |
| CRH1E | 38.8 | 887.7 | 955.2 | 250 |
| CRH2A | 18.3 | 366.8 | 415.8 | 250 |
| CRH2A 重联 | 36.6 | 733.52 | 831.6 | 250 |
| CRH2B | 36.5 | 724.1 | 822.5 | 250 |
| CRH2E | 36.5 | 785.8 | 839.4 | 250 |
| CRH5A | 19.2 | 369.7 | 469.7 | 250 |
| CRH5A重联 | 38.4 | 739.3 | 939.4 | 250 |
| CRH2C一阶段 | 18.3 | 372.8 | 421.6 | 350 |
| CRH2C一阶段 重联 | 36.6 | 745.6 | 843.2 | 350 |
| CRH2C二阶段 | 18.3 | 392.5 | 441.3 | 350 |
| CRH2C二阶段 重联 | 36.6 | 785 | 882.6 | 350 |
| CRH3C | 18.2 | 431.9 | 482.6 | 350 |
| CRH3C重联 | 36.5 | 863.8 | 965.2 | 350 |
| CRH380A | 18.5 | 402.4 | 446.9 | 380 |
| CRH380A 重联 | 36.9 | 804.8 | 893.8 | 380 |

续上表

| CRH380BG | 18.2 | 488.5 | 535.5 | 380 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRH380BG重联 | 36.5 | 977 | 1071 | 380 |
| CRH380B | 18.5 | 494.6 | 542.2 | 380 |
| CRH380B重联 | 36.9 | 989.2 | 1084.4 | 380 |
| CRH380AL | 36.6 | 818.5 | 906.4 | 380 |
| CRH380BL | 36.3 | 872.6 | 964.1 | 380 |
| CRH380CL | 36.4 | 889.4 | 981.7 | 380 |

列车制动限速及其编组要求

第262条  动车组以外的列车的换算闸瓦压力，按第19、20表规定计算。

第19表　机车计算重量及每台换算闸瓦压力表

| 种类 | 机 型 | 计算重量（t） | 换算闸瓦压力（kN） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力 | SS3、SS6 | 138 | 700 |
|  | SS1 | 138 | 830 |
|  | SS3B、SS6B | 138 | 680 |
|  | SS4 | 184 | 900 |
|  | SS7 | 138 | 1100 |
|  | SS7E、SS9 | 126 | 770 |
|  | SS8 | 90 | 520 |
|  | DJ1 | 184 | 1120 |
|  | 6K | 138 | 780 |
|  | 8G、8K | 184 | 880 |
|  | HXD1、HXD2 | 200 | 900（320） |
|  | HXD1B、HXD2B、HXD3B | 150 | 680（240） |
|  | HXD1C、HXD2C、HXD3、HXD3C | 138/150 | 680（240） |
|  | HXD1D、HXD3D | 126 | 790（280） |
| 内燃 | DF4、DF5、DF7、DF8、DF11 | 138 | 680 |
|  | DF11G 、DF11Z | 145 | 770 |
|  | DF7B、DF7C、DF7D | 138 | 680 |
|  | DF8B | 150 | 900 |
|  | BJ | 90 | 680 |
|  | ND5 | 135 | 800 |
|  | HXN5、HXN3 | 150 | 680（240） |
|  | NJ2 | 138 | 620（220） |

注：1.表中为按铸铁闸瓦换算闸瓦压力。

2.新型机车根据120 km/h速度下紧急制动距离在1 100 m以内的要求计算，括弧内为按H高摩合成闸瓦换算闸瓦压力。

第20表  车辆换算闸瓦压力表

| 种类 | 车 型 | 每辆换算闸瓦压力（kN） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 自动制动机列车主管压力 | 人力制动机 |
|  |  | 500 kPa | 600 kPa |  |
| 客车 客车 | 普通客车（120 km/h） | （踏面制动） |  | （350） | （80） |
|  | 新型客车（盘形制动，120 km/h，140 km/h，160 km/h） | 120 km/h | 自重41～45 t |  | 137（412） | 13 |
|  |  |  | 自重46～50 t |  | 147（441） |  |
|  |  |  | 自重51～55 t |  | 159（477） |  |
|  |  |  | 自重≥56 t |  | 173（519） |  |
|  |  | 双层 |  | 178（534） | 13 |
|  |  | 140 km/h及160 km/h | 自重41～45 t |  | 146（438） | 13 |
|  |  |  | 自重46～50 t |  | 156（468） |  |
|  |  |  | 自重51～55 t |  | 167（501） |  |
|  |  |  | 自重≥56 t |  | 176（528） |  |
| 特快货物班列中的车辆（盘形制动，160 km/h） |  | 180（540） | 13 |
| 货车 | 快速货物班列中的车辆（18 t轴重） | 重车位 |  | 140 | 40 |
|  |  | 空车位 |  | 55 | 40 |
|  | 普通货车（21 t轴重） | 重车位 | 145 | 165 | 40 |
|  |  | 空车位 | 60 | 70 | 40 |
|  | 普通货车（23 t轴重） | 重车位 | 160 | 180 | 40 |
|  |  | 空车位 | 65 | 75 | 40 |
|  | 重载货车（25 t轴重） | 重车位 | 170 | 195 | 50 |
|  |  | 空车位 | 70 | 80 | 50 |

注：1.按H高摩合成闸瓦计算，括弧内为按铸铁闸瓦计算。

2.空重车自动调整装置的空重位压力比为1:2.5；对装有空重车手动调整装置的车辆，当车辆总重（自重＋载重）达到40 t时，按重车位调整。

3.旅客列车、特快及快速货物班列自动制动机主管压力为600 kPa；其他列车为500 kPa。长大下坡道区段货物列车及重载货物列车的自动制动机主管压力，由铁路企业根据管内相关试验结果和列车实际操纵需要可提高至600 kPa；遇机车换挂需将自动制动机列车主管压力由600 kPa改为500 kPa时，摘机前应对列车主管实施一次170 kPa的最大减压量操纵。

4．快运货物班列车辆和货车以外的其他车辆，在列车主管压力为500 kPa时的闸瓦压力，按600 kPa时的闸瓦压力的1:1.15换算。

列车制动限速受每百吨列车重量换算闸瓦压力及下坡道坡度限制。计算制动距离800 m的普通货物列车（计长88.0及以下列车）按第21表规定；计算制动距离1 400 m的120 km/h货物列车按第22表规定；快速货物班列按第23表规定。普通旅客列车按第24表规定；140 km/h旅客列车按第25表规定；160 km/h旅客列车按第26表规定。列车下坡道制动限速随下坡道千分数的增加而递减，坡道每增加1‰，限速减少1 km/h左右。

第21表　普通货物列车制动限速表（km/h）

（计算制动距离800m，H高摩合成闸瓦/L低摩合成闸瓦）

| P v i | 每百吨列车重量（机车除外）的换算闸瓦压力（kN） |
| --- | --- |
|  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 |
| 0 | 78/55 | 83/59 | 88/63 | 94/66 | /69 | /72 | /75 | /78 | /81 | /83 | /85 | /87 | /89 | /91 |
| 1 | 76/53 | 81/57 | 87/61 | 93/64 | /67 | /71 | /74 | /77 | /80 | /82 | /84 | /86 | /88 | /90 |
| 2 | 75/52 | 80/56 | 86/60 | 92/63 | /66 | /70 | /73 | /76 | /79 | /81 | /83 | /85 | /87 | /89 |
| 3 | 74/51 | 79/55 | 85/58 | 91/61 | /65 | /69 | /72 | /75 | /78 | /81 | /83 | /85 | /87 | /89 |
| 4 | 73/49 | 78/53 | 84/57 | 90/60 | 95/64 | /68 | /71 | /74 | /77 | /80 | /82 | /84 | /86 | /88 |
| 5 | 72/48 | 77/52 | 83/55 | 89/59 | 94/63 | /67 | /70 | /73 | /76 | /79 | /81 | /83 | /85 | /87 |
| 6 | 71/46 | 76/50 | 82/54 | 88/58 | 93/62 | /66 | /69 | /72 | /75 | /78 | /80 | /82 | /84 | /86 |
| 7 | 70/44 | 75/48 | 81/52 | 87/56 | 92/60 | /64 | /67 | /71 | /74 | /77 | /80 | /82 | /84 | /86 |
| 8 | 69/43 | 74/47 | 80/51 | 86/55 | 91/59 | /63 | /67 | /70 | /73 | /76 | /79 | /81 | /83 | /85 |
| 9 | 68/41 | 73/46 | 79/50 | 85/54 | 90/58 | /62 | /66 | /69 | /72 | /75 | /78 | /80 | /82 | /84 |
| 10 | 67/39 | 72/44 | 78/49 | 84/53 | 89/57 | 95/61 | /65 | /68 | /71 | /74 | /77 | /79 | /81 | /83 |
| 11 | 65/37 | 70/42 | 76/47 | 82/51 | 87/55 | 93/60 | /64 | /67 | /70 | /73 | /76 | /78 | /80 | /82 |
| 12 | 64/36 | 69/41 | 75/45 | 81/50 | 86/54 | 92/59 | /63 | /66 | /69 | /72 | /75 | /77 | /79 | /81 |
| 13 | 63/34 | 68/39 | 74/43 | 80/48 | 85/53 | 91/58 | /62 | /65 | /68 | /71 | /74 | /76 | /78 | /80 |
| 14 | 61/32 | 67/37 | 72/42 | 78/47 | 84/52 | 90/57 | /61 | /64 | /67 | /70 | /73 | /75 | /77 | /79 |
| 15 | 60/31 | 66/36 | 71/41 | 77/46 | 83/51 | 89/55 | 95/59 | /63 | /67 | /70 | /72 | /74 | /76 | /78 |
| 16 | 59/30 | 65/35 | 70/40 | 76/45 | 82/50 | 88/54 | 94/58 | /62 | /66 | /69 | /71 | /73 | /75 | /77 |
| 17 | 58/28 | 64/33 | 69/38 | 75/43 | 81/48 | 87/53 | 93/57 | /61 | /65 | /68 | /70 | /73 | /75 | /77 |
| 18 | 56/27 | 62/32 | 68/37 | 74/42 | 80/47 | 86/52 | 92/56 | /60 | /64 | /67 | /70 | /72 | /74 | /76 |
| 19 | 55/26 | 61/31 | 67/36 | 73/41 | 79/46 | 85/50 | 91/55 | /59 | /63 | /66 | /69 | /71 | /73 | /75 |
| 20 | 54/24 | 60/29 | 66/34 | 72/39 | 78/44 | 84/49 | 90/54 | 95/58 | /62 | /65 | /68 | /71 | /73 | /75 |

注：1.根据第20表普通货物列车最高速度为90 km/h时，每百吨列车重量按H高摩合成闸瓦换算闸瓦压力不得低于150 kN。

2.列车装备条件：H高摩合成闸瓦/L低摩合成闸瓦。

3.对于超过20‰的下坡道，列车制动限速表由铁路企业根据实际试验规定。

4.i为下坡道千分数（‰）；P为每百吨列车重量的换算闸瓦压力，单位kN；v为货物列车制动限速，单位km/h。

5.适用计长88.0及以下、速度90 km/h及以下的货物列车（快速货物班列除外）。

第22表　120 km/h货物列车制动限速表（km/h）

（计算制动距离1 400 m， H高摩合成闸瓦）

| P v i | 每百吨列车重量（机车除外）的换算闸瓦压力（kN） |
| --- | --- |
|  | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 0 | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 119 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 118 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 117 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 115 | 119 |  |  |  |  |  |
| 5 | 114 | 118 |  |  |  |  |  |
| 6 | 113 | 117 |  |  |  |  |  |
| 7 | 112 | 116 | 119 |  |  |  |  |
| 8 | 110 | 114 | 118 |  |  |  |  |
| 9 | 109 | 113 | 117 |  |  |  |  |
| 10 | 108 | 112 | 116 | 119 |  |  |  |
| 11 | 106 | 110 | 114 | 117 |  |  |  |
| 12 | 105 | 109 | 113 | 116 |  |  |  |
| 13 | 104 | 108 | 112 | 115 |  |  |  |
| 14 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |  |  |
| 15 | 101 | 105 | 109 | 113 | 116 |  |  |
| 16 | 100 | 104 | 108 | 112 | 115 |  |  |
| 17 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |  |  |
| 18 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 116 |  |
| 19 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 115 |  |
| 20 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 114 | 117 |

注：1.根据第20表普通货物列车最高速度为120 km/h 时，每百吨列车重量按H高摩合成闸瓦换算闸瓦压力不得低于150 kN。

2. 由于制动热负荷限制，最高速度不超过120 km/h。

3. 本表中的闸瓦压力为按照H高摩合成闸瓦的换算闸瓦压力 。

4.i为下坡道千分数（‰）；P为每百吨列车重量的换算闸瓦压力，单位kN；v为货物列车制动限速，单位km/h。

5.适用计长88.0及以下、速度120 km/h的货物列车（快速货物班列除外）。

第23表　快速货物班列制动限速表（km/h）

（计算制动距离1 100 m， H高摩合成闸瓦，30辆以下编组，18t轴重）

| P v i | 每百吨列车重量（机车除外）的换算闸瓦压力（kN） |
| --- | --- |
|  | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 0 | 106 | 109 | 113 | 116 | 119 |  |  |  |
| 1 | 105 | 108 | 112 | 115 | 118 |  |  |  |
| 2 | 104 | 107 | 111 | 114 | 117 |  |  |  |

续上表

| P v i | 每百吨列车重量（机车除外）的换算闸瓦压力（kN） |
| --- | --- |
|  | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 3 | 103 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |  |  |
| 4 | 102 | 105 | 109 | 112 | 115 | 118 |  |  |
| 5 | 100 | 103 | 107 | 111 | 114 | 117 | 120 |  |
| 6 | 99 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |  |
| 7 | 98 | 101 | 105 | 109 | 112 | 115 | 118 |  |
| 8 | 97 | 100 | 104 | 108 | 111 | 114 | 117 |  |
| 9 | 96 | 99 | 103 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 |
| 10 | 94 | 98 | 101 | 105 | 108 | 111 | 115 | 118 |
| 11 | 93 | 97 | 100 | 104 | 107 | 110 | 114 | 117 |
| 12 | 92 | 96 | 99 | 103 | 106 | 109 | 113 | 116 |
| 13 | 91 | 95 | 98 | 102 | 105 | 109 | 112 | 115 |
| 14 | 90 | 94 | 97 | 101 | 104 | 108 | 111 | 114 |
| 15 | 88 | 92 | 95 | 99 | 103 | 107 | 110 | 113 |
| 16 | 87 | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 | 109 | 112 |
| 17 | 86 | 90 | 94 | 98 | 101 | 105 | 108 | 111 |
| 18 | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 | 104 | 107 | 110 |
| 19 | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 103 | 106 | 109 |
| 20 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 105 | 108 |

注：1.根据第20表快速货物班列最高速度为120 km/h时，每百吨列车重量按H高摩合成闸瓦换算闸瓦压力不得低于175 kN。

2.由于制动热负荷限制，最高速度不超过120 km/h。

3. 本表中的闸瓦压力为按照H高摩合成闸瓦的换算闸瓦压力。

4.i为下坡道千分数（‰）；P为每百吨列车重量的换算闸瓦压力，单位kN；v为货物列车制动限速，单位km/h。

第24表　旅客列车制动限速表（km/h）

（计算制动距离800 m，高磷铸铁闸瓦）

| P v i | 每百吨列车重量的换算闸瓦压力（kN） |
| --- | --- |
|  | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 |
| 0 | 106 | 107 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 1 | 105 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 118 | 119 |
| 2 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 118 |
| 3 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 116 | 117 | 117 | 118 |
| 4 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 117 |
| 5 | 102 | 104 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 116 |
| 6 | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 116 |
| 7 | 101 | 103 | 104 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 115 |

续上表

| P v i | 每百吨列车重量的换算闸瓦压力（kN） |
| --- | --- |
|  | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 |
| 8 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 115 |
| 9 | 99 | 101 | 102 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 114 |
| 10 | 98 | 100 | 102 | 103 | 104 | 106 | 107 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 |
| 11 | 97 | 99 | 101 | 103 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 113 |
| 12 | 97 | 99 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 111 | 111 | 112 | 112 |
| 13 | 96 | 98 | 100 | 102 | 103 | 104 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112 |
| 14 | 96 | 98 | 100 | 101 | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 110 | 111 | 111 |
| 15 | 95 | 97 | 99 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 111 |
| 16 | 95 | 97 | 99 | 100 | 101 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 110 |
| 17 | 94 | 96 | 98 | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 109 | 110 |
| 18 | 94 | 96 | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 108 | 109 |
| 19 | 93 | 95 | 97 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| 20 | 93 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |

注: 1. 每百吨列车重量的闸瓦压力低于760 kN需限速运行。例如22型客车（踏面制动）编成列车在每百吨列车重量的闸瓦压力660 kN条件下的制动限速为115 km/h。

2.对于超过20‰的下坡道，列车制动限速由铁路企业根据实际试验规定。

3.i为下坡道千分数（‰）；P为每百吨列车重量的换算闸瓦压力，单位kN；v为旅客列车制动限速，单位km/h。

4.本表每百吨列车重量的换算闸瓦压力计算包括机车。

5.本表适用120 km/h旅客列车。

第25表  140 km/h旅客列车制动限速表（km/h）

（计算制动距离1 100 m，盘形制动）

| P v i | 每百吨列车重量的换算闸瓦压力（kN） |
| --- | --- |
|  | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| 0 | 138 | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 137 | 139 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 136 | 138 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 135 | 137 | 140 |  |  |  |  |  |
| 4 | 135 | 137 | 139 |  |  |  |  |  |
| 5 | 134 | 136 | 138 |  |  |  |  |  |
| 6 | 133 | 135 | 137 | 140 |  |  |  |  |
| 7 | 132 | 134 | 136 | 139 |  |  |  |  |
| 8 | 132 | 134 | 136 | 139 |  |  |  |  |
| 9 | 131 | 133 | 135 | 138 |  |  |  |  |
| 10 | 130 | 132 | 134 | 137 | 140 |  |  |  |
| 11 | 129 | 131 | 133 | 136 | 139 |  |  |  |
| 12 | 128 | 130 | 132 | 135 | 138 |  |  |  |

续上表

| P v i | 每百吨列车重量的换算闸瓦压力（kN） |
| --- | --- |
|  | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| 13 | 128 | 130 | 132 | 134 | 137 | 140 |  |  |
| 14 | 127 | 129 | 131 | 133 | 136 | 139 |  |  |
| 15 | 126 | 128 | 130 | 132 | 135 | 138 |  |  |
| 16 | 125 | 127 | 129 | 131 | 134 | 137 | 140 |  |
| 17 | 125 | 127 | 129 | 131 | 134 | 137 | 139 |  |
| 18 | 124 | 126 | 128 | 130 | 133 | 136 | 139 |  |
| 19 | 123 | 125 | 127 | 129 | 132 | 135 | 138 |  |
| 20 | 122 | 124 | 126 | 128 | 131 | 134 | 137 | 139 |

注：1.新型客车（盘形制动）每百吨列车重量按高摩合成闸片换算闸瓦压力应在275 kN以上 。

2. 对于超过20‰的下坡道，列车制动限速由铁路企业根据实际试验规定。

3.i为下坡道千分数（‰）；P为每百吨列车重量的换算闸瓦压力，单位kN；v为旅客列车制动限速，单位km/h。

4.本表每百吨列车重量的换算闸瓦压力计算包括机车。

第26表  160 km/h旅客列车制动限速表（km/h）

（计算制动距离1 400 m，盘形制动）

| P v i | 每百吨列车重量的换算闸瓦压力（kN） |
| --- | --- |
|  | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
| 0 | 155 | 158 | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 154 | 157 | 159 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 153 | 156 | 159 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 152 | 155 | 158 | 160 |  |  |  |  |  |
| 4 | 151 | 154 | 157 | 159 |  |  |  |  |  |
| 5 | 150 | 153 | 156 | 159 |  |  |  |  |  |
| 6 | 149 | 152 | 155 | 158 | 160 |  |  |  |  |
| 7 | 148 | 151 | 154 | 157 | 159 |  |  |  |  |
| 8 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 |  |  |  |  |
| 9 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 160 |  |  |  |
| 10 | 146 | 149 | 152 | 155 | 157 | 159 |  |  |  |
| 11 | 145 | 148 | 151 | 154 | 156 | 159 |  |  |  |
| 12 | 144 | 147 | 150 | 153 | 155 | 158 | 160 |  |  |
| 13 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 157 | 159 |  |  |
| 14 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 156 | 158 |  |  |
| 15 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 155 | 157 | 160 |  |
| 16 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 154 | 157 | 159 |  |
| 17 | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 156 | 159 |  |
| 18 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 155 | 158 | 160 |
| 19 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 154 | 157 | 159 |
| 20 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 151 | 153 | 156 | 158 |

注：1.新型客车（盘形制动）每百吨列车重量按高摩合成闸片换算闸瓦压力应在275 kN以上。

2.对于超过20‰的下坡道，列车制动限速由铁路企业根据实际试验规定。

3.i为下坡道千分数（‰）；P为每百吨列车重量的换算闸瓦压力，单位kN；v为旅客列车制动限速，单位km/h。

4.本表每百吨列车重量的换算闸瓦压力计算包括机车。

5.本表也适用特快货物班列。

第263条  列车中的机车和车辆的自动制动机，均应加入全列车的制动系统。

货物列车中因装载的货物规定需停止制动作用的车辆，自动制动机临时发生故障的车辆，准许关闭截断塞门（简称关门车），但列检作业场所在站编组始发的列车中，不得有制动故障关门车。编入列车的关门车数不超过现车总辆数的6%（尾数不足一辆按四舍五入计算）时，可不计算每百吨列车重量的换算闸瓦压力，不填发制动效能证明书；超过6%时，按第261条规定计算闸瓦压力，并填发制动效能证明书交与司机。关门车不得挂于机车后部三辆车之内；在列车中连续连挂不得超过两辆；列车最后一辆不得为关门车；列车最后第二、三辆不得连续关门。对于不适于连挂在列车中部但走行部良好的车辆，经列车调度员准许，可挂于列车尾部，以一辆为限，如该车辆的自动制动机不起作用时，应由车辆人员采取安全措施，保证不致脱钩。

旅客列车、特快货物班列不准编挂关门车。在运行途中（包括在站折返）如遇自动制动机临时故障，在停车时间内不能修复时，准许关闭一辆，但列车最后一辆不得为关门车， 120 km/h速度等级及编组小于8辆的140 km/h、160 km/h速度等级列车应按第261条规定计算闸瓦压力。

第264条  列车在任何线路上的紧急制动距离限值按第27表规定。

第27表　列车紧急制动距离限值表

| 列车类型 | 最高运行速度（km/h） | 紧急制动距离限值（m） |
| --- | --- | --- |
| 旅客列车（动车组列车除外） | 120 | 800 |
|  | 140 | 1 100 |
|  | 160 | 1 400 |
| 特快货物班列 | 160 | 1 400 |
| 快速货物班列 | 120 | 1 100 |
| 货物列车（货车轴重＜25 t，快速货物班列除外 ） | 90 | 800 |
|  | 120 | 1 400 |
| 货物列车（货车轴重≥25 t ） | 100 | 1 400 |

列车中车辆的连挂

第265条  动车组以外的列车中相互连挂的车钩中心水平线的高度差，不得超过75 mm。

第266条  列车中机车与第一辆车、车辆与车辆的连挂摘解，动车组采用机车调车作业、无动力回送或被救援，由铁路企业规定。

第267条  动车组重联时，被控动车组应退出占用，主控动车组使用调车模式与被控动车组连接。解编操作时，主控动车组转换为调车模式后，应一次移动5 m以上方可停车。

列车中的车辆检查及修理

第268条  列检作业应按规定范围和技术作业过程进行。货物列车停车技术作业的，检查与修理应有分工，现场检查和修理应进行平行作业；不停车技术作业的，应对危及行车安全的车辆故障及时报告拦停，并由故障专修人员对故障进行确认和处理。应积极利用专用修理机具在列车或车列中修理车辆故障，减少摘车临修，充分利用技术作业时间并在规定时间内完成技术作业，保证发出列车符合质量标准。应建立车辆故障诊断指导组，对途中车辆故障进行远程诊断、指导和故障处置确认。

无列检车站始发的货物列车，应在途经第一个列检作业场安排停车技术作业。对长期不经列检进行停车技术作业的固定编组、循环使用车组，铁路企业应按照列检安全保证距离的要求，制定上述车组的列车技术作业办法，跨铁路企业运行时由相邻铁路企业联合制定。

动车组运行（含回送）途中不进行客列检作业。

第269条  车辆编入列车应达到运用状态。下列主要部件，应作用良好，并符合质量要求。

1. 转向架：

（1）轮对、轴承、摇枕、侧架（构架）、弹簧、吊轴、制动盘；

（2）同一转向架旁承游间左右之和（弹性旁承及旁承承载结构的除外），客车为2～6 mm，货车为2～20 mm；常接触式旁承上下无间隙；

- （3）车辆轮对的允许限度应符合第28表的要求。

第28表  车辆轮对允许限度表

| 允许限度（mm） 分类 项目 | 客车 | 货车 |
| --- | --- | --- |
| 车轮轮辋厚度 | 客车各型 | ≥25 |  |
|  | 货车 | 无辐板孔 |  | ≥23 |
|  |  | 有辐板孔 |  | ≥24 |
| 车轮轮缘厚度 | ≥23 | ≥23 |
| 车轮轮缘垂直磨耗（接触位置）高度 | ≤15 | ≤15 |

续上表

| 允许限度（mm） 分类 项目 | 客车 | 货车 |
| --- | --- | --- |
| 车轮踏面擦伤及局部凹下深度 | 滚动轴承 | 本属客车出库 ≤0.5 | ≤1 |
|  |  | 外属客车出库 ≤1 |  |
|  |  | 途中运行 ≤1.5 |  |
|  | 滑动轴承 |  | ≤2 |
| 车轮踏面剥离长度 | 滚动轴承 | 一处时 | ≤30 | ≤50 |
|  |  | 二处时（每一处） | ≤20 | ≤40 |
|  | 滑动轴承 | 一处时 |  | ≤70 |
|  |  | 二处时（每一处） |  | ≤60 |
| 车轮踏面圆周磨耗深度 | ≤8 | ≤8 |

2.自动制动机、人力制动机和货车的自动制动机空重车调整装置状态良好、位置正确，制动梁及吊、各拉杆、杠杆无裂损。

制动缸活塞行程按第29表规定。

第29表  制动缸活塞行程表

| 项 目 名 称 | 限度（mm） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 装有自动间隙调整器的复式闸瓦客车 | 175～205 |  |
| 装有ST1-600型闸调器的复式闸瓦客车 | 180～200 |  |
| 装有闸调器的单式闸瓦货车 | 356×254制动缸 | 空车位 | 115～135 | 未装闸调器（mm） | 85～135 |
|  |  | 重车位 | 125～160 |  | 110～160 |
|  | 305×254制动缸 | 空车位 | 145～165 |  |
|  |  | 重车位 | 145～195 |  |
|  | 254×254制动缸 | 空车位 | 145～165 |  |
|  |  | 重车位 | 145～195 |  |
|  | 203×254制动缸 | 空车位 | 115～145 |  |
|  |  | 重车位 | 125～160 |  |
| 装有闸调器的复式闸瓦货车 | B21、B22-1型车 | 空车位 | 120～130 |  |
|  |  | 重车位 | 150～160 |  |
|  | B19、B22-2、B23型车 | 130～150 | 不分空重车位 |

- 3.车钩、尾框、从板座、缓冲器无裂损。

- 车钩中心水平线至钢轨顶面高度按第30表规定。

第30表  车钩中心水平线高度表

| 项目 | 车种 | 高度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 最大 | 客车、货车 | 890 |
| 最小 | 空货车 | 835 |
|  | 客车 | 830 |
|  | 重货车 | 815 |

- 4.车底架的中、侧、枕、端梁无裂损，罐体卡带无裂损、无松动，罐体无漏泄。

- 车体的弯曲下垂、胀出、倾斜允许限度按第31表规定。

第31表  车体异状允许限度表

| 允许限度（mm） 分类 项 目 | 客车 | 货 车 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 空 | 重 |
| 中、侧梁在枕梁间下垂 |  | 40 | 80 |
| 敞车车体胀出 |  | 80 | 150 |
| 车体倾斜 | 50 | 75 |

第270条  上线运营的动车组应符合出所质量标准。遇下述情况时，应安排动车组试运行：

1．新型动车组运营、新线开通前；

2．动车组新造出厂、高级检修修竣后；

3．临修更换转向架、轮对、万向轴、主变压器、牵引电机后；

4．重要部件、软件加装、升级后。

第271条  在有列检作业的车站，发现列车中有技术不良的车辆，因条件限制不能修理时，应由列车中摘下修理。在其他车站发现列车中有技术不良的车辆，因特殊情况不能摘下时，如能确保行车安全，经调度员同意，可回送到指定地点进行处理。

动车组列车运行途中遇空气弹簧故障时，运行速度不得超过160 km/h（CRH2、CRH380A/AL型为120 km/h），其他旅客列车运行途中遇车辆空气弹簧故障时，运行速度不得超过120 km/h。采用密接式车钩的旅客列车，在运行途中因故障更换15号过渡车钩后，运行速度不得超过140 km/h。

第272条  编入列车的国际铁路联运车辆，应符合国际铁路联运有关车辆交接技术条件。

第273条  运用中的车辆应按规定的周期检修。扣修和出入厂、段的车辆应建立定时取送制度，并纳入车站日班计划。

第274条  动车组以外的列车自动制动机应按下列规定进行试验。

1. 全部试验

（1）货车列检对解体列车到达后施行一次到达全部试验，对编组列车始发前施行一次始发全部试验，对有调车作业中转列车到达后首先施行到达全部试验，发车前只施行始发全部试验中的漏泄试验；

（2）货车特级列检和安全保证距离在500km左右的一级列检对无调车作业中转列车始发前施行一次始发全部试验；

（3）无列检作业场车站始发的列车，在途经第一个列检作业场进行无调车中转技术检查作业时施行一次始发全部试验；

（4）列检作业场对运行途中自动制动机发生故障的到达列车；

（5）旅客列车库内检修作业；

（6）在有客列检作业的车站折返的旅客列车。

站内设有试风装置时，应使用列车试验器试验，连挂机车后只做简略试验。对装有空气弹簧等装置的旅客列车应同时检查辅助用风系统的泄漏。

2. 简略试验

（1）货车列检对始发列车、中转作业列车连挂机车后；

（2）客列检作业后和旅客列车始发前；

（3）更换机车或更换机车乘务组时；

（4）无列检作业的始发列车发车前；

（5）列车软管有分离情况时；

（6）列车停留超过20 min时；

（7）列车摘挂补机，或第一机车的自动制动机损坏交由第二机车操纵时；

（8）机车改变司机室操纵时；

（9）单机附挂车辆时；

（10）列车进行摘、挂作业开车前。

在站简略试验：有列检作业的由列检人员负责，无列检作业的由车辆乘务员负责，无车辆乘务员的由车站人员负责。挂有列尾装置的列车由司机负责（挂有列尾装置的旅客列车，始发前、摘挂作业开车前及在途中换挂机车站、客列检作业站，有列检作业的由列检人员负责，无列检作业的由车辆乘务员负责）。

3. 持续一定时间的全部试验

有列检作业场的车站发出的货物列车运行前方途经长大下坡道区间的，在始发、中转作业时应进行持续一定时间的全部试验，列检应填发制动效能证明书交给司机；在有列检作业场车站至长大下坡道区间间的各站始发或进行摘挂作业的列车，是否进行持续一定时间的全部试验并填发制动效能证明书交给司机，由铁路企业规定。具体试验和凉闸的地点、办法，由铁路企业规定。

旅客列车出库前应进行持续一定时间的全部试验，在接近长大下坡道区间的车站，是否进行持续一定时间的全部试验，由铁路企业规定。

长大下坡道为：线路坡度超过6‰，长度为8 km及以上；线路坡度超过12‰，长度为5 km及以上；线路坡度超过20‰，长度为2 km及以上。

第275条  动车组制动试验规定：

1.动车组在出段（所）前或折返地点停留出发前需要进行全部制动试验，一级检修作业后的动车组在出发前不再进行全部制动试验；

2.动车组列车在始发前需在操纵端进行简略制动试验；

3.动车组列车更换动车组司机（同向换乘除外）或操纵端后，需进行简略制动试验；

4.动车组列车在途中重联或解编后，开车前需在操纵端进行简略制动试验；

5.动车组列车使用紧急制动停车后，开车前需进行简略制动试验；

6.动车组在采用机车救援、无动力回送联挂机车或回送过渡车时，按动车组无动力回送作业办法进行制动性能确认。

第276条  车辆上翻车机前和翻卸后，以及进入解冻库前和解冻后，应由所在地车辆段派列检人员对车辆进行技术检查，对解冻后车辆进行制动机性能试验。具体技术检查作业地点由铁路企业规定。

第277条  货物列车在编组站、区段站发车前，有关人员应做到：

货运检查人员应认真执行区段负责制，按规定检查列车中货物装载、加固、施封及篷布苫盖状态，以及车辆的门窗关闭情况，发现异状时，应及时处理。对无列检作业的车站，还应检查自动制动机的空重位置，不符合时应进行调整。

车号人员应按列车编组顺序表核对现车和货运票据，无误后，按规定与机车乘务员办理交接。

列检人员检查车辆，发现因货物装载超载、偏载、偏重、集重引起技术状态不正常时，应及时通知车站处理；车辆自动制动机的空重位置不符合时，应进行调整。

第278条  动车组不办理编组顺序表交接。动车组以外的旅客列车编组顺序表按以下规定办理交接：

1.在始发站由车站人员按列车编组顺序表核对现车，无误后，与司机办理交接。

2.中途换挂机车时，到达司机与车站间、车站与出发司机间办理交接。仅更换机车乘务组时，机车乘务组之间办理交接。

3.途中摘挂车辆时，车站负责修改列车编组顺序表。

4.列车到达终到站后，司机与车站办理交接。

车站与司机的交接地点均为机车停留位置。

第十二章  调车工作

一般要求

第279条  车站的调车工作，应按车站的技术作业过程及调车作业计划进行。参加调车作业的人员应做到：

1.及时编组、解体列车，保证按列车运行图的规定时刻发车，不影响接车；

2.及时取送客货作业和检修的车辆；

3.充分运用调车机车及一切技术设备，采用先进工作方法，用最少的时间完成调车任务；

4.认真执行作业标准，保证调车有关人员的人身安全及行车安全。

第280条  调车工作要固定作业区域、线路使用、调车机车、人员、班次、交接班时间、交接班地点、工具数量及其存放地点。

作固定替换用的调车机车及小运转机车，应符合调车机车的条件（有前后头灯、扶手把、防滑踏板等）。

第281条  调车工作繁忙、配线较多的车站，可划分为几个调车区。

没有做好联系和防护，不准越区或转场作业。

调车机车越区作业的联系和防护办法，应在《站细》内规定。

第282条  使用机车进行调车作业时，应采用无线调车灯显设备（机车摘挂、转线等不进行车辆摘挂的作业，列车在到达线路内拉道口、直接后部摘车除外），并使用规定频率，其显示方式应符合有关要求。无线调车灯显设备应与列车运行监控装置配合使用。

无线调车灯显设备正常使用时停用手信号，对灯显以外的作业指令采用通话方式；无线调车灯显设备发生故障时，改用手信号作业。

无线调车灯显设备、无线调车机车信号和监控系统的使用、维修及管理办法由铁路企业规定。

第283条  动车段（所）设动车组地勤司机，负责动车组在动车段（所）内调车、试运行等调移动车组作业。

领导及指挥

第284条  车站的调车工作，由车站调度员（未设车站调度员的由调车区长，未设调车区长的由车站值班员）统一领导。分场（区）时，各场（区）的调车工作，由负责该场（区）的车站调度员或该场（区）的调车区长领导。

动车段（所）调车工作的领导及指挥由铁路企业规定。

第285条  调车作业由调车长单一指挥。利用本务机车进行调车作业时，可由车站值班员或助理值班员担任指挥工作。遇有特殊情况，可由经培训、考试合格的胜任人员代替。

第286条  调车长在调车作业前，应亲自并督促组内人员充分做好准备，认真进行检查。在作业中应做到：

1.组织调车人员正确及时地完成调车任务；

2.正确及时地显示信号（发出指令），指挥调车机车的行动；

3.负责调车人员的人身安全和行车安全。

第287条  司机在调车作业中应做到：

1.组织机车乘务人员正确及时地完成调车任务；

2.负责操纵调车机车，做好整备，保证机车质量良好；

3.时刻注意确认信号，不间断地进行瞭望，认真执行呼唤应答制，正确及时地执行信号显示（作业指令）和调车速度的要求，没有信号（指令）不准动车，信号（指令）不清立即停车；

4.负责调车作业的安全。

计划及准备

第288条  调车领导人应正确及时地编制、布置调车作业计划。布置调车作业计划，应使用调车作业通知单。中间站利用本务机车调车，应使用有示意图的调车作业通知单（示意图可另附）。使用无线调车灯显设备的车站，调车作业计划布置方法，由铁路企业规定。

列车在到达线路内拉道口、对货位、直接后部摘车、本务机车（包括重联机车、补机）摘挂及转线、企业自备机车进入站内交接线整列取送作业，可不使用调车作业通知单。

自轮运转特种设备调车作业是否需要使用调车作业通知单由铁路企业规定。

调车领导人与调车指挥人应亲自交接计划。由于设备原因，亲自交接计划确有困难以及设有调车作业通知单传输装置的车站，交接办法在《站细》内规定。

调车指挥人应根据调车作业计划制定具体作业方法，连同注意事项，亲自向司机交递和传达；对其他有关人员，应亲自或指派连结员进行传达。具体传达办法，在《站细》内规定。

- 调车指挥人确认有关人员均已了解调车作业计划后，方可开始作业。

动车段（所）调车工作的计划编制及下达办法由铁路企业规定。

第289条  一批作业（指一张调车作业通知单）不超过三钩或变更计划不超过三钩时，可用口头方式布置（中间站利用本务机车调车除外），有关人员应复诵。变更股道时，应停车传达。仅变更作业方法或辆数时，不受口头传达三钩的限制，但调车指挥人应向有关人员传达清楚，有关人员应复诵。

驼峰解散车辆，只变更钩数、辆数、股道时，可不通知司机，但调车机车变更为下峰作业或向禁溜线送车前，应通知司机。

第290条  调车作业应做好下列准备：

1.提前排风、摘管，核对计划，确认进路，检查线路、道岔（集中联锁区除外）、停留车及车辆防溜等情况；

2.人力制动机的选闸、试闸，系好安全带；

3.准备足够的良好制动铁鞋和防溜器具；

4.无线调车灯显设备试验良好。

调车作业

第291条  调车作业时，调车人员应正确及时地显示信号；机车乘务人员要认真确认信号，并回示。

推进车辆连挂时，要显示十、五、三车的距离信号，没有显示十、五、三车的距离信号，不准挂车，没有司机回示，应立即显示停车信号。

推送车辆时，要先试拉。车列前部应有人瞭望，及时显示信号。

当调车指挥人确认停留车位置有困难时，应派人显示停留车位置信号。

调车人员不足2人，不准进行调车作业。

第292条  在调车作业中，单机运行或牵引车辆运行时，前方进路的确认由司机负责；推进车辆运行时，前方进路的确认由调车指挥人负责，如调车指挥人所在位置确认前方进路有困难时，可指派调车组其他人员确认。

没有看到调车指挥人的起动信号，不准动车（但单机返岔子或机车出入段时，可根据扳道员显示的道岔开通信号或调车信号机显示的允许运行的信号动车）。无扳道员和调车信号机时，调车指挥人确认道岔开通正确（如为集中操纵的道岔，还应与操纵人员联系）后，向司机显示起动信号。

非集中区调车作业时，要认真执行要道还道制度。扳道员之间的要道还道办法及集中区与非集中区间的作业办法，在《站细》内规定。连续溜放和驼峰解散车辆时，第一钩应实行要道还道制度（集中联锁设备除外），从第二钩起，按调车作业通知单的要求扳动道岔。

第293条  调车作业要准确掌握速度及安全距离，并遵守下列规定：

1.在空线上牵引运行时，不准超过40 km/h；推进运行时，不准超过30 km/h。

2.调动乘坐旅客或装载爆炸品、气体类危险货物、超限货物的车辆时，不准超过15 km/h。

3.接近被连挂的车辆时，不准超过5 km/h。

4.推上驼峰解散车辆时的速度和装有加、减速顶的线路上的调车速度，在《站细》内规定。经过道岔侧向运行的速度，由工务部门根据道岔具体条件规定，并纳入《站细》。

5.在尽头线上调车时，距线路终端应有10 m的安全距离；遇特殊情况，必须近于10 m时，要严格控制速度。

6.电力机车、动车组在有接触网终点的线路上调车时，应控制速度，距接触网终点标应有10 m的安全距离；遇特殊情况，必须近于10 m时，要严格控制速度。

7.旅客未上下车完毕，除本务机车、补机摘挂作业外，不得进行旅客列车（车底）的连挂作业。

8.遇天气不良等非正常情况，应适当降低速度。

第294条  禁止溜放的车辆、线路及其他限制：

1.装有禁止溜放货物的车辆；

2.非工作机车、铁路救援起重机、大型养路机械、机械冷藏车、凹型车、落下孔车、客车、动车组和特种用途车；

3.乘坐旅客的车辆及停有该车辆的线路，停有动车组的线路；

4.超过2.5‰坡度的线路（为溜放调车而设的驼峰和牵出线除外）；

5.停有正在进行技术检查、修理、装卸作业车辆及无人看守道口的线路；

6.停有装载爆炸品、气体类危险货物车辆的线路；

7.停留车辆距警冲标的长度，容纳不下溜放车辆（应附加安全制动距离）的线路；

8.中间站正线、到发线及与其衔接而未设隔开设备的线路；

9.调车组不足3人时，禁止溜放作业；

10.不准采用牵引溜放法调车。

第295条  调车作业摘车时，应停妥，按规定采取好防溜措施，方可摘开车钩；挂车时，没有连挂妥当，不得撤除防溜措施。

转场或在超过2.5‰坡度的线路上调车时（驼峰作业除外），10辆及以下是否需要连结软管及连结软管的数量，11辆及以上应连结软管的数量，以及以解散作业为目的的牵出是否需要连结软管，由车站和机务段根据具体情况共同确定，并纳入《站细》。

第296条  机车（调车机车除外）、铁路救援起重机、客车、动车组、大型养路机械、凹型车、落下孔车、钳夹车及其他涂有禁止上驼峰标记的车辆禁止通过驼峰。装载活鱼（包括鱼苗）、跨装货物的车辆（跨及两平车的汽车除外）等，是否可以通过驼峰，由车站会同车辆段等有关单位做出具体规定，并纳入《站细》。

如因迂回线故障等原因，机械冷藏车必须通过设有车辆减速器（顶）的驼峰时，以不超过 7 km/h的速度推送过峰。不得附挂机械冷藏车溜放其他车辆（推峰除外）。

曲线外轨、调车场以外的线路和外闸瓦车、直径950 mm及以上的大轮车，严禁使用铁鞋制动。

第297条  线路两旁堆放货物，距钢轨头部外侧不得小于1.5 m。站台上堆放货物，距站台边缘不得小于1 m。货物应堆放稳固，防止倒塌。

不足上述规定距离时，不得进行调车作业。

第298条  手推调车，应取得调车领导人的同意，人力制动机作用应良好，有胜任人员负责制动。手推调车速度不得超过3 km/h。下列情况，禁止手推调车：

1.在正线、到发线及超过2.5‰坡度的线路上（确需手推调车时，应经铁路企业同意）；

2.在停有动车组的线路上；

3.遇暴风雨雪或夜间无照明时；

4. 接发列车时，与接发列车进路没有隔开设备或脱轨器的线路，向能进入接发列车进路的方向；

5.装有爆炸品、气体类危险货物的车辆；

6.电气化区段，接触网未停电的线路上，对棚车、敞车类的车辆。

第299条  动车组调车作业时原则上采用自走行方式，并应执行下列规定：

1.司机应在动车组运行方向的前端操作，前方进路的确认由动车组司机负责。在不得已情况下必须在后端操作时，应指派随车机械师或其他胜任人员站在动车组运行方向的前端指挥，发现危及行车或人身安全时，应立即使用紧急停车按钮（紧急制动装置）或通知司机停车。后端操作时，速度不得超过15 km/h。

2.禁止连挂其他机车车辆（救援机车、附挂回送过渡车、动车组无动力调车时的调车机车、公铁两用牵引车除外）调车。

在正线、到发线上的作业

第300条  在正线、到发线上调车时，要经过车站值班员的准许。在接发列车时，应按《站细》规定的时间，停止影响列车进路的调车作业。

第301条  接发旅客列车时，与接发列车进路没有隔开设备或脱轨器的线路，不准向能进入接发列车进路的方向调车。本务机车在停留线路内摘挂、列车拉道口时除外。

有特殊困难的车站，确需调车时，制定安全措施，由铁路企业同意。

第302条  越出站界调车时，双线区间正方向，应区间（自动闭塞区间为第一个闭塞分区）空闲；单线自动闭塞区间，闭塞系统应在发车位置，第一个闭塞分区空闲，经车站值班员口头准许并通知司机后，方可出站调车。

单线半自动闭塞区间和双线反方向出站调车时，应有停止使用基本闭塞法的调度命令，与邻站办理闭塞手续，并发给司机出站调车通知书（附件5）。

第303条  跟踪出站调车，只准许在单线区间及双线正方向线路上办理，并应经列车调度员口头准许，取得邻站值班员承认的电话记录号码，发给司机跟踪调车通知书（附件5）。在先发列车尾部越过预告、接近信号机（或靠近车站的第一个预告标）或《站细》规定的间隔时间后，方可跟踪出站调车，但最远不得越出站界500 m。

遇下列情况，禁止跟踪出站调车：

1.出站方向区间内有瞭望不良的地形或有长大上坡道（站名表由铁路企业公布）；

2.先发列车需由区间返回，或挂有由区间返回的后部补机；

3.一切电话中断；

4.降雾、暴风雨雪时；

5.动车组调车作业。

跟踪调车作业完毕，车站值班员确认跟踪调车通知书收回后，向邻站发出电话记录号码。列车虽已到达邻站，但跟踪调车通知书尚未收回时，禁止办理区间开通手续。

第304条  车站值班员要认真掌握机车出入段的经路。

有固定机车走行线时，出入段机车应走固定走行线。机车固定走行线上禁止停留机车车辆。

没有固定走行线或临时变更走行线时，应通知司机经路（集中联锁的车站除外），司机按固定信号或扳道员显示的允许运行的信号行车。

机车车辆的停留

第305条  机车车辆应停在警冲标内方。调车作业中，车辆临时停在警冲标外方时，一批作业完了后，应立即送入警冲标内方。因特殊情况需在警冲标外方进行装卸作业时，应经车站值班员、调车区长准许，在不影响列车到发及调车作业的情况下方可进行，装卸完了后，应立即送入警冲标内方。

安全线及避难线上，禁止停留机车车辆；在超过6‰坡度的线路上，不得无动力停留机车车辆。

装载爆炸品、气体类危险货物的车辆及救援列车，应停放在固定的线路上，两端道岔应扳向不能进入该线的位置并加锁；临时停留公务车线路上的道岔也应扳向不能进入该线的位置并加锁。集中操纵的道岔可在控制台上进行单独锁闭。

第306条  编组站、区段站在到发线、调车线以外的线路上停留车辆，不进行调车作业时，应连挂在一起，并应拧紧两端车辆的人力制动机，或以铁鞋（止轮器、防溜枕木等）牢靠固定。因装卸车对货位等情况，不能连挂在一起时，应分组做好防溜措施。

中间站停留车辆，无论停留的线路是否有坡道，均应连挂在一起，拧紧两端车辆的人力制动机，并以铁鞋（止轮器、防溜枕木等）牢靠固定。因装卸车对货位等情况，不能连挂在一起时，应分组做好防溜措施。一批调车作业中临时停留的车辆，应拧紧两端车辆的人力制动机或以铁鞋（止轮器）止轮。

编组站和区段站的到发线、调车线是否需要防溜以及作业量较大中间站执行上述规定有困难时，由铁路企业规定。

第307条  动车组无动力停留时，有停放制动装置的动车组，由司机负责将动车组处于停放制动状态；动车组无停放制动装置或在坡度为20‰以上的区间无动力停留时，由司机通知随车机械师进行防溜，防溜时使用止轮器牢靠固定。动车段（所）内动车组防溜办法由铁路企业规定。

第十三章  行车闭塞

一般要求

第308条  列车运行是以车站、线路所所划分的区间及自动闭塞区间的通过信号机所划分的闭塞分区作间隔。

区间及闭塞分区的界限，按下列规定划分：

1.站间区间

（1）在单线上，车站与车站间以进站信号机柱的中心线为车站与区间的分界线；

（2）在双线或多线上，车站与车站间分别以各该线的进站信号机柱或站界标的中心线为车站与区间的分界线。

2.所间区间

两线路所间或线路所与车站间，以该线上的通过信号机柱的中心线为所间区间的分界线。设有进站信号机的线路所，所间区间的分界方法与站间区间相同。

3.闭塞分区

自动闭塞区间同方向相邻的两架色灯信号机间，以该线上的通过信号机柱的中心线为闭塞分区的分界线。

第309条  车站均应装设基本闭塞设备。行车基本闭塞法采用下列三种：

1.自动闭塞；

2.自动站间闭塞；

3.半自动闭塞。

电话闭塞法是当基本闭塞法不能使用时所采用的代用闭塞法。

原则上不使用隔时续行办法，如必须使用时，由铁路企业规定。

第310条  当基本闭塞法不能使用时，应根据列车调度员的命令采用电话闭塞法行车。遇列车调度电话不通时，闭塞法的变更或恢复，应由该区间两端站的车站值班员确认区间空闲后，直接以电话记录办理。列车调度电话恢复正常时，两端站车站值班员应及时向列车调度员报告。

第311条  遇下列情况，应停止使用基本闭塞法，改用电话闭塞法行车：

1.基本闭塞设备发生故障导致基本闭塞法不能使用、自动闭塞区间内两架及以上通过信号机故障或灯光熄灭时；

2.无双向闭塞设备的双线区间反方向发车或改按单线行车时；

3．发出由区间返回的列车，或发出挂有由区间返回后部补机的列车时；

4. 自动站间闭塞、半自动闭塞区间，由未设出站信号机的线路上发车，或超长列车头部越过出站信号机并压上出站方面轨道电路发车时；

5.在夜间或遇降雾、暴风雨雪，为消除线路故障或执行特殊任务，开行轻型车辆时。

自动站间闭塞设备故障，半自动闭塞设备良好时，可根据调度命令改按半自动闭塞法行车。

第312条  设有双向闭塞设备的自动闭塞区间，遇轨道电路发生故障等情况，需使用总辅助按钮改变闭塞方向时，车站值班员应确认区间空闲后，根据列车调度员命令，使用总辅助按钮改变闭塞方向，并在《行车设备检查登记簿》内登记。

在半自动闭塞区间，遇接车站轨道电路发生故障，闭塞设备停电后恢复供电，列车因故退回原发车站等情况时，车站值班员确认列车整列到达后，根据列车调度员命令，使用故障按钮，办理人工复原，并在《行车设备检查登记簿》内登记。

第313条  线路所和区间内设有辅助所的行车闭塞办法，由铁路企业规定。

自动闭塞

第314条  使用自动闭塞法行车时，列车进入闭塞分区的行车凭证为出站或通过信号机显示的允许运行的信号。

自动闭塞区段的车站，办理发车前应向接车站预告；单线自动闭塞区段的车站，还应得到列车调度员的同意（列车调度员已下达列车运行调整计划时除外）。已向接车站预告，但列车不能出发时，发车站应通知接车站取消预告。

第315条  自动闭塞区段遇下列情况发车的行车凭证见第32表。

第32表  自动闭塞区段特殊情况行车凭证表

| 列车出发情况 | 行车凭证 | 发给行车凭证的依据 | 附带条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.出站信号机故障时发出列车 | 绿色许可证（附件2） | 1.监督器表示第一个闭塞分区空闲，不表示时为接到前次列车到达邻站的通知或前次列车发出后不少于10min的时间 2.确认道岔位置正确及进路空闲 3.单线应取得对方站确认区间内无迎面列车的电话记录号码 | 从监督器上不能确认第一个闭塞分区空闲时，车站应发给司机书面通知（附件8），司机以在瞭望距离内能随时停车的速度，最高不超过20 km/h，运行到第一架通过信号机，按其显示的要求执行 |
| 2.由未设出站信号机的线路上发出列车 |  |  |  |
| 3.超长列车头部越过出站信号机发出列车 |  |  |  |

续上表

| 列车出发情况 | 行车凭证 | 发给行车凭证的依据 | 附带条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.发车进路信号机发生故障时发出列车 | 绿色许可证（附件2） | 确认道岔位置正确及进路空闲 | 列车到达次一信号机按其显示的要求执行 |
| 5.超长列车头部越过发车进路信号机发出列车 |  |  |  |
| 6.自动闭塞作用良好，监督器故障时发出列车 | 出站信号机显示的允许运行的信号 |  | 与邻站车站值班员及本站信号员联系 |
| 7.双线双向闭塞设备的车站，反方向发出列车 |  | 1.区间占用表示灯表示区间空闲 2.双线反方向行车的调度命令 | 反方向发车进路表示器显示正确（进路表示器故障时通知司机） |

注：在四显示区段，因设备不同，执行上述条款困难的，可按铁路企业规定办理。

第316条  自动闭塞区间通过信号机显示停车信号（包括显示不明或灯光熄灭）时，列车应在该信号机前停车，司机应使用列车无线调度通信设备通知车辆乘务员（随车机械师）。停车等候2 min，该信号机仍未显示允许运行的信号时，即以遇到阻碍能随时停车的速度继续运行，最高不超过20 km/h，运行到次一通过信号机（进站信号机），按其显示的要求运行。在停车等候同时，应与车站值班员、列车调度员联系，如确认前方闭塞分区内有列车时，不得进入。

装有容许信号的通过信号机，显示停车信号时，准许铁路企业规定停车后起动困难的货物列车，在该信号机前不停车，按上述速度通过。当容许信号灯光熄灭或容许信号和通过信号机灯光都熄灭时，司机在确认信号机装有容许信号时，仍按上述速度通过该信号机。

装有连续式机车信号的列车，遇通过信号机灯光熄灭，而机车信号显示允许运行的信号时，应按机车信号的显示运行。

司机发现通过信号机故障时，应将故障信号机的号码通知前方站（列车调度员）。车站值班员（列车调度员）发现或得到区间通过信号机故障的报告后，在故障修复前，对尚未进入区间的后续列车，改按站间组织行车。

自动站间闭塞

第317条  使用自动站间闭塞法行车时，列车凭出站信号机或线路所通过信号机显示的允许运行的信号进入区间。

自动站间闭塞应与集中联锁设备结合使用，自动检查区间空闲，发车站办理发车进路后即自动构成站间闭塞。列车到达接车站或返回发车站并出清区间后，自动解除闭塞。

发车站在办理发车进路前，应确认区间空闲、接车站未办理同一区间的发车进路，并向接车站预告。发车站已向接车站预告，但列车不能出发时，在取消发车进路后，应通知接车站。

第318条  自动站间闭塞的行车办法，由铁路企业规定。

半自动闭塞

第319条  使用半自动闭塞法行车时，列车凭出站信号机或线路所通过信号机显示的允许运行的信号进入区间。

开放出站信号机或通过信号机前，双线区段应得到前次列车到达前方站的到达信号；单线区段应得到接车站的同意闭塞信号。

发车站办理闭塞手续后，列车不能出发时，应将事由通知接车站，取消闭塞。

第320条  半自动闭塞区段，遇超长列车头部越过出站信号机而未压上出站方面的轨道电路发车时，行车凭证为出站信号机显示的允许运行的信号，并发给司机调度命令；遇发车进路信号机故障或超长列车头部越过发车进路信号机发车时，列车越过发车进路信号机的行车凭证为半自动闭塞发车进路通知书（附件9）。

电话闭塞

第321条  使用电话闭塞法行车时，列车占用区间的行车凭证为路票（附件1）。当挂有由区间返回的后部补机时，另发给补机司机路票副页。

单线或双线反方向发车（正方向首列发车）时，根据《行车日志》查明区间已空闲，并取得接车站承认的电话记录号码，在发车进路准备妥当后，方可填发路票。双线正方向发车（首列除外）时，根据收到的前次发出的列车到达的电话记录号码，在发车进路准备妥当后，即可填发路票。

第322条  办理电话闭塞时，下列各项应发出电话记录号码，并记入《行车日志》：

1.承认闭塞；

2.列车到达，补机返回；

3.取消闭塞；

4.单线或双线反方向越出站界调车。

电话记录号码自每日0时起至24时止，按日循环编号，编号办法由铁路企业规定。

第323条  路票应由车站值班员或指定的助理值班员填写。

对于填写的路票，车站值班员应根据《行车日志》的记录，进行认真核对，确认无误，并加盖站名印后，方可送交司机。

双线反方向行车使用路票时，应在路票上加盖“反方向行车”章；两线、多线区间使用路票时，应在路票上加盖“××线行车”章。

电话中断时的行车

第324条  车站行车室内一切电话中断，单线行车按书面联络法，双线行车按时间间隔法，列车进入区间的行车凭证均为红色许可证（附件3）。

在双线自动闭塞区间，如闭塞设备作用良好时，列车运行仍按自动闭塞法行车，但车站与列车司机应以列车无线调度通信设备直接联系（说明车次及注意事项等）。如列车无线调度通信设备故障时，列车应在车站停车联系。

第325条  单线按书面联络法行车时，下列车站可以优先发车：

1.已办妥闭塞而尚未发车的车站。

2.未办妥闭塞时:

（1）单线区间为发出下行列车的车站；

（2）双线改为单线行车时，为该线原定发车方向的车站；

（3）同一线路同一方向运行的列车，有上下行两种车次时，铁路企业规定优先发车的车站。

第一个列车的发车权为优先发车的车站所有，如优先发车的车站没有待发列车时，应主动用附件3的通知书通知非优先发车的车站。非优先发车的车站，如有待发列车时，应在得到通知书以后方可发车。

第一个列车的发车站，在发车前应查明区间已空闲，并在附件3的通知书上记明下一个列车的发车权。如为本条第1项所规定的发车站发车时，持有行车凭证的列车，还应发给附件3的通知书；如无行车凭证，列车应持红色许可证开往邻站。以后开行的列车，均凭附件3的通知书上记明的发车权办理。

附件3的通知书，应采取最快的方法传送，优先方向车站如无开往区间的列车时，在确认区间空闲后，可使用重型轨道车或单机传送。

第326条  双线按时间间隔法行车时，只准发出正方向的列车。非自动闭塞区间发出第一个列车时，在发车前应查明区间已空闲。

第327条  一切电话中断后，连续发出同一方向的列车时，两列车的间隔时间，应按区间规定的运行时间另加3 min，但不得少于13 min。

第328条  一切电话中断时，禁止发出下列列车：

1.在区间内停车工作的列车（救援列车除外）；

2.开往区间岔线的列车；

3.应由区间内返回的列车；

4.挂有应由区间内返回后部补机的列车；

5.列车无线调度通信设备故障的列车。

第329条  在一切电话中断时间内，如有封锁区间抢修施工或开通封锁区间时，由接到请求的车站值班员以书面通知封锁区间的相邻车站。

第330条  单线区间的车站，经以闭塞电话、列车调度电话或其他电话呼唤5 min无人应答时，由列车调度员查明该站及其相邻区间确无列车（包括单机、大型养路机械及重型轨道车）后，可发布调度命令，封锁相邻区间，按封锁区间办法向不应答站发出列车。

该列车应在不应答站的进站信号机外停车，判明不应答原因及准备好进路后，再行进站。司机或车站值班员应将经过情况报告列车调度员。

第十四章  列车运行

一般要求

第331条  列车是指编成的车列并挂有机车及规定的列车标志。动车组列车为自走行固定编组列车。

单机、大型养路机械及重型轨道车，虽未完全具备列车条件，亦应按列车办理。

旅客列车的尾部标志应使用电灯，动车组以外的旅客列车尾部标志灯的摘挂、保管，由车辆部门负责。对中途转向的动车组以外的旅客列车应有备用标志灯，以备转向时使用。

第332条  特大桥梁、长大隧道、轮渡、装备区域联锁设备区段、装备列控设备区段、调度集中区段和重载列车、组合列车的特殊行车组织办法，由铁路企业根据具体设备条件和作业组织需要规定。

第333条  列车运行中，各有关作业人员应按规定执行车机联控。

第334条  列车应设有列车乘务组。列车乘务组按下列规定组成：

1.动车组列车应有动车组司机，其他列车应有机车乘务人员；

2.动车组列车应有随车机械师，其他旅客列车、特快货物班列和机械冷藏车组，均应有车辆乘务人员；

3.旅客列车应有客运乘务组。

第335条  动车组以外的列车司机在列车运行中，应做到：

1.列车在出发前输入监控装置有关数据；按规定对列车自动制动机进行试验，在制动保压状态下列车制动主管的压力1 min内漏泄不得超过20 kPa，确认列尾装置作用良好。

装备机车综合无线通信设备的机车，开车前司机要选定机车综合无线通信设备通信模式和运行线路。在GSM-R区段运行时，机车综合无线通信设备、GSM-R手持终端按规定注册列车车次，并确认正确。

2.遵守列车运行图规定的运行时刻和各项允许及限制速度。彻底瞭望，确认信号，执行呼唤应答制度，严格按信号显示要求行车，确保列车安全正点。遇有信号显示不明或危及行车和人身安全时，应立即采取减速或停车措施。

3.机车信号、列车无线调度通信设备、列车运行监控装置（轨道车运行控制设备）和列尾装置应全程运转，严禁擅自关机。

运行途中，遇列尾装置、机车信号、列车运行监控装置（轨道车运行控制设备）发生故障时，司机应立即使用列车无线调度通信设备报告车站值班员或列车调度员，并根据实际情况掌握速度运行；遇机车信号、列车运行监控装置（轨道车运行控制设备）发生故障时，司机应控制列车运行至前方站停车处理或请求更换机车，在自动闭塞区间，列车运行速度不超过20 km/h；遇列车无线调度通信设备发生故障时，司机应在前方站停车报告。

4.起动稳，加速快，精心操纵，停车准确，按规定鸣笛，防止列车冲动和断钩。

5.随时检查机车总风缸、制动主管的压力。检查内燃机车柴油机的润滑油压力、冷却水的温度及其转数等情况。注意电力机车的各种仪表的显示及接触网状态。

6.在区间内列车停车进行防护、分部运行、装卸作业或使用紧急制动阀停车后再开车时，司机应检查试验列车制动主管的贯通状态，确认列车完整，具备开车条件后，方可起动列车。

7.单机、自轮运转特种设备在自动闭塞区间紧急制动停车或被迫停在调谐区内时，司机应立即通知后续列车司机、向两端站车站值班员（列车调度员）报告停车位置（具备移动条件时司机应先将机车移动不少于15 m），并在轨道电路调谐区外使用短路铜线短接轨道电路。

8.等会列车时，不准关闭空气压缩机，并应按规定显示列车标志。

9.负责货运票据的交接与保管。

10.将列车运行中发生的问题及使用紧急制动阀的情况，及时报告列车调度员。

第336条  动车组列车司机在列车运行中，应做到：

1.开车前司机要选定机车综合无线通信设备通信模式和运行线路，机车综合无线通信设备、GSM-R手持终端按规定注册列车车次，并确认正确。装备列车运行监控装置的动车组列车还应按规定输入监控装置有关数据。

2.遵守列车运行图规定的运行时刻和各项允许及限制速度。彻底瞭望，确认信号，执行呼唤应答制度，严格按信号显示要求行车，确保列车安全正点。遇有信号显示不明或危及行车和人身安全时，应立即采取减速或停车措施。

3.机车信号、机车综合无线通信设备、列车运行监控装置、列控车载设备应全程运转，严禁擅自关机、隔离。运行途中，遇机车信号、列车运行监控装置（列控车载设备）发生故障时，司机应立即报告车站值班员或列车调度员。动车组列车按列车运行监控装置方式行车时，遇机车信号、列车运行监控装置发生故障，应根据实际情况掌握速度运行，运行至前方站停车处理；在自动闭塞区间，机车信号、列车运行监控装置发生故障时，列车运行速度不超过40 km/h。动车组列车按列控车载设备方式行车时，遇列控车载设备发生故障，应根据调度命令停车转为列车运行监控装置控车方式或隔离模式运行；转为隔离模式运行时，列车运行速度不超过40 km/h。

4.运行途中，司机不能使用机车综合无线通信设备进行通话时，应立即使用GSM-R手持终端或无线对讲设备报告车站值班员（列车调度员）；如GSM-R手持终端及无线对讲设备也不能进行通话，司机应在前方站停车报告。

5.起动稳，加速快，精心操纵，停车准确，按规定鸣笛。

6.注意操纵台各种仪表及车载信息监控装置的显示。

7.正常情况在列车运行方向最前端司机室操纵，非操纵端司机室门、窗及各操纵开关、手柄均应置于断开或锁闭位。关闭非操纵端司机室机车综合无线通信设备电源。

8.动车组列车停车后，应使列车保持制动状态。更换动车组司机（同向换乘除外）或司机室操纵端、使用紧急制动停车、重联或解编后再开车时，应进行相关试验。

9.等会列车时，不准关闭辅助电源装置，并应按规定显示列车标志。

10.将列车运行中发生的问题及使用紧急制动装置的情况，及时报告列车调度员。

第337条  车辆乘务员、客运乘务组等列车乘务人员发现下列危及行车和人身安全情形时，应使用紧急制动阀（紧急制动装置）停车：

1.车辆燃轴或重要部件损坏；

2.列车发生火灾；

3.有人从列车上坠落或线路内有人死伤；

4.其他危及行车和人身安全必须紧急停车时。

使用车辆紧急制动阀时，不必先行破封，立即将阀手把向全开位置拉动，直到全开为止，不得停顿和关闭。遇弹簧手把时，在列车完全停车以前，不得松手。在长大下坡道上，应先看制动主管压力表，如压力表指针已由定压下降100 kPa时，不得再行使用紧急制动阀（遇折角塞门关闭时除外）。

动车组列车遇上述情况时，随车机械师、客运乘务组等列车乘务人员应立即报告司机采取停车措施；来不及报告时，应使用客室紧急制动装置停车。

列车乘务人员应将使用紧急制动阀（紧急制动装置）的情况报告司机。

第338条  遇天气恶劣，信号机显示距离不足200 m时，司机或车站值班员应立即报告列车调度员，列车调度员应及时发布调度命令，改按天气恶劣难以辨认信号的办法行车。

1.列车按机车信号的显示运行。当接近地面信号机时，司机应确认地面信号，遇地面信号与机车信号显示不一致时，应立即采取减速或停车措施。

2.当无法辨认出站（进路）信号机显示时，在列车具备发车条件后，司机凭车站值班员列车无线调度通信设备 （其语音记录装置应作用良好） 的发车通知起动列车，在确认出站（进路）信号机显示正确后,再行加速。

3.天气转好时，应及时报告列车调度员发布调度命令，恢复正常行车。

第339条  汛期暴风雨行车应急处理：

1.列车通过防洪重点地段时，司机要加强瞭望，并随时采取必要的安全措施。

2.当洪水漫到路肩时，列车应按规定限速运行；遇有落石、倒树等障碍物危及行车安全时，司机应立即停车，并通知相邻车站值班员，排除障碍并确认安全无误后，方可继续运行。

3.列车遇到线路塌方、道床冲空等危及行车安全的突发情况时，司机应立即采取应急性安全措施，并立刻通知追踪列车、邻线列车及邻近车站。配备列车防护报警装置的列车应首先使用列车防护报警装置进行防护。

第340条  车辆乘务人员应按技术作业过程的规定检查车辆，并参加制动试验。在列车运行途中，应监控车辆运用状态，及时处理车辆故障，并将本身不能完成的不摘车检修工作，预报前方站列检。前方站列检应积极组织人力修复车辆故障，保持原编组运用。是否摘车检修，由当地列检决定并处理。

车辆乘务员应配备列车无线调度通信设备及响墩、火炬、短路铜线、信号旗（灯）等防护用品，在值乘中还应做到：

1.列尾装置故障时，列车出发前、停车站进站前和出站后，应按规定与司机核对列车尾部风压；

2.列车发生紧急制动停车后，联系司机，检查车辆技术状态，可继续运行时通知司机开车；

3.向司机通报使用紧急制动阀的情况，并协助司机处理有关行车事宜。

第341条  随车机械师应按技术作业过程的规定检查动车组；在列车运行途中，应监控动车组设备技术状态，及时处理车辆故障，经处置确认无法正常运行时，通知司机选择维持运行或停车。随车机械师应配备GSM-R手持终端和无线对讲设备及响墩、火炬、短路铜线、信号旗（灯）等防护用品，在值乘中还应做到：

1.列车发生紧急制动停车后，联系司机，检查车辆技术状态，可继续运行时通知司机开车；

2.向司机通报使用紧急制动装置的情况，并协助司机处理有关行车事宜。

第342条  双管供风旅客列车运行途中发生双管供风设备故障或用单管供风机车救援接续牵引，需改为单管供风时，双管改单管作业应在站内进行。旅客列车在区间发生故障需双管改单管供风时，由车辆乘务员通知司机向列车调度员（车站值班员）提出在前方站停车处理的请求，并通知司机以不超过120 km/h速度运行至前方站。列车调度员发布双管改单管供风的调度命令，车辆乘务员根据调度命令在站内将客车风管路改为单管供风状态。旅客列车改为单管供风跨铁路企业运行时，由发布调度命令的铁路企业通知有关铁路企业，按单管供风办理，直至终到站。

第343条  动车组列车运行中出现故障，司机应根据车载信息监控装置的提示，按步骤及时处理；需要由随车机械师处理时，司机应通知随车机械师。经处置确认无法正常运行时，司机应按车载信息监控装置的提示和随车机械师的要求，选择维持运行或停车等方式，并报告列车调度员。动车组运行中，轴承温度超过报警温度，或地面红外线预报热轴，经随车机械师根据车载轴温检测系统确认轴承温度超过报警温度时，均应立即停车请求处理。

第344条  动车组列车重联后，本务端司机重新开启驾驶台，司机在列车运行监控装置（列控车载设备）、机车综合无线通信设备的人机界面上输入新列车数据和车次号。

重联动车组列车解编后，可对分解后的两列车分别组织同方向发车或背向发车。开车前司机应重新输入列车数据和车次号。

第345条  当未装备列车运行监控装置的动车组列车在CTCS-0/1级区段按机车信号模式运行时，列车按地面信号机显示行车，最高运行速度不超过80 km/h。低于80 km/h的限速按调度命令执行，线路允许速度低于80 km/h的区段由司机控制列车运行速度。

第346条  机车、动车组乘务组以外人员，登乘机车、动车组司机室时，凭登乘证件，在不影响乘务人员工作的前提下，经检验准许后方可登乘。

第347条  列车运行限制速度规定见第33表。

第33表  列车运行限制速度表

| 项 目 | 速 度（km/h） |
| --- | --- |
| 四显示自动闭塞区段通过显示绿黄色灯光的信号机 | 在前方第三架信号机前能停车的速度 |
| 通过显示黄色灯光的信号机及位于定位的预告信号机 | 在次一架信号机前能停车的速度 |
| 通过显示一个黄色闪光灯光和一个黄色灯光的信号机 | 该信号机防护进路上道岔侧向的允许通过速度 |

续上表

| 项 目 | 速 度（km/h） |
| --- | --- |
| 通过减速地点标 | 标明的速度，未标明时为25 |
| 推 进 | 30 |
| 退 行 | 15 |
| 接入站内尽头线，自进入该线起 | 30 |

第348条  动车组一般情况下不得通过半径小于250 m的曲线，通过曲线半径为250m曲线时，限速15 km/h；不得侧向通过小于9号的单开道岔和小于6号的对称双开道岔。

第349条  动车组回送要求：

1.动车组回送按旅客列车办理，原则上采用自走行方式。无动力回送时可根据回送技术条件加挂回送过渡车，使用客运机车牵引，回送过渡车应挂于机后第一位。8辆编组的动车组可两列重联回送。未装备列车运行监控装置的动车组需在CTCS-0/1级区段回送时，应采取无动力回送方式。

2.动车组回送运行时，应安排动车组司机及随车机械师值乘。有动力回送时，非担当区段应指派带道人员。

3.动车组回送不进行客列检作业。

4.动车组安装过渡车钩回送时，按规定限速运行，尽可能避免实施紧急制动。发生紧急制动后，本务司机应通知随车机械师，经随车机械师检查过渡车钩状态良好后方可继续运行。

5.动车组回送时，相关动车段（所）、造修单位应提出限速、回送方式（有动力、无动力）、可否折角运行等注意事项。

接车与发车

第350条  车站应不间断地接发列车，严格按列车运行图行车。接发列车时，车站值班员应亲自办理闭塞、布置进路（包括听取进路准备妥当的报告）、开闭信号、交接凭证、接送列车、发车。由于设备或业务量关系，除布置进路（包括听取进路准备妥当的报告）外，其他各项工作可指派助理值班员、信号员或扳道员办理。

车站值班员接到邻站列车预告后，按《站细》规定及时通知有关人员到岗接车，站内平过道应加强监护。

第351条  车站值班员在办理闭塞时，应确认区间空闲。接车前，应亲自或通过有关人员确认接车线路空闲、影响进路的调车作业已经停止后，方可准备进路、开放进站信号机，准备接车；发车前，应亲自或通过有关人员确认影响进路的调车作业已经停止后，方可准备进路、开放出站信号机，交付行车凭证，在旅客上下、行包装卸和列检作业等完了后发车。

车站值班员下达准备接发车进路命令时，应简明清楚，正确及时，讲清车次和占用线路（一端有两个及以上列车运行方向或双线反方向行车时，应讲清方向、线别），并要受令人复诵，核对无误。

接发列车时，按规定程序办理，并使用规定用语。

第352条  扳道、信号人员在值班时应做到：

1.严格按照车站值班员的接发列车命令、调车作业计划，正确及时地准备进路。

2.在扳动道岔、操纵信号时，认真执行“一看、二扳（按）、三确认、四显示（呼唤）”制度；对进路上不该扳动的道岔，也应认真进行确认。

3.接发列车进路准备完了后，及时报告车站值班员（能从设备上确认的除外）。

第353条  下列情况，禁止办理相对方向同时接车和同方向同时发接列车：

1.进站信号机外制动距离内，进站方向为超过6‰的下坡道，而接车线末端无隔开设备；

2.在接、发旅客列车的同时，接入列车运行监控装置或轨道车运行控制设备发生故障的列车、制动力部分切除的动车组列车而接车线末端无隔开设备。

相对方向不能同时接车时，应先接不适于在站外停车的列车、停车后起动困难的列车或后面有续行列车的列车。

遇两列车不能同时接发时，原则上应先接后发。

车站应将不能办理相对方向同时接车和同方向同时发接列车的情况纳入《站细》。

第354条  车站值班员应严格按《站细》规定时机开闭信号机。如取消发车进路时，应先通知发车人员；如已开放信号或发车人员已通知司机发车，而列车尚未起动时，还应通知司机，收回行车凭证后，再取消发车进路。

第355条  接发列车应在正线或到发线上办理，并应遵守下列原则：

1.旅客列车、挂有超限货物车辆的列车，应接入规定线路。

2.动车组列车在车站办理客运业务时，应固定股道、固定站台、固定停车位置。

3.动车组列车、特快旅客列车通过时应在正线办理，其他通过列车原则上应在正线办理。

4.原规定为通过的旅客列车由正线变更为到发线接车及动车组列车、特快旅客列车遇特殊情况必须变更基本进路时，应经列车调度员准许，并预告司机；如来不及预告时，应使列车在站外停车后，再开放信号机，接入站内。动车组列车遇特殊情况需变更办理客运业务的固定股道时，应经调度部门值班主任（值班副主任）准许。

第356条  车站值班员应保证有不间断接车的空闲线路。

正线上不应停留车辆（尽头式车站除外）。到发线上停留车辆时，应经车站值班员准许，在中间站并应取得列车调度员的准许方可占用，该线路的两端道岔应扳向不能进入的位置并加锁（装有轨道电路除外）。

第357条 在站内无空闲线路的特殊情况下，只准许接入为排除故障、事故救援、疏解车辆等所需要的救援列车、不挂车的单机及重型轨道车。上述列车均应在进站信号机外停车，由接车人员向司机通知事由后，以调车手信号旗（灯）将列车领入站内。

第358条  列车进站后，应停于接车线警冲标内方。在设有出站（进路）信号机的线路，列车头部不得越过出站（进路）信号机。

如列车尾部停在警冲标外方或压轨道绝缘时，车站接车人员应使用列车无线调度通信设备等通知司机或显示向前移动的手信号，使列车向前移动。

当超长列车尾部停在警冲标外方，接入相对方向的列车时，在进站信号机外制动距离内进站方向为超过6‰的下坡道，而接车线末端无隔开设备，应使列车在站外停车后，再接入站内。如在邻线上未设调车信号机，又无隔开设备，相对方向需要进行调车作业时，应派人以停车手信号对列车进行防护。

第359条  进站、接车进路信号机不能使用时，应开放引导信号。引导信号不能开放或无进站信号机时，应派引导人员接车。

引导接车时，列车以不超过20 km/h速度进站，并做好随时停车的准备。由引导人员接车时，应在引导员接车地点标处（未设的，引导人员应在进站信号机、进路信号机或站界标外方），显示引导手信号接车。列车头部越过引导信号，即可关闭信号或收回引导手信号。

在无联锁的线路上接发列车时，车站值班员除严格按接发列车手续办理外，并应将进路上无联锁的有关对向道岔及邻线上防护道岔加锁。进路上无联锁的分动外锁闭道岔无论对向或顺向，均应对密贴尖轨、斥离尖轨和可动心轨加锁。具体加锁办法，由铁路企业规定。

第360条  接发列车时，接发车人员应携带列车无线调度通信设备、持手信号旗（灯），站在规定地点接送列车，注意列车运行和货物装载状态。发现旅客列车尾部标志灯光熄灭时，通知车辆乘务员进行处理。在自动闭塞区段，通知不到时，应使列车停车处理。发现货物装载状态有异状时，及时处理；发现货物列车列尾装置丢失时，应报告列车调度员，使列车在前方站停车处理。

列车接近车站、进站和出站时，接发车人员应及时向车站值班员报告列车进出站的情况（能从设备上确认的除外）。

列车到达、发出或通过后，车站值班员应立即向邻站及列车调度员报点，并记入《行车日志》（设有计算机报点系统的按有关规定办理）。遇有超长、超限列车、制动力部分切除的动车组列车、单机挂车和货物列车列尾装置灯光熄灭等情况，应通知接车站。

第361条  货物列车在站停车时，司机应使列车保持制动状态（铁路企业指定的凉闸站除外）。发车前，司机施行缓解，确认发车条件具备后，方可起动列车。

第362条  动车组列车由列车长确认旅客上下完毕后，通知司机关闭车门；列车进站停车时，司机按动车组停车位置标停车，确认列车停稳、对准停车位置后开启车门。按钮不在司机操作台上的，由列车长通知随车机械师关闭车门；列车到站停稳后，由随车机械师开启车门。如自动开关门装置故障或特殊情况需单独开关车门时，由司机通知列车工作人员手动开关车门。

动车组列车在车站出发，动车组列车司机在确认行车凭证和开车时间，车门关闭后，即可起动列车。

动车组以外的列车在车站发车前，有关人员应做到：

1.发车进路准备妥当，行车凭证已交付，出站（进路）信号机已开放，发车条件完备后，车站值班员（助理值班员）方可显示发车信号。

2.司机应确认行车凭证及发车信号显示正确后，方可起动列车。

3.语音记录装置良好的车站，准许使用列车无线调度通信设备发车。

第363条  列车在站内临时停车，待停车原因消除且继续运行时，应按下列规定办理：

1.司机主动停车时，自行起动列车；

2.其他列车乘务人员使用紧急制动阀（紧急制动装置）停车时，由车辆乘务员（随车机械师）通知司机开车；

3.车站接发车人员使列车在站内临时停车时，由车站按规定发车（动车组列车由车站通知司机开车）；

4.其他原因的临时停车，车站值班员应组织司机、车辆乘务员（随车机械师）等查明停车原因，在列车具备运行条件后，由车站按规定发车（动车组列车由车站通知司机开车）。

上述第1、2、4项列车停车后，司机应立即报告车站值班员，并说明停车原因。

第364条  进站、出站、进路及线路所通过信号机发生故障时，应置于关闭状态，进站信号机及线路所通过信号机发生不能关闭的故障时，应将灯光熄灭或遮住。在将灯光熄灭或遮住以及信号机灭灯时，于夜间应在信号机柱距钢轨顶面不低于2 m处，加挂信号灯，向区间方面显示红色灯光。

第365条  出站信号机发生故障时，除按规定交递行车凭证外，对通过列车应预告司机，并显示通过手信号。装有进路表示器或发车线路表示器的出站信号机，当该表示器不良时，由办理发车人员通知司机后，列车凭出站信号机的显示出发。

列车被迫停车后的处理

第366条  列车在区间被迫停车不能继续运行时，司机应立即使用列车无线调度通信设备通知两端站（列车调度员）及车辆乘务员（随车机械师），报告停车原因和停车位置，根据需要迅速请求救援。需要防护时，列车前方由司机负责，列车后方由车辆乘务员（随车机械师）负责，无车辆乘务员（随车机械师）为列车乘务员负责。配备列车防护报警装置的列车应首先使用列车防护报警装置进行防护。铁路企业应规定列车防护作业办法。

如遇自动制动机故障，动车组以外的旅客列车司机应通知车辆乘务员立即组织列车乘务人员拧紧全列人力制动机，以保证就地制动；其他列车司机应立即采取安全措施，并向车站值班员（列车调度员）报告，请求救援。

对已请求救援的列车，不得再行移动，并按规定对列车进行防护。

车站值班员（列车调度员）接到司机通知后，应将区间内列车运行情况通知司机，并立即使用列车无线调度通信设备转告区间内有关列车。在停车原因消除前不得再放行追踪、续行列车。

需组织旅客疏散时，车站值班员得到列车调度员准许后，扣停邻线列车并通知司机，司机通知有关作业人员办理。

第367条  列车被迫停车可能妨碍邻线时，司机应立即用列车无线调度通信设备通知邻线上运行的列车和两端站（列车调度员），并与车辆乘务员（随车机械师）分别在列车的头部和尾部附近邻线上点燃火炬；在自动闭塞区间，还应对邻线来车方向短路轨道电路。配备列车防护报警装置的列车应首先使用列车防护报警装置进行防护。司机应亲自或指派人员沿邻线一侧对列车进行检查，发现妨碍邻线时，应立即派人按规定防护。如发现邻线有列车开来时，应鸣示紧急停车信号。

车站值班员（列车调度员）接到列车被迫停车可能妨碍邻线的通知后，应立即通知邻线有关列车停车，在原因消除前不得向邻线放行列车。

第368条  列车在区间被迫停车后，根据下列规定放置响墩防护：

1.已请求救援时，从救援列车开来方面（不明时，从列车前后两方面），距离列车不小于300 m处防护；

2.一切电话中断后发出的列车（持有附件3通知书1的列车除外），应于停车后，立即从列车后方按线路最大速度等级规定的列车紧急制动距离位置处防护；

3.对于邻线上妨碍行车地点，应从两方面按线路最大速度等级规定的列车紧急制动距离位置处防护，如确知列车开来方向时，仅对来车方面防护；

4.列车分部运行，机车进入区间挂取遗留车辆时，应从车列前方距离不小于300 m处防护。

防护人员设置的响墩待停车原因消除后可不撤除（运行动车组列车的区段除外）。

第369条  在不得已情况下，列车应分部运行时，司机应报告前方站（列车调度员），并做好遗留车辆的防溜和防护工作。司机在记明遗留车辆辆数和停留位置后，方可牵引前部车辆运行至前方站。在运行中仍按信号机的显示进行，但在半自动闭塞区间或按电话闭塞法行车时，该列车应在进站信号机外停车（司机已报告前方站或列车调度员列车为分部运行时除外），将情况通知车站值班员后再进站。车站值班员应立即报告列车调度员封锁区间，待将遗留车辆拉回车站，确认区间空闲后，方可开通区间。

下列情况列车不准分部运行：

1.采取措施后可整列运行时；

2.对遗留车辆未采取防护、防溜措施时；

3.遗留车辆无人看守时；

4.司机与车站值班员及列车调度员均联系不上时；

5.遗留车辆停留在超过6‰坡度的线路上时。

第370条  列车发生火灾、爆炸应急处理：

1.列车发生火灾、爆炸时，应立即停车（停车地点应尽量避开特大桥梁、长大隧道等，选择便于旅客疏散的地点），车站不再向区间放行列车，并通知邻线及后续相关列车停车。电气化区段，现场需停电时，应立即通知供电部门停电。

2.列车需要分隔甩车时，应根据风向及货物性质等情况而定。一般为先甩下列车后部的未着火车辆，再甩下着火车辆，然后将机后未着火车辆拉至安全地段。

对甩下的车辆，在车站由车站人员负责采取防溜措施；在区间由司机、车辆乘务员负责采取防溜措施。

第371条  列车（动车组列车除外）运行途中发生车辆故障应急处理：

1.发现客车车辆轮轴故障、车体下沉（倾斜）、车辆剧烈振动等危及行车安全的情况时，应立即采取停车措施。由车辆乘务员检查，对抱闸车辆应关闭截断塞门，排除工作风缸和副风缸中的余风，确认安全无误后，方可继续运行；如车轮踏面损坏超过限度或车辆故障不能继续运行时，应甩车处理。

2.列车调度员接到热轴报告后，应按热轴预报等级要求果断处理。必要时，立即安排停车检查（司机应采用常用制动，列车停车后由车辆乘务员负责检查，无车辆乘务员的由司机确认能否继续安全运行）或就近站甩车处理。

3.遇客车安全监控系统报警或其他故障需要列车限速运行时，车辆乘务员应使用列车无线调度通信设备通知司机，司机根据要求限速运行并报告车站值班员（列车调度员）。

第372条  在不得已情况下，列车必须退行时，车辆乘务员或随车机械师（无车辆乘务员或随车机械师时为指派的胜任人员）应站在列车尾部注视运行前方，发现危及行车或人身安全时，应立即使用紧急制动阀（紧急制动装置）或使用列车无线调度通信设备通知司机，使列车停车。

列车退行速度，不得超过15 km/h。未得到后方站（线路所）车站值班员准许，不得退行到车站的最外方预告标或预告信号机（双线区间为邻线预告标或特设的预告标）的内方。

车站接到列车退行的报告后，除立即报告列车调度员外，根据线路占用情况，可开放进站信号机或按引导办法将列车接入站内。

下列情况列车不准退行：

1.按自动闭塞法运行时（列车调度员或后方站车站值班员确认该列车至后方站间无列车，并准许时除外）；

2.在降雾、暴风雨雪及其他不良条件下，难以辨认信号时；

3.一切电话中断后发出的列车（持有附件3通知书1的列车除外）。

挂有后部补机的列车，除上述情况外，是否准许退行，由铁路企业规定。

第373条  动车组列车在区间被迫停车后必须返回后方站时，车站值班员确认动车组列车至后方站间已空闲后，经列车调度员同意，通知司机返回。司机根据车站值班员的通知，在动车组列车运行方向（折返）前端操作，运行速度不得超过40km/h，按进站信号机显示进站。

救援列车的开行

第374条  车站值班员接到司机或工务、电务、供电等人员的救援请求后，应立即报告列车调度员。需封锁区间派出救援列车时，列车调度员应向有关车站发布命令封锁区间，并派出救援列车。

向封锁区间发出救援列车时，不办理行车闭塞手续，以列车调度员的命令，作为进入封锁区间的许可。

当列车调度电话不通时，应由接到救援请求的车站值班员根据救援请求办理，救援列车以车站值班员的命令，作为进入封锁区间的许可。

- 司机接到救援命令后，应认真确认。命令不清、停车位置不明确时，不准动车。

救援列车进入封锁区间后，在接近被救援列车或车列2 km时，要严格控制速度，同时，使用列车无线调度通信设备与请求救援的机车司机进行联系，或以在瞭望距离内能够随时停车的速度运行，最高不得超过20 km/h，在防护人员处或压上响墩后停车，联系确认，并按要求进行作业。

第375条  救援列车的出发或返回，均应通知列车调度员及对方站。如事故现场设有临时线路所时，车站值班员应于发车前，商得线路所值班员的同意。

第376条  采用机车救援动车组时，应进行制动试验。具备升弓取电条件时，允许动车组升弓取电。

第377条  在事故调查组人员到达前，站长或胜任人员应随乘发往事故地点的第一列救援列车（分部运行时挂取遗留车辆的机车除外）到事故现场，负责指挥列车有关工作。

施工及路用列车的开行

第378条  凡影响行车的施工（特别规定的慢行施工除外）、维修作业，都应纳入天窗，不得利用列车间隔进行。线路、桥隧、信号、通信、接触网及其他行车设备的施工、维修，力争开通后不降低行车速度。

第379条  封锁施工时，施工负责人应确认已做好一切施工准备，按批准的施工计划（临时封锁区间抢修施工时除外），亲自或指派驻站联络员在车站《行车设备施工登记簿》内登记，按规定向车站或通过车站值班员向列车调度员申请施工。

封锁区间施工时，车站值班员根据封锁或开通命令，在信号控制台或规定位置上揭挂或摘下封锁区间表示牌。列车调度员应保证施工时间，并向施工区间的两端站、有关单位及施工负责人及时发出实际施工调度命令。施工负责人接到调度命令，确认施工起止时刻，设好停车防护后，方可开工，并保证在规定时间内完成。

施工单位及设备管理单位应严格掌握开通条件，经检查满足放行列车的条件，且设备达到规定的开通速度要求，办理开通登记后，通过车站值班员向列车调度员申请开通区间。如因特殊情况不能按时开通区间或不能按规定的开通速度运行时，应提前通知车站值班员，要求列车调度员延长时间或限速运行。

施工时，除本项施工外的车列或列车不得进入封锁区间。进入封锁区间的施工列车司机应熟悉线路和施工条件。

第380条  施工封锁前，通过施工地点的最后一趟列车前进方向为不大于6‰的上坡道时，列车调度员可根据施工负责人的请求，在调度命令中注明该次列车通过施工地点后即可开工（按自动闭塞法行车时可安排施工路用列车跟踪该次列车进入区间），列车到达前方站后，再封锁区间。上述命令应抄交司机，该列车不得后退。

第381条  遇有施工又必须接发列车的特殊情况时，可按以下施工特定行车办法办理：

1.车站采用固定进路的办法接发列车。施工开始前，车站应将正线进路开通，并对进路上所有道岔按规定加锁（集中联锁良好的道岔可在控制台上进行单独锁闭）。有关道岔密贴的确认及具体的加锁办法，由铁路企业规定。

2.引导接车并正线通过时，准许列车司机凭特定引导手信号的显示，以不超过60 km/h速度进站。

3.准许车站不向司机递交书面行车凭证和调度命令。但车站仍按规定办理行车手续，并使用列车无线调度通信设备（其语音记录装置应作用良好）将行车凭证号码（路票为电话记录号码、绿色许可证为编号）和调度命令号码通知司机，得到司机复诵正确后，方可显示通过手信号。列车凭通过手信号通过车站。

其他具体安全行车办法，由铁路企业规定。

第382条  向施工封锁区间开行路用列车时，列车进入封锁区间的行车凭证为调度命令。该命令中应包括列车车次、停车地点、到达车站的时刻等有关事项，需限速运行时在命令中一并注明。

向施工封锁区间开行路用列车，原则上每端只准进入一列，如超过时，其安全措施及运行办法由铁路企业规定。

第383条  路用列车应由施工单位指派胜任人员携带列车无线调度通信设备值乘，并在区间协助司机作业。路用列车或施工机械进入施工地段时，应在施工防护人员显示的停车手信号前停车，根据施工负责人的要求，按调车办法，进入指定地点。

第384条  列车在区间装卸车时，装卸车负责人应指挥列车停于指定地点。装卸车完毕后，其负责人应负责检查装卸货物的装载、堆码状态，确认限界，清好道沿，关好车门，通知司机开车。

第385条  凡影响行车的施工及故障地点的线路，均应设置防护。

未设好防护，禁止开工。线路状态未恢复到准许放行列车的条件，禁止撤除防护、放行列车。施工防护的设置与撤除，由施工负责人决定。

- 多个单位在同一个区间施工时，原则上应分别按规定进行防护，由施工主体单位负责划分各单位范围及分界。

第386条  施工、维修及各种上道检查巡视作业，应严格遵守作业人员和机具避车制度，采取措施保证邻线列车和施工作业人员安全。

第387条  在区间或站内线路、道岔上封锁施工作业时，施工单位在车站行车室设驻站联络员，施工地点设现场防护人员。驻站联络员和现场防护人员应由指定的、经过考试合格的人员担任。施工负责人可指派驻站联络员负责在车站办理施工封锁及开通手续，向施工负责人传达调度命令，通报列车运行情况，并向车站值班员传达开通线路请求。驻站联络员和现场防护人员在执行防护任务时，应佩戴标志，携带通信设备；现场防护人员还应携带必备的防护用品，随时观察施工现场和列车运行情况。发现异常情况时及时通报车站值班员和施工负责人。

驻站联络员应与现场防护人员保持联系。如联系中断，现场防护人员应立即通知施工负责人停止作业，必要时将线路恢复到准许放行列车的条件；驻站联络员应立即通知车站值班员扣停后续列车。

第388条  在区间线路、站内线路、站内道岔上维修时，现场防护人员应站在维修地点附近、且瞭望条件较好的地点进行防护，在天窗内作业时，显示停车手信号。

维修作业应在车站与作业地点分别设驻站联络员和现场防护人员，并保持联系。

第389条  凡上道使用涉及行车安全的养路机械、机具及防护设备，应符合有关技术标准，满足运用安全的要求。养路机械、机具及防护设备应专管专用，加强日常检修和定期检查，经常保持良好状态。状态不良的，禁止上道使用。

第390条  在线间距不足6.5 m地段施工维修而邻线行车时，邻线列车应限速160 km/h及以下，并按规定设置防护。施工单位在提报施工计划时，应提出邻线限速的条件。

邻线来车时，现场防护人员应及时通知作业人员，机具、物料或人员不得在两线间放置或停留，并应与列车保持安全距离，物料应堆码放置牢固。

第391条  线路备用轨料应在车站范围内码放整齐，线路两侧散落的旧轨料、废土废渣应及时清理。因施工等原因线路两侧临时摆放的轨料，要码放整齐，并进行必要的加固。有栅栏的地段要置于两侧的封闭栅栏内；需临时拆除封闭栅栏时，应设置临时防护设施并派人昼夜看守。

第392条  在区间线路上施工时,使用移动停车信号的防护办法如下：

1.单线区间线路施工时，如第1图所示。

单位：m

第1图

2.双线区间一条线路施工时，如第2图所示。

单位：m

第2图

3.双线区间两条线路同时施工时，如第3图所示。

单位：m

第3图

4.作业地点在站外，距离进站信号机（反方向进站信号机）小于820 m时，如第4图所示。

单位：m

第4图

现场防护人员应站在距施工地点800 m附近（如第1图∼第3图），且瞭望条件较好的地点显示停车手信号；施工作业地点在站外，距离进站信号机（反方向进站信号机）小于820 m时，现场防护人员应站在距进站信号机（反方向进站信号机）20 m附近（如第4图）；在尽头线上施工，施工负责人经与车站值班员联系确认尽头一端无列车、轨道车时，则尽头一端可不设防护。

第393条  在站内线路上施工时，使用移动停车信号防护，防护办法如下：

1.将施工线路两端道岔扳向不能通往施工地点的位置，并加锁或紧固，可不设置移动停车信号牌（灯）。当施工线路两端道岔只能通往施工地点的位置时，在施工地点两端各50 m处线路上，设置移动停车信号牌（灯）防护，如第5图所示；如施工地点距离道岔小于50 m时，在该端警冲标相对处线路上，设置移动停车信号牌（灯）防护，如第6图所示。

单位：m

第5图

单位：m

第6图

2.在进站道岔外方线路上施工，对区间方向，以关闭的进站信号机防护；对车站方向，在进站道岔外方基本轨接头处（顺向道岔在警冲标相对处）线路上，设置移动停车信号牌（灯）防护，如第7图所示。

第7图

3.双线区段，在反方向进站信号机至出站道岔的线路上施工，对区间方向，以关闭的反方向进站信号机防护。对车站方向，在出站道岔外方基本轨接头处（对向道岔在警冲标相对处）线路上，设置移动停车信号牌（灯）防护，如第8图所示。

第8图

第394条 在站内道岔上（含警冲标至道岔尾部线路、道岔间线路）施工时，使用移动停车信号防护，防护办法如下：

1.在站内道岔上施工，一端距离施工地点50 m，另一端两条线路距离施工地点50 m（距出站信号机不足50 m时，为出站信号机处），分别在线路上设置移动停车信号牌（灯）防护，如第9图所示；如一端距离外方道岔小于50 m时，将有关道岔扳向不能通往施工地点的位置，并加锁或紧固。

单位：m

第9图

2.在进站道岔上施工，对区间方向，以关闭的进站信号机防护；对车站方向，在距离施工地点50 m线路上，设置移动停车信号牌（灯）防护，如第10图所示。距邻近道岔不足50 m时，在邻近道岔基本轨接头处设置移动停车信号牌（灯）防护，将有关道岔扳向不能通往施工地点的位置，并加锁或紧固。

单位：m

第10图

3.在出站道岔上施工，对区间方向，以关闭的反方向进站信号机防护；对车站方向，在距离施工地段不少于50m线路上，设置移动停车信号牌（灯）防护，如第11图所示。距邻近道岔不足50 m时，将有关道岔扳向不能通往施工地点的位置，并加锁或紧固。

单位：m

第11图

4.在交分道岔上施工，将有关道岔扳向不能通往施工地点的位置，并加锁或紧固，在距离施工地点两端50 m处线路上，设置移动停车信号牌（灯）防护，如第12图所示。

单位：m

第12图

5.在交叉渡线的一组道岔上施工，一端在菱形中轴相对处线路上，另一端在距离施工地点50 m处线路上，分别设置移动停车信号牌（灯）防护，将有关道岔扳向不能通往施工地点的位置，并加锁或紧固，如第13图所示。

单位：m

第13图

6.在道岔上进行大型养路机械施工时，如延长移动停车信号牌（灯）防护距离后占用其他道岔时，对相关道岔应一并防护。

第395条  在区间线路上，根据线路速度等级，使用移动减速信号的防护办法如下：

1.单线区间施工，设立位置如第14图所示。

单位：m

第14图

注：1.A为不同线路允许速度的列车紧急制动距离（下同），详见本规程第263条第27表；

2.允许速度120 km/h＜v＜200 km/h的线路，在移动减速信号牌（显示方式如第119图，下同）外方增设带“T”字的移动减速信号牌（显示方式如第120图，下同），以下同。

2.双线区间在一条线上施工，设立位置如第15图所示。

单位：m

第15图

3.双线区间两条线路同时施工，设立位置如第16图所示。

单位：m

第16图

4.施工地点距离进站信号机（或站界标）小于800 m时，设立位置如第17图所示。

单位：m

第17图

注：1.当站内正线警冲标距离施工地点小于800 m时，按800 m设置移动减速信号牌；

2.当站内正线警冲标距离施工地点大于或等于A时，不设置带“T”字的移动减速信号牌。

第396条  在站内线路或道岔上，根据线路速度等级,使用移动减速信号的防护办法如下：

1.在站内正线线路上施工，当施工地点距进站信号机大于或等于800 m时，单线设立位置如第18图所示，双线设立位置如第19图所示。

单位：m

第18图

单位：m

第19图

注：当施工地点距进站信号机不足800 m时，自施工地点起至800 m处区间线路列车运行方左侧，设移动减速信号牌防护；当施工地点距进站信号机大于或等于A时，不设置带“T”字的移动减速信号牌；当施工地点距反方向进站信号机不足800 m时，自施工地点起至800 m处区间线路列车运行方左侧，设减速防护地段终端信号牌；当施工地点距反方向进站信号机大于或等于800 m时，在反方向进站信号机处，设减速防护地段终端信号牌。

2.在站内正线道岔上施工，当施工地点距进站信号机大于或等于800 m时，单线设立位置如第20图所示，双线设立位置如第21图所示。

单位：m

第20图

单位：m

第21图

注：当施工地点距进站信号机不足800 m时，自施工地点起至800 m处区间线路列车运行方左侧，设移动减速信号牌防护；当施工地点距进站信号机大于或等于A时，不设置带“T”字的移动减速信号牌；当施工地点距反方向进站信号机不足800 m时，自施工地点起至800 m处区间线路列车运行方左侧，设减速防护地段终端信号牌；当施工地点距反方向进站信号机大于或等于800 m时，在反方向进站信号机处，设减速防护地段终端信号牌。

3.在站线线路上施工，设立位置如第22图所示。

第22图

4.在站线道岔上施工，该道岔中部线路旁，设置两面黄色的移动减速信号牌，设立位置如第23图所示。

第23图

凡线间距离不足规定时，则应设置矮型（1 m高）的移动减速信号牌。

在移动减速信号牌上，应注明规定的慢行速度。

第397条  在区间线路上进行不影响行车的作业，不需要以停车信号或移动减速信号防护，应在作业地点两端500～1 000 m处列车运行方向左侧（双线在线路外侧）的路肩上设置作业标，设立位置如第24图所示，显示方式如第215图所示。列车接近该作业标时，司机应长声鸣笛，注意瞭望。

单位：m

第24图

轻型车辆及小车的使用

第398条  轻型车辆是指由随乘人员能随时撤出线路外的轻型轨道车及其他非机动轻型车辆。小车是指轨道检查仪、钢轨探伤仪、单轨小车、吊轨小车等。

轻型车辆仅限昼间封锁施工维修作业时使用，不按列车办理；在夜间或遇降雾、暴风雨雪时，仅限于消除线路故障或执行特殊任务时使用，但应按列车办理，此时轻型车辆必应有照明及停车信号装置。轻型轨道车过岔速度不得超过15 km/h，区间运行最高速度不得超过45 km/h，并不得与重型轨道车连挂运行。轻型轨道车连挂拖车时，不得推进运行。

小车不按列车办理。在昼间使用时，可跟随列车后面推行，但在任何情况下，都不得影响列车正常运行。夜间仅限于封锁施工维修时使用。160 km/h以上的区段禁止利用列车间隔使用小车。

在双线地段，单轨小车应面对来车方向在外股钢轨上推行。

第399条  使用轻型车辆时，应取得车站值班员对使用时间的承认，填发轻型车辆使用书——附件6（在区间用电话联系时，双方分别填写），并应保证在承认使用时间内将其撤出线路以外。

使用各种小车时，负责人应了解列车运行情况，按规定进行防护，并保证能在列车到达前撤出线路以外。在车站内使用装载较重的单轨小车时，应与车站值班员办理承认手续。

第400条  使用轻型车辆及小车时，应具备下列条件：

1.应有经使用单位指定的负责人和防护人员；

2.轻型车辆具有年检合格证；

3.应有足够的人员，能随时将轻型车辆或小车撤出线路以外；

4.应备有防护信号、列车运行时刻表、钟表及列车无线调度通信设备；

5.轻型车辆应有制动装置（其他非机动轻型车辆根据需要安装）；牵引拖车时，连挂处应使用自锁插销，拖车应有专人负责制动；

6.在有轨道电路的线路或道岔上运行时，应设置绝缘车轴或绝缘垫。

第401条  利用列车间隔在区间使用轻型车辆及小车时，应在车站登记，并设置驻站联络员，按下列规定防护：

1.轻型车辆运行中，应显示停车手信号，并注意瞭望。

2.在线路上人力推行小车时，应派防护人员在小车前后方向，按线路最大速度等级的列车紧急制动距离位置显示停车手信号，随车移动，如瞭望条件不良，应增设中间防护人员。

3.在双线地段遇有邻线来车时，应暂时收回停车手信号，待列车过后再行显示。

4.轻型车辆遇特殊情况不能在承认的时间内撤出线路，或小车不能立即撤出线路时，在轻型车辆或小车前后方向按线路最大速度等级规定的列车紧急制动距离位置以停车手信号防护，自动闭塞区段还应使用短路铜线短路轨道电路。在设置防护的同时，应立即使用列车无线调度通信设备报告车站值班员或通知列车司机紧急停车。

5.小车跟随列车后面推行时，应与列车尾部保持大于500 m的距离。

固定行车设备检修及故障处理

第402条  影响设备使用的检修均纳入天窗进行。

在车站（包括线路所、辅助所）内及相邻区间、列车调度台检修行车设备，影响其使用时，事先应在《行车设备施工登记簿》内登记，并经车站值班员（列车调度员）签认或由扳道员、信号员取得车站值班员同意后签认（检修驼峰、调车场、货场等处不影响接发列车的行车设备时，签认人员在《站细》内规定），方可开始。

正在检修中的设备需要使用时，应经检修人员同意。检修完毕，检修人员应将其结果记入《行车设备施工登记簿》。

对处于闭塞状态的闭塞设备和办理进路后处于锁闭状态的信号、联锁设备，严禁进行检修作业。

第403条  车站值班员发现或接到行车设备故障的报告后，应立即通知设备管理单位相关人员，并在《行车设备检查登记簿》内登记。

列车调度员发现或接到调度台行车设备故障的报告后，应立即通知设备管理单位相关人员，并在《行车设备检查登记簿》内登记。

设备管理单位应在《行车设备检查登记簿》内签认，尽快组织修复。对暂时不能修复的，应登记停用内容和影响范围，并注明行车限制条件。

第404条  沿线工务人员发现线路设备故障危及行车安全时，应立即连续发出停车信号和以停车手信号防护，还应迅速通知就近车站和工长或车间主任，并采取紧急措施修复故障设备；如不能立即修复时，应封锁区间或限速运行。

车站值班员接到区间发生故障的报告后，应立即通知有关列车停车，并报告列车调度员。

必要时进入该区间的第一趟列车由工务部门的工长或车间主任随乘。列车在故障地点停车后继续运行时，应根据随乘人员的指挥办理。

第405条  线路发生故障时的防护办法如下：

1.应立即使用列车无线调度通信设备通知车站值班员或列车司机紧急停车，同时在故障地点设置停车信号。

2.当确知一端先来车时，应急速奔向列车，用手信号旗（灯）或徒手显示停车信号。

3.如不知来车方向，应在故障地点注意倾听和瞭望，发现来车，应急速奔向列车，用手信号旗（灯）或徒手显示停车信号。

设有固定信号机时，应先使其显示停车信号。

站内线路、道岔发生故障时，应按规定设置停车信号防护。

第406条  设备维修人员发现信号、通信设备故障危及行车安全时，应立即通知车站，并积极设法修复；如不能立即修复时，应停止使用，同时报告工长、车间主任或电务段、通信段调度，并在《行车设备检查登记簿》内登记。

第407条  铁路职工或其他人员发现设备故障危及行车和人身安全时，应立即向开来列车发出停车信号，并迅速通知就近车站、工务、电务或供电人员。

第三编  信号显示

第十五章  基本要求

第408条 信号是指示列车运行及调车作业的命令，有关行车人员应严格执行。

信号显示方式及使用方法，应按本规程规定执行。本规程以外的信号显示方式应在设计文件中予以明确，铁路企业应制定确保安全的措施。

各种信号机和表示器的灯光排列、颜色和外形尺寸，应符合国家标准、铁道行业标准。

地区性联系用的手信号，由铁路企业同意。

第409条 铁路信号分为视觉信号和听觉信号。

视觉信号的基本颜色：

红色——停车；

黄色——注意或减低速度；

绿色——按规定速度运行。

听觉信号：号角、口笛、响墩发出的音响和机车、自轮运转特种设备的鸣笛声。

第410条 视觉信号分为昼间、夜间及昼夜通用信号。在昼间遇降雾、暴风雨雪及其他情况，致使停车信号显示距离不足1 000 m，注意或减速信号显示距离不足400 m，调车信号及调车手信号显示距离不足200 m时，应使用夜间信号。

隧道内只采用夜间或昼夜通用信号。

铁路沿线及站内，禁止设置妨碍确认信号的红、黄、绿色的装饰彩布、标语和灯光。如已装有妨碍确认信号灯光的设备时，应拆除或采取遮光措施。

在规定的信号显示距离内，不得种植影响信号显示的树木。对影响信号显示的树木，其处理办法由铁路企业规定。

第411条 进站、出站、进路、调车、驼峰、驼峰辅助信号机均以显示停车信号为定位；线路所的通过信号机以显示停车信号为定位，其他通过信号机以显示进行信号为定位。

接近信号机、进站预告信号机、非自动闭塞区段通过信号机的预告信号机及通过臂板，以显示注意信号为定位。

遮断、遮断预告、复示信号机以无显示为定位。

在自动闭塞区段内的车站（线路所），如将进站、正线出站信号机及其直向进路内的进路信号机转为自动动作时，以显示进行信号为定位。

第412条 信号机的关闭时机规定如下：

1．集中联锁车站的进站、进路、出站信号机，通过信号机，当机车或车辆第一轮对越过该信号机后自动关闭。

2．调车信号机在调车车列全部越过调车信号机后自动关闭；当调车信号机外方不设轨道占用检查装置或虽设轨道占用检查装置而占用时，应在调车车列全部出清调车信号机内方第一轨道区段后自动关闭，根据需要也可在调车车列第一轮对进入调车信号机内方第一轨道区段后自动关闭。

3．引导信号应在列车头部越过信号机后及时关闭。

4．非集中联锁车站的进站信号机及线路所通过信号机，在列车进入接车线轨道区段后自动关闭，出站信号机应在列车进入出站方面轨道区段后自动关闭。

5．非集中联锁车站，由手柄操纵的信号机：进站信号机在确认列车全部进入接车线警冲标内方，出站信号机在列车全部越过最外方道岔并确认列车全部进入出站方面轨道区段后，恢复手柄，关闭信号。

特殊站（场）执行上述规定有困难时，由铁路企业规定。

第413条 进站、出站、进路和通过信号机的灯光熄灭、显示不明或显示不正确时，均视为停车信号。

进站预告信号机或接近信号机的灯光熄灭、显示不明或显示不正确时，均视为进站信号机为关闭状态；非自动闭塞区段通过信号机的预告信号机的灯光熄灭、显示不明或显示不正确时，视为通过信号机为关闭状态。

第414条 新设尚未开始使用及应撤除尚未撤掉的信号机，均应装设信号机无效标，并应熄灭灯光；如为臂板信号机，并应将臂板置于水平位置。

信号机无效标为白色的十字交叉板。高柱色灯信号机的无效标装在机柱上，矮型色灯信号机的无效标装在信号机构上，臂板信号机的无效标装在臂板上（如第25图所示）。

在新建铁路线上，新设尚未开始使用的信号机（进站信号机暂用作防护车站时除外），可撤下臂板或将色灯机构向线路外侧扭转90˚，并熄灭灯光，作为无效。

第25图

第十六章  固定信号

色灯信号机

第415条 进站色灯信号机显示下列信号：

1．三显示自动闭塞、半自动闭塞、自动站间闭塞区段进站色灯信号机

（1）一个绿色灯光——准许列车按规定速度经正线通过车站，表示出站及进路信号机在开放状态，进路上的道岔均开通直向位置（如第26图所示）；

（2）一个绿色灯光和一个黄色灯光——准许列车经道岔直向位置，进入站内越过次一架已经开放的信号机准备停车（如第27图所示）；

第26图                第27图

（3）一个黄色灯光——准许列车经道岔直向位置，进入站内正线准备停车（如第28图所示）；

（4）一个黄色闪光和一个黄色灯光——准许列车经18号及以上道岔侧向位置，进入站内越过次一架已经开放的信号机且该信号机防护的进路经道岔直向位置或18号及以上道岔侧向位置（如第29图所示）；

第28图                 第29图

（5）两个黄色灯光——准许列车经道岔侧向位置（但不满足上述第（4）项条件）进入站内准备停车（如第30图所示）；

（6）一个红色灯光——不准列车越过该信号机（如第31图所示）。

第30图                第31图

2．四显示自动闭塞区段进站色灯信号机

（1）一个绿色灯光——准许列车按规定速度经道岔直向位置进入或通过车站，表示运行前方至少有三个闭塞分区空闲（如第26图所示）；

（2）一个绿色灯光和一个黄色灯光——准许列车按规定速度经道岔直向位置进入站内，表示次一架信号机经道岔直向位置开放一个黄灯（如第27图所示）；

（3）一个黄色灯光——准许列车按限速要求经道岔直向位置进入站内正线准备停车（如第28图所示）；

（4）一个黄色闪光和一个黄色灯光——准许列车经18号及以上道岔侧向位置，进入站内越过次一架已经开放的信号机且该信号机防护的进路经道岔直向位置或18号及以上道岔侧向位置（如第29图所示）；

（5）两个黄色灯光——准许列车按限速要求越过该信号机，经道岔侧向位置（但不满足上述第（4）项条件）进入站内准备停车（如第30图所示）；

（6）一个红色灯光——不准列车越过该信号机（如第31图所示）。

第416条 进站及接车进路、接发车进路色灯信号机的引导信号显示一个红色灯光及一个月白色灯光——准许列车在该信号机前方不停车，以不超过20 km/h速度进站或通过接车进路，并应准备随时停车（如第32图所示）。

第32图

第417条 出站色灯信号机显示下列信号：

1．半自动闭塞或自动站间闭塞区段

（1）一个绿色灯光——准许列车由车站出发（如第33图所示）；

（2）两个绿色灯光——准许列车由车站出发，开往次要线路（如第34图所示）；

（3）一个红色灯光——不准列车越过该信号机（如第35图所示）；

（4）在兼作调车信号机时，一个月白色灯光——准许越过该信号机调车（如第36图所示）。

第33图

第34图

第35图

第36图

2．三显示自动闭塞区段

（1）一个绿色灯光——准许列车由车站出发，表示运行前方至少有两个闭塞分区空闲（如第37图所示）；

（2）一个黄色灯光——准许列车由车站出发，表示运行前方有一个闭塞分区空闲（如第38图所示）；

（3）两个绿色灯光——准许列车由车站出发，开往半自动闭塞或自动站间闭塞区间（如第39图所示）；

（4）一个红色灯光——不准列车越过该信号机（如第40图所示）；

（5）在兼作调车信号机时，一个月白灯光——准许越过该信号机调车（如第41图所示）。

第37图

第38图

第39图

第40图

第41图

3．四显示自动闭塞区段

（1）一个绿色灯光——准许列车由车站出发，表示运行前方至少有三个闭塞分区空闲（如第42图所示）；

（2）一个绿色灯光和一个黄色灯光——准许列车由车站出发，表示运行前方有两个闭塞分区空闲（如第43图所示）；

（3）一个黄色灯光——准许列车由车站出发，表示运行前方有一个闭塞分区空闲（如第44图所示）；

（4）两个绿色灯光——准许列车由车站出发，开往半自动闭塞或自动站间闭塞区间（如第45图所示）；

（5）一个红色灯光——不准列车越过该信号机（如第46图所示）；

（6）在兼作调车信号机时，一个月白色灯光——准许越过该信号机调车（如第47图所示）。

第42图

第43图

第44图

第45图

第46图

第47图

第418条 进路色灯信号机的显示：

1．接车进路及接发车进路色灯信号机的显示与进站色灯信号机相同。

2．三显示自动闭塞、半自动闭塞、自动站间闭塞区段的发车进路色灯信号机显示下列信号：

（1）一个绿色灯光——准许列车由车站经正线出发，表示出站和进路信号机均在开放状态（如第48图所示）；

（2）一个绿色灯光和一个黄色灯光——准许列车越过该信号机，表示该信号机列车运行前方次一架信号机在开放状态（如第49图所示）；

（3）一个黄色灯光——准许列车运行到次一架信号机之前准备停车（如第50图所示）；

（4）一个红色灯光——不准列车越过该信号机（如第51图所示）。

第48图

第49图

第50图

第51图

3．四显示自动闭塞区段发车进路色灯信号机显示下列信号：

（1）一个绿色灯光——表示该信号机列车运行前方至少有两架信号机经道岔直向位置在开放状态（如第48图所示）；

（2）一个绿色灯光和一个黄色灯光——表示该信号机列车运行前方次一架信号机经道岔直向位置在开放状态（如第49图所示）；

（3）一个黄色灯光——准许列车运行到次一架信号机之前准备停车（如第50图所示）；

（4）一个红色灯光——不准列车越过该信号机（如第51图所示）。

4．接车进路、发车进路及接发车进路色灯信号机兼作调车信号机时，一个月白色灯光——准许越过该信号机调车（如第52图所示）。

第52图

第419条 通过色灯信号机显示下列信号：

1．半自动闭塞及自动站间闭塞区段

（1）一个绿色灯光——准许列车按规定速度运行（显示方式参照第53图，但机构为二显示）；

（2）一个红色灯光——不准列车越过该信号机（显示方式参照第55图，但机构为二显示）。

2．三显示自动闭塞区段

（1）一个绿色灯光——准许列车按规定速度运行，表示运行前方至少有两个闭塞分区空闲（如第53图所示）；

（2）一个黄色灯光——要求列车注意运行，表示运行前方有一个闭塞分区空闲（如第54图所示）；

（3）一个红色灯光——列车应在该信号机前停车（如第55图所示）。

第53图            第54图            第55图

3．四显示自动闭塞区段

（1）一个绿色灯光——准许列车按规定速度运行，表示运行前方至少有三个闭塞分区空闲（如第56图所示）；

（2）一个绿色灯光和一个黄色灯光——准许列车按规定速度运行，要求注意准备减速，表示运行前方有两个闭塞分区空闲（如第57图所示）；

（3）一个黄色灯光——要求列车减速运行，按规定限速要求越过该信号机，表示运行前方有一个闭塞分区空闲（如第58图所示）；

（4）一个红色灯光——列车应在该信号机前停车（如第59图所示）。

第56图                 第57图

第58图                 第59图

第420条 线路所防护分歧道岔的色灯信号机开放经道岔侧向位置的进路时显示下列信号：

1．一个黄色闪光和一个黄色灯光——表示分歧道岔为18号及以上，开往半自动闭塞或自动站间闭塞区间，或开往自动闭塞区间且列车运行前方次一闭塞分区空闲（如第29图所示）。

2．不满足上述第1款条件时，显示两个黄色灯光（如第30图所示）。

防护分歧道岔的线路所通过信号机，其机构外形和显示方式，应与进站信号机相同，引导灯光应予封闭。该信号机显示红色灯光时，不准列车越过。

第421条 容许信号显示一个蓝色灯光——准许列车在通过色灯信号机显示红色灯光的情况下不停车，以不超过20 km/h的速度通过，运行到次一架通过信号机，并随时准备停车（如第60图所示）。

第60图

第422条 遮断色灯信号机显示一个红色灯光——不准列车越过该信号机；不点灯时，不起信号作用（如第61图所示）。

第61图

第423条 遮断信号机的预告信号机显示一个黄色灯光——表示遮断信号机显示红色灯光；不点灯时，不起信号作用（如第62图所示）。

其他预告色灯信号机显示下列信号：

1．一个绿色灯光——表示主体信号机在开放状态（如第63图A所示）；

2．一个黄色灯光——表示主体信号机在关闭状态（如第63图B所示）。

第62图

第63图A      第63图B

第424条 接近色灯信号机显示下列信号：

1．一个绿色灯光——表示进站信号机开放一个绿色灯光或一个绿色灯光和一个黄色灯光（如第64图所示）；

2．一个绿色灯光和一个黄色灯光——表示进站信号机开放一个黄色灯光（如第65图所示）；

3．一个黄色灯光——表示进站信号机在关闭状态，或表示进站信号机显示两个黄色灯光或一个黄色闪光和一个黄色灯光（如第66图所示）。

第64图           第65图            第66图

第425条 遮断及其预告信号机采用方形背板，并在机柱上涂有黑白相间的斜线，以区别于一般信号机（如第61图、第62图所示）。

第426条 调车色灯信号机显示下列信号：

1．一个月白色灯光——准许越过该信号机调车（如第67图所示）；

2．一个月白色闪光灯光——装有平面溜放调车区集中联锁设备时，准许溜放调车（如第68图所示）；

3．一个蓝色灯光——不准越过该信号机调车（如第69图所示）。

不办理闭塞的站内岔线，在岔线入口处设置的调车信号机，可用红色灯光代替蓝色灯光（如第70图A所示）。

起阻挡列车运行作用的调车信号机，应采用矮型三显示机构，增加红色灯光或用红色灯光代替蓝色灯光（如第70图B、第70图C所示）。当该信号机的红色灯光熄灭、显示不明或显示不正确时，应视为列车的停车信号。

第67图

第68图

第69图

第70图A        第70图B         第70图C

第427条 驼峰色灯信号机及其复示信号机显示下列信号：

1．一个绿色灯光——准许机车车辆按规定速度向驼峰推进（驼峰色灯信号机如第71图所示）；

2．一个绿色闪光灯光——指示机车车辆加速向驼峰推进（驼峰色灯信号机如第72图所示）；

3．一个黄色闪光灯光——指示机车车辆减速向驼峰推进（驼峰色灯信号机如第73图所示）；

4．一个红色灯光——不准机车车辆越过该信号机或指示机车车辆停止作业（驼峰色灯信号机如第74图所示）；

5．一个红色闪光灯光——指示机车车辆自驼峰退回（驼峰色灯信号机如第75图所示）；

6．一个月白色灯光——指示机车到峰下（驼峰色灯信号机如第76图所示）；

7．一个月白色闪光灯光——指示机车车辆去禁溜线或迂回线（驼峰色灯信号机如第77图所示）。

驼峰色灯信号机的复示信号机平时无显示（如第78图所示）；当办理驼峰推送进路后，其显示方式与驼峰色灯信号机相同。

第71图           第72图

第73图           第74图

第75图            第76图

第77图           第78图

第428条 驼峰色灯辅助信号机及其复示信号机显示一个黄色灯光——指示机车车辆向驼峰预先推送（驼峰色灯辅助信号机如第79图所示）；当办理驼峰推送进路后，其灯光显示均与驼峰色灯信号机显示相同。

驼峰色灯辅助信号机平时显示红色灯光，对列车起停车信号作用。

驼峰色灯辅助信号机的复示信号机平时无显示（如第78图所示）；当办理驼峰推送进路或驼峰预先推送进路后，其显示方式与驼峰色灯辅助信号机相同。

第79图

第429条 色灯复示信号机分下列几种：

1．进站、接车进路、接发车进路信号机的色灯复示信号机采用灯列式机构，显示下列信号：

（1）两个月白色灯光与水平线构成60˚角显示——表示主体信号机显示经道岔直向位置向正线接车的信号（如第80图所示）；

（2）两个月白色灯光水平位置显示——表示主体信号机显示经道岔侧向位置接车的信号（如第81图所示）；

（3）无显示——表示主体信号机在关闭状态（如第82图所示）。

第80图           第81图           第82图

2．出站及发车进路信号机的色灯复示信号机显示下列信号：

（1）一个绿色灯光——表示主体信号机在开放状态（如第83图所示）；

（2）无显示——表示主体信号机在关闭状态。

第83图

3．调车色灯复示信号机显示下列信号：

（1）一个月白色灯光——表示调车信号机在开放状态（如第84图所示）；

（2）无显示——表示调车信号机在关闭状态。

第84图

进站、出站、进路、驼峰及调车色灯复示信号机均采用方形背板，以区别于一般信号机。

臂板信号机

第430条 进站臂板信号机显示下列信号：

1．昼间红色主臂板及黄色通过臂板下斜45˚角，红色辅助臂板与机柱重叠；夜间两个绿色灯光——准许列车按规定速度经正线通过车站，表示出站信号机在开放状态，进路上的道岔均开通直向位置（如第85图所示）。

第85图

2．昼间红色主臂板下斜45˚角，黄色通过臂板在水平位置，红色辅助臂板与机柱重叠；夜间一个绿色灯光和一个黄色灯光——准许列车经道岔直向位置，进入站内正线准备停车（如第86图所示）。

第86图

3．昼间红色主臂板及辅助臂板下斜45˚角，黄色通过臂板在水平位置；夜间一个绿色灯光和两个黄色灯光——准许列车经道岔侧向位置，进入站内准备停车（如第87图所示）。

第87图

4．昼间红色主臂板及黄色通过臂板均在水平位置，红色辅助臂板与机柱重叠；夜间一个红色灯光和一个黄色灯光——不准列车越过该信号机（如第88图所示）。

第88图

第431条 出站臂板信号机显示下列信号：

1．昼间红色臂板下斜45˚角，夜间一个绿色灯光——准许列车由车站出发（如第89图所示）；

第89图

2．昼间红色臂板在水平位置，夜间一个红色灯光——不准列车越过该信号机（如第90图所示）；

第90图

3．昼间红色主臂板及辅助臂板下斜45˚角，夜间一个绿色灯光和一个黄色灯光——准许列车由车站出发，开往次要线路（如第91图所示）。

第91图

第432条 通过臂板信号机显示下列信号：

1．昼间红色臂板下斜45˚角，夜间一个绿色灯光——准许列车按规定速度运行（显示方式如第89图所示）；

2．昼间红色臂板在水平位置，夜间一个红色灯光——不准列车越过该信号机（显示方式如第90图所示）；

有分歧线路的线路所通过臂板信号机，应按进站臂板信号机装设。

第433条 预告臂板信号机显示下列信号：

1．昼间黄色臂板下斜45˚角，夜间一个绿色灯光——表示主体信号机在开放状态（如第92图所示）；

第92图

2．昼间黄色臂板在水平位置，夜间一个黄色灯光——表示主体信号机在关闭状态（如第93图所示）。

第93图

第434条 电动臂板复示信号机显示下列信号：

1．昼间黄色臂板下斜45˚角，夜间一个绿色灯光——表示主体臂板信号机在开放状态（如第94图所示）；

第94图

2．昼间黄色臂板与机柱重叠，夜间无灯光——表示主体臂板信号机在关闭状态（如第95图所示）。

第95图

机车信号机

第435条 机车信号机显示下列信号：

1．三显示自动闭塞区段的连续式机车信号机

（1）一个绿色灯光——准许列车按规定速度运行，表示列车接近的地面信号机显示绿色灯光（如第96图所示）；

（2）一个半绿半黄色灯光——准许列车按规定速度注意运行，表示列车接近的地面信号机显示一个绿色灯光和一个黄色灯光（如第97图所示）；

（3）一个带“2”字的黄色闪光——要求列车注意运行，表示列车接近的地面信号机显示一个黄色灯光，并预告次一架地面信号机开放经18号及以上道岔侧向位置的进路，且列车运行前方第三架信号机开通直向进路或开放经18号及以上道岔侧向位置的进路（如第98图所示）；

（4）一个带“2”字的黄色灯光——要求列车注意运行，表示列车接近的地面信号机显示一个黄色灯光，并预告次一架地面信号机开放经道岔侧向位置的进路（但不满足上述第（3）项条件）（如第99图所示）；

（5）一个黄色灯光——要求列车注意运行，表示列车接近的地面信号机显示一个黄色灯光，并预告次一架地面信号机处于关闭状态（如第100图所示）；

（6）一个双半黄色闪光——要求列车限速运行，表示列车接近的地面信号机开放经18号及以上道岔侧向位置的进路，且次一架信号机开通直向进路或开放经18号及以上道岔侧向位置的进路；或表示列车接近设有分歧道岔线路所的地面信号机开放经18号及以上道岔侧向位置的进路、显示一个黄色闪光和一个黄色灯光（如第101图所示）；

（7）一个双半黄色灯光——要求列车限速运行，表示列车接近的地面信号机开放经道岔侧向位置的进路（但不满足上述第（6）项条件）、显示两个黄色灯光或其他相应显示（如第102图所示）；

（8）一个半黄半红色闪光——表示列车接近的进站、接车进路或接发车进路信号机显示引导信号或通过信号机显示容许信号（如第103图所示）；

（9）一个半黄半红色灯光——要求及时采取停车措施，表示列车接近的地面信号机显示红色灯光（如第104图所示）；

（10）一个红色灯光——表示列车已越过地面上显示红色灯光的信号机（如第105图所示）；

（11）一个白色灯光——不复示地面上的信号显示，机车乘务人员应按地面信号机的显示运行（如第106图所示）。

无显示时，表示机车信号机在停止工作状态。

第96图               第97图

第98图                第99图

第100图                第101图

第102图

第103图

第104图                第105图

第106图

2．四显示自动闭塞区段连续式机车信号机

（1）一个绿色灯光——准许列车按规定速度运行，表示列车接近的地面信号机显示绿色灯光（如第107图所示）；

（2）一个半绿半黄色灯光——准许列车按规定速度注意运行，表示列车接近的地面信号机显示一个绿色灯光和一个黄色灯光（如第108图所示）；

（3）一个带“2”字的黄色闪光——要求列车减速到规定的速度等级越过接近的显示一个黄色灯光的地面信号机，并预告次一架地面信号机开放经18号及以上道岔侧向位置的进路，且列车运行前方第三架信号机开通直向进路或开放经18号及以上道岔侧向位置的进路（如第109图所示）；

（4）一个带“2”字的黄色灯光——要求列车减速到规定的速度等级越过接近的显示一个黄色灯光的地面信号机，并预告次一架地面信号机开放经道岔侧向位置的进路（但不满足上述第（3）项条件）（如第110图所示）；

（5）一个黄色灯光——要求列车减速到规定的速度等级越过接近的显示一个黄色灯光的地面信号机，并预告次一架地面信号机处于关闭状态（如第111图所示）；

（6）一个双半黄色闪光——要求列车限速运行，表示列车接近的地面信号机开放经18号及以上道岔侧向位置的进路，且次一架信号机开通直向进路或开放经18号及以上道岔侧向位置的进路；或表示列车接近设有分歧道岔线路所的地面信号机开放经18号及以上道岔侧向位置的进路、显示一个黄色闪光和一个黄色灯光（如第112图所示）；

（7）一个双半黄色灯光——要求列车限速运行，表示列车接近的地面信号机开放经道岔侧向位置的进路（但不满足上述第（6）项条件）、显示两个黄色灯光或其他相应显示（如第113图所示）；

（8）一个半黄半红色闪光——表示列车接近的进站、接车进路或接发车进路信号机显示引导信号或通过信号机显示容许信号（如第114图所示）；

（9）一个半黄半红色灯光——要求及时采取停车措施，表示列车接近的地面信号机显示红色灯光（如第115图所示）；

（10）一个红色灯光——表示列车已越过地面上显示红色灯光的信号机（如第116图所示）；

（11）一个白色灯光——不复示地面上的信号显示，机车乘务人员应按地面信号机的显示运行（如第117图所示）。

无显示时，表示机车信号机在停止工作状态。

第107图               第108图

第109图               第110图

第111图                第112图

第113图

第114图

第115图                第116图

第117图

3．接近连续式机车信号机的显示方式与连续式机车信号机相同。

4．LKJ屏幕显示器的机车信号显示应与机车信号机的显示含义相同。

第十七章  移动信号及手信号

移动信号

第436条 移动信号显示方式如下：

1．停车信号

昼间——表面有反光材料的红色方牌；夜间——柱上红色灯光（如第118图所示）。

第118图

2．减速信号

（1）表面有反光材料的黄底黑字圆牌，标明列车限制速度（如第119图所示）。

（2）施工及其限速区段，在减速信号牌外方增设的特殊减速信号牌为表面有反光材料的黄底黑“T”字圆牌（如第120图所示）。

第119图                第120图

3．减速防护地段终端信号

表面有反光材料的绿色圆牌（如第121图所示）。在单线区段，司机应看线路右侧减速信号牌背面的绿色圆牌。

在有1万t或2万t（含1.5万t）货物列车运行的线路增设的1万t、2万t（含1.5万t）减速防护地段终端信号牌为表面有反光材料的绿底黑“W”字（1万t）或黑“L”字（1.5万t和2万t）圆牌（如第122图所示）。

第121图

第122图

第437条 在站内线路上检查、修理、整备车辆或进行装卸作业时，应在两端来车方向的左侧钢轨设置带有脱轨器的固定或移动信号牌（灯）进行防护，前后两端的防护距离均应不小于20 m（如第123图所示）；不足20 m时，应将道岔锁闭在不能通往该线的位置。

旅客列车在到发线上进行车辆技术作业时，用红色信号旗（灯）进行防护，可不设脱轨器。红色信号旗（灯）的设置：

1．机车摘挂相关作业时，在机次一位客车非站台侧设置。

2．技术检查作业时，在机次一位客车前端非站台侧和尾部客车后端站台侧设置。车辆乘务员单班单人值乘列车，在无客列检车站进行站折技术检查作业时，仅在来车端一位客车前端站台侧设置。

3．处理车辆故障时，在故障车辆站台侧设置。

第123图

响墩及火炬信号

第438条 响墩爆炸声及火炬信号的火光（如第124图、第125图所示），均要求紧急停车。停车后如无防护人员，机车乘务人员应立即检查前方线路，如无异状，列车以在瞭望距离内能随时停车的速度继续运行，但最高不得超过20 km/h。在自动闭塞区间，运行至前方第一架通过（进站）信号机前，如无异状，即可按该信号机显示的要求执行；在半自动或自动站间闭塞区间，经过1 km后，如无异状，可恢复正常速度运行。

第124图                 第125图

无线调车灯显信号

第439条 使用无线调车灯显制式（如第126图所示）的信号显示方式如下：

1．一个红灯——停车信号。

2．一个绿灯——推进信号。

3．绿灯闪数次后熄灭——起动信号。

4．绿、红灯交替后绿灯长亮——连结信号。

5．绿、黄灯交替后绿灯长亮——溜放信号。

6．黄灯闪后绿灯长亮——减速信号。

7．黄灯长亮——十、五、三车距离信号。

（1）十车距离信号（加辅助语音提示）；

（2）五车距离信号（加辅助语音提示）；

（3）三车距离信号（加辅助语音提示）。

8．两个红灯——紧急停车信号。

9．先两个红灯后熄灭一个红灯——解锁信号。

第126图

手信号

第440条 列车运行时，有关人员应遵守下列手信号的显示：

1．停车信号：要求列车停车。

昼间——展开的红色信号旗；夜间——红色灯光（如第127图所示）。

昼间无红色信号旗时，两臂高举头上向两侧急剧摇动；夜间无红色灯光时，用白色灯光上下急剧摇动（如第128图所示）。

第127图

第128图

2．减速信号：要求列车降低到要求的速度。

昼间——展开的黄色信号旗；夜间——黄色灯光（如第129图所示）。

昼间无黄色信号旗时，用绿色信号旗下压数次；夜间无黄色灯光时，用白色或绿色灯光下压数次（如第130图所示）。

第129图

第130图

3．发车信号：要求司机发车。

昼间——展开的绿色信号旗上弧线向列车方面作圆形转动；夜间——绿色灯光上弧线向列车方面作圆形转动（如第131图所示）。

在设有发车表示器的车站，按发车表示器显示发车。

第131图

4．通过手信号：准许列车由车站（场）通过。

昼间——展开的绿色信号旗；夜间——绿色灯光（如第132图所示）。

第132图

5．引导手信号：准许列车进入车场或车站。

昼间——展开的黄色信号旗高举头上左右摇动；夜间——黄色灯光高举头上左右摇动（如第133图所示）。

第133图

6．特定引导手信号显示方式：昼间为展开绿色信号旗高举头上左右摇动，夜间为绿色灯光高举头上左右摇动（如第134图所示）。

第134图

第441条 调车手信号的显示方式如下：

1．停车信号

显示方式如第440条第1款第127图所示。

2．减速信号

昼间——展开的绿色信号旗下压数次：夜间——绿色灯光下压数次（显示方式如第130图所示）。

3．指挥机车向显示人方向来的信号

昼间——展开的绿色信号旗在下部左右摇动；夜间——绿色灯光在下部左右摇动（如第135图所示）。

第135图

4．指挥机车向显示人方向稍行移动的信号

昼间——拢起的红色信号旗直立平举，再用展开的绿色信号旗左右小动；夜间——绿色灯光下压数次后，再左右小动（如第136图所示）。

第136图

5．指挥机车向显示人反方向去的信号

昼间——展开的绿色信号旗上下摇动；夜间——绿色灯光上下摇动（如第137图所示）。

第137图

6．指挥机车向显示人反方向稍行移动的信号

昼间——拢起的红色信号旗直立平举，再用展开的绿色信号旗上下小动；夜间——绿色灯光上下小动（如第138图所示）。

第138图

对显示本条第2、3、4、5、6款中转信号时，昼间可用单臂，夜间可用白色灯光依式中转。

第442条 联系用的手信号的显示方式如下：

1．道岔开通信号：表示进路道岔准备妥当。

昼间——拢起的黄色信号旗高举头上左右摇动；夜间——白色灯光高举头上（如第139图所示）。

机车出入段进路道岔准备妥当后，显示如下道岔开通信号：

昼间——展开的黄色信号旗高举头上左右摇动；夜间——黄色灯光高举头上左右摇动（如第140图所示）。

第139图

第140图

2．股道号码信号：要道或回示股道开通号码。

一道：昼间——两臂左右平伸；夜间——白色灯光左右摇动（如第141图所示）。

二道：昼间——右臂向上直伸，左臂下垂；夜间——白色灯光左右摇动后，从左下方向右上方高举（如第142图所示）。

三道：昼间——两臂向上直伸；夜间——白色灯光上下摇动（如第143图所示）。

四道：昼间——右臂向右上方，左臂向左下方各斜伸45˚角；夜间——白色灯光高举头上左右小动（如第144图所示）。

五道：昼间——两臂交叉于头上；夜间——白色灯光作圆形转动（如第145图所示）。

六道：昼间——左臂向左下方，右臂向右下方各斜伸45˚角；夜间——白色灯光作圆形转动后，再左右摇动（如第146图所示）。

七道：昼间——右臂向上直伸，左臂向左平伸；夜间——白色灯光作圆形转动后，左右摇动，然后再从左下方向右上方高举（如第147图所示）。

八道：昼间——右臂向右平伸，左臂下垂；夜间——白色灯光作圆形转动后，再上下摇动（如第148图所示）。

九道：昼间——右臂向右平伸，左臂向右下斜45˚角；夜间——白色灯光作圆形转动后，再高举头上左右小动（如第149图所示）。

十道：昼间——左臂向左上方，右臂向右上方各斜伸45˚角；夜间——白色灯光左右摇动后，再上下摇动作成十字形（如第150图所示）。

十一至十九道，应先显示十道股道号码，再显示所要股道号码的个位数信号。

二十道及其以上的股道号码，各站根据需要自行规定，并纳入《站细》。

第141图

第142图

第143图

第144图

第145图

第146图

第147图

第148图

第149图

第150图

3．连结信号：表示连挂作业。

昼间——两臂高举头上，使拢起的手信号旗杆成水平末端相接；夜间——红、绿色灯光（无绿色灯光的人员，用白色灯光）交互显示数次（如第151图所示）。

第151图

4．溜放信号：表示溜放作业。

昼间——拢起的手信号旗两臂高举头上交叉后，急向左右摇动数次；夜间——红色灯光作圆形转动（如第152图所示）。

第152图

5．停留车位置信号：表示车辆停留地点。

夜间——白色灯光左右小摇动（如第153图所示）。

第153图

6．十、五、三车距离信号：表示推进车辆的前端距被连挂车辆的距离。

昼间——展开的绿色信号旗单臂平伸，夜间——绿色灯光，在距离停留车十车（约110 m）时连续下压三次，五车（约55 m）时连续下压两次，三车（约33 m）时下压一次（如第154图所示）。

第154图

7．取消信号：通知将前发信号取消。

昼间——拢起的手信号旗，两臂于前下方交叉后，急向左右摇动数次；夜间——红色灯光作圆形转动后，上下摇动（如第155图所示）。

第155图

8．要求再度显示信号：前发信号不明，要求重新显示。

昼间——拢起的手信号旗右臂向右方上下摇动；夜间——红色灯光上下摇动（如第156图所示）。

第156图

9．告知显示错误的信号：告知对方信号显示错误。

昼间——拢起的手信号旗两臂左右平伸同时上下摇动数次；夜间——红色灯光左右摇动（如第157图所示）。

第157图

第443条 在显示手信号时，凡昼间持有手信号旗的人员，应将信号旗拢起，左手持红旗，右手持绿旗（扳道员右手持黄旗），不持信号旗的人员徒手按各该条规定方式显示信号。

第444条 试验列车自动制动机的手信号显示方式如下：

1．制动

昼间——用检查锤高举头上；夜间——白色灯光高举（如第158图所示）。

第158图

2．缓解

昼间——用检查锤在下部左右摇动；夜间——白色灯光在下部左右摇动（如第159图所示）。

第159图

3．试验结束

昼间——用检查锤作圆形转动；夜间——白色灯光作圆形转动（如第160图所示）。

车站人员显示上述信号时，昼间可用拢起的信号旗代替。司机应注意瞭望试验信号，并按规定回答。

如列车制动主管未达到规定压力，试验人员要求司机继续充风时，按照缓解的信号同样显示。

第160图

第445条 发现接触网故障，需要机车临时降弓通过时，发现的人员应在规定地点显示下列手信号：

1．降弓手信号

昼间——左臂垂直高举，右臂前伸并左右水平重复摇动；夜间——白色灯光上下左右重复摇动（如第161图所示）。

第161图

2．升弓手信号

昼间——左臂垂直高举，右臂前伸并上下重复摇动；夜间——白色灯光作圆形转动（如第162图所示）。

第162图

第十八章  信号表示器及标志

信号表示器

第446条 道岔表示器的显示方式如下：

1．昼间无显示；夜间为紫色灯光——表示道岔位置开通直向（如第163图所示）。

第163图

2．昼间为中央划有一条鱼尾形黑线的黄色鱼尾形牌；夜间为黄色灯光——表示道岔位置开通侧向（如第164图所示）。

第164图

3．在调车区为集中联锁时，进行连续溜放作业的分歧道岔应有道岔表示器，平时无显示，当进行溜放作业时，其显示方式如下：

（1）紫色灯光——表示道岔开通直向（如第165图A所示）；

（2）黄色灯光——表示道岔开通侧向（如第165图B所示）。

第165图A          第165图B

第447条 脱轨表示器的显示方式如下：

1．带白边的红色长方牌及红色灯光——表示线路在遮断状态（如第166图所示）。

2．带白边的绿色圆牌及月白色灯光——表示线路在开通状态（如第167图所示）。

第166图                    第167图

第448条 进路表示器在其主体信号机开放时点亮，用于区别进路开通方向或双线区段反方向发车，不能独立构成信号显示。

1．两个发车方向，当信号机在开放的条件下，分别按左、右两个白色灯光，区别进路开通方向（如第168图所示）。

第168图

2．三个发车方向，其显示方式如下：

（1）信号机在开放状态及表示器左方显示一个白色灯光——表示进路开通，准许列车向左侧线路发车（如第169图所示）；

（2）信号机在开放状态及表示器中间显示一个白色灯光——表示进路开通，准许列车向中间线路发车（如第170图所示）；

（3）信号机在开放状态及表示器右方显示一个白色灯光——表示进路开通，准许列车向右侧线路发车（如第171图所示）。

第169图           第170图            第171图

3．四个及其以上发车方向，进路表示器按灯光排列表示。

四个发车方向（A、B、C、D方向）显示方式如下：

（1）信号机在开放状态及表示器左方横向显示两个白色灯光——表示进路开通，准许列车向左侧A方向线路发车（如第172图所示）；

（2）信号机在开放状态及表示器左方斜向显示两个白色灯光——表示进路开通，准许列车向左侧B方向线路发车（如第173图所示）；

（3）信号机在开放状态及表示器右方斜向显示两个白色灯光——表示进路开通，准许列车向右侧C方向线路发车（如第174图所示）；

（4）信号机在开放状态及表示器右方横向显示两个白色灯光——表示进路开通，准许列车向右侧D方向线路发车（如第175图所示）。

五个发车方向（A、B、C、D、E方向）显示方式如下：

（1）同四个发车方向的第（1）项——表示进路开通，准许列车向左侧A方向线路发车（如第172图所示）；

（2）同四个发车方向的第（2）项——表示进路开通，准许列车向左侧B方向线路发车（如第173图所示）；

（3）信号机在开放状态及表示器中间竖向显示两个白色灯光——表示进路开通，准许列车向中间C方向线路发车（如第176图所示）；

（4）同四个发车方向的第（3）项——表示进路开通，准许列车向右侧D方向线路发车（如第174图所示）；

（5）同四个发车方向的第（4）项——表示进路开通，准许列车向右侧E方向线路发车（如第175图所示）。

第172图          第173图           第174图

第175图           第176图

六个发车方向（A、B、C、D、E、F方向）显示方式如下：

（1）信号机在开放状态及表示器左方竖向显示两个白色灯光——表示进路开通，准许列车向左侧A方向线路发车（如第177图所示）；

（2）信号机在开放状态及表示器左方横向显示两个白色灯光——表示进路开通，准许列车向左侧B方向线路发车（如第178图所示）；

（3）信号机在开放状态及表示器左方斜向显示两个白色灯光——表示进路开通，准许列车向左侧C方向线路发车（如第179图所示）；

（4）信号机在开放状态及表示器右方斜向显示两个白色灯光——表示进路开通，准许列车向右侧D方向线路发车（如第180图所示）；

（5）信号机在开放状态及表示器右方横向显示两个白色灯光——表示进路开通，准许列车向右侧E方向线路发车（如第181图所示）；

（6）信号机在开放状态及表示器右方竖向显示两个白色灯光——表示进路开通，准许列车向右侧F方向线路发车（如第182图所示）。

七个发车方向（A、B、C、D、E、F、G方向）显示方式如下：

（1）同六个发车方向的第（1）项——表示进路开通，准许列车向左侧A方向线路发车（如第177图所示）；

（2）同六个发车方向的第（2）项——表示进路开通，准许列车向左侧B方向线路发车（如第178图所示）；

（3）同六个发车方向的第（3）项——表示进路开通，准许列车向左侧C方向线路发车（如第179图所示）；

（4）信号机在开放状态及表示器中间竖向显示两个白色灯光——表示进路开通，准许列车向中间D方向线路发车（如第183图所示）；

（5）同六个发车方向的第（4）项——表示进路开通，准许列车向右侧E方向线路发车（如第180图所示）；

（6）同六个发车方向的第（5）项——表示进路开通，准许列车向右侧F方向线路发车（如第181图所示）；

（7）同六个发车方向的第（6）项——表示进路开通，准许列车向右侧G方向线路发车（如第182图所示）。

第177图           第178图           第179图

第180图           第181图          第182图

第183图

4．在双线区段仅用于区分反方向发车时，其显示方式如下：

（1）信号机在开放状态且表示器不点亮——准许列车正方向发车（如第184图所示）。

（2）信号机在开放状态且表示器显示一个白色灯光——准许列车反方向发车（如第185图所示）。

第184图          第185图

第449条 发车线路表示器在线群出站信号机开放后显示一个白色灯光——准许该线路上的列车发车（如第186图所示）。

不许发车的线路，所属该线路的发车线路表示器不能点亮。

发车线路表示器可用于驼峰调车场，作为调车线路表示器，显示一个白色灯光——准许调车。

第186图

第450条 发车表示器常态不显示；显示一个白色灯光——表示车站人员准许发车（如第187图所示）。

第187图

第451条 调车表示器的显示方式如下：

1．向调车区方向显示一个白色灯光——准许机车车辆自调车区向牵出线运行（如第188图所示）；

2．向牵出线方向显示一个白色灯光——准许机车车辆自牵出线向调车区运行（如第189图所示）；

3．向牵出线方向显示两个白色灯光——准许机车车辆自牵出线向调车区溜放（如第190图所示）。

第188图            第189图            第190图

第452条 车挡表示器设置在线路终端的车挡上，昼间一个红色方牌；夜间显示一个红色灯光（如第191图所示）。

安全线及避难线可不设置车挡表示器。

第191图

线路标志及信号标志

第453条 线路标志包括：公里标、半公里标，曲线标，圆曲线和缓和曲线的始终点标，桥梁标，隧道（明洞）标，坡度标，相接轨的铁路企业及其内部各单位的分界标。

信号标志包括：警冲标，站界标，预告标，引导员接车地点标，司机鸣笛标，电气化区段的电力机车禁停标，断电标、合电标，接触网终点标，准备降下受电弓标、降下受电弓标、升起受电弓标，作业标，减速地点标，补机终止推进标、机车停车位置标，四显示机车信号接通标，四显示机车信号断开标，轨道电路调谐区标志，级间转换标，通信模式转换标，以及除雪机用的临时信号标志等。

第454条 线路、信号标志应设在其内侧距线路中心不小于3.1 m处（警冲标除外）。

1．线路标志，按计算公里方向设在线路左侧。双线区段须另设线路标志时，应设在列车运行方向左侧。

（1）公里标、半公里标，设在一条线路自起点计算每一整公里、半公里处（如第192图所示）。

第192图

（2）曲线标，设在曲线中点处，标明曲线中心里程、半径大小、曲线和缓和曲线长度（如第193图所示）。

第193图

（3）圆曲线和缓和曲线的始终点标，设在直缓、缓圆、圆缓、缓直各点处，标明所向方向为直线、圆曲线或缓和曲线（如第194图所示）。

第194图

（4）桥梁标，设在桥梁两端桥头处，标明桥梁编号、中心里程和长度（如第195图所示）。

第195图

（5）隧道（明洞）标，直接标注在隧道（明洞）两端洞门端墙上，标明隧道号或名称，中心里程和长度（如第196图所示）。

第196图

（6）坡度标，设在线路坡度的变坡点处，两侧各标明其所向方向的上、下坡度值及其长度（如第197图所示）。

第197图

（7）相接轨的铁路企业及其内部各单位的界标，设在各该单位管辖地段的分界点处，两侧标明所向的单位名称（如第198图所示）。

第198图

2．信号标志，设在列车运行方向左侧（警冲标除外）。双线区段的轨道电路调谐区标志设在线路外侧。

（1）警冲标，设在两会合线路线间距离为4 m的中间。线间距离不足4 m时，设在两线路中心线最大间距的起点处（如第199图所示）。在线路曲线部分所设道岔附近的警冲标与线路中心线间的距离应按限界的加宽增加。

第199图

（2）站界标，设在双线区间列车运行方向左侧最外方顺向道岔（对向出站道岔的警冲标）外不少于50 m处，或邻线进站信号机相对处（如第200图所示）。

第200图

（3）预告标，设在进站信号机及线路所通过信号机外方900 m、1 000 m及1 100 m处（如第201图所示），但在设有预告或接近信号机及自动闭塞的区段，均不设预告标。

在双线区间，退行的列车看不见邻线的预告标时，在距站界外1 100 m处特设一个预告标（如第202图所示）。

单位：m

第201图

单位：m

第202图

（4）引导员接车地点标，列车在距站界200 m以外，不能看见引导人员在进站信号机或站界标处显示的手信号时，应在列车距站界200 m外能清晰地看见引导人员手信号的地点设置（如第203图所示）。

第203图

（5）司机鸣笛标，设在道口、大桥、隧道及视线不良地点的前方500～1 000 m处（如第204图所示）。在非限鸣区域，司机见此标志应长声鸣笛；在限鸣区域内，司机见此标志应开启灯显示警设备，除遇危及行车安全等情况外，限制鸣笛。

第204图

（6）电力机车禁停标，设在站场、区间接触网不同供电臂间的电分段两端，电力机车在该标志提示的禁停区域内不得停留（如第205图所示）。

第205图

（7）在电气化区段接触网电分相前方，分别设断电标（如第206图左图所示）、禁止双弓标（如第207图所示）。对于最高运行速度大于120 km/h的旅客列车、特快货物班列及最高运行速度为120 km/h的货物列车、快速货物班列运行的线路，在断电标的前方增设特殊断电标（如第206图右图所示）。在接触网电分相后方设合电标（如第208图所示），设置位置如第209图所示。在双线电气化区段，在“合”、“断”电标背面，可分别加装“断”、“合”字标，作为反方向行车的“断”、“合”电标使用。

第206图

第207图           第208图

单位：m

第209图

（8）接触网终点标，设在接触网边界（如第210图所示）。

第210图

（9）在电气化线路接触网故障降弓地段前方，分别设准备降下受电弓标（如第211图所示）、降下受电弓标（如第212图左图所示）；对于最高运行速度大于120 km/h的旅客列车、特快货物班列及最高运行速度为120 km/h的货物列车、快速货物班列运行的线路，在降下受电弓标的前方增设特殊降弓标（如第212图右图所示）。在降弓地段后方，设升起受电弓标（如第213图所示），设置位置如第214图所示。

第211图

第212图

第213图

单位：m

第214图

（10）作业标，设在施工线路及其邻线距施工地点两端500～1 000 m处（如第215图所示）。司机见此标志应长声鸣笛，注意瞭望。

第215图

（11）减速地点标，设在需要减速地点的两端各20 m处。正面表示列车应按规定限速通过地段的始点，背面表示列车应按规定限速通过地段的终点（如第216图所示）。

第216图

（12）补机终止推进标（如第217图所示）、机车停车位置标（如第218图所示），设置位置由铁路企业规定。

第217图

第218图

（13）四显示机车信号接通标（机车信号接通标）：涂有白底色、黑竖线、黑框的反光菱形板及黑白相间的立柱标志（如第219图所示）。

（14）四显示机车信号断开标：涂有白底色、中间断开的黑横线、黑框的反光菱形板及黑白相间的立柱标志（如第220图所示）。

第219图          第220图

（15）轨道电路调谐区标志：

Ⅰ型为反方向区间停车位置标，涂有白底色、黑框、黑“停”字、斜红道，标明调谐区长度的反光菱形板标志（如第221图所示）。

Ⅱ型为反方向行车困难区段的容许信号标，涂有黄底色、黑框、黑“停”字、斜红道，标明调谐区长度的反光菱形板标志（如第222图所示）。

Ⅲ型用于反方向运行合并轨道区段之间的调谐区或因轨道电路超过允许长度而设立分隔点的调谐区，为涂有蓝底色、白“停”字、斜红道，标明调谐区长度的反光菱形板标志（如第223图所示）。

以上三种调谐区标志均使用黑白相间的立柱。

第221图         第222图           第223图

（16）级间转换标：在CTCS-0／CTCS-2级转换边界一定距离前方的级间转换应答器组对应的线路左侧设级间转换标志。该标志采用涂有白底色、黑框、写有黑“C0”、“C2”标记的反光菱形板及黑白相间的立柱（如第224图A、第224图B所示）。

第224图A        第224图B

（17）通信模式转换标：在始发站列车停车标内方或需要转换通信模式的相应地点设机车综合无线通信设备通信模式转换提示标志，标志牌顶边距轨面2.5 m。该标志标面采用涂有白底色、黑框、写有黑“通信转换”字样的方形板，如第225图A、第225图B所示。

第225图A               第225图B

第455条 通知操纵除雪机人员的临时信号标志如下：

1．除雪机工作阻碍标——表示前面有道口、道岔、桥梁等建（构）筑物，妨碍除雪机在工作状态下通过；

2．除雪机工作阻碍解除标——表示已通过阻碍地点。

上述标志的设置如第226图所示。

单位：m

第226图

线路安全保护标志

第456条 铁路线路安全保护区的范围按《铁路安全管理条例》的规定执行。线路安全保护区标桩分为A型（如第227图A所示）、B型（如第227图B所示）两种。

A型标桩为基本型，沿铁路线路安全保护区边界每200 m左右设置一个，特殊地段可增加或减少设置数量，人烟稀少地区可不设置。

B型标桩为辅助型，适于在人员活动频繁地段的道口、桥隧两端、公路立交桥附近醒目地点、居民区附近和人身伤害事故多发地段的铁路线路安全保护区边界设置。

标桩在铁路线路两侧规定距离设置时，应与线路另一侧标桩相错埋设。

第227图A           第227图B

第457条 在下列地点应设置警示、保护标志：

1．在未全封闭的铁路桥梁、隧道两端的线路两侧，设严禁通过标（如第228图A所示）；

2．在铁路桥梁跨越河道上下游规定的地点，设严禁采砂标（如第228图B所示）；

3．在铁路信号、通信光（电）缆埋设地点，设电缆标（如第228图C所示）；

4．在电气化铁路接触网、自动闭塞供电线路和电力贯通线路等电力设施附近易发生危险的地方，设严禁进入标（如第228图D所示）。

第228图A              第228图B

第228图C             第228图D

第458条 在铁路线路允许行人、自行车通过，禁止机动车通过的人行过道应设置人行过道路障桩（如第229图所示）。

第229图

列车标志

第459条 列车应根据其种类及运行的线路和方向，在头部和尾部分别显示不同的列车标志。列车标志的显示方式，昼间与夜间相同，但昼间不点灯，其显示方式如下：

1．列车在双线区段正方向及单线区段运行时，机车前端一个头灯及中部右侧一个白色灯光（如第230图所示）。列车尾部两个侧灯，向后显示红色灯光，向前显示白色灯光；挂有货物列车列尾装置时，为列尾装置向后显示红白相间的反射标志和一个红色闪光灯光（如第231图所示）。

第230图

第231图

2．列车在双线区段反向运行时，机车前端一个头灯及中部右侧一个红色灯光（如第232图所示）；列车尾部标志与本条第1款同。

第232图

3．列车推进运行时，列车前端两个侧灯，向前显示红色灯光，向后显示白色灯光；挂有货物列车列尾装置时，为列尾装置向前显示红白相间的反射标志和一个红色闪光灯光（如第233图所示）。机车后端中部左侧一个红色灯光（如第234图、第235图所示）。

列车在双线区段正向推进运行时，列车前端向前显示左侧一个红色灯光，右侧一个白色灯光，向后显示左侧一个白色灯光；挂有货物列车列尾装置时，为列尾装置向前显示红白相间的反射标志和一个红色闪光灯光（如第236图所示）。

第233图

第234图               第235图

第236图

4．列车后端挂有补机时，机车后端标志与本条第3款同。

5．单机在双线区段正方向及单线区段运行时，机车前端标志与本条第1款同；后端标志与本条第3款同。

6．单机在双线区段反方向运行时，机车前端标志与本条第2款同；后端标志与本条第3款同。

7．调车机车及机车出入段时，机车前端标志与本条第1款同；机车后端中部左侧一个白色灯光（如第237图所示）。

第237图

8．轨道车运行时，前端一个白色灯光（如第238图所示）；后端一个红色灯光（如第239图所示）。

第238图              第239图

第十九章  听觉信号

第460条 听觉信号，长声为3 s，短声为1 s，音响间隔为1 s。重复鸣示时，应间隔5 s以上。

第461条 机车、自轮运转特种设备作业中提示注意、相互联系等应使用通信设备方式。遇联系不通或危及行车人身安全时，应采用鸣笛方式。机车、自轮运转特种设备鸣笛鸣示方式见第34表。

第34表 机车、自轮运转特种设备鸣笛鸣示方式表

| 名称 | 鸣示方式 | 使用时机 |
| --- | --- | --- |
| 起动注意 信号 | 一长声 — | 1．列车起动或机车车辆前进时（双机牵引或使用补机时，本务机车鸣笛后，补机应回答，本务机车再鸣笛一长声后起动） 2．接近鸣笛标、道口、桥梁、隧道、行人、施工地点或天气不良时 3．电力机车、自轮运转特种设备在检修及整备中，准备降下或升起受电弓时 |
| 退行信号 | 二长声 — — | 列车、机车车辆、单机开始退行时 |
| 召集信号 | 三长声 — — — | 要求防护人员撤回时 |
| 牵引信号 | 一长一短声 — · | 途中本务机车要求补机牵引运行时（补机应以同样信号回答） |
| 惰行信号 | 一长二短声— · · | 本务机车要求补机惰力推进或要求补机断开主断路器时（补机应以同样信号回答） |
| 途中降弓 信号 | 一短一长声· ― | 1．电力机车双机牵引中，本务机车司机要求补机降下受电弓时（补机应以同样信号回答） 2．电力机车司机在途中发现降弓手信号时，应鸣此信号回示 |
| 途中升弓 信号 | 一短二长声 · ― ― | 1．电力机车双机牵引中，本务机车司机要求补机升起受电弓时（补机应以同样信号回答） 2．电力机车司机在途中发现升弓手信号时，应鸣此信号回示 |
| 呼唤信号 | 二短一长声 · · — | 1．机车要求出入段时 2．在车站要求显示信号时 |
| 警报信号 | 一长三短声— · · · | 发现线路有危及行车安全的不良处所时 |
| 试验自动 制动机及 复示信号 | 一短声 · | 1．试验制动机开始减压时 2．接到试验制动结束的手信号，回答试风人员时 3．调车作业中，表示已接受调车长所发出的手信号时 |
| 缓解及 溜放信号 | 二短声 · · | 1．试验制动机缓解时 2．要求列车乘务组缓解人力制动机时 3．复示溜放调车信号时 |

续上表

| 名称 | 鸣示方式 | 使用时机 |
| --- | --- | --- |
| 拧紧人力 制动机信号 | 三短声 · · · | 1．要求列车乘务组拧紧人力制动机时 2．要求就地制动时 |
| 紧急停车 信号 | 连续短声 · · · · · · · | 司机发现（或接到通知）邻线发生障碍，向邻线上运行的列车发出紧急停车信号时。邻线列车司机听到此种信号后，应紧急停车 |

第462条 口笛、号角鸣示方式见第35表。

第35表 口笛、号角鸣示方式表

| 用途及时机 | 鸣示方式 |
| --- | --- |
| 发车、指示机车向显示人反方向移动 | 一长声 | — |
| 指示机车向显示人方向移动 | 一短一长声 | · — |
| 试验制动机减压 | 一短声 | · |
| 试验制动机缓解 | 二短声 | · · |
| 试验制动机结束及安全信号 | 一短一长二短声 | · — · · |
| 一道 | 一短声 | · |
| 二道 | 二短声 | · · |
| 三道 | 三短声 | · · · |
| 四道 | 四短声 | · · · · |
| 五道 | 五短声 | · · · · · |
| 六道 | 一长一短声 | — · |
| 七道 | 一长二短声 | — · · |
| 八道 | 一长三短声 | — · · · |
| 九道 | 一长四短声 | — · · · · |
| 十道 | 二长声 | — — |
| 二十道 | 二短二长声 | · · — — |
| 十、五、三车距离信号：十车 | 三短声 | · · · |
| 十、五、三车距离信号：五车 | 二短声 | · · |
| 十、五、三车距离信号：三车 | 一短声 | · |
| 连结及停留车位置 | 一长一短一长声 | — · — |
| 停车 | 连续短声 | · · · · ·· · |
| 要求司机鸣笛 | 二长三短声 | — — · · · |
| 试拉 | 一短声 | · |
| 减速 | 连续二短声 | · · · · |

续上表

| 用途及时机 | 鸣示方式 |
| --- | --- |
| 溜放 | 三长声 | — — — |
| 取消 | 二长一短声 | — — · |
| 再显示 | 二长二短声 | — — · · |
| 列车接近通报信号：上行 | 二长声 | — — |
| 列车接近通报信号：下行 | 一长声 | — |

附则

第463条  中国铁路总公司可执行《中国铁路总公司铁路技术管理规程》。专用铁路、铁路专用线和非标准轨距铁路等其他铁路，参照本规程制定技术安全管理办法。中国标准的海外项目参照本规程开展勘察设计、工程建设、装备制造、建设监理、运营维护。

第464条 本规程自2017年××月1日起施行。《铁路技术管理规程》（铁道部令第29号）同时废止。

附图1  客货共线铁路建筑限界

1. v≤160 km/h客货共线铁路建筑限界

（1）基本建筑限界图

单位：mm

信号机、高架候车室结构柱和接触网、跨线桥、天桥、电力照明、雨棚等杆柱的建筑限界（正线不适用）。

站台建筑限界（正线不适用）。

各种建（构）筑物的基本限界。

适用于电力牵引区段的跨线桥、天桥及雨棚等建（构）筑物。

电力牵引区段的跨线桥在困难条件下的最小高度。

旅客站台上柱类建（构）筑物距站台边缘不小于1 500 mm，建（构）筑物距站台边缘不小于2 000 mm。旅客站台分为低站台、高站台，低站台高度为300 mm、500 mm，高站台高度为1 250 mm。货物站台的高度为900～1 100 mm。在非电气化区段的车站上，车辆调动频繁的站场内，天桥的高度不小于5 800 mm。

货物高站台边缘（只适用于线路的一侧）在高出轨面的1 100～4 800 mm 范围，距线路中心线距离可按1 850 mm 设计。

曲线上建筑限界加宽办法

曲线内侧加宽（mm）：

曲线外侧加宽（mm）：

曲线内外侧加宽共计（mm）：

式中 R ——曲线半径（m）；

H ——计算点自轨面算起的高度（mm）；

h ——外轨超高（mm）。

的值也可以用内侧轨顶为轴，将有关限界旋转θ角（）求得。

曲线上建筑限界的加宽范围，包括全部圆曲线、缓和曲线和部分直线。加宽方法可采用下图所示阶梯形方式，或采用曲线圆顺方式。

（2）基本建筑限界图（车库门等）

单位：mm

适用于新建及改建使用内燃机车、车辆的车库门、转车盘、洗罐线、机车走行线上各种建（构）筑物，也适用于旅客列车到发线及超限货车不进入的线路上的雨棚。

适用于使用电力机车的上述各种建（构）筑物。

X 的值根据接触网的结构高度确定。

（3）隧道建筑限界图（内燃牵引区段）

单位：mm

基本建筑限界。

适用于新建隧道。

（4）隧道建筑限界图（电力牵引区段）

单位：mm

基本建筑限界。

适用于新建隧道。

（5）桥梁建筑限界图（内燃牵引区段）

单位：mm

基本建筑限界。

（6）桥梁建筑限界图（电力牵引区段）

单位：mm

基本建筑限界。

2. v＞160 km/h客货共线铁路建筑限界

（1）基本建筑限界图

单位：mm

信号机、高架候车室结构柱和接触网、跨线桥、天桥、电力照明、雨棚等杆柱的建筑限界（正线不适用）。

站台建筑限界（正线不适用）。

各种建（构）筑物的基本限界。

适用于电力牵引区段的跨线桥、天桥及雨棚等建（构）筑物。

电力牵引区段的跨线桥在困难条件下的最小高度。

（2） 桥隧建筑限界图（内燃牵引区段）

单位：mm

基本建筑限界。

（3）桥隧建筑限界图（电力牵引区段）

单位：mm

基本建筑限界。

曲线上建筑限界加宽办法

曲线上基本建筑限界和桥隧建筑限界加宽办法同v≤160 km/h客货共线铁路的曲线上建筑限界加宽办法。

3. 双层集装箱运输装载限界及双层集装箱运输铁路建筑限界

（1）双层集装箱运输装载上部限界图

单位：mm

电力机车上部限界。

（2）双层集装箱运输基本建筑限界图

单位：mm

信号机、高架候车室结构柱和接触网、跨线桥、天桥、电力照明、雨棚等杆柱的建筑限界（正线不适用）。

站台建筑限界（正线不适用）。

适用于内燃牵引区段的双层集装箱运输基本建筑限界。

适用于电力牵引区段的双层集装箱运输基本建筑限界。

接触线导线的最低高度。

y 为接触网结构高度。

（3）双层集装箱运输桥隧建筑限界图（内燃牵引区段）

单位：mm

双层集装箱运输内燃牵引基本建筑限界。

（4）双层集装箱运输桥隧建筑限界图（电力牵引区段）

单位：mm

双层集装箱运输电力牵引基本建筑限界。

接触网导线的最低高度。

y 为接触网结构高度。

曲线上建筑限界加宽办法

曲线上基本建筑限界和桥隧建筑限界加宽办法同v≤160 km/h客货共线铁路的曲线上建筑限界加宽办法。

附图2  客货共线铁路机车车辆限界

（1）机车车辆上部限界图

单位：mm

机车车辆限界基本轮廓。

电力机车限界轮廓。

列车信号、后视镜装置限界轮廓。

（2）机车车辆下部限界图

单位：mm

车体的弹簧承载部分。

转向架上的弹簧承载部分。

非弹簧承载部分。

机车闸瓦、撒砂管、喷油嘴最低轮廓。

（3）通过驼峰车辆减速器（顶）（制动或工作位置）的货车下部限界图

单位：mm

弹簧承载部分。

非弹簧承载部分。

（4）通过驼峰车辆减速器（顶）（缓解位置）的调车机车下部限界图

单位：mm

弹簧承载部分。

非弹簧承载部分。

机车闸瓦、撒砂管、喷油嘴最低轮廓。

附件1  路票

路 票 电话记录 第 号 车 次 X X X X X XX站（站名印） 编号123456

注：1.路票为预先印好区间（即站名）和编号的硬卡片；  （规格75 mm×88 mm）

2.加盖字戳记者，为路票副页。

附件2  绿色许可证

许 可 证 第 号 在出站（进路）信号机故障、未设出站信号机、列车头部越过出站（进路）信号机的情况下，准许第 次列车由 线上发车。 站（站名印）车站值班员（签名） 年 月 日填发

注：1.绿色纸，复写一式两份，司机一份，存根一份；       （规格90 mm×130 mm）

2.不用的字句抹消。

附件3  红色许可证

许 可 证 第 号 现在一切电话中断，准许第 次列车自 站至 站，本列车前于 时 分发出的第 次列车，邻站到达通知 收到。 通 知 书 1.第 次列车到达你站后，准接你站发出的列车。 2.于 时 分发出第 次列车，并于 时 分再发出第 次列车。 站（站名印）车站值班员（签名） 年 月 日填发

注：1.红色纸，复写一式两份，司机一份，存根一份；      （规格90 mm×130 mm）

2.不用的字句抹消。

附件4  调度命令

调 度 命 令

年   月   日   时   分   第    号

| 受令处所 |  | 调度员姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  |

（规格110 mm×160 mm）                  受令车站        车站值班员

附件5  出站/跟踪调车通知书

调车通知书 对方站承认的号码第 号， 准许 时 分 机车由车站向 区间 调车。 站（站名印）车站值班（扳道）员（签名） 年 月 日填发

注：不用的字句抹消。                                    （规格90 mm×130 mm）

附件6  轻型车辆使用书

轻 型 车 辆 使 用 书

| 使用日期 | 车 种 | 使用区间 | 上下行别 | 起讫时间 | 使用目的 | 负 责 人 | 承认号码 | 车站值班员 承 认 站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 日 |  | 自 站 公里 至 站 公里 |  | 自 时 分 至 时 分 |  |  |  |  |
| 注意事项 |  |

（规格88 mm×125 mm）

附件7  调度命令登记簿

调度命令登记簿

| 月 日 | 发出 时刻 | 命 令 | 复诵人 姓名 | 接受命令 人姓名 | 调度员 姓名 | 阅读 时刻 （签名） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 号 码 | 受令及抄知处所 | 内 容 |  |  |  |  |

（规格190 mm×265 mm）

附件8  书面通知

书 面 通 知 第 次司机： 监督器上不能确认第一个闭塞分区空闲，以在瞭望距离内能随时停车的速度，最高不超过20km/h，运行至第一架通过信号机，按其显示的要求执行。 站（站名印）车站值班员（签名） 年 月 日填发

注：白色纸，复写一式两份，司机一份，存根一份。      （规格90 mm×130 mm）

附件9  半自动闭塞发车进路通知书

半自动闭塞发车进路通知书 第 号 1. 在列车头部越过发车进路信号机的情况下，准许第____次列车由___线发车。 2.在___发车进路信号机故障的情况下，准许第____次列车越过该发车进路信号机。 站（站名印）车站值班员（签名） 年 月 日填发

注：1．白色纸，复写一式两份，司机一份，存根一份；        （规格90 mm×130 mm）

2.不用的字句抹消。

附件10  铁路车辆编组隔离表

| 货物种类 （品名编号） | 距牵引的内燃、电力机车，推进运行或后部补机及使用火炉的车辆 | 距乘坐人员的车辆（按规定有押运人员的除外） | 距装载雷管及导爆索（11001，11002， 11007， 11008）的车辆 | 距装载除雷管及导爆索以外爆炸品的车辆 | 距装载易燃普通货物的敞车、平车 | 距装载高出车帮易窜动货物的车辆 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气体（含空罐车） | 易燃气体 非易燃无毒气体 毒性气体 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 运输气体类危险货物重、空罐车时，每列编挂不得超过3组。每组间的隔离车不得少于10辆 |
| 一级易燃液体 一级易燃固体 一级易于自燃的物质 一级氧化性物质 有机过氧化物 一级毒性物质（剧毒品） 一级酸性腐蚀性物质 一级碱性腐蚀性物质 一级其他腐蚀性物质 |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |  | 运输原油时，与机车及使用火炉的车辆可不隔离。 运输硝酸铵时，与机车及使用火炉的车辆隔离不少于4辆 |
| 放射性物质（物品）（矿石、矿砂除外） |  | 2 | 4 | × | × | 2 | 1 | ×标记表示不能编入同一列车 |
| 七 ○ 七 | 一 级 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 一级与二级编入同一列车时，相互隔离2辆以上，停放车站时相互隔离10m以上，严禁明火靠近 |
|  | 二 级 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |  |
| 敞车、平车装载的易燃普通货物 及敞车装载的散装硫磺 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 装载未涂防火剂的腐朽木材的车辆，运行在规定的区段和季节应与牵引机车隔离10辆，如隔离有困难时，各铁路企业与相邻企业协商规定隔离办法 |
| 爆 炸 品 | 雷管及导爆索（11001，11002，11007，11008） |  | 4 | 4 |  | 4 | 2 | 2 |  |
|  | 除雷管及导爆索以外的爆炸品 |  | 4 | 4 | 4 |  | 2 | 2 |  |

注：1．小运转列车及调车隔离规定，由铁路企业自行制定。

2．有   标记的车辆与装载蜜蜂的车辆运输时按有关规定办理。

3．空罐车可不隔离（气体类危险货物除外）。

缩写词对照表

| 序号 | 缩写字母 | 中文名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CBI | 计算机联锁 |
| 2 | CIR | 机车综合无线通信设备 |
| 3 | CTC | 调度集中系统（调度集中设备） |
| 4 | CTCS | 中国列车运行控制系统（列控系统） |
| 5 | GPRS | 通用分组无线业务 |
| 6 | GSM-R | 铁路数字移动通信系统 |
| 7 | GYK | 轨道车运行控制设备 |
| 8 | LKJ | 列车运行监控装置 |
| 9 | STP | 无线调车机车信号和监控系统 |
| 10 | TAX | 机车安全信息综合监测装置 |
| 11 | TCC | 列控中心 |
| 12 | TDCS | 列车调度指挥系统 |
| 13 | TSRS | 临时限速服务器 |
| 14 | UPS | 不间断电源 |
| 15 | ZPW | 自动闭塞移频无绝缘轨道电路 |

计量单位符号

km——千米（公里）；

m——米；

mm——毫米；

t——吨；

kg——千克（公斤）；

h——[小]时；

min——分；

s——秒；

V——伏；

kV——千伏；

Pa——帕；

kPa——千帕；

kN——千牛；

kg/m——千克/米（公斤/米）；

km/h——千米/小时（公里/小时）。

# 《铁路技术安全规程》

# （高速铁路部分）

# 征求意见稿

二〇一七年七月

目    录

总    则	1

第一编  技术设备	2

第一章  基本要求	2

基建、制造及其验收交接	2

限界、安全保护区	3

养护维修及检查	5

救援设备	6

灾害防护	6

行车安全监测设备	8

第二章  线路、桥梁及隧道	9

一般要求	9

铁路线路	9

线路平面及纵断面	10

路    基	10

桥隧建(构)筑物	11

轨    道	12

线路交叉及接轨	13

防护栅栏、防入侵报警系统	13

声 屏 障	14

第三章  信号、通信	15

一般要求	15

信    号	15

联    锁	17

闭    塞	18

调度集中系统	18

机车信号、列车运行监控装置、轨道车运行控制设备	19

列车运行控制系统	19

信号集中监测系统	23

通    信	23

承 载 网	24

业 务 网	24

支 撑 网	25

信号、通信线路及其他	25

第四章  铁路信息系统	27

第五章  车站及枢纽	29

站场设备	29

客运设备	29

第六章  机车车辆	31

机车设备	31

机    车	31

车辆设备	33

车    辆	33

动车组设备	34

动 车 组	35

自轮运转特种设备	36

第七章  供电、给水	37

牵引供电	37

电力、给水	39

第八章  房屋建筑	41

第九章  铁路用地	42

第二编  行车组织	43

第十章  基本要求	43

行车组织原则	43

列车乘务	45

车站值守	48

车站技术管理	48

对行车有关人员的要求	49

第十一章  编组列车	51

列车编组	51

列车中机车车辆的编挂和连挂	51

列尾装置的摘挂及运用	52

列车中车辆的检查	52

列车制动	54

第十二章  调度指挥	61

调度日计划	61

日常运输组织	62

调度命令	62

第十三章  列车运行	66

行车闭塞	66

接发列车	71

列车运行	75

跨线运行	75

车底回送	76

第十四章  限速管理	77

临时限速管理	77

列控限速管理	77

第十五章  调车工作	79

调车工作	79

机车车辆的停留	83

第十六章  施工维修	85

施工维修基本要求	85

施工维修防护	85

施工路用列车开行	94

确认列车开行	95

设备故障及抢修	96

第十七章  灾害天气行车	98

大风天气行车	98

雨天行车	99

冰雪天气行车	100

异物侵限报警	101

地震监测报警	103

天气恶劣难以辨认信号行车	103

第十八章  设备故障行车	104

列控车载设备不能正常使用	104

LKJ、GYK、机车信号故障	105

CTC故障	105

进站（出站、进路）信号机、线路所通过信号机故障或车站（线路所）道岔失去表示、轨道电路非列车占用红光带	106

区间通过信号机故障或闭塞分区轨道电路非列车 占用红光带（异物侵限报警红光带除外）	109

站内轨道电路分路不良	110

列车占用丢失	110

列车无线调度通信设备故障	111

接触网停电	113

接触网上挂有异物	113

受电弓挂有异物	114

运行途中自动降弓	115

自动过分相地面设备故障	116

动车组列车空调失效	116

列车运行途中车辆故障	117

第十九章  非正常行车组织	119

双线区间反方向行车	119

列车被迫停车后的处理	119

列车在区间退行、返回	120

列车分部运行	121

列车冒进信号机	121

列车运行晃车	122

列车停在接触网分相无电区	122

列车碰撞异物	123

列车发生火灾、爆炸	124

第二十章  救    援	125

使用机车、救援列车救援	125

动车组救援动车组	126

启用热备动车组	127

第三编  信号显示	128

第二十一章  基本要求	128

第二十二章  固定信号	131

色灯信号机	131

车载信号	138

第二十三章  移动信号及手信号	143

移动信号	143

无线调车灯显信号	144

手 信 号	145

第二十四章  信号表示器及标志	154

信号表示器	154

线路标志及信号标志	158

线路安全保护标志	163

动车组列车标志	164

第二十五章  听觉信号	166

附图1  高速铁路建筑限界	169

附图2  城际铁路建筑限界	170

附图3  客运专线铁路机车车辆限界	173

附件1  调度命令	174

附件2  调度命令登记簿	175

附件3  CTC控制模式转换登记簿	176

缩写词对照表	177

计量单位符号	178

# 总    则

铁路是国家重要的基础设施、国民经济的大动脉、交通运输体系的骨干，是运输能力大、节约资源、有利环保的交通运输方式。铁路要促进经济社会健康发展，适应保障国防建设的需要。

铁路运输具有高度集中的特点，各工作环节须紧密联系、协同配合。为加强铁路技术安全管理，确保铁路安全正点、方便快捷、高速高效，制定统一、科学的《铁路技术安全规程》

《铁路技术安全规程》规定了铁路的基本建设、产品制造、验收交接、使用管理及保养维修方面的基本要求和标准；规定了各部门、各单位、各工种在从事铁路运输生产时，必须遵循的基本原则、责任范围、工作方法、作业程序和相互关系；明确了铁路行车有关人员的基本要求；规定了信号的显示方式和执行要求；

《铁路技术安全规程》依据《中华人民共和国铁路法》、《铁路安全管理条例》等有关法律法规制定，是铁路技术安全的基本规章。铁路其他规章和规范性文件以及各部门、各单位制定的技术管理文件等，都必须符合《铁路技术安全规程》的规定。

本规程包括高速铁路和普速铁路两部分，本部分为高速铁路部分，适用于200 km/h及以上的铁路和200 km/h以下仅运行动车组列车的铁路。200km/h客货共线铁路有关货运技术设备的要求参照本规程普速铁路部分执行。

《铁路技术安全规程》是长期生产实践和科学研究的总结，它将随着运输生产和科学技术的不断发展，逐步充实和完善。在交通运输部没有明令修改以前，任何部门、任何单位、任何人员都不得违反本规程的规定。

# 第一编  技术设备

## 第一章  基本要求

### 基建、制造及其验收交接

第1条  铁路的基本建设、产品制造应综合配套，保证质量，采用保证行车安全的技术装备，不断提高运输能力，以适应国民经济发展需要。

应采用安全可靠、先进成熟、经济适用的技术，实现技术装备标准化、系列化、模块化、信息化，加快实现铁路现代化。

第2条 铁路基本建设应严格按照国家规定的程序进行，必须符合国家相关法律法规，执行国家标准、行业标准和技术规范。

设计工作必应由具有相应资质等级的单位承担，根据已批准的可行性研究报告进行，并充分听取相关铁路企业的意见。

设计文件应按项目审批部门确定的审批程序批准。

第3条 本规程所称机车车辆包括铁路机车、客车、货车、动车组以及自轮运转特种设备。

本规程所称铁路企业是指铁路运输企业以及铁路产权单位。铁路运输企业是指从事铁路旅客、货物公共运输营业的企业法人，铁路运输企业应按有关规定取得铁路运输许可证，按照许可范围开展铁路运输营业。铁路产权单位是指拥有铁路基础设施（包括场站设施、线桥隧涵、牵引供电、通信信号、信息系统等铁路设备设施）所有权的企业。铁路产权单位可按有关规定取得铁路运输许可证，也可委托其他铁路运输企业开展铁路运输营业。

第4条  工程施工应按照批准的设计文件的要求进行，严格执行工程建设项目招投标和监理制度。相关铁路企业应会同工程设计、施工单位制定安全施工方案，按照方案进行施工，加强环境保护，确保工程质量。施工完毕应及时清理现场，不得影响铁路运营安全。

涉及营业线施工时，应按铁路企业规定程序审批，且应保证行车安全，减少对运输的影响。

第5条  新建、改建工程竣工后，应按规定进行验收和安全评估。线路验收时应达到设计速度。开通初期以低于设计速度运行的线路，在达速运行前应按照设计速度重新进行安全评估。在确认工程符合技术标准、设计文件的要求，并检查竣工文件和技术设备使用说明书等资料齐全后，方可交接。新建、改建的工程设施应有明确的质量保证期。

如运输生产急需，可按上述原则分段验收交接。

第6条  铁路基本建设项目中的环境保护、节能、水土保持、劳动安全、职业卫生、消防、安全防护、公共安全等设施，应和主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

第7条  铁路产品应符合国家和铁道行业技术标准。铁路重要产品应按有关规定，执行行政许可、产品认证等铁路产品准入制度。

第8条  铁路企业应严格控制进入铁路的产品质量，建立必要的产品质量检验和质量问题追究制度。质量抽查不合格或实行准入管理但未获得相关资质的产品，不得在铁路使用。

制造、检修的机车车辆及其重要配件经铁路产权单位或其委托的专业机构监造，符合要求后，方准交付使用。

第9条  新设备（包括改造后的设备）投入使用前应有操作规程、竣工图纸等技术文件和保证安全生产的办法与管理细则，经过技术测验合格并对有关人员进行培训后，方可使用。

第10条  铁路机车车辆、线路、桥隧、通信、信号、牵引供电、电力、信息、安全、给水、房建等技术设备，均应有完整和正确反映其技术状态的文件及技术履历等有关资料。

上述技术资料由有关部门或单位妥善保管，并根据变化情况及时记载修订。

第11条  机车车辆等技术设备应有行业统一规定的标记。隐蔽的建(构)筑物及设备应在地面上设有标志。

第12条  铁路企业应制定机车、客车、动车组等主要设备的资产技术管理制度。机车车辆重大技术改变等涉及行政许可管理的事项，应按规定办理相应的行政许可手续。

第13条  200 km/h及以上铁路应建立勘察设计、工程施工、运营维护“三网合一”的精密测量控制网。

第14条  对现有不符合本规程规定标准的技术设备，铁路企业应有计划地逐步改造或更换，未改造完之前铁路企业应制定安全措施。

### 限界、安全保护区

第15条  一切建（构）筑物、设备，均不得侵入铁路建筑限界。与机车车辆有直接互相作用的设备，在使用中不得超过规定的侵入范围。铁路建筑限界见附图1-3。

在设计建(构)筑物或设备时，距钢轨顶面的距离应附加钢轨顶面标高可能的变动量（路基沉降、加厚道床、更换重轨等）。

机车车辆无论空、重状态，均不得超出机车车辆限界。客运专线铁路机车车辆限界见附图2。

第16条  区间及站内两相邻线路中心线间的最小距离规定如下：

1．直线部分

直线部分铁路线间距见第1表。

第1表  铁路线间距

| 序号 | 名 称 | 线间最小距离 （mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 区间双线 | v=120 km/h | 4000 |
|  |  | 120 km/h＜v≤160 km/h | 4 200（城际铁路4000） |
|  |  | 160 km/h＜v≤200 km/h | 4 400（城际铁路4200） |
|  |  | 200 km/h＜v≤250 km/h | 4 600 |
|  |  | 250 km/h＜v≤300 km/h | 4 800 |
|  |  | 300 km/h＜v≤350 km/h | 5 000 |
| 2 | 三线及四线区间的第二线与第三线 | 5 300 |
| 3 | 站内正线 | v≤250 km/h | 4 600 |
|  |  | 250 km/h＜v≤300 km/h | 4 800 |
|  |  | 300 km/h＜v≤350 km/h | 5 000 |
| 4 | 站内正线与相邻到发线 | 5 000 |
| 5 | 到发线与相邻到发线 | 5 000 |
| 6 | 安全线与其他线路 | 5 000 |

注：线间有建(构)筑物或有影响限界的设施，最小线间距按建筑限界计算确定。

进出枢纽或大型车站两端的加减速地段的线间距根据列车运行速度确定；区间正线与站内正线线间距不同时，宜利用邻近曲线完成过渡。

2．曲线部分

曲线地段线间距加宽应符合有关标准规定。

第17条  铁路线路两侧应设置围墙、栅栏、防护桩、防入侵报警等安全防护设施，并按规定设立铁路线路安全保护区。在铁路线路安全保护区边界设置标桩。

在铁路线路安全保护区内修建各种建(构)筑物等设施，取土、挖砂、挖沟、采空作业或者堆放、悬挂物品，应征得铁路企业同意并签订安全协议。铁路企业应派员对施工现场实行安全监督。

在铁路线路安全保护区以外、影响范围内进行影响铁路线路安全稳定的作业时，应与铁路企业协商一致。

第18条  铁路线路安全保护区内的道路和铁路线路路堑上的道路、跨越铁路线路的道路桥梁，应按照国家有关规定设置防止车辆以及其他物体进入、坠入铁路线路的安全防护设施和警示标志。

下穿铁路桥梁、涵洞的道路应按照国家标准设置车辆通过限高、限宽标志和限高防护架。

新建、改建高速铁路需要与普通铁路、道路、渡槽、管线等设施交叉的，应优先选择高速铁路上跨方案。

### 养护维修及检查

第19条  铁路技术设备的养护维修工作，应实现机械化、自动化、专业化、信息化，落实责任制和检验制，坚持以预防为主、检修与保养并重、预防与整治相结合的原则，合理确定检修项目和检修周期，组织定期检查，加强日常维修，提高设备质量。

基础设施实行天窗修制度，优先采用综合维修模式，实现设备状态修与预防性计划修相结合的维修方式。

第20条  铁路技术设备应保持完整良好状态。根据设备变化规律、季节特点，安排设备检修。检修单位应保证检修质量符合规定的标准和使用期限，并经检验合格后，方准交付使用。

第21条  为满足检修需要，应建立检修基地，设置检修、试验设备（包括检查车、试验车）、运输工具、必要的生产辅助车间和生产房屋，并应储备定量的器材和备品，以备急需和替换时使用。储备的器材和备品动用后，应及时补齐。

对各种机械设备应制定相应的检修、保养范围及安全操作规程。有关人员应做到正确使用，精心保养，细心检修，保持其良好状态。

第22条  铁路技术设备，除由直接负责维修及管理的部门经常检查、周期维修外，还应按规定组织有关人员进行定期全面检查和专项检查。具体办法由铁路企业规定。

固定行车设备定期全面检查和专项检查的检查结果记入《行车设备检查登记簿》内。检查中发现问题，要及时解决；对危及行车安全的，应立即采取措施；当时不能解决的，要安排计划，限期完成，并进行复查。

第23条  专项检查主要包括：

1．对线路的平面及纵断面复测、限界检查，每五年不少于一次；技术复杂及重要的桥梁、隧道检定，每十年不少于一次。

2．登乘机车、动车组列车或其他旅客列车对线路全面检查，每月不少于一次。

3．对线路地面信号、机车信号、轨道电路设备、应答器和列车无线调度通信设备等的运用状态，每月检查一次；场强覆盖每季度检查一次。登乘动车组列车检查车载信号显示状态及列车无线调度通信设备运用质量，每月不少于一次。

4．对接触网状态，每月检查一次；对接触网设备限界检查，每五年不少于一次；对其他供电设备定期检查。

5．对为客运服务的建(构)筑物（包括限界）和生产、办公房屋检查，每年不少于一次；对客运服务设备每年春运前进行一次全面检查。

铁路企业根据需要制定检查办法。

根据线路的年通过总重、线路允许速度，委托铁路专业技术机构使用专用设备定期对主要线路进行轨道、通信信号、接触网检查和钢轨探伤，并积极推广应用安装于机车车辆的轨道、信号、接触网状态检查检测手段。

### 救援设备

第24条  在指定地点设事故救援列车、电线路修复车、接触网抢修车，配备应急通信设备，并处于整备待发状态，其工具备品应保持齐全整洁，作用良好。

根据运输生产需要，铁路企业应在无救援列车的重要车站成立事故救援队，配备简易起复设备和工具。

铁路企业应建立应急救援指挥中心，配备相应的应急指挥设施和通信等设备，确保事故现场的图像、话音及数据在规定的时限内传送至应急救援指挥中心。

机车、自轮运转特种设备上均应备有复轨器和铁鞋(止轮器）。

动车组应配备止轮器(铁鞋)、紧急用渡板、应急梯、过渡车钩和专用风管。

### 灾害防护

第25条  铁路企业应根据沿线的风速、降雨量、降雪量、地震动峰值加速度、地质条件以及线路环境、设计速度等情况，建立相应的自然灾害及异物侵限监测系统，对风雨雪、地震灾害和异物侵限等实时监测报警或预警。

对于常年大风区段，根据需要设置防风设施。

自然灾害及异物侵限监测系统现场监测设备、基站、区间中继站、无人值守变配电所和紧急疏散通道按规定设置防护设施。

第26条  铁路企业应根据历年降雨、洪水规律和当年的气候趋势预测，发布防洪命令，制定防洪预案，汛期前进行防洪检查处理，完成防洪工程和预抢工程，储备足够的抢险材料及机具，组织抢修队伍并进行演练，发动沿线群众建立路地联防机制。加强雨中和雨后的设备检查，严格执行汛期安全行车措施，强化降雨量和洪水位警戒制度、防洪重点处所监护制度。对于防洪重点处所，应安装自动报警装置。对水流量大、河床不稳定的桥梁，要设置必要的监测装置，建立观测制度，掌握桥梁水文及河床变化情况，及时采取预防和整治措施。汛前，应将防洪重点处所抄送相邻相关单位。

一旦发生灾害，积极组织抢修，尽快修复，争取不中断行车或减少中断行车时间。设备修复后，应达到规定标准。

加强对电子电气设备的雷电防护及电磁兼容防护工作，逐步建立雷电预警系统，减少或防止雷电等自然灾害对设备的影响。

应采用综合接地系统。贯通地线的接地电阻不大于1 Ω。

第27条  对防寒工作，应提前做好准备。铁路企业要抓好以下工作：

1．对有关人员进行防寒过冬培训，并按规定做好防寒劳动防护用品的配备和发放工作；

2．对铁路技术设备进行防寒过冬检查、整修，并根据需要做好包扎管路等工作；

3．做好易冻设备、物资的防冻解冻工作；

4．储备足够的防寒过冬材料、燃料和工具，检修好除冰雪机具和防雪设备，组织好除冰雪队伍。

第28条  在需要进行防暑工作的调度室、行车人员值班室、较大车站的生产车间、作业人员间休室等重要生产房屋，应设有降温设备。露天作业场所根据需要设置凉棚。

在炎热季节应有防暑用品和药物。

在暑季前，应对防暑降温设备进行检查、整修。

第29条  有火灾危险的机车车辆内均应备有灭火器。客车内的茶炉，餐车低压锅炉、炉灶应有防火措施。餐车低压锅炉还应有防爆措施。

机车车辆停车及检修库、油脂库、洗罐所、通信信号机械室、计算机机房、牵引变电所控制室及为客运服务的建(构)筑物等主要处所，均应备有完好的消防专用器具。

有关单位应建立和健全消防组织，定期进行检查。

### 行车安全监测设备

第30条　铁路行车安全监测设备是保障铁路运输安全的重要技术设备，应具备监测、记录、报警、存取功能，保持其作用良好、准确可靠，并定期进行计量校准。

铁路行车安全监测设备主要包括：

1．机车车辆的车载监测设备；

2．机车车辆的地面监测设备；

3．轨道、通信、信号、牵引供电、电力等固定设备的移动检测设备；

4．线路、桥梁、隧道、通信、信号、牵引供电、电力等固定设备的在线自动监测设备；

5．自然灾害及异物侵限监测系统；

6．列车安全防护预警系统及施工防护设备。

在客运车站进出站口和动车组、客车车厢内等主要场所及高速铁路沿线，设置满足安全防控要求的视频监控设备，在高速铁路沿线设置防入侵报警系统。

第31条  铁路行车安全监测设备应实现信息共享，为运输组织、行车指挥、设备检修、救援及事故分析等提供信息。

## 第二章  线路、桥梁及隧道

### 一般要求

第32条  为了保证线路、桥隧、路基等设备质量，应设工务段等工务维修机构。

工务维修机构管辖正线长度，应根据单线或双线、平原或山区等条件确定。在工务维修机构管辖范围内有动车段、枢纽或编组站时，应适当减少正线管辖长度。

铁路企业根据需要和条件，设供铁路专用的采石场和林场。

第33条  工务维修机构应有机具检修、配件修理、辅助加工等设施，动力、机修、起重、试验等设备，以及轨道车和汽车等运输工具；根据养护维修需要还应有大型养路机械、工务专用机械设备、移动检测设备，以及检修、焊轨基地等。

### 铁路线路

第34条  铁路线路分为正线、站线、段管线、岔线及安全线等。

正线是指连接车站并贯穿或直股伸入车站的线路。

站线是指到发线、调车线、牵出线、货物线及站内指定用途的其他线路。

段管线是指机务、车辆、工务、电务、供电等设备设施维修机构专用并由其管理的线路。

岔线是指在区间或站内接轨，通向路内外单位的专用线路。

安全线是为防止列车或机车车辆从一进路进入另一列车或机车车辆占用的进路而发生冲突的一种安全隔开设备。

第35条  铁路区间线路最小曲线半径规定见第2表；最大曲线半径为12 000 m。

第2表  铁路区间线路最小曲线半径

| 路段设计行车速度（km/h） | 最小曲线半径（m） |
| --- | --- |
| 200 | 客运专线 | 一般 | 2200 |
|  |  | 困难 | 2000 |
| 250 | 有砟轨道 | 一般 | 3 500 |
|  |  | 困难 | 3 000 |
|  | 无砟轨道 | 一般 | 3 200 |
|  |  | 困难 | 2 800 |

续上表

| 300 | 有砟轨道 | 一般 | 5 000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 困难 | 4 500 |
|  | 无砟轨道 | 一般 | 5 000 |
|  |  | 困难 | 4 000 |
| 350 | 有砟轨道 | 一般 | 7 000 |
|  |  | 困难 | 6 000 |
|  | 无砟轨道 | 一般 | 7 000 |
|  |  | 困难 | 5 500 |

限速地段曲线半径应符合有关设计规范的规定。

区间正线的最大坡度不宜大于20‰，困难条件下经技术经济比较后不应大于30‰。动车组走行线的最大坡度不宜大于30‰，困难条件下不应大于35‰。当动车组走行线的最大坡度大于30‰时，宜铺设无砟轨道。

第36条  中间站、越行站应设在直线上。始发站宜设在直线上，困难条件下设在曲线上时，曲线半径不应小于相应路段设计速度的最小曲线半径。

到发线有效长度范围内应设在平道上，当设在坡道上时不大于1‰，越行站可设在不大于6‰的坡道上。车站咽喉区的正线坡度宜与到发线有效长度范围内坡度一致；困难条件下，始发终到站不宜大于2.5‰，中间站不宜大于6‰。到发线有效长度范围内应采用一个坡段。

### 线路平面及纵断面

第37条  线路平面及纵断面应保持原有标准状态。区间线路变动时，应经铁路企业同意，但曲线半径不得小于该区间规定的最小曲线半径，坡度不得大于该区间规定的最大限制坡度。线路平面及纵断面有变动时，应及时通知有关单位。

凡变更线路平面及纵断面，竣工后由施工单位立即检查，并形成完整的竣工资料，移交铁路企业。

在任何情况下，线路平面及纵断面的变动，应满足限界要求。

### 路    基

第38条  路基面的宽度，应考虑设计速度、轨道类型、线间距、电缆槽、接触网支柱、路肩宽度等计算确定。

有砟轨道路肩宽度：线路设计速度为200 km/h区段的路肩宽度不应小于1.0 m；250 km/h及以上区段双线不应小于1.4 m，单线不应小于1.5 m。无砟轨道路肩宽度：根据无砟轨道形式、电缆槽和接触网基础类型等确定。

曲线地段路基外侧加宽办法按铁路有关规定、规范执行。

路基应避免高堤深堑。

路基两侧应留有足够宽度的铁路用地，保证路基稳定，满足维修检查通道、栅栏设置、绿色通道建设及防沙工程的要求。

第39条  路基应采用优质填料填筑坚实，基床及过渡段应强化处理，并设置良好的防排水设备、完善的防排水系统、安全可靠的防护设施和支挡结构，工后沉降应满足相应的限值要求。对不良地质条件、特殊土及特殊环境等地段的路基，应采取可靠的加固处理措施，困难时应以桥梁等结构物代替。

铁路保护煤柱的留设应符合国家及行业的有关规定。

在路基范围内埋设电缆和接触网支柱基础时，应保证路基的稳定和坚固及排水等设施的正常使用。

路基宜优先采用有利于环保的植物（以灌木为主）保护，植物选择应根据当地条件、种植目的及经济适用性等确定，以优良的乡土植物为主。

第40条 无砟轨道路基工后沉降应满足线路平顺性、结构稳定性和扣件调整能力的要求。有砟轨道路基工后沉降应满足线路平顺性和养护维修工作量的要求。具体限值执行相关规定。

### 桥隧建(构)筑物

第41条 铁路桥梁、涵洞及隧道，均应修建为永久性结构，具有良好的耐久性，符合工程结构抗震和相应的技术标准要求，桥上和隧道内有砟轨道应满足大型养路机械清筛作业的要求，其限界应根据规划考虑发展的需要。

桥涵的承载能力、动力性能和墩台基础工后沉降，应符合有关的技术要求。桥涵建(构)筑物应确保通过的线路具有良好的稳定性和平顺性，结构构造应便于检查和养护，并设置检查设施。桥上通过重型铁路救援起重机前，应进行承载性能检算。

隧道断面面积应满足旅客舒适性要求，衬砌、洞门结构、洞口仰坡、轨下基础应安全稳定，并具备良好的防排水系统。

第42条  桥梁、涵洞孔径及净空，应满足国家防洪设防标准，能保证设计的最大洪水正常通过，并保证流冰、泥石流、漂浮物和通航等必要高度。

桥梁墩台基础应有足够的埋置深度，满足抗冲刷要求。

桥梁、涵洞应考虑排洪和灌溉等综合利用。

第43条  桥梁、隧道应按规定设置作业通道、专用洞室、电缆沟（槽）、电气化预埋件及必要的检查和消防设备等，应预留轨旁设备安装条件。铁路桥梁作业通道和隧道内安全空间、救援通道、应急照明和通信以及其他相关设施的设置等应符合有关设计规范规定。隧道内空气标准达不到规定要求时，应设置机械通风，瓦斯隧道还应设置必要的瓦斯监测设备。

直线桥梁自线路中心至作业通道栏杆内侧的净距：200 km/h以上铁路无砟轨道桥面应不小于3.45 m，有砟轨道桥面应不小于3.75 m；200 km/h及以下铁路应不小于3.25 m。作业通道宽度应不小于0.8 m。

桥长超过3 km时，应每隔约3 km（单侧约6 km）在线路两侧交错设置1处可上下桥的救援疏散通道，并设置防护门。长度5～20 km的隧道，应按相应规定设置紧急出口或避难所；长度超过20 km的隧道或隧道群，应设置紧急救援站。

### 轨    道

第44条  新建300 km/h及以上铁路、长度超过1 km的隧道及隧道群采用无砟轨道。

正线及到发线轨道应采用一次铺设跨区间无缝线路，正线钢轨应采用100 m长定尺的60 kg/m钢轨。绝缘接头应采用胶接绝缘接头。高速铁路有砟轨道正线应采用特级碎石道砟。

第45条  轨距是钢轨头部踏面下16 mm范围内两股钢轨工作边之间的最小距离。直线轨距标准为1 435 mm。

第46条  线路两股钢轨顶面，在直线地段应保持同一水平。

曲线地段的外轨超高，应按有关规定的办法和标准确定。

第47条  道岔应铺设在直线上，正线道岔不得与竖曲线重叠。车站正线及到发进路上的道岔宜采用可动心轨道岔，道岔轨型应与正线和到发线的轨型相同。

钢轨伸缩调节器应铺设在直线上，避免与竖曲线重叠。

第48条  道岔辙叉号数选择应符合下列规定：

1．正线道岔的直向通过速度不应小于路段设计行车速度。

2．正线与到发线连接应采用18号道岔。两正线间的渡线应按功能需要选用18号及以上道岔。

3．始发或终到车站以及改、扩建车站，在特别困难条件下，可采用12号道岔。

4．正线与联络线连接的道岔辙叉号数应按联络线设计行车速度选用，并宜选用大号码道岔。

第49条  道岔应保持良好状态，道岔各零部件应齐全，作用良好，缺少时应及时补充。道岔出现伤损或病害时，应及时修理或更换。

第50条  联锁道岔应配备紧固、加锁装置，以备联锁失效时用以锁闭道岔。铁路企业应制定联锁失效时防止扳动的办法。

紧固装置采用紧固器，加锁装置采用勾锁器。

### 线路交叉及接轨

第51条  线路应全封闭、全立交，线路两侧按标准进行栅栏封闭，并设置防入侵报警系统，对铁路技术作业的专用通道和处所，应设置“非铁路作业人员禁止进入”的警示标志。站内不得设置平过道。

第52条  安全线设置条件应符合下列规定：

1．联络线、动车组走行线与正线接轨时应设置安全线，与到发线接轨时可不设安全线。

2．维修工区（车间）等线路与到发线或其他站线接轨时，应在接轨处设置安全线。

3．有折返列车作业的中间站，有动车组长时间停留的到发线两端应设置安全线。

4．接车线末端、接轨处能利用其他站线及道岔作为隔开设备并有联锁装置时，可不另设安全线。

安全线的设计应符合相关设计规范的要求。

第53条  各种建(构)筑物、电线路、管道及渡槽跨越铁路，横穿路基，或在桥梁上下、涵洞内通过铁路时，应提出设计、施工方案和安全措施等文件，经铁路企业同意，并在铁路企业派员对施工现场实行安全监督下，方可施工。

### 防护栅栏、防入侵报警系统

第54条  防护栅栏、防入侵报警系统设置应符合铁路有关标准的规定。

第55条  防护栅栏、防入侵报警系统的设备管理由工务部门负责，治安管理由铁路公安部门或地方人民政府确定的公安部门负责。

第56条  对各类通道应设门加锁，由使用单位落实管理责任。

铁路工作人员专用通道、作业门应有警示标识。

### 声 屏 障

第57条  应根据铁路噪声排放治理需要，在铁路两侧设置声屏障。声屏障应满足国家和行业相关标准和规范的要求。

声屏障设置应符合铁路建筑限界的规定，安装强度应保证运输安全，并满足铁路设施检修和维护的要求，不得影响其他行车设备的安全运行。

声屏障应进行定期检查和维护。

第58条  路基声屏障连续长度超过500 m时，应根据疏散和检修要求统一设置安全通道，安全通道外边坡处应有安全通行条件；桥梁声屏障安全通道应结合救援疏散通道设置。

## 第三章  信号、通信

### 一般要求

第59条  为保证信号、通信设备的质量，应设电务段、通信段等信号、通信维修机构。

维修机构管辖范围应根据信号、通信设备等条件确定。

第60条  信号、通信维修机构应具备设备检修、测试场所，配置相应的仪器仪表、工装机具以及交通工具、应急通信设备等。

在动车组、机车和轨道车的检修地点应设列控车载设备、机车信号、列车运行监控装置（LKJ）、轨道车运行控制设备（GYK）及车载无线通信设备等的检修与测试场所。

铁路信号、通信设备维护工作应按设备技术状态进行维修，并按周期进行中修和大修。信号、通信车载设备结合动车组、机车和轨道车各级检修修程，同步进行检修。

第61条  对设有加锁加封的信号设备，应加锁加封，必要时可设置计数器，使用人员应负责其完整。对加封设备启封使用或对设有计数器的设备每计数一次时，使用人员均应在《行车设备检查登记簿》内登记，写明启封或计数原因。加封设备启封使用后，应及时通知信号部门加封。

使用计算机技术控制的信号设备实现加锁加封功能时，应使用密码方式操作。

第62条  集中联锁车站和自动闭塞区段应装设信号集中监测系统，对信号设备运用状态进行实时监测，实现故障及超限告警。

第63条  信号、通信设备及机房，应采取综合防雷措施，设置机房专用空调。信号及通信设备，应装有防止强电及雷电危害的浪涌保护器等保安设备，电子设备应符合电磁兼容有关规定。

第64条  列控车载设备、机车信号设备、列车运行监控装置（LKJ）、轨道车运行控制设备（GYK）和车载无线通信设备等的电源，均应取自车上直流控制电源系统，直流输出电压为110 V时，电压波动允许范围为-20%～+5%。

### 信    号

第65条  信号机按用途分为进站、出站、通过、进路、复示、调车信号机等。

第66条  各种信号机及表示器，在正常情况下的显示距离：

1．高柱进站、高柱通过信号机，不得小于1 000 m；

2．高柱出站、高柱进路信号机，不得小于800 m；

3．调车、矮型进站、矮型出站、矮型进路、矮型通过、复示信号机，引导信号及各种表示器，不得小于200 m。

在地形、地物影响视线的地方，进站、通过信号机的显示距离，在最坏的条件下，不得小于200 m。

第67条  铁路信号机应采用色灯信号机。

区间不设通过信号机的线路，车站信号机宜采用矮型信号机。

区间设通过信号机的线路，信号机应采用高柱信号机，在下列处所可采用矮型信号机：

1．不办理通过列车的到发线上的出站、发车进路信号机；

2．道岔区内的调车信号机；

3．桥梁、隧道内的通过信号机。

第68条  信号机、区间信号标志牌应设在列车运行方向的左侧。反方向运行进站信号机可设在列车运行方向的右侧；其他特殊地段因条件限制，需设于右侧时，应在设计文件中予以明确，铁路企业应制定确保安全的措施。在确定设置信号机地点时，除满足信号显示距离的要求外，还应考虑到该信号机不致被误认为邻线的信号机。

第69条  车站必应设进站信号机。进站信号机应设在距进站最外方道岔尖轨尖端（顺向为警冲标）不小于50 m的地点，根据需要可适当延长。

进站信号机及防护分歧道岔的通过信号机外方，无同方向的通过信号机时，应设置预告标。

第70条  在车站的正线和到发线上，应设出站信号机。出站信号机应设在每一发车线的警冲标内方（对向道岔为尖轨尖端外方）适当地点。

第71条  通过信号机或区间信号标志牌应设在闭塞分区或所间区间的分界处，不应设在牵引供电分相的处所。

高速铁路闭塞分区的划分，应满足动车组列控车载设备按照目标距离模式控车和未装备列控车载设备的列车按四显示自动闭塞行车的要求。

进站信号机前方第一、第二架通过信号机的机柱上，应分别涂三条、一条黑斜线。

第72条  特殊地段因条件限制，同方向相邻两架指示列车运行的信号机间的距离小于列车规定速度的制动距离时，应采取必要的降级或重复显示措施。

第73条  出站信号机有两个及以上的运行方向，而信号显示不能分别表示进路方向时，应在信号机上装设进路表示器。

发车进路兼出站信号机，根据需要可装设进路表示器，区分进路方向。

第74条  为满足调车作业的需要，应设调车色灯信号机。

正线、到发线不宜设置调车信号机，岔线、段管线、动车段（所）根据需要设置调车信号机。

第75条  设有两个及以上车场的车站，转场进路应设进路色灯信号机。

第76条  进站、接车进路及线路所通过信号机，均应设引导信号。出站、发车进路信号机可设引导信号。

第77条  进站、出站、进路信号机及线路所通过信号机，因受地形、地物影响，达不到规定的显示距离时，应设复示信号机。

设在车站岔线入口处的调车色灯信号机，达不到规定的显示距离时，根据需要可设调车复示信号机。

### 联    锁

第78条  车站、线路所、动车段(所)应采用计算机联锁设备。计算机联锁设备具备与列控中心(TCC)、信号集中监测系统、调度集中系统(CTC)或列车调度指挥系统(TDCS)的接口功能，在CTCS-3级区段还应具有与无线闭塞中心(RBC)等设备的接口功能。

第79条  站内正线及到发线上的道岔，均应与有关信号机联锁。区间内正线上的道岔，应与有关信号机或闭塞设备联锁。各种联锁设备应满足下列条件：

1．当进路上的有关道岔开通位置不对或敌对信号机未关闭时，防护该进路的信号机不能开放；信号机开放后，该进路上的有关道岔不能扳动，其敌对信号机不能开放。

2．装有转辙机（转换锁闭器）的道岔，当第一连接杆处（分动外锁闭道岔为锁闭杆处）的尖轨与基本轨间、心轨与翼轨间有4 mm及以上水平间隙时，不能锁闭或开放信号机。

第80条  集中联锁设备应保证：当进路建立后，该进路上的道岔不能转换；当道岔区段有车占用时，该区段的道岔不能转换；列车进路向占用线路上开通时，有关信号机不能开放（引导信号除外）；能监督是否挤岔，并于挤岔的同时，使防护该进路的信号机自动关闭，被挤道岔未恢复前，有关信号机不能开放。

集中联锁设备，在控制台（或操纵、表示分列式的表示盘及监视器）上应能监督线路与道岔区段是否占用、进路开通及锁闭，复示有关信号机的显示。

第81条  信号设备联锁关系的临时变更或停止使用，应经铁路企业同意。

第82条  站内最小轨道区段长度应满足动车组按该区段线路允许速度运行时列控车载设备可靠工作的条件。

第83条  根据需要在车站列车进路上的道岔及其联动道岔可设置道岔融雪装置。

道岔融雪装置不得影响道岔和轨道电路的正常工作。

道岔融雪装置应具备手动和自动控制功能。

### 闭    塞

第84条  双线区段自动闭塞设备应具备正方向自动闭塞、反方向自动站间闭塞的功能。

第85条  区间及无配线车站占用时不应改变区间方向。无配线车站两端同一条线路的区间方向应保持一致。

### 调度集中系统

第86条  铁路运输指挥应采用调度集中系统（CTC）。

第87条  CTC由车站及上一级调度指挥机构构成。调度集中区段，车站应设集中联锁，区间应设自动闭塞或自动站间闭塞。

CTC应能实时自动采集列车运行及现场信号设备状态信息，并传送到上级调度指挥机构，完成列车运行实时追踪、无线车次号校核、自动报点、正晚点统计分析、交接车自动统计、列车实际运行图自动绘制、阶段计划人工和自动调整、调度命令及列车计划下达、站间透明、行车日志自动生成等功能，还应实现列车编组信息管理、调车作业管理、综合维修管理、列车/调车进路人工和计划自动选排、分散自律控制和临时限速设置等功能。

CTC具备与RBC、GSM-R、临时限速服务器（TSRS）、相邻调度区段的CTC/TDCS、计算机联锁、列控中心、信号集中监测系统、运输调度管理系统（TDMS）的接口能力。

CTC应具备分散自律控制和非常站控两种模式。分散自律控制模式是通过调度集中设备，实现进路自动和人工办理的模式；非常站控模式是遇行车设备故障、施工、维修需要时，脱离调度集中系统控制转为车站联锁控制台人工办理的模式。

第88条  CTC配置独立的处理平台，设备采用冗余配置，通信协议与TDCS一致。CTC采用独立的业务专网，各级采用双局域网并通过专用数字通道组成双环形广域网。

第89条  CTC与GSM-R数字移动通信系统结合，实现调度命令、接车进路预告信息、调车作业通知单等向司机的传送，并能通过无线通信系统获取车次号校核、调车请求及签收回执等信息。

### 机车信号、列车运行监控装置、轨道车运行控制设备

第90条  最高运行速度不超过160 km/h的机车，机车信号设备与列车运行监控装置（LKJ）结合使用，轨道车等自轮运转特种设备使用轨道车运行控制设备（GYK）。

机车应装设连续式机车信号。机车信号的显示，应与线路上列车接近的地面信号机的显示含义相符。机车停车位置，应以地面信号机或有关停车标志为依据。

第91条  列车运行监控装置（LKJ）具有监控、记录、显示及报警等功能。

铁路企业应制定LKJ软件、基础数据和控制模式设定的管理规定并按照执行。各机车、动车组运用区段车载数据文件的编制和控制模式的设定和调整，应由铁路企业专业机构实施，实行集中统一管理。

装备在动车组上的LKJ设备应按高于线路允许速度2 km/h报警、5 km/h常用制动、10 km/h紧急制动设置模式曲线。

LKJ产生的列车运行记录数据是行车安全分析的重要依据，应妥善保存，任何单位和人员不得更改。

第92条  轨道车运行控制设备（GYK）具有轨道电路信息接收、运行监控、警醒、数据记录、语音记录及人机交互等功能。

轨道车运行控制设备（GYK）具有正常监控模式、目视行车模式、调车模式、区间作业模式和非正常行车模式等控制模式。

### 列车运行控制系统

第93条  CTCS-3级列控系统基于GSM-R无线通信实现车地信息双向传输，无线闭塞中心生成行车许可，轨道电路实现列车占用检查，应答器实现列车定位，并具备CTCS-2级功能。

CTCS-2级列控系统基于轨道电路和点式应答器传输行车许可信息，采用目标距离连续速度控制模式监控列车运行。

运行速度250 km/h及以下时，完全监控模式下CTCS-2／CTCS-3级列控车载设备应按高于线路允许速度2 km/h报警、5 km/h常用制动、10 km/h紧急制动设置模式曲线。运行速度250 km/h以上时，完全监控模式下CTCS-3级列控车载设备（含CTCS-2级后备功能）应按高于线路允许速度2 km/h报警、5 km/h常用制动、15 km/h紧急制动设置模式曲线。

第94条  列车运行控制系统装备等级根据线路允许速度选用。250 km/h以下铁路采用CTCS-2级列控系统，250 km/h铁路宜采用CTCS-3级列控系统，300 km/h及以上铁路采用CTCS-3级列控系统。

第95条  CTCS-3级列控系统由列控车载设备和地面设备组成。

列控车载设备主要由车载安全计算机、轨道电路信息读取器、应答器信息接收单元、列车接口单元、记录单元、人机界面、GSM-R无线通信单元等部件组成。

列控地面设备由列控中心、临时限速服务器、ZPW-2000系列轨道电路、应答器、无线闭塞中心（RBC）、GSM-R接口设备等组成。

第96条  CTCS-2／CTCS-3级区段临时限速服务器集中管理列控限速调度命令，具备列控限速调度命令的存储、校验、撤销、拆分、设置、取消的管理功能，具备列控限速设置时机的辅助提示功能。

第97条  CTCS-3级区段应答器提供线路数据、临时限速、过分相、定位、级间转换、公里标、车站名、无线闭塞中心切换等信息。应答器组设置、报文定义及组间距离等应满足列控车载设备控车要求。

第98条  CTCS-3级列控车载设备按CTCS-3级控车时的模式有完全监控、引导、目视行车、调车、休眠、隔离和待机等模式；CTCS-3级列控车载设备按CTCS-2级控车时的模式有完全监控、部分监控、引导、目视行车、调车、休眠、隔离、待机和机车信号等模式。

第99条  CTCS-3级列控车载设备的七种模式：

1．完全监控模式是列车的正常运行模式。列控车载设备根据控车数据自动生成目标距离模式曲线，司机依据人机界面显示的列车运行速度、允许速度、目标速度和目标距离等信息控制列车运行。

2．引导模式是在进站或出站建立引导进路后，列控车载设备按照最高限速40 km/h控车的模式。

3．目视行车模式是司机控车的固定限速模式，限速值为40 km/h。列控车载设备显示停车信号或位置不确定时，在停车状态下司机按规定操作转入目视行车模式。

4．调车模式是动车组进行调车作业的固定限速模式，限速值为40 km/h。司机按压专用按钮使列控车载设备转入调车模式。只有在列车停车时，司机才可以选择进入或退出调车模式。CTCS-3级控车时，只能在车站内转入调车模式。

5．休眠模式是非本务端车载设备不监控列车运行，但仍执行列车定位、记录等级转换等功能的模式。

6．隔离模式是列控车载设备控制功能停用的模式。列车停车后，根据规定，司机操作隔离装置使列控车载设备转入隔离模式。

7．待机模式是列控车载设备上电后的默认模式。列控车载设备自检和外部设备测试后，自动处于待机模式。在待机模式下，列控车载设备正常接收轨道电路及应答器信息。

第100条  CTCS-3级列控车载设备按CTCS-3级控车时七种模式之间的转换见第3表。

第3表  CTCS-3级列控车载设备按CTCS-3级控车时七种模式之间的转换

| 转换模式 当前模式 | 待机模式 | 完全监控 模式 | 引导模式 | 目视行车模式 | 调车模式 | 休眠模式 | 隔离模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待机模式 | — | — | 人工/停车 | 人工/停车 | 人工/停车 | 人工/停车 | 人工/停车 |
| 完全监控模式 | 人工/停车 | — | 人工 | 人工/停车 | 人工/停车 | — | 人工/停车 |
| 引导模式 | 人工/停车 | 自动 | — | 人工/停车 | 人工/停车 | — | 人工/停车 |
| 目视行车模式 | 人工/停车 | 自动 | 人工 | — | 人工/停车 | — | 人工/停车 |
| 调车模式 | 人工/停车 | — | — | — | — | — | 人工/停车 |
| 休眠模式 | 人工/停车 | — | — | — | — | — | 人工/停车 |
| 隔离模式 | 人工/停车 | — | — | — | — | — | — |

第101条  CTCS-3级列控车载设备按CTCS-2级控车时的部分监控模式，是列控车载设备接收到轨道电路允许行车信息，而缺少应答器提供的线路数据或限速数据时使用的模式。在部分监控模式下，限速值为45 km/h。

第102条  机车信号模式是装备CTCS-3级列控车载设备的动车组在CTCS-0/1级区段运行时使用的模式。经司机操作后，列控车载设备转为最高限速80 km/h控车模式。在机车信号模式下，按地面信号显示运行。

第103 条  CTCS-3级列控车载设备按CTCS-2级控车时九种模式之间的转换见第4表。

第4表  CTCS-3级列控车载设备按CTCS-2级控车时九种模式之间的转换

| 转换模式 当前模式 | 待机模式 | 部分监控 模式 | 完全监控 模式 | 引导 模式 | 目视行车 模式 | 调车模式 | 休眠模式 | 隔离模式 | 机车信号 模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待机模式 | — | 人工/停车 | — | — | 人工/停车 | 人工/停车 | 人工/停车 | 人工/停车 | 人工/停车 |
| 部分监控模式 | 人工/停车 | — | 自动 | 自动 | 人工/停车 | 人工/停车 | — | 人工/停车 | 人工/停车 |
| 完全监控模式 | 人工/停车 | 自动 | — | 人工 | 人工/停车 | 人工/停车 | — | 人工/停车 | 人工/停车 |
| 引导模式 | 人工/停车 | 自动 | 自动 | — | 人工/停车 | 人工/停车 | — | 人工/停车 | 人工/停车 |
| 目视行车模式 | 人工/停车 | 自动 | 自动 | 自动 | — | 人工/停车 | — | 人工/停车 | 人工/停车 |
| 调车模式 | 人工/停车 | — | — | — | — | — | — | 人工/停车 | — |
| 休眠模式 | 人工/停车 | — | — | — | — | — | — | 人工/停车 | — |
| 隔离模式 | 人工/停车 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 机车信号模式 | 人工/停车 | — | — | — | — | — | — | 人工/停车 | — |

第104条  CTCS-3级列控车载设备，在完全监控模式下根据列控地面设备提供的信息，结合动车组运行速度，向动车组提供自动过电分相信息。

第105条  CTCS-2级列控系统由列控车载设备和地面设备组成。

列控车载设备主要由车载安全计算机、轨道电路信息读取器、应答器信息接收单元、列车接口单元、记录单元、人机界面等部件组成。

列控地面设备由列控中心、临时限速服务器、ZPW-2000系列轨道电路、应答器等设备组成。

第106条  CTCS-2级区段应答器提供线路数据、临时限速、级间转换等信息。应答器组设置、报文定义及组间距离等应满足列控车载设备控车要求。

第107条  装备CTCS-2级列控车载设备的动车组应装设LKJ设备。

第108条  CTCS-2级列控车载设备的控车模式有完全监控、部分监控、引导、目视行车、调车、隔离和待机等模式。

1．完全监控模式是列车的正常运行模式。列控车载设备根据控车数据自动生成目标距离模式曲线，司机依据人机界面显示的列车运行速度、允许速度、目标速度和目标距离等信息控制列车运行。

2．部分监控模式是列控车载设备接收到轨道电路允许行车信息，而缺少应答器提供的线路数据或限速数据时使用的模式。在部分监控模式下，限速值为45 km/h。

3．引导模式是在进站或出站建立引导进路后，列控车载设备按照最高限速40 km/h控车的模式。

4．目视行车模式是司机控车的固定限速模式，限速值为40 km/h。列控车载设备显示停车信号停车后，司机按规定操作转入目视行车模式。

5．调车模式是动车组进行调车作业的固定限速模式，限速值为40 km/h。司机按压专用按钮使列控车载设备转入调车模式。只有在列车停车时，司机才可以选择进入或退出调车模式。

6．隔离模式是列控车载设备控制功能停用的模式。列车停车后，根据规定，司机操作隔离装置使列控车载设备转入隔离模式。

7．待机模式是列控车载设备上电后的默认模式。列控车载设备自检后，自动处于待机模式。在待机模式下，列控车载设备正常接收轨道电路及应答器信息。

第109条  CTCS-2级列控车载设备七种模式之间的转换见第5表。

第5表  CTCS-2级列控车载设备七种模式之间的转换

| 转换模式 当前模式 | 待机模式 | 部分监控 模式 | 完全监控模式 | 引导模式 | 目视行车模式 | 调车模式 | 隔离模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待机模式 | — | 人工/停车 | — | — | 人工/停车 | 人工/停车 | 人工/停车 |
| 部分监控模式 | 人工/停车 | — | 自动 | 自动 | 人工/停车 | 人工/停车 | 人工/停车 |
| 完全监控模式 | 人工/停车 | 自动 | - | 人工 | 人工/停车 | 人工/停车 | 人工/停车 |
| 引导模式 | 人工/停车 | 自动 | 自动 | — | 人工/停车 | 人工/停车 | 人工/停车 |
| 目视行车模式 | 人工/停车 | 自动 | 自动 | 自动 | — | 人工/停车 | 人工/停车 |
| 调车模式 | 人工/停车 | — | — | — | — | — | 人工/停车 |
| 隔离模式 | 人工/停车 | — | — | — | — | — | — |

第110条  信号安全数据网应采用专用光纤、不同物理径路冗余配置，确保列控中心（TCC）、计算机联锁（CBI）、临时限速服务器（TSRS）和无线闭塞中心（RBC）等信号系统安全信息可靠传输。

### 信号集中监测系统

第111条  信号集中监测系统包括站机、采集设备、服务器、各级终端及数据传输设备，应全程联网，实现远程诊断和故障报警功能。

信号集中监测系统监测范围应包括计算机联锁设备、列控地面设备（无源应答器除外）、调度集中设备、电源屏等信号系统设备，同时还应具备与防灾、环境监测等系统的接口。

### 通    信

第112条  铁路通信网是专用通信网，为运输生产和经营管理提供话音、数据和图像通信业务。

铁路通信应符合国家、铁道行业的有关技术标准和质量要求，确保全程全网安全、可靠、迅捷、畅通。

第113条  铁路通信应根据下列主要通信业务，配置相应通信设备：

1．普通电话（固定、移动）；

2．专用电话（固定、移动），包括调度电话、车站（场）电话、站间行车电话等；

3．数据承载；

4．数据终端（铁路电报、列车调度命令信息无线传送、车次号校核信息无线传送、列车尾部风压信息传送、列车安全防护预警信息传送等）；

5．图像通信（会议电视、综合视频监控等）；

6．应急通信；

7．时钟、时间同步基准信号。

### 承 载 网

第114条  传输网应提供多种速率、类型的通信通道。传输网应对重要业务通道进行保护，重要业务节点的系统和设备应采用冗余配置。

第115条  数据通信网应为铁路运输组织、客货营销、经营管理等信息系统和综合视频监控、会议电视、应急通信、GPRS、旅客服务等业务提供承载平台。

数据通信网中的重要节点设备应冗余配置，其设备间的连接应采用不同的物理路由。

### 业 务 网

第116条 铁路各调度区段应设置调度通信系统，提供调度电话、车站（场）电话、站间行车电话等专用电话业务，满足铁路运输组织和生产指挥的需要。调度通信网络应保持相对独立和专用。

第117条  列车调度电话准许列车调度员、动车（机车）调度员、供电调度员、车站值班员、助理值班员、动车组（机车）司机、自轮运转特种设备司机、动车段（所）值班员加入通话，根据需要允许动车组随车机械师（简称随车机械师）、车辆乘务员、客运调度员、列车长、牵引配电所值班员、客运值班员、救援列车主任和施工负责人及巡守人员加入通话。

站间行车电话禁止其他电话接入。

第118条  调度部门、车站和机车、动车组装备的列车调度通信设备应连接语音记录装置，对列车调度、站间行车的通话进行录音。

第119条  动车组(机车)及自轮运转特种设备，应装备机车综合无线通信设备（CIR），应能实现列车调度语音通信、列车调度命令信息无线传送、车次号校核信息无线传送、列车防护报警等功能。

第120条  司机、随车机械师（车辆乘务员）、列车长、乘警均应配备GSM-R手持终端和无线对讲设备。办理客运业务的车站，车站客运值班员应配备与司机通信联络用的无线对讲设备。

第121条  移动语音通信、电路域及分组域数据传送等业务采用GSM-R数字移动通信系统实现。GSM-R系统的场强覆盖、服务质量应符合铁路相关技术标准、规范的规定，并满足车载无线通信设备检修、维护的需要。

第122条  在铁路运输生产中，凡设置使用无线电设备的单位，都应遵守国家和铁路无线电管理的有关规定。

对铁路专用无线电频率，应采取必要的监测和保护措施。

第123条  铁路自动电话网的区域网设置应根据铁路生产需要设置。

第124条  综合视频监控系统应按照视频核心节点、区域节点和接入节点设置，根据需要，为调度、设备维修、公安等业务部门配置视频显示终端，支持公安系统、客服系统对视频图像的实时调用。

视频图像采集设备根据监控需要设置。

第125条  铁路应急通信由各级应急通信中心设备和现场设备组成。应急通信应充分利用既有各种通信资源和手段，在处理突发事件时，提供事件现场与指挥中心的话音、数据、图像通信。

### 支 撑 网

第126条  在铁路调度指挥各场所等节点根据需要设置时钟同步及时间同步系统设备，为铁路各专业系统及地面电子时间显示设备提供统一的时钟、时间同步基准信号源。

第127条  在通信、信号机房，设置电源及机房环境监控系统，对温度、湿度、门禁、电源系统等状况进行统一监控。

第128条  铁路通信网应设置网元管理和综合网管系统。根据需要设置光缆监测、漏缆监测、铁塔安全监测、无线电频率干扰监测、GSM-R网络接口监测等系统。

### 信号、通信线路及其他

第129条  干线光、电缆应敷设在铁路两侧的预制电缆槽或预埋管道内，地区及站场光、电缆宜敷设在预制电缆槽或预埋管道内。调度部门、通信枢纽、车站、区间信号中继站、通信基站、牵引变电所等重要业务站点应采用不同物理路由的光缆引入。

第130条  通信线路或设备损坏时，应按下列顺序抢通和恢复：

1．列车调度电话；

2．站间行车电话；

3．列车调度指挥系统和调度集中系统的通道；

4．牵引供电远动通道；

5．信号安全数据网通道；

6．旅客服务系统通道；

7．客票系统通道；

8．其他。

第131条  各类通信机房、通信设备、铁塔、通信光电缆线路等设施均应接地，并充分利用综合接地系统。

第132条  邻近线路的通信杆、塔应采取必要的防护措施，防止杆、塔倾倒侵入铁路限界。

## 第四章  铁路信息系统

第133条  铁路信息系统是铁路运输生产和经营管理的重要手段。信息系统建设应坚持统一规划、统一标准的原则，做到资源集中、互联互通、信息共享、安全可靠。

新建和改建铁路建设项目应同期建设配套的信息系统，并同步交付使用。

铁路企业应建立网络安全和信息化建设与管理制度，建立健全网络安全保障体系。

相关联的两个及以上铁路企业，涉及运输生产的主要信息系统应采用相同或兼容的模式。

第134条  信息系统建设应符合铁路信息化规划，实行立项申请、方案评审、可研设计、工程实施、竣工验收等建设流程。承担铁路信息系统设计、研发和施工的单位应符合国家规定的相关资质条件。

信息系统投入使用前应按规定进行测试、评审。投入使用后的系统变更及应用软件修改应按规定程序进行审批、测试、验证，并建立档案，实行版本管理。

第135条  信息系统设备按其用途和性质分为两类。

一类设备：用于铁路运输生产和经营管理并且要求不间断运行的系统设备，主要为服务器端设备、网络设备和要求不间断运行的客户端设备等。

一类设备应具有高可用性和高可靠性，采用冗余和备份配置，采用监控诊断、数据备份与恢复、安全防护等技术措施和设备，应提供7×24 h技术支持与维护服务，保证系统安全可靠运行。

二类设备：一类设备之外的其他设备。

二类设备应配备一定比例的备用设备，采用相应的安全防护技术措施和设备，应提供不低于5d×8 h技术支持与维护服务，保证设备的正常使用。

信息系统设备功能、性能和容量应满足当前需要并考虑适量预留。

第136条  铁路信息网络由局域网及其互联的广域网构成。局域网根据需要分为安全生产网、内部服务网和外部服务网。直接关系铁路运输生产的信息系统应部署在安全生产网，为铁路内部提供一般性服务的信息系统应部署在内部服务网，为社会提供公共服务的应用系统应部署在外部服务网。

安全生产网与内部服务网间实行逻辑隔离。安全生产网、内部服务网与外部服务网间实行安全隔离。禁止安全生产网和内部服务网直接与互联网连接，禁止外部服务网用户和设备直接访问安全生产网、内部服务网资源。

除国家有特殊要求的，不单独组建铁路业务专网。

第137条  应保证信息系统数据的安全、真实、准确、完整、有效，建立数据保存、备份、查询和销毁制度。

应确定合理的数据保存周期。重要数据的备份应异地存放。有保密要求的数据应采取保密措施。应保护业务活动中收集、使用和产生的公民个人电子信息。

第138条  应加强铁路信息安全管理，建立信息安全保障体系，采用相应的安全技术措施和管理措施，对信息系统进行安全保护。实行信息安全等级保护制度。实施信息安全风险管理，加强集中管控和实时监测。定期进行安全检查和安全测评，严格对第三方服务的管理与控制。按国家有关规定和业务运营需要，设置灾难恢复系统。制定相应的应急预案，定期开展应急演练。

第139条  信息系统机房建设应符合国家相关标准，按等级设计、建设和管理。机房温度、湿度、防尘、防火、防雷、防电磁干扰、防静电应达到有关标准。应采用机房专用空调。采取机房环境及电源监控手段，对机房的温度、湿度、空调、不间断电源(UPS)等状况进行统一监控，设置机房门禁系统。重要机房不间断电源(UPS)、空调设备应冗余配置，采用一级负荷供电，满足运用及检修需要。信息配线及设备间应按机房标准建设。

第140条  信息系统运行维护工作包括运行调度、系统监控、网络维护、设备维护、软件维护、数据维护、技术支持和资产管理等，实行预防性维护、适应性维护，配备必要的检测设备及工器具，建立完整的技术文档和台账。

应建立运行维护体系，制定运行维护管理制度，实施专业化运维管理。软件纳入资产管理。

重要信息系统停机检修和系统切换应制定严密的实施方案，做好风险评估和应急预案，并履行报批手续。投入运行的信息系统设备不得兼做开发、测试环境。

## 第五章  车站及枢纽

### 站场设备

第141条  车站根据业务性质、运量大小及技术作业的需要，设置下列主要设备：

1．到发线；

2．折返线；

3．救援列车停留线、自轮运转特种设备停留线等；

4．与动车组运用所（简称动车所）、动车段相连接的车站，应设动车组走行线（当设有专用的机车走行线并具有相同进路时，可以合设）；

5．动车组长期停放的车站应设动车组存车线；

6．作业车辆停放线；

7．通信、信号、联锁、闭塞设备；

8．根据接发列车、调车作业的需要设置隔开设备等安全设施；

9．机车乘务组、动车组司机及随车机械师、客运乘务组进行中途换乘作业的车站，应配备值班室、休息室和必要的配套设施。

第142条  旅客列车始发终到站、客运枢纽站和上水站，应在到发线间设置列车上水设施和节水装置。

根据需要在始发终到站及客运枢纽站设置动车组、客车地面排污设施和移动卸污设备。地面排污设施应防止泄漏和污染，排污能力满足动车组、客车停留时间的要求。

### 客运设备

第143条  客运站房，应根据客运量设有便于购买车票、办理行李包裹、候车、问询、引导、广播、时钟、携带品寄存，以及为旅客服务的文化、卫生及生活上的必要设备。根据规定还应设置实名制验证和制证设备、安全检查设备、客运信息查询设备、视频监控设备、行李包裹到达查询设备、垃圾存放设备、消防设备等，根据需要设置电梯、自动扶梯、无障碍通道和相应的助残设施、污物处理、自动售检票和取票设备等。

办理客运业务的车站应设旅客站台，并应有照明、引导、广播、时钟和视频监控设备。车站应设置围墙或栅栏。

客运站站前应有广场，站台应有雨棚，跨越线路应采用天桥或地道。大型客运站根据需要设置用于行包、行邮、垃圾清运作业的通道。

设立旅客服务系统，支持铁路企业全部集中、中心代管小站和车站独立运行等模式，配置相应旅服集成管理平台和车站应急处理平台，实现对车站广播、引导、时钟、查询、视频监控等客运业务的集中管理和控制。

第144条  旅客站台应为高站台，应设置安全标线和停车位置标，两端应设置防护栅栏，防护栅栏不得侵限，并悬挂禁行标志。

无列车通过或列车通过速度不大于80 km/h时，站台边缘距线路中心线的距离为1 750 mm，安全标线距站台边缘1 000 mm。列车通过速度大于80 km/h时，站台边缘距线路中心线的距离为1 800 mm，安全标线距站台边缘1 500 mm，必要时在距站台边缘1 200 mm处设置安全防护设施，有200 km/h及以上列车通过的应设置屏蔽门、安全门等防护设施；列车通过最高速度不得超过250 km/h。

应加强站台限界的日常管理，与站台限界有关的侧线线路几何尺寸偏差管理值应按正线管理。

## 第六章  机车车辆

### 机车设备

第145条  为保证机车良好的技术状态，应有进行检修和整备作业的机务段、机车检修段等机务维修机构。

机务维修机构宜设置在客、货列车始发终到较多，车流大量集散的枢纽地区，有利于机车的集中配置使用。内部停放机车和整备作业的线路应平直，线路纵断面的坡度不得超过1‰。

第146条  机务维修机构根据承担机车运用、整备、检修的范围配备必要的机车运用、整备、检查、检测、修理设备和设施。

机车整备根据需要应有股道管理自动化系统和整备库（棚）、检测棚、整备线检查坑和作业平台等设施，设置机车补充砂、水、润滑油、燃料及转向、检查、检测、清洗、保养、卸污、化验等机车整备设备；配备机车检修必要的设备、设施；电力机车整备线的接触网应有分段绝缘器、隔离开关设备及联锁标志灯等。

机车检查、检测、修理根据需要应有机车检修库和配件修理、辅助加工、动力、起重、运输、检测、试验、存储等厂房及设备，应设置行车安全设备检测、维修的设备和设施。

配属、支配使用内燃机车的机务维修机构根据运用整备需要还应有1～2个月的机车燃料储存油库。

第147条  机车车辆轮渡应有船舶、栈桥、墩架、船舶整备和检修等设备，并应经常保持良好状态。轮渡船舶应按国家规定进行检验和检修。

### 机    车

第148条  机车按牵引动力方式分为电力机车、内燃机车，传动方式主要有交流传动、直流传动和液力传动。

第149条  机车应有识别的标记：配属单位名称或简称、车型、车号、最高运行速度、制造厂名及日期。在机车主要部件上应有铭牌，在监督器上应有检验标记。电气化区段运行的机车应有“电化区段严禁攀登”的标识。内燃机车燃料箱上应标明燃料油装载量。

机车应配备机车信号、列车运行安全监控系统（LKJ、机车安全信息综合监测装置TAX箱、机车语音记录装置、列车运行状态信息系统车载设备、机车车号识别设备）、车载无线通信设备、机车列尾控制设备等。机车应逐步配备机车车载安全防护系统、机车限鸣示警系统及空气防滑装置等。机车应向车辆的空气制动装置提供风源，具有双管供风装置的机车应向车辆空气弹簧等其他用风装置提供风源；具有直供电设备的机车应向车辆提供电源。

电力机车还应配备自动过分相装置，并根据需要装设弓网检测装置等。

根据需要机车还可配备车内通信、空调、卫生及供氧等设备。

第150条  机车应实行计划预防修，实施主要零部件的专业化集中修和定期检测状态修。检修周期应根据机车实际技术状态和走行公里或使用时间确定，机车检修周期及技术标准按铁路机车检修规程执行。

机车定期检修的修程分为大修（含同等级修程）、中修（含同等级修程）、小修和辅修（含同等级修程）。机车大修应按规定办理行政许可。

第151条 机车实行年度鉴定。

第152条 机车乘务制度分为包乘制和轮乘制。机车乘务制度根据运输生产要求确定。

第153条  牵引列车的机车在出段前，应达到运用状态，主要部件和设备应作用良好，符合有关机车运用、维修的规定，并符合下列要求：

1．车钩中心水平线距钢轨顶面高度为815～890 mm。

2．轮对：

（1）轮对内侧距离为1 353 mm，允许偏差为±3 mm；

（2）轮箍或轮毂不松弛；

（3）轮箍、轮毂、辐板（辐条）、轮辋无裂纹；

（4）轮缘的垂直磨耗高度不超过18 mm，并无碾堆；

（5）车轮踏面擦伤深度不超过0.7 mm；

（6）车轮踏面上的缺陷或剥离长度不超过40 mm，深度不超过1 mm；

（7）轮缘厚度在距踏面基线向上H距离处测量应符合第6表的规定（轮缘原设计厚度在25 mm及以下，由铁路企业规定）；

第6表  机车轮缘厚限度

| 序号 | 车轮踏面类型 | 测量点与踏面基线 之间距离H（mm） | 轮缘厚限度 （mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JM2、JM3 | 10 | 34～23 |
| 2 | JM | 12 | 33～23 |

（8）车轮踏面磨耗深度不超过7 mm；采用轮缘高度为25 mm磨耗型踏面时，磨耗深度不超过10 mm。

第154条  机务维修机构对入段机车按规定进行整备、检测、维修。机车信号、列车运行监控装置（LKJ）、车载无线通信设备、机车列尾控制设备等由相关专业维修机构进行检测，并及时互通信息。

各相关单位应对机车车载安全防护系统等行车安全设备记录的运行信息进行转储、分析。

### 车辆设备

第155条  为了保证车辆良好的技术状态，应有进行检修和整备作业的车辆段等车辆维修机构。

第156条  车辆维修机构应设在编组站、国境站和枢纽，以及始发终到旅客列车较多的地区。

车辆维修机构应有车辆修理库、油漆库、配件检修库、预修库、车辆停留线和轮对存放库，并按车辆检修作业要求配备相应的起重、动力、配件检修、储油、压力容器、试验、化验、探伤、照明及废油、污水和污物处理等设备和设施，以及检测、维修车辆运行安全监测系统、轴温报警、客车尾部安全防护装置和车辆信息化系统、车辆集中空调及管道清洗消毒等设备和设施。段内的车辆检修、整备、停留的线路应平直，线路纵断面的坡度不得超过1‰。

第157条  客车技术整备场所应有车辆停留线、整备库、临修库、材料配件库，并有相应的检修地沟、地面电源、污水和污物处理、车顶作业等满足检修要求的设备和设施，根据需要还应有带动力电源的空调检修库、轮对镟修、暖气预热等设备和设施。设置电动脱轨器、微机控制列车制动机试验设备和客车尾部安全防护装置检测设施。

车辆技术检查作业场所应设有值班室、待检室、待班室、材料配件库及地面试风系统，客列检作业场所还应设置列车预确报、现在车管理等信息系统设备终端。

第158条  车辆段、客车技术整备场所根据需要设置固定或移动卸污设备。

### 车    辆

第159条  车辆按用途分为客车、货车及特种用途车（如试验车、发电车、轨道检查车、检衡车等）。

第160条  车辆应有识别的标记：车型、车号、制造厂名及日期、定期修理的日期及处所、自重、载重、换长等；车辆应有车号自动识别标签；客车上应有所属单位的名称或简称；客车还应有车种、定员、最高运行速度标记；电气化区段运行的客车应有“电化区段严禁攀登”的标识。

第161条  车辆实行定期检修，并逐步扩大实施状态修、换件修和主要零部件的专业化集中修。客车实行以走行公里为主、时间周期为辅的计划预防修，客车修程分为厂修（含同等级修程）、段修（含同等级修程）、辅修（含同等级修程）。客车厂修为大修，应按规定办理行政许可。

检修周期及技术标准，按铁路车辆检修规程执行。

第162条  车辆应装有自动制动机和人力制动机。车辆的制动梁、下拉杆、交叉杆、横向控制杆及抗侧滚扭杆必应有保安装置。

客车应装有轴温报警装置，安装客车行车安全监测系统；最高运行速度120 km/h及以上的客车应装有盘形制动装置和防滑器，空气制动系统用风应与空气弹簧和集便装置等其他装置用风分离；最高运行速度160 km/h及以上的客车应采用密接式车钩和电空制动机。

客车内应有紧急制动阀及压力表，并均应保持作用良好，按规定时间进行检查、校对并施封。

第163条  车辆轮对在装配前，应对车轴各部位进行探伤检查。检修时，按规定对轴颈、防尘板座、轮座、制动盘座及轴身进行探伤检查。最高运行速度超过120 km/h客车的轮对装车前，应进行动平衡试验。

第164条  客车轮对的内侧距离为1 353 mm，v≤120km/h客车其允许偏差为±3 mm，120 km/h＜v≤160 km/h客车其允许偏差为±2 mm。

第165条  旅客列车应实行包乘制，检修应实行包修制和专修制。

### 动车组设备

第166条  为保证动车组良好的技术状态，应有进行检修和整备作业的动车段、动车所等维修机构。

第167条  动车组维修机构应具备动车组运用检修、行车安全设备检修、客运整备能力及相应的存车条件；承担动车组高级修的动车段还应具备动车组相应修程的检修能力。

动车组维修机构应设有动车组管理信息系统。

第168条  动车所应设置存车线、检查库、轨道桥、立体作业平台、临修库、洗车线、备件存放库、轮对故障动态检测棚、空压机室等设施，配备对转向架、车下设备、车上以及车顶设备进行检查、维护、更换、检修和清洗等作业的相应设备，满足动车组一、二级检修需求。

第169条  动车段可根据需要设置检修库线、材料运输线、试验线、牵出线、解编线等线路，整车检修库、转向架检修库、车体检修库、油漆库、调试整备库、电机电器间、制动空压机间、空调检修间、备件立体存储库等设施；并应配备整列架车机、移动式接触网、大部件起重运输设备、电务车载设备，以及各类部件解体、清洁、测试、检修、组装、调试等设备，满足动车组相应级别检修需求。

### 动 车 组

第170条  动车组应有识别的标记：配属单位名称或简称、车型、车号、定员、自重、载重、全长、最高运行速度、制造厂名和日期、定期修理日期、修程和处所。动车组应有“电化区段严禁攀登”的标识。

动车组应具有列车运行安全监控功能，对重要的运行部件和功能系统进行实时监测、报警和记录，并能及时向动车段、动车所传输。

动车组应配备机车综合无线通信设备(CIR)、列控车载设备、车载自动过电分相装置等，满足相应速度等级运行需要。

第171条  动车组列车制动初速度为200 km/h时，紧急制动距离限值为2 000 m；制动初速度为250 km/h时，紧急制动距离限值为3 200 m；制动初速度为300 km/h时，紧急制动距离限值为3 800 m；制动初速度为350 km/h时，紧急制动距离限值为6 500 m。

第172条  动车组重联或长编组时，工作受电弓间距为200～215 m。在特殊情况下，工作受电弓间距不满足200～215 m时，应校核分相布置与工作受电弓间距匹配情况，并通过上线运行试验确认。

第173条  动车组实行以走行公里周期为主、时间周期为辅的计划预防修，检修方式以换件修为主，主要零部件采用专业化集中修。动车组修程分为高级修（五、四、三级）、运用修（二、一级），检修周期及技术标准按铁路动车组检修规程执行。高级修中的五级修为大修，大修应依法办理行政许可。

第174条  动车组日常运用的上水、保洁、排污等整备作业一般应在动车所完成。不在动车所停留的动车组，需进行上水、保洁、排污等整备作业时，其停留地点根据需要应具备相应的条件。

### 自轮运转特种设备

第175条  自轮运转特种设备是在铁路营业线上运行的铁路轨道车、救援起重机及铁路施工、维修专用车辆（包括架桥机、铺轨机、接触网作业车、大型养路机械等）。

第176条  自轮运转特种设备应符合国家和铁道行业标准。轨道车等自轮运转特种设备按列车运行时，轨道车运行控制设备、列车无线调度通信设备应作用良好，运行状态下应满足机车车辆限界的规定。自轮运转特种设备应有配属单位名称或简称、全长、最高运行速度、制造厂名和日期等识别的标记。

第177条  自轮运转特种设备的设计、制造、审查、监造、验收、试验、运用、检修及过轨技术检查，按有关规定执行。

## 第七章  供电、给水

### 牵引供电

第178条  为保持牵引供电设备良好的技术状态，保证牵引供电系统安全运行，应设供电段等供电维修机构。

供电维修机构管辖范围应根据线路及供电设备条件确定。

牵引供电设备包括变电设备（变电所、开闭所、分区所、自耦变压器所）、接触网和远动系统。

第179条  牵引供电设备应保证不间断行车的可靠供电。牵引供电能力应与线路的运输能力相适应，满足规定的列车重量、列车密度和运行速度的要求。接触网标称电压值为25 kV，最高工作电压为27.5 kV，短时(5 min)最高工作电压为29 kV，最低工作电压为20 kV。

牵引变电所应具备双电源、双回路受电。牵引变压器采用固定备用方式并具备自动投切功能。当一个牵引变电所停电时，相邻的牵引变电所能越区供电。运行期间平均功率因数不低于0.9。

第180条  供电调度系统应具备对牵引供电、电力设备状况进行远程实时监控的条件，并纳入调度系统集中统一管理。

第181条  接触网的分段、分相设置应考虑检修停电方便和缩小故障停电范围，并充分考虑电力牵引的列车、动车组正常运行和调车作业的需要。分相的位置应避免设在进出站和变坡点区段。双线电气化区段应具备反方向行车条件。

负荷开关和电动隔离开关应纳入远动控制。

枢纽及较大车站应设开闭所。

接触网不得引接非牵引负荷。

第182条  牵引供电设备检修、试验和抢修应配备牵引供电安全检测监测系统，变电检测、试验设备，接触网检修、检测设备，接触网抢修车列，绝缘子冲洗设备等设备、设施。

第183条  接触网一般采用链型悬挂方式，其最小张力见第7表。接触线一般采用铜合金材质。

第7表  接触网最小张力

| 列车运行速度（km/h） | 综合张力（kN） | 接触线张力（kN） |
| --- | --- | --- |
| 160＜v≤200 | 30 | 15 |
| 200＜v≤300 | 40～45 | 25 |
| 300＜v≤350 | 48～55 | 28.5 |

第184条  接触线距钢轨顶面的高度不超过6 500 mm；接触线悬挂点高度不宜小于5 300 mm，接触线最低点高度不小于5 150 mm，站场和区间接触网的高度应一致。

在电气化铁路竣工时，由施工单位在接触网支柱内缘或隧道边墙标出线路的轨面标准线，开通前铁路供电、工务维修机构要共同复查确认，有砟轨道每年复测一次，复测结果与原轨面标准线误差不得大于±30 mm。特殊情况需调整轨面标准线时，由铁路供电、工务维修机构共同确认，并公布。

第185条  接触网带电部分至固定接地物的距离，不小于300 mm；至机车车辆或装载货物的距离，不小于350 mm。跨越电气化铁路的各种建(构)筑物与带电部分最小距离，不小于500 mm。当海拔超过1 000 m时，上述数值应按规定相应增加。大风、严寒地区应预留风力、覆冰对绝缘距离影响的安全余量。

在接触网支柱及距接触网带电部分5 000 mm范围内的金属结构物应接地。天桥及跨线桥跨越接触网的地方，应按规定设置安全栅网。

有大型养路机械作业的路基地段，接触网支柱内侧距线路中心距离不小于3 100 mm。

第186条  架空电线路跨越接触网时，应符合第8表和第9表的规定。

第8表  跨越接触网的架空电线路与接触网的垂直距离

| 跨越接触网的电力线路电压等级（kV） | 电力线至接触网的垂直距离（mm） |
| --- | --- |
| 35以上至110 | ≥3 000 |
| 220 | ≥4 000 |
| 330 | ≥5 000 |
| 500 | ≥6 000 |

第9表  跨越接触网的超高压架空电线路距轨面最小垂直距离

| 跨越接触网的电力线路电压等级（kV） | 距轨面最小垂直距离（mm） |
| --- | --- |
| 750 | 21 500 |
| 1 000 | 27 000（单回） |
|  | 25 000（双回） |
| 直流±800 | 21 500 |

35 kV以上的电线路跨越接触网，应在接触网上部设置防坠落保护设施。35 kV及以下的电线路（包括通信线路、广播电视线路等）不得跨越接触网，应由地下穿过铁路。

接触网支柱不应附挂通信、有线电视等非供电线路设施，特殊情况需附挂时，应经铁路铁路企业同意。

第187条  为保证人身安全，除专业人员执行有关规定外，其他人员（包括所携带的物件）与牵引供电设备带电部分的距离，不得小于2 000 mm。

在设有接触网的线路上，严禁攀登车顶及在车辆装载的货物之上作业；如确需作业时，应在指定的线路上，将接触网停电接地并采取安全防护措施后，方准进行。

双线电气化铁路实行V形天窗作业时，为确保人身安全，应在设备、机具、照明、作业组织等方面采取相应措施。

第188条  牵引、电力变配电所控制室，应采取防雷措施，设置机房专用空调。控制、保护及通信设备，应装有防止强电及雷电危害的浪涌保护器等保安设备，电子设备应符合电磁兼容有关规定。

第189条  铁路企业应在关键的固定处所安装机车、动车组受电弓监测装置，对牵引供电设备实行动态监测和故障预判，并纳入铁路供电维修监视。

### 电力、给水

第190条  电力设备包括变电所、配电所、10 kV电力电缆贯通线路（250 km/h及以上）、自闭贯通电线路（250km/h以下）、箱式变电站等。

电力设备应具备：贯通线路由两端变、配电所供电的互供条件，变、配电所跨所供电的条件，远程监控条件，电气试验设备，快速抢修能力。

电力变、配电所的控制保护测量设备，应纳入远动系统调度管理；箱式变电站应设置远动终端，纳入远动系统。

第191条  铁路供电设备应满足下列要求：

1．一级负荷应有两个独立电源，保证不间断供电；二级负荷应有可靠的专用电源。

2．受电电压根据用电容量、可靠性和输电距离，可采用110 kV、35（63）kV、10 kV或380 V/220 V。

3．用户受电端供电电压允许偏差：

（1）35 kV及以上高压供电线路，电压正负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%；

（2）10 kV及以下三相供电线路，为额定值的±7%；

（3）220 V单相供电线路，为额定值的+7%～-10%。

在电力系统非正常情况下，用户受电端的电压值允许偏差为额定值的±10%。

第192条 电力线路的电杆外缘内侧至线路中心的水平距离不小于杆高加3 100 mm。

第193条  给水设备及建(构)筑物，应包括水源、输水、扬水、净水、消毒、配水、管网、水源卫生防护、水源安全保护、节水等设备。为保证供水质量，应按需要配备制水在线连续监控、水质检验和管网检漏等设备。

给水设备的能力及水源，在任何季节应保证列车密度最大时的车辆供水和车站及其他重要用水。客车上水设备应能满足在列车站停时间内、各列车同时上满水的需要。根据需要可设自动给水设备。

大型及以上车站、有动车段（所）的车站及始发终到旅客列车的车站宜设旅客列车给水站。

输水管路一般设置一条，管网布置一般为枝状。铁路枢纽、旅客列车给水站，扬水管路一般设置两条，配水管环状布设。

给水管道应尽量避免穿越铁路线路，必须穿越时，应设防护涵洞。

第194条  旅客列车及生产生活用水，应进行净化消毒处理；固定动力锅炉用水应进行炉外或炉内软水处理。给水站应进行定期水质检测。水质应达到国家规定的标准。

## 第八章  房屋建筑

第195条  为保证房建设备良好的技术状态，应设立房建维修机构或委托管理，根据检查和维修需要配备相应的维修工机具、备品备件及运输工具。

第196条  铁路运输房建设备，包括为铁路运输服务的房屋、构筑物及附属设备，是铁路运输生产的重要基础设施，应满足运输生产、行车指挥及客货营销的需要，应保持完好和使用安全。发生自然灾害或其他意外事故造成影响房建设备安全使用时，应及时组织抢修，迅速恢复使用。

第197条 铁路企业应定期组织对管内房建设备的技术状态和使用安全情况进行检查，根据技术状态实行有计划、按周期进行修缮（包括检修、综合维修和大修）。对无站台柱雨棚、大型钢结构房屋及幕墙等房建设备应进行预防性修缮，实时掌握其结构变化，及时消除病害隐患。

对有倒塌危险或存在严重安全隐患的房屋建(构)筑物，应尽快排险解危，需停止使用和整栋拆除的，应由房建维修机构书面通知使用单位。对技术状态不良、条件差的房建设备，要全面规划，逐年进行大修和改造。

第198条  需要改变房建设备使用环境，需要拆除或报废房建设备时，应经铁路企业同意并按规定办理审批手续。

## 第九章  铁路用地

第199条  铁路用地是铁路的重要资产和运输生产的重要基础，应以保障用地安全、实现保值增值为目的，加强保护，合理利用。

铁路用地分为运输生产用地、辅助生产用地、生活设施用地和其他用地。

第200条  铁路土地利用规划应依据铁路发展规划以及当地土地利用总体规划、城乡总体规划进行编制，并纳入当地土地利用总体规划和城乡总体规划。

第201条  铁路用地应按规定申请土地登记，领取国有土地使用证并集中保管。对涉及铁路用地的相关资料，应进行收集、分类、组卷、归档、统计。铁路企业应开展铁路用地图绘制和定期修测，，开展巡查和看护

第202条  涉及铁路用地改变权属、用途等开发利用行为及在铁路用地范围内实施穿越、跨越等工程，应按规定程序审核、批准，办理相关用地手续。

第203条  铁路用地应按地界线埋设地界桩，地界桩制作和埋设应符合有关标准。

铁路封闭设施应在地界线设置。需为通行、排水、耕作等提供便利条件的地段，可在地界线内0.5 m处或根据实际情况设置。封闭设施设置在地界线上的，可不埋设地界桩。

第204条  铁路建设单位应及时收集整理建设用地资料，编制建设用地竣工文件，按规定标准绘制竣工用地平面图。建设项目竣工后，应组织建设用地验收。

# 第二编  行车组织

## 第十章  基本要求

### 行车组织原则

第205条  高速铁路行车组织工作，应根据本规程规定办理。

铁路行车组织工作应根据本规程规定的原则，结合高速铁路具体运输生产条件，制定高速铁路《行车组织细则》。

第206条  铁路行车组织工作，应贯彻安全生产的方针，坚持高度集中、统一领导的原则。运输、机务、车辆、工务、电务、供电、信息、房建等部门要发扬协作精神，主动配合，紧密联系，协同动作，不断提高效率，挖掘运输潜力，完成运输计划任务。

第207条  列车运行图是铁路行车组织工作的基础。所有与列车运行有关的铁路各部门，应按列车运行图的要求，组织本部门的工作，以保证列车按运行图运行。

列车运行图应根据客运量、区段通过能力等因素确定列车对数，并符合下列要求：

1．列车运行、车站间隔、技术作业等时间标准；

2．迅速、便利地运输旅客；

3．充分利用通过能力，经济合理地运用机车车辆和安排施工、维修天窗；

4．做好列车运行线与客流和旅客出行规律的结合；

5．各站、各区段间的协调和均衡；

6．合理安排乘务人员作息时间。

机车周转图应与列车运行图同时编制。

第208条  调度集中分散自律控制模式分为中心操作方式、车站调车操作方式和车站操作方式。

1．在中心操作方式下，调度终端具有信号设备的全部控制权，列车调度员对列车及调车进路均有操作权，车站对列车及调车进路均无操作权。

2．在车站调车操作方式下，列车调度员对列车进路有操作权，对调车进路无操作权。而车站对调车进路有操作权，对列车进路无操作权。

3．在车站操作方式下，车务终端具有信号设备的全部控制权，车站对列车及调车进路均有操作权，列车调度员对列车及调车进路均无操作权。

车站调度集中基本操作方式由铁路企业公布。

车站控制是指调度集中区段车站在车站操作方式或非常站控模式下，由车站值班员负责办理列车及调车进路的状态。

第209条  遇下列情况可转为非常站控模式：

1．调度集中设备故障；

2．行车设备施工、维修需要时；

3．发生危及行车安全的情况需要时。

第210条  高速铁路车站分为集控站、非集控站。按调度集中基本操作方式，由列车调度员直接办理接发列车作业的车站（线路所）为集控站，其他车站（线路所）为非集控站。

第211条  列车是指编成的车列并挂有机车及规定的列车标志。动车组列车为自走行固定编组列车。

单机、大型养路机械及重型轨道车，虽未完全具备列车条件，亦应按列车办理。

旅客列车的尾部标志应使用电灯，动车组以外的旅客列车尾部标志灯的摘挂、保管，由车辆部门负责。对中途转向的动车组以外的旅客列车应有备用标志灯，以备转向时使用。

第212条  行车工作应坚持集中领导、统一指挥、逐级负责的原则。

一个调度区段内由本区段列车调度员统一指挥，铁路企业管内各区段间由一个调度部门统一指挥，铁路企业间调度指挥权限及相关事宜由相关企业间协商确定。高速铁路列车调度台原则上应独立设置。高速铁路与普速铁路间联络线的行车调度指挥原则上纳入高速铁路调度指挥。

集控站由该区段列车调度员直接指挥；转为车站控制时，根据列车调度员指示，由车站值班员指挥。非集控站由车站值班员统一指挥。

列车和单机由司机负责指挥。列车或单机在车站时，所有乘务人员应按列车调度员（车站控制时为车站值班员）的指挥进行工作。

司机等相关人员应直接向列车调度员报告有关行车工作；在非集控站及转为车站控制的集控站，应向车站值班员报告。

第213条  高速铁路的行车时刻，均以北京时间为标准，从零时起计算，实行24小时制。

铁路行车房舍内和办理行车工作的有关人员均应备有钟表。钟表的时刻应与调度部门的时钟校对。

调度部门的时钟及各系统的时钟应定期校准。铁路企业要规定钟表的配置、校对、检查、修理及时钟校准办法。

第214条  列车运行，原则上以开往北京方向为上行，反之为下行。

各线的列车运行方向，由铁路企业规定，但铁路企业间互联互通线路的列车运行方向由相关铁路企业协商确定。

列车应按规定编定车次。上行列车编为双数，下行列车编为单数。在个别区间，使用直通车次时，可与规定方向不符。动车组列车车次在全国范围内应保证其唯一性（含动车组出入库车次）。

第215条  遇发生影响行车的设备故障（列车设备故障除外）时，原则上应先处理故障，后组织行车。设备故障暂时无法修复，确需组织行车时，应根据有关行车限制条件组织行车。

第216条  遇有暴风雨雪天气或地震，工务、电务、供电等设备管理单位应加强对重点地段和设备的检查。在天窗时间外，检查人员不得进入路肩和桥面范围内，必要时应封锁或限速，并做好防护后再检查。发现影响行车安全时，应及时通知列车调度员限速运行或封锁线路。

### 列车乘务

第217条  列车应设有列车乘务组。列车乘务组按下列规定组成：

1．动车组列车应有动车组司机，其他列车应有机车乘务人员；

2．动车组列车应有随车机械师，其他旅客列车应有车辆乘务人员；

3．旅客列车应有客运乘务组。

第218条  动车组列车司机在列车运行中，应做到：

1．开车前司机要选定机车综合无线通信设备通信模式和运行线路，机车综合无线通信设备、GSM-R手持终端按规定注册列车车次，并确认正确。装备列车运行监控装置的动车组列车还应按规定输入监控装置有关数据。

2．遵守列车运行图规定的运行时刻和各项允许及限制速度。彻底瞭望，确认信号，认真执行呼唤应答制度，严格按信号显示要求行车，确保列车安全正点。遇有信号显示不明或危及行车和人身安全时，应立即采取减速或停车措施。

3．机车信号、机车综合无线通信设备、列车运行监控装置、列控车载设备应全程运转，严禁擅自关机、隔离。

4．起动稳，加速快，精心操纵，停车准确，按规定鸣笛。

5．注意操纵台各种仪表及车载信息监控装置的显示。

6．正常情况在列车运行方向最前端司机室操纵，非操纵端司机室门、窗及各操纵开关、手柄均应置于断开或锁闭位。关闭非操纵端司机室机车综合无线通信设备电源。

7．动车组列车停车后，应使列车保持制动状态。更换动车组司机（同向换乘除外）或司机室操纵端、使用紧急制动停车、重联或解编后再开车前，应进行相关试验。

8．等会列车时，不准关闭辅助电源装置，并应按规定显示列车标志。

9．向列车有关乘务人员传达列车调度员的有关命令、指示。

10．将列车运行中发生的问题及使用紧急制动装置的情况，及时报告列车调度员。

第219条  动车组以外的列车司机在列车运行中，应做到：

1．列车在出发前输入监控装置有关数据；按规定对列车自动制动机进行试验，在制动保压状态下列车制动主管的压力1 min内漏泄不得超过20 kPa，确认列尾装置作用良好。

装备机车综合无线通信设备的机车，开车前司机要选定机车综合无线通信设备通信模式和运行线路。在GSM-R区段运行时，机车综合无线通信设备、GSM-R手持终端按规定注册列车车次，并确认正确。

2．遵守列车运行图规定的运行时刻和各项允许及限制速度。彻底瞭望，确认信号，认真执行呼唤应答制度，严格按信号显示要求行车，确保列车安全正点。遇有信号显示不明或危及行车和人身安全时，应立即采取减速或停车措施。

3．机车信号、列车无线调度通信设备、列车运行监控装置（轨道车运行控制设备）和列尾装置应全程运转，严禁擅自关机。

4．起动稳，加速快，精心操纵，停车准确，按规定鸣笛，防止列车冲动和断钩。

5．随时检查机车总风缸、制动主管的压力。检查内燃机车柴油机的润滑油压力、冷却水的温度及其转数等情况。注意电力机车的各种仪表的显示及接触网状态。

6．在区间内列车停车进行防护、分部运行、装卸作业或使用紧急制动阀停车后再开车时，司机应检查试验列车制动主管的贯通状态，确认列车完整，具备开车条件后，方可起动列车。

7．单机、自轮运转特种设备在自动闭塞区间紧急制动停车或被迫停在调谐区内后，司机应立即通知后续列车司机、向列车调度员（两端站）报告停车位置（具备移动条件时司机应先将机车移动不少于15 m），并在轨道电路调谐区外使用短路铜线短接轨道电路。

8．等会列车时，不准关闭空气压缩机，并应按规定显示列车标志。

9．将列车运行中发生的问题及使用紧急制动阀的情况，及时报告列车调度员。

第220条  随车机械师应按技术作业过程的规定检查动车组；在列车运行途中，应监控动车组设备技术状态，及时处理车辆故障，经处置确认无法正常运行时，通知司机选择维持运行或停车。随车机械师应配备GSM-R手持终端和无线对讲设备及响墩、火炬、短路铜线、信号旗（灯）等防护用品（只在仅运行动车组列车的线路上运行时可不配备响墩、火炬），在值乘中还应做到：

1．列车发生紧急制动停车后，联系司机，检查车辆技术状态，可继续运行时通知司机开车；

2．向司机通报使用紧急制动装置的情况，并协助司机处理有关行车事宜。

第221条  车辆乘务人员应按技术作业过程的规定检查车辆，并参加制动试验。在列车运行途中，应监控车辆运用状态，及时处理车辆故障，并将本身不能完成的不摘车检修工作，预报前方站列检。前方站列检应积极组织人力修复车辆故障，保持原编组运用。是否摘车检修，由当地列检决定并处理。

车辆乘务员应配备GSM-R手持终端和无线对讲设备及响墩、火炬、短路铜线、信号旗（灯）等防护用品，在值乘中还应做到：

1．列尾装置故障时，列车出发前、停车站进站前和出站后，应按规定与司机核对列车尾部风压；

2．列车发生紧急制动停车后，联系司机，检查车辆技术状态，可继续运行时通知司机开车；

3．向司机通报使用紧急制动阀的情况，并协助司机处理有关行车事宜。

第222条  车辆乘务员、客运乘务组等列车乘务人员发现下列危及行车和人身安全情形时，应使用紧急制动阀（紧急制动装置）停车：

1．车辆燃轴或重要部件损坏；

2．列车发生火灾；

3．有人从列车上坠落或线路内有人死伤；

4．其他危及行车和人身安全必须紧急停车时。

使用车辆紧急制动阀时，不必先行破封，立即将阀手把向全开位置拉动，直到全开为止，不得停顿和关闭。遇弹簧手把时，在列车完全停车以前，不得松手。在长大下坡道上，应先看制动主管压力表，如压力表指针已由定压下降100 kPa时，不得再行使用紧急制动阀（遇折角塞门关闭时除外）。

动车组列车遇上述情况时，随车机械师、客运乘务组等列车乘务人员应立即报告司机采取停车措施；来不及报告时，应使用客室紧急制动装置停车。

列车乘务人员应将使用紧急制动阀（紧急制动装置）的情况报告司机。

第223条  机车、动车组乘务组以外人员，

登乘机车、动车组司机室时，凭登乘证件，在不影响乘务人员工作的前提下，经检验准许后方可登乘。

### 车站值守

第224条  集控站设车务应急值守人员，由车务具有车站值班员职名的人员担任。

车务应急值守人员在车站行车室（设置有调度集中车站控制终端的处所）值守。具体值守工作制度由铁路企业规定。

第225条  在正常情况下，车务应急值守人员不参与行车工作。

在设备故障、施工维修、非正常行车等情况下，根据列车调度员指示，车务应急值守人员负责办理以下行车作业：

1．向司机等相关人员递交书面调度命令。

2．组织相关人员现场准备进路。

3．组织相关人员对故障设备进行检查、确认。

4．按规定对站内到发线停留车辆的防溜措施进行检查、确认。

5．在特殊情况下与司机办理故障车、事故车有关随车运输票据和回送单据的交接、保管工作。

6．组织应急救援，完成信息传递和其他需现场了解、检查确认的工作。

电务、工务人员应根据车务应急值守人员指示，协助办理2、3、6项有关作业。

采用车站调车操作方式的车站，车务应急值守人员还应担当调车领导人并负责办理调车进路。

### 车站技术管理

第226条  有关技术设备和行车作业组织在高速铁路《行车组织细则》中规定。

因新建、改建工程发生行车设备变化时，施工单位应在设备开通30天前向设备管理单位、使用单位、铁路企业业务部门提供相关技术资料。经审核后，铁路企业于开通10天前统一公布。

机务、车辆、工务、电务、供电、通信、信息、房建等单位应及时向车站（车务段）提供有关的技术资料。

第227条  引向安全线的道岔除使用、清扫、检查或修理时外，均应保持向安全线开通的位置。

第228条  道岔编号，从列车到达方向起顺序编号，上行为双号，下行为单号；尽头线上，向线路终点方向顺序编号。车站划分车场时，每个车场的道岔单独编号。一个车站的道岔不得有相同的编号。

第229条  股道编号，单线区段内的车站，从靠近站舍的线路起，向远离站舍方向顺序编号；双线区段内的车站，从正线起顺序编号，上行一侧为双号，下行一侧为单号；尽头式车站，向终点方向由左侧开始顺序编号，如站舍位于线路一侧时，从靠近站舍的线路起，向远离站舍方向顺序编号。一个车站（分车场时一个车场）的股道不准有相同的编号。

特大、大型客运车站，股道编号以主站房基本站台为基准，按顺序编号；划分多个车场时，各车场股道应按顺序连续编号，不按车场别单独编号。

### 对行车有关人员的要求

第230条  铁路企业应制定高速铁路主要行车工种岗位制度。高速铁路主要行车工种岗位人员的选拔，要按照岗位标准的基本素质要求，严格按条件、程序进行。

第231条  行车有关人员，在任职前应经过健康检查，身体条件不符合拟任岗位职务要求的，不得上岗作业。

在任职期间，要定期进行身体检查，身体条件不符合任职岗位要求的，应调整工作岗位。

第232条  行车有关人员，在任职、提职、改职前，应进行拟任岗位培训，考试合格后方可任职。

在任职期间，应定期参加岗位适应性培训和考核鉴定，考核不合格的，不得继续履职。

第233条  对行车有关人员，应进行日常安全生产知识和劳动纪律的教育、考核，并有计划地组织好在职人员的日常政治和技术业务学习。

第234条  驾驶机车、动车组、大型养路机械、轨道车、接触网作业车的人员，必须持有国家铁路局颁发的相应类别的驾驶证。变更驾驶机（车）型前，应经过相应的技术培训并考试合格。

实习和学习驾驶机车、动车组、自轮运转特种设备和操纵信号或重要机械、设备及办理行车作业的人员，应在正式值乘、值班人员的亲自指导和负责下，方准操作。

第235条  行车有关人员在执行职务时，应坚守岗位，穿着规定的服装，佩戴易于识别的证章或携带相应证件，讲普通话。

第236条  行车有关人员，接班前应充分休息，严禁饮酒，如有违反，立即停止其所承担的任务。

第237条  建立高速铁路主要行车工种岗位人员定期考核鉴定制度。对高速铁路岗上人员，依据个人专业技能水平、安全生产、工作业绩等情况，按照岗位标准要求，进行定期考核鉴定。对经考核不符合岗位要求的人员，及时调整其工作岗位。

第238条  行车公寓是专为乘务人员服务的生产设施，应实行标准化管理。应有良好的通信、网络（铁路办公网）、叫班管理设备和乘务管理设备，具备生活、服务等设施和接送乘务人员的交通工具，应有卫浴设施，经常保持适当的温度，整洁和安静的休息条件。应保证乘务人员随到随宿，不间断地供给热食及开水。

## 第十一章  编组列车

### 列车编组

第239条  列车应按本规程和列车运行图规定的编挂条件、重量或长度编组。

动车组为固定编组。动车组以外的旅客列车按列车编组表编组，行李车、邮政车、发电车等非乘坐旅客的车辆应分别挂于机车后第一位和列车尾部。

第240条  单组动车组运用状态下不得解编，两组短编组同型动车组可重联运行。救援等特殊情况下，两组不同型号的动车组可重联运行。

动车组禁止加挂各型机车车辆（无动力调车时的调车机车、救援机车、无动力回送时的本务机车及回送过渡车除外），禁止编入其他列车。

超过检修期限的动车组禁止上线运行（经车辆部门鉴定的回送动车组除外）。

第241条  下列机车车辆禁止编入列车：

1．插有扣修、倒装色票的及车体倾斜超过规定限度的；

2．曾经发生冲突、脱轨、火灾、爆炸或曾编入发生特别重大、重大、较大事故列车内以及在自然灾害中损坏，未经检查确认可以运行的；

3．装载货物超出机车车辆限界，无挂运命令的；

4．装载跨装货物（跨及两平车的汽车除外）的平车，无跨装特殊装置的；

5．平车及敞车装载货物违反装载和加固技术条件的；

6．未关闭侧开门、底开门以及平车未关闭端、侧板的（有特殊规定者除外）；

7．由于装载的货物需停止自动制动机的作用，而未停止的；

8．缺少车门的（检修回送车除外）；

9．超过定期检修期限的客车车辆（经车辆部门鉴定的回送客车除外）禁止编入旅客列车；

10. 铁路运输企业规定禁止编入列车的机车车辆。

### 列车中机车车辆的编挂和连挂

第242条  工作机车应挂于列车头部，正向运行（牵引路用、救援列车的机车除外）。

双机或多机牵引时，本务机车的职务由第一位机车担当。

第243条  动车组以外的旅客列车遇特殊情况须附挂跨铁路企业的回送机车时，由相关铁路企业协商，以调度命令办理。

回送机车，应挂于本务机车次位，挂有重联机车时为重联机车次位。禁止办理机车专列回送。

不得办理铁路救援起重机回送作业（在高速铁路救援时除外）。

第244条  旅客列车、回送客车底不准编挂货车，编入的客车车辆最高运行速度等级应符合该列车规定的速度要求。

旅客列车中，与机车相连接的客车端门及编挂在列车尾部的客车后端门应加锁。动车组驾驶室与旅客乘坐席间的门应锁闭。

第245条  动车组以外的列车中相互连挂的车钩中心水平线的高度差，不得超过75 mm。

第246条 列车中机车与第一辆车、车辆与车辆的连挂摘解，动车组采用机车调车作业、无动力回送或被救援，由铁路企业规定。

第247条  动车组重联时，被控动车组应退出占用，主控动车组使用调车模式与被控动车组连接。解编操作时，主控动车组转换为调车模式后，应一次移动5 m以上方可停车。

### 列尾装置的摘挂及运用

第248条  动车组以外的旅客列车应安装列尾装置。特殊情况下，无法安装或使用列尾装置时，应制定具体办法。

第249条 列车列尾装置尾部主机的安装与摘解、风管及电源的连结与摘解，由铁路企业规定。

第250条  列尾装置在使用前，应按规定进行检测，合格后方可投入运用。

第251条  路用列车尾部可不挂列尾装置。

### 列车中车辆的检查

第252条 列检作业应按规定范围和技术作业过程进行。应建立车辆故障诊断指导组，对途中车辆故障进行远程诊断、指导和故障处置确认。

动车组运行（含回送）途中不进行客列检作业。

第253条  车辆编入列车应达到运用状态。主要部件必应作用良好，符合质量要求。自动制动机、人力制动机和货车的自动制动机空重车调整装置状态良好、位置正确。

第254条  上线运营的动车组应符合出所质量标准。遇下述情况时，应安排动车组试运行：

1．新型动车组运营、新线开通前；

2．动车组新造出厂、高级检修修竣后；

3．临修更换转向架、轮对、万向轴、主变压器、牵引电机后；

4．重要部件、软件加装、升级后。

第255条  在有列检作业的车站，发现列车中有技术不良的车辆，因条件限制不能修理时，应由列车中摘下修理。在其他车站发现列车中有技术不良的车辆，因特殊情况不能摘下时，如能确保行车安全，经调度员同意，可回送到指定地点进行处理。

装有密接式车钩的客车回送时，原则上应附挂旅客列车回送。

第256条  运用中的车辆应按规定的周期检修。扣修和出入厂、段的车辆应建立定时取送制度，并纳入车站日班计划。

第257条  动车组以外的列车自动制动机应按下列规定进行试验。

1．全部试验

（1）列检作业场对运行途中自动制动机发生故障的到达列车；

（2）旅客列车库内检修作业；

（3）在有客列检作业的车站折返的旅客列车。

站内设有试风装置时，应使用列车试验器试验，连挂机车后只做简略试验。对装有空气弹簧等装置的旅客列车应同时检查辅助用风系统的泄漏。

2．简略试验

（1）客列检作业后和旅客列车始发前；

（2）更换机车或更换机车乘务组时；

（3）无列检作业的始发列车发车前；

（4）列车软管有分离情况时；

（5）列车停留超过20 min时；

（6）列车摘挂补机，或第一机车的自动制动机损坏交由第二机车操纵时；

（7）机车改变司机室操纵时；

（8）列车进行摘、挂作业开车前。

在站简略试验：有列检作业的由列检人员负责，无列检作业的由车辆乘务员负责，无车辆乘务员的由车站人员负责。挂有列尾装置的列车由司机负责（挂有列尾装置的旅客列车，始发前、摘挂作业开车前及在途中换挂机车站、客列检作业站，有列检作业的由列检人员负责，无列检作业的由车辆乘务员负责）。

3．持续一定时间的全部试验

旅客列车出库前应进行持续一定时间的全部试验，在接近长大下坡道区间的车站，是否进行持续一定时间的全部试验，由铁路企业规定。

长大下坡道为：线路坡度超过6‰，长度为8 km及以上；线路坡度超过12‰，长度为5 km及以上；线路坡度超过20‰，长度为2 km及以上。

第258条  动车组制动试验规定：

1．动车组在出段（所）前或折返地点停留出发前需要进行全部制动试验，一级检修作业后的动车组在出发前不再进行全部制动试验；

2．动车组列车在始发前需在操纵端进行简略制动试验；

3．动车组列车更换动车组司机（同向换乘除外）或操纵端后，需进行简略制动试验；

4．动车组列车在途中重联或解编后，开车前需在操纵端进行简略制动试验；

5. 动车组列车使用紧急制动停车后，开车前需进行简略制动试验；

6．动车组在采用机车救援、无动力回送连挂机车或回送过渡车时，按动车组无动力回送作业办法进行制动性能确认。

第259条  动车组不办理编组顺序表交接。动车组以外的旅客列车编组顺序表按以下规定办理交接：

1．在始发站由车站人员按列车编组顺序表核对现车，无误后，与司机办理交接。

2．中途换挂机车时，到达司机与车站间、车站与出发司机间办理交接。仅更换机车乘务组时，机车乘务组之间办理交接。

3．途中摘挂车辆时，车站负责修改列车编组顺序表。

4．列车到达终到站后，司机与车站办理交接。

车站与司机的交接地点均为机车停留位置。

### 列车制动

第260条  列车的换算闸瓦压力，按第10、11表规定计算。

第10表  机车计算重量及每台换算闸瓦压力表

| 种类 | 机 型 | 计算重量（t） | 换算闸瓦压力（kN） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力 | SS3、SS6 | 138 | 700 |
|  | SS1 | 138 | 830 |
|  | SS3B、SS6B | 138 | 680 |
|  | SS4 | 184 | 900 |
|  | SS7 | 138 | 1100 |
|  | SS7E、SS9 | 126 | 770 |
|  | SS8 | 90 | 520 |
|  | DJ1 | 184 | 1120 |
|  | 6K | 138 | 780 |
|  | 8G、8K | 184 | 880 |
|  | HXD1、HXD2 | 200 | 900（320） |
|  | HXD1B、HXD2B、HXD3B | 150 | 680（240） |
|  | HXD1C、HXD2C、HXD3、HXD3C | 138/150 | 680（240） |
|  | HXD1D、HXD3D | 126 | 790（280） |
| 内燃 | DF4、DF5、DF7、DF8、DF11 | 138 | 680 |
|  | DF11G 、DF11Z | 145 | 770 |
|  | DF7B、DF7C、DF7D | 138 | 680 |
|  | DF8B | 150 | 900 |
|  | BJ | 90 | 680 |
|  | ND5 | 135 | 800 |
| 内燃 | HXN5、HXN3 | 150 | 680（240） |
|  | NJ2 | 138 | 620（220） |

注：1．表中为按铸铁闸瓦换算闸瓦压力。

2．新型机车根据120 km/h速度下紧急制动距离在1 100 m以内的要求计算，括弧内为按H高摩合成闸瓦换算闸瓦压力。

第11表  车辆换算闸瓦压力表

| 种类 | 车 型 | 每辆换算闸瓦压力（kN） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 自动制动机列车主管压力按600 kPa | 人力制动机 |
| 客车 | 普通客车（120 km/h） | （踏面制动） | (350) | (80) |
|  | 新型客车（盘形制动，120 km/h,140 km/h，160 km/h） | 120 km/h | 自重41～45 t | 137(412) | 13 |
|  |  |  | 自重46～50 t | 147(441) |  |
|  |  |  | 自重51～55 t | 159(477) |  |
|  |  |  | 自重≥56 t | 173(519) |  |
|  |  | 双层 | 178(534) | 13 |
|  |  | 140 km/h及160 km/h | 自重41～45 t | 146(438) | 13 |
|  |  |  | 自重46～50 t | 156(468) |  |
|  |  |  | 自重51～55 t | 167(501) |  |
|  |  |  | 自重≥56 t | 176(528) |  |

注： 1．按H高摩合成闸瓦计算，括弧内为按铸铁闸瓦计算。

2．旅客列车自动制动机主管压力为600kPa。

3．客车车辆在列车主管压力为500kPa时的闸瓦压力，按600kPa时闸瓦压力的1:1.15换算。

列车制动限速受每百吨列车重量换算闸瓦压力及下坡道坡度限制。普通旅客列车按第12表规定；140 km/h旅客列车按第13表规定；160 km/h旅客列车按第14表规定。列车下坡道制动限速随下坡道千分数的增加而递减，坡道每增加1‰，限速减少1 km/h左右。

第12表  旅客列车制动限速表（km/h）

（计算制动距离800m，高磷铸铁闸瓦）

| P v i | 每百吨列车重量的换算闸瓦压力（kN） |
| --- | --- |
|  | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 |
| 0 | 106 | 107 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 1 | 105 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 118 | 119 |
| 2 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 118 |
| 3 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 116 | 117 | 117 | 118 |
| 4 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 117 |
| 5 | 102 | 104 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 116 |
| 6 | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 116 |
| 7 | 101 | 103 | 104 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 115 |
| 8 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 115 |
| 9 | 99 | 101 | 102 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 114 |
| 10 | 98 | 100 | 102 | 103 | 104 | 106 | 107 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 |

续上表

| 11 | 97 | 99 | 101 | 103 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 97 | 99 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 111 | 111 | 112 | 112 |
| 13 | 96 | 98 | 100 | 102 | 103 | 104 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112 |
| 14 | 96 | 98 | 100 | 101 | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 110 | 111 | 111 |
| 15 | 95 | 97 | 99 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 111 |
| 16 | 95 | 97 | 99 | 100 | 101 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 110 |
| 17 | 94 | 96 | 98 | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 109 | 110 |
| 18 | 94 | 96 | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 108 | 109 |
| 19 | 93 | 95 | 97 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| 20 | 93 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |

注：1．每百吨列车重量的闸瓦压力低于760kN需限速运行。例如22型客车（踏面制动）编成列车在每百吨列车重量的闸瓦压力660 kN条件下的制动限速为115 km/h。

2．对于超过20‰的下坡道，列车制动限速由铁路企业根据实际试验规定。

3．i为下坡道千分数（‰）；P为每百吨列车重量的换算闸瓦压力，单位kN；v为旅客列车制动限速，单位km/h。

4．本表每百吨列车重量的换算闸瓦压力计算包括机车。

5．本表适用120 km/h旅客列车。

第13表  140 km/h旅客列车制动限速表（km/h）

（计算制动距离1 100 m，盘形制动）

| P v i | 每百吨列车重量的换算闸瓦压力（kN） |
| --- | --- |
|  | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| 0 | 138 | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 137 | 139 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 136 | 138 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 135 | 137 | 140 |  |  |  |  |  |
| 4 | 135 | 137 | 139 |  |  |  |  |  |
| 5 | 134 | 136 | 138 |  |  |  |  |  |
| 6 | 133 | 135 | 137 | 140 |  |  |  |  |
| 7 | 132 | 134 | 136 | 139 |  |  |  |  |
| 8 | 132 | 134 | 136 | 139 |  |  |  |  |
| 9 | 131 | 133 | 135 | 138 |  |  |  |  |
| 10 | 130 | 132 | 134 | 137 | 140 |  |  |  |
| 11 | 129 | 131 | 133 | 136 | 139 |  |  |  |
| 12 | 128 | 130 | 132 | 135 | 138 |  |  |  |

续上表

| 13 | 128 | 130 | 132 | 134 | 137 | 140 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 127 | 129 | 131 | 133 | 136 | 139 |  |  |
| 15 | 126 | 128 | 130 | 132 | 135 | 138 |  |  |
| 16 | 125 | 127 | 129 | 131 | 134 | 137 | 140 |  |
| 17 | 125 | 127 | 129 | 131 | 134 | 137 | 139 |  |
| 18 | 124 | 126 | 128 | 130 | 133 | 136 | 139 |  |
| 19 | 123 | 125 | 127 | 129 | 132 | 135 | 138 |  |
| 20 | 122 | 124 | 126 | 128 | 131 | 134 | 137 | 139 |

注：1．新型客车（盘形制动）每百吨列车重量按高摩合成闸片换算闸瓦压力应在275kN以上。

2．对于超过20‰的下坡道，列车制动限速由铁路企业根据实际试验规定。

3．i为下坡道千分数（‰）；P为每百吨列车重量的换算闸瓦压力，单位kN；v为旅客列车制动限速，单位km/h。

4．本表每百吨列车重量的换算闸瓦压力计算包括机车。

第14表  160 km/h旅客列车制动限速表（km/h）

（计算制动距离1 400 m，盘形制动）

| P v i | 每百吨列车重量的换算闸瓦压力（kN） |
| --- | --- |
|  | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
| 0 | 155 | 158 | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 154 | 157 | 159 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 153 | 156 | 159 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 152 | 155 | 158 | 160 |  |  |  |  |  |
| 4 | 151 | 154 | 157 | 159 |  |  |  |  |  |
| 5 | 150 | 153 | 156 | 159 |  |  |  |  |  |
| 6 | 149 | 152 | 155 | 158 | 160 |  |  |  |  |
| 7 | 148 | 151 | 154 | 157 | 159 |  |  |  |  |
| 8 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 |  |  |  |  |
| 9 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 160 |  |  |  |
| 10 | 146 | 149 | 152 | 155 | 157 | 159 |  |  |  |
| 11 | 145 | 148 | 151 | 154 | 156 | 159 |  |  |  |
| 12 | 144 | 147 | 150 | 153 | 155 | 158 | 160 |  |  |
| 13 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 157 | 159 |  |  |
| 14 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 156 | 158 |  |  |
| 15 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 155 | 157 | 160 |  |
| 16 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 154 | 157 | 159 |  |

续上表

| 17 | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 156 | 159 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 155 | 158 | 160 |
| 19 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 154 | 157 | 159 |
| 20 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 151 | 153 | 156 | 158 |

注：1．新型客车（盘形制动）每百吨列车重量按高摩合成闸片换算闸瓦压力应在275 kN以上。

2．对于超过20‰的下坡道，列车制动限速由铁路企业根据实际试验规定。

3．i为下坡道千分数（‰）；P为每百吨列车重量的换算闸瓦压力，单位kN；v为旅客列车制动限速，单位km/h。

4．本表每百吨列车重量的换算闸瓦压力计算包括机车。

第261条  列车中的机车和车辆的自动制动机，均应加入全列车的制动系统。

路用列车中因装载的货物规定需停止制动作用的车辆，自动制动机临时发生故障的车辆，准许关闭截断塞门（简称关门车），编入路用列车的关门车数不得超过现车总辆数的6%（尾数不足一辆按四舍五入计算）。关门车不得挂于机车后部三辆车之内；在列车中连续连挂不得超过两辆；列车最后一辆不得为关门车；列车最后第二、三辆不得连续关门。

旅客列车不准编挂关门车。在运行途中（包括在站折返）如遇自动制动机临时故障，在停车时间内不能修复时，准许关闭一辆，但列车最后一辆不得为关门车，120 km/h速度等级及编组小于8辆的140 km/h、160 km/h速度等级列车应按第258条规定计算闸瓦压力。

第262条  列车在任何线路上的紧急制动距离限值按第15表规定。

第15表  列车紧急制动距离限值表

| 列车类型 | 最高运行速度（km/h） | 紧急制动距离限值（m） |
| --- | --- | --- |
| 旅客列车（动车组列车除外） | 120 | 800 |
|  | 140 | 1 100 |
|  | 160 | 1 400 |

第263条  动车组的长度、重量及最高运行速度按第16表规定。

第16表  动车组长度、重量及最高运行速度表

| 动车组类型 | 换算长度 | 整备重量(t) | 计算重量（t） | 最高运行速度(km/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRH1A-200 | 19.4 | 430.9 | 490.6 | 200 |
| CRH1A-200重联 | 38.8 | 861.8 | 981.2 | 200 |
| CRH1A-250 | 19.4 | 424.6 | 484.4 | 250 |
| CRH1A-250重联 | 38.8 | 849.2 | 968.8 | 250 |
| CRH1B | 38.6 | 856 | 975 | 250 |
| CRH1E | 38.8 | 887.7 | 955.2 | 250 |

续上表

| CRH2A | 18.3 | 366.8 | 415.8 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRH2A 重联 | 36.6 | 733.5 | 831.6 | 250 |
| CRH2B | 36.5 | 724.1 | 822.5 | 250 |
| CRH2E | 36.5 | 785.8 | 839.4 | 250 |
| CRH5A | 19.2 | 369.7 | 469.7 | 250 |
| CRH5A重联 | 38.4 | 739.3 | 939.4 | 250 |
| CRH2C一阶段 | 18.3 | 372.8 | 421.6 | 350 |
| CRH2C一阶段 重联 | 36.6 | 745.6 | 843.2 | 350 |
| CRH2C二阶段 | 18.3 | 392.5 | 441.3 | 350 |
| CRH2C二阶段 重联 | 36.6 | 785 | 882.6 | 350 |
| CRH3C | 18.2 | 431.9 | 482.6 | 350 |
| CRH3C重联 | 36.5 | 863.8 | 965.2 | 350 |
| CRH380A | 18.5 | 402.4 | 446.9 | 380 |
| CRH380A 重联 | 36.9 | 804.8 | 893.8 | 380 |
| CRH380BG | 18.2 | 488.5 | 535.5 | 380 |
| CRH380BG重联 | 36.5 | 977 | 1071 | 380 |
| CRH380B | 18.5 | 494.6 | 542.2 | 380 |
| CRH380B重联 | 36.9 | 989.2 | 1084.4 | 380 |
| CRH380AL | 36.6 | 818.5 | 906.4 | 380 |
| CRH380BL | 36.3 | 872.6 | 964.1 | 380 |
| CRH380CL | 36.4 | 889.4 | 981.7 | 380 |

## 第十二章  调度指挥

### 调度日计划

第264条  调度日计划是一日内的运输工作计划，包括列车开行计划和施工、维修计划。

第265条  调度日计划主要内容。

1．列车开行计划主要内容：

（1）列车开行车次。（2）临时定点列车始发站、终到站、沿途客运业务办理站及其到（发）时分、动车组股道运用计划。

（3）开行动车组列车所对应的车组（型号、重联）、动车组车底运用方案及路用列车开行计划。

（4）重点事项。

2．施工计划主要内容：

（1）施工编号、等级、项目。

（2）施工日期、作业内容、地点（含线别、区间、车站、股道、道岔、行别、里程）和时间。

（3）施工限速、影响范围、行车方式变化及设备变化。

（4）施工单位（含配合单位）、施工负责人。

（5）路用列车进出区间方案。

（6）区间及站内装卸路料计划。

3．维修计划主要内容：

维修计划主要包括作业项目、地点、时间、作业单位、配合作业单位、作业负责人、影响范围、路用列车进出区间方案等。

第266条  调度日计划编制的主要依据：

1．基本列车运行图（包括分号列车运行图）。

2．有关文件、电报、调度命令。

3．动车组运用（车型、组数）、检修计划及回送申请。

4．月度施工计划（含临时文电批复的）及主管业务处提报的施工计划、路用列车开行、设备维修作业计划申请。

### 日常运输组织

第267条  有关行车人员必应执行列车调度员命令、口头指示，服从调度指挥。

第268条  列车调度员负责组织实现列车运行图、调度日计划，应做到：

1．检查列车运行图和调度日计划的执行情况，及时发布有关调度命令和口头指示；

2．严格按列车运行图指挥行车，遇列车发生晚点时，应积极采取措施，组织有关人员恢复正点；

3．注意列车运行情况，正确、及时地处理临时发生的问题。

第269条  列车按运输性质的分类和运行等级顺序如下：

1．按运输性质分类

（1）旅客列车（动车组列车，特快、快速、普通旅客列车）；

（2）路用列车。

2．列车运行等级顺序

（1）动车组列车；

（2）特快旅客列车；

（3）快速旅客列车；

（4）普通旅客列车；

（5）路用列车。

开往事故现场救援、抢修、抢救的列车，应优先办理。

特殊指定的列车的等级，应在指定时确定。

### 调度命令

第270条  各级调度在组织指挥日常运输工作中，应及时正确发布与运输有关的调度命令，下级调度以及行车有关单位、人员必须执行。

第271条  指挥列车运行的命令（运行揭示调度命令除外）和口头指示，只能由列车调度员发布。

遇第17表所列情况，应发布调度命令。

第17表  行车调度命令项目表

| 序号 | 命令项目 | 受令者 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 司机 | 车站 值班员 |
| 1 | 封锁、开通区间 |  | ○ |
| 2 | 向封锁区间开行救援列车、路用列车 | ○ | ○ |
| 3 | 临时变更或恢复原行车闭塞法 |  | ○ |
| 4 | 停止使用基本闭塞法发出列车 | ○ | ○ |
| 5 | 双线反方向行车、由双线改为单线或恢复双线行车 | ○ | ○ |
| 6 | 变更列车径路 | ○ | ○ |
| 7 | 动车组列车在区间被迫停车后返回（退回）后方站 | ○ | ○ |
| 8 | 向区间发出停车作业的列车 | ○ | ○ |
| 9 | 在车站、区间临时停车上、下人员 | ○ | ○ |
| 10 | 列车需临时降弓运行 | ○ | ○ |
| 11 | 因行车设备故障、灾害或施工，以及列车中挂有限速的机车车辆等，需要使列车临时限速运行（纳入运行揭示调度命令或本务机车、动车组自身设备原因限速时除外） | ○ | ○ |
| 12 | 动车组列车空调失效需打开部分车门限速运行 | ○ | ○ |
| 13 | 车站使用总辅助按钮 |  | ○ |
| 14 | 准许列车越过故障的进站、出站、进路信号机或线路所通过信号机（能开放引导信号时除外） | ○ | ○ |
| 15 | 调度日计划以外，临时加开或停运列车（单机除外） | ○ | ○ |
| 16 | 按地面信号显示运行的列车改按天气恶劣难以辨认信号的办法行车或恢复正常行车 | ○ | ○ |
| 17 | 动车组列车转入或退出隔离模式（被救援时除外） | ○ | ○ |
| 18 | 动车组列车在列控车载设备控车和LKJ控车之间人工转换 | ○ | ○ |
| 19 | 越出站界调车 | ○ | ○ |
| 20 | 利用天窗施工、维修作业 |  | ○ |
| 21 | 施工、维修作业较指定时间延迟结束 |  | ○ |
| 22 | 运行揭示调度命令与实际限速、行车方式或设备不符时 | ○ | ○ |
| 23 | 正线、到发线接触网停电或送电（接触网倒闸、跳闸后试送电、向中性区送电或弓网故障排查除外） |  | ○ |
| 24 | 正线、到发线接触网停电后准许登顶作业 | ○ | ○ |

续上表

| 25 | 动车组列车按隔离模式运行需以不超过80 km/h的速度越过接触网分相 | ○ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 双管供风旅客列车运行途中改为单管供风 | ○ | ○ |
| 27 | 列车调度员认为有必要记录的上述以外的命令 | 有关人员 |

注：1．划○者为受令人员。

2．受令者为车站值班员的调度命令，不发给集控站车务应急值守人员；集控站转为车站控制由车站值班员指挥行车时应发给车站值班员，并应将前发有关调度命令一并发给车站值班员。

3．动车组列车改按LKJ方式运行需将列控车载设备隔离时，列车调度员仅发布改按LKJ方式行车的调度命令。

4．仅发给车站值班员的命令只涉及集控站时不发布（转为车站控制时除外）。因调车作业动车组控车模式转换，不发布调度命令。

上述调度命令如涉及其他单位和人员时，应同时发给。

第272条  发布调度命令的基本规定：

1．调度命令发布前，应详细了解现场情况，听取有关人员的意见，命令内容、受令处所应正确、完整、清晰。

2．使用计算机、传真机发布调度命令时，命令接受人员确认无误后应及时反馈回执。

3．使用电话发收调度命令时，应填记《调度命令登记簿》（附件2），指定受令人员中一人复诵，并记明发收人员姓名及时刻。

4．列车调度员应使用调度命令无线传送系统向司机发布书面调度命令，司机应及时签认接收，不再与列车调度员核对，有疑问时，应立即询问列车调度员。调度命令无线传送系统故障时，可按规定使用语音记录装置良好的列车无线调度通信设备发布，司机接到命令后，应与列车调度员核对。由车站交付的调度命令，车站值班员可使用调度命令无线传送系统或按规定使用语音记录装置良好的列车无线调度通信设备向司机转达。

5．已发布的调度命令，遇有错、漏或变化时，必须取消前发命令，重新发布全部内容的调度命令。

第273条  发布行车调度命令的规定：

1．调度命令必应在列车进入关系区间（站）前交付；在未确认司机已收到调度命令（得到回执）前，不得开放发接该次列车的出站或进站信号。

2．作为行车凭证的调度命令，在接发列车进路准备妥当后，方可向司机发布（转达）。

3．使用调度命令无线传送系统传送行车凭证，列车调度员办理接发列车时，由列车调度员传送，车站值班员办理接发列车时，由车站值班员传送。

4．对跨铁路企业（调度台）的列车，接车方（调度台）列车调度员可委托相邻铁路企业（调度台）列车调度员转发调度命令，接车方（调度台）列车调度员要将需转发的调度命令号码和内容发给相邻（调度台）列车调度员，相邻铁路企业（调度台）列车调度员将受令情况向接车方（调度台）列车调度员通报。

5．遇调度命令需跨铁路企业（调度台）执行时，发布调度命令的列车调度员应发布给列车担当全区段的调度命令，需要列车运行前方各调度指挥区段掌握和执行的调度命令，还应将调度命令抄知相关调度台。

6．更换机车或变更限速条件时，应由有关铁路企业列车调度员重新发给相关调度命令。途中乘务人员换班时，应将调度命令内容交接清楚。

第274条  发布施工、维修作业调度命令的规定：

1．列车调度员根据施工、维修日计划及开始作业的请求，发布准许进行施工、维修作业调度命令。

2．施工作业结束并销记后，列车调度员应及时发布施工作业结束的调度命令。天窗维修作业在指定时间内完成销记时，列车调度员不再发布维修作业结束的调度命令。

3．施工开通后有第1、2、3…列限速要求的列车，由列车调度员单独发布限速调度命令，可不设置列控限速。

4．因施工提前、延迟或其他原因造成运行揭示调度命令与实际限速、行车方式或设备不符时，列车调度员应取消前发运行揭示调度命令，向有关司机、车站值班员、施工负责人重新发布全部内容的调度命令；相符时仍按前发运行揭示调度命令执行。

第275条  发布运行揭示调度命令的规定：

1．运行揭示调度命令是指由调度部门施工调度发布的涉及限速、行车方式发生变化和设备变化的调度命令。

2．运行揭示调度命令应包括时间、地点、因由、速度、行车方式变化、设备变化等内容，机务部门应根据运行揭示调度命令及时将有关内容写入IC卡。

3．发布运行揭示调度命令，不得含有与受令处所无关的内容和命令。

## 第十三章  列车运行

### 行车闭塞

第276条  列车运行是以车站、线路所所划分的区间及自动闭塞区间的通过信号机或区间信号标志牌所划分的闭塞分区作间隔。

区间及闭塞分区的界限，按下列规定划分：

1. 站间区间

（1）在单线上，车站与车站间以进站信号机柱的中心线为车站与区间的分界线；

（2）在双线或多线上，车站与车站间分别以各该线的进站信号机柱或站界标的中心线为车站与区间的分界线。

2. 所间区间

两线路所间或线路所与车站间，以该线上的通过信号机柱的中心线为所间区间的分界线。设有进站信号机的线路所，所间区间的分界方法与站间区间相同。

3. 闭塞分区

自动闭塞区间同方向相邻的两架色灯信号机或区间信号标志牌间，以该线上的通过信号机或区间信号标志牌机柱的中心线为闭塞分区的分界线。

第277条  车站均应装设基本闭塞设备。行车基本闭塞法采用下列二种：

（1）自动闭塞；

（2）自动站间闭塞。

电话闭塞法是当基本闭塞法不能使用时所采用的代用闭塞法。

第278条  当基本闭塞法不能使用时，应根据列车调度员的命令采用电话闭塞法行车。

基本闭塞法停用按电话闭塞法行车时，动车组列车司机应根据调度命令将列控车载设备转为LKJ方式运行，未装备LKJ的动车组列车转为隔离模式运行。

第279条  遇下列情况，应停止使用基本闭塞法，改用电话闭塞法行车：

（1）基本闭塞设备发生故障导致基本闭塞法不能使用时；

（2）自动站间闭塞区间，出站信号机故障且引导信号不能开放时发车。

第280条  自动闭塞区间，遇轨道电路发生故障等情况，需使用总辅助按钮改变闭塞方向，由车站办理接发列车时，车站值班员确认区间空闲后，根据列车调度员命令，使用总辅助按钮改变闭塞方向，并在《行车设备检查登记簿》内登记；由列车调度员办理接发列车时，列车调度员确认区间空闲后，使用总辅助按钮改变闭塞方向，并在《行车设备检查登记簿》内登记。

第281条  自动闭塞。

1．自动闭塞区段，正方向行车，列车按自动闭塞运行；反方向行车，列车按自动站间闭塞运行。

使用自动闭塞法行车，动车组列车在完全监控、引导或部分监控模式下运行时，行车凭证为列控车载设备显示的允许运行的速度值。动车组列车按LKJ方式运行及动车组以外的列车，在信号机常态点灯的区段，进入闭塞分区的行车凭证为出站或通过信号机显示的允许运行的信号；在信号机常态灭灯的区段，进入区间的行车凭证为出站信号机或线路所通过信号机显示的允许运行的信号，信号机应点灯。

调度集中区段，一个调度区段内可不办理发车预告手续。两相邻调度集中的调度区段间或调度集中区段车站（线路所）向非调度集中区段车站（线路所）发车时，由系统自动办理发车预告，遇设备故障无法自动办理时，人工办理发车预告（相邻调度区段列车运行调整计划一致时可不办理发车预告）。非调度集中区段车站（线路所）向调度集中区段车站（线路所）发车时，车站值班员应向列车调度员（车站控制时为车站值班员）办理发车预告。

2．在信号机常态点灯的CTCS-2级自动闭塞区段，特殊情况下办理发车的行车凭证规定见第18表；CTCS-3级以及信号机常态灭灯的CTCS-2级自动闭塞区段，特殊情况下办理发车的行车凭证规定见第19表。

第18表  信号机常态点灯的CTCS-2级自动闭塞区段特殊情况下办理发车的行车凭证表

| 序号 | 特殊情况 | 控车方式 | 行车凭证 | 发给行车凭证的依据 | 附带条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出站信号机（线路所通过信号机）故障时发出列车 | LKJ（GYK）控车 | 调度命令 | 1.确认第一个闭塞分区空闲 2.确认道岔位置正确及进路空闲 | 以不超过20 km/h（动车组列车为不超过40 km/h）速度运行至第一架通过信号机，按其显示的要求执行 |
| 2 |  | 隔离模式运行 |  | 1.确认区间空闲 2.确认道岔位置正确及进路空闲 | 以不超过40 km/h速度运行至前方站进站信号机（线路所通过信号机） |
| 3 | 发车进路信号机故障时发出列车 | LKJ（GYK）控车 | 调度命令 | 1.确认发车进路空闲 2.确认道岔位置正确 | 以不超过20 km/h（动车组列车为不超过40 km/h）速度运行至次一信号机 |

续上表

| 4 | 发车进路信号机故障时发出列车 | 隔离模式运行 | 调度命令 | 1.确认发车进路空闲 2.确认道岔位置正确 | 以不超过40 km/h速度运行至次一信号机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 区间一架及以上通过信号机故障时发出列车 | CTCS-2级控车 | 列控车载设备显示的允许运行的速度值 | 确认区间空闲 |  |
| 6 |  | LKJ（GYK）控车 | 出站信号机（线路所通过信号机）显示的允许运行的信号 |  |  |
| 7 | 反方向发出列车 | CTCS-2级控车 | 列控车载设备显示的允许运行的速度值 | 1.确认区间空闲 2.反方向行车的调度命令 |  |
| 8 |  | LKJ（GYK）控车 | 出站信号机（线路所通过信号机）显示的允许运行的信号 |  |  |

第19表  CTCS-3级以及信号机常态灭灯的CTCS-2级自动闭塞区段特殊情况下
办理发车的行车凭证表

| 序号 | 特殊情况 | 控车方式 | 地面信号机状态 | 行车凭证 | 发给行车凭证的依据 | 附带条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开放引导信号发出列车 | CTCS-3级控车 CTCS-2级控车 | 灭灯 | 列控车载设备显示的允许运行的速度值 | 1.确认第一个闭塞分区空闲（发车进路信号机开放引导信号时，为确认至次一信号机间空闲） 2.确认道岔位置正确及进路空闲 |  |
| 2 |  | LKJ（GYK）控车 | 点灯 | 出站信号机（发车进路信号机、线路所通过信号机）显示的允许运行的信号 | 1.确认区间空闲（发车进路信号机开放引导信号时，为确认至次一信号机间空闲） 2.确认道岔位置正确及进路空闲 |  |
| 3 | 出站信号机（线路所通过信号机）故障且引导信号不能开放时发出列车 | LKJ（GYK）控车 | 点灯 | 调度命令 | 1.确认区间空闲 2.确认道岔位置正确及进路空闲 |  |
| 4 |  | 隔离模式运行 |  |  |  | 以不超过40 km/h速度运行至前方站进站信号机（线路所通过信号机） |
| 5 | 发车进路信号机故障且引导信号不能开放时发出列车 | LKJ（GYK）控车 | 点灯 | 调度命令 | 1.确认发车进路空闲 2.确认道岔位置正确 | 以不超过20 km/h（动车组列车为不超过40 km/h）速度运行至次一信号机 |
| 6 |  | 隔离模式运行 |  |  |  | 以不超过40 km/h速度运行至次一信号机 |

续上表

| 7 | 区间一个及以上闭塞分区轨道电路红光带时发出列车 | CTCS-3级控车 CTCS-2级控车 | 灭灯 | 列控车载设备显示的允许运行的速度值 | 确认区间空闲 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | LKJ（GYK）控车 | 点灯 | 调度命令 | 1.确认区间空闲 2.确认道岔位置正确及进路空闲 |  |
| 9 | 反方向发出列车 | CTCS-3级控车 CTCS-2级控车 | 灭灯 | 列控车载设备显示的允许运行的速度值 | 1.确认区间空闲 2.反方向行车的调度命令 |  |
| 10 |  | LKJ（GYK）控车 | 点灯 | 出站信号机（线路所通过信号机）显示的允许运行的信号 |  |  |

第282条  自动站间闭塞。

1．使用自动站间闭塞法行车，动车组列车在完全监控、引导或部分监控模式下运行时，行车凭证为列控车载设备显示的允许运行的速度值。动车组列车按LKJ方式运行及动车组以外的列车，进入区间的行车凭证为出站信号机或线路所通过信号机显示的允许运行的信号（在信号机常态灭灯的区段，信号机应点灯）。

自动站间闭塞应与集中联锁设备结合使用，自动检查区间空闲，发车站（线路所）办理发车进路后即自动构成站间闭塞。列车到达接车站（线路所）或返回发车站（线路所）并出清区间后，自动解除闭塞。

人工办理发车进路前，应确认区间空闲、接车站（线路所）未办理同一区间的发车进路。

一个调度区段内可不办理发车预告手续。两相邻调度集中的调度区段间或调度集中区段车站（线路所）向非调度集中区段车站（线路所）发车时，应由系统自动办理发车预告，遇设备故障无法自动办理时，人工办理发车预告（相邻调度区段列车运行调整计划一致时可不办理发车预告）。非调度集中区段车站（线路所）向调度集中区段车站（线路所）发车时，车站值班员应向列车调度员（车站控制时为车站值班员）办理发车预告。

2．在信号机常态点灯的CTCS-2级自动站间闭塞区段，特殊情况下办理发车的行车凭证规定见第20表；CTCS-3级以及信号机常态灭灯的CTCS-2级自动站间闭塞区段，特殊情况下办理发车的行车凭证规定见第21表。

第20表  信号机常态点灯的CTCS-2级自动站间闭塞区段特殊情况下
办理发车的行车凭证表

| 序号 | 特殊情况 | 控车方式 | 行车凭证 | 发给行车凭证 的依据 | 附带条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出站信号机（线路所通过信号机）故障时发出列车 | LKJ（GYK）控车 | 调度命令 | 1.确认区间空闲 2.确认道岔位置正确及进路空闲 |  |
| 2 |  | 隔离模式运行 |  |  | 以不超过40 km/h速度运行至前方站进站信号机（线路所通过信号机） |
| 3 | 发车进路信号机故障时发出列车 | LKJ（GYK）控车 | 调度命令 | 1.确认发车进路空闲 2.确认道岔位置正确 | 以不超过20 km/h（动车组列车为不超过40 km/h）速度运行至次一信号机 |
| 4 |  | 隔离模式运行 |  |  | 以不超过40 km/h速度运行至次一信号机 |
| 5 | 反方向发出列车 | CTCS-2级控车 | 列控车载设备显示的允许运行的速度值 | 1.确认区间空闲 2.反方向行车的调度命令 |  |
| 6 |  | LKJ（GYK）控车 | 出站信号机（线路所通过信号机）显示的允许运行的信号 |  |  |

第21表  CTCS-3级以及信号机常态灭灯的CTCS-2级自动站间闭塞区段特殊
情况下办理发车的行车凭证表

| 序号 | 特殊情况 | 控车方式 | 地面信号机状态 | 行车凭证 | 发给行车凭证的依据 | 附带条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开放引导信号发出列车 | CTCS-3级控车 CTCS-2级控车 | 灭灯 | 列控车载设备显示的允许运行的速度值 | 1.确认区间空闲（发车进路信号机开放引导信号时，为确认至次一信号机间空闲） 2.确认道岔位置正确及进路空闲 |  |
| 2 |  | LKJ（GYK）控车 | 点灯 | 出站信号机（发车进路信号机、线路所通过信号机）显示的允许运行的信号 |  |  |
| 3 | 出站信号机（线路所通过信号机）故障且引导信号不能开放时发出列车 | LKJ（GYK）控车 | 点灯 | 调度命令 | 1.确认区间空闲 2.确认道岔位置正确及进路空闲 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隔离模式运行 |  |  |  | 以不超过40 km/h速度运行至前方站进站信号机（线路所通过信号机） |

续上表

| 5 | 发车进路信号机故障且引导信号不能开放时发出列车 | LKJ（GYK）控车 | 点灯 | 调度命令 | 1.确认发车进路空闲 2.确认道岔位置正确 | 以不超过20 km/h（动车组列车为不超过40 km/h）速度运行至次一信号机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | 隔离模式运行 |  |  |  | 以不超过40 km/h速度运行至次一信号机 |
| 7 | 反方向发出列车 | CTCS-3级控车 CTCS-2级控车 | 灭灯 | 列控车载设备显示的允许运行的速度值 | 1.确认区间空闲 2.反方向行车的调度命令 |  |
| 8 |  | LKJ（GYK）控车 | 点灯 | 出站信号机（线路所通过信号机）显示的允许运行的信号 |  |  |

第283条  电话闭塞。

1．使用电话闭塞法行车时，列车占用区间的行车凭证为调度命令。

列车调度员办理发车时，应查明区间空闲，接车站（线路所）为车站控制或邻台列车调度员控制时，还应取得其承认的电话记录号码（双线正方向首列后发车为取得前次列车到达的电话记录号码）；在发车进路准备妥当后，方可发布作为行车凭证的调度命令。

车站值班员办理发车时，应查明区间空闲，并取得接车站（线路所）承认的电话记录号码，但双线正方向首列后发车为取得前次列车到达的电话记录号码（办理发车及接车的车站、线路所为同一车站值班员指挥时不办理电话记录号码），在发车进路准备妥当后，方可向列车调度员报告，请求发布作为行车凭证的调度命令。

2．办理电话闭塞时，下列各项应发出电话记录号码（办理发车及接车的车站、线路所为同一车站值班员或列车调度员指挥时除外），并做好记录：

（1）承认闭塞；

（2）列车到达；

（3）取消闭塞。

电话记录号码自每日0时起至24时止，按日循环编号，编号办法由铁路企业规定。

### 接发列车

第284条  动车组列车由列车长确认旅客上下完毕后，通知司机关闭车门；列车进站停车时，司机按动车组停车位置标停车，确认列车停稳、对准停车位置后开启车门。按钮不在司机操作台上的，由列车长通知随车机械师关闭车门；列车到站停稳后，由随车机械师开启车门。如自动开关门装置故障或特殊情况需单独开关车门时，由司机通知列车工作人员手动开关车门。

动车组列车在车站出发，动车组列车司机在确认行车凭证和开车时间，车门关闭后，即可起动列车。

动车组以外的其他列车在车站出发，司机确认行车凭证正确，发车条件完备后，直接起动列车；办理客运业务时，车站客运人员确认旅客乘降、上水、行包装卸完毕后，通过无线对讲设备通知司机，司机应得到车站客运人员的报告后，方可起动列车。

第285条  车站应不间断地接发列车，严格按列车运行图行车。车站值班员办理接发列车（列车调度员人工办理接发列车）时，应亲自办理闭塞、布置进路（包括听取进路准备妥当的报告）、开闭信号、交接凭证。由于设备或业务量关系，车站值班员除布置进路（包括听取进路准备妥当的报告）外，其他各项工作可指派信号员或其他人员办理；列车调度员人工办理接发列车时，除办理闭塞、布置进路（包括听取进路准备妥当的报告）外，其他各项工作可指派车务应急值守人员或其他人员办理。

第286条  人工办理进路接车前，应亲自或通过有关人员确认接车线路空闲、影响进路的调车作业已经停止后，方可准备进路、开放进站信号机，准备接车；人工办理进路发车前，确认影响进路的调车作业已经停止后，方可准备进路、开放出站信号机，交付行车凭证。

下达准备接发车进路命令时，应简明清楚，正确及时，讲清车次和占用线路（一端有两个及以上列车运行方向或双线反方向行车时，应讲清方向、线别），并要受令人复诵，核对无误。

第287条  人工准备进路时，应严格按照接发列车命令、调车作业计划执行。

在扳动道岔、操纵信号时，认真执行“一看、二扳（按）、三确认、四显示（呼唤）”制度；对进路上不该扳动的道岔，也应认真进行确认。

其他人员接发列车进路准备完了后，应及时报告车站值班员或列车调度员（能从设备上确认的除外）。

第288条  进站信号机外制动距离内，进站方向为超过6‰的下坡道，而接车线末端无隔开设备时，禁止办理相对方向同时接车和同方向同时发接列车（仅运行动车组列车的区段除外）。

在接发列车的同时，接入列控车载设备及列车运行监控装置均故障的动车组列车、制动力部分切除的动车组列车、列车运行监控装置或轨道车运行控制设备故障的其他列车，而接车线末端无隔开设备时，禁止办理相对方向同时接车和同方向同时发接列车。

相对方向不能同时接车时，应先接不适于在站外停车的列车、停车后起动困难的列车或后面有续行列车的列车。

遇两列车不能同时接发时，原则上应按列车运行计划顺序接发。

第289条  人工办理时，开放信号机的时机在高速铁路《行车组织细则》中规定。出站信号机已开放或行车凭证已交付，如需取消发车进路，列车调度员（车站控制时为车站值班员）应与司机联系，确认列车尚未起动，收回行车凭证后，再取消发车进路。

第290条  接发列车应在正线或到发线上办理，并应遵守下列原则：

1．旅客列车应接入规定线路。

2．动车组列车在车站办理客运业务时，应固定股道、固定站台、固定停车位置。动车组列车遇特殊情况需变更办理客运业务的固定股道时，应经调度部门值班主任（值班副主任）准许。

3．通过列车原则上应在正线办理。原规定为通过的旅客列车由正线变更为到发线接车及动车组列车、特快旅客列车遇特殊情况必须变更基本进路时，应经列车调度员准许，并预告司机；如来不及预告时，应使列车在站外停车后，开放信号机，再接入站内。

4．动车组列车按列控车载设备方式行车时，禁止在未设置列控信息的股道及进路上接发。

第291条  在动车组列车运行时段内，特殊情况需开行路用、救援列车（利用动车组、单机担当救援时除外）时，列车调度员口头通知邻线会车范围内运行的动车组列车司机限速160 km/h运行。

第292条  列车调度员（车站控制时为车站值班员）应保证有不间断接车的空闲线路。

在站内无空闲线路的特殊情况下，只准许接入为排除故障、事故救援、疏解车辆等所需要的救援列车、不挂车的单机及重型轨道车。上述列车均应在进站信号机外停车，由列车调度员（车站控制时为车站值班员）指定的胜任人员向司机通知事由后，以调车手信号旗（灯）将列车领入站内。

第293条  列车进站后，应停于接车线警冲标内方。在设有出站（进路）信号机的线路，列车头部不得越过出站（进路）信号机。

如列车尾部停在警冲标外方或压轨道绝缘时，列车调度员（车站控制时为车站值班员）应使用列车无线调度通信设备等通知司机，使列车向前移动。

第294条  进站、接车进路信号机不能使用时，应使用引导信号。引导信号无法使用时，列车调度员应向司机发布调度命令，司机根据调度命令越过该信号机。

引导接车时，列车以不超过20 km/h（动车组列车为不超过40 km/h）速度进站，并做好随时停车的准备。

在无联锁的线路上接发列车时，除严格按接发列车手续办理外，并应将进路上无联锁的道岔及邻线上防护道岔加锁。进路上无联锁的分动外锁闭道岔无论对向或顺向，均应对密贴尖轨、斥离尖轨和可动心轨加锁。铁路企业规定具体加锁办法，

第295条  列车在站内临时停车，待停车原因消除且继续运行时，应按下列规定办理：

1．司机主动停车时，自行起动列车；

2．其他列车乘务人员使用紧急制动装置（紧急制动阀）停车时，由随车机械师（车辆乘务员）通知司机开车；

3．列车调度员（车站值班员）使列车在站内临时停车时，由列车调度员（车站值班员）通知司机开车；

4．其他原因的临时停车，列车调度员（车站值班员）应组织司机、随车机械师（车辆乘务员）等查明停车原因，在列车具备运行条件后，由列车调度员（车站值班员）通知司机开车。

上述第1、2、4项列车停车后，司机应立即报告列车调度员（车站值班员），并说明停车原因。

第296条  在非正常情况下，集控站转为车站控制时，车务应急值守人员应报告站段指派胜任人员赶赴现场，协助做好非正常行车工作。

除因危及行车安全必须立即转换为非常站控外，列车调度员提出需转为非常站控时，应经调度部门值班主任（值班副主任）准许。

转为非常站控时，车务应急值守人员和列车调度员应在《CTC控制模式转换登记簿》（附件3）内登记，记明转换的原因；车务应急值守人员与列车调度员核对设备状况、站内停留车情况、列车运行计划、邻站（线路所）控制模式及与本站（线路所）有关的调度命令等情况。转为非常站控后，应通知司机车站（线路所）转为非常站控。

转为非常站控的原因消除后，双方在《CTC控制模式转换登记簿》（附件3）内登记，并及时转回。

第297条  动车组列车按隔离模式由车站（线路所）开往区间时，应按站间组织行车，列车按地面信号显示运行，待该列车到达前方站（线路所）后方可放行后续列车。

### 列车运行

第298条  列车在区间停车需下车处理时，列车调度员发布邻线列车限速160 km/h及以下的调度命令，限速位置按停车列车位置前后各1 km确定；司机在接到列车调度员已发布相关调度命令的口头指示后，通知有关作业人员办理。需组织旅客疏散时，应扣停邻线列车；司机在接到列车调度员已扣停邻线列车的口头指示后，通知有关作业人员办理。

第299条  列车（动车组列车按列控车载设备方式行车时除外）运行限制速度规定见第22表。

第22表  列车运行限制速度表

| 项 目 | 速 度（km/h） |
| --- | --- |
| 四显示自动闭塞区段通过显示绿黄色灯光的信号机 | 在前方第三架信号机前能停车的速度 |
| 通过显示黄色灯光的信号机 | 在次一架信号机前能停车的速度 |
| 通过显示一个黄色闪光灯光和一个黄色灯光的信号机 | 该信号机防护进路上道岔侧向的允许通过速度 |
| 通过减速地点标 | 标明的速度，未标明时为25 |
| 推 进 | 30 |
| 退 行 | 15 |
| 接入站内尽头线，自进入该线起 | 30 |

第300条  动车组列车按隔离模式运行时，运行速度不超过40 km/h。在越过接触网分相有困难的特殊情况下，列车调度员可根据司机请求发布调度命令，列车以不超过80 km/h的速度越过接触网分相。

第301条  动车组一般情况下不得通过半径小于250 m的曲线，通过曲线半径为250 m曲线时，限速15 km/h；不得侧向通过小于9号的单开道岔和小于6号的对称双开道岔。

### 跨线运行

第302条  当未装备LKJ的动车组列车在CTCS-0/1级区段按机车信号模式运行时，列车按地面信号机显示运行，最高运行速度不超过80 km/h。低于80 km/h的限速按调度命令执行，线路允许速度低于80 km/h的区段由司机控制列车运行速度。

第303条  动车组列车在CTCS-2级区段与CTCS-0/1级区段级间自动转换失败时，司机应立即报告列车调度员（车站值班员），并按下述规定办理：

由CTCS-2级区段向CTCS-0/1级区段运行时，停车后根据调度命令手动转换。

由CTCS-0/1级区段向CTCS-2级区段运行时，可维持按LKJ方式继续运行。

第304条  动车组列车在CTCS-3级区段与CTCS-2级区段级间自动转换失败时，司机应立即报告列车调度员（车站值班员），并按下述规定办理：

由CTCS-3级区段向CTCS-2级区段运行时，停车后手动转换。

由CTCS-2级区段向CTCS-3级区段运行时，维持CTCS-2级方式继续运行。

第305条  高速铁路车站（线路所）向衔接的其他线路车站（线路所）发出列车时，有关行车凭证按高速铁路规定执行；高速铁路衔接的其他线路车站（线路所）向高速铁路车站（线路所）发出列车时，有关行车凭证按其他线路规定执行。

### 车底回送

第306条  动车组回送要求：

1．动车组回送按旅客列车办理，原则上采用自走行方式。无动力回送时可根据回送技术条件加挂回送过渡车，使用客运机车牵引，回送过渡车应挂于机后第一位。8辆编组的动车组可两列重联回送。未装备LKJ的动车组需在CTCS-0/1级区段回送时，应采取无动力回送方式。

2．动车组回送运行时，应安排动车组司机及随车机械师值乘。有动力回送时，非担当区段应指派带道人员。

3．动车组回送不进行客列检作业。

4．动车组安装过渡车钩回送时，按规定限速运行，尽可能避免实施紧急制动。发生紧急制动后，本务司机应通知随车机械师，经随车机械师检查过渡车钩状态良好后方可继续运行。

5．动车组回送时，相关动车段（所）、造修单位应提出限速、回送方式（有动力、无动力）、可否折角运行等注意事项。

## 第十四章  限速管理

### 临时限速管理

第307条  需临时限速时，应由有关单位（人员）提出限速申请或由自然灾害及异物侵限监测系统报警提示。列车调度员应按规定发布临时限速调度命令，并设置列控限速（针对某一列车的限速除外）；来不及时，应立即通知司机限速运行，司机按列车调度员通知的限速要求控制列车运行。

第308条  在同一处所（地段），当多个单位、自然灾害及异物侵限监测系统提出的限速要求不一致时，列车调度员按最低限速值发布临时限速调度命令。

第309条  对于24h内不能取消的临时限速，限速登记单位或设备管理单位应提出限速申请，报告铁路企业主管业务部门，由主管业务部门审核后提交调度部门发布运行揭示调度命令。列车调度员确认在途列车司机已收到该运行揭示调度命令后，方可不再向该列车司机发布临时限速调度命令。

第310条 需变更已纳入运行揭示调度命令管理的限速时，设备管理单位应及时登记，同时向铁路企业主管业务部门提出新的限速条件或恢复常速申请，调度部门根据主管业务部门提出的申请，重新发布运行揭示调度命令。

### 列控限速管理

第311条  列控限速。

1．用于列车运行控制系统的限速设置（数据格式）称为列控限速。列控限速由列车调度员通过CTC进行设置或取消，并采用双重口令，由列控系统执行。

2．列控限速数据包括线路号、相关受令车站、限速位置、限速值、限速执行方式、限速开始和结束时间等，侧线列控限速应增加车站号信息。

3．列控中心控制的每个有源应答器只管辖一定范围内的限速，限速区可以设置在区间、站内正线、站内侧线或区间跨站内正线。

第312条  列控限速设置。

1．列控限速按档分为不同的限速等级，最低为45 km/h。

2．设置列控限速时，应按照不高于限速值的原则选择相应限速等级进行设置，但低于45 km/h的限速按45 km/h设置。

3．列控限速的设置和取消按规定流程办理。

第313条  如调度命令的限速值低于列控车载设备显示的目标速度时，动车组列车司机应按调度命令控制列车运行。遇实际限速与运行揭示调度命令（临时限速调度命令）限速相符，而列控限速归档造成列控限速与运行揭示调度命令（临时限速调度命令）限速不符时，列车调度员不再向动车组列车司机发布临时限速调度命令。

第314条  对低于45 km/h的限速，装备LKJ的动车组列车，限速命令已写入IC卡时，动车组列车司机应根据调度命令在限速地段前一站停车改按LKJ方式运行，司机按限速调度命令和LKJ设置控制列车通过限速地段；未写入IC卡时，动车组列车司机应根据限速调度命令人工控制列车通过限速地段。未装备LKJ的动车组列车，动车组列车司机应根据限速调度命令人工控制列车通过限速地段。

第315条  列控限速设置不成功时的处理。

1．对装备LKJ的动车组列车，列控限速设置不成功时，列车调度员应关闭（车站控制时为通知车站值班员关闭）进入该限速地段前一站的出站信号，发布动车组列车改按LKJ方式行车的调度命令。司机在该站停车转换为LKJ方式，按以下方式运行：

（1）动车组列车司机在出乘前已收到该限速的运行揭示调度命令时，列车调度员与司机核对限速的运行揭示调度命令无误后，方可放行列车，司机按运行揭示调度命令和LKJ设置控制列车运行速度，通过限速地段。

（2）动车组列车司机在出乘前未收到该限速的运行揭示调度命令时，列车调度员应向司机发布限速调度命令（最高不超过40 km/h），核对无误后，方可放行列车。司机按限速调度命令人工控制列车通过限速地段。

2．对未装备LKJ的动车组列车，列控限速设置不成功时，列车调度员应关闭（车站控制时为通知车站值班员关闭）进入该限速地段前一站的出站信号，向司机发布限速调度命令（最高不超过40 km/h），核对无误后，方可放行列车。司机按限速调度命令人工控制列车通过限速地段。

## 第十五章  调车工作

### 调车工作

第316条  一般要求。

1．车站、动车段（所）的调车工作，应按列车运行图、车站或动车段（所）的技术作业过程及调车作业计划进行。参加调车作业有关人员应做到：

（1）及时办理动车组出入段（所）、转线及车底取送等作业，保证按列车运行图的规定时刻发车，不影响接车；

（2）充分运用一切技术设备，采用先进工作方法，用最少的时间完成调车任务；

（3）认真执行作业标准，保证调车有关人员的人身安全及行车安全。

2．调车作业时，应使用机车综合无线通信设备、调度台（车站）FAS终端或注册的GSM-R手持终端进行联系。

使用机车进行调车作业时，应使用无线调车灯显设备（机车摘挂、转线等不进行车辆摘挂的作业除外），并使用规定频率，其显示方式应符合有关要求。无线调车灯显设备应与列车运行监控装置配合使用，无线调车灯显设备的使用、维修及管理办法由铁路企业规定。

无线调车灯显设备正常使用时停用手信号，对灯显以外的作业指令采用通话方式；无线调车灯显设备发生故障时，改用手信号作业。

3．动车段（所）设动车组地勤司机，负责动车组在动车段（所）内调车、试运行等调移动车组的作业。

4．禁止溜放调车、手推调车和跟踪出站调车作业。

5．在作业中，调车作业人员应停车上下。

6．调车作业应连结全部软管。摘车时，应停妥，按规定采取好防溜措施，方可摘开车钩；挂车时，没有连挂妥当，不得撤除防溜措施。

7．调车作业要准确掌握速度及安全距离，并遵守下列规定：

（1）在空线上牵引运行时，不准超过40 km/h；推进运行时，不准超过30 km/h；动车组后端操作时，不准超过15 km/h。

（2）调动乘坐旅客车辆时，不准超过15 km/h。

（3）接近被连挂的车辆时，不准超过5 km/h。

（4）在尽头线上调车时，距线路终端应有10 m的安全距离；遇特殊情况，必须近于10 m时，要严格控制速度。

（5）电力机车、动车组在有接触网终点的线路上调车时，应控制速度，距接触网终点标应有10 m的安全距离；遇特殊情况，必须近于10 m时，要严格控制速度。

（6）旅客未上下车完毕，除本务机车、补机摘挂作业外，不得进行旅客列车（车底）的连挂作业。

（7）遇天气不良等非正常情况，应适当降低速度。

8．调车信号机故障不能开放时，进路准备人员应将相关道岔操纵至所需位置并单独锁闭，在调车进路准备妥当后通知调车指挥人（司机）准许越过故障的调车信号机。

第317条  领导及指挥。

1．车站调车作业由列车调度员（由车站负责办理调车进路时为车站值班员或车务应急值守人员）担当调车领导人。分场时的调车工作，由负责该场调车进路的列车调度员（车站值班员或车务应急值守人员）领导。

2．调车作业由调车长单一指挥，遇有特殊情况，可由经培训、考试合格的胜任人员担当指挥工作。动车组自走行调车作业、机车及自轮运转特种设备转线等作业由司机负责，不另设调车指挥人。

3．调车长在调车作业前，应亲自并督促组内人员充分做好准备，认真进行检查。在作业中应做到：

（1）组织调车人员正确及时地完成调车任务；

（2）正确及时地显示信号（发出指令），指挥作业；

（3）负责调车人员的人身安全和行车安全。

4．司机在调车作业中应做到：

（1）组织动车组（机车、自轮运转特种设备）乘务人员正确及时地完成调车任务；

（2）负责操纵动车组（机车、自轮运转特种设备），做好整备，保证机车、自轮运转特种设备质量良好；

（3）时刻注意确认信号，不间断地进行瞭望，认真执行呼唤应答制，正确及时地执行信号显示（作业指令）和调车速度的要求，没有信号（指令）不准动车，信号（指令）不清立即停车；

（4）负责调车作业的安全。

5．动车段（所）调车工作的领导及指挥由铁路企业规定。

第318条  计划及准备。

1．计划的编制及下达

（1）调车领导人应正确及时地编制、布置调车作业计划。

（2）进行有车辆摘挂的调车作业时，应使用有示意图的调车作业通知单（示意图可另附）。

（3）变更调车作业计划时，调车领导人应通知调车指挥人（无调车指挥人时为司机）停止作业，重新编制调车作业计划并下达，待司机和有关人员清楚无误后，方可继续作业。

（4）调车指挥人应根据调车作业计划制定具体作业方法，连同注意事项，亲自向司机交递和传达；对其他有关人员，应亲自或指派连结员进行传达。

（5）调车指挥人确认有关人员均已了解调车作业计划后，方可开始作业。

2．动车组、路用列车及机车、自轮运转特种设备需转线时，司机根据需要向列车调度员（车站值班员或车务应急值守人员）提出申请。列车调度员（车站值班员或车务应急值守人员）可不编制书面调车计划，但应将作业办法、内容和注意事项向司机传达、布置清楚并听取复诵无误，在准备好进路后，通知司机开始作业。

3．调车作业应做好下列准备：

（1）提前核对计划及相关调度命令，确认进路；

（2）进行车辆摘挂、转线的作业，提前检查线路、道岔（集中联锁区除外）、停留车及车辆防溜等情况；

（3）准备足够的良好防溜器具；

（4）无线调车灯显设备试验良好。

4．动车段（所）调车工作的计划编制及下达办法由铁路企业规定。

第319条  动车组调车作业。

1．动车组进行调车作业时，原则上采用自走行方式，凭地面信号机的显示运行。

2．动车组禁止连挂其他机车车辆 （救援机车、附挂回送过渡车以及动车组无动力调车时的调车机车、公铁两用牵引车除外）调车。

3．动车组调车作业时，司机应在运行方向的前端操作，前方进路的确认由司机负责。在不得已情况下必须在后端操作时，应指派随车机械师或其他胜任人员站在动车组运行方向的前端指挥，发现危及行车或人身安全时，应立即使用紧急停车按钮（紧急制动装置）或通知司机停车。

第320条  动车组以外的调车作业。

1．调车作业时，凭地面信号机的显示运行。有调车指挥人时，凭调车指挥人的指令及地面信号机的显示运行，没有看到调车指挥人的起动信号，不准动车。

2．信号显示

（1）调车作业时，调车人员应正确及时地显示信号；机车乘务人员要认真确认信号，并回示。

（2）推进车辆连挂时，要显示十、五、三车的距离信号，没有显示十、五、三车的距离信号，不准挂车，没有司机回示，应立即显示停车信号。

（3）推送车辆时，要先试拉。车列前部应有人瞭望，及时显示信号。

（4）当调车指挥人确认停留车位置有困难时，应派人显示停留车位置信号。

3．除机车、自轮运转特种设备转线外，调车作业应有足够的调车人员。

（1）施工路用列车、自轮运转特种设备调车作业时，由施工（使用）单位或所属单位提供调车动力和调车人员，具体办法由铁路企业规定。其他调车作业，由车站人员担当调车人员或列车调度员指定单位派调车人员。

（2）调车人员不足2人，不准进行调车作业。

4．调车作业中，机车、自轮运转特种设备运行或牵引车辆运行时，前方进路的确认由司机负责；推进车辆运行时，前方进路的确认由调车指挥人负责，如调车指挥人所在位置确认前方进路有困难时，可指派调车组其他人员确认。

第321条  在正线、到发线上的作业。

1．在正线、到发线上调车时，应经过列车调度员（车站控制时为车站值班员）准许。

2．接发列车时，应按高速铁路《行车组织细则》规定的时间，停止影响列车进路的调车作业和对列车运行安全有影响的其他作业。

3．接发旅客列车时，与接发列车进路没有隔开设备或脱轨器的线路，不准向能进入接发列车进路的方向调车。本务机车在停留线路内摘挂除外。

4．同一股道只允许一端调车作业，禁止两端同时向同一股道排列调车进路。

5．调车作业中，应执行钩钩联系制度：每钩作业前，司机（调车指挥人）应主动向列车调度员（车站负责办理调车进路时为车站值班员或车务应急值守人员）请求进路；进路准备妥当后，列车调度员（车站值班员或车务应急值守人员）方可通知司机（调车指挥人）。

6．越出站界调车

（1）越出站界调车时，应区间（自动闭塞区间正方向为第一个闭塞分区）空闲，单线区间闭塞系统应在发车位置；由列车调度员发布准许越出站界调车的调度命令后，方可进行。

（2）越出站界调车期间，相邻站（线路所）禁止向该区间放行列车。越出站界调车作业完毕，司机或调车指挥人应报告列车调度员（车站负责办理调车进路时为车站值班员或车务应急值守人员）。车站值班员、车务应急值守人员应及时报告列车调度员，列车调度员通知两端站（线路所）后方可组织行车。

（3）需在未设调车信号机的线路上调车作业时，根据需要可按越出站界调车作业办理，办理列车进路（进、出站信号机常态为灭灯时，应点灯），由列车调度员发布准许越出站界调车的调度命令，司机根据调度命令和进、出站信号机的显示进行调车作业。

### 机车车辆的停留

第322条  机车车辆停留。

1．有动车组以外的旅客列车上线运行的高速铁路，在动车组运行时段，除动车组、旅客列车车底及本务机车外，车站正线、到发线不应停留其他机车车辆。特殊情况下确需在到发线停留时，由铁路企业制定相应安全措施。

2．仅运行动车组列车的高速铁路，在动车组运行时段，车站正线、到发线不应停留动车组以外的其他机车车辆。特殊情况下确需在到发线停留时，由铁路企业制定相应安全措施。

3．临时停留公务车线路上的道岔应开通不能进入该线的位置并加锁。集中联锁的道岔可在控制台上进行单独锁闭。

4．安全线上禁止停留机车车辆。

第323条  机车车辆防溜。

1．动车组防溜

（1）动车组无动力停留时，有停放制动装置的动车组，由司机负责将动车组处于停放制动状态；动车组无停放制动装置或在坡度为20‰以上的区间无动力停留时，由司机通知随车机械师进行防溜，防溜时应使用止轮器牢靠固定。

（2）重联动车组在设置止轮器防溜时，仅设置前列。

（3）如需在同一股道内停留两列不重联的动车组时，两列动车组间应间隔不小于20 m的安全防护距离（动车段、动车所内的股道除外），并分别做好防溜。

（4）动车段（所）内动车组防溜办法由铁路企业规定。

2．车辆防溜

（1）车辆在车站停留时，应连挂在一起，拧紧两端车辆的人力制动机，并以铁鞋牢靠固定。特殊情况下分组停放时，应分别采取防溜措施。

（2）一批作业中临时停留的车辆，应拧紧两端车辆的人力制动机或以铁鞋止轮。

（3）调车作业实行“谁作业、谁防溜（撤除）”的原则，防溜措施的设置和撤除由调车人员（机车及自轮运转特种设备为司机，其他无调车人员的为设备使用单位人员）负责。

3．机车及自轮运转特种设备在车站停留时，由司机负责将其保持制动（防溜）状态，并按规定采取止轮措施。

4．施工路用车辆及自轮运转特种设备需在车站停留时，使用单位应派人负责看守。其他车辆在车站到发线停留时，由车站人员（车务应急值守人员或其他胜任人员）对其防溜措施进行检查、确认。

第324条  防溜器具管理。

1．车站行车室应配备足够良好的防溜器具，由车站值班员（车务应急值守人员）负责保管和交接。有关作业人员领取、使用、交回时，应办理登记交接手续，领取（交回）人与保管人共同清点数量、编号无误，确认状态良好后分别签认。

2．车站值班员（车务应急值守人员）应在行车室对停留车及其防溜情况进行揭示。作业人员采取或撤除防溜措施后，应立即告知车站值班员（车务应急值守人员），一批作业结束后双方进行签认。

## 第十六章  施工维修

### 施工维修基本要求

第325条  凡影响行车的施工、维修作业，都应纳入天窗，不得利用列车间隔进行。线路、桥隧、信号、通信、接触网及其他行车设备的施工，力争开通后不降低行车速度。维修作业开始前不限速，结束后应达到正常放行列车条件。

第326条  列车调度台、车站应设置《行车设备施工登记簿》、《行车设备检查登记簿》。具备条件时，可通过施工维修登销记信息系统进行行车设备施工、维修及设备故障的登记和销记。

第327条  在调度台办理登、销记手续时，铁路企业工务、信号、通信、供电、车辆、房建等部门应各指定一名具有协调能力、熟悉作业情况的胜任人员，作为本部门作业单位驻调度部门联络员；在车站办理登、销记手续时，由相关单位在车站安排驻站联络员。驻调度部门（驻站）联络员负责向作业单位（配合单位）作业负责人传达有关命令。

第328条  各作业单位施工、维修作业完毕后，应及时向驻调度部门（驻站）联络员报告。驻调度部门（驻站）联络员办理销记手续。

第329条  施工作业完毕，但未达到正常放行列车条件时，驻调度部门（驻站）联络员应在《行车设备施工登记簿》内登记行车限制条件；在设备达到正常放行列车条件后，及时销记。

### 施工维修防护

第330条  施工维修防护要求。

1．凡影响行车的施工维修，均应设置防护。

未设好防护，禁止开工。线路状态未恢复到准许放行列车的条件，禁止撤除防护、放行列车。施工维修防护的设置与撤除，由施工负责人决定。

在区间或站内线路、道岔上维修时，现场防护人员应站在维修地点附近、且瞭望条件较好的地点进行防护，在天窗内作业时，显示停车手信号。维修作业应在调度部门（车站）与作业地点分别设驻调度部门（驻站）联络员和现场防护人员，并保持联系。

2．封锁区间施工时，施工负责人应确认已做好一切施工准备，按批准的施工计划（临时抢修施工时除外），由驻调度部门（驻站）联络员在《行车设备施工登记簿》内登记。列车调度员应保证施工时间，并及时发出实际施工调度命令。施工负责人接到调度命令，确认施工起止时刻，设好停车防护后，方可开工，并保证在规定时间内完成。

施工单位及设备管理单位应严格掌握开通条件，经检查满足放行列车的条件，且设备达到规定的开通速度要求，办理开通登记后，向列车调度员申请开通区间。如因特殊情况不能按时开通区间或不能按规定的开通速度运行时，应提前要求列车调度员延长时间或限速运行。

3．施工维修作业时，应严格遵守作业人员和机具避车制度，采取措施保证邻线列车和作业人员安全。

在区间或站内线路、道岔上施工维修作业时，应在列车调度台设驻调度部门联络员或在车站行车室设驻站联络员，施工维修地点设现场防护人员。驻调度部门（驻站）联络员和现场防护人员应由指定的、经过考试合格的人员担任。施工负责人可指派驻调度部门（驻站）联络员负责在列车调度台（车站行车室）办理施工维修登、销记手续，驻调度部门（驻站）联络员向施工负责人传达调度命令，通报列车运行情况。驻调度部门（驻站）联络员和现场防护人员在执行防护任务时，应佩戴标志，携带通信设备；现场防护人员还应携带必备的防护用品，随时观察施工现场和列车运行情况。发现异常情况时及时通报列车调度员（车站值班员）和施工负责人。

驻调度部门（驻站）联络员应与现场防护人员保持联系，如联系中断，现场防护人员应立即通知施工负责人停止作业，必要时将线路恢复到准许放行列车的条件。

4．在线间距不足6.5 m地段施工维修而邻线行车时，邻线列车应限速160 km/h及以下，并按规定设置防护。施工单位在提报施工计划时，应提出邻线限速的条件。

邻线来车时，现场防护人员应及时通知作业人员，机具、物料或人员不得在两线间放置或停留，并应与列车保持安全距离，物料应堆码放置牢固。

5．线路备用轨料应在车站范围内码放整齐，线路两侧散落的旧轨料、废土废渣应及时清理。因施工等原因线路两侧临时摆放的轨料，要码放整齐，并进行必要的加固。有栅栏的地段要置于两侧的封闭栅栏内；需临时拆除封闭栅栏时，应设置临时防护设施并派人昼夜看守。

6．凡上道使用涉及行车安全的养路机械、机具及防护设备，应符合有关技术标准，满足运用安全的要求。养路机械、机具及防护设备应专管专用，加强日常检修和定期检查，经常保持良好状态。状态不良的，禁止上道使用。

7．路用列车装卸路料时，装卸车负责人应指挥列车停于指定地点。装卸作业完毕后，其负责人应负责检查装卸货物的装载、堆码状态，确认限界，清好道沿，关好车门。在区间装卸时，装卸车负责人确认具备开车条件后通知司机开车。

8．进入封锁区间的施工列车司机应熟悉线路和施工条件。

第331条  施工作业防护。

1．在区间线路上施工时，使用移动停车信号防护，防护办法如下：

（1）单线区间线路施工时，如第1图。

单位：m

第1图

（2）双线区间一条线路施工时，如第2图。

单位：m

第2图

（3）双线区间两条线路同时施工时，如第3图。

单位：m

第3图

（4）作业地点在站外，距离进站信号机（反方向进站信号机）小于820 m时，如第4图。

单位：m

第4图

现场防护人员应站在距施工地点800 m附近（如第1图∼第3图），且瞭望条件较好的地点显示停车手信号；施工作业地点在站外，距离进站信号机（反方向进站信号机）小于820 m时，现场防护人员应站在距进站信号机（反方向进站信号机）20 m附近（如第4图）；在尽头线上施工，施工负责人经与列车调度员(车站值班员)联系确认尽头一端无列车、轨道车时，则尽头一端可不设防护。

2．在站内线路上施工时，使用移动停车信号防护，防护办法如下：

（1）将施工线路两端道岔扳向不能通往施工地点的位置，并加锁或紧固，可不设置移动停车信号牌（灯）。当施工线路两端道岔只能通往施工地点的位置时，在施工地点两端各50 m处线路上，设置移动停车信号牌（灯）防护，如第5图；如施工地点距离道岔小于50 m时，在该端警冲标相对处线路上，设置移动停车信号牌（灯）防护，如第6图。

单位：m

第5图

单位：m

第6图

（2）在进站道岔外方线路上施工，对区间方向，以关闭的进站信号机防护；对车站方向，在进站道岔外方基本轨接头处（顺向道岔在警冲标相对处）线路上，设置移动停车信号牌（灯）防护，如第7图。

第7图

（3）双线区段，在反方向进站信号机至出站道岔的线路上施工，对区间方向，以关闭的反方向进站信号机防护。对车站方向，在出站道岔外方基本轨接头处（对向道岔在警冲标相对处）线路上，设置移动停车信号牌（灯）防护，如第8图。

第8图

3．在站内道岔上（含警冲标至道岔尾部线路、道岔间线路）施工时，使用移动停车信号防护，防护办法如下：

（1）在站内道岔上施工，一端距离施工地点50 m，另一端两条线路距离施工地点50 m（距出站信号机不足50 m时，为出站信号机处），分别在线路上设置移动停车信号牌（灯）防护，如第9图；如一端距离外方道岔小于50 m时，将有关道岔扳向不能通往施工地点的位置，并加锁或紧固。

单位：m

第9图

（2）在进站道岔上施工，对区间方向，以关闭的进站信号机防护；对车站方向，在距离施工地点50 m线路上，设置移动停车信号牌（灯）防护，如第10图。距邻近道岔不足50 m时，在邻近道岔基本轨接头处设置移动停车信号牌（灯）防护，将有关道岔扳向不能通往施工地点的位置，并加锁或紧固。

单位：m

第10图

（3）在出站道岔上施工，对区间方向，以关闭的反方向进站信号机防护；对车站方向，在距离施工地段不少于50 m线路上，设置移动停车信号牌（灯）防护，如第11图。距邻近道岔不足50 m时，将有关道岔扳向不能通往施工地点的位置，并加锁或紧固。

单位：m

第11图

（4）在交分道岔上施工，将有关道岔扳向不能通往施工地点的位置，并加锁或紧固，在距离施工地点两端50 m处线路上，设置移动停车信号牌（灯）防护，如第12图。

单位：m

第12图

（5）在交叉渡线的一组道岔上施工，一端在菱形中轴相对处线路上，另一端在距离施工地点50 m处线路上，分别设置移动停车信号牌（灯）防护，将有关道岔扳向不能通往施工地点的位置，并加锁或紧固，如第13图。

单位：m

第13图

（6）在道岔上进行大型养路机械施工时，如延长移动停车信号牌（灯）防护距离后占用其他道岔时，对相关道岔应一并防护。

4．仅运行动车组列车的区间正线不设置移动减速信号防护。在其余区间正线上，使用带“T”字和“减速”字的移动减速信号的防护办法如下：

（1）单线区间施工，设立位置如第14图。

单位：m

第14图

（2）双线区间在一条线上施工，设立位置如第15图。

单位：m

第15图

（3）双线区间两条线路同时施工，设立位置如第16图。

单位：m

第16图

（4）施工地点距离进站信号机（或反方向进站信号机）小于800 m时，设立位置如第17图。

单位：m

第17图

注：1.当站内正线警冲标距离施工地点小于800 m时，按800 m设置移动减速信号牌；

2.当站内正线警冲标距离施工地点大于或等于1 400 m时，不设置带“T”字的移动减速信号牌。

5．仅运行动车组列车的站内线路或道岔不设置移动减速信号防护。在其余站内线路或道岔上，使用带“T”字和“减速”字的移动减速信号的防护办法如下：

（1）在站内正线线路上施工，当施工地点距进站信号机大于或等于800 m时，单线设立位置如第18图，双线设立位置如第19图。

单位：m

第18图

单位：m

第19图

注：当施工地点距进站信号机不足800 m时，自施工地点起至800 m处区间线路列车运行方左侧，设移动减速信号牌防护；当施工地点距进站信号机大于或等于A时，不设置带“T”字的移动减速信号牌，A取1 400 m；当施工地点距反方向进站信号机不足800 m时，自施工地点起至800 m处区间线路列车运行方左侧，设减速防护地段终端信号牌；当施工地点距反方向进站信号机大于或等于800 m时，在反方向进站信号机处，设减速防护地段终端信号牌。

（2） 在站内正线道岔上施工，当施工地点距进站信号机大于或等于800 m时，单线设立位置如第20图，双线设立位置如第21图。

- 单位：m

- 第20图

单位：m

第21图

注：当施工地点距进站信号机不足800 m时，自施工地点起至800 m处区间线路列车运行方左侧，设移动减速信号牌防护；当施工地点距进站信号机大于或等于A时，不设置带“T”字的移动减速信号牌，A取1 400 m；当施工地点距反方向进站信号机不足800 m时，自施工地点起至800 m处区间线路列车运行方左侧，设减速防护地段终端信号牌；当施工地点距反方向进站信号机大于或等于800 m时，在反方向进站信号机处，设减速防护地段终端信号牌。

（3）在站线线路上施工，设立位置如第22图。

第22图

（4）在站线道岔上施工，该道岔中部线路旁,设置两面黄色的带“减速”字的移动减速信号牌，设立位置如第23图。

第23图

凡线间距离不足规定时，应设置矮型（1 m高）的移动减速信号牌。

### 施工路用列车开行

第332条  施工路用列车上线。

1．施工路用列车进入高速铁路运行应装备列车运行监控装置或轨道车运行控制设备、机车综合无线通信设备，未装设或设备故障的禁止进入高速铁路运行。

2．施工路用列车上线运行应纳入施工、维修日计划，向调度部门提供《自轮运转特种设备运行、作业计划表》，注明发站、到站、编组、运行径路、作业地点及转线计划并经主管业务处审核批准。未提供《自轮运转特种设备运行、作业计划表》或内容不全的，禁止进入高速铁路运行。

3．在GSM-R区段，施工路用列车司机及有关人员应配备GSM-R手持终端，开车前将联系号码报告列车调度员和相关车站值班员。施工路用列车有关人员间应相互通报联系方式，并进行通话试验。

第333条  向封锁区间开行施工路用列车时，列车进入封锁区间的行车凭证为调度命令。该命令中应包括列车车次、停车地点、到达车站的时刻等有关事项。需限速运行时在命令中一并注明。

第334条  施工路用列车接发。

1．在常态灭灯的区段，接发施工路用列车时，进站信号机、出站信号机、进路信号机、线路所通过信号机应点灯。

2．施工路用列车在车站开车前需进行自动制动机简略试验时，由施工负责人指派胜任人员负责。

第335条  施工路用列车安全。

1．天窗内所有影响施工路用列车运行的施工维修作业应在施工路用列车通过后方可进行，并应在施工路用列车返回前结束。

2．施工路用列车进入封锁区间的规定：

（1）施工单位应指派胜任人员携带列车无线调度通信设备值乘，并在区间协助司机作业。路用列车或施工机械进入施工地段时，应在防护人员显示的停车手信号前停车，再根据施工负责人的要求，按调车办法，进入指定地点。

（2）在区间推进运行时，应安装简易紧急制动阀，施工单位指定胜任人员登乘列车前端，认真瞭望，及时与司机联系，必要时使用简易紧急制动阀停车或通知司机停车。

（3）同一封锁区间原则上每端只开行一列路用列车，如超过时，其安全措施及运行办法由铁路企业规定。有多台作业车进入同一区间时，作业车辆应组成综合作业车列合并运行，共用一个调度命令进入区间、返回车站或到达前方站。作业车及车列由车站开往区间后，由主体作业单位统一组织协调，划分各作业车的作业范围及分界点。各作业单位应严格按规定分别设置防护。

3．施工路用列车由封锁区间进站时，司机应得到列车调度员（车站控制时为车站值班员）的同意后，方可进站。

4．施工作业完毕，驻调度部门（驻站）联络员应确认施工作业车全部到达车站后，方可申请办理开通。

### 确认列车开行

第336条  确认列车组织。

1．高速铁路仅运行动车组列车的区段，天窗结束后开行动车组列车前，应开行确认列车，确认列车开行纳入列车运行图。其他区段，天窗结束后首趟列车不准为动车组列车；扰动道床不能预先轧道的线路、道岔施工区段，施工开通后第一趟列车不准为旅客列车。

2．确认列车应由工务、电务、供电部门各指派专业技术人员随车添乘，但有相应地面、车载监测设备的电务、供电部门根据需要添乘。

3．随车机械师负责开启和关闭操纵端司机室后车厢站台侧门, 供添乘人员上下车。随车机械师关闭车门后应及时通知司机。

4．司机在确认行车凭证和开车时间,车门关闭后,即可起动列车。

5．添乘人员应服从司机的管理，不得干扰司机的正常操作。

第337条  确认信息反馈。

1．所有参加确认的人员应按规定的时间、确认事项和内容报告确认情况。

2．确认信息报告程序及时间。

（1）异常情况：影响列车运行的确认信息由添乘人员通过司机随时向列车调度员报告，添乘人员同时还应向铁路企业专业调度报告。

（2）正常情况：添乘人员于添乘到达确认区段终点后及时分别向铁路企业专业调度汇报。

### 设备故障及抢修

第338条  列车调度员（车站值班员）发现或接到线路、信号、通信、供电等固定行车设备故障的报告后，应立即进行处置，通知设备管理单位，在《行车设备检查登记簿》内登记。

设备管理单位应及时在《行车设备检查登记簿》内签认，尽快组织修复。对暂时不能修复的，应登记停用内容和影响范围，写明行车限制条件。

第339条  设备管理单位人员发现行车设备故障时，应立即通知列车调度员（车站控制时为车站值班员），报告工长、车间主任或设备管理单位调度，并在《行车设备检查登记簿》内登记，积极设法修复；对暂时不能修复的，应登记停用内容和影响范围，写明行车限制条件。

第340条  铁路职工或其他人员发现设备故障危及行车和人身安全时，应立即通知列车司机停车并报告列车调度员，通知不到时应通知就近车站、工务、电务或供电等人员，有关人员接到通知应立即报告列车调度员、通知设备管理单位，必要时立即采取应急措施，扣停列车、通知区间运行的列车停车或限速运行。

第341条  高速铁路固定设备的临时上道检查、故障抢修作业应在《行车设备检查登记簿》内登记，并经列车调度员同意后，方可上道作业。

对处于使用状态的行车设备，严禁进行维修作业。

第342条  高速铁路处理设备故障需临时开行路用列车、轨道车时，由设备管理单位提出申请，调度部门值班主任（值班副主任）准许，列车调度员发布调度命令。

第343条  当设备发生故障，需在双线区间的一线上道检查、处理设备故障时，本线应封锁、邻线列车限速160 km/h及以下。设备管理单位应在《行车设备检查登记簿》内登记，提出本线封锁、邻线列车限速160 km/h及以下的申请，在得到列车调度员（车站值班员）签认后，方可上道作业，本线、邻线可不设置防护信号。司机应加强瞭望。

抢修作业时，邻线列车接近前，防护人员通知现场作业负责人停止作业。作业机具、材料等不得侵限且严禁摆放在两线间。

故障处理后需要现场看守时，设备管理单位应在《行车设备检查登记簿》内登记，提出本线及邻线行车限制条件，并按规定设置防护。

## 第十七章  灾害天气行车

### 大风天气行车

第344条  接到自然灾害及异物侵限监测系统风速监测子系统大风报警信息时的处置。

1．遇风速监测子系统提示大风报警信息时，列车调度员根据报警提示向相关列车发布限速运行的调度命令。对来不及发布调度命令的列车，立即通知司机限速运行。司机接到调度命令或通知后，应立即采取措施。

2．遇大风天气，当风速监测子系统发出禁止运行的报警信息时，列车调度员应及时关闭有关信号（车站控制时为通知车站值班员关闭有关信号）并通知司机停车。司机接到通知后，应立即采取停车措施。

3．列车运行途中，遇大风，司机根据情况控制列车运行速度，并报告列车调度员。列车调度员通知后续首列列车司机在该地段注意运行；列车通过该地段后，司机应及时向列车调度员报告。

4．遇大风天气，列车调度员按风速监测子系统报警提示发布限速调度命令，遇风速不稳或同一地段多处风速报警时，列车调度员可合并设置，按最低限速值发布限速调度命令。

5．风速监测子系统限速报警解除后，列车调度员应及时取消前发限速调度命令，恢复正常行车。

第345条  动车组列车遇大风行车限速的规定如下：

1．在环境风速不大于15 m/s时，可以正常速度运行；环境风速不大于20 m/s时，运行速度不大于300 km/h；环境风速不大于25 m/s时，运行速度不大于200 km/h；环境风速不大于30m/s时，运行速度不大于120 km/h；环境风速大于30 m/s时，严禁动车组列车进入风区。

2．在线路中心线距站台边缘为1 750 mm的正线、到发线办理动车组列车通过时，在环境风速不大于15 m/s情况下，速度不得超过80 km/h；当环境风速超过15 m/s时，动车组运行速度不得超过45 km/h，并注意运行。

第346条  自然灾害及异物侵限监测系统风速监测子系统故障时的处置。

1．列车调度员发现风速监测子系统故障时，应立即通知设备管理单位，并在《行车设备检查登记簿》内登记；设备管理单位发现风速监测子系统故障时，应立即报告列车调度员，并在调度部门《行车设备检查登记簿》内登记。

2．风速监测子系统故障期间，故障区段如遇天气预报7级及以上大风天气时，工务部门应及时向列车调度员提交天气预报信息，列车调度员按照天气预报的最大风级向相关列车发布限速调度命令。相关限速规定如下：当最大风速达7级时，运行速度不大于300 km/h；8级、9级时，运行速度不大于200 km/h；10级时，运行速度不大于120 km/h；11级及以上时，禁止列车进入风区。限速里程由工务部门根据故障情况以及天气预报信息确定后，通知列车调度员。

### 雨天行车

第347条  接到自然灾害及异物侵限监测系统雨量监测子系统报警信息时的处置。

遇雨量监测子系统提示雨量监测报警信息时，列车调度员根据报警提示向相关列车发布限速运行的调度命令。对来不及发布调度命令的列车，立即通知司机限速运行。司机接到调度命令或通知后，应立即采取措施。

第348条  列车通过防洪重点地段时，司机要加强瞭望，并随时采取必要的安全措施。

动车组列车运行中，司机发现积水高于轨面时，应立即停车，根据现场情况与随车机械师共同确认行车条件或请求救援，并立即报告列车调度员（车站值班员），车站值班员报告列车调度员。列车调度员（车站值班员）立即通知已进入区间的后续列车停车（避免停在隧道内），不再向该区间放行列车。

当洪水漫到路肩时，列车应按规定限速运行；遇有落石、倒树等障碍物危及行车安全时，司机应立即停车，排除障碍并确认安全无误后，方可继续运行。

列车遇到线路塌方、道床冲空等危及行车安全的突发情况时，司机应立即采取应急性安全措施，并立刻通知追踪列车、邻线列车及列车调度员（邻近车站）。配备列车防护报警装置的列车应立即使用列车防护报警。

第349条  遇有降雨天气，重点防洪地段1 h降雨量达到45 mm及以上时，列车限速120 km/h；1 h降雨量达到60 mm及以上时，列车限速45 km/h。当1 h降雨量降至20 mm及以下、且持续30 min以上时，可逐步解除限速。

列车调度员在得到工务及其他相关专业调度台检查无异常的报告后，及时取消限速或解除线路封锁。

第350条  自然灾害及异物侵限监测系统雨量监测子系统故障时的处置。

列车调度员发现雨量监测子系统故障时，应立即通知设备管理单位，并在《行车设备检查登记簿》内登记；设备管理单位发现雨量监测子系统故障时，应立即报告列车调度员，并在调度部门《行车设备检查登记簿》内登记。雨量监测子系统故障期间，由工务部门根据降雨情况在调度部门《行车设备检查登记簿》内登记限速或封锁。

### 冰雪天气行车

第351条  遇冰雪天气时的处置。

1．自然灾害及异物侵限监测系统雪深监测子系统报警雪深值达到警戒值时，列车调度员应根据报警信息和限速提示及时向相关列车发布限速运行的调度命令。对来不及发布调度命令的列车，应立即通知司机限速运行。

未安装雪深监测子系统的区段或雪深监测子系统故障时，工务、电务部门根据降雪情况和需要，在调度《行车设备检查登记簿》内登记限速申请，并可根据积雪量变化情况，提出提速或进一步限速的申请，列车调度员要及时发布调度命令。

2．安装动车组运行故障动态图像检测系统（TEDS）的区段，TEDS监控中心要加强对动车组转向架结冰、积雪等情况的监测分析，发现动车组转向架结冰需限速运行时，应立即将车次及限速要求等按规定报告动车调度员。动车调度员通知列车调度员进行处置。

列车运行过程中，随车机械师发现动车组车底异响、动车组被击打等异常情况需要列车限速时，应立即通知司机限速。司机根据随车机械师的限速要求运行，并向列车调度员报告被击打地点里程，列车调度员不再发布限速调度命令。列车调度员通知动车调度员，提示后续首列列车司机、随车机械师在该被击打地点注意列车运行状态；动车调度员应立即通知前方TEDS监测点进行重点监测。列车通过该被击打地点后，司机、随车机械师应及时上报有关运行情况。

3．降雪时，应根据线路积雪情况及时启用道岔融雪装置。降雪达到中雪及以上，车站道岔转动困难时，为减少道岔扳动，车站可采取固定接发车进路的方式办理接发列车作业，上下行各固定一条接发车进路。始发、终到列车较多的车站执行有困难时，可选择交叉干扰少、道岔位置改变少的几条线路相对固定办理接发车作业。较大客运站尽量停靠便于上水、吸污的线路。

4．需人工上道除雪时，上、下道应执行登记签认制度。列车调度员应根据相关单位的申请，停止本线接发列车及调车作业，邻线列车限速160 km/h及以下。

5．道床积雪、接触网结冰受电弓取流不畅时，司机应先采取减速措施，并及时向列车调度员汇报，列车调度员通知有关专业调度，专业调度及时通知有关设备管理单位，设备管理单位及时查明情况，按规定提出限速申请，列车调度员及时发布限速调度命令。

6．供电部门应掌握接触网导线结冰情况，需要列车限速时，应立即登记《行车设备检查登记簿》，向列车调度员提出限速申请。需要接触网除冰时，供电部门提出除冰申请，列车调度员应及时安排接触网除冰车辆上线运行。

遇接触网导线覆冰时，可取消天窗停电作业，并在天窗时间内开行动车组、单机，进行热滑融冰。

7．随车机械师在始发、折返站发现动车组转向架结冰、受电弓无法升起、动车组被击打等异常情况需要处理时，应及时通知司机，由司机报告列车调度员，列车调度员通知动车调度员，动车调度员根据随车机械师反映情况和车辆运用情况提出更换车底或限速申请，并组织入库动车组除雪融冰。

8．降雪结束后,提出限速的设备管理单位应做好对有关行车条件的检查确认，及时恢复常速运行。在具备提速条件或限速情况消除时，应向列车调度员提出申请，列车调度员及时发布相关调度命令。铁路企业应规定雪后恢复常速运行的具体程序和办法。

9．列车调度员发现雪深监测子系统故障时，应立即通知设备管理单位，并在《行车设备检查登记簿》内登记；设备管理单位发现雪深监测子系统故障时，应立即报告列车调度员，并在调度部门《行车设备检查登记簿》内登记。

第352条  冰雪天气限速要求。

1．当运行区段降中雪或积雪覆盖轨枕板或道砟面时，无砟轨道区段限速250 km/h及以下，有砟轨道区段限速200 km/h及以下；当运行区段降大雪、暴雪时，无砟轨道区段限速200 km/h及以下，有砟轨道区段限速160 km/h及以下。中雪、大雪、暴雪的界定，以气象部门公布或观测为准。

当无砟轨道区段轨枕板积雪厚度100 mm以上时，限速200 km/h及以下；有砟轨道区段道砟面积雪厚度50 mm以上时，限速160 km/h及以下。

2．接触网导线结冰受电弓取流不畅时，限速160 km/h 及以下。

3．动车组转向架结冰需要列车限速时，无砟轨道区段限速250 km/h及以下，有砟轨道区段限速200 km/h及以下。

### 异物侵限报警

第353条  接到自然灾害及异物侵限监测系统异物侵限子系统灾害报警信息时的处置。

1．列车调度员接到异物侵限子系统异物侵限灾害报警信息后，应立即通知区间内已进入报警地点及尚未经过报警地点的列车立即停车，不再向该区间放行列车，同时向调度部门值班主任（值班副主任）汇报，值班主任（值班副主任）应立即通知设备管理单位赶赴现场检查处理。

2．在设备管理单位检查人员到达报警点前，列车调度员通过视频监控系统查看现场情况，有异状或不能确认时，应经设备管理单位检查处理并具备放行列车条件后，方可组织列车运行。无异状时，按下列规定办理：

（1）列车调度员确认报警地点次一个闭塞分区空闲后，对区间内已进入报警地点及尚未经过报警地点的列车，口头通知司机逐列恢复运行，以遇到障碍能随时停车的速度（动车组列车最高不超过40 km/h，其他列车最高不超过20 km/h）越过报警点所在闭塞分区，指示后列恢复运行前应确认前列已完整越过报警点次一个闭塞分区并得到前列无异状的报告。

（2）司机在报警点所在闭塞分区通过信号机（区间信号标志牌）前停车等候2 min后，以遇到障碍能随时停车的速度（动车组列车最高不超过40 km/h，其他列车最高不超过20 km/h）越过该闭塞分区，按次一通过信号机显示（列控车载设备显示）运行。司机应加强瞭望，发现异状立即停车，并报告列车调度员；如无异状，司机确认列车完全越过报警点次一个闭塞分区后应及时报告列车调度员。司机在停车等候的同时，应与列车调度员联系，如确认前方闭塞分区内有列车时，不得进入。

（3）区间空闲后，在报警点所在闭塞分区红光带取消前，按站间组织行车。

3．经设备管理单位现场检查处理，列车调度员根据设备管理单位在《行车设备检查登记簿》内登记的行车限制条件组织列车运行。具备条件时，列车调度员根据设备管理单位允许取消报警点所在闭塞分区红光带的登记，使用临时行车按钮取消异物侵限灾害报警红光带。

4．在故障未修复前，设备管理单位应派人在现场看守，并及时向列车调度员报告现场情况，在报警点所在闭塞分区红光带取消后，列车调度员应下达限速120 km/h及以下注意运行的调度命令，限速位置为报警点所在闭塞分区，司机应加强瞭望。

5．故障修复后，列车调度员将自然灾害及异物侵限监测系统中复原按钮解锁，使系统恢复到正常状态，恢复正常行车组织。

第354条  自然灾害及异物侵限监测系统异物侵限子系统一路电网断线报警时的处置。

当双电网的一路电网断线时，异物侵限子系统发出异物侵限传感器故障报警信息，自然灾害及异物侵限监测系统不向列控系统发送灾害报警信息，不影响正常行车。列车调度员接到异物侵限子系统一路电网断线报警信息后，应按正常组织行车，并立即通知设备管理单位检查处理。

第355条  自然灾害及异物侵限监测系统异物侵限子系统故障导致系统不能反映现场情况时的处置。

1．列车调度员发现异物侵限子系统故障导致系统不能反映现场情况时，应立即通知设备管理单位，并在《行车设备检查登记簿》内登记；设备管理单位发现异物侵限子系统故障时，应立即报告列车调度员，并在调度部门《行车设备检查登记簿》内登记。

2．异物侵限子系统故障未修复前，设备管理单位应派人在现场看守，并及时向列车调度员报告现场情况，列车调度员应下达限速120 km/h及以下注意运行的调度命令，限速位置为监测点所在闭塞分区，司机应加强瞭望。遇有异物侵限时，看守人员应立即通知列车调度员，列车调度员呼叫列车停车。

3．在看守人员未到达异物侵限监测点前，列车调度员应下达限速120 km/h及以下（异物侵限监测点为隧道口时，限速40 km/h及以下）注意运行的调度命令，限速位置为监测点所在闭塞分区，司机在该处注意运行。

### 地震监测报警

第356条  列车调度员接到地震监测子系统地震监控报警信息或接到现场地震报告后，应立即关闭有关信号（车站控制时为通知车站值班员关闭有关信号），通知相关列车停车。列车司机组织列车乘务人员根据现场实际情况，采取应急处置措施。

列车调度员立即报告调度值部门班主任（值班副主任），通知工务、电务、供电、通信、房建等设备管理单位检查。设备管理单位检查处理后，根据设备管理单位登记的行车限制条件组织行车。

### 天气恶劣难以辨认信号行车

第357条  接到天气恶劣报告时的处置。

遇天气恶劣，信号机显示距离不足200 m时，司机或车站值班员应立即报告列车调度员。列车按地面信号显示运行时，列车调度员应及时发布调度命令，改按天气恶劣难以辨认信号的办法行车。

第358条  天气恶劣难以辨认信号行车办法：

1．列车按机车信号的显示运行。当接近地面信号机时，司机应确认地面信号，遇地面信号与机车信号显示不一致时，应立即采取减速或停车措施。

2．当无法辨认出站（进路）信号机显示时，在列车具备发车条件后，司机凭机车信号的显示起动列车，在确认出站（进路）信号机显示正确后，再行加速。

3．天气转好时，应及时报告列车调度员发布调度命令，恢复正常行车。

## 第十八章  设备故障行车

### 列控车载设备不能正常使用

第359条  动车组列车运行中遇列控车载设备故障并导致列车停车后，司机应报告列车调度员（车站值班员），并通知随车机械师。车站值班员报告列车调度员。司机转换冗余切换开关（开关不在司机室时，司机通知随车机械师进行转换）启动冗余设备或将列控车载设备断电30s后重新启动，设备恢复正常时，报告列车调度员，继续运行。

第360条  已在区间内运行的装备LKJ的动车组列车因列控车载设备故障，不能恢复正常运行但能提供机车信号时，司机应报告列车调度员（车站值班员），车站值班员报告列车调度员。在信号机常态点灯的CTCS-2级区段，列车调度员发布改按LKJ方式行车的调度命令，动车组列车改按LKJ方式运行。在CTCS-3级及信号机常态灭灯的CTCS-2级区段，列车调度员在确认该列车至前方站（线路所）间空闲后，发布改按LKJ方式行车的调度命令，动车组列车改按LKJ方式运行。

第361条  已在区间内运行的未装备LKJ的动车组列车列控车载设备故障，不能恢复正常运行时，司机应报告列车调度员（车站值班员），车站值班员报告列车调度员。列车调度员（车站值班员）不再向该区间放行列车，并通知已进入区间的后续列车立即停车。确认该列车至前方站（线路所）间空闲后，列车调度员发布改按隔离模式运行的调度命令，列车改按隔离模式，按地面信号显示以不超过40 km/h的速度运行至前方站（线路所）。该列车到达前方站（线路所）后，列车调度员方可通知后续列车恢复运行。

第362条  动车组列控车载设备故障不能恢复正常运行在车站出发时，装备LKJ的动车组列车改按LKJ方式运行，未装备LKJ的动车组列车改按隔离模式运行。

第363条  因设备故障，动车组列控车载设备在CTCS-3级与CTCS-2级间进行转换时，司机应报告列车调度员。

### LKJ、GYK、机车信号故障

第364条  动车组列车改按LKJ方式运行，在自动闭塞区间内遇机车信号或LKJ故障时，司机应报告列车调度员（车站值班员），车站值班员报告列车调度员。列车调度员（车站值班员）不再向该区间放行列车，并通知已进入区间的后续列车立即停车。列车调度员确认该列车至前方站（线路所）间空闲后通知司机，列车按地面信号显示以不超过40 km/h的速度运行至前方站（线路所）。该列车到达前方站（线路所）后，列车调度员方可通知后续列车恢复运行。

第365条  按LKJ方式运行的动车组列车遇机车信号或LKJ故障在车站出发时，改按隔离模式运行。

第366条  动车组以外的列车，在自动闭塞区间内运行遇机车信号或LKJ（GYK）故障时，司机应立即报告列车调度员（车站值班员），车站值班员报告列车调度员。列车调度员（车站值班员）不再向该区间放行列车，并通知已进入区间的后续列车立即停车。列车调度员确认该列车至前方站（线路所）间空闲后通知司机，列车按地面信号显示以不超过20 km/h的速度运行至前方站停车处理或更换机车。该列车到达前方站（线路所）后，列车调度员方可通知后续列车恢复运行。

### CTC故障

第367条  列车车次号错误或丢失。

1．列车调度员发现CTC终端列车车次号错误或丢失时，应进行核对确认，重新输入正确的车次号。

2．车站值班员发现CTC终端列车车次号错误或丢失时，应报告列车调度员，与列车调度员核对确认后，重新输入正确的车次号。

第368条  CTC不能下达列车运行计划。

1．CTC不能下达列车运行计划时，列车调度员通知电务部门进行检查处理，并在《行车设备检查登记簿》内登记。

2．通知车站转为非常站控。

3．采取电话等方式下达列车运行计划。

第369条  CTC不能自动触发进路时，列车调度员（车站控制时为车站值班员）应采取人工触发进路或人工排列进路方式办理，并通知电务部门进行处理，在《行车设备检查登记簿》内登记。

第370条  当CTC设备登记停用或全站表示信息中断未及时恢复时，应转为非常站控。

第371条  调度部门及车站CTC设备均不能正确显示列车占用状态。

1．调度部门及车站CTC设备均不能正确显示列车占用状态时，列车调度员应立即通知已进入区间的列车司机立即停车，通知电务部门进行处理。

2．CTC设备不能正确显示列车占用状态故障暂时无法修复，具备放行列车条件时，列车调度员根据电务部门登记的行车限制条件放行列车，通知车站转为非常站控。对已进入区间的列车，列车调度员确认列车至前方站（线路所）间空闲后，通知列车司机逐列恢复运行，指示后列恢复运行前应确认前列已完整到达前方站（线路所）。司机按信号显示运行，逐列运行至前方站（线路所）。

区间空闲后，按站间组织行车。

3．CTC设备不能正确显示列车占用状态故障修复，列车调度员根据电务部门的销记，通知有关列车司机恢复正常行车。

### 进站（出站、进路）信号机、线路所通过信号机故障

### 或车站（线路所）道岔失去表示、轨道电路非列车占用红光带

第372条  进站（接车进路）信号机故障或接车进路上道岔失去表示、轨道电路非列车占用红光带。

1．列车调度员（车站控制时为车站值班员）通知设备管理单位进行检查处理，在《行车设备检查登记簿》内登记。

2．设备故障修复，列车调度员（车站控制时为车站值班员）根据设备管理单位的销记，开放进站（接车进路）信号办理接车。

3．设备故障暂时无法修复，具备放行列车条件时，列车调度员（车站控制时为车站值班员）根据设备管理单位登记的行车限制条件组织行车。

（1）进站（接车进路）信号机引导信号能够开放时，在确认接车进路空闲、进路准备妥当后，开放引导信号办理接车。

（2）进站（接车进路）信号机引导信号不能开放时，在确认接车进路空闲、进路准备妥当后，列车调度员发布准许越过该信号机的调度命令，司机凭调度命令越过该信号机。动车组列车在进站（接车进路）信号机前停车后，装备LKJ的动车组列车将列控车载设备隔离，按LKJ方式运行，速度不超过40 km/h；未装备LKJ的动车组列车改按隔离模式进站停车。动车组以外的列车按LKJ（GYK）方式运行，速度不超过20 km/h。

第373条  出站（发车进路）信号机故障或发车进路上道岔失去表示、轨道电路非列车占用红光带。

1．列车调度员（车站控制时为车站值班员）通知设备管理单位进行检查处理，在《行车设备检查登记簿》内登记。

2．设备故障修复，列车调度员（车站控制时为车站值班员）根据设备管理单位的销记，开放出站（发车进路）信号机办理发车。

3．设备故障暂时无法修复，具备放行列车条件时，列车调度员（车站控制时为车站值班员）根据设备管理单位登记的行车限制条件组织行车。

（1）出站信号机不能开放时：

①出站信号机引导信号能够开放时，在确认第一个闭塞分区空闲（CTCS-3级及信号机常态灭灯的CTCS-2级自动闭塞区间对LKJ或GYK控车的列车和自动站间闭塞区间为确认区间空闲）和发车进路空闲，进路准备妥当后，开放引导信号办理发车。

②出站信号机未设引导信号或引导信号不能开放时，按以下方式办理发车：

在CTCS-3级及信号机常态灭灯的CTCS-2级自动闭塞区段，信号机应点灯，在确认区间空闲和发车进路空闲，进路准备妥当后，列车调度员发布准许进入区间的调度命令，司机凭调度命令进入区间。装备LKJ的动车组列车将列控车载设备隔离，按LKJ方式运行至前方站进站信号机（线路所通过信号机），按其显示的要求执行；未装备LKJ的动车组列车改按隔离模式运行至前方站进站信号机（线路所通过信号机），按其显示的要求执行；动车组以外的列车按LKJ（GYK）方式运行，运行至前方站进站信号机（线路所通过信号机），按其显示的要求执行。

在信号机常态点灯的CTCS-2级自动闭塞区段，确认第一个闭塞分区空闲（未装备LKJ的动车组列车为确认区间空闲）和发车进路空闲，进路准备妥当后，列车调度员发布准许进入区间的调度命令，司机凭调度命令进入区间。装备LKJ的动车组列车将列控车载设备隔离，按LKJ方式运行，以不超过40 km/h的速度运行至区间第一架通过信号机，按其显示的要求执行；未装备LKJ的动车组列车改按隔离模式运行至前方站进站信号机（线路所通过信号机），按其显示的要求执行；动车组以外的列车按LKJ（GYK）方式运行，以不超过20 km/h的速度运行至区间第一架通过信号机，按其显示的要求执行。

自动站间闭塞区段，在确认区间空闲后，应停止使用基本闭塞法改按电话闭塞法行车，确认发车进路空闲和进路准备妥当后，发布调度命令，司机凭调度命令进入区间。装备LKJ的动车组列车（需将列控车载设备隔离）、动车组以外的列车，按LKJ（GYK）方式运行至前方站进站信号机（线路所通过信号机），按其显示的要求执行；未装备LKJ的动车组列车改按隔离模式运行至前方站进站信号机（线路所通过信号机），按其显示的要求执行。

（2）发车进路信号机不能开放时：

①发车进路信号机能开放引导信号时，在确认发车进路空闲和进路准备妥当后，开放引导信号办理发车。

②列车由车站开往区间，发车进路信号机未设引导信号或引导信号不能开放时，在确认发车进路空闲和进路准备妥当后，列车调度员发布准许越过该信号机的调度命令，司机凭调度命令越过该信号机。装备LKJ的动车组列车将列控车载设备隔离，按LKJ方式，以不超过40 km/h的速度运行至次一信号机前停车，转回列控车载方式控车；未装备LKJ的动车组列车改按隔离模式，运行至次一信号机前停车，转回列控车载方式控车；动车组以外的列车按LKJ（GYK）方式，以不超过20 km/h的速度运行至次一信号机，按其显示要求执行。

4．出站信号机不能开放时，除按规定交付行车凭证外，对通过列车应预告司机。装有进路表示器或发车线路表示器的出站信号机，当该表示器不良时，由列车调度员（车站控制时为车站值班员）通知司机；司机发现表示器不良时，应及时报告列车调度员（车站值班员）。

第374条  线路所通过信号机故障或进路上道岔失去表示、轨道电路非列车占用红光带。

1．列车调度员（车站控制时为车站值班员）通知设备管理单位进行检查处理，在《行车设备检查登记簿》内登记。

2．设备故障修复，列车调度员（车站控制时为车站值班员）根据设备管理单位的销记，恢复正常组织行车。

3．设备故障暂时无法修复，具备放行列车条件时，列车调度员（车站控制时为车站值班员）根据设备管理单位登记的行车限制条件组织行车。

（1）线路所通过信号机引导信号能够开放时，在确认第一个闭塞分区空闲（CTCS-3级及信号机常态灭灯的CTCS-2级自动闭塞区间对LKJ或GYK控车的列车和自动站间闭塞区间为确认区间空闲）和进路空闲，进路准备妥当后，开放引导信号办理行车。

（2）线路所通过信号机引导信号不能开放，列车开往CTCS-3级及信号机常态灭灯的CTCS-2级自动闭塞区间时，信号机应点灯，在确认区间空闲和进路空闲，进路准备妥当后，列车调度员发布准许越过该信号机的调度命令，司机凭调度命令越过该信号机。装备LKJ的动车组列车将列控车载设备隔离，改按LKJ方式运行，运行至前方站进站信号机（线路所通过信号机），按其显示的要求执行；未装备LKJ的动车组列车改按隔离模式运行，运行至前方站进站信号机（线路所通过信号机），按其显示的要求执行；动车组以外的列车按LKJ（GYK）方式运行，运行至前方站进站信号机（线路所通过信号机），按其显示的要求执行。

线路所通过信号机引导信号不能开放，列车开往信号机常态点灯的CTCS-2级自动闭塞区间时，在确认区间第一个闭塞分区空闲（未装备LKJ的动车组列车为确认区间空闲）和进路空闲，进路准备妥当后，列车调度员发布准许越过该信号机的调度命令，司机凭调度命令越过该信号机。装备LKJ的动车组列车将列控车载设备隔离，按LKJ方式运行，以不超过40 km/h的速度运行至区间第一架通过信号机，按其显示的要求执行；未装备LKJ的动车组列车改按隔离模式运行，运行至前方站进站信号机（线路所通过信号机），按其显示的要求执行；动车组以外的列车按LKJ（GYK）方式运行，以不超过20 km/h的速度运行至区间第一架通过信号机，按其显示的要求执行。

线路所通过信号机引导信号不能开放，列车开往自动站间闭塞区间时，在确认区间空闲后，应停止使用基本闭塞法改按电话闭塞法行车，确认进路空闲和进路准备妥当后，发布调度命令，司机凭调度命令越过线路所通过信号机。装备LKJ的动车组列车（需将列控车载设备隔离）、动车组以外的列车，按LKJ（GYK）方式运行至前方站进站信号机（线路所通过信号机），按其显示的要求执行；未装备LKJ的动车组列车改按隔离模式运行至前方站进站信号机（线路所通过信号机），按其显示的要求执行。

### 区间通过信号机故障或闭塞分区轨道电路非列车
占用红光带（异物侵限报警红光带除外）

第375条  列车调度员（车站值班员）发现及得到区间通过信号机故障或闭塞分区非列车占用红光带的信息时，列车调度员（车站值班员）应立即通知区间内已进入故障地点及尚未经过故障地点的列车司机立即停车，通知设备管理单位进行检查处理，并在《行车设备检查登记簿》内登记。车站值班员应立即报告列车调度员。

设备管理单位未销记确认可以放行列车前，不得再向该区间放行列车。

设备故障修复，列车调度员根据设备管理单位的销记，通知有关列车司机恢复正常行车。

第376条  区间通过信号机（闭塞分区非列车占用红光带）故障暂时无法修复，具备放行列车条件时，根据设备管理单位登记的行车限制条件组织行车。待故障地点（发生两处及以上故障时，为运行方向第一故障地点）前的列车运行至前方站（线路所），对区间内已进入故障地点及尚未经过故障地点的列车，列车调度员确认列车至前方站（线路所）间空闲后，通知列车司机故障闭塞分区起止里程及防护该闭塞分区的通过信号机号码，逐列恢复运行至前方站（线路所），指示后列恢复运行前应确认前列已完整到达前方站（线路所）。列车恢复运行时，司机在该闭塞分区通过信号机（区间信号标志牌）前停车等候2 min后，以遇到障碍能随时停车的速度，最高不超过20 km/h（动车组列车不超过40 km/h），越过该闭塞分区，按次一通过信号机显示（列控车载设备显示）运行，司机应加强瞭望。司机在停车等候同时，应与列车调度员联系，如确认前方闭塞分区内有列车时，不得进入。

区间空闲后，按站间组织行车。

### 站内轨道电路分路不良

第377条  站内轨道电路出现分路不良时，电务部门检测确认后，由电务部门及时在车站、调度部门《行车设备检查登记簿》内登记，并在CTC终端上进行标注。

第378条  列车调度员（车站控制时为车站值班员）办理经由分路不良区段的进路时，执行以下规定：

1．办理进路前，列车调度员（车站值班员）应亲自或指派其他人员（集控站为车务应急值守人员组织电务、工务人员）确认与进路有关的所有分路不良区段空闲后，方可准备进路，并将分路不良区段的道岔单独锁闭；列车（机车车辆）未全部出清轨道电路分路不良区段前，严禁操纵有关道岔及其防护道岔，不得解除分路不良区段道岔单独锁闭。

2．调车作业时，询问并得到调车人员或司机汇报机车车辆出清道岔轨道电路分路不良区段后，方可扳动道岔，开放信号。

3．在轨道电路分路不良的股道上停放车辆时，应对股道两端信号进行钮封。

4．遇有列车（机车车辆）通过后进路漏解锁、光带不消失时，应确认列车（机车车辆）已通过该区段后，方可对该区段进行人工解锁。

### 列车占用丢失

第379条  区间列车占用丢失。

1．区间列车占用丢失报警或列车调度员（车站值班员）发现及得到区间列车占用丢失信息时，列车调度员（车站值班员）应立即通知已进入区间的后续列车立即停车，再通知占用丢失的列车停车。车站值班员应立即报告列车调度员。

2．列车调度员（车站值班员）联系占用丢失的列车司机，询问列车位置及现场情况，通知电务部门检查处理，在《行车设备检查登记簿》内登记。

3．电务部门未销记确认可以放行列车前，不得再向该区间放行列车。

4．设备故障修复，列车调度员根据电务部门的销记，通知有关列车司机恢复正常行车。

5．设备故障暂时无法修复，占用丢失的列车运行无异常，具备放行列车条件时，根据电务部门登记的行车限制条件组织行车。对已进入区间的占用丢失的列车和后续列车，列车调度员确认列车至前方站（线路所）间空闲后，通知司机逐列恢复运行，指示后列恢复运行前应确认前列已完整到达前方站（线路所）。司机按信号显示运行，逐列运行至前方站（线路所）。区间空闲后，按站间组织行车。

第380条  站内股道列车占用丢失。

1．站内股道列车占用丢失报警或列车调度员（车站控制时为车站值班员）发现及得到站内股道列车占用丢失信息时，应立即停止使用该故障区段。

2．列车调度员（车站值班员）联系占用丢失的列车司机，询问列车位置及现场情况，通知电务部门检查处理，在《行车设备检查登记簿》内登记。

3．设备故障修复，列车调度员（车站值班员）根据电务部门的销记，恢复正常行车。

4．设备故障暂时无法修复时，经电务部门检查处理后，根据电务部门登记的行车限制条件组织行车。

### 列车无线调度通信设备故障

第381条  FAS（固定用户接入交换机）故障。

1．调度台FAS均故障

（1）列车调度员通知通信部门检查处理，在《行车设备检查登记簿》内登记。

（2）列车调度员指示车务应急值守人员转为车站控制办理行车。

（3）设备故障修复后，列车调度员根据通信部门在《行车设备检查登记簿》内的销记，恢复设备正常使用和正常行车组织。

2．车站FAS故障

（1）车站值班员（车务应急值守人员）通知通信部门检查处理，在《行车设备检查登记簿》内登记，报告列车调度员。

（2）车站值班员（车务应急值守人员）使用GSM-R手持终端或有语音记录装置的自动电话办理行车通话。

（3）故障修复后，车站值班员（车务应急值守人员）根据通信部门在《行车设备检查登记簿》内的销记，恢复设备正常使用。

第382条  GSM-R故障。

1．列车调度员（车站值班员）得到GSM-R故障的报告后，应立即通知通信部门检查处理，在《行车设备检查登记簿》内登记。车站值班员接到报告后应及时报告列车调度员，列车调度员报告调度部门值班主任（值班副主任）。

2．根据通信部门在《行车设备检查登记簿》内登记的停用内容、影响范围及行车限制条件，按下列规定办理：

（1）GSM-R故障导致CTCS-3级降为CTCS-2级时，按CTCS-2级行车。

（2）影响调度命令无线传送功能时，向司机发布的调度命令，按规定采用列车无线调度通信设备发布、转达或采用人工书面交递方式。

（3）遇无进路预告信息，司机应报告列车调度员（车站值班员），列车由正线通过改为侧线接车时，列车调度员（车站控制时为车站值班员）应提前预告司机。

3．设备故障修复后，列车调度员（车站值班员）根据通信部门在《行车设备检查登记簿》内的销记，恢复设备正常使用。

第383条  机车综合无线通信设备故障。

1．司机报告列车调度员（车站值班员），车站值班员报告列车调度员。

（1）影响调度命令无线传送功能时，向司机发布的调度命令，按规定采用列车无线调度通信设备发布、转达或采用人工书面交递方式。

（2）遇无进路预告信息，司机应报告列车调度员（车站值班员），列车由正线通过改为侧线接车时，列车调度员（车站控制时为车站值班员）应提前预告司机。

（3）机车综合无线通信设备不能通话时，司机应立即使用GSM-R手持终端报告列车调度员（车站值班员）。如GSM-R手持终端也不能进行通话时，司机应在前方站停车报告；机车综合无线通信设备或GSM-R手持终端修复（更换）后，方准继续运行。

2．设备故障修复后，恢复设备正常使用。

第384条  列车调度员、车站值班员因无线通信设备故障，均无法与司机取得联系。

1．不得向区间放行列车。

2．列车调度员（车站值班员）通知通信部门检查处理,在《行车设备检查登记簿》内登记。

3．通信部门抢修完毕后，列车调度员根据通信部门在《行车设备检查登记簿》内的销记，恢复正常行车组织。

### 接触网停电

第385条  遇接触网停电时，司机应立即停车并降弓，报告列车调度员（车站值班员）停车原因及停车位置，通知随车机械师（车辆乘务员）、列车长，车站值班员报告列车调度员。供电调度员发现接触网停电时，应立即确认停电范围并通知列车调度员。

第386条  列车调度员（车站值班员）接到接触网停电的报告后，应立即扣停未进入停电区域的相关列车，对已进入停电区域的列车应通知司机停车。列车调度员并立即通知供电调度员确认停电范围，通知供电部门检查处理，在CTC上设置停电标识。

第387条  电力机车牵引的旅客列车因接触网停电在区间停车后，司机应采取保压措施，长时间停车风压不足时，司机通知车辆乘务员组织客运乘务组拧紧全列人力制动机。

第388条  接触网跳闸重合或送电成功，原因不明时，供电调度员应立即将接触网跳闸情况、故障标定装置指示地点的里程及限速要求通知列车调度员。列车调度员立即向尚未经过该地点的本线及邻线首列列车发布口头指示限速80 km/h注意运行，限速位置原则上按故障标定装置指示地点前后各2 km确定。司机应注意观察接触网设备状态，发现影响行车异常情况时应立即停车并向列车调度员报告，列车调度员立即通知尚未经过异常地点的后续列车停车，不得再向该区间放行列车，并立即通知供电部门检查处理，列车调度员按供电部门登记的行车限制条件组织行车；无异常时，司机在通过限速地点后立即向列车调度员报告。列车调度员根据本线司机确认本线无异常的报告组织本线后续列车正常运行，根据邻线司机确认邻线无异常的报告组织邻线后续列车正常运行。

同时，供电调度员应立即组织供电人员登乘本线或邻线列车巡视检查设备。供电人员根据需要及时向列车调度员提出利用动车组列车运送人员处理故障的申请，列车调度员应及时安排。

### 接触网上挂有异物

第389条  司机在运行中发现本线或邻线接触网上挂有异物时，应立即采取措施并向列车调度员（车站值班员）汇报异物情况和故障地点，列车调度员（车站值班员）及时通知供电部门检查处理，在《行车设备检查登记簿》内登记，车站值班员报告列车调度员。列车调度员转报供电调度员。

第390条  本线挂有异物时，如异物情况不影响行车，司机按正常行车方式通过。本线降弓可以通过时，司机按降弓方式通过该地点，列车调度员向该线后续列车发布限速160 km/h降弓通过故障地点的调度命令（不设置列控限速），限速降弓位置原则上按司机汇报故障地点前后各2 km确定。不能降弓通过时司机应立即停车并报告，列车调度员（车站值班员）应立即通知本线后续列车停车，不得再向该区间放行列车。

第391条  邻线挂有异物时，如司机汇报邻线异物不能降弓通过，列车调度员（车站值班员）应立即通知邻线尚未经过该地点的列车停车，不得再向邻线该区间放行列车。如司机汇报邻线异物可降弓通过或异物情况不影响行车，邻线按第388条规定执行。

如司机汇报不能确定异物是否影响邻线行车，列车调度员应立即向邻线尚未经过该地点的首列列车司机发布口头指示限速80 km/h注意运行，限速位置原则上按司机汇报故障地点前后各2 km确定。司机应注意观察接触网设备状态。根据该司机确认情况，后续处理按第388条规定执行。

第392条  供电调度员接到报告后，应立即组织供电人员登乘本线或邻线列车巡视检查设备并处理。供电人员根据需要及时向列车调度员提出利用动车组列车运送人员处理故障的申请，列车调度员应及时安排。

供电部门检查处理后，列车调度员按供电部门登记的行车限制条件组织行车。故障处理完毕后，列车调度员根据供电部门在《行车设备检查登记簿》内的销记，恢复正常行车组织。

### 受电弓挂有异物

第393条  列车运行途中，司机接到受电弓挂有异物通知时，应立即降弓、停车，向列车调度员（车站值班员）报告，车站值班员报告列车调度员。需下车检查或登顶作业时，司机（动车组列车为随车机械师通过司机）及时向列车调度员提出请求。

第394条  列车调度员（车站值班员）得到报告后，应立即通知区间内后续列车停车，不得再向该区间放行列车。列车调度员根据下车检查或登顶作业的请求，发布邻线列车限速160 km/h及以下调度命令；需登顶作业时，列车调度员还应通知该供电臂内的列车停车并降弓，与供电调度员办理接触网停电手续，得到供电调度员接触网已停电的通知后，发布准许登顶作业的调度命令。

第395条  司机在接到邻线列车限速160 km/h及以下调度命令已发布的口头指示后，下车检查（动车组列车为司机通知随车机械师下车检查）。司机根据准许登顶作业的调度命令和邻线列车限速160 km/h及以下调度命令已发布的口头指示登顶作业（动车组列车为司机通知随车机械师登顶作业）。

第396条  异物处理完毕后，司机应报告列车调度员，列车调度员与供电调度员办理接触网送电手续，通知该停电供电臂内的列车升起受电弓，取消邻线限速，恢复正常行车。需限速运行时，司机（动车组列车根据随车机械师的通知）限速运行。

第397条  司机(动车组列车为随车机械师)现场检查发现受电弓滑板及托架有损伤或接触网有异状时，应及时报告列车调度员，列车调度员扣停后续列车，并通知供电部门对接触网设备进行检查处理，根据供电部门在《行车设备检查登记簿》内登记的行车限制条件组织行车。

### 运行途中自动降弓

第398条  列车在运行途中，因不明原因降弓，司机应立即切断主断路器并停车，同时查看降弓地点公里标，向列车调度员(车站值班员)报告，车站值班员报告列车调度员。列车调度员（车站值班员）应立即通知区间内后续列车停车，不再向该区间放行列车,列车调度员将降弓情况转报供电调度员。动车组列车随车机械师应根据故障信息记录，及时向司机反馈故障发生时间等信息，由司机报告列车调度员，列车调度员及时转报供电调度员。

第399条  列车调度员根据司机（动车组列车为随车机械师通过司机提出的）下车检查或登顶作业的请求，发布邻线列车限速160 km/h及以下调度命令；需登顶作业时，列车调度员还应通知该供电臂内的列车停车并降弓，与供电调度员办理接触网停电手续，得到供电调度员接触网已停电的通知后，发布准许登顶作业的调度命令。

第400条  司机在接到邻线列车限速160 km/h及以下调度命令已发布的口头指示后，下车检查（动车组列车为司机通知随车机械师下车检查）。司机根据准许登顶作业的调度命令和邻线列车限速160 km/h及以下调度命令已发布的口头指示登顶作业（动车组列车为司机通知随车机械师登顶作业）。

第401条 经检查处理，列车恢复运行后，司机应立即报告列车调度员,列车调度员应立即向本线尚未经过该地点的首列列车发布口头指示限速80 km/h注意运行，限速位置原则上按司机汇报故障地点前后各2 km确定。司机应注意观察接触网设备状态，发现影响行车异常情况时应立即停车并向列车调度员报告，列车调度员立即通知尚未经过异常地点的后续列车停车，不再向该区间放行列车，并立即通知供电部门检查处理，列车调度员按供电部门登记的行车限制条件组织行车。无异常时，司机在通过限速地点后立即向列车调度员报告，列车调度员根据司机确认无异常的报告组织后续列车正常运行。

第402条  供电调度员接到报告后，应立即组织供电人员登乘本线或邻线列车巡视检查设备。供电人员根据需要及时向列车调度员提出利用动车组列车运送人员处理故障的申请，列车调度员应及时安排。

### 自动过分相地面设备故障

第403条  司机发现不能自动过分相时，应立即报告列车调度员（车站值班员），列车调度员（车站值班员）接到报告后，通知后续列车注意运行，通知设备管理单位检查处理，在《行车设备检查登记簿》内登记；设备管理单位发现自动过分相地面设备故障时，应立即报告列车调度员（车站值班员），同时在《行车设备检查登记簿》内登记,写明行车限制条件。

在故障修复前, 列车调度员（车站值班员）根据设备管理单位的登记，通知司机采用手动过分相。

第404条  自动过分相地面设备修复后，列车调度员根据设备管理单位在《行车设备检查登记簿》内的销记，恢复正常行车组织。

### 动车组列车空调失效

第405条  空调失效超过20 min不能恢复但列车能够正常运行时，列车长可视情况通知司机向列车调度员提出在前方最近客运站停车的请求，列车调度员安排列车在前方最近客运站停车。列车在停车站安装好防护网、打开部分车门后，列车调度员根据司机的报告，向司机（救援时还包括救援司机）及沿途各站发布打开车门限速60 km/h（通过邻靠高站台的线路时限速40 km/h）运行的调度命令。

第406条  列车因故停车不能维持运行且空调失效超过20 min不能恢复时，列车长应及时与司机、随车机械师沟通，视情况做出打开车门决定，并通知司机转报列车调度员。

第407条  安装防护网、打开车门由列车长组织列车乘务员进行，司机、随车机械师配合。防护网的安装需在列车停车状态下进行，安装位置为运行方向左侧(非会车侧)车门处。防护网安装完毕，打开车门后，由列车长组织列车工作人员值守，直到车门关闭。列车长确认防护网安装牢固、看护到位后报告司机。

第408条  需要组织旅客下车或换乘其他列车时，应在车站站台进行。必须在站内不邻靠站台的线路或区间组织旅客下车或换乘时，需经铁路企业主管运输负责人（或总调度长）同意。

### 列车运行途中车辆故障

第409条  动车组列车运行途中发生车辆故障应急处理：

1．动车组列车运行中出现故障，司机应按车载信息监控装置的提示，按规定及时处理；需要由随车机械师处理时，司机应通知随车机械师。经处置确认无法正常运行时，司机应按车载信息监控装置的提示和随车机械师的要求，选择维持运行或停车等方式，并报告列车调度员（车站值班员），车站值班员报告列车调度员。

2．司机发现或得到基础制动装置故障致使车轮抱死不缓解的报告时，应立即停车，报告列车调度员（车站值班员）停车原因和停车位置，车站值班员报告列车调度员。列车调度员（车站值班员）应立即通知区间内后续列车停车，不再向该区间放行列车。司机在接到列车调度员已发布邻线列车限速160 km/h及以下调度命令的口头指示后，通知随车机械师下车检查处理。当动车组列车制动系统故障应切除单车制动力时，随车机械师应将切除制动力的情况及限速要求通知司机，司机报告列车调度员（车站值班员）后，按限速要求运行；车站值班员接到报告后，应及时报告列车调度员，列车调度员及时通知本调度区段相关车站值班员，跨调度区段运行时还应通知邻台列车调度员。

全列车制动不缓解，司机、随车机械师按故障应急手册或车载信息系统的提示处理；全列常用制动不施加，司机立即将制动手柄拉到紧急制动位或按压紧急停车按钮，使动车组紧急停车。动车组停车后，司机复位紧急制动，由随车机械师进行故障处理。司机在开车前应进行一次完整的制动试验，确认制动系统功能正常。动车组发生制动系统失效情况时，由司机请求救援。

3．动车组车窗玻璃破损导致车厢密封失效时，列车长或随车机械师应通知司机，司机控制动车组列车限速160 km/h运行并报告列车调度员（车站值班员），车站值班员报告列车调度员。

4．动车组空气弹簧故障时，随车机械师应通知司机限速要求（CRH2/CRH380A/AL型限速120 km/h，其余车型限速160 km/h），司机控制动车组列车限速运行并报告列车调度员（车站值班员），车站值班员报告列车调度员。

5．当车载信息监控装置提示轴承温度超过报警温度时，司机应立即停车，报告列车调度员（车站值班员）停车原因和停车位置，通知随车机械师处理，车站值班员报告列车调度员。列车调度员（车站值班员）应立即通知区间内后续列车停车，并不得再向该区间放行列车。随车机械师检查后，需要限速运行时，通知司机限速要求，司机报告列车调度员（车站值班员）后，按限速要求运行。不能继续运行时，及时请求救援。

6．发现或接到转向架监测故障、车辆下部异音、异状的通知时，司机（列车工作人员）应立即采取紧急停车措施，司机向列车调度员（车站值班员）报告，车站值班员报告列车调度员。列车调度员（车站值班员）应立即通知区间内后续列车停车，不再向该区间放行列车。司机在接到列车调度员已发布邻线列车限速160 km/h及以下调度命令的口头指示后，通知随车机械师下车检查处理。随车机械师检查后，需要限速运行时，通知司机限速要求，司机报告列车调度员（车站值班员）后，按限速要求运行。不能继续运行时，及时请求救援。

第410条  动车组以外的旅客列车运行途中发生车辆故障应急处理：

1．发现客车车辆轮轴故障、车体下沉（倾斜）、车辆剧烈振动等危及行车安全的情况时，应立即采取停车措施，并报告列车调度员（车站值班员），车站值班员报告列车调度员。列车调度员（车站值班员）应立即通知区间内后续列车停车，不再向该区间放行列车。司机在接到列车调度员已发布邻线列车限速160 km/h及以下调度命令的口头指示后，通知车辆乘务员下车检查。对抱闸车辆应关闭截断塞门，排除副风缸中的余风，确认安全无误后，方可继续运行；如车轮踏面损坏超过限度或车辆故障不能继续运行时，应甩车处理。

2．列车调度员接到热轴报告后，应按热轴预报等级要求果断处理。必要时，立即安排停车检查（司机应采用常用制动，列车停车后由车辆乘务员负责检查，无车辆乘务员的由司机确认能否继续安全运行）或就近站甩车处理。

3．遇客车安全监控系统报警或其他故障需要列车限速运行时，车辆乘务员应通知司机限速要求，司机按限速要求运行并报告列车调度员（车站值班员），车站值班员及时报告列车调度员。

4．空气弹簧故障时，列车运行速度不得超过120 km/h。

5．采用密接式车钩的旅客列车，在运行途中因故障更换15号过渡车钩后，运行速度不得超过140 km/h。

6．双管供风旅客列车运行途中发生双管供风设备故障或用单管供风机车救援接续牵引需改为单管供风时，双管改单管作业应在站内进行。旅客列车在区间发生故障需双管改单管供风时，由车辆乘务员通知司机向列车调度员（车站值班员）提出在前方站停车处理的请求，并通知司机以不超过120 km/h速度运行至前方站，列车调度员发布双管改单管供风的调度命令，车辆乘务员根据调度命令在站内将客车风管路改为单管供风状态。旅客列车改为单管供风运行时，应发布调度命令通知有关铁路企业，按单管供风办理，直至终到站。

## 第十九章  非正常行车组织

### 双线区间反方向行车

第411条  在双线区间，列车应按左侧单方向运行。仅限于整理列车运行时，方可使列车反方向运行；但旅客列车仅在正方向区间的线路封锁、发生自然灾害、因事故中断行车，以及正方向设备故障严重影响列车运行秩序而反方向自动站间闭塞设备良好等特殊情况下，经调度部门值班主任（值班副主任）准许，方可反方向运行。

第412条  列车反方向运行时，列车调度员应发布调度命令。列车调度员（车站控制时为车站值班员）确认反方向区间空闲。

第413条  动车组列车反方向运行时，在CTCS-3级区段，CTCS-3级列控系统最高允许速度为300 km/h，CTCS-2级列控系统最高允许速度为250 km/h；在CTCS-2级区段，在250 km/h线路上最高允许速度为200 km/h，在200 km/h线路上最高允许速度为160 km/h。

### 列车被迫停车后的处理

第414条  列车在区间被迫停车不能继续运行时，司机应立即使用列车无线调度通信设备通知列车调度员（两端站）及随车机械师（车辆乘务员），报告停车原因和停车位置，根据需要迅速请求救援。

1．随车机械师（车辆乘务员）、客运乘务组均应听从司机指挥，处理有关行车、列车防护和事故救援等事宜。

2．列车调度员（车站值班员）接到司机通知后，应将区间内列车运行情况通知司机，并立即使用列车无线调度通信设备通知区间内后续列车停车，在停车原因消除前不得再向区间内放行列车。

3．对已请求救援的列车，不得再行移动，并按规定对列车进行防护。

4．列车在区间被迫停车后，应保证就地制动，防止列车溜逸。如遇自动制动机故障，动车组以外的旅客列车司机应通知车辆乘务员立即组织列车乘务人员拧紧全列人力制动机；其他列车司机应立即采取安全措施，并向列车调度员报告。

5．需要防护时，列车前方由司机负责，列车后方由随车机械师（车辆乘务员）负责，配备列车防护报警装置的列车应首先使用列车防护报警装置进行防护。铁路企业应规定列车防护作业办法。

第415条  列车被迫停车可能妨碍邻线时，司机应立即使用列车无线调度通信设备通知邻线上运行的列车和列车调度员（两端站），与随车机械师（车辆乘务员）分别在列车头部或尾部附近对邻线来车方向短路轨道电路，配备列车防护报警装置的列车应首先使用列车防护报警装置进行防护。司机应亲自或指派人员沿邻线一侧对列车进行检查，发现妨碍邻线时，应立即报告列车调度员（两端站）。如发现邻线有列车开来时，应鸣示紧急停车信号。列车调度员（车站值班员）接到列车被迫停车可能妨碍邻线的通知后，应立即通知邻线有关列车停车，在原因消除前不得向邻线放行列车。

第416条  列车在区间被迫停车后，根据下列规定防护：

1．已请求救援时，从救援列车开来方面（不明时，从列车前后两方面），距离列车不小于300 m处放置响墩防护；在仅运行动车组列车的线路上，列车在区间被迫停车后已请求救援时，由随车机械师在救援列车开来方面，距离列车不小于300 m处人工进行防护，不再放置响墩防护。

2．列车分部运行，机车进入区间挂取遗留车辆时，应从车列前方距离不小于300 m处放置响墩防护。

3．防护人员设置的响墩在停车原因消除后，由防护人员撤除。

### 列车在区间退行、返回

第417条  列车在区间退行。

1．在不得已情况下，列车必须在区间退行时，列车调度员应扣停后续列车，并确认退行距离内的闭塞分区空闲后通知司机允许退行。随车机械师（车辆乘务员）或指派的胜任人员应站在列车尾部注视运行前方，发现危及行车或人身安全时，应立即使用紧急制动装置（紧急制动阀）或通知司机，使列车停车。列车退行速度不得超过15 km/h。

2．列车若需退行至站内，列车调度员还应确认列车至后方站间已空闲。列车调度员（车站控制时为车站值班员）根据线路占用情况，可开放进站信号机或按引导办法将列车接入站内。动车组列车若需退行至站内，列车调度员应发布调度命令。

3．动车组列车退行时，改按隔离模式退行。

4．在降雾、暴风雨雪及其他不良条件下，难以辨认信号时，列车不准退行。

第418条  动车组列车由区间返回。

动车组列车在区间被迫停车后必须返回后方站时，列车调度员必须确认动车组列车至后方站间已空闲，方可发布调度命令。司机根据调度命令，在动车组列车运行方向（折返）前端操作，列车改按隔离模式返回，运行速度不得超过40 km/h。

### 列车分部运行

第419条  在不得已情况下，列车必必须分部运行时，司机应报告列车调度员（车站值班员），并组织做好遗留车辆的防溜和防护工作，车站值班员立即报告列车调度员。司机在记明遗留车辆辆数和停留位置后，方可牵引前部车辆运行至前方站，在运行中仍按信号显示运行。列车调度员应封锁区间，待将遗留车辆拉回车站，确认区间空闲后，方可开通区间。

第420条  列车分部运行时，司机应检查试验列车制动主管的贯通状态，确认具备开车条件后，方可起动列车。

第421条  下列情况列车不准分部运行：

1．采取措施后可整列运行时；

2．对遗留车辆未采取防护、防溜措施时；

3．遗留车辆无人看守时；

4．司机与列车调度员及车站值班员均联系不上时；

5．遗留车辆停留在超过6‰坡度的线路上时。

### 列车冒进信号机

第422条  列车冒进信号机后，司机应立即停车报告列车调度员（车站值班员），并不得擅自动车，车站值班员报告列车调度员。列车调度员（车站值班员）接到司机冒进进站（接车进路）信号机报告后，立即通知已进入区间的后续列车停车，不再向该区间放行列车。

第423条  列车冒进进站（接车进路）、出站（发车进路）信号机时，列车调度员（车站控制时为车站值班员）得到报告后，在确认列车具备动车条件时，按以下规定处理：

1．列车冒进进站（接车进路）信号机时，列车调度员（车站控制时为车站值班员）在确认接车进路准备妥当和列车运行条件具备后，使用列车无线调度通信设备通知司机进站。

2．列车冒进出站（发车进路）信号机时，列车调度员（车站控制时为车站值班员）应在具备条件后，布置列车后退。但对出发或通过列车，列车调度员（车站控制时为车站值班员）根据实际情况，可在确认发车进路准备妥当、第一个闭塞分区空闲（自动站间闭塞区段为区间空闲）、列车运行条件具备后，使用列车无线调度通信设备通知司机继续运行。

### 列车运行晃车

第424条  运行途中列车司机发现晃车时，应立即减速运行并向列车调度员（车站值班员）报告晃车地点及晃车时列车运行速度，待本列无异常状况后恢复常速运行。车站值班员报告列车调度员。

第425条  晃车时列车运行速度为160 km/h以下时，列车调度员（车站值班员）立即通知已进入区间的后续列车停车，不再向该区间放行列车，通知工务部门。列车调度员根据工务部门上道检查的申请，及时发布本线封锁、邻线限速160 km/h及以下的调度命令后，准许上道检查。工务检查设备后，根据现场具体情况，确定列车放行条件。

第426条  晃车时列车运行速度为160 km/h及以上时，列车调度员应向后续首列发布限速120 km/h的调度命令，限速位置按司机汇报的晃车地点前后各1km确定。列车通过晃车地点后，司机应立即向列车调度员报告运行情况。若仍晃车，列车调度员立即通知已进入区间的后续列车停车，不再向该区间放行列车，通知工务部门，根据工务部门上道检查的申请，及时发布本线封锁、邻线限速160 km/h及以下的调度命令后，准许上道检查；工务检查设备后，根据现场具体情况，确定列车放行条件。若不再晃车，则按160 km/h、250 km/h、常速逐级逐列提速。

在逐级逐列提速的过程中，再次发生晃车时，列车调度员应立即通知已进入区间的后续列车停车，不再向该区间放行列车，通知工务部门，根据工务部门上道检查的申请，及时发布本线封锁、邻线限速160 km/h及以下的调度命令后，准许上道检查。工务检查设备后，根据现场具体情况，确定列车放行条件。

### 列车停在接触网分相无电区

第427条  电力机车牵引的列车和动车组列车停在接触网分相无电区不能继续运行时，司机应立即降弓，并报告列车调度员（车站值班员），车站值班员报告列车调度员。列车调度员（车站值班员）立即通知已进入区间的后续列车停车，不再向该区间放行列车。

第428条  具备采用换弓、退行闯分相等方式自救时，司机应准确报告电力机车（动车组）停车位置，由列车调度员、供电调度员、机车调度员（动车司机调度员）共同根据电力机车（动车组）类型、停车位置、牵引供电设备状况等确定自救方案，组织自救。

第429条  不具备自救条件时，按以下规定处理：

1．具备向中性区远动送电时，可在该分相后方接触网供电臂办理停电后，由列车调度员向供电调度员办理向中性区远动送电手续，通知停在该分相的列车升弓，待该列车驶出分相区后，再通知供电调度员恢复原供电方式并向后方接触网供电臂送电，恢复后续列车正常运行。

2．不具备向中性区远动送电时，列车调度员发布邻线限速160 km/h及以下的调度命令，司机组织相关人员按规定对列车进行防护，并确认列车前、后方接触网无电区长度，向列车调度员报告。列车调度员根据司机有关前、后方接触网无电区长度的报告，确定救援方案，组织救援。

### 列车碰撞异物

第430条  列车运行中碰撞异物影响行车安全时，司机应立即采取停车措施，并向列车调度员（车站值班员）报告碰撞异物地点、碰撞异物情况及停车地点，动车组列车司机还应通知随车机械师。车站值班员报告列车调度员。列车调度员（车站值班员）立即通知本线已进入区间的后续列车停车，不再向该区间放行列车。需下车检查时，列车调度员根据司机请求及时发布邻线限速160 km/h及以下的调度命令，司机在接到列车调度员已发布相关调度命令的口头指示后，下车检查（动车组列车为通知随车机械师下车检查）。

1．经检查列车可以继续运行时，恢复运行（动车组列车按随车机械师的要求运行），司机向列车调度员报告检查情况。如检查未发现异常情况，列车调度员向本线后续首列发布口头指示限速160 km/h运行，限速位置按碰撞异物地点前后各2 km确定，列车司机应加强瞭望，确认线路和接触网有无异常状态，在通过限速地点后立即向列车调度员报告，列车调度员在得到司机无异常的报告后，组织本线后续列车恢复正常运行；有影响行车异常情况时，列车调度员根据司机报告，扣停后续列车或组织后续列车限速运行，及时通知有关部门按规定上道检查处理。

2．经下车检查确认不能继续运行时应及时请求救援，并按规定进行防护。

第431条  碰撞异物侵入邻线影响邻线行车安全时，列车调度员（车站值班员）接到报告后，应立即通知邻线尚未经过该地点的列车停车，不再向邻线该区间放行列车，并通知有关部门按规定上道检查处理。

第432条  碰撞异物情况不明，不能确定是否影响邻线时，列车调度员接到报告后，应立即向邻线尚未经过该地点的首列发布口头指示限速160 km/h运行，限速位置按碰撞异物地点前后各2 km确定。

邻线首列列车司机应加强瞭望，确认线路和接触网有无异常状态，在通过限速地点后立即向列车调度员报告，列车调度员在得到司机无异常的报告后，组织邻线后续列车正常运行。有影响行车异常情况时，列车调度员根据司机报告，扣停后续列车或组织后续列车限速运行，及时通知有关部门按规定上道检查处理。

第433条  工务、电务、供电部门应利用天窗时间对碰撞异物地点前后2 km范围内的设备进行重点检查。

### 列车发生火灾、爆炸

第434条  司机发现列车发生火灾、爆炸或接到列车发生火灾、爆炸的通知及报警时，应立即停车（停车地点应尽量避开长大隧道等，选择便于旅客疏散的地点），报告列车调度员（车站值班员），车站值班员报告列车调度员。列车调度员（车站值班员）接到报告后，立即通知邻线相关列车及本线后续列车停车，不再向区间放行列车。现场需停电时，列车调度员通知供电调度员停电。需组织旅客疏散时，司机得到邻线列车已扣停的通知后，转告列车长组织列车乘务人员将旅客疏散到安全地带。

第435条  重联动车组列车需解编时，由随车机械师负责引导，司机确认并拉开安全距离。解编后，动车组应分别按规定采取防溜措施。

动车组以外的列车需要分隔甩车时，应根据风向等情况而定。一般为先甩下列车后部的未着火车辆，再甩下着火车辆，然后将机后未着火车辆拉至安全地段。对甩下的车辆，在车站由车站人员负责采取防溜措施；在区间由司机、车辆乘务员负责采取防溜措施。

## 第二十章  救    援

### 使用机车、救援列车救援

第436条  列车调度员接到救援申请，按规定发布调度命令封锁区间，并报告值班主任（值班副主任）。

第437条  列车调度员根据情况确定使用内燃（电力）机车或救援列车担当救援，并将救援方案通知车站值班员和请求救援列车司机。担当救援的列车需要跨区段担当救援任务时，列车调度员应通知机车调度员（动车司机调度员）指派带道人员。

第438条  列车调度员及时发布有关调度命令。担当救援的司机接到救援命令后，应认真确认。命令不清、停车位置不明确时，不准动车。

第439条  向封锁区间发出救援列车时，不办理行车闭塞手续，以列车调度员的命令，作为进入封锁区间的许可。

第440条  救援列车的出发或返回，均应通知列车调度员及对方站（与本站为同一人办理时除外）。如事故现场设有临时线路所时，列车调度员（车站控制时为车站值班员）应于发车前，商得线路所车站值班员的同意。

第441条  发生事故时，在事故调查组人员到达前，站长（副站长）应随乘发往事故地点的第一列救援列车（分部运行时挂取遗留车辆的机车除外）到事故现场，负责指挥列车有关工作。

第442条  救援列车进入封锁区间后，在接近被救援列车或车列2 km时，要严格控制速度，同时，使用列车无线调度通信设备与请求救援的列车司机进行联系，或以在瞭望距离内能够随时停车的速度运行（最高不得超过20 km/h），在防护人员处或压上响墩后停车，联系确认，并按要求进行作业。

第443条  使用机车救援动车组时，应进行制动试验，制动主管压力采用600 kPa。具备升弓供电条件时，允许动车组升弓供电。当使用电力机车担当救援机车，如动车组升弓，由动车组司机通知救援机车司机，救援机车司机在通过分相区前通知动车组司机断电并降弓。

连挂前，司机应与列车调度员联系，在得到列车调度员已发布邻线限速160 km/h及以下的调度命令（妨碍邻线及组织旅客疏散时为已扣停邻线列车）的口头指示后，方可开始作业。

救援机车司机在救援作业过程中，要严格遵守有关限速规定，与动车组司机保持联系。救援运行中尽可能避免实施紧急制动。

第444条  动车组由机车牵引继续运行时,列车调度员根据随车机械师提出的限速要求，向救援机车司机发布限速运行的调度命令。

第445条  使用机车救援动车组时，动车组列控车载设备转入或退出隔离模式不发布调度命令。

第446条  当故障列车处理后可继续运行时，列车调度员应根据司机请求，取消前发救援调度命令。

### 动车组救援动车组

第447条  列车调度员接到救援申请，按规定发布调度命令封锁区间，并报告值班主任（值班副主任）。

第448条  列车调度员将救援方案通知车站值班员和请求救援的动车组司机。担当救援的动车组列车需要跨区段担当救援任务时，列车调度员应通知机车调度员（动车司机调度员）指派带道人员。

第449条  列车调度员及时发布有关调度命令。担当救援的动车组司机接到救援命令后，应认真确认。命令不清、停车位置不明确时，不准动车。

第450条  向封锁区间发出救援动车组时，不办理行车闭塞手续，以列车调度员的命令，作为进入封锁区间的许可。

第451条  救援列车的出发或返回，均应通知列车调度员及对方站（与本站为同一人办理时除外）。如事故现场设有临时线路所时，列车调度员（车站控制时为车站值班员）应于发车前，商得线路所车站值班员的同意。

第452条  发生事故时，在事故调查组人员到达前，站长（副站长）应随乘发往事故地点的第一列救援列车到事故现场，负责指挥列车有关工作。

第453条  在故障动车组前部救援时，担当救援的动车组按隔离模式进入区间，在接近被救援列车2 km时，以在瞭望距离内能够随时停车的速度运行，最高不超过20 km/h，在距被救援列车不小于300 m处一度停车，与被救援列车联系确认后进行作业；在故障动车组尾部救援时，开放出站信号，担当救援的动车组按完全监控模式进入区间，在行车许可终点停车，与被救援列车联系确认后，按目视行车模式进入前方闭塞分区，以在瞭望距离内能够随时停车的速度运行，最高不超过20 km/h，在距被救援列车不小于300 m处一度停车(行车许可终点距被救援列车不足300 m时除外)，与被救援列车联系确认后进行作业。

连挂前，司机应与列车调度员联系，在接到列车调度员已发布邻线限速160 km/h及以下的调度命令（妨碍邻线及组织旅客疏散时为已扣停邻线列车）的口头指示后，方可开始作业。

第454条  被救援动车组转入或退出隔离模式不发布调度命令。

第455条  当故障动车组处理后可继续运行时，列车调度员应根据司机请求，取消前发救援调度命令。

### 启用热备动车组

第456条  动车组故障无法及时修复时，应及时启用热备动车组。热备动车组定员少于故障动车组实际人数时，有条件时，使用定员能满足需要的其他动车组组织旅客换乘。

第457条  出动热备动车组时，由调度向相关铁路企业发布调度命令。

第458条  有关单位在接到调度命令后，应迅速完成热备动车组出动前的各项准备工作，具备条件后及时发车。

第459条  对担当换乘任务的动车组列车应优先放行，确保及时到位及返回归位。

第460条  在站内组织旅客换乘时，应尽量安排在同一站台的两个站台面进行。

第461条  在区间组织旅客换乘时，列车调度员组织担当换乘任务的动车组列车进入邻线指定位置停车。担当换乘任务的列车到达邻线指定位置停妥后，司机向列车调度员报告。列车调度员通过申请换乘的列车司机通知列车长组织旅客换乘。担当换乘任务的列车长确认旅客换乘完毕后通知司机，司机得到列车长通知，确认车门关闭，具备开车条件后起动列车，并向列车调度员报告。

# 第三编  信号显示

## 第二十一章  基本要求

第462条  信号是指示列车运行及调车作业的命令，有关行车人员应严格执行。

信号显示方式及使用方法，应按本规程规定执行。本规程以外的信号显示方式，应在设计文件中予以明确，铁路企业应制定确保安全的措施。

各种信号机和表示器的灯光排列、颜色和外形尺寸，应符合国家标准、铁道行业标准。

地区性联系用的手信号，由铁路企业同意。

第463条  铁路信号分为视觉信号和听觉信号。

视觉信号的基本颜色：

红色——停车；

黄色——注意或减低速度；

绿色——按规定速度运行。

听觉信号：号角、口笛等发出的音响和机车、动车组、自轮运转特种设备等的鸣笛声。

第464条  视觉信号分为昼间、夜间及昼夜通用信号。在昼间遇降雾、暴风雨雪及其他情况，致使停车信号显示距离不足1 000 m，注意或减速信号显示距离不足400 m，调车信号及调车手信号显示距离不足200 m时，应使用夜间信号。

隧道内只采用夜间或昼夜通用信号。

铁路沿线及站内，禁止设置妨碍确认信号的红、黄、绿色的装饰彩布、标语和灯光。如已装有妨碍确认信号灯光的设备时，应拆除或采取遮光措施。

在规定的信号显示距离内，不得种植影响信号显示的树木。对影响信号显示的树木，其处理办法由铁路企业规定。

第465条  非列控车载设备控车的列车在高速铁路运行时，遇地面信号机显示一个黄色闪光和一个黄色灯光时，表示要求列车按限速要求（最高不超过45 km/h）越过该信号机；遇机车信号机显示一个双半黄色闪光时，表示要求列车按限速要求（最高不超过45 km/h）越过接近的地面信号机。

第466条  区间不设通过信号机、在闭塞分区分界处设置区间信号标志牌的CTCS-2／CTCS-3级区段车站的进站、出站、进路信号机以及线路所的通过信号机常态灭灯，仅起停车位置作用。遇下列情况上述信号机应转为点亮状态：

1．接发未装设列控车载设备的列车时；

2．接发列控车载设备故障的动车组列车时；

3．需越出站界调车时。

第467条  常态灭灯的信号机转为点亮状态时，以及其他常态点灯的信号机的定位显示规定如下：

1．进站、出站、进路、调车信号机均以显示停车信号为定位。

2．线路所的通过信号机以显示停车信号为定位，其他通过信号机以显示进行信号为定位。

第468条  常态点灯的信号机的关闭时机规定如下：

1．进站、进路、出站、通过信号机，当列车或动车组第一轮对越过该信号机后自动关闭。

2．调车信号机在调车车列全部越过调车信号机后自动关闭；当调车信号机外方不设轨道占用检查装置或虽设轨道占用检查装置而占用时，应在调车车列全部出清调车信号机内方第一轨道区段后自动关闭，根据需要也可在调车车列第一轮对进入调车信号机内方第一轨道区段后自动关闭。

3．引导信号应在列车头部越过信号机后及时关闭。

特殊站（场）执行上述规定有困难时，由铁路企业规定。

常态灭灯的进站、进路、出站、通过信号机转为点亮状态且开放允许信号或显示引导信号时，当列车或动车组第一轮对越过该信号机后自动关闭（点亮红灯），当其防护的进路解锁后红灯自动熄灭。

第469条  常态点灯的进站、进路、出站、通过信号机，以及常态灭灯的进站、出站、进路信号机以及线路所的通过信号机需转为点亮状态时，遇灯光熄灭、显示不明或显示不正确时，均视为停车信号。

第470条  新设尚未开始使用及应撤除尚未撤掉的信号机，均应装设信号机无效标，并应熄灭灯光。

信号机无效标为白色的十字交叉板，装在色灯信号机构上（如第24图所示）。

在新建铁路线上，新设尚未开始使用的信号机（进站信号机暂用作防护车站时除外），可将色灯机构向线路外侧扭转90˚，并熄灭灯光，作为无效。

第24图

## 第二十二章  固定信号

### 色灯信号机

第471条  进站色灯信号机显示下列信号：

1．常态点灯的进站色灯信号机

（1）一个绿色灯光——准许列车按规定速度经道岔直向位置进入或通过车站，表示运行前方至少有三个闭塞分区空闲（如第25图所示）；

（2）一个绿色灯光和一个黄色灯光——准许列车按规定速度经道岔直向位置进入站内，表示次一架信号机经道岔直向位置开放一个黄灯（如第26图所示）；

（3）一个黄色灯光——准许列车按限速要求经道岔直向位置进入站内正线准备停车（如第27图所示）；

（4）一个黄色闪光和一个黄色灯光——准许列车经18号及以上道岔侧向位置进入站内准备停车，且进路允许速度不低于80 km/h（如第28图所示）；

（5）两个黄色灯光——准许列车按限速要求越过该信号机，经道岔侧向位置（但不满足上述第（4）项条件）进入站内准备停车（如第29图所示）；

（6）一个红色灯光——不准列车越过该信号机（如第30图所示）。

第25图                      第26图

第27图                    第28图

第29图                          第30图

2．常态灭灯的进站色灯信号机转为点亮状态时

（1）一个绿色灯光——准许列车按规定速度经道岔直向位置通过车站，表示运行前方区间空闲；或准许列车按规定速度经道岔直向位置进入车站，表示运行前方至少有三个闭塞分区空闲（如第25图所示）；

（2）一个绿色灯光和一个黄色灯光——准许列车按规定速度经道岔直向位置进入站内，表示次一架信号机经道岔直向位置开放一个黄灯（如第26图所示）；

（3）一个黄色灯光——准许列车按限速要求经道岔直向位置进入站内正线准备停车（如第27图所示）；

（4）一个黄色闪光和一个黄色灯光——准许列车经18号及以上道岔侧向位置进入站内准备停车，且进路允许速度不低于80 km/h（如第28图所示）；

（5）两个黄色灯光——准许列车按限速要求越过该信号机，经道岔侧向位置（但不满足上述第（4）项条件）进入站内准备停车（如第29图所示）；

（6）一个红色灯光——不准列车越过该信号机（如第30图所示）。

第472条  出站色灯信号机显示下列信号：

1．常态点灯的出站色灯信号机

（1）一个绿色灯光——准许列车由车站出发，表示运行前方至少有三个闭塞分区空闲（如第31图所示）；

（2）一个绿色灯光和一个黄色灯光——准许列车由车站出发，表示运行前方有两个闭塞分区空闲（如第32图所示）；

（3）一个黄色灯光——准许列车由车站出发，表示运行前方有一个闭塞分区空闲（如第33图所示）；

（4）两个绿色灯光——准许列车由车站出发，开往半自动闭塞或自动站间闭塞区间（如第34图所示）；

（5）一个红色灯光——不准列车越过该信号机（如第35图所示）；

（6）在兼作调车信号机时，一个月白色灯光——准许越过该信号机调车（如第36图所示）。

第31图                    第32图

第33图                      第34图

第35图                      第36图

2．常态灭灯的出站色灯信号机转为点亮状态时

（1）一个绿色灯光——准许列车由车站以站间闭塞方式出发，表示运行前方区间空闲（如第37图所示）；

（2）一个红色灯光——不准列车越过该信号机（如第38图所示）；

（3）在兼作调车信号机时，一个月白色灯光——准许越过该信号机调车（如第39图所示）。

第37图                  第38图

第39图

3．动车段（所）的出站色灯信号机

（1）一个黄色灯光——准许列车由动车段（所）出发，表示发车进路建立且出站第一离去区段空闲（如第40图所示）；

（2）一个红色灯光——不准列车越过该信号机（如第38图所示）；

（3）在兼作调车信号机时，一个月白色灯光——准许越过该信号机调车（如第39图所示）。

第40图

第473条  进路色灯信号机的显示：

1．接车进路及接发车进路色灯信号机的显示与进站色灯信号机相同。

2．常态点灯的发车进路色灯信号机显示下列信号：

（1）一个绿色灯光——表示该信号机列车运行前方至少有两架信号机经道岔直向位置在开放状态（如第31图所示）；

（2）一个绿色灯光和一个黄色灯光——表示该信号机列车运行前方次一架信号机经道岔直向位置在开放状态（如第32图所示）；

（3）一个黄色灯光——准许列车运行到次一架信号机之前准备停车（如第33图所示）；

（4）一个红色灯光——不准列车越过该信号机（如第35图所示）。

3．常态灭灯的发车进路色灯信号机转为点亮状态时显示下列信号：

（1）一个绿色灯光——表示该信号机列车运行前方的发车进路或出站信号机显示一个绿色灯光（如第37图所示）；

（2）一个红色灯光——不准列车越过该信号机（如第38图所示）。

4．接车进路、发车进路及接发车进路色灯信号机兼作调车信号机时，一个月白色灯光——准许越过该信号机调车（如第36图、第39图、第41图所示）。

第41图

第474条  通过色灯信号机显示下列信号：

1．一个绿色灯光——准许列车按规定速度运行，表示运行前方至少有三个闭塞分区空闲（如第42图所示）；

2．一个绿色灯光和一个黄色灯光——准许列车按规定速度运行，要求注意准备减速，表示运行前方有两个闭塞分区空闲（如第43图所示）；

3．一个黄色灯光——要求列车减速运行，按规定限速要求越过该信号机，表示运行前方有一个闭塞分区空闲（如第44图所示）；

4．一个红色灯光——列车应在该信号机前停车（如第45图所示）。

第42图                    第43图

第44图                   第45图

第475条  线路所防护分歧道岔的色灯信号机显示下列信号：

1．常态点灯的该信号机：

（1）一个黄色闪光和一个黄色灯光——准许列车经分歧道岔侧向位置运行，表示分歧道岔为18号及以上且进路允许速度不低于80 km/h（如第28图所示）；

（2）两个黄色灯光——准许列车经分歧道岔侧向位置运行，表示分歧道岔为18号以下或进路允许速度低于80 km/h（如第29图所示）。

2．常态灭灯的该信号机转为点亮状态时：

（1）一个绿色灯光——准许列车按规定速度经道岔直向位置以站间闭塞方式运行，表示前方区间空闲（如第25图所示）；

（2）一个黄色闪光和一个黄色灯光——准许列车经分歧道岔侧向位置以站间闭塞方式运行，表示分歧道岔为18号及以上且进路允许速度不低于80 km/h，前方区间空闲（如第28图所示）；

（3）两个黄色灯光——准许列车经分歧道岔侧向位置以站间闭塞方式运行，表示分歧道岔为18号以下或进路允许速度低于80 km/h，前方区间空闲（如第29图所示）。

高速铁路区段防护分歧道岔的线路所通过信号机，其机构外形和显示方式，应与进站信号机相同。该信号机显示红色灯光时，不准列车越过。

第476条  进站及接车进路、接发车进路色灯信号机以及自动闭塞区段防护分歧道岔的线路所通过信号机的引导信号显示一个红色灯光及一个月白色灯光——准许列车在该信号机前方不停车，以不超过20 km/h（动车组列车不超过40 km/h）的速度进站或通过接车进路，并应准备随时停车（如第46图所示）。

出站信号机的引导信号显示一个红色灯光及一个月白色灯光——准许列车由车站或动车段（所）以站间闭塞方式出发，发车进路列车速度不超过20 km/h（动车组列车不超过40 km/h），并应准备随时停车，表示前方区间空闲（如第47图所示）。

发车进路信号机的引导信号显示一个红色灯光及一个月白色灯光——准许列车越过该信号机，发车进路列车速度不超过20 km/h（动车组列车不超过40 km/h），并应准备随时停车（如第47图所示）。

第46图              第47图

第477条  调车色灯信号机显示下列信号：

1．一个月白色灯光——准许越过该信号机调车（如第48图所示）；

2．一个蓝色灯光——不准越过该信号机调车（如第49图所示）。

不办理闭塞的站内岔线，在岔线入口处设置的调车信号机，可用红色灯光代替蓝色灯光（如第50图A所示）。

起阻挡列车运行作用的调车信号机，应采用矮型三显示机构，用红色灯光代替蓝色灯光（如第50图B所示）或增加红色灯光（如第38图所示）。当该信号机的红色灯光熄灭、显示不明或显示不正确时，应视为列车的停车信号。

第48图

第49图

第50图A           第50图B

第478条  色灯复示信号机分下列几种：

1．进站、接车进路、接发车进路信号机的色灯复示信号机采用灯列式机构，显示下列信号：

（1）两个月白色灯光与水平线构成60˚角显示——表示主体信号机显示经道岔直向位置向正线接车的信号（如第51图所示）；

（2）两个月白色灯光水平位置显示——表示主体信号机显示列车经道岔侧向位置接车的信号（如第52图所示）；

（3）无显示——表示主体信号机在关闭状态（如第53图所示）。

第51图          第52图            第53图

2．出站及发车进路信号机的色灯复示信号机显示下列信号：

（1）一个绿色灯光——表示主体信号机在开放状态（如第54图所示）；

（2）无显示——表示主体信号机在关闭状态。

第54图

3．调车色灯复示信号机显示下列信号：

（1）一个月白色灯光——表示调车信号机在开放状态（如第55图所示）；

（2）无显示——表示调车信号机在关闭状态。

进站、出站、进路及调车色灯复示信号机均采用方形背板，以区别于一般信号机。

第55图

### 车载信号

第479条  机车信号显示下列信号：

1．连续式机车信号

（1）一个绿色灯光——准许非列控车载设备控车的列车按规定速度运行，表示列车运行前方至少有三个经直向进路的空闲闭塞分区（如第56图所示）；

（2）一个半绿半黄色灯光——准许非列控车载设备控车的列车按规定速度注意运行，表示列车运行前方有两个经直向进路的空闲闭塞分区（如第57图所示）；

（3）一个带“2”字的黄色闪光——要求非列控车载设备控车的列车减速到规定的速度等级越过接近的地面信号机，表示列车运行前方有一个经直向进路的空闲闭塞分区，并预告次一个闭塞分区所在的进路开通经18号及以上道岔侧向位置，且进路允许速度不低于80 km/h（如第58图所示）；

（4）一个带“2”字的黄色灯光——要求非列控车载设备控车的列车减速到规定的速度等级越过接近的地面信号机，表示列车运行前方有一个经直向进路的空闲闭塞分区，并预告次一个闭塞分区所在的进路开通经道岔侧向位置的进路（但不满足上述第（3）项条件）（如第59图所示）；

（5）一个黄色灯光——要求非列控车载设备控车的列车减速到规定的速度等级越过接近的地面信号机，表示列车运行前方仅有一个经直向进路的空闲闭塞分区（如第60图所示）；

（6）一个双半黄色闪光——要求非列控车载设备控车的列车限速运行（最高不超过45 km/h），表示列车接近的地面信号机开通经18号及以上道岔侧向位置的进路，且进路允许速度不低于80 km/h（如第61图所示）；

（7）一个双半黄色灯光——要求非列控车载设备控车的列车限速运行（最高不超过45 km/h），表示列车接近的地面信号机开通经道岔侧向位置的进路（但不满足上述第（6）项条件）（如第62图所示）；

（8）一个半黄半红色闪光——表示列车接近的地面信号机开通引导进路（如第63图所示）；

（9）一个半黄半红色灯光——表示列车接近的地面信号机处于关闭状态，要求及时采取停车措施（如第64图所示）；

（10）一个红色灯光——表示列车已越过地面上处于关闭状态的信号机（如第65图所示）；

（11）一个白色灯光——不复示地面上的信号显示，机车乘务人员应按地面信号机的显示运行（如第66图所示）。

无显示时，表示机车信号机在停止工作状态。

第56图             第57图

第58图              第59图

第60图               第61图

第62图                第63图

第64图                第65图

第66图

2．列控车载设备的“机车信号”显示如下（如第67图所示）：

（1）一个带“5”字的绿色灯光——表示列车运行前方至少有七个闭塞分区空闲；

（2）一个带“4”字的绿色灯光——表示列车运行前方有六个闭塞分区空闲；

（3）一个带“3”字的绿色灯光——表示列车运行前方有五个闭塞分区空闲；

（4）一个带“2”字的绿色灯光——表示列车运行前方有四个闭塞分区空闲；

（5）一个绿色灯光——表示列车运行前方有三个闭塞分区空闲；

（6）一个半绿半黄色灯光——表示列车运行前方有两个闭塞分区空闲；

（7）一个带“2”字的黄色闪光——表示列车运行前方有一个经直向进路的空闲闭塞分区，并预告次一个闭塞分区所在的进路开通经18号及以上道岔侧向位置，且进路允许速度不低于80 km/h；

（8）一个带“2”字的黄色灯光——表示列车运行前方有一个经直向进路的空闲闭塞分区，并预告次一个闭塞分区空闲且开通经道岔侧向位置的进路（但不满足上述第（7）项条件）；

（9）一个黄色灯光——表示列车运行前方仅有一个经直向进路的空闲闭塞分区；

（10）一个双半黄色闪光——表示列车接近的地面信号机开通经18号及以上道岔侧向位置的进路，且进路允许速度不低于80 km/h；

（11）一个双半黄色灯光——表示列车接近的地面信号机开通经道岔侧向位置的进路（但不满足上述第（10）项条件）；

（12）一个半黄半红色闪光——表示列车接近的地面信号机开通引导进路；

（13）一个半黄半红色灯光——表示列车运行前方进路未建立或信号未开放，要求及时采取停车措施；

（14）一个红色灯光——表示列车已进入未建立的进路、已越过地面上的禁止信号或已越过作为停车点的区间信号标志牌，或表示列车所在区段有灾害发生；

（15）一个白色灯光——不预告列车运行前方进路开通状态及地面信号开放状态。

无显示时，表示列控车载设备的“机车信号”在停止工作状态。

第67图

第480条  对于CTCS-2／CTCS-3级列控车载设备人机界面（DMI），速度信号在速度表盘上以不同颜色的光带显示。速度信号显示包括列车当前速度、允许速度（列控车载设备允许列车在该时刻达到的安全运行速度）和目标速度（在该时刻列控车载设备提示列车在到达目标点的允许速度）（如第68图所示）。

第68图

## 第二十三章  移动信号及手信号

### 移动信号

第481条  移动信号显示方式如下：

1．停车信号

昼间——表面有反光材料的红色方牌；夜间——柱上红色灯光（如第69图所示）。

第69图

2．减速信号

（1）带“减速”字样的减速信号为表面有反光材料的黄底黑字圆牌，标明“减速”两字（如第70图所示）。

（2）施工及其限速区段，在减速信号牌外方增设的特殊减速信号牌为表面有反光材料的黄底黑“T”字圆牌（如第71图所示）。

第70图        第71图

3．减速防护地段终端信号

表面有反光材料的绿色圆牌（如第72图所示）。

第72图

第482条  在站内线路上检查、修理、整备车辆时，应在两端来车方向的左侧钢轨上，设置固定或移动信号牌（灯）进行防护，前后两端的防护距离均应不小于20 m（如第73图所示）；不足20 m时，应将道岔锁闭在不能通往该线的位置。

第73图

### 无线调车灯显信号

第483条  使用无线调车灯显制式（如第74图所示）的信号显示方式如下：

1．一个红灯——停车信号。

2．一个绿灯——推进信号。

3．绿灯闪数次后熄灭——起动信号。

4．绿、红灯交替后绿灯长亮——连结信号。

5．绿、黄灯交替后绿灯长亮——溜放信号。

6．黄灯闪后绿灯长亮——减速信号。

7．黄灯长亮——十、五、三车距离信号。

（1）十车距离信号（加辅助语音提示）；

（2）五车距离信号（加辅助语音提示）；

（3）三车距离信号（加辅助语音提示）。

8．两个红灯——紧急停车信号。

9．先两个红灯后熄灭一个红灯——解锁信号。

第74图

### 手 信 号

第484条  列车运行时，有关人员应遵守下列手信号的显示：

1．停车信号：要求列车停车。

昼间——展开的红色信号旗；夜间——红色灯光（如第75图所示）。

昼间无红色信号旗时，两臂高举头上向两侧急剧摇动；夜间无红色灯光时，用白色灯光上下急剧摇动（如第76图所示）。

第75图

第76图

2．减速信号：要求列车降低到要求的速度。

昼间——展开的黄色信号旗；夜间——黄色灯光（如第77图所示）。

昼间无黄色信号旗时，用绿色信号旗下压数次；夜间无黄色灯光时，用白色或绿色灯光下压数次（如第78图所示）。

第77图

第78图

第485条  调车手信号的显示方式如下：

1．停车信号

显示方式如第482条第1款第75图所示。

2．减速信号

昼间——展开的绿色信号旗下压数次：夜间——绿色灯光下压数次（显示方式如第78图所示）。

3．指挥机车向显示人方向来的信号

昼间——展开的绿色信号旗在下部左右摇动；夜间——绿色灯光在下部左右摇动（如第79图所示）。

第79图

4．指挥机车向显示人方向稍行移动的信号

昼间——拢起的红色信号旗直立平举，再用展开的绿色信号旗左右小动；夜间——绿色灯光下压数次后，再左右小动（如第80图所示）。

第80图

5．指挥机车向显示人反方向去的信号

昼间——展开的绿色信号旗上下摇动；夜间——绿色灯光上下摇动（如第81图所示）。

第81图

6．指挥机车向显示人反方向稍行移动的信号

昼间——拢起的红色信号旗直立平举，再用展开的绿色信号旗上下小动；夜间——绿色灯光上下小动（如第82图所示）。

第82图

对显示本条第2、3、4、5、6款中转信号时，昼间可用单臂，夜间可用白色灯光依式中转。

第486条  联系用的手信号的显示方式如下：

1．道岔开通信号：表示进路道岔准备妥当。

昼间——拢起的黄色信号旗高举头上左右摇动；夜间——白色灯光高举头上（如第83图所示）。

第83图

机车出入段进路道岔准备妥当后，显示如下道岔开通信号：

昼间——展开的黄色信号旗高举头上左右摇动；夜间——黄色灯光高举头上左右摇动（如第84图所示）。

第84图

2．股道号码信号：要道或回示股道开通号码。

一道：昼间——两臂左右平伸；夜间——白色灯光左右摇动（如第85图所示）。

二道：昼间——右臂向上直伸，左臂下垂；夜间——白色灯光左右摇动后，从左下方向右上方高举（如第86图所示）。

三道：昼间——两臂向上直伸；夜间——白色灯光上下摇动（如第87图所示）。

四道：昼间——右臂向右上方，左臂向左下方各斜伸45˚角；夜间——白色灯光高举头上左右小动（如第88图所示）。

五道：昼间——两臂交叉于头上；夜间——白色灯光作圆形转动（如第89图所示）。

六道：昼间——左臂向左下方，右臂向右下方各斜伸45˚角；夜间——白色灯光作圆形转动后，再左右摇动（如第90图所示）。

七道：昼间——右臂向上直伸，左臂向左平伸；夜间——白色灯光作圆形转动后，左右摇动，然后再从左下方向右上方高举（如第91图所示）。

八道：昼间——右臂向右平伸，左臂下垂；夜间——白色灯光作圆形转动后，再上下摇动（如第92图所示）。

九道：昼间——右臂向右平伸，左臂向右下斜45˚角；夜间——白色灯光作圆形转动后，再高举头上左右小动（如第93图所示）。

十道：昼间——左臂向左上方，右臂向右上方各斜伸45˚角；夜间——白色灯光左右摇动后，再上下摇动作成十字形（如第94图所示）。

十一至十九道，应先显示十道股道号码，再显示所要股道号码的个位数信号。

二十道及其以上的股道号码，铁路企业根据需要自行规定。

第85图

第86图

第87图

第88图

第89图

第90图

第91图

第92图

第93图

第94图

3．连结信号：表示连挂作业。

昼间——两臂高举头上，使拢起的手信号旗杆成水平末端相接；夜间——红、绿色灯光（无绿色灯光的人员，用白色灯光）交互显示数次（如第95图所示）。

第95图

4．停留车位置信号：表示车辆停留地点。

夜间——白色灯光左右小摇动（如第96图所示）。

第96图

5．十、五、三车距离信号：表示推进车辆的前端距被连挂车辆的距离。

昼间——展开的绿色信号旗单臂平伸，夜间——绿色灯光，在距离停留车十车（约110 m）时连续下压三次，五车（约55 m）时连续下压两次，三车（约33 m）时下压一次（如第97图所示）。

第97图

6．取消信号：通知将前发信号取消。

昼间——拢起的手信号旗，两臂于前下方交叉后，急向左右摇动数次；夜间——红色灯光作圆形转动后，上下摇动（如第98图所示）。

第98图

7．要求再度显示信号：前发信号不明，要求重新显示。

昼间——拢起的手信号旗右臂向右方上下摇动；夜间——红色灯光上下摇动（如第99图所示）。

第99图

8．告知显示错误的信号：告知对方信号显示错误。

昼间——拢起的手信号旗两臂左右平伸同时上下摇动数次；夜间——红色灯光左右摇动（如第100图所示）。

第100图

第487条  在显示手信号时，凡昼间持有手信号旗的人员，应将信号旗拢起，左手持红旗，右手持绿旗（扳道员右手持黄旗），不持信号旗的人员徒手按各该条规定方式显示信号。

第488条  试验列车自动制动机的手信号显示方式如下：

1．制动

昼间——用检查锤高举头上；夜间——白色灯光高举（如第101图所示）。

第101图

2．缓解

昼间——用检查锤在下部左右摇动；夜间——白色灯光在下部左右摇动（如第102图所示）。

第102图

3．试验结束

昼间——用检查锤作圆形转动；夜间——白色灯光作圆形转动（如第103图所示）。

车站人员显示上述信号时，昼间可用拢起的信号旗代替。司机应注意瞭望试验信号，并按规定回答。

如列车制动主管未达到规定压力，试验人员要求司机继续充风时，按照缓解的信号同样显示。

第103图

第489条  发现接触网故障，需要机车临时降弓通过时，在具备上线条件时，发现的人员应在规定地点显示下列手信号：

1．降弓手信号

昼间——左臂垂直高举，右臂前伸并左右水平重复摇动；夜间——白色灯光上下左右重复摇动（如第104图所示）。

第104图

2．升弓手信号

昼间——左臂垂直高举，右臂前伸并上下重复摇动；夜间——白色灯光作圆形转动（如第105图所示）。

第105图

## 第二十四章  信号表示器及标志

### 信号表示器

第490条  进路表示器在其主体信号机开放时点亮，用于区别进路开通方向，不能独立构成信号显示。

1．两个发车方向，当信号机在开放的条件下，分别按左、右两个白色灯光，区别进路开通方向（如第106图所示）。

第106图

2．三个发车方向，其显示方式如下：

（1）信号机在开放状态及表示器左方显示一个白色灯光——表示进路开通，准许列车向左侧线路发车（如第107图所示）；

（2）信号机在开放状态及表示器中间显示一个白色灯光——表示进路开通，准许列车向中间线路发车（如第108图所示）；

（3）信号机在开放状态及表示器右方显示一个白色灯光——表示进路开通，准许列车向右侧线路发车（如第109图所示）。

第107图                               第108图

第109图

3．四个及其以上发车方向，进路表示器按灯光排列表示。

四个发车方向（A、B、C、D方向）显示方式如下：

（1）信号机在开放状态及表示器左方横向显示两个白色灯光——表示进路开通，准许列车向左侧A方向线路发车（如第110图所示）；

（2）信号机在开放状态及表示器左方斜向显示两个白色灯光——表示进路开通，准许列车向左侧B方向线路发车（如第111图所示）；

（3）信号机在开放状态及表示器右方斜向显示两个白色灯光——表示进路开通，准许列车向右侧C方向线路发车（如第112图所示）；

（4）信号机在开放状态及表示器右方横向显示两个白色灯光——表示进路开通，准许列车向右侧D方向线路发车（如第113图所示）。

五个发车方向（A、B、C、D、E方向）显示方式如下：

（1）同四个发车方向的第（1）项——表示进路开通，准许列车向左侧A方向线路发车（如第110图所示）；

（2）同四个发车方向的第（2）项——表示进路开通，准许列车向左侧B方向线路发车（如第111图所示）；

（3）信号机在开放状态及表示器中间竖向显示两个白色灯光——表示进路开通，准许列车向中间C方向线路发车（如第114图所示）；

（4）同四个发车方向的第（3）项——表示进路开通，准许列车向右侧D方向线路发车（如第112图所示）；

（5）同四个发车方向的第（4）项——表示进路开通，准许列车向右侧E方向线路发车（如第113图所示）。

第110图                            第111图

第112图

第113图                             第114图

六个发车方向（A、B、C、D、E、F方向）显示方式如下：

（1）信号机在开放状态及表示器左方竖向显示两个白色灯光——表示进路开通，准许列车向左侧A方向线路发车（如第115图所示）；

（2）信号机在开放状态及表示器左方横向显示两个白色灯光——表示进路开通，准许列车向左侧B方向线路发车（如第116图所示）；

（3）信号机在开放状态及表示器左方斜向显示两个白色灯光——表示进路开通，准许列车向左侧C方向线路发车（如第117图所示）；

（4）信号机在开放状态及表示器右方斜向显示两个白色灯光——表示进路开通，准许列车向右侧D方向线路发车（如第118图所示）；

（5）信号机在开放状态及表示器右方横向显示两个白色灯光——表示进路开通，准许列车向右侧E方向线路发车（如第119图所示）；

（6）信号机在开放状态及表示器右方竖向显示两个白色灯光——表示进路开通，准许列车向右侧F方向线路发车（如第120图所示）。

七个发车方向（A、B、C、D、E、F、G方向）显示方式如下：

（1）同六个发车方向的第（1）项——表示进路开通，准许列车向左侧A方向线路发车（如第115图所示）；

（2）同六个发车方向的第（2）项——表示进路开通，准许列车向左侧B方向线路发车（如第116图所示）；

（3）同六个发车方向的第（3）项——表示进路开通，准许列车向左侧C方向线路发车（如第117图所示）；

（4）信号机在开放状态及表示器中间竖向显示两个白色灯光——表示进路开通，准许列车向中间D方向线路发车（如第121图所示）；

（5）同六个发车方向的第（4）项——表示进路开通，准许列车向右侧E方向线路发车（如第118图所示）；

（6）同六个发车方向的第（5）项——表示进路开通，准许列车向右侧F方向线路发车（如第119图所示）；

（7）同六个发车方向的第（6）项——表示进路开通，准许列车向右侧G方向线路发车（如第120图所示）。

第115图                             第116图

第117图                            第118图

第119                         第120图

第121图

第491条  车挡表示器设置在线路终端的车挡上，昼间一个红色方牌；夜间显示一个红色灯光（如第122图所示）。

安全线可不设置车挡表示器。

第122图

### 线路标志及信号标志

第492条  高速铁路的线路标志包括：公里标、半公里标。

高速铁路的信号标志包括：警冲标、预告标、电力机车禁停标和断电标、合电标、接触网终点标、减速地点标、轨道电路调谐区标志、动车组列车停车位置标、中继站标、区间信号标志牌、级间转换标、通信模式转换标，以及除雪机用的临时信号标志等。

第493条  线路、信号标志应设在其内侧距线路中心不小于3.1 m处（警冲标除外）。

1．线路标志，按计算公里方向设在线路左侧。双线区段须另设线路标志时，应设在列车运行方向左侧。

高速铁路的公里标、半公里标，设在一条线路自起点计算每一整公里、半公里处（如第123图所示）。在有接触网支柱的地段设置在距实际位置最近的接触网支柱上，在站内无接触网支柱的地段按标准式样标注在站台侧面，在桥梁地段可设置在线路一侧的防护墙上，在隧道地段设置在边墙上。其实际位置应在钢轨轨腰或无砟轨道底座上标注。

第123图

2．信号标志，设在列车运行方向左侧（警冲标除外）。双线区段的轨道电路调谐区标志设在线路外侧。

（1）警冲标，设在两会合线路线间距离为4 m的中间。线间距离不足4 m时，设在两线路中心线最大间距的起点处（如第124图所示）。在线路曲线部分所设道岔附近的警冲标与线路中心线间的距离应按限界的加宽增加。

第124图

（2）预告标，设在进站信号机及防护分歧道岔的线路所通过信号机外方900 m、1 000 m及1 100 m处（如第125图所示），但在上述信号机外方设有同方向通过信号机的区段，均不设预告标。

（3）电力机车禁停标，设在站场、区间接触网不同供电臂间的电分段两端，电力机车在该标志提示的禁停区域内不得停留（如第126图所示）。

第125图           第126图

（4）在接触网电分相前方设断电标（如第127图所示），断电标设置在电分相中性区段起始位置前第2根支柱上（该支柱距电分相中性区段起始位置不小于80 m）；在接触网电分相后方设合电标（如第128图所示），合电标设置在电分相中性区段终止位置后400 m处附近的接触网支柱上（该支柱距电分相中性区段终止位置不小于400 m）。设置位置如第129图所示。

线路反方向按上述规定设置断电标、合电标。

第127图                        第128图

第129图

（5）接触网终点标，设在接触网边界（如第130图所示）。

第130图

（6）减速地点标，设在需要减速地点的两端各20 m处。正面表示列车应按规定限速通过地段的始点，背面表示列车应按规定限速通过地段的终点（如第131图所示）。

第131图

（7）轨道电路调谐区标志：

Ⅰ型为反方向区间停车位置标，涂有白底色、黑框、黑“停”字、斜红道，标明调谐区长度的反光方形板标志（如第132图所示）。

Ⅲ型用于反方向运行合并轨道区段之间的调谐区或因轨道电路超过允许长度而设立分隔点的调谐区，为涂有蓝底色、白“停”字、斜红道，标明调谐区长度的反光方形板标志（如第133图所示）。

第132图               第133图

（8）在有动车组列车客运作业的车站应设置动车组列车停车位置标（如第134图所示），设置位置由铁路企业规定。该标志为表面采用反光材料的蓝底白字牌，写有“动车组停车位置”。对于8辆编组及16辆编组的动车组停车位置不同，应分别写“8辆动车组停车位置”、“16辆动车组停车位置”。

第134图

（9）中继站标：在上下行线路靠近区间中继站控制的第一个有源应答器位置处设置中继站标志牌。该标志采用白底色、写有黑“××号中继站”标记的反光长方形板，装设于邻近的接触网支柱上（如第135图所示）。

第135图

（10）闭塞分区信号标志牌：设在CTCS-2／CTCS-3级区段区间闭塞分区分界处。该标志标面采用蓝色反光膜、黄色三角图案，蓝底色与黄色三角形图案间填充白色图样，其对应的号码牌标面采用黑色反光膜、黄色边框、黄色字样，设于线路左侧时如第136图A所示、设于线路右侧时如第136图B所示。

第136图A        第136图B

（11）级间转换标：在CTCS-0／CTCS-2级、CTCS-2／CTCS-3级区段转换边界一定距离前方的级间转换应答器组对应的线路左侧设级间转换标志。该标志采用涂有白底色、黑框、写有黑“C0”、“C2”或“C3”标记的反光菱形板，装设于邻近的接触网支柱上（如第137图A、第137图B、第137图C所示）。

第137图A           第137图B          第137图C

（12）通信模式转换标：在始发站列车停车标内方或需要转换通信模式的相应地点设机车综合无线通信设备通信模式转换提示标志，标志牌顶边距轨面2.5 m。该标志标面采用涂有白底色、黑框、写有黑“通信转换”字样的方形板，如第138图A、第138图B所示。

第138图A          第138图B

第494条  通知操纵除雪机人员的临时信号标志如下：

1．除雪机工作阻碍标——表示前面有道口、道岔、桥梁等建(构)筑物，妨碍除雪机在工作状态下通过；

2．除雪机工作阻碍解除标——表示已通过阻碍地点。

上述标志的设置如第139图所示。

第139图

### 线路安全保护标志

第495条  铁路线路安全保护区的范围按《铁路安全管理条例》的规定执行。线路安全保护区标桩分为A型（如第140图A所示）、B型（如第140图B所示）两种。

A型标桩为基本型，沿铁路线路安全保护区边界每200 m左右设置一个，特殊地段可增加或减少设置数量，人烟稀少地区可不设置。

B型标桩为辅助型，适于在人员活动频繁地段的道口、桥隧两端、公路立交桥附近醒目地点、居民区附近和人身伤害事故多发地段的铁路线路安全保护区边界设置。

标桩在铁路线路两侧规定距离设置时，应与线路另一侧标桩相错埋设。

第140图A              第140图B

第496条  在下列地点应设置警示、保护标志：

1．在铁路桥梁跨越河道上下游规定的地点，设严禁采砂标（如第141图A所示）；

2．在铁路信号、通信光（电）缆埋设、铺设地点，设电缆标（如第141图B所示）；

3．在电气化铁路接触网、自动闭塞供电线路和电力贯通线路等电力设施附近易发生危险的地方，设严禁进入标（如第141图C所示）

第141图A            第141图B

第141图C

### 动车组列车标志

第497条  动车组列车应根据其种类及运行的线路和方向，在头部和尾部分别显示不同的列车标志。列车标志的显示方式，昼间与夜间相同，其显示方式如下：

1．列车在双线区段正、反方向运行时，前端白色灯光（如第142图所示，并可根据需要切换近光、远光）；尾部向后显示两个红色灯光（如第143图所示）。

第142图           第143图

2．列车在站内或区间停留时，如两端司机台均未激活，则两端分别向前和向后显示两个红色灯光（如第143图所示）；如一端司机台激活（则为前端），其前端与尾部标志与本条第1款同。

## 第二十五章  听觉信号

第498条  听觉信号，长声为3 s，短声为1 s，音响间隔为1 s。重复鸣示时，应间隔5 s以上。

第499条  机车、动车组、自轮运转特种设备作业中提示注意、相互联系等应使用通信设备方式。遇联系不通或危及行车人身安全时，应采用鸣笛方式。机车、动车组、自轮运转特种设备鸣笛鸣示方式见第23表。

第23表 机车、动车组、自轮运转特种设备鸣笛鸣示方式表

| 名称 | 鸣示方式 | 使用时机 |
| --- | --- | --- |
| 起动注意 信号 | 一长声 — | 1．列车起动或机车车辆前进时（双机牵引或使用补机时，本务机车鸣笛后，补机应回答，本务机车再鸣笛一长声后起动） 2．接近鸣笛标、桥梁、隧道、行人、施工地点或天气不良时 3．电力机车、动车组、轨道车等在检修及整备中，准备降下或升起受电弓时 |
| 退行信号 | 二长声 — — | 列车、机车车辆、单机开始退行时 |
| 召集信号 | 三长声 — — — | 要求防护人员撤回时 |
| 牵引信号 | 一长一短声 — · | 途中本务机车要求补机牵引运行时（补机应以同样信号回答） |
| 惰行信号 | 一长二短声— · · | 本务机车要求补机惰力推进或要求补机断开主断路器时（补机应以同样信号回答） |
| 途中降弓 信号 | 一短一长声 · ― | 1．电力机车双机牵引中，本务机车司机要求补机降下受电弓时（补机应以同样信号回答） 2．电力机车司机在途中发现降弓手信号时，应鸣此信号回示 |
| 途中升弓 信号 | 一短二长声 · ― ― | 1．电力机车双机牵引中，本务机车司机要求补机升起受电弓时（补机应以同样信号回答） 2．电力机车司机在途中发现升弓手信号时，应鸣此信号回示 |
| 呼唤信号 | 二短一长声 · · — | 机车要求出入段时 |
| 警报信号 | 一长三短声 — · · · | 发现线路有危及行车安全的不良处所时 |

续上表

| 名称 | 鸣示方式 | 使用时机 |
| --- | --- | --- |
| 试验自动 制动机及 复示信号 | 一短声 · | 1．试验制动机开始减压时 2．接到试验制动结束的手信号，回答试风人员时 3．调车作业中，表示已接受调车长所发出的手信号时 |
| 缓解信号 | 二短声 · · | 1．试验制动机缓解时 2．要求列车乘务组缓解人力制动机时 |
| 拧紧人力 制动机信号 | 三短声 · · · | 1．要求列车乘务组拧紧人力制动机时 2．要求就地制动时 |
| 紧急停车 信号 | 连续短声 · · · · · · · | 司机发现（或接到通知）邻线发生障碍，向邻线上运行的列车发出紧急停车信号时。邻线列车司机听到此种信号后，应紧急停车 |

第500条 口笛、号角鸣示方式见第24表。

第24表 口笛、号角鸣示方式表

| 用途及时机 | 鸣示方式 |
| --- | --- |
| 发车、指示机车向显示人反方向移动 | 一长声 | — |
| 指示机车向显示人方向移动 | 一短一长声 | · — |
| 试验制动机减压 | 一短声 | · |
| 试验制动机缓解 | 二短声 | · · |
| 试验制动机结束及安全信号 | 一短一长二短声 | · — · · |
| 一道 | 一短声 | · |
| 二道 | 二短声 | · · |
| 三道 | 三短声 | · · · |
| 四道 | 四短声 | · · · · |
| 五道 | 五短声 | · · · · · |
| 六道 | 一长一短声 | — · |
| 七道 | 一长二短声 | — · · |
| 八道 | 一长三短声 | — · · · |
| 九道 | 一长四短声 | — · · · · |
| 十道 | 二长声 | — — |
| 二十道 | 二短二长声 | · · — — |
| 十、五、三车距离信号：十车 | 三短声 | · · · |

续上表

| 用途及时机 | 鸣示方式 |
| --- | --- |
| 十、五、三车距离信号：五车 | 二短声 | · · |
| 十、五、三车距离信号：三车 | 一短声 | · |
| 连结及停留车位置 | 一长一短一长声 | — · — |
| 停车 | 连续短声 | · · · · · · · |
| 要求司机鸣笛 | 二长三短声 | — — · · · |
| 试拉 | 一短声 | · |
| 减速 | 连续二短声 | · · · · |
| 取消 | 二长一短声 | — — · |
| 再显示 | 二长二短声 | — — · · |
| 列车接近通报信号：上行 | 二长声 | — — |
| 列车接近通报信号：下行 | 一长声 | — |

附则

第501条 中国铁路总公司可执行《中国铁路总公司铁路技术管理规程》。专用铁路、铁路专用线和非标准轨距铁路等其他铁路，参照本规程制定技术安全管理办法。中国标准的海外项目参照本规程开展勘察设计、工程建设、装备制造、建设监理、运营工作。

第502条 本规程自2017年××月1日起施行。《铁路技术管理规程》（铁道部令第29号）同时废止。

# 附图1  高速铁路建筑限界

单位：mm

# 附图2  城际铁路建筑限界

曲

线上建筑限界加宽办法

1．曲线地段的建筑限界，仅考虑因超高产生车体向曲线内侧倾斜的加宽，加宽量为：

式中  Ｗ1 —— 曲线内侧加宽量（mm）；

Ｈ —— 轨顶面至计算点的高度（mm）；

ｈ —— 外轨超高（mm）。

曲线上建筑限界的加宽范围，包括全部圆曲线、缓和曲线和部分直线。加宽方法可采用下图所示阶梯形方式，或采用曲线圆顺方式。

2．曲线地段的站线两侧信号机、高架候车室结构柱和接触网、跨线桥、天桥、电力照明、雨棚等杆柱的建筑限界、站内反方向运行矮型出站信号机的建筑限界和站台建筑限界，需考虑曲线内、外侧的限界加宽。加宽量为：

曲线内侧加宽（mm）：

曲线外侧加宽（mm）：

曲线内外侧加宽共计（mm）：

式中   R——曲线半径（m）；

H——计算点自轨面算起的高度（mm）；

h——外轨超高（mm）。

的值也可用内侧轨顶为轴，将有关限界旋转θ角（）求得。

加宽范围应包括全部圆曲线、缓和曲线和部分直线。加宽方法可采用下图所示阶梯形方式，或采用曲线圆顺方式。

## 附图3  客运专线铁路机车车辆限界

（1）机车车辆上部限界图

单位：mm

（2）机车车辆下部限界图

单位：mm

车体的弹簧承载部分。

转向架上的弹簧承载部分。

非弹簧承载部分。

机车闸瓦、撒砂管、喷油管最低轮廓。

客运专线铁路的机车车辆在客货共线铁路运用时，还应符合客货共线铁路机车车辆限界要求。

## 附件1  调度命令

调 度 命 令

年    月    日    时    分   第     号

| 受令处所 |  | 调度员姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  |

（规格110 mm×160 mm）                受令车站       车站值班员

## 附件2  调度命令登记簿

调度命令登记簿

| 月 日 | 发出 时刻 | 命 令 | 复诵人 姓名 | 接受命令 人姓名 | 调度员 姓名 | 阅读 时刻 （签名） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 号 码 | 受令及抄知处所 | 内 容 |  |  |  |  |

（规格190 mm×265 mm）

## 附件3  CTC控制模式转换登记簿

CTC控制模式转换登记簿

| 顺号 | 分散自律转为非常站控 的原因 | 转入非常站控 | 转回分散自律 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 月 日 | 时 分 | 列车 调度员 | 车站 值班员 | 月 日 | 时 分 | 列车 调度员 | 车站 值班员 |  |

（规格190 mm×265 mm）

## 缩写词对照表

| 序号 | 缩写字母 | 中文名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CBI | 计算机联锁 |
| 2 | CIR | 机车综合无线通信设备 |
| 3 | CTC | 调度集中系统（调度集中设备） |
| 4 | CTCS | 中国列车运行控制系统（列控系统） |
| 5 | DMI | 列控车载设备人机界面 |
| 6 | FAS | 固定用户接入交换机 |
| 7 | GPRS | 通用分组无线业务 |
| 8 | GSM-R | 铁路数字移动通信系统 |
| 9 | GYK | 轨道车运行控制设备 |
| 10 | LKJ | 列车运行监控装置 |
| 11 | RBC | 无线闭塞中心 |
| 12 | TAX | 机车安全信息综合监测装置 |
| 13 | TCC | 列控中心 |
| 14 | TDCS | 列车调度指挥系统 |
| 15 | TDMS | 运输调度管理系统 |
| 16 | TEDS | 动车组运行故障动态图像检测系统 |
| 17 | TSRS | 临时限速服务器 |
| 18 | UPS | 不间断电源 |
| 19 | ZPW | 自动闭塞移频无绝缘轨道电路 |

## 计量单位符号

km——千米（公里）；

m——米；

mm——毫米；

t——吨；

kg——千克（公斤）；

h——[小]时；

min——分；

s——秒；

V——伏；

kV——千伏；

Pa——帕；

kPa——千帕；

kN——千牛；

kg/m——千克/米（公斤/米）；

km/h——千米/小时（公里/小时）。

# Text boxes

已未

出站

跟踪

起止

自至

出站

跟踪

最

少

隔

离

辆

数

隔

离

对

象

隔

离

标

记

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

丰