附件2

2017年度交通运输建设科技成果

推广目录技术信息

（公示）

2017年12月

目  录

1 重载交通组合式基层耐久路面关键技术	1

2 农村公路路况检评及决策分析成套技术	8

3 基于高精度三维工程环境的公路勘察设计技术	12

4 公路养护分析平台v4.0	17

5 高速激光动态弯沉测量技术与装备	22

6 石灰岩质块片石自密实混凝土施工技术	25

7 高速公路早期凝冰预警及高危路段凝冰自动化处置技术	29

8 沥青路面无损温再生技术	33

9 重载水泥混凝土路面结构设计与表面功能提升技术	43

10 公路三维激光雷达扫描勘察设计技术	50

11 公路高边坡稳定性评价与加固关键技术	55

12 高性能玄武岩纤维沥青混合料	59

13 环保型TR沥青混合料增强剂材料	64

14 红粘土与高液限土路基设计与施工技术	69

15 废旧沥青混合料分离热再生技术	73

16 公路三维地理信息选线技术	77

17 西部地区公路地质灾害监测预报系统软件	82

18 细火山灰改性沥青混合料技术	90

19 农村公路提档升级工程路面绿色改造技术	94

20 HLC-IX(B)聚羧酸系高性能减水剂	98

21 系列根式基础	105

22 波纹钢埋置式桥涵设计与施工技术	111

23 整体加强型模数式多向变位伸缩装置	116

24 装配式钢筋混凝土通道成套技术	120

25 桥梁通用型现浇箱梁自动化设计技术	124

26 大跨钢混组合连续宽箱梁多点同步连续顶推技术	130

27 通透肋拱式傍山隧道修建技术	136

28 空腹式预应力混凝土连续刚构关键技术	142

29 公路隧道污染物扩散控制技术	146

30大跨径钢桥面沥青铺装养护关键技术	152

31 山区深切峡谷特大跨径斜拉桥钢桁梁缆索吊装施工技术	158

32 索塔节段钢筋骨架整体吊装施工技术	161

33 外海深插钢圆筒快速筑岛技术	164

34 梯级通航枢纽一体化综合模拟技术	171

35 平台式整平船先铺法碎石基床施工技术	179

36 轻型电动轮胎式门式起重机	183

37 深水码头厚抛石基床大分层重锤夯实关键技术	188

38 大型耙吸挖泥船艏吹艏喷关键技术	192

39 无掩护宽肩台大块石护面斜坡堤建造关键技术	196

40 新吹填超软土地基真空预压加固技术	202

41 深水水下充灌袋装砂堤心施工关键技术	210

42 溢油跟踪定位及报警浮标装置系统	215

43 高速公路波形梁护栏防撞能力提升改造技术	222

44 交通运输海量数据采集与分析平台	231

45 公路建设表土及植物资源保护和再利用技术	235

46 跨敏感水体桥面径流处理与危险品泄露应急处置系统	240

47 公路服务区污水生物-生态协同处理技术	245

48 雾天公路行车安全智能诱导系统	252

49 综合客货运枢纽规划设计与建设技术	259

50 基于多源数据融合的高速公路交通运行状态评估技术	267

51 基于复现式扩展定位的隧道车辆安全管理系统	271

52 防御海上石油和化学品事故强化型专家系统技术	275

53 公路隧道多功能车道控制器	281

54 基于高分辨率遥感影像的道路设施监测技术	286

# 1 重载交通组合式基层耐久路面关键技术

一、技术名称：重载交通组合式基层耐久路面关键技术

二、技术来源：交通运输部应用基础研究（重点平台）项目“高等级公路半刚性基层材料与结构损伤数值模拟研究”（合同编号：2011 319 781 070）和部联合攻关科技项目“永久性沥青路面设计方法研究”（合同编号：2005 353 341 200）

三、适用范围：重载交通条件下组合式基层耐久路面结构组合设计及分析、组合式基层耐久路面结构功能层材料设计技术及指标要求、组合式基层耐久路面结构性能检测评价技术。

四、国内外相关技术现状：

随着经济的发展，交通量和轴载日益增长对路面结构性能提出了越来越高的要求，设计耐久、经济、环保、节能的路面结构一直是道路工程领域的研究热门。对路面结构特征和材料特性的研究发现，特定条件下，沥青路面将不出现结构性疲劳破坏。欧美国家在对既有沥青路面性能调查的基础上，提出了永久性路（Perpetual Pavement）的概念，欧洲也称为长寿命路面。

近年来，我国结合实际的交通、气候和材料条件，也对长寿命沥青路面结构进行了持续攻关研究和实践，取得了系列研究成果。其中，组合式基层耐久路面结构是性能较为突出的一种，实践证明该结构能较好的适应我国重载交通条件及气候条件。

五、技术内容

技术原理

（1）功能层设计：为适应重载条件下路面结构不同区域应力状态，将沥青层划分成不同的功能层，表面层抗磨耗、抗剪切，中间层抗车辙、耐久，底面层耐疲劳并具备一定抗车辙能力（如图1）。

图1 路面应力及功能层划分示意

（2）沥青层极限应变（图2）：沥青混合料层存在一个弯拉应变临界点，当路面结构内沥青混合料层弯拉应变低于此值时，沥青层底就不会产生疲劳损伤，即应力值或应变值与可承受的荷载作用次数关系是一条水平渐进线。这个弯拉应变点对应的疲劳寿命就是疲劳极限或耐久性极限。根据极限应变原理，路面设计中只要控制沥青层底弯拉应变小于极限应变，即可确保沥青层无结构疲劳损伤。

图2 沥青层极限应变原理

（3）无机结合料稳定材料损伤：无机结合料稳定材料基层是荷载敏感性极强的结构层，其疲劳方程指数超过13，通过增加沥青层厚度和提高基础承载力，降低无机结合料稳定材料层的层位、应力水平和温湿度波动，可实现实现半刚性基层长寿命的目标。

（4）采用沥青碎石层与无机结合料稳定材料组合式基层路面结构，按照累计损伤原理进行技术分析，确保设计年限内沥青碎石层底和无机结合料稳定材料层的累积损伤不超过极限，实现路面结构耐久和可持续使用的目标（图3）。

图3 组合式基层耐久路面结构设计分析流程

关键技术或工艺流程

（1）采用基于性能的沥青混合料设计方法，开发抗剪切、抗车辙、耐疲劳、排水等适应不同功能层的新材料。

（2）采用低应变四点梁弯曲疲劳试验确定不同类型沥青混合料极限应变指标，基于实际轴载谱、温度场分布、材料参数、厚度统计分布，通过蒙特卡洛仿真技术得到路面结构应变谱分布，实现多因素耦合作用下路面结构损伤仿真模拟。

（3）用弯拉模量衰减率和弯拉强度比两项指标联合表征无机结合料稳定材料疲劳损伤模型，实现无机结合料稳定材料层疲劳损伤的有效控制。

（4）建立了针对重载交通组合式基层耐久沥青路面的质量控制体系，实现了结构、材料设计与施工控制的统一。

主要技术指标

（1）重载交通高速公路高模量耐疲劳沥青混凝土性能参数

动稳定（70℃，1.0MPa）＞3000次/mm

冻融劈裂残留强度比TSR＞ 80%

复合模量（15℃＆10Hz）＞14000Mpa

疲劳试验（15℃＆10Hz，106次应变＞100με

低温破坏应变（-10℃）＞2000με

（2）沥青混合料疲劳损坏控制指标

普通密级配沥青混合料≤70µε

大粒径沥青碎石混合料≤60µε

SBS改性沥青疲劳层≤100µε

（3）无机结合料稳定材料新型疲劳损伤模型

二灰碎石：     式（1）

水稳碎石：   式（2）

式中：N——加载次数；

——加载次数为时的弯拉模量，Mpa；

——初始弯拉模量，Mpa；

——弯拉应力比。

（4）路基顶面当量回弹模量指标

路基顶面当量回弹模量大于120Mpa，基于落锤式弯沉仪FWD的当量回弹模量计算公式如下：

式中：Ed——既有路面结构顶面当量回弹模量（MPa）；

p——落锤式弯沉仪承载板施加荷载（MPa）；

r——落锤式弯沉仪承载板半径（mm）；

l0——落锤式弯沉仪承载板中心点弯沉值（0.01mm）。

（5）基于落锤式弯沉仪FWD弯沉盆参数的沥青层底拉应变检测计算模型：

式中：——为弯沉盆参数；

——为沥青层厚度，cm；

——为路面基础当量模量，Mpa。

——为沥青层间温度，℃。

技术应用情况

研究成果主要应用于新建、改建、大修高速公路路面工程中。根据重载交通组合式基层耐久沥青路面研究成果，设计并推荐了符合我国国情的典型路面结构，得到了大量推广应用。山东省内已应用的新建高速公路项目累计应用合计达3000 Km，在高速公路大修工程中和改扩建工程中推广应用里程超过1000Km。内蒙古、安徽等省自治区应用累计超过600公里。

推广前景

本项技术延长道路使用寿命、避免周期性重建、降低维修次数，充分提高了道路材料的使用效率，符合公路建设环保、经济和可持续发展的要求；该技术使路面总体厚度变薄，节约资源，节省能源，保护生态环境。一方面，基于极限应变控制指标和无机结合料稳定材料新型疲劳损伤模型进行路面结构设计，可确保路面结构在使用年限内不发生结构性破坏；另一方面，路面结构根据受力特点按功能层进行设计，充分发挥各个结构层的优势，保证路面的功能性使用性能和结构性使用性能。基于重载交通组合式基层耐久路面结构技术设计的路面结构，既继承了我国传统半刚性基层路面结构承载力大的优点，又吸收了美国永久性路面（或长寿命路面）的技术原理和优势，同时克服了无机结合料稳定材料层疲劳、温缩、干缩引起路面开裂的缺陷，既耐久又节约环保，是一项具有广阔应用前景的耐久路面技术。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：山东省交通科学研究院

单位地址：济南市无影山中路38号，邮编250031

联 系 人：余四新  电话：0531-85903877  传真：0531-85951980

手    机：15605318857     E – Mail：chd008@126.com

# 2 农村公路路况检评及决策分析成套技术

一、技术名称：农村公路路况检评及决策分析成套技术

二、技术来源：西部交通建设科技项目“沥青路面快速检测与养护技术的研究”（合同编号：2003-318-223-13）、国家高技术研究发展计划项目“公路全断面动态快速检测技术的研究”（合同编号：2006AA11Z101）和江苏省交通运输厅科技项目“江苏省农村公路技术状况评价指标体系研究”（合同编号：G10C20130842）

三、适用范围：农村公路路况快速检测、评定、养护计划制定及养护资金分配。

四、国内外相关技术现状：

农村公路属于公路网的“毛细血管”，主要发挥集散和连接功能。目前，农村公路建设养护工作相对粗放，相关技术还有待提高。

2015年，美国加州的农村公路组织RCTF开展了一项针对农村公路技术状况评价指标的研究，64%的地方机构以PCI作为主要或唯一评价指标，由于平整度快速检测设备在农村公路中尚未普及，平整度指标在农村公路应用并不广泛。

爱尔兰主要采用路表状况指数PSCI反映农村公路路面状况，同样主要根据路面病害情况来进行评价。在实际评价过程中，通过检测人员乘坐车辆，应用专用手机软件完成主观打分。

我国农村公路网规模极为庞大，且复杂性较高。整合了检测装备、软件及关键分析技术，目前已在近10个省份应用，为提高农村公路养护管理水平提供全方位支持。

五、技术内容:

- 技术原理

农村公路技术状况评定标准制定。农村公路典型病害特点，简化及调整评价模型，形成符合实际情况的农村公路技术状况评定标准。

路况自动化快速检测。应用检测装备采集路面破损、平整度、前方图像、GPS坐标等指标。通过集成路面损坏识别系统完成路面病害自动识别处理。

路况评定及养护分析。应用公路技术状况评定系统完成路况评定。对县道，以评定结果为基础，结合养护资金水平等因素，提出大中修建议计划；对乡村道，进行路面病害数量、“油返砂”路段统计、安保设施核查、提级改造需求路段统计等，为坑槽填补等养护工作提供数据支撑。

农村公路可视化管理平台构建。将农村公路基础信息、路况检测及评定数据、道路前方图像等信息集成至道路景观图像，动态直观地展示农村公路技术状况。

关键技术或工艺流程

装备。除常规多功能路况快速检测设备外，专门针对农村公路技术等级低、通过能力差、资金有限的特点，研发了一款低成本的农村公路检测装备，可检测路面损坏、平整度、前方图像和GPS等指标。

软件。包括路面损坏识别控制系统、公路数据库、公路技术状况评定系统、道路景观管理系统等。

农村公路现状统计核查技术。依托道路景观图像及农村公路建设养护等信息，进行安保设施核查、窄路面路段核查、通畅情况核查统计等。

路面病害诊断分析技术。应用路面病害诊断分析专用软件工具，结合高清前方图像、路面图片，对路面病害进行智能统计及病害原因诊断分析。

养护决策及分析技术。采用路面性能预测模型、养护对策模型等，分析路网养护需求，进行养护预算优化分配、制定年度养护计划，辅助决策。

主要技术指标

检测装备可以车流速度采集路面破损、平整度、前方图像、GPS坐标等指标，路面破损识别准确率满足相关标准要求。利用关键技术，可精简农村公路病害类型和技术状况评价模型，实现农村公路现状信息的快速统计核查、路况的快速评定、病害诊断分析以及养护计划制定，以更有效地指导农村公路养护管理工作。

技术应用情况

截至2017年8月，农村公路路况检评及决策分析成套技术已在全国近10个省份、5万余公里农村公路进行了规模化应用及示范，摸清了相应省份农村公路的基本情况，培训了一大批农村公路技术骨干人员，推进了农村公路路况评定规范化、决策分析科学化、养护管理信息化，促进了相关省份“四好农村路”建设。

推广前景

由于农村公路分布广、相对等级低，且有不易接触的“死角”，难以进行科学有效的养护管理。农村公路路况检测评定及养护决策分析技术着眼于农村公路管养现状，突出路况检评及养护决策分析，为农村公路养护管理工作提供技术支撑，助力“四好农村路”建设、交通扶贫攻坚行动，使农村公路能真正服务“三农”未来发展，推广应用前景广阔。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：中公高科养护科技股份有限公司（公路养护技术国家工程研究中心）

联系人：张晨

电话：13811502872

传真：010-62375021

邮箱：zhangchen@roadmaint.com

# 3 基于高精度三维工程环境的公路勘察设计技术

一、技术名称：基于高精度三维工程环境的公路勘察设计技术

二、技术来源：自主研发

三、适用范围：公路、铁路、城市道路、水利等大型工程勘察设计领域

四、国内外相关技术现状：

近十多年来，勘察设计技术的发展在一定程度上提高了工作效率和设计质量，但基础数据获取手段单一、数据精度和时效性差、缺乏真三维可视化的工程设计环境等制约因素并未得到根本改变，勘察设计过程中外业工作量大、环境破坏严重、设计周期长、工作效率低等弊病也未得到有效改善，复杂困难地区设计方案难以全方位比选，设计质量不能得到大幅度提高。

国外发达国家大规模的建设高峰期已过，公路勘察的单项技术也有先进的方面，但从勘察理论构建、方法及公路勘察成套技术等进行全方位的研究方面尚有欠缺。因此，迫切需要新的理论、方法与技术来摆脱目前的困局，实现整个勘察设计行业的跨越式发展。

五、技术内容

- 技术原理

（1）基于多源数据快速获取、精确融合、海量数据管理、三维建模与可视化等理论，建立三维工程场景的动态高精度感知、建模与表达理论框架，构建真三维工程环境平台，真实再现野外地形、水系、植被等细节，为智能化设计、公路建设养护、运营管理建立真三维数据平台。

（2）采用联合卫星定位技术，确保了任意点海拔高程均具有等级水准精度，建立最高精度达0.90cm的带状似大地水准面模型，满足三维工程环境构建所需的基础数据质量要求。

（3）运用高精度三维工程环境中真三维公路智能设计技术，解决传统公路设计技术交互性差、方案比选效率低、无法实时动态分析等问题，实现公路智能设计、参数化自动建模、设计过程及设计成果的实时三维展现。

（4）集成多源数据获取与融合、三维基准建立、海量数据管理、三维公路智能设计等技术，形成基于高精度真三维工程环境的公路勘察设计成套技术，实现“一次勘测，全程应用”。

关键技术或工艺流程

（1）真三维公路智能设计技术。在融合遥感、地质、水文等信息的高精度真三维工程环境中，研发了丰富的辅助设计工具，实现了自动计算并提取纵横断面地面线，根据规范要求、预设参数和参考指标进行路线设计，实现设计过程动态交互，便于设计人员更好地把握路线的整体协调性，通过行车视距检验、环境分析和安全性分析，使工程技术人员在路线设计时采用最佳设计参数，提高公路设计质量。

（2）设计方案智能分析技术。在高精度三维工程环境中实现设计方案的智能化分析，包括设计方案的快速比选优化、环境影响评价、设计方案安全评价等方面。利用路线方案设计参数及高精度三维工程环境，进行工程量的实时快速自动统计,进行多方案的快速比选优化。基于高精度三维工程环境中的多分辨率遥感数据，提取环境影响因子，分析评价公路与周边环境的融合性和协调性。通过模拟驾驶、视距分析等方法，对设计方案的安全性作出评价，确定公路模型所依据的设计参数是否符合规范规定的安全性标准。智能分析技术，有利于真三维的公路动态交互的设计，提高公路设计的工作效率和质量。

（3）参数化自动建模技术。手工建模耗费大量的人力和物力，且难以灵活、动态调整。在分析国内外最新研究成果的基础上，形成了参数化自动建模技术，根据公路设计的多项技术参数，对公路区域范围内的三维工程环境场景模型进行实时动态修改，根据桥梁隧道设计参数，实时构建桥梁隧道模型，并添加交通工程模型，最终构建了与高精度三维工程环境无缝结合的公路模型。

（4）多源数据集成与精确融合技术。基于四元数坐标转换等数学转换模型，实现了点云快速配准、精度自验证、坐标自适应转换，解决了多源LiDAR 数据集成与融合中普遍存在的配准精度不高、误差大等问题。

（5）复杂带状区域高精度数字高程基准确定技术。通过在弹性薄板弯曲方程中引入张力参数的格网化方法，获得更符合实际分布的格网重力数据，相比简单平均法和其它常用内插推估法（例如Shepard 方法）更能反映拟合函数的局部特征以及位场和地形数据的空间自相关性；提出了适用于重力资料匮乏区域建模的地形均衡归算的严密解，通过引入高分辨率高精度地形模型，处理精细地形效应，实现短波重力资料等效恢复的严密处理，精度提高显著。在长带状区域的格网重力大地水准面与离散GPS 水准拟合中，提出球冠谐调和分析融合法，在满足Laplace 方程位理论要求下联合求解，大幅度提高了区域似大地水准面确定理论严密性和结果可靠性，避免了传统的几何方法（如多项式拟合、多面函数拟合等）在长带状区域建模中造成拟合边界跃变的不确定性。

（6）基于数字高程基准的隧道洞口高程实时测定与传递技术。利用数字高程基准取代地面标石高程基准，并联合GPS 技术实时测定的大地高获得了隧道洞口的海拔高程，实现了跳跃式的海拔高程传递。该技术彻底解决了传统水准测量依赖地面标石高程基准所存在的建立难、维持难、统一难等问题。基于构建的亚厘米级高精度似大地水准面模型，结合卫星定位技术，建立了新型公路勘察设计地面控制测量方案，解决了复杂地区高等级公路建设中高程测量难题，使数字高程模型中任意点的高程精度均达到相应等级水准要求，确保了三维工程环境构建对所需基础数据质量要求，在整个工程勘察、设计、施工和后期运营维护中均可持续发挥效用。

主要技术指标

（1）高精度三维工程环境构建模型精度和影像分辨率均达到10cm。

（2）工程模型大小不受限制。

（3）开发出具有自主知识产权智能化设计系统，可实现设计的自动化，能够与CARD\1、HintCAD设计软件生成的数据格式进行交互，系统登录响应时间为2.3秒，显示2.88GB地形场景的输入与显示相应时间3.8秒。

（4）带状似大地水准面模型最高精度达0.9cm，联合卫星定位技术确保任意点海拔高程均具有等级水准精度，解决了复杂地区高等级公路建设中高程测量难题，使数字高程模型中任意点的高程精度均达到相应等级水准要求。

技术应用情况

技术成果已成功应用于四川、重庆、西藏、新疆等9个省、市、自治区的17个公路建设项目，公里里程累计约3700公里，得到了多家项目应用单位和企业的高度认可与肯定。

推广前景

该成果部分已纳入行业规范，综合考虑了我国勘察设计的实际情况，能够满足国内公路、城市道路、铁路及水利等工程设计以及已建工程的运营和养护需要，已经获得公路、城市道路等工程设计单位、检测单位以及业主单位的广泛认可，具有广阔的推广应用前景。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：中国公路工程咨询集团有限公司

单位地址：北京市海淀区西三环昌运宫17号院6层（100089）

联系人：谭瑞梅电话：010-57050666   传真：010-57050688

手机：18510185800        E – Mail：kjxx@checc.com.cn

# 4 公路养护分析平台v4.0

一、技术名称：公路养护分析平台v4.0

二、技术来源：西部交通建设科技项目“西部地区高等级公路养护技术研究”（合同编号：2007 318 223 020）

三、适用范围：部省级公路管理部门、省市级高速公路经营公司、公路养护施工企业、公路养护咨询公司、公路养护检测单位、公路养护设计单位等。

四、国内外相关技术现状：

随着我国高速公路建设快速发展，公路养护技术的提升也日益重要，从全球来看，美国、英国、加拿大等欧美发达国家对养护规划和可视化分析平台研究起步较早，实施项目也较多，具有较丰富的经验，但这些技术和平台都是基于美国等发达国家的自身公路建设质量和经济状况进行的开发和建设的，鉴于标准差异等原因，目前国外系统在国内的适应性较差，不可能直接照搬这些技术和理论方法。国外公路养护管理可视化技术和平台在国内应用几乎空白，因此缺乏与我国《公路技术状况评定标准》《公路桥涵养护规范》《公路桥梁技术状况评定标准》《公路隧道养护计划规范》等现行规范相适应的产品。

我国在公路养护管理分析技术方面的研究起步较晚，直到20世纪80年代才逐渐开始探索这方面的内容。我公司是在国内最早开展公路养护可视化分析平台研究。

五、技术内容:

- 技术原理

公路养护分析平台（CMAP）是基于GIS地理信息和高清图像等技术，以整个公路网的“时-空”数据为基础的可视化分析平台。该平台实现将路线、路基、路面、桥隧等公路资产的基本信息、检测数据、路况数据及养护分析决策结果，与道路前方景观图像及电子地图集成起来，全面展示公路网中任意区域、任意路线、任意路段、任意位置从宏观到明细的技术状况和养护需求，包括历史、现状和未来趋势。公路养护分析平台（CMAP）由地图操作、区域查询、路线查询、路况查询、公路前方图像查询、识别结果查询、路面原图查询、检测明细查询、LAPP路段查询、历年LAPP图像查询、拟合指标曲线图、LAPP长期性能分析报告、芯样分布查询等模块组成。

关键技术或工艺流程

公路养护分析平台（CMAP）关键技术包括公路资产时空信息管理、公路资产评价与辅助决策、公路资产地图查询、公路资产可视化集成等，主要技术特点如下。

（1）全面掌握了公路资产基础数据、为长期使用性能及衰变规律研究提供数据基础。公路养护分析平台（CMAP）开发了满足长期使用性能“时-空”数据管理的大型数据库（LTPP Datainfo），可存储全国多年路网技术状况数据，现有数据规模超过60万公里、覆盖全国31个省市、路面、桥梁等主要公路资产、时间跨度达到6年、数据指标超过25项。在此基础上建立基于公路长期使用性能预测与决策的系列模型，为公路养护分析提供数据及技术支撑。

（2）建立了多指标、全寿命公路使用性能评价、决策方法及应用模块。公路养护分析平台（CMAP）整合了基于道路损坏、平整度、车辙和结构强度等多项技术指标的养护决策算法，建立了基于全寿命周期费用分析理论的公路养护决策应用技术与功能模块，可基于公路资产基础信息、监测数据和评价结果实施科学的养护分析与决策过程，分析结果为可视化集成管理提供源数据。

（3）开发了基于GIS和公路资产多维“时-空”信息的可视化管理平台。公路养护分析平台（CMAP）集成了全国多年国省干线电子地图、道路景观图像、路面病害图像、桥梁病害图像、公路资产监测数据、评价与决策结果，最终形成了具有自主知识产权的公路养护分析平台（CMAP NTHS v4.0）大型软件，实现了大规模路网公路养护可视化监测、评价与辅助决策。

主要技术指标

（1）基本架构

公路养护分析平台（CMAP）采用B/S架构设计，使用户能够通过浏览器实现对系统的远程访问。B/S结构（Browser/Server，浏览器/服务器模式），是WEB兴起后的一种网络结构模式，WEB浏览器是客户端最主要的应用软件。B/S最大的优点就是可以在任何地方进行操作而不用安装任何专门的软件，只要有一台能上网的电脑就能使用，客户端零维护，系统的扩展非常容易。

（2）开发语言

平台开发所使用技术如下：

①微软公司ASP.NET技术，dotnet框架4.0；

②Microsoft SQL Server2008数据库；

③运行环境使用Windows Server自带的IIS，IIS版本随操作系统不同而不同；

④前台页面使用HTML+CSS；

⑤部分页面效果采用JavaScript或者Ajax技术。

（3）建设工具

平台建设过程中使用工具如下：

①微软Visual Studio 2010集成开发环境；

②源代码版本控制软件Visual Source Safe；

③数据库设计工具Power Designer；

④项目管理软件Microsoft Office Project；

⑤测试管理工具TestCenter和负载测试工具LoadRunner；

⑥项目开发过程中的文档使用Microsoft Office Word或者Microsoft Office Excel；

⑦流程图、拓扑图等制作工具EDraw Max；

⑧页面美工设计工具Adobe Photoshop和Adobe Dreamweaver。

技术应用情况

截至2016年底，公路养护分析平台（CMAP）已应用于全国十多个省（市、自治区）的公路养护分析工作中，平台集成了电子地图、公路资产图像、公路属性信息、路况评定结果、养护决策信息等，公路管理部门通过该平台可以及时、准确掌握全省路基、路面、桥隧等全部公路资产的技术状况、养护需求，为部省级公路管理部门的行业监管、养护决策、资金申请等工作提供有力的技术支持。

推广前景

随着“十三五”的深化推进，可以预见在今后若干年内，我国公路养护行业将以更快的势头发展。但是我国公路养护分析仍面临分析水平与公路投资效益较低、养护及公路技术状况监测、评价及决策方面技术及管理能力薄弱等不足，公路养护分析平台的开发综合考虑了行业的现状，对于实现全国多年大规模路网技术状况监测、公路全寿命养护决策、节约养护成本等具有重要意义，因此具有广阔的推广和应用前景。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：中公高科养护科技股份有限公司

联系人：卢杨

电话：010-82364142

传真：010-62375021

邮箱：luyang@roadmaint.com

# 5 高速激光动态弯沉测量技术与装备

一、技术名称：高速激光动态弯沉测量技术与装备

二、技术来源：交通运输部科技成果推广项目“连续快速弯沉测量装备推广应用及产业化”（合同编号：2013 316 T08 030）

三、适用范围：以15-90km/h速度检测路面动态弯沉，为普查和评估大范围内路面的承载能力提供快速、高效、精准的测量装备。

四、国内外相关技术现状：

国际上当前主要由四个同类技术，分别是以距离测量为依托的英国运输及道路研究实验室与美国普度大学研究的ARA RWD、丹麦Dynatest与美国Quest Integrated研究的ARWD、瑞典国家公路管理局和瑞典国家道路和运输研究所研究的RDT以及基于变形速度测量的丹麦路政署和丹麦Greenwood Engineering A/S及英国TRL合作的TSD。国内目前只有少量团队在进行该类技术的研究。

五、技术内容

- 技术原理

利用激光多普勒测速原理，在载荷车辆以正常交通速度行驶过程中，由安装在载荷车辆上的多个激光多普勒传感器同步测出三个测量点的弯沉变形速度，根据测量点相对于车轮中心的位置和它的沉降速度，利用弹性力学理论可以得到弯沉盆曲线的数学方程，再结合车轮的压力就能够算出标准弯沉值。

关键技术或工艺流程

（1）提出以车载移动测量技术为基础的多源时空数据动态获取方法，及基于激光多普勒测速传感器、惯性测量单元、DMI（距离测量单元）及GPS等多传感器集成路基路面弯沉值快速检测方法。

（2）建立线性连续材料动态分段准则，在分段内进行变形速度与弯沉计算；结合材质、温度、层厚、速度等多因素条件，计算路基路面在标准动载荷作用下变形速度并计算路基路面动态弯沉。

（3）提出基于精密平移运动平台及相应的算法，实现多个激光多普勒传感器之间的位置与角度安置参数的快速、精确测定，及光纤陀螺仪比例因子、零偏及延时等性能参数的测定方法。

（4）研制具有完全自主知识产权的激光动态弯沉测量车系统及软件。

主要技术指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 测量运行速度（km/h） | 15~90 |
| 最佳运行速度（km/h） | 72 |
| 时间分辨率（ms） | 1 |
| 空间分辨率（m） | 0.1 |
| 弯沉测量精度（mm） | 0.01 |
| 弯沉测量范围（mm） | 0-2 |
| 工作轮胎型号 | 10-20 |
| 工作轴标准轴载P（kN） | 100±1 |
| 工作轴一侧双轮荷载（kN） | 50±0.5 |
| 轮胎充气压力（MPa） | 0.70±0.05 |
| 单轮传压面当量圆直径（cm） | 21.30±0.5 |
| 平均日测量里程（km） | 500 |
| 设备工作温度（℃） | 5~45 |

技术应用情况

技术成果2011年投入市场至今，在全国10多个省市自治区的21家公路与市政、机场道路养护管理单位进行应用，累计检测里程4.5万公里。设备操作方便、效率高，数据采集、处理、报表制作均实现自动化，提高了检测效率20倍左右，同时大幅度降低检测费用和安全风险，获得了用户的广泛认可，取得了良好的经济效益。

推广前景

截止2016年底，我国公路养护里程突破457万公里。高速激光动态弯沉测量技术在国内外都处于起步阶段，已经得到产品化的也都属于第一代产品。本科技成果快速弯沉检测装备填补了国内空白。装备的推广应用减少可由于检测而导致的交通管制，降低因低速检测导致安全事故的发生，对支持道路养护管理决策、促进行业发展产生积极影响，为经济发展和社会进步提供强有力的保障。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：武汉武大卓越科技有限责任公司

单位地址：湖北省武汉市东湖开发区武大科技园4路6号（430223）

联 系 人：陈秀君   电话：027-87196222   传真：027-87196226

手    机：13986097175    E – Mail：onechen1010@163.com

# 6 石灰岩质块片石自密实混凝土施工技术

一、技术名称：石灰岩质块片石自密实混凝土施工技术

二、技术来源：贵州省交通运输厅科技项目“贵州地区石灰岩质块片石自密实混凝土施工技术研究”（合同编号：2011-122-039）

三、适用范围：

本技术适用于石质为石灰岩质地区的公路、铁路、水利、市政、建筑等工程，具体适用部位为挡墙工程、基础、涵洞墙身、桥梁桥台以及大坝混凝土等。

四、国内外相关技术现状：

本技术同国内外同类技术的对比分析见下表：

| 序号 | 成果主要创新点 | 国内同类研究 | 国外同类研究 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研发了一种新型的块片石自密实混凝土成套技术，提出了包括块片石自密实混凝土设计、施工、检测等方法、工艺和标准。 | 最大粒径不超过0.6m，本项目可实现1.0m块片石应用。 | 暂无相关报道 |
| 2 | 建立了二维计算机模拟分析块片石的堆放模型，形成了块片石堆积体空隙率的控制方法。 | 没有实现从下至上的随机堆积方法。 | 没有实现超大粒径块片石的多种堆积识别模块。 |
| 3 | 研发了C20大掺量粉煤灰超流态机制砂自密实混凝土的配制关键技术，配制出粉煤灰掺量大于50%、坍落度大于25cm、扩展度大于70cm、倒坍落度筒流出时间小于5s的C20超流态自密实混凝土。 | 配制出坍落度大于25cm、扩展度大于70cm、倒坍落度筒流出时间仅在5-8s的超流态自密实混凝土。 | 相同粉煤灰掺量时，工作性达不到本项目的设计水平。 |
| 4 | 使块片石掺量从20%提高到60%。 | 国内通常15-20%片石掺量。 | 未见报道。 |
| 6 | 制定出国家级工法《贵州地区石灰岩质块片石自密实混凝土施工工法》和《超流态块片石自密实混凝土应用技术规程》（地方标准），为块片石自密实混凝土施工技术在贵州地区乃至全国大规模推广应用奠定了基础。 | 未见报道。 | 未见报道。 |

本成果将自密实混凝土最新技术与传统的片石混凝土技术结合起来，获得了《一种超大粒径骨料自密实混凝土及其施工工艺》、《一种机制砂水下抗分散混凝土及其制备方法》、《一种抑制变质岩骨料碱活性的变质岩机制砂混凝土及其制备方法》、《一种机制砂自密实混凝土》4项国家发明专利，大大突破传统技术的块片石掺量，改变了传统的片石混凝土施工工艺，显著提高片石混凝土质量、降低人工劳动成本、提高施工效率、改善施工环境等优点。

五、技术内容

- 技术原理

重点解决块片石的堆积程度与空隙率控制技术、超流态机制砂自密实混凝土的配制技术、块片石自密实混凝土施工、养护及现场检测技术等关键技术。

关键技术或工艺流程

（1）块片石自密实混凝土力学特性与堆积分析模型。

1）针对不同挡墙特征，提出了挡墙受力分析模型；

2）建立了块片石自密实混凝土材料与构件的受力模型，探明了受力特征难题；

3）国际上率先建立了二维计算机模拟分析块片石的堆放模型，提出形成了块片石堆积体空隙率的控制方法与技术，实现了块片石堆积控制难题。

（2）超流态机制砂自密实混凝土制备技术。

1）创新提出了大掺量粉煤灰超流态机制砂自密实混凝土配制关键技术，包括骨料最紧密堆积技术、大掺量矿物掺合料复掺技术、外加剂复掺技术、配合比参数优化技术；

2）配制出粉煤灰掺量大于50%、坍落度大于25cm、扩展度大于70cm、倒坍落度筒流出时间小于5s的C20超流态自密实混凝土，实现了块片石空隙难以填充密实难题；

3）创新提出了倒坍落度流出时间评价方法，解决了生产与施工现场混凝土质量评价与控制难题。

（3）块片石自密实混凝土成套施工应用技术。

1）提出了块片石自密实混凝土设计与施工新方法，大大突破传统片石混凝土技术的块片石掺量，使块片石掺量从20%提高到60%，不仅提高混凝土工程质量，且大大缩短施工工期；

2）提出了块片石堆积、超流态自密实混凝土浇筑、块片石自密实混凝土养护等施工技术；

3）提出了橡胶抽拔棒注水法的块片石自密实混凝土现场施工质量评价与控制方法，解决了其施工质量评价难题。

主要技术指标

| 检测项目 | 合格指标 |
| --- | --- |
| 坍落度（mm） | 270±20 |
| 坍落扩展度（mm） | ≥650 |
| 倒流度（S） | ≤6 |
| 倒流扩展度（mm） | ≥500 |
| 倒流扩展度（mm） | ≤500 |
| 1h坍损（mm） | ≤25 |
| 蜂窝麻面（m2） | 每m2累计面积不超过0.5% |
| 是否有缺菱调角 | 有/无 |
| 几何尺寸是否满足设计要求 | 是/否（按JTG F80/1-2004）验收 |
| 混凝土强度 | 在合格标准内 |
| 大面积平整度（mm） | 5(2m直尺：检测竖直、水平两个方向，每20m2测1处) |

技术应用情况

成果已在贵州贵州省盘兴、惠兴等十多条高速公路工程建设中应用，已在多家公司大规模生产，并开始在全国各地推广应用，累计经济效益约1.43亿元，产生显著的经济、社会和环境效益。

推广前景

该科技成果与国内外同类技术相比，在提高施工效率与质量、节约投资、促进资源循环利用和降低资源消耗等方面具有明显优势，弥补了以往研究的不足，针对性、实用性强，可广泛应用于公路建设各类混凝土工程的设计与施工，也可应用于铁路、水利、海工、城建等工程，具有广阔的应用前景和较强的市场竞争力。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：贵州省公路工程集团有限公司

单位地址：贵阳市云岩区白云大道南段305号（550008）

联系人：袁立电话：010-84858888

手机：15902689995    E – Mail：401063531@qq.com

# 7 高速公路早期凝冰预警及高危路段凝冰自动化处置技术

一、技术名称：高速公路早期凝冰预警及高危路段凝冰自动化处置技术

二、技术来源：西部交通建设科技项目“高速公路早期凝冰预警及高危路段凝冰自动化处置技术研究”（合同编号：2010 318 221 001）

三、适用范围：高速公路早期凝冰预警及高危路段凝冰自动化处置技术是以提高公路网应对冰雪灾害的能力、保证公路交通安全畅通为目的，形成的具有我国自主知识产权的路面凝冰有效处置技术，适用于山区桥梁、隧道进出口、高海拔地区路段、背阴路段、长大纵坡、超高急弯等容易产生凝冰的重点路段。

四、国内外相关技术现状：

目前，许多国家针对出现的雨雪冰冻天气灾害，从冰雪灾情分布、气候条件、机理研究、灾情评估等方面研究形成了一些成果，对于制定极端气象灾害的服务预案有积极作用，为进一步提高此类灾害的预报技术和深入研究其形成机理奠定基础。在路面凝冰或积雪的道路交通安全预警研究方面，国外一些研究机构正在开展应用研究。日本申请了“路面结冰检测传感器及其设备方法和路面结冰检测方法专利”，能量吸收系统公司于2002申请了“路面结冰点监测系统和方法专利”。这些发明及其应用均以测定路表温度作为判识路表是否凝冰的标准，这样的监测系统和预警应用尚不够完善，是否适应于我国路面凝冰也未经实际工程验证。我国在公路气象服务系统研究方面起步较晚，近年来国内开展了一些交通气象服务方面的研究，但现有气象灾害综合监测探测范围、精度、时空分辨率等方面尚不能满足气象防灾减灾的需求，特别是交通气象服务专业监测网基本上是空白。

五、技术内容

- 技术原理

高速公路早期凝冰预警及高危路段凝冰自动化处置技术属于为交通运输领域开发的技术。本技术包括研究开发的具有我国自主知识产权的主动式凝冰预警传感器，可以捕捉不受路面介质影响的真实冰点，实现路面凝冰的提前感知；基于物联网技术开发的凝冰智能喷洒系统，为道路管理者提供监控中心远程控制、手机无线控制、现场控制等三种智能喷洒管理模式，实现喷洒融冰剂剂量的精确控制，最大限度地减少对周围植被和桥梁结构的影响。

关键技术或工艺流程

开发了具有我国自主知识产权的主动式凝冰预警传感器，捕捉不受路面介质影响的真实冰点，实现路面凝冰的提前感知。

提出了“高速公路路面凝冰危险性等级评定方法”，明确特殊路段和普通路段的路面凝冰危险性评定，为凝冰自动化处置系统的布设与喷洒量的选定等提供了决策依据。

开发了凝冰智能喷洒系统，根据凝冰预警系统的反馈信息实现了自动化智能喷洒。

基于物联网技术，为道路管理者提供了监控中心远程控制、手机无线控制、现场控制等三种智能喷洒管理模式。

实现了喷洒融冰剂剂量的精确控制，最大限度地减少了对周围植被和桥梁结构的影响。

主要技术指标

凝冰预警系统可采集凝冰微气象条件（温湿度、风速、风向、雨雪以及气压）和路面凝冰状况（路面温度、湿度、结冰状况）等信息。采集数据信息准确、及时。

凝冰气象信息采集与预警系统主要由自动微气象站和预警管理平台组成，具备路面结冰早期预警、路面状况实时监测、道路环境能见度监测（特别是针对团雾环境下的监测）等多项功能，具有针对性高、可靠性高、实时性强、成本较低等几大性能优势。

智能传感器辅以红外图像能见度仪和温湿度传感器，利用凝冰预警算法（液固相变原理），可提前预测出道路路面凝冰的时间。

凝冰自动化处置设备由现场控制站房的路面凝冰监控器、铺设于现场的各类监测传感器（路面凝冰预警智能传感器、风向风速传感器和温湿度传感器等）和喷洒设备（包括融冰剂储罐、管道、泵、电动阀及喷头等）构成。

技术应用情况

高速公路凝冰预警及自动化喷洒系统在G50石柱段冷水立交桥特殊高危凝冰路段应用，喷头安装在中央防撞护栏上，全长为10706m，布撒双向四车道，使用时间为2013年8月至今。本系统在冷水大桥的顺利实施，有效避免路面凝冰和积雪形成，有效提高车辆安全通行能力。系统安装的主动式凝冰预警传感器，能够捕捉不受路面介质影响的真实冰点，实现了路面凝冰的提前感知、预先处置。系统安装的凝冰智能喷洒系统可以根据凝冰预警系统的反馈信息实现了自动化智能喷洒。为石柱监控中心捉供了远程控制、移动（手机）无线控制、现场控制等三种智能喷洒管理模式。实现了喷洒融雪剂剂量的精确控制，最大限度的减少了对周围植被和桥梁结构的影响。

推广前景

2008年初，我国出现五十年一遇的雨雪冰冻灾害，其范围覆盖大半个中国。冻雨灾害性天气在我国部分省、市区均有发生，其灾害波及面广，涉及农业、林业、电力、交通等领域，而交通行业遭受灾害首当其冲。因此，市场对于道路抗凝冰技术的需求巨大。本科技成果已在全国范围内多个省市进行了应用，效果显著，大幅提高了凝冰期道路的通行率和安全性，推广前景良好。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：交通运输部科学研究院

单位地址：北京市朝阳区惠新里240号（100029）

联 系 人：朱宝林   电话：010-58274788   传真：010-58278656

手    机：13261240708

E – Mail：149821179@qq.com

# 8 沥青路面无损温再生技术

一、技术名称：沥青路面无损温再生技术

二、技术来源：交通运输部企业技术创新项目“沥青路面无损温再生技术研究”（合同编号：2014 315 490 010）

三、适用范围：各等级公路改建、大中修养护工程中的沥青路面再生及日常养护工程。

四、国内外相关技术现状：

国内外旧沥青路面回收技术发展至今，大体分为两种：冷铣刨回收和热耙松回收。冷铣刨回收在当今旧路面回收当中使用最多。该技术核心是将旧沥青路面打碎，因此不可避免会对旧沥青路面当中的粗集料产生较大的破坏，从而对旧沥青混合料的级配造成不可逆转的损坏，同时由于回收时无法将沥青与石料剥离，给工厂热再生造成了很大的难度。热耙松再回收是就地热再生常用的技术，通常采用各种形式的热源对旧路面进行烘烤，等待再生层彻底变软之后，再进行耙送。这种技术最大限度的保护了旧沥青混凝土当中的级配。但由于沥青混合料的热传导性能极差，采用以加热烘烤的方式对路面进行软化，不可避免会造成旧沥青过度老化，损失结合料的特点。通过以上分析可以看出，旧沥青路面无论采用冷铣刨回收或者热耙回收都不能较好地将旧路面当中的材料充分保护，不能将沥青混凝土的可多次“循环再生”的绿色铺面理念展现出来。

为了解决目前沥青路面再生利用中存在的问题，本项目提出沥青路面无损温再生技术，并针对这项技术的特点，开发无损温再生剂和无损温再生成套设备。该项技术能够充分保护旧路面的石料级配，使其不因再生过程而发生损坏，最大限度的发挥集料原本的性能，为“无损再生”提供必要条件；其次，与该项技术配套的无损温再生剂可有效降低再生时的拌和温度，防止沥青再生拌和过程中发生二次老化，维持沥青性能不变。本项目开发的无损温再生剂具有超强的渗透性能，可在短时间内渗透裹附在集料表面的沥青膜，使沥青与还原成分充分融合，实现老化沥青性能的还原。

五、技术内容

- 技术原理

本项目主要开展沥青路面无损温再生剂的开发及再生机理、无损温再生配套设备的开发、沥青路面无损温再生混合料性能研究以及施工过程对无损温再生混合料性能的影响等四方面的内容。沥青路面无损温再生技术研发了适用于不同气候条件的系列沥青路面温再生剂，提出了微波和温再生剂协同作用的沥青路面再生技术；研制了基于紧凑型螺旋径向阵列方式的微波发射装置并集成了以微波为辅助渗透方式的沥青路面养护车。本技术通过微波辅助作用，将具有暂时性降低沥青与石料粘聚力的温再生剂快速渗透至沥青路面一定深度，该过程当中沥青路面的表面温度不会超过130℃，远远低于沥青的老化温度；温再生剂在沥青混凝土当中不但能够暂时性降低沥青与石料的粘聚力，使之易于回收再生，还能够将已经老化的沥青予以还原。该技术实现了旧沥青路面回收过程当中充分保护沥青与集料的问题，在不添加任何新料的情况下，实现了沥青路面的高效高性能再生，真正使沥青路面作为绿色路面的理念得到了体现。

本项目首次提出将物理的微波场与化学的渗透软化剂相结合的方法，解决了沥青路面冷铣刨或者热耙松过程中对集料和沥青的二次破坏问题，为沥青混合料100%再利用奠定了基本条件，同时也为就地原位再生过程当中不添加新集料与沥青奠定了基础。

（1）整体技术原理

本技术通过微波辅助作用，将具有暂时性降低沥青与石料粘聚力的温再生剂快速渗透至沥青路面一定深度，通过物理加热及化学溶解双重作用软化沥青混合料，该过程当中沥青路面的表面温度不会超过130℃，远远低于沥青的老化温度；温再生剂在沥青混凝土当中不但能够暂时性降低沥青与石料的粘聚力，使之易于回收再生，还能够将已经老化的沥青予以还原。该技术实现了旧沥青路面回收过程当中充分保护沥青与集料的问题，可在不添加任何新料的情况下，实现了沥青路面的高效高性能再生，真正使沥青路面作为绿色路面的理念得到了体现。

图1无损温再生列车示意图

（2）微波辅助渗透软化机理

①孔道渗透

具有强渗透性的材料通过道路表面的微孔隙、网裂，细缝等短时间内渗透到道路孔隙中。

图2孔道渗透示意图

②分相溶解

材料渗入之后，在微波能作用之下，随着温度逐渐上升乳液发生相分离，具有沥青强溶解性的成分直接向沥青成分渗透发生溶解从而降低沥青粘度，水和纳米AB粉成分充斥细微空隙中。

图3 分相溶解示意图

③微爆扩孔

空隙中的微波敏感粉对微波非常敏感，短时间内温度急剧上升到一定值后，导致其与水的温度差加大，在微小密闭的空隙中发生微爆破，在爆破力的作用下，冲开已经溶解降粘的沥青，扩大孔道。

图4 微爆扩孔示意图

④持续软化

孔道扩大后，后补的乳液材料又再次渗入孔道中，溶解，微爆，补充，循环进行，从而能够将路面短时间内软化3~5cm。

图5 持续软化示意图

关键技术或工艺流程

（1）关键技术

①采用适用于不同气候条件的系列沥青路面无损温再生剂，通过微波辅助方式实现温再生剂渗透并作用沥青路面，实现了沥青路面的高效高性能再生。

②采用于紧凑型螺旋径向阵列方式的微波发射装置，解决了微波辐射平面不均匀问题。

③采用常温呈松散状态并可长期储存的温拌温补料，可实现沥青路面坑槽等病害的快速修复。

（2）工艺流程

利用微波拖板式沥青路面辅助养护车就地对喷洒微波温无损温再生剂的病害路面辅助渗透软化（必要时利用PT-M混合料填补高程），当混合料恢复热料状态后，利用人工或机械方式将坑槽处混合料耙松，用压路机碾压成型的路面再生技术。具体流程如下：

①原路面调查

调查病害，如：横向裂缝、网裂、松散、车辙等，对其进行分析，判断是否符合无损温再生的条件。

②施工准备

制备好所需的温再生剂和温拌久储温补料。

为保证快速、安全、优质地完成施工任务，必须配齐施工所需的各种机械设备和相关的器具、配件、工具及燃油、附属油等。在施工开始前首先将设备调试在最佳状态。

相关人员必须提前到位，明确分工，施工机械、人员的安全标识配备齐全，各种警告、警示、限速等标志标牌提前到位。

③封闭交通

封闭交通：依据《公路养护安全作业规程》，警告区长度1600m；(两警告标志及限速标志)，过渡区90m，缓冲区50m，工作区长度50m，下游过渡区30m，终止区30m，需安全锥摆放长度250m，间隔10m，需安全锥25个。

④喷涂微波无损温再生剂

无损温再生剂的使用量可根据路面的现状进行判断，一般用量在1-1.5kg/㎡，本试验段最终用量为1.4㎏/㎡。人工或机械喷涂在沥青路面病害处。

图6 喷涂再生剂

⑤沥青路面辅助渗透

利用沥青路面辅助养护车的微波辅助渗透墙照射辅助路面，促使微波无损温再生剂快速渗透的路面中，并对路面进行有效软化再生。一般情况下，微波墙工作面离地高度不超过50mm，必须保证微波防泄漏网完全贴合在地面上，墙体触地开关完全触地。发电机启动，打开操作界面，设置辅助时间，开启微波元件。

图7 辅助渗透软化

⑥耙松碾压

达到预设加热时间后停止辅助，测量修补区域温度达到120℃，进行人工耙松，如图所示，若高程不够，则可采用温拌久储离散混合料进行高程填补。碾压时应重两侧往中心碾压，碾压终了温度不低于50℃。为防止碾压“带走”路面材料，往返碾压应在同一幅上进行，在热材料上变向会造成路面变形与新裂缝，因此在改变碾压方向前，应关闭振动，压路机在向下一幅上移动的时候，只能在冷却地方进行，以防止裂缝和推挤，在碾压过程中不得在碾压区域里变向、掉头、左右移动位置或突然刹车。

图8 耙松与碾压

⑦试验检测

为验证无损温再生技技术修补后路面实际效果，施工后待温度降低到环境温度后对修补处进行了现场平整度、构造深度以及渗水试验检。

主要技术指标

（1）微波无损温再生剂技术指标

表1 微波无损温再生剂性能参数

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 深灰黑色，不透明，无絮凝，无分层 |
| 电解质稳定性 | 良好 |
| PH值 | 6.5 |
| 粘度 | 16.3cp |
| 机械稳定性 | 良好 |

（2）沥青路面辅助养护车技术指标

表2 沥青路面辅助养护车技术指标

| 底盘 | 总质量（T） | 12 |
| --- | --- | --- |
|  | 轴距（mm） | 3800/3950 |
|  | 排放 | 国五 |
| 微波墙 | 微波作用面积（m2） | 1 |
|  | 微波防辐射 | 双层 |
|  | 工作墙底离地距离（mm） | 2-50 |
| 整车尺寸 | 长x宽x高（mm） | 6630x2450x3300 |
|  | 前悬与后悬（mm） | 1230/1600 |

（3）温拌久储温补料技术指标

表3 温拌久储温补料技术指标

| 试验项目 | 试验结果 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 稳定度 MS | kN | 12.13 | ≥8.0 |
| 流值 FL | Mm | 2.85 | 2-4 |
| 残留稳定度 | % | 85.9 | ≥75 |
| 冻融劈裂抗拉强度比TSR | % | 77.91 | ≥70 |
| 动稳定度 | 次/mm | 1651.7 | ≥800 |
| 破坏应变 | με | 2898.4 | ≥2800 |
| 渗水系数 | ml/min | 65.6 | ≤120 |

技术应用情况

本技术已生产温拌久储温补料626.8吨，无损温再生剂吨7.2吨，施工沥青路面维修超过22504平方米，产品实现销售额1653.6万元，获得直接经济效益493.2万元，增加纳税249万元，通过分析材料节约情况以及环境效益，产生的间接经济效益可达610万元。

推广前景

鉴于本技术的优势，以及市场在该领域还处于推广应用阶段，预计本技术将在占领相当部分的沥青路面再生市场份额。本项目的关键技术是无损温再生剂和辅助渗透设备的开发，这两项核心技术已得到很好的解决，以此为基础，已经开发出一系列相关产品，如沥青路面快速修补材料、沥青路面温拌剂以及沥青路面综合辅助养护车等，当前科技成果推广应用前景广阔。已取得的科技成果也将为沥青路面新产品的开发奠定基础，同时也可以规避产品开发的风险。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：中交第一公路勘察设计研究院有限公司

单位地址：西安市高新技术产业开发区西区科技二路63号

联系人：王锴电话：029-88853000-8303传真：029-84503393

手机：13991342214     E – Mail：249364703@qq.com

# 9 重载水泥混凝土路面结构设计与表面功能提升技术

一、技术名称：重载水泥混凝土路面结构设计与表面功能提升技术

二、技术来源：国家自然科学基金“基于多孔介质热湿耦合传递理论的水泥混凝土路面湿度场计算与实验研究”（51308329）、山西省交通科技项目“水泥混凝土路面层间结构性能研究” （2013-1-10）、山西省交通科技项目“连续配筋混凝土路面设计参数优化研究” （2013-1-11）、山西省交通科技项目“重交通CRC+AC刚柔性复合式路面关键技术研究”（2014-1-1）

三、适用范围：重载水泥混凝土路面结构设计、水泥混凝土路面表面处治。

四、国内外相关技术现状：

- 水泥混凝土路面湿度场及其影响

从20世纪70年代起，国外关于内部湿度形成机理和水分迁移的模型研究开始兴起，主要以理论分析法和经验法为主。而国内的研究从2000年以后才逐步开始，主要以理论分析法为主。针对养护条件下早龄期混凝土路面板的水分迁移规律和自然环境荷载作用下的路面板湿度分布规律的研究较少。

对于水分迁移的模型求解方法的研究则主要以国外研究为主。从方法上可以分为数值解和解析解，由于水分迁移模型为经典的非线性扩散方程，属于抛物类偏微分方程，数值解的方法属于偏微分方程数值解的领域。而对于解析解的研究主要为解决土壤中水分迁移问题而进行，解析解或者近似解析解能求解部分特殊定解条件或者特殊水分扩散系数函数条件下的非线性扩散方程。

- 水泥混凝土路面层间参数及其影响

国内外学者对水泥路面各种结合方式均进行了尝试，考虑层间接触的路面结构受力计算方法也不断改进。国外大都以实测为基础，选择使用效果好的层间处理方式继续研究。国内的研究集中在双层混凝土面层、贫混凝土基层与混凝土面层的层间接触状态以及层间应力分析，进而将影响加入路面结构力学计算。随着有限元分析方法和计算机技术的发展，复杂边界条件下的更加贴近实际的弹性地基板荷载应力和温度应力都可得到比较满意的数值解，因此，考虑实际接触条件的路面结构力学计算的条件已经具备。

- 水泥混凝土路面结构设计理论与方法

我国系统开展刚性路面结构理论与设计方法的研究起步较晚。20世纪70年代中期，研究提出了板下地基模量的非线性特性，以及路面设计时确定地基模量的方法，探讨了路面板在荷载反复作用下疲劳损伤的发展过程和估算方法。90年代初，在荷载应力和温度应力的计算分析、疲劳性能、轴载换算、结构评定、设计方法、地基强度及基层顶面模量的确定、可靠度理论与设计方法等方面取得了大量理论和实用性科研成果，为推动我国水泥混凝土路面的发展，初步建立我国刚性路面设计理论体系奠定了坚实的基础。

- 水泥混凝土路面表面功能

对于轮胎一路面噪音的研究，起步最早的是欧洲国家如瑞典、德国等，特别是在轮胎一路面噪音理论、预测模型以及交通噪音标准等方面，取得了丰硕成果。Sandberg撰写的“轮胎一路面标准参考书”是欧盟国家在轮胎一路面噪音理论研究成果的结晶，还有Clapp提出的模拟轮胎一路面相互作用的二维接触模型等。

对于路面抗滑性能的研究，王建民、吕海涛等对轮式车辆水滑现象产生、发展过程以及发生的初始条件进行分析，考虑水深、胎压、车速等条件，结合实验公式并应用动量转换原理和液流斜楔动压理论得出理论公式，认为综合水滑发生时的各种影响因素，起决定性作用的是相对水深U和车胎内压P，对车轮水滑现象作出比较合理的解释。

在轮胎—路面摩擦机理及其特性研究领域，王野平认为轮胎与路面间分子引力作用、轮胎与路面粘着作用、胎面橡胶的弹性变形及路面上小尺寸微凸体的微切削作用构成了路面对滚动轮胎的摩阻，而影响轮胎与路面间摩擦的主要因素有滑移率、轮胎类型、充气压力、胎面花纹、密度系数、深度、路面粗糙度、路面污染情况、路面水膜及气候等。王吉忠、顾善发等)分析橡胶的摩擦、轮胎与路面之间的摩擦特性和附着因数的含义以及轮胎附着性能的影响因素，指出橡胶与路面之间的摩擦因数包括粘着和滞后两部分，受载荷和滑动速度的影响，与轮胎结构、路面状况和轮胎工作条件密切相关。

五、技术内容

- 技术原理

水泥混凝土路面湿度参数、层间接触参数是影响水泥混凝土结构分析以及使用性能的关键因素，同时，基于抗滑、降噪和耐磨的表面功能设计也是保障重载交通运输安全的重要举措。为了明确重载条件下水泥混凝土路面的精细化设计参数，提升水泥混凝土路面的表面功能技术，项目组开展了“重载水泥混凝土路面结构设计参数与表面功能研究”，共有五个方面的子课题，分别为：水泥混凝土路面板环境荷载应力计算理论研究、水泥混凝土路面层间参数与结构性能研究、连续配筋混凝土路面结构设计与分析、重载水泥混凝土路面行车安全与降噪技术研究和水泥混凝土路面行车安全与降噪技术研究。项目成果推荐了重载水泥混凝土路面结构设计参数、连续配筋混凝土路面设计及施工方法，以及基于抗滑、降噪和耐磨的表面功能技术。

关键技术或工艺流程

（1）构建了温度-湿度-车辆三场耦合的水泥混凝土路面应力计算理论。建立了湿度场表征模型，提出了温-湿双参数控制的环境荷载应力计算方法；确定了多联轴车辆的临界荷位，建立了重载车辆荷载应力的计算方法，为重载路面结构设计奠定了理论基础。

（2）建立了以环境和车辆荷载疲劳应力为准则的重载交通路面设计方法。提出了累计当量轴载预估方法，建立了可反映层间状态衰变的不等平面尺寸双层板模型，推导了耦合温度-湿度的环境应力和多联轴车辆的荷载应力计算式，发展了重载路面的结构设计方法。

（3）提出了基于钢筋焊接网的CRCP梯度施工法。研发了系列高性能外掺材料，建立了“低坍高屈服”混凝土材料组成设计方法；基于触变、离析、阻隔等变异性评价，提出了CRCP两梯度三阶段施工法，全面提升了路的耐久性和使用品质。

（4）发明了“变间距刻槽-噪频分散”的路表综合处治技术。建立了“轮胎-路面”噪音近场测试方法，提出了微观、宏构造衔接的降噪措施；研发了路表摩擦系数测试车，提出了基于速度的变间距刻槽方案，解决路面抗滑能力差、行车噪音大等问题。

主要技术指标

（1）建立了考虑养生效应的早龄期混凝土路面板和干湿循环下硬化后混凝土路面板的湿度场表征模型和对应的数值和近似解析解法，并以室内试验数据进行了模型验证，为分析水泥混凝土路面湿度分布提供了理论基础；

（2）分析了早龄期和硬化后水泥混凝土路面板在不同工况下的湿度分布规律，并对模型的参数进行了敏感性分析，为未来进行典型气候条件下混凝土路面板的湿度分布奠定了基础；

（3）利用弯矩等效原理，推导得到了均匀和非均匀无限混凝土板的等效温度梯度公式，并利用有限元的方法分析了不同基层类型上CRCP湿度应力情况，初步构建了水泥混凝土路面湿度应力分析的基本方法。

（4）综合现场芯样和室内试验结果，提出了半刚性基层水泥混凝土路面基-面层层间接触状况的分类标准；

（5）自主研发了可模拟竖向压应力的层间水平剪切试验仪和可模拟温度梯度的竖向翘曲试验仪，测定了基-面层层间剪力、板中-板角翘曲差等接触参数，并通过多元线性回归建立了层间剪切刚度的预估模型；

（6）建立了可以表征竖向荷载作用下路面结构层间实际接触状态的当量剪切刚度的简单迭代法，并推荐了标准轴载作用临界荷位时不同界面类型的当量水平剪切刚度；

（7）建立了Winkler地基上考虑层间接触条件的三维路面结构模型，计算了4种层间接触参数下水泥混凝土路面面层拉应力、面层翘曲、基层拉应力以及传力杆内力，揭示了层间接触参数对路面力学特性的影响规律；

（8）构建了考虑传力杆位置偏差的水泥混凝土路面接缝传荷能力预估模型，提出了模型的荷载修正系数，并推荐了其取值范围。

（9）基于新拌混凝土粗骨料均匀分布的假设和径向粒径连续分布模型，建立了混凝土离析程度的评价指标—离析度，并推荐了相应的评价标准；

（10）针对钢筋网片对振捣能量的阻隔作用，通过能量衰减系数法测试了振动加速度的衰减规律，提出了钢筋焊接网混凝土振动补偿措施；

（11）提出了采用小型摩擦系数测试车的水泥混凝土路面抗滑性能测试方法，建立了与SCRIM法的映射关系，并推荐了评价指标（HFTC≥0.60）；

（12）发明了“轮胎-路面”噪音近场测试方法，提出的“软拉毛+纵向刻槽”路面综合处治技术可降低噪音2-3dB。

技术应用情况

相关研究成果已在山西省榆平高速公路、太古高速公路，河南省S231南阳至邓州段二级公路工程中推广应用，提高了道路结构的使用耐久性，降低了路面维修养护费用。同时，对于提升水泥混凝土路面结构设计技术、表面功能技术、保障重载运输安全意义重大。

推广前景

水泥混凝土路面结构设计参数的推荐为基础精细化路面结构分析提供了理论基础；沥青混凝土功能层的增设能够改善水泥稳定碎石基层与水泥混凝土面层的接触状况，增强基层与面层协同变形能力；连续配筋混凝土路面结构设计和施工技术的完善有利于大力发展水泥混凝土路面；“轮胎-路面”噪音近场测试方法、“软拉毛+纵向刻槽”路面综合处治技术对于提升水泥混凝土路面表面功能技术、保障重载运输安全意义重大。上述成果对于提高道路结构的使用耐久性，降低路面维修养护费用，取得了较显著的经济效益。

此外，我国发展水泥混凝土路面具有材料来源广、水泥、钢材产能大的优势，不但可缓解沥青资源贫乏、供应紧张的局面，还可拉动地方经济发展，社会效益显著。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：山西省交通科学研究院

单位地址：山西省太原市小店区学府街79号（030006）

联 系 人：杨玉东   电话：0351-7072339   传真：0351-7635087

手    机：13994298090     E – Mail：0351-7072339@163.com

# 10 公路三维激光雷达扫描勘察设计技术

一、技术名称：公路三维激光雷达扫描勘察设计技术

二、技术来源：西部交通建设科技项目“桥隧1:500机载激光雷达数字三维测量技术研究”(合同编号：2009 318 493 077)、江西省交通运输厅科技项目“机载激光雷达测量与道路设计协同研究”(合同编号：200830)及公司自主研发项目“机载激光雷达技术在公路勘察设计中的应用研究”(合同编号：KJ-2007-008)

三、适用范围：公路勘察设计

四、国内外相关技术现状：

随着我国公路建设事业的发展，建设重点正逐步由东部向中西部地区、由平原微丘区向困难复杂的重丘山岭区；同时，伴随社会经济的持续快速发展，道路交通量猛增，迫切需要加快重要通道的扩容改造，提高重要通道的通行能力。快速、高效、准确、安全的获取公路勘察设计所需的基础地形资料，为公路改扩建提供精确、丰富和完整的信息支持，已成公路勘察建设的重要问题。

当前，三维激光扫描测量系统比较成熟，出现了较多的商业系统，如加拿大Optech公司的ALTM、Leica公司的ALS50-Ⅱ/60、德国TopoSys公司的TopEye和德国IGI公司的LiteMapper等。在激光数据处理方面，目前比较成熟的商业化软件有芬兰TerraSolid公司研发的运行于MicroStation系统之上的TerraSolid系列软件模块；美国Qcoherent公司研发的运行于ArcMap平台上的LP360模块；美国Merrick公司研发的MARS系统；德国TopoSys公司研发的TOPIT系统。

在公路勘测设计领域，机载激光扫描技术由于数据精度高、作业速度快，获得人们的青睐。中交第二公路勘察设计研究院有限公司于2007年率先开展机载激光测量技术在公路新建项目的工程应用——江西省赣州至大余高速公路茅店至三益段项目工程，直接生成满足施工图设计要求的地形图及公路横、纵断面，并成功申请了国家发明专利。自2007年至2017年，中交第二公路勘察设计研究院有限公司广泛的将其用于新建和改扩建公路工程测量，如河南省焦作至桐柏高速公路巩义至登封、登封至汝州段、广东阳江至云浮高速公路阳江至阳春段、江西南昌至樟树高速公路改扩建工程和京港澳高速公路京石段改扩建工程等。

五、技术内容：

- 技术原理

通过集成激光扫描测量、全球定位系统、惯性导航系统等多种技术，以飞机或者汽车作为数据采集平台，同步、快速、高精确获取地表三维空间坐标和影像数据；基于海量高密度激光数据的动态管理与建模技术，直接快速生成大比例尺的数字高程模型、数字正射影像图和数字线划地形图；基于高密度机载LIDAR点云的任意点高程快速插值及断面三维地面线的自动生成，实现激光测量数据与公路CAD设计系统的数据交互，在此基础上，形成一套困难复杂地区三维激光扫描测量和与公路初测、定测阶段一体化设计紧密集成的协同设计模式。

关键技术或工艺流程

图1 三维激光扫描勘察设计技术流程图

主要技术指标

1）在植被茂盛、地形复杂地区新建公路勘察设计中，激光扫描测量平面精度优于0.5m，高程精度优于0.2m，满足了新建公路详测及施工图设计要求；

2）改扩建公路勘察设计中，精确获取现有道路高精度三维信息，激光扫描测量路面平面精度优于0.05m，高程精度优于0.02m，不干扰交通流，代替人工上路测量；

3）基于激光雷达生成的DEM、DOM与公路CAD的协同设计，实现了路线CAD集成设计可视化方案比选设计；

4）基于LIDAR数据与高分辨率DOM相结合进行不良地质遥感勘察；

5）快速生成用于详测与施工图设计的高速公路结构物墙址地形线、征地图等图；

6）基于激光点云和DOM的陡坎、房屋等地物信息自动提取，快速、高效生成1:500～1:2000比例尺三维线划地形图；

7）基于激光点云数据快速自动批量生成平、纵、横断面三维地面线，代替了传统的人工测量。

技术应用情况

项目成果获授权4项国家发明专利，分别为：“基于三维机载LIDAR的公路测设方法”（专利号：ZL200710168382.9）、“一种基于激光测量公路改扩建的方法”（专利号：ZL201010267006.7），“一种激光雷达扫描测量平面坐标精密修正方法”（专利号：ZL201110327712.0），“一种激光雷达扫描生成公路设计地表信息方法”（专利号：ZL201110300875.X）。先后出版“十三五”国家重点图书出版规划项目交通运输建设科技丛书《公路工程三维激光扫描勘测设计》及《公路工程激光扫描测量规范(Q/CCCC LQ001—2016)》。

该技术已在西藏、新疆、贵州、广西、四川、重庆、江西、河北、河南、安徽、湖北、湖南等多个省份国家重点高速公路建设项目进行了成功应用，应用总里程超过2000公里，取得了良好的应用效果。该技术为上述工程的公路勘察设计可行性研究、初测、详测阶段提供了可靠、详实的基础地形、景观资料，快速直接获取公路勘察设计所需的纵、横断面数据，不仅填补了区域基础资料空白，优化了路线设计方案，而且减少野外工作量60%以上，提高整体勘察设计效率3倍以上，经济效益和社会效益显著。

推广前景

目前，公路三维激光雷达扫描勘察设计技术已经开始在交通运输行业进行了推广应用，具有显著的技术优势和明显的经济和社会效益。为更好地推广应用该技术，应进一步加大对该技术研究成果的宣传，扩大该项技术的市场影响力，促进更多的设计单位和设计人员了解并使用该项新技术。在设计过程中，加强对该技术和勘察设计模式的认识，以充分利用该技术的优势。注意加强与设计人员沟通，加深设计人员对该技术的认知，同时也应加强激光雷达测量技术与公路设计进一步结合，从公路设计角度推动三维激光雷达扫描勘察设计的应用，以真正满足公路工程勘察设计需求。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：中交第二公路勘察设计研究院有限公司

联系人：余绍淮

联系电话：027-84214230

# 11 公路高边坡稳定性评价与加固关键技术

一、技术名称：公路高边坡稳定性评价与加固关键技术

二、技术来源：自主研发

三、适用范围：公路、铁路、水利等大型工程建设领域

四、国内外相关技术现状：

随着交通建设的发展，公路高边坡工程地质问题在国内外受到广泛重视，开展了大量的高边坡稳定性及加固治理方面的研究，但受工程地质环境条件的制约，公路路堑边坡开挖加固方法、高边坡的稳定性评价、崩塌落石灾害定量评价及防护、公路边坡地震地质灾害等领域的研究仍存在诸多不足，导致公路高边坡频繁发生失稳破坏，对山区公路运营及安全构成严重威胁。相关研究主要存在的问题：

- 缺乏适用于公路高边坡的评价方法；

- 针对边坡发生崩滑变形破坏后的处理研究较多，未充分实现事前对高边坡的设计、开挖、加固、监测、绿化等一体化的有效动态防护设计；

- 对边坡崩塌落石的危害预防多采用经验方式确定，缺乏定量评价方法；

- 对地震作用下边坡的变形破坏规律、变形破坏模式的系统研究严重滞后，难以选择针对性的防护措施。

五、技术内容

- 技术原理

将边坡稳定这一综合复杂课题，分为自然条件下边坡稳定、崩塌落石危害、强震作用下边坡稳定三部分进行研究。

（1）创建了公路高边坡稳定性综合评价方法，解决了高边坡建设缺乏科学有效评价手段的问题；

（2）提出了“陡开挖、强支护”的设计方法，解决了岩体质量好、自稳能力强的高边坡建设加固问题，体现了绿色公路的理念；

（3）突破了构建预测崩塌体运动轨迹、滑落距离、冲击回弹作用和冲击能量等的动力学模型关键技术，实现了崩塌灾害定量评价；

（4）结合汶川灾区公路边坡破坏的调查和模拟分析，提出了地震波对边坡变形破坏的力学作用机理，并针对边坡变形破坏模式给出了相应的防治措施。

关键技术或工艺流程

以地质调查测绘为基础，以极限平衡计算、数值模拟分析、物理模拟试验及变形监测为手段，以岩体结构面分级、岩体质量评价、边坡地质结构分类及稳定性综合评价为核心，通过与边坡岩体结构及变形破坏模式适应的开挖支护方式保证公路高边坡施工和运营安全。

（1）公路高边坡稳定性综合评价方法

基于边坡岩体质量分级、变形破坏模式的研究结果，建立公路高边坡稳定性综合评价方法——根据岩体结构面分级、岩体质量分级划分高边坡的地质结构类型，确定高边坡变形破坏模式及稳定性，在此基础上，提出与之配套的加固方案，并通过数值分析的过程模拟和施工过程反馈优化加固方案。

公路高边坡稳定性综合评价方法主要分为四方面：一是根据结构面的规模、地质类型、力学属性及其对边坡稳定的影响等提出结构面的描述体系，并将结构面划分为五级，通过现场地质调查及测绘的方式提出了影响边坡稳定性的主要因素，并利用各种分级方法对边坡岩体进行质量分级，然后给出边坡岩体质量综合等级；二是根据岩体结构面分级、岩体质量分级等对边坡进行地质结构分类，通过边坡地质结构分类可确定高边坡变形破坏模式、稳定性；三是根据边坡的地质结构分类选择与其配套的开挖、加固方式，并通过UDEC等数值方法全过程分析边坡的变形、破坏特征；利用极限平衡法计算边坡的安全系数；四是通过监测对边坡开挖、加固方式进行验证。

（2）公路边坡崩塌落石危害范围研究

根据调查及理论分析，一般可将崩塌体的运动过程分为自由落体、弹跳和滚动等三个阶段，分别建立了其运动过程的动力学模型，其中任意点的滚动加速度见式（1），任意点滚动的速度见式（2），滚动距离见式（3）：

（1）

（2）

（3）

基于颗粒流的离散元软件（PFC）经实际工程验证，可以用于全过程模拟危岩体滑动、滚动、冲击回弹、自由抛射过程，以及运动中伴随着的块体碰撞破碎行为。

(3）强震作用下公路高边坡变形破坏机理及防治对策研究

项目依托国家973项目，结合5.12汶川地震诱发的大量崩滑地质灾害实例调查，尤其是强震作用下的公路边坡灾害的实例调查，在采用多种勘察手段、充分认识灾害体所处的地质环境背景条件的基础上，采用振动台模拟试验和动力数值模拟分析方法，揭示强震作用下边坡变形破坏的发育分布特点和规律，分析归纳其形成条件、演化过程及与各因素之间的相关性；在此基础上，对地震作用下公路边坡变形破裂的力学机理和地质力学模式进行深入分析和总结，提出了拉裂-倾倒型、拉裂-剪滑型、鼓胀-拉裂型和塑流-拉裂型四种变形破坏模式；最后，针对地震作用下不同变形破坏模式的边坡提出切实可行的防治措施建议。

推广前景

按照交通运输部规划，“十二五”期末将建成高速公路通车总里程达10万公里。我国国土70%为山地丘陵地貌，随着高速公路向山区的挺进，建设期间涌现出高边坡工程数量之多、规模之大、类型之复杂、工程之艰巨，举世瞩目。预计至2015年，仅福建省路堑高边坡工点总数将超过10000个。随着高速公路的快速发展，尤其是山区高速的飞速发展，研究成果将在我国西部、西南部、南部大部分地区得到广泛应用，具有广阔的应用前景。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：中国公路工程咨询集团有限公司

单位地址：北京市海淀区西三环昌运宫17号院6层（100089）

联 系 人：谭瑞梅   电话：010-57050666   传真：010-57050688

手    机：18510185800       E – Mail：kjxx@checc.com.cn

# 12 高性能玄武岩纤维沥青混合料

一、技术名称：高性能玄武岩纤维沥青混合料

二、技术来源：江苏省交通运输科技项目“玄武岩纤维增强沥青混合料性能应用研究”（合同编号：2012Y07-1）、江苏省产学研联合创新资金前瞻性研究项目“TLB高强纤维复合沥青混合料应用技术研究”（合同编号：BY2014117-02）、江苏省交通运输科技与成果转化项目“TLB高强纤维沥青混合料处治高速公路沥青路面典型病害技术应用”（合同编号：2016T17）

三、适用范围：新建道路中对抗车辙、抗开裂、抗疲劳性能有较高要求的路段；老旧道路养护中的加铺罩面；水泥道路加铺沥青面层中“白改黑”路段。

四、国内外相关技术现状：

二十世纪六十年代，澳大利亚、加拿大等国家首先在沥青混合料中添加纤维材料来对混合料进行改进；在美国、加拿大、澳大利亚、德国、比利时、奥地利、日本等国，许多工程中都采用纤维做外掺剂铺筑沥青路面。经过近40年的发展，纤维外掺剂也已从最初的石棉纤维发展为今天各种不同材质的纤维类型。

目前在沥青混合料中常用的纤维可以分为三种：植物纤维（木质素纤维），聚合物纤维（聚乙烯纤维和聚丙烯纤维）、矿物纤维（石棉纤维）。经过多年的工程应用，由于木质素纤维易发生热分解和氧化退化反应，再生时沥青的性能大为降低；而聚合物纤维最大的缺点就是其熔点低，导致纤维与沥青的相容性差，在与混合料进行高温拌合时，聚合物纤维容易发生融化卷曲，影响混合料的路用性能；矿物纤维是一种无机材料，不会发生类似植物纤维和聚合物纤维的问题，在工程上，使用最多的矿物纤维是石棉纤维，然而石棉纤维粉尘是一种有毒物质，长期接触石棉纤维粉尘容易诱发石棉肺甚至致癌，对人体有害，并且污染环境。一些发达国家已经禁止石棉纤维的使用，我国早期也大量使用石棉纤维，但随着经济和社会的发展，现在使用量也越来越少。而玄武岩纤维作为一种新型纤维添加剂，既能克服传统纤维的不足，又能保持甚至提高传统纤维的性能。

五、技术内容

- 技术原理

玄武岩纤维均匀分散于沥青混合料中，呈三维随机分布且相互搭接形成空间网络。通过复合材料界面理论分析，玄武岩纤维与沥青之间有较大的接触面，说明沥青相对纤维相有很好的浸润性，使界面的粘结力大于沥青相本身的粘结力。当沥青混合料在外力作用下产生裂缝或空隙时，玄武岩纤维空间网络结构尤如沥青混合料“微加筋”，将沥青混合料受损部位连成一体，使得裂纹扩展时的能量释放率减少从而延缓裂缝的扩展。

关键技术或工艺流程

（1）确定玄武岩纤维沥青混合料的目标配合比设计，通过室内试验得到玄武岩纤维的不同掺量和沥青混合料路用性能的关系，以及玄武岩纤维沥青混合料的施工工艺。

（2）采用DEM等微观实验分析方法，得到玄武岩纤维增强沥青混合料性能的作用机理；

（3）采用全寿命经济效益分析方法，解决玄武岩纤维复合沥青混合料的综合性能评价问题。

主要技术指标

玄武岩纤维：采用6mm的短切玄武岩纤维，主要技术指标应满足下表要求。

表1 玄武岩纤维技术指标

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 密度/g·cm-3 | 2.60~2.80 |
| 断裂强度/MPa | ≥1200 |
| 断裂伸长率/% | ≤3.1 |
| 吸油率/% | ≥50 |
| 可燃物含/% | 0.1～1.0 |
| 含水率/% | ≤0.2 |
| 耐热性，断裂强度保留率/% | ≥85 |
| 耐碱性，断裂强度保留率/% | ≥75 |
| 可燃性 | 明火点不燃 |

玄武岩纤维沥青混合料路用性能：玄武岩纤维可以减小沥青混合料高温时的流动变形，增强抗车辙能力；提高低温时的流变变形，增强低温抗裂性能；有效改善沥青混合料抗永久变形能力；沥青混合料抗疲劳性改善明显，在AC级配中，掺加纤维后的沥青混合料疲劳次数提高2倍以上，在SMA级配中，疲劳次数提高4倍左右。玄武岩纤维沥青混合料力学性能：玄武岩纤维的加入能减小混合料损伤所消耗的能量，延长混合料的疲劳寿命，混合料韧性得到明显的改善，材料的阻裂性能得到增强。

技术应用情况

2014年3月，在扬州仪征市闽泰大道建设过程中，铺筑玄武岩纤维沥青混合料3912.126m。

2014年6月，在江苏省S333省道仪征段，铺筑玄武岩纤维沥青路面2000m，路宽48m，共9.6万平方米。

2015年8月，在江苏省S237省道江都段路面养护大中修工程中应用玄武岩纤维沥青混合料进行了4100m的上面层铺筑。

2013年~2016年，玄武岩纤维改性沥青混合料材料在江苏京沪高速路面专项治理工程得到应用。其中2013年合计使用单车道1.563km；2014年合计使用单车道11.342km；2015年度合计使用单车道45.28km；2016年度，截止到6月份，合计使用单车道17.34km。

推广前景

玄武岩纤维作为一种新型的矿物纤维，其自身有以下有点：①具有相对高的抗拉比强度，玄武岩纤维的抗拉比强度是金属的2~2.5倍，是E型玻璃纤维的1.4~1.5倍；②具有高热稳定性，玄武岩纤维可以工作到600℃，而玻璃纤维在相同条件下的使用温度不超过400℃。由玻璃纤维和无机粘接剂制造的绝热制品可以工作到700℃，此外玄武岩矿石还可以和许多配料组合形成可在800℃下工作的耐高温材料；③具有在交变载荷作用下的高稳定性和耐久性，由连续纤维制成的细棒在长时间(超过9年)经受交变载荷作用后几乎没有疲劳破坏的痕迹,即未出现裂纹或其它破坏症状；④具有高的声热绝缘特性，玄武岩纤维可在低温技术中用作高效绝热材料。直径1~3μm、密度140kg/m3的玄武岩超细纤维绝热材料在-196℃下的导热系数约为0.026千卡/（米•小时•度），而且在长期处于低温（-196℃）液氮介质作用之后，玄武岩纤维绝热材料的强度不会降低；⑤原料开采方便、储量丰富（玄武岩矿石约占地球表壳的1/3）。与金属、玻璃及其它碳化物原料不同，大自然提供的玄武岩是已经过火山岩浆精选、重熔冶炼过的组份单一稳定的矿石原料。

玄武岩纤维在道路工程中应用优势与前景：①与沥青和集料有较好的亲和力等诸多优良的力学和物理化学性能，比如掺加玄武岩纤维显著提高了沥青混合料的高温稳定性、低温抗裂性能、断裂能和疲劳性能；②在沥青路面使用过程中玄武岩纤维对环境无污染，不影响沥青材料的再生利用；③与其他的沥青混合料施工工艺相似，不需要添加其他新的设备，施工简单方便。

玄武岩纤维采用天然的玄武岩生产，在生产过程中无污染。

综上所述，玄武岩纤维沥青混合料是一种具有一定推广应用前景的绿色、环保、新型生态材料。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：扬州大学

单位地址：江苏省扬州市大学南路88号

联系人：康爱红  电话：0514-87979418  传真：0514-87979410

手    机：13815813548     E – Mail：kahyzu@163.com

# 13 环保型TR沥青混合料增强剂材料

一、技术名称：环保型TR沥青混合料增强剂材料

二、技术来源：山东省企业科技创新项目“TR沥青混合料增强剂的开发与应用技术研究”（合同编号：2015 407 010 06）

三、适用范围：交通量大、重载等容易产生车辙的中上面层；山区、丘岭地区的盘山道、长陡坡等路段路面；高温多雨地区重交通路面；城市干道十字路口、机场跑道等道面。

四、国内外相关技术现状：

近年来，国内外为解决渠化交通引起的沥青路面早期车辙损坏，开发了不少路用新材料，目前，国内外这方面的材料主要有四类：

1.采用硬质沥青。硬质沥青在国内外已经有了广泛的应用，硬质沥青混合料的高温抗车辙能力得到了有效验证，但其高温性能好、低温性能差。另外，硬质沥青的生产工艺相对复杂，在一定范围内很难大规模的推广和应用。

2.采用以聚乙烯塑料为主要成分的沥青混合料高模量添加剂。添加剂价格相对昂贵，每吨2万元左右，主要用于高速公路的大上坡路段或市政工程的道路平面交叉口，一方面高价格限制了其广泛使用，另一方面其与沥青相溶性较差，呈颗粒状分散在沥青混合料中，性能难以充分发挥。

3.采用SBS改性剂。借助沥青改性设备，与基质沥青在高温下剪切、拌合，形成SBS改性沥青。该方法就是所谓的“湿法”工艺。该工艺能耗大，基质沥青加热时间长，老化严重，存储稳定性差，另外，SBS改性剂造价高，每吨1.5万元左右。SBS还是重化工产品，其生产过程粉尘、空气污染较严重，环境压力大。

4.采用岩沥青作为改性剂。也是采用“湿法”工艺，使用较为广泛。采用岩改性沥青混合料，其高温性能有所改善，但低温性能差，其生产工艺成熟稳定但有以下弊端：

（1）湿法工艺对天然沥青矿石品质的要求比较高，原材料成本比较高。湿法工艺通常要求天然沥青的灰分含量限定在10%以内，否则会影响到改性沥青的质量，而灰分含量在10%以下的天然沥青储量并不是很丰富，分布也不是很均匀。

（2）湿法工艺需要提前在工厂内对沥青进行改性加工，增加了一道工序，增加了应用成本。

（3）采用湿法工艺，天然沥青的掺量上不去，通常限定在6%到8%左右，若掺量过高，天然改沥青会出现离析等情况，造成质量不稳定。

（4）生产过程沥青老化比较严重。湿法工艺需要提前将基质沥青加至180℃以上，以促进天然沥青同基质沥青的融合，加工好的改性沥青也要在高温下进行运输、储存及拌合，沥青老化相对比较严重，影响到混合料的综合性能。

（5）施工质量控制比较困难。由于不同品质天然沥青的价格差别比较大，在开采、加工及供销应用环节，都不可避免地会出现以次充好的情况。而湿法工艺制得的改性沥青，由于可控的检测指标比较少，无法通过对改性沥青的检测来发现和规避以上问题。

国内外解决沥青路面车辙问题的常规路用新材料要么造价高、要么环保性差，或者在提高高温性能的同时降低其他性能，不能很好地适应我国重载交通沥青路面的使用需求。

五、技术内容

- 技术原理

首次选用多种优质进口天然岩沥青，作为TR沥青混合料增强剂的基材，因其具有软化点高、极性官能团多，抗老化性能强的诸多优点；岩沥青直接从岩沥青矿中开采出来，是天然、环保型材料。根据沥青路面不同层位路用性能的要求，按照成分和元素含量不同复配成不同型号的复合岩沥青改性剂，再添加含高分子材料的特种助剂，采用共混技术，制成TR增强剂，降低岩沥青的熔点，便于采用干法工艺，在显著改善高温、疲劳和水稳定性能的同时，改善沥青混合料低温性能。

TR沥青混合料增强剂采用干法工艺，其主要原理:采用相融剂与岩沥青发生共混、共聚反应，适当降低岩沥青的熔点，使其在180℃左右的热集料表面被熔化，然后在集料表面对沥青进行改性，提高沥青的高温性能，同时岩沥青作为基材，还有其他添加剂，如超细丁苯橡胶、分散剂等，改善沥青混合料的低温性能。总之，主要采用共混改性和界面改性技术，发挥TR沥青混合料增强剂对沥青混合料的性能改善的作用。

关键技术或工艺流程

（1）以不同天然沥青为基材，辅之以特种助剂，采用共混改性技术，开发了TR沥青混合料增强剂系列产品；针对不同层位路用性能要求，提出了相应的产品指标；

（2）添加特种助剂，采用共混改性技术，解决传统岩沥青低温性能差的问题；

（3）开发了与TR增强剂相匹配的自动化上料设备，拌和无延时，计量准确。

主要技术指标

TR沥青混合料增强剂的性能技术指标见表1。

表1   TR沥青混合料增强剂物理技术指标

| 指 标 | 单位 | 产品技术要求 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TR-100 | TR-200 | TR-400 |  |
| 颜色 | — | 黑色粉末 | 观察法 |
| 含水率 | % | ＜2 | T0612 |
| 密度 | % | 1.0～1.3 | T0352 |
| 灰分 | % | 18～26 | 15～23 | 2～10 | T0614 |
| 溶解度（正庚烷） | % | 10～15 | 15～20 | 20～25 | 参考T0607-2011 |
| 溶解度（甲苯：正庚烷为3:7溶液） | % | 25～35 | 35～45 | 55～65 | 参考T0607-2011 |
| 软化点 | ℃ | 180～200 | 180～200 | 160～180 | T0606或针入法 |
| 粒度范围 | ＜4.75mm | % | 100 | 100 | 100 | T0351 |
|  | ＜2.36mm |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | ＜1.18mm |  | 100 | 100 | 100 |  |

技术应用情况

TR沥青混合料增强剂自2014年开发出初级产品以来，先后在安徽、云南、山东等高速公路、市政道路进行了推广应用，累积使用TR沥青混合料增强剂2710吨左右，路用效果使用良好。

推广前景

TR沥青混合料增强剂可以显著改善沥青混合料的高低温性能、水稳定性和疲劳性能，经济效益和社会效益十分显著。随着经济不断发展，高等级公路在我国得到迅速的发展，截至到2016年底，我国有13万公里的高速公路，一级公路10万公里，如果这些公路按十年一大修计算，每年路面需大修2.3万公里左右，再加上每年新建高等级道路大约5000公里，总计达2.8万公里。推算可得，我国高等级道路中每年产生的车辙病害大约在1.3万公里，再加上5000公里的新建道路，大概每年有1.8万公里的高等级道路需要使用抗车辙剂产品。假如初期TR增强剂占2%的市场份额，即每年有360公里左右的高等级道路新建、大修采用TR增强剂，按中、上面层使用TR沥青混合料增强剂的话，每公里至少使用40吨TR，这样每年大约要使用14400吨TR增强剂，随着产品认知度的提高，市场占有率逐步增加，市场推广前景更加广阔。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：山东高速路用新材料技术有限公司

单位地址：济南市二环东路12550号

联系人：高国华  电话：0531-86358737   传真：0531-80672753

手机：15666660785    E – Mail：gaoguohua_0530@sina.com

# 14 红粘土与高液限土路基设计与施工技术

一、技术名称：红粘土与高液限土路基设计与施工技术

二、技术来源：贵州省交通运输厅科技项目“贵州省高液限土路基修筑技术研究”（合同编号：2010-122-033）、“贵州高速公路红粘土边坡破坏机理与防护技术”（合同编号：2011-122-033）；贵州省标准化项目“贵州省红粘土和高液限土路基设计与施工技术规范”（合同编号：DB 52/ TXXX—2015）

三、适用范围：红粘土与高液限土路基设计与施工，红粘土与高液限土边坡治理防护。

四、国内外相关技术现状：

红粘土和高液限土在贵州分布广泛。由于这类土具有高天然含水率、高液限、高孔隙比、施工压实难度大、水稳性差等特性，如处理不当，将引起路基的不均匀变形、边坡剥落、滑塌等事故，影响公路的工程质量和正常使用。

（1）研究红粘土与高液限土的特殊工程性质是进行工程建设的基础，目前对其工程特性的研究已有较多，但这些研究基本是以常规的试验方法为研究基础。由于红粘土和高液限土填料在含水量、击实功、密实度、强度等路用特性方面有其特殊性，且其天然含水率一般较大，采用常规试验方法不符合实际施工过程。

（2）明确红粘土与高液限土路基的沉降变形规律是合理、正确利用的前提，是确定设计和施工工艺的基础。目前国内外有关红粘土与高液限土路基变形规律的研究较少，相应的长期观测资料更少。

（3）红粘土与高液限土具有特殊的工程特性，因此，在工程应用中也有其适用条件。我国路基设计、施工技术规范虽对红粘土和高液限土的填筑进行了规定，但这些内容主要是基于福建等东南沿海省份的土质特点而定。因此，现有的行业规范中有关红粘土和高液限土路基的内容不足以指导其他省份的公路建设。

（4）裂隙性是红粘土区别于其它土的最重要的特征，也是导致其破坏的主要因素。目前针对红粘土边坡的研究已经有一定的进展，但由于研究方法的限制和认识不够深入，还没有能充分反映区域气候条件下红粘土裂隙性的可实用的计算理论与方法，也没有相应的防护措施应用效果的现场监测验证研究。

五、技术内容

- 技术原理

针对红粘土和高液限土填料在含水量、击实功、密实度、强度等路用特性方面的特殊性，明确贵州红粘土与高液限土的物理力学性质及其工程特性，提出红粘土与高液限土的强度与变形特性，基于此提出路基设计与施工技术。

关键技术或工艺流程

（1）确定了贵州红粘土与高液限土的各项指标特征值，建立了各指标间的相互关系。

（2）揭示了红粘土与高液限土的干密度、CBR强度随含水率变化曲线的峰值分离现象及机理，提出了红粘土与高液限土最大CBR强度和最大强度含水率的概念和试验方法。

（3）提出了红粘土与高液限土路堤的典型断面结构型式。

（4）提出了贵州省红粘土与高液限土路基填筑的压实标准、施工工艺与质量控制措施。

（5）提出了贵州省红粘土与高液限土挖方边坡的合理坡率与适用的边坡防护形式。

主要技术指标

（1）确定贵州省高速公路红粘土与高液限土路基的压实标准宜在85%~93%之间，提出了路基填筑的压实施工工艺与质量控制措施；

（2）红粘土与高液限土路基的典型结构型式、适用范围与条件、施工工艺与质量控制措施等；

（3）提出了贵州省红粘土与高液限土挖方边坡的合理坡率与适用的边坡防护形式。

技术应用情况

项目成果已在贵州省的清织、余凯羊、毕生、毕都、惠罗、黔大、遵贵扩容等多条高速公路上得到成功应用。大幅加快了施工速度，保护了环境与宝贵的耕地，直接节约工程造价超亿元。

推广前景

项目研究成果纳入了《大道出黔—贵州省公路水路交通基础设施建设三年会战系列专著》之一《贵州特殊土填方路基设计与施工》中。颁布实施贵州省地方标准《贵州省红粘土与高液限土路基设计与施工技术规范》。成果已纳入国家行业标准《公路路基设计规范》和《公路路基施工技术规范》。项目成果极大地推动了红粘土与高液限土路基设计理论与技术水平，有力地促进了行业的技术进步。

贵州省“十三五”交通规划指出，到2020年，贵州省基本建成“西南重要陆路交通枢纽”，未来贵州省高速公路建设将持续发展，本项目研究成果具备良好的推广应用前景。

此外，红粘土与高液限土在我国南方省份有广泛分布，成果也可用于指导相关工程建设。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：贵州高速公路集团有限公司

单位地址：贵州省贵阳市经开区开发大道1号（550000）

联系人：张平      电话：085185919627    传真：085185919627

手机：13985053257     E – Mail：544458630@qq.com

# 15 废旧沥青混合料分离热再生技术

一、技术名称：废旧沥青混合料分离热再生技术

二、技术来源：自主研发

三、适用范围：各等级公路的沥青路面工程

四、国内外相关技术现状：

国外发达国家废旧沥青混合料再生工艺以及与之配套的各种加热、铣刨、计量机具的研制都取得了很大的成就，而且逐步形成了一套再生混合料设计方法和再生混合料性能评价标准，但是在大功率、高质量、低成本的再生方法及再生设备的研究上，还有待完善。

旧沥青路面再生利用技术在我国仍处于初始阶段，对再生利用技术的研究以实用为重点，对再生方法及再生设备研究不多，而且对沥青路面再生技术的理解和期望也不一致，己经引入的国外沥青再生技术也大都是以沥青再生机械设备厂商为前导。对于如何提高RAP料的利用率方面以及高比例后再生沥青混合料的新旧沥青融合状态等问题也缺乏研究。

五、技术内容

- 技术原理

根据废旧沥青混合料的性能，研发了废旧沥青混合料的粗剥离、细剥离、烘干和复合磨机等分离再生加工设备及工艺，采用改设备及工艺可将废旧沥青混合料分离再生成为10~15mm、5~10mm、3~5mm的再生集料和磨细废旧沥青混合料。

采用调和沥青等级作为判定条件确定磨细废旧沥青混合料掺量的新再生沥青混合料配合比设计方法，通过再生沥青混合料性能分析，确定了磨细废旧沥青混合料的最佳掺量及再生沥青混合料的技术标准。依托西安市二级公路网化工程及西禹高速公路养护工程试验段，提出磨细废旧沥青混合料掺入方式、掺入温度和混合料的拌和时间及温度等工艺参数、施工方法和质量控制方法。

关键技术或工艺流程

磨细废旧沥青混合料的加工工艺为：首先收集的铣刨料输送至振动给料机，在振动给料机的作用下，铣刨料进入颚式破碎机对大粒径的铣刨料进行破碎，经破碎后的铣刨料在传输带的作用下进入粗剥离机，在废旧沥青混合料进入粗剥离机的同时打开高压喷水器，废旧沥青混合料在粗剥离机中实现第一次剥离，粗剥离结束后，通过皮带传输进入振动筛，筛除第一次剥离的细集料和废旧沥青，5mm以上的材料通过皮带传输至细剥离设备，经过细剥离的废旧沥青混合料又被输送至振动筛，将粗集料分类为3～5mm，5～10mm，10～15mm再生集料。二次剥离的细集料和废旧沥青经料水分离器后形成磨细废旧沥青混合料。将磨细废旧沥青混合料经过烘干筒烘干至含水率小于1%后，添加到复合磨机中进行沥青的再次分离和分布，形成废旧沥青均匀分布的磨细废旧沥青混合料。

分离再生沥青混合料沥青路面施工工艺为：混合料的拌制、混合料的运输、混合料的摊铺和碾压。

主要技术指标

（1）磨细废旧沥青混合料技术指标及标准见表1、表2。

表1 磨细废旧沥青混合料的技术指标及标准

| 材料 | 指标 | 单位 | 要求值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磨细废旧沥青混合料中的沥青 | 针入度25℃,100g,5s | 0.1mm | ≥20 |
|  | 延度15℃,5cm/min | cm | ≥5 |
|  | 软化点 | ℃ | ≤70 |
|  | 60℃粘度 | Pa•s | 实测 |
| 磨细废旧沥青混合料 | 含水率 | % | ≤1 |
|  | 密度 | g/cm | 实测 |
|  | 砂当量 | % | ≥60 |

表2 磨细废旧沥青混合料的级配范围

| 筛孔 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级配范围 | 100 | 80~100 | 40~60 | 15~30 | 5~15 | 0~10 | 0~5 |

（2）施工参数

混合料的拌和温度及摊铺温度要求见表3、表4。

表3 掺磨细废旧沥青混合料的沥青混合料拌和温度

| 石料加热温度℃ | 沥青温度℃ | 出料温度℃ | 废弃温度℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 200～230 | 165～170 | ＞170 | 195 |

表4 沥青混合料的摊铺温度

| 下卧层的表面温度℃ | 最低摊铺温度℃ |
| --- | --- |
| 10～15 | 165 |
| 15～20 | 160 |
| 20～25 | 155 |
| ＞25 | 155 |

碾压分初压、复压和终压三个阶段，初压温度应不低于155℃。复压应紧接初压进行，复压温度不得低于150℃。掺磨细废旧沥青混合料的沥青混合料的压路机应紧跟摊铺机，初压首先采用13吨钢轮压路机进行1遍的静态稳压和1遍振动碾压，初压速度控制为1.5～2km/h，要求从外侧向中心碾压；然后13吨钢轮振动碾压2遍，胶轮振动碾压5遍，按照“紧跟、慢压、高频、低幅”的碾压原则进行，速度控制在3～4km/h，其中振动压力机的振动频率不小于60Hz，振幅宜为0.3～0.8mm。终压采用13吨双钢轮静压1～2遍，至无明显轮迹为止，速度控制在2～3km/h。

技术应用情况

成果提出了废旧沥青混合料分离再生工艺、再生产品的技术标准及检测方法、分离再生沥青混合料配合比设计方法，分离再生沥青路面的施工工艺，研制了相关生产及施工设备，已申请专利2项，铺筑试验路近3万平方米，使用效果良好。

分离再生沥青路面已成功应用西安市二级公路网化工程灞桥至临潼路面第六合同段，分离再生废旧沥青混合料的下面层AC-16单幅共计300m，分离再生废旧沥青混合料上面层AC-13共计500m，同步碎石封层3km。2013年西禹高速公路养护工程试验段位于k91＋700～k92＋000（下行线）AC-13纤维沥青混凝土上面层中。

推广前景

随着国家高速公路网的建成，每年高速公路路面大中修规模将达到8000公里以上，每年产生的废旧路面材料数量与目前每年新建高速公路面层所需材料数量相当。磨细废旧沥青混合料可将废旧沥青混合料的沥青全部提纯，实现石料100％再生利用，达到了废旧沥青100％利用率。将磨细废旧沥青混合料加入沥青混合料既能保证混合料的路用性能，又可减少新拌沥青混合料沥青用量约15％。该技术实现了废旧沥青混合料最大化地再生利用，节省天然集料资源，降低公路工程造价，具有广阔的应用前景。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：西安公路研究院

单位地址：西安市高新六路60号（710065）

联 系 人：周新锋   电话：029-87898931   传真：029-87897866

手    机：13572470085   E – Mail：41393528@qq.com

# 16 公路三维地理信息选线技术

一、技术名称：公路三维地理信息选线技术

二、技术来源：江西省交通运输厅科技项目“基于航测、遥感技术的公路数字影像集成系统”（合同编号：200614）。

三、适用范围：公路工程路线选线设计、公路三维地理信息平台搭建、基于三维地理信息系统的公路选线优化设计、公路实景真三维展示、采用“复杂道路模型一体化无缝成型技术”实现的公路全景电子沙盘。

四、国内外相关技术现状：

目前基于公路三维选线的商品化软件较少，尤其是能在三维地理信息平台上完成公路三维选线的技术还未见发布。现有产品主要存在以下不足：

1．现有的公路选线方法包括收集和分析线路区域内有关资料、在大比例尺地形图上初定多个可选路线、实地勘测后确定终选路线。现有方法无法看到实地立体图像，不能和实际地形、地质、地貌紧密结合，不能实时提供路线方案工程量，不利于多方案比选。

2．现有的CAD商品化软件侧重于二维设计，而没有专门针对卫星影像和数字地面模型的成熟产品。而专业的地理信息系统由于非公路行业使用，不但无法实现实时三维选线。

3．国际上能结合数字地面模型、遥感影像、航拍影像完成公路选线的，只有澳大利亚的旷达系统，但该系统在曲线标准化、选线指标均衡性、符合我国设计规范、三维可视化等方面存在不足，在国内项目运用中仍然需要改进。

五、技术内容

- 技术原理

“公路三维地理信息选线技术”在公路三维建模技术、公路三维地理信息技术基础上，研发了一种实时互动的公路选线技术。该技术使设计人员能够在真实的三维地理信息环境下，完成平面初步定线、三维平纵定线、立体模型定线等步骤，通过真实三维模型进一步精确地确定桥梁位置、隧道洞口方案，并充分利用计算机处理海量数据的能力，实时计算出全线工程数量，及时对比方案、优化方案，使得公路选线更加合理。

关键技术或工艺流程

工作步骤如下：

（1）获取路线经过区域的DEM，获取DEM的方式，包括摄影测量法、地形图数字化法和地面测量法。以航空或航天遥感图像为数据源，利用遥感立体像对，采用摄影测量的方法建立空间地形立体模型，量取密集数字高程数据，建立DEM。

（2）将高分辨率影像图变换为正射影像图，将数字化地形图与正射影像图在同一坐标体系叠加为平面地形图，初步确定平面线形，得到平面路线的曲线要素和逐桩坐标；分块处理DEM，对大规模地形进行纹理分块映射。

（3）采用三维地理信息实现公路路线漫游实时交互，以及二维数据和三维空间的交互。从DEM数据中获取路线中线地面高程，用于辅助纵断面拉坡及观看拉坡线与地面线相交的情况，通过三维实时化显示叠加高分辨率影像的DEM模型。

（4）带状地形模型和公路模型的建立及无缝叠加。

（5）在三维空间以根据桥梁、隧道、立交设置叠加桥梁、隧道、立交模型以及车辆、标志牌、树木、云彩模型，建立公路、地形立体模型，调整包含路线横断面实体的公路立体模型，确定终选路线。

（6）通过在DEM文件上建立的数模，采用双曲抛物面内插法快速获取数字高程，自动获取路线中线地面高程、路线地面横断面数据，能自动更新全部高程和主要工程数量。

主要技术指标

（1）可实现公路三维地理信息平台搭建；

（2）能在三维地形图和卫星影像图上完成公路三维选线设计，并通过真实三维模型进一步精确地确定桥梁位置、隧道洞口方案，让公路选线设计更加经济、合理、安全；

（3）可实现基于三维地理信息系统的公路选线优化设计，并提供实时工程量；

（4）可实现公路全景电子沙盘；

（5）可进行公路三维动画制作，并实现公路实景真三维展示。

技术应用情况

（1）济南至广州国家高速公路江西瑞金至寻乌段工可选线。运用了64块5米高精度DEM数字模型进行工程量和造价计算，并进行真实地形和公路的模拟。该段路线全长121.355公里，使用该系统优化设计后，全线节省造价1.2308亿元。

（2）南昌至宁都高速公路工可选线。项目全程238公里，路线需要经过大量山区地段，利用本技术建立了路线跨越区的全线真实三维地形模型，整个地形区域长300公里，宽120公里，全面积36000平方公里，占了全省面积的21.6%，为公路三维选线搭建平台。

（3）南昌至上栗高速公路工可选线。项目全长221.067公里，建立了路线跨越区的全线真实三维地形模型。在三维地形中选取平面线性，软件自动获取路线经过的地面高文件和地面线文件，根据这些地面数据进行纵断面设计，实时设计每一段路线的纵坡、竖曲线，根据路线周围山体、填挖设计边坡坡率，并设置桥梁桩号、跨径。使用该系统优化设计后，减少了桥隧、高填深挖段占全线的比例，全线节省造价1.6540亿元。

（4）南外环高速公路大型枢纽互通匝道选线设计。使用“公路三维地理信息选线技术”针对每个互通的匝道进行细致设计，完成了复杂互通模型的建立和选线。其中大型枢纽互通模型的匝道多达14条，全部采用自主开发的软件系统实时动态生成，无须手工建模，更不用渲染，可实时交互、漫游、量测、修改、查询。

推广前景

“公路三维地理信息选线技术”可在公路规划、可行性研究、路线方案选定中运用。为重大公路方案选择提供直观、可视、三维的依据，及时发现设计方案和实地环境结合的不合理之处，节省项目的投资；可完成路线与景观协调、避绕不良地质灾区、公路环境美化；同时，也能在加强数字影像技术在各行业的推广运用等方面产生良好的经济效益与社会效益。以专利＂一种公路三维选线方法＂为核心技术的公路三维地理信息选线技术创新性强，完全自主研发，该技术团队研究公路三维设计与选线技术10余年，多项成果达到国内领先水平，并获得2项国家级奖项。该技术实用性强，在高速公路项目的工可选线中应用，选出的方案能降低项目的投资，产生显著的经济效益。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：江西省交通设计研究院有限责任公司

单位地址：江西省南昌市井冈山大道657号

联系人：陈国  电话：0791-88442793  传真：0791-88447537

手机：13970866956      E – Mail：chenguo@jxjt.gov.cn

# 17 西部地区公路地质灾害监测预报系统软件

一、技术名称：西部地区公路地质灾害监测预报系统软件

二、技术来源：交通部西部交通建设科技项目“西部地区公路地质灾害监测预报技术研究”（合同编号：2003-318-802-01）

三、适用范围：

（1）用户：政府部门，设计咨询单位、管养单位。

（2）不同阶段可提供的服务

工可阶段：地质灾害区划成果可以指导地质选线，优化路线走廊带，避免路线通过地质灾害严重的区域。

勘察设计阶段：数据库中大量工程实例可为新的勘察设计提供工程类比，提高灾害治理经济性、安全可靠性。

施工阶段：通过实时监测预报预警，可实现动态设计、信息化施工，快速决策灾害治理方案，确保施工安全。

运营阶段：可实现对各类灾害的系统管理及路基技术状况评定，为灾害应急预案的制定、灾害预先治理提供依据，避免灾害阻断交通，避免灾害造成人员伤亡。

四、国内外相关技术现状：

1. 国内的研究现状

目前，国内类似软件主要有5款，具体如下：①京津唐地质灾害预测防治计算机辅助决策系统，该系统由信息资源数据库、图形图像辅助分析、模型预测、经济评价和防治决策分析专家系统构成，实现了地理信息系统技术和智能决策支持系统的结合；②山区小流域地质环境与地质灾害预测的GIS系统，主要针对山区小流域地质环境和地质灾害提供预测功能；③中国地质环境监测院的地质灾害专题信息系统，提供了地质灾害数据的编辑、查询和输出功能；④三峡库区地质灾害防治信息与决策支持系统，由信息系统、分析决策系统和网络系统组成，主要是对三峡库区地质灾害信息进行分析处理、辅助决策和网络发布；⑤香港斜坡资讯系统，该系统是一个具有地理空间搜寻功能的中央资料数据库，通过在土木工程拓展署的内部网络，工作人员可以查阅斜坡资讯系统内的斜坡位置平面图、影像及相连的斜坡资料。

随着计算机技术的快速发展与国家对地质灾害防控工作越来越重视，目前类似软件不胜其数，各有特点，下面将简要说明其中的3款；①公路灾害管理系统，该系统由系统管理、数据管理、灾害识别、灾害评价、预测预警、防灾决策六部分组成，遵循公路灾害管理的基本流程，使灾害的管理更加严谨、有序；②四川省公路复杂边坡管理系统，该系统主要包括：复杂边坡的信息管理、公路复杂边坡稳定性评价体系、公路复杂边坡处治措施预测体系和公路复杂边坡处治措施优选体系；③浙江省地质灾害管理信息系统，该系统基于浙江省地理空间数据交换和共享平台，紧密结合了浙江省地质灾害防治工作需求和管理特色，可满足省、市、县三级地质灾害信息互联互通和地质灾害业务管理。

2. 国外的研究现状

国外类似软件主要有4款，具体如下：①美国科罗拉多州立大学MarioMejia-Navarro博士后等人开发的自然灾害及风险评估决策支持系统；②加拿大在CRP系统的基础上发展的Oregon`s灾害系统，该系统主要是将全州潜在的灾害进行统一分级；③NHI RHRS灾害分级管理系统，是Oregon经验的推广，其在全国范围的灾害管理系统领域占前瞻性地位。④在NHI系统基础上发展的田纳西州崩塌灾害管理系统（TennRMS）。其中最为成熟的要属TennRMS，但其主要面向专业用户。

同国内情况一样，目前在国外类似软件也很多，如俄勒冈州公路不稳定斜坡管理系统、俄亥俄州公路崩塌风险评价系统、纽约公路崩塌风险评价系统等。

3. 目前存在的问题

在众多软件中专为公路地质灾害防控工作服务的较少，很少有从点、线、面全方位去考虑公路地质灾害的，它们多是针对某一个特定的地质灾害点进行定制监测服务，系统性与完整性方面还有欠缺。同时，大多软件未能实现各部门之间的资料整合与资源共享。目前来看，仍缺少一套系统的公路地质灾害管理软件。

五、技术内容

- 技术原理

软件是建立在公路路网、公路地质灾害区划层、灾害监测网等3个层面上的公路地质灾害信息管理系统，利用该系统能实现地质灾害信息（包括各种监测信息）的录入与存储、检索与查询、修改与更新、数据分析处理和统计、空间分析和输出等功能。利用ArcGIS的ArcSDE、ArcIMS以及ArcServer技术实现灾害空间信息和属性信息的有效存储、互联网上发布以及信息可视化查询。应用系统的灾害预测预报模型库和方法库，对灾害原始数据进行分析、判断、预测灾害危险程度和预警级别，最终为公路建设和管理部门在地质灾害预防与治理、灾害规律研究、交通管理以及生态环境保护与治理等方面的决策分析提供支持，维护公路交通安全，降低地质灾害损失。

关键技术或工艺流程

原西部地区公路地质灾害监测预报系统软件的主要推广成果内容如下：

（1）基础信息管理。本系统软件将原始纸质文件、监测数据等资料换成为空间数据库录入GIS数据格式，实现基本的地图操作功能，各种基本信息的地图可视化、查询、专题图与输出等。

（2）地质灾害区划。影响地质灾害活动的因素是气象、地理、地质因素及人类活动，相互交织，自然与社会因素相互叠加。通过对这些影响因子权重比例的划分，利用相应的预测模型，对给定区域内或地点进行危险性区划，并对危险度作出预测和指定公路的区划与管理。

（3）地质灾害监测。在基础信息管理功能基础上，集成多种地质灾害监测信息并叠加于地质灾害区划图上，实现地质灾害数据的查询、统计、分析等。

（4）边坡稳定性评价。在基础信息管理与地质灾害监测的基础上，利用各类边坡稳定性评价模型及判据对所选边坡稳定性作出评价。

（5）地质灾害预报预警。在基础信息管理与地质灾害监测的基础上，利用预警预报分析模型，实现基于地图的公路地质灾害预警、预报与应急响应。

（6）专家知识反馈、复核、调整方法体系。专家知识参与模型计算的方法；专家知识的复核、层级的划分及反馈机制的建立；知识的结构化及不确定性推理方法；预警规则的建立及修改完善方法。

（7）公路地质灾害信息的快速网络发布。公路地质灾害的快速发布是以网络终端的形式将为公路运输、生命财产的安全提供保障，公路地质灾害信息经由多途径网络实现其快速传输、查询、预报以及决策支持将是系统最终发挥重大保障作用的技术关键。

在上述7项原有技术的推广应用过程中，课题组根据不同用户的使用意见，经综合分析，对部分推广内容进行了深化研究，如进一步完善边坡的专业模块，新增软件配套的手机客户端等，使其在满足相关标准、规范等的要求下，更符合用户的使用需求，同时课题组根据贵州公路养护的现状，将本软件升级为“贵州省路基管理及公路地质灾害监测系统”，其具体目标包括：

图1贵州省路基管理及公路地质灾害监测系统开始界面

（1）建立全省公路路基信息管理系统，为各级公路主管部门及相关事企业单位及时、动态地提供各类公路路基信息。

（2）实现公路路基巡查、不良地质危险路基监测信息的自动传输与信息管理，并提供监测信息处理分析工具，以提高路基养护监测工作效率。

（3）以公路技术状况评定标准为依据，综合考虑路基区域及沿线地质、水文信息，实现公路路基状况评定，为公路养护部门提供技术支持。

（4）初步建立危险不良地质路基地质灾害预报预警管理，为政府主管部门提供决策支持。

（5）路基管理系统作为养护管理子系统，按照系统整合技术要求，配合实现与养护管理系统的数据和业务共享和协同。

（6）建立基于厅GIS统一平台的路基信息的电子地图综合分析平台，建立路基属性、地图互查、消息提醒系统，为全省路基监管及科学决策提供多维信息管理手段。

（7）开发配套手持电子终端设备的软件APP，实现信息及时查询及实时录入。

主要技术指标

（1）各类监测数据的集成与可视化。实现基本的地图操作功能、各种基本信息的地图可视化；在30分钟内实现信息查询，灾点综合评定分析并随时打印成果报表。

（2）数据录入方便简洁。单体灾点的基础数据的录入在1小时内完成；在管养阶段现场群防群测数据和照片在10分钟内实时上报。

（3）地质灾害监测预报及稳定性评价。通过采集的监测数据，运用不同的预报模型，对地质灾害的发展、发生进行预测预报，实现基于地图的公路地质灾害预警、预报与应急响应。采用至少3种以上实用的预测分析方法进行单体灾点综合预测。

（4）通过软件预置的常规监测数据类型接口，搭建软件与现场监测仪器之间的数据传输平台，待现场监测仪器安装完毕后软件可自动采集灾害点的监测数据，并进行实时分析，实现了全天候不间断的动态监测。

（5）公路地质灾害信息的快速网络发布。公路地质灾害的快速发布将为公路运输安全提供保障，公路地质灾害信息经由多途径实现其快速传输、查询、预报以及决策支持，将是该系统最终发挥重大保障作用的技术关键。

（6）通过对在建公路项目灾点的监测，实现动态设计，信息化施工；实现地质灾害施工人员零伤亡率。

技术应用情况

该软件已运用在镇胜高速公路、毕都高速公路、余凯高速公路、凯羊高速公路、厦蓉高速公路、水盘高速公路、三凯高速公路、崇遵高速公路、湄余高速公路等多条高速公路上百段滑坡、边坡中，效果良好，成功地预警了公路滑坡、高路堤、高边坡大规模的破坏，有效避免因路基位移发生车毁人亡的重大事故，提高了公路运输服务保障水平，保证人民群众安全便捷出行，实现了动态设计，信息化施工，节省公路地质灾害治理工程投资费用约30%，节省投资近千万，节约了治理时间，及时保证道路畅通，更好地实现防灾、减灾、治灾的目的，获得了业主的认可。

推广前景

本软件不仅可以服务于已建高速公路的运营管养阶段还可以为新建高速公路的工可、勘察设计、施工、运营养护提供全阶段服务，用户可以及时了解公路边坡整体情况，并根据软件灾害预测结果制定灾害应急预案，更好的保障了交通运输安全。

继2015年底实现“县县通高速”里程碑之后，2016年全省高速公路通车里程达5433公里，五年增加3411公里。2016年后进一步提出了高速公路建设的“加密规划”，启动一万公里高速公路建设攻坚决战，计划到“十三五”末或“十四五”初全省高速公路总里程超过1万公里。同时，重庆、四川、云南及广西等周边省份也正在加快高速公路路网建设。地质灾害监测预报系统软件应用前景良好。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

单位地址：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园阳关大道100号（550081）

联系人：魏小楠    电话：0851-5825066   传真：0851-5825066

手机：13765839966   E – Mail：178684757@qq.com

# 18 细火山灰改性沥青混合料技术

一、技术名称：细火山灰改性沥青混合料技术

二、技术来源：自主研发

三、适用范围：公路沥青路面建设及养护工程

四、国内外相关技术现状：

火山灰在我国储量较为丰富，国内外围绕火山灰在水泥混凝土方面的研究较多，在沥青混凝土中起改性作用的应用研究较少，深度不足，系统性不强。有火山灰颗粒作为细集料应用于沥青混凝土中以提高混合料疲劳特性方面以及火山灰与硅酸三钙、纤维和沥青共同组成改性沥青混合料修筑路面相关研究的简要介绍。但对细火山灰作为填料型改性剂应用于沥青混合料，以同时提高沥青混合料高、低温路用性能的研究较少，尤其是对细火山灰改性沥青混合料推广应用相关技术系统的研究，包括细火山灰加工生产工艺、沥青混合料的配合比设计、施工工艺等研究还未曾涉及，也没有成功的经验可以借鉴。

五、技术内容

- 技术原理

（1）火山灰中含有过渡性金属元素Fe、K、Na以及碱性氧化物Na2O和K2O等，对火山灰改性沥青的效果产生有利的影响，使火山灰颗粒表面与沥青组分发生酸碱反应和硫化反应，进而增强沥青与火山灰之间的粘结作用，提高火山灰沥青胶浆的高、低温性能以及混合料的水稳性能。

（2） 火山灰具有轻质、多孔、粒度细、比表面积大的结构特点，使得火山灰与沥青充分接触和浸润，发生充分的吸附作用，增加了火山灰与沥青粘附性，进而增强火山灰沥青界面抵抗水分侵蚀以及抗高温变形的能力。

（3）火山灰表面丰富的颗粒组成的间隙孔起到“桥连”作用，使得沥青高分子链形成连续的空间网络结构，同时也有助于加强高分子链特别是端部与火山灰等颗粒的相互作用，从而调整或充分发挥高分子链“熵弹性”的作用，使得组成的沥青胶浆具备良好的高温性能和低温下的柔韧性和延展性。

关键技术或工艺流程

（1）项目开展了细火山灰改性沥青混合料的配合比设计、路用性能及力学性能研究、规模化生产及施工工艺研究，以突破解决细火山灰改性沥青混合料推广应用过程中的技术难题，实现其规模化推广应用。综合提高公路沥青路面使用性能，延长路面使用寿命，减少路面养护频率，节约路面养护费用，促进公路交通绿色循环低碳建设目标的实现。

（2）确定细火山灰填料型改性剂生产工艺，提出火山灰填料型改性剂规模化、工厂化生产下机具组成要求，实现火山灰填料型改性剂产业化生产，填补国内外空白，以满足细火山灰改性沥青混合料在公路工程中大面积应用时的需求。

（3）基于沥青胶浆理论，对多胶浆MAC结构细火山灰改性沥青混合料级配组成进行试验研究，研究改变混合料级配组成，增加火山灰沥青胶浆比例对沥青混合料路用性能的影响，提出细火山灰改性MAC结构沥青混合料矿料级配合理范围。建立MAC结构火山灰填料型改性剂改性沥青混合料体积指标与路用性能对应关系，提出沥青混合料的体积指标技术要求。

（4）对MAC结构细火山灰改性沥青混合料的高温抗车辙性能、低温弯曲性能和水稳定性等性能进行对比试验研究，验证采用火山灰填料型改性剂对沥青混合料高、低温性能及水稳定性能的改善幅度。

（5）通过铺筑细火山灰改性沥青混合料试验路段，检验室内试验结果，总结施工工艺，提出火山灰填料型改性剂改性沥青混合料施工温度、施工机械组成、拌合、摊铺、碾压工艺以及施工管理的具体要求，进一步完善吉林省地方标准《公路工程火山灰材料应用技术指南》，指导细火山灰改性沥青混合料在公路工程中的应用。

主要技术指标

（1）通过试验研究，开发了火山灰填料型改性剂产品，提出了火山灰填料型改性剂的技术指标。

（2）采用DSR和BBR试验设备对火山灰改性沥青胶浆进行室内试验，火山灰可一定程度上提高沥青胶浆的高温性能，尤其是火山灰复合改性沥青胶浆可显著提高高温性能，单一改性车辙因子最大提高幅度为矿粉胶浆的86%，复合改性胶浆车辙因子为矿粉SBS胶浆的565%。

（3）火山灰与SBS复合改性沥青混合料可显著提高高温性能，对低温抗裂性提高幅度一般达10%左右，调整级配后，低温性能提高幅度达30%。

（4）火山灰对沥青的改性作用主要来源于两方面：一是火山灰丰富的比表面积和较为发达的内孔结构；二是火山灰颗粒表面的间隙孔对沥青分子起到了“桥连”作用，使聚合物高分子链形成连续的空间网络结构，进而增强胶浆高温性能和低温下的柔韧性和延展性。

（5）基于胶浆理论，提出了充分发挥火山灰沥青胶浆性能的MAC型沥青混合料结构及级配范围，可明显提高了混合料的高低温路用性能。

（6）火山灰改性沥青混合料以全频主曲线为主的力学特性测定，验证了可同时提高沥青混合料高、低温路用性能，且表明了反映性态的指标（E*与δ等）与反映强度的指标（极限应力与极限应变等）具有相同的规律性，有利于建立高低温统一的设计指标体系。

技术应用情况

依托项目研究成果，编制了吉林省地方标准《公路工程火山灰材料应用技术指南》，为细火山灰改善沥青混合料的推广应用提供了重要的技术支撑。成果已经成功应用于已建的长白至天池边防旅游公路上下面层、鹤大高速公路科技示范与绿色循环低碳主题试点工程、延吉至大蒲柴河高速公路、伊开高速公路新建以及国道集锡公路养护工程中，并结合吉林省公路建设与养护维修计划，并已确定将项目的成果在龙井至大蒲柴河高速公路工程中进行应用。

推广前景

研究成果可显著提高沥青路面的高温性能，同时改善沥青路面低温性能和水稳定性，具有良好的性价比，可适用于极端气候和重载交通条件下沥青路面建设和养护需要。本项目研究成果将可直接用于指导细火山灰在全国高速公路沥青路面中的应用，应用前景十分广阔。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：吉林省交通科学研究所

单位地址：长春市进化街908号（130012）

联系人：陈志国：0431-81792927 传真：0431-86026009

手机：13069008878   E – Mail：1367087060@qq.com

# 19 农村公路提档升级工程路面绿色改造技术

一、技术名称: 农村公路提档升级工程路面绿色改造技术

二、技术来源：江苏省交通科学研究计划项目“江苏省农村公路提档升级工程路面绿色改造技术应用与工程示范”（合同编号：2014T06）

三、适用范围：适用于农村公路改造，其他国省干线公路可参考运用。

四、国内外相关技术现状：

国内外公路绿色改造的技术较多，主要有路面再生技术、废旧资源利用技术、温拌沥青混合料技术等，这些技术在长期的研究和应用下已经较为成熟。根据农村公路的特点，农村公路在改造时需遵循“技术可靠、施工便利、经济适用、易于推广”的原则，但是农村公路由于自身局限性，如公路等级较低，建设不连续，资金投入相对紧张等问题，针对农村公路的路况特点对其适用的改造技术及针对性的改造方法研究较少。同时，农村公路改造在多数情况下不能沿用照搬传统的高速公路、国省干线公路的相关理论与方法，必须采用有针对性的方法体系，而目前尚无成熟的理论可以借鉴。

五、技术内容

- 技术原理

针对农村公路建设面广量大、资金投入紧张等问题，从“绿色环保”角度出发，通过调研、适用性评价、室内试验研究、工程实践等手段，并针对农村公路特点，遵循“技术可靠、施工便利、经济适用、易于推广”为原则，集成合适的沥青路面和水泥路面绿色改造技术，并因地制宜，结合依托工程的实施，提出了农村公路改造的典型结构型式。同时，根据农村公路路面改造的特点，提出了适合的混合料配合比设计方法，优化了施工工艺，并提出了现场的质量检验评定标准。

关键技术

通过分析、归纳、总结，针对农村公路的特点，对相关路面绿色改造技术的关键技术进行了研究应用和进一步优化。对于沥青路面从其冷再生配合比设计、再生厚度、施工工作面长度、施工机械组合及碾压工艺等进行优化，并根据农村公路需在低温条件下施工的现状，对冷再生混合料在低温条件下施工质量影响进行了研究，针对性提出了低温条件下施工质量控制措施方法；对于水泥路面提出了路基路面拼接方案、原路面病害处理方案，重载交通板块处理方案，同时，针对水泥路面的特点提供了加铺厚度选择及加铺材料方案；对于水稳基层，充分利用了生活垃圾焚烧炉渣，提出了水泥稳定炉渣中最佳的炉渣掺量。最后，提出了农村公路典型的改造结构方案，优化施工工艺，提高施工质量，并进行工程应用。

主要技术指标

通过对农村公路提档升级路面绿色改造技术的研究，成果中提出的主要技术指标有：

（1）优化了水泥冷再生配合比设计成型方法，采用振动成型法，同时，提出了现场压实度检测以振动成型干密度压实标准，并将现场压实度控制标准调整为：≥97%；

（2）对水泥就地冷再生再生施工厚度进行了优化，在合理的碾压设备和碾压工艺的保证下，30cm厚度以内水泥就地冷再生施工完全可行；

（3）根据农村公路特点，选择了路基拓宽方式为单侧无台阶拼接方式，并根据原水泥板块的情况提出了相应的结构拼接方式（级配碎石或混凝土拼接），同时，对路基拓宽的施工质量提出了控制要求；

（4）对原水泥路面处理方式提出了水泥路面PCI良以上占总里程80%以上、DBL为良占总路段里程70%以上，进行病害修补；原水泥路面PCI良以下占总路段50%以上，DBL为良占总路段70%以下，进行碎石化处理的技术指标；

（5）通过对生活垃圾炉渣在水泥稳定碎石层中的应用研究，综合水泥稳定碎石的性能和经济指标，推荐生活垃圾焚烧炉渣在水稳基层中的掺量为20%-30%。

技术应用情况

在2013～2016年期间，浦口区在农村公路提档升级工程中采用路面绿色改造技术进行施工应用，其中，采用沥青路面冷再生技术和水泥路面“白改黑”技术累计施工113.2km，再生量29.3万吨，炉渣资源化利用6.6km，节约工程造价1843万元，节约比例37.4％，累计减少碳排放203t，节省燃油1972t，相比常规施工方式减排量高达62.7％。同时，南京市推广应用工程采用厂拌冷再生技术累计改造国省干线81.4km，节约工程1195万元，累计减少碳排放量145t。

应用前景

根据改造后路面的长期路用评价来看，运用路面绿色改造技术后的道路具有较好的路用性能，应用情况较好，并具备较好的经济效益、环境效益和社会效益。从2013年开始，江苏省政府下达了《关于实施农村公路提档升级工程的意见》，用6年时间，新改建农村公路3.4万公里，具有广阔的应用前景，同时课题将对研究成果进一步总结梳理，形成相应规范指南，将成果应用于更多的农村公路改造工程当中，并积极参与相关技术交流会议，对研究成果进行宣贯，实现在全省乃至全国的推广应用。

六、技术持有单位及联系方式

技术支持单位：江苏中路工程技术研究院有限公司

单位地址：江苏省南京市浦口区浦滨路88号

联系人：何文政，电话：15150575006

邮箱：hwz@sinoroad.com

# 20 HLC-IX(B)聚羧酸系高性能减水剂

一、技术名称：HLC-IX(B)聚羧酸系高性能减水剂

二、技术来源：自主研发

三、适用范围：一种混凝土外加剂，适用于高温环境下需要超长保坍时间的任何混凝土结构，尤其适用于各类隧道湿喷混凝土的超长保坍。

四、国内外相关技术现状：

针对混凝土坍落度损失问题，国内外在控制混凝土经时损失方面已经进行了大量的研究。目前常用的解决办法主要有以下几个方面：

（1）加大混凝土单方用水量以加大初始坍落度。陈伟等人研究了水灰比对坍落度损失的影响，结果表明，提高水灰比能明显降低轻集料混凝土的坍落度损失。

（2）提高减水剂掺量。超量掺入减水剂既可适当提高初始流动性，又可不断补充新生成的吸附空位，减缓已吸附的减水剂分子由尾式或环式吸附形态向卧式吸附形态转变的速率，从而起到保坍效果。

（3）减水剂滞水法掺入。谭洪波等人的研究表明，后掺法通过降低水泥颗粒对减水剂的吸附和减小颗粒的Zeta电位，能够有效避免早期水化产物对减水剂的吸附包裹，提高减水剂的有效分散能力，减水剂后掺的量与时间的合理匹配，可在一定时间内恢复混凝土坍落度，当先掺80％、后掺20％的减水剂时，在2h内可以显著地改善坍落度损失。这是因为水泥遇水后其中的C3A、C4AF能迅速生成C3AH8和C4AFH10，在有石膏的环境中主要生成AFm相，C3A、C4AF在体系中显著减少，这时加入减水剂被C3A、C4AF消耗的量也显著减少，大量的减水剂能比较充分地被C3S、C2S吸附，水泥颗粒的动电电位明显提高，并在一定时间内维持较稳定的动电电位，直接表现为混凝土和易性较好，坍落度损失较小。

（4）减水剂施工现场多次添加。唐自琴等人采用二次添加减水剂的工艺解决了施工现场泵送混凝土坍落度损失过大的问题。分批添加减水剂实际上是人为改变溶液中各种阴离子的吸附顺序，加水初期仅添加少量减水剂．减水剂分子仅与少量吸附空位结合，等到更多的吸附空位被石膏溶解产生的硫酸根等阴离子基团结合后。再添加剩余高效减水剂，此时，可被吸附的高效减水剂磺酸根阴离子基团与吸附空位之比较高，易形成尾式吸附，不易转变为卧式吸附．因此起到保坍的作用。

（5）添加缓凝剂。韩越、张新东的研究表明：通过低分子的缓凝剂与高分子的高效减水剂的协同效应，可以有效地抑制混凝土的坍落度损失。这主要是因为一方面缓凝剂能延缓水泥水化，减少了不同时间颗粒表面吸附空位的数量；而更为重要的是。缓凝剂分子也会生成大量阴离子基团，其分子量较小，扩散能力强，可优先吸附，占据吸附空位。随时间延长，阴离子基团也可不断吸附于新生成的吸附空位，使不同时间吸附空位数量明显减少，k值提高。减水剂分子也更多地以尾式或环式吸附形态存在。从而起到很好的保坍效果。

（6）添加聚羧酸保坍型减水剂等。以上措施一般只能满足2h以内坍落度损失控制的技术要求，而对于更长时间的坍落度损失控制技术要求，目前采用的解决办法只能是施工现场多次添加减水剂或者现场加水以保证混凝土施工的顺利进行。

五、技术内容

- 技术原理

以聚羧酸系减水剂的强缓释效应为主导，以控水剂促进缓释效应的提升为驱动，以优异的缓凝保坍助剂控制炎热高温条件下的早期水化速度及以降粘组分降低体系粘度为支撑。通过上述技术的协同作用实现减水剂的功能性复合为炎热高温条件下的湿喷混凝土超长保坍性能提供技术支撑。制备技术的具体方案如下：

（1）为了保证对混凝土中胶凝材料的持续分散作用，可以向混凝土中多次添加减水剂以补充混凝土液相中的减水剂的量。由减水剂多次添加法可联想到通过控制减水剂释放速度来保证混凝土液相中的减水剂浓度，因此，可利用具有化学缓释功能的聚羧酸系减水剂（缓释型羧聚酸系减水剂）进行坍落度损失控制。

（2）由于存在缓释型聚羧酸系减水剂用量不高时，坍落度保持时间有限，用量过高时，因为强烈缓释的作用易于导致混凝土泌水离析，使得混凝土状态不可控的问题，该问题将导致混凝土体系中无法提升缓释型聚羧酸系减水剂的有效用量。针对此问题，利用具有优异保水性的控水剂对过多游离水进行控制，使得过多的游离水控制在混凝土中而不泌出，从而使得混凝土工作状态可控，且可有效的提升缓释型减水剂的用量，因此可以提升混凝土的坍落度保持能力并大大延长混凝土的保坍时间。

（3）由于水泥自身水化以及炎热高温的条件进一步加剧了混凝土坍落度的损失，因此，可以通过试验选取优异的缓凝保坍助剂来控制混凝土的早期水化速度从而提升混凝土的坍落度保持能力。

（4）基于湿喷混凝土自身黏稠的特性以及水化产物的生成进一步增加了混凝土的黏度，过于黏稠的混凝土易于加快坍落度损失，因此，可以通过添加适量的降黏组分来降低混凝土的粘性，进一步提升混凝土坍落度的保持能力。

- 关键技术或工艺流程

针对在炎热条件下需要超长运输的湿喷混凝土坍落度保持时间过短，导致混凝土无法正常施工且易于出现混凝土质量隐患的问题，通过探讨减水剂组成对混凝土坍落度损失影响的研究，提出减水剂对混凝土坍落度损失的机制，依此机制开发一种对混凝土保水性能好、保坍性能优异且力学性能无明显影响的聚羧酸系减水剂，以解决湿喷混凝土超长时间保坍（4h~6h）的技术难题。

（1）减水剂组成对混凝土坍落度损失影响试验研究。试验以混凝土坍落度损失主要指标来控制，通过以上内容的研究可以提出减水剂对混凝土坍落度损失的因素影响规律。

（2）正交因素法制备超长保坍（4h~6h）型聚羧酸系减水剂。依据前面减水剂组成对混凝土坍落度损失影响的试验结果，提出正交因素及水平方案，并以室外（40℃）4h~6h坍落度损失为主要控制指标，提出炎热条件下湿喷混凝土的超长保坍专用型的聚羧酸系减水剂的配方组成。

（3）超长保坍专用型聚羧酸系减水剂配方的优化试验及性能测试。依据正交因素法确定的配方为基准，保证组成材料不变的前提下，进行相应组分量的微细调整，使得湿喷混凝土的保水、保坍及强度等性能达到一个最佳的平衡点。最终提出一个最佳配方，并对该配方进行相应的性能测试。

- 主要技术指标

水利部基本建设工程质量检测中心依据《混凝土外加剂》（GB8076-2008）和《混凝土外加剂匀质性试验方法》（GB/T 8077-2012）中的相关技术要求，对HLC-IX(B)聚羧酸系高性能减水剂的含固量、密度、pH值、硫酸钠含量、氯离子含量、总碱量、减水率、坍落度3h经时变化量、含气量、泌水率比、凝结时间之差及抗压强度比进行了检测。检测结论为受检样品检测项合格。HLC-IX(B)聚羧酸系高性能减水剂主要技术性能指标见表1和表2：

表1  HLC-IX(B)的匀质性指标

| 序 号 | 项目名称 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 无色至浅棕色液体 |  |
| 2 | 含固量，% | 34.00±1.50 |  |
| 3 | 密度，g/cm3 | 1.110±0.010 |  |
| 4 | pH值 | 6.0±1.0 |  |
| 5 | 硫酸钠含量，% | ≤1.0 |  |
| 6 | 氯离子含量，% | ≤0.01 |  |
| 7 | 总碱量，% | ≤1.6 |  |

表2  HLC-IX(B)的混凝土性能指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 减水率，% | ≥25 |
| 泌水率比，% | ≤20 |
| 含气量，% | ≤6.0 |
| 凝结时间之差，min | 初凝 | ＞+90 |
|  | 终凝 | —— |
| 坍落度经时变化量，mm | 3h | ≤50mm |
| 抗压强度比，% | 7d | ≥150 |
|  | 28d | ≥140 |

4. 技术应用情况

目前，该产品已累计销售600余吨，实现销售额600余万元，利润达120余万元。已在国外重大水利工程巴基斯坦N-J水电工程得到应用，技术成熟可靠，性价比高。

5. 推广前景

随着我国大规模基础设施建设的开展，国家投资日益增多：其中2014年上半年公路投资5872亿元；2015年铁路投资计划为8100亿元，新投产里程8000公里以上，未来仍存在着上调空间；重大水利工程已开工的57个项目要加快建设，2015年再开工27个项目，在建重大水利工程投资规模超过8000亿元。可见，铁路、公路、调水工程、水电工程、城市地铁、市政供水供电和排污等重大工程将越来越多，需要修建的长大隧道也日趋增多。据不完全统计，我国铁路隧道在2009年时已建7700km，到2020年时规划建成9000km。截至2013年，已建成的各类水工隧洞超过10000km，正在建设的引水隧洞超过1000km，已规划的引水隧洞工程长度超过2000km。未来地铁、地下输、储油气工程同样将有大量隧道(洞)需要开挖。并且长度大于10km的公路隧道、大于20km的铁路隧道将会越来越多，特长隧道将成为“新常态”。如此大量隧道的开挖兴建将伴随着喷射混凝土的需求量不断上升。

目前中国力推的“一带一路”也以基础建设为突破口。由中国水利水电建设基团公司承接的厄瓜多尔CCS(Coca Codo Sinclair)水电站位于厄瓜多尔安第斯山山区，为引水式电站，装机1500MW，引水隧洞长24.8 km。奥地利GKI水电站位于奥地利蒂罗尔(Tyml)省，邻近瑞士边境，电站装机容量为89 MW，引水隧洞全长为22m。巴基斯坦NEELUM-JHELUM水电工程是中国目前最大的境外水电工程，也是巴基斯坦在建的最大水电工程，被称为巴基斯坦的“三峡工程”。该工程为长隧洞引水式电站，引水隧洞全长28.5km，在TBM掘进施工中，所有引水洞均采用全断面混凝土衬砌，直接采用C35湿喷混凝土支护。隧洞湿喷混凝土要求保坍时间达到4~6h，喷射时混凝土的坍落度在140mm以上。而由中国葛洲坝基团承接的并即将开建的巴基斯坦Suki-Kinari水电站项目战线全长约24km，其中引水洞19.5km。由此可见这些超长隧洞所用的湿喷混凝土同样面临着高温炎热条件的超长保坍问题。

可见，具有超长保坍功能的湿喷混凝土用聚羧酸系减水剂具有潜在的巨大市场需求，而且，该功能型的减水剂不仅仅用于隧洞湿喷混凝土，也可以用于具有超长保坍功能要求的任何结构部位的混凝土。

产品是公司自主研发的新产品，对该产品申请了国家发明专利并已获授权，专利号为ZL201510323713.6，具有自主知识产权，且被江苏省认定为高新技术产品（2017年8月10日公示）。同时公司具有强大的专业化研发团队，其研发人员具有抓实的理论基础，并拥有丰富的应用技术经验，能够很好的解决遇到的技术难题并对产品进一步完善其性能。

综上可见，该产品在市场需求与团队技术研发实力的双重保障下具有广阔的推广前景。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：南京瑞迪高新技术有限公司

单位地址：江苏省南京市虎踞关34号（210024）

联 系 人：温金保   电话：025-85829724  传真：025-85829999

手    机：13770542926     E – Mail：jbwen@nhri.cn

# 21 系列根式基础

一、技术名称：系列根式基础

二、技术来源：安徽省交通科技计划项目“根式基础研究”（合同编号：2007-09）等

三、适用范围：适用桥梁墩台基础以及锚碇基础

四、国内外相关技术现状：

国内外也有提高桩基承载力的尝试，如扩挤扩支盘桩、竹节桩等。

（1）挤扩支盘灌注桩

挤扩支盘灌注桩是在等截面混凝土灌注桩的基础上，为充分利用不同深度处各土层的抗力，沿桩孔不同位置设置一定数量的支盘，依靠增加桩的端阻力来提高桩的承载力，或是设置一定数量的支盘用以增大桩的承压面积，从而提高桩的承载力。施工时，只需在普通灌注桩成孔后，用专门的挤扩设备，在不同深度承力较好的土层进行挤压形成若干分支或承力盘腔，然后下钢筋笼及浇筑灌注混凝土。它具有预制桩、夯扩桩、普通灌注桩的优点，可以根据需要在不同的土层设置支盘，相比较而言，施工简单，缩短桩长，提高承载力，减少沉降量，造价减少。但在软弱土层中成盘比较困难，支盘质量离散性较大，受土层性质影响较大。支盘为素混凝土结构，破坏为脆性破坏，无任何征兆[1]。主要在地层土质较好、地下水位低的建筑群桩基础中应用，而且桩径较小，不适合桥梁等大吨位少桩基础及水下作业环境。

图1.3-1 桩挤扩支盘灌注桩示意图

（2） 竹节桩

竹节桩是采用短钻杆分节钻进方法成孔,清孔后安放钢筋笼,然后下注浆管，投骨料后再用压力灌注水泥浆液，压力注浆成桩。它可以提高侧阻力，承载力相比于普通桩略有提高。但其施工时产生振动噪音污染，桩的长度受到限制，承载力有限。树根桩的施工及原理与其类似，桩径较小，主要应用于地基处理、基坑围护及地层土质较好、地下水位低的建筑基础中[2]。

图1竹节桩实物图

（3）扩底桩

钻孔扩底桩是底部直径大于上部桩身直径的灌注桩，扩大头增加了桩端有效承载面积，从而提高桩端承载力，使扩底桩成为以桩端支承为主，桩周侧摩阻力为辅的桩型。把扩大头设置在强度较高的持力层中，可获得较大的竖向承载力，有效发挥持力层的承载潜力。在工程中可缩小桩身直径和减少桩数，节省工程投资[3]。其存在应用范围有限，只有将扩大头设置在强度较高的持力层中才能有效提高承载能力，且扩底桩采用机械施工时难度较大，扩大空间的混凝土浇筑质量难以控制。

图2扩底桩结构示意图

（4）上述基础类型都是对钻孔灌注桩基础的改良，只是在普通钻孔桩的基础上进行了变截面设置增加了局部承载力，没有从根本上的突破。

根式基础突破传统桩基础的承载特性，将水平向预制构件分布于各个土层中，达到了土体与桩基之间的刚度协调，积极调动了土体承载力的作用；其承载力得以大幅提高，抗震性能得以改善。归纳起来，根式基础与上述改良基础受力模式有着本质不同：

（a）普通改良基础为变截面基础，其主要通过扩大端头面积来增大桩基础端承力，进而提高基础的极限承载力；根式基础的根键为钢筋混凝土结构，能够充分发挥桩土共同作用，提高端承力和侧摩阻力以提高整桩的极限承载力；

（b）普通改良基础突出部分无配筋，破坏形式为无配筋的脆性破坏；根式基础的根键为钢筋混凝土结构，为非脆性破坏，可按照钢筋混凝土构件强度验算。

五、技术内容

1. 成果的原理

根式基础是一种“仿生”基础，是采用专门研制的多头顶进装置挤扩根键到基础周边土体中，利用土体对根键的握裹力和抗力增大基础的稳定性和承载力，减轻结构自重。其突破传统桩基础的承载特性，将水平向的构件分布于各个土层中，达到了土体与基础之间的刚度协调，积极调动了土体承载力的作用；其承载力得以大幅提高，抗震性能得以改善，具有更好的经济性。

2. 关键技术

（1）首次揭示了根式基础的受力机理，提出了设计理论及计算方法，通过多项工程实践验证了根式基础理论的可靠性，创新了土木工程领域基础型式。

（2）研发了适用于根式基础的高精度钢筋笼制作和根键的顶进工艺；发明了水下混凝土超高压可重复使用的自浮内模系统；形成了根式基础的关键施工技术。

（3）研制了根式基础施工相匹配的小直径自平衡顶进装备、大直径自平衡顶进装备、大直径非对称根键顶进装备以及智能化施工平台等专用施工设备。

（4）提出了根式基础承载力的测试方法，解决了大吨位根式基础的测试难题。

3. 适用性分析

系列根式基础研究采用理论分析与实际工程应用相结合的方案开展研究，已形成一套包括计算理论、设计方法、施工工艺以及设备研发等完整的根式基础研究成果。在中外核心期刊发表35篇论文，获得发明专利6项和实用新型专利7项，国家工法1项，地方标准1部，团体标准1部，专著1部，被列入2014年部交通运输建设科技成果推广目录，这些成果为根式基础的推广奠定了坚实基础。

系列化根式基础，可满足工程建设过程中各种工况的要求，可根据实际工况选择不同直径的根式基础，可实心可空心，可干环境也可涉水作业，具有广泛的适用性。

4. 技术应用情况

系列根式基础设计理念先进，施工工艺简便、机械化和自动化水平高。在满足同样的承载力条件下，进一步节约了工程造价，改善施工进度、工程质量，保障施工安全，系列根式基础作为一种新型工程基础具有很大的优势。

系列根式基础先后在多个实体工程上得到了应用：合淮阜项目淮河特大桥引桥应用了根式沉井基础；马鞍山公路长江公路应用了根式钻孔灌注桩基础和根式沉井基础；望东长江公路大桥应用了根式钻孔沉管基础；池州长江公路大桥应用了根式钻孔灌注桩基础及根式钻孔空心桩基础。经第三方质量检测报告，已应用的系列根式基础沉降变形小，处于稳定状态。除此之外，系列根式基础还在软土地基和电力行业中的应用开展了研究：温州市高速公路投资有限公司在甬台温高速对根式钻孔灌注桩基础在软土地基中的适用性进行了研究；西北电力设计院有限公司对根式基础在输电线路上的适用性进行了研究。

5. 推广前景

随着国家“一带一路”、“中部崛起”、“西部大开发”战略的实施，国内外公路基础设施建设进入了加快成网、加深通达的兴盛时期，随之而来的就是需要在大江大河、深山峡谷、连岛跨湾工程上修建超长跨越的桥梁。我国的公路桥梁大多处于江河漫滩地区，覆盖层深厚，表层地基土体承载力低，如何充分利用土体的承载力或有效带动更多的土体，发挥作用，是当前基础设计与施工的关键。

系列根式基础在解决传统基础未充分发挥桩-土共同作用、材料利用率不高等不足的基础上，为今后的特大型桥梁提供了一种新型基础形式。其可满足工程建设过程中各种工况的要求，可根据实际工况选择不同直径的根式基础，可实心可空心，可干环境也可涉水作业。同时全机械化的施工，效率高、安全质量可控，在公路工程、铁路工程、市政工程、建筑工程、海洋工程、电力工程等行业，都具有广泛应用的前景。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：安徽省交通控股集团有限公司

单位地址：合肥望江西路520号皖通大厦（230088）

联系人：王凯          电话：0551-63738184

手机：18269780041    E – Mail：27658230@qq.com

# 22 波纹钢埋置式桥涵设计与施工技术

一、技术名称：波纹钢埋置式桥涵设计与施工技术

二、技术来源：自主研发。

三、适用范围：公路及市政桥梁、涵洞、通道。

四、国内外相关技术现状：

美国、加拿大等国已将波纹钢管广泛应用于公路工程，并制定了设计、制造及施工安装手册，具有成熟的波纹钢管涵洞设计理论和修建经验，非洲多数国家在基础设施建设中也大量使用波纹钢管涵洞。有关资料表明，波纹钢管涵的寿命完全可以达到设计寿命，甚至超过设计寿命。

目前国内尚没有支持波纹钢管桥涵设计和施工的技术标准。近年来的一些应用基本上都是参照加拿大CHBDC规范并根据设计单位和制造商对这种结构的认识和经验进行设计和施工，因而未能得以大规模推广。

五、技术内容

1. 技术原理

波纹钢埋置式桥涵是一种具有较高的承载力和较强变形适应能力的地下柔性结构，其基本原理是将平钢板加工成波纹形状，大大增加其截面惯性矩，因而也大幅增加其承载能力，并通过结构周围土体的弹性约束和变形实现土压力的重新分布，利用土与结构的相互作用来分散上部荷载。

2. 关键技术或工艺流程

（1）《CSPC系列波纹钢管涵洞设计通用图》确定了不同填土高度下波纹管的结构尺寸。涵洞直径从0.75m到10m，包含了14种孔径，对应7种波形，涵盖了《公路涵洞通道用波纹钢管（板）》（JT/T791-2010）全部产品规格及国内所有生产厂家的生产能力范围，可适应公路、市政桥涵的各种设计要求。开发了《CSBS系列波纹钢埋置式结构产品设计图》，包括整体管产品、结构板产品、管箍和连接件产品、配件产品、洞口产品、耐磨衬垫产品等，规范了各种产品的技术参数、生产工艺与流程、安装与施工方法。《CSPB系列波纹钢板埋置式通道、小桥设计通用图》以开口截面的半圆弧拱和多圆弧拱为主要断面形式，确定了6m~12m跨径的波纹钢通道小桥尺寸规格。《波纹钢埋置式结构设计施工手册》可作为公路、市政等工程领域波纹钢埋置式结构的生产、设计、施工、维护的技术手册。形成湖北省地方标准《公路波纹钢埋置式桥涵设计与施工规范》

（2）特别适用于超高填方与软弱地基，最大填土高度可达55m。

（3）包括多种管箍连接构造（6项专利，包括凹形管箍、波纹形管箍、带法兰管箍、帽形管箍、平直管箍、半波形管箍）。通过与多种连接件和垫圈的组合使用，可显著提高连接强度和密封性能，更好地保证结构整体的耐久性。波纹钢管可通过与各种联接配件组装，便捷、经济地实现弯曲和分岔桥涵。

（4）提出了一些适用于波纹钢埋置式结构的轻型端部构造。

（5）提出了适合于波纹钢管涵洞的新型填筑方法。

（6）发明了适合于波纹钢管涵洞的抗冲刷耐磨塑料衬垫

（7）提出了耐久性设计方法和采用金属涂层、非金属涂层、内部衬砌等措施提高波纹钢埋置式结构使用寿命的多种设计方案。

（8）形成了一整套波纹钢埋置式结构的安装、施工、检查、维护与修复的详细工法和质量控制标准。

3. 主要技术指标

符合《公路波纹钢埋置式桥涵设计与施工规范》（DB42/T 1195-2016）、《CSPC系列波纹钢管涵洞设计通用图》、《CSPB系列波纹钢板埋置式通道、小桥设计通用图》、《CSBS系列波纹钢埋置式结构产品设计图》、《波纹钢埋置式结构设计施工手册》和《公路波纹钢埋置式桥涵设计与施工规范》（DB42/T 1195-2016）等技术文件要求。

4. 技术应用情况

（1）应用情况

该项技术在我院设计的重庆市三环高速公路铜梁至合川段、牙买加H2K南北公路、贵州江口至瓮安高速公路等项目中得到推广应用。

（2）经济及社会效益

该结构整体性好、对地基承载力要求低，其综合单价（含基底处理及台背回填）低于钢筋混凝土结构，对于建筑材料运距较远及人工单价较高的地区，经济优势更为明显。

采用波纹钢埋置式结构可极大减少砂石、水泥用量，并可拆除重用，低碳环保，有利于公路、市政建设的可持续发展。虽然波纹钢桥涵为全钢结构，但与钢筋混凝土盖板涵相比，钢材用量仍低7%左右，和箱形涵洞比则优势更明显，混凝土则基本零消耗。以直径5m涵洞为例，每延米波纹钢结构较钢筋混凝土结构钢材少45kg，混凝土少17m3，以每公里4道涵洞每道长50m估算，每公里高速公路可节省钢材9000 kg，混凝土3400m3。

（3）发明专利：①	“一种波纹钢管涵洞填筑结构及其填筑方法”，专利号ZL201410417683.0；②	“用钢纤维喷射混凝土修复波纹钢埋置式结构的方法”，专利号ZL201410413495.0

实用新型专利：①“一种波纹钢管涵洞抗冲刷耐磨塑料衬垫”，专利号ZL201320800455.2；②	“一种波纹钢板的桥面系构造”，专利号ZL201320881796.7；③“一种波纹钢管涵洞的喇叭形洞口”，专利号ZL201320882453.2；④“一种波纹钢管涵洞填筑结构”，专利号ZL201420480013.9；⑤“一种用于波纹钢管涵洞连接的凹形管箍结构”，专利号ZL201420283979.3；⑥“一种用于波纹钢管涵洞连接的波纹形管箍结构”，专利号ZL201420283822.0；⑦“一种用于波纹钢管涵洞连接的带法兰管箍结构”，专利号ZL201420284204.8；⑧“一种用于波纹钢管涵洞连接的帽形管箍结构”，专利号ZL201420283909.8；⑨“一种用于波纹钢管涵洞连接的平直管箍结构”，专利号ZL201420283832.4；⑩“一种用于波纹钢管涵洞连接的半波形管箍结构”，专利号ZL201420283978.9；“多圆弧拱形波纹钢板埋置式通道”，专利号ZL201420284117.2；“一种用于波纹钢板埋置式结构的推力梁”，专利号ZL201420306638.3；“波纹钢管涵洞的簸箕式洞口”，专利号ZL201420543821.5

专著：《波纹钢埋置式结构设计施工手册》已于2014年由人民交通出版社出版。

图纸：《CSPC系列波纹钢管涵洞设计通用图》、《CSPB系列波纹钢板埋置式通道、小桥设计通用图》和《CSBS系列波纹钢埋置式结构产品设计图》通过中交第二公路勘察设计研究院有限公司审查，已正式出版推广应用。

5. 推广前景

波纹钢埋置式结构具有良好的变形适应能力，特别适用于常年冻土、膨胀土、软土、湿陷性黄土等不良地质条件、高填方路段、地震地区的公路或铁路涵洞与通道；深波纹和超厚结构板的开发，使得波纹钢埋置式结构的跨越能力进一步提高。可广泛用于有弯曲、分岔等特殊需要的市政、水利和人防工程；还特别适用于军事、抢险、灾后重建等快修工程及道路改扩建工程中对原有结构的加固、置换、修复或接长。与欧美国家相比，国内钢结构在公路、市政工程中的应用并不普遍，这可能与我国钢材曾经短缺的历史和材料生产和加工工艺水平相对较低有关。我国公路桥梁以钢筋混凝土结构为主，约占桥梁总数的85%，而钢桥占比则不到1%。相比之下，美国钢结构桥梁占比达到33%，日本则达到了41%。但随着国内基础设施建设的快速发展，我国钢产量已多年位居世界第一，2013年达到7.82亿吨，超过全球总产量的50%，但多年来，我国钢铁产能的增速始终高于需求的增速。钢铁产能从2004年底 4.2亿吨上升到2012年底的9.7亿吨，但国内钢铁产能的利用率仅达到72%，远低于合理水平。与混凝土结构相比，钢结构不仅强度高、自重轻、施工工期短、构造灵活，还具有回收利用率高的特点。在国家大力提倡保护环境、低碳经济、可持续发展的政策背景下，尤其是近年来在国内钢材产能过剩、价格低迷的市场环境下，波纹钢埋置式结构具有更加优越的性价比和社会效益，在公路、市政等诸多领域有着广阔的应用空间。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：中交第二公路勘察设计研究院有限公司

联系人：余顺新         电话：027-84214298

通信地址：湖北省武汉市经济技术开发区创业路18号

邮政编码：430056

# 23 整体加强型模数式多向变位伸缩装置

一、技术名称：整体加强型模数式多向变位伸缩装置

二、技术来源：自主研发

三、适用范围：公路、市政和轨道交通的桥梁

四、国内外相关技术现状：

随着我国经济建设的迅猛发展，以高速公路为代表的高等级公路雨后春笋般地出现，公路交通量急剧增加，公路上行驶车辆的行驶速度和车辆的轴重在增长，人们对行车舒适性等要求也越来越高，因此在以往桥梁设计、施工中重视不够的有关伸缩装置的问题，也变得日益突出，并引起了桥梁设计、施工、养护和管理部门的充分重视。

公路桥梁伸缩装置，在桥梁结构中直接承受车轮荷载的反复冲击作用，而且长期暴露在大气中，使用环境比较恶劣，是桥梁结构最易遭到破坏而又较难以修补的部位。桥梁伸缩装置在设计、施工上稍有缺陷或不足，就会引起其早期破坏，这不仅直接使桥梁通行者感到不舒适，缺乏安全感，有时还会影响到桥梁结构的正常使用，养护管理部门不得不进行早期维修或提前更换，造成不同程度的经济损失和不良社会影响。

五、技术内容

1．技术原理

“整体加强型模数式多向变位伸缩装置”在结构耐久性能方面，通过加强型的边梁、中梁、支撑横梁，榫卯连接结构形式的边梁锚固系统以及防止支撑横梁脱落下沉的限位挡块设计，有效提升了模数式伸缩装置整体安全与耐久性能，降低全寿命周期内的运营成本，社会与经济效益十分显著；

在多向变位性能方面，通过结构主梁之间的伸缩间隙及球面多向变位转动结构，解决了在温度、风力、载荷等作用下梁体发生的顺桥向、水平方向、竖直方向以及桥梁扭转时的位移需求；

在止水排水性能方面，通过双层止水排水结构，有效提升了模数式伸缩装置止排水性能，大大降低了因止排水功能损失所造成的养护维修成本。

在均匀变位性能方面，通过阻尼弹簧+变位链条组合的新型装置，解决了模数式伸缩装置由于变位不均匀及无法复位所引起的扇形变位难题。

2. 关键技术

1）支撑系统

通过增大异型钢梁、支撑横梁尺寸，加密支撑横梁排布间距，同时在满足位移空间的基础上增加限位挡块，提高整体耐久性能，解决中梁钢易折断、支撑横梁易脱落下沉所引起的交叉病害。

2）锚固系统

通过采用隋代赵州桥拱形结构与中国古代建筑独有的榫卯结构的锚固连接方式，有效提升伸缩装置整体锚固性能，解决因锚固构件松动、接触面积小引起的伸缩装置失效、后浇带混凝土易开裂破损的传统病害。利用中国古代先贤的智慧与现代科技相结合的方式破解世界级的难题。

3）防水系统

首次采用双层止水排水结构，两级设防，有效解决模数式伸缩装置止水带易破损，维修更换频繁的问题。通过优化材料属性，提高材料本身寿命周期。

4）变位系统

首次采用了球面多向变位转动结构，实现了模数式桥梁伸缩装置的多向变位及合力扭转功能。同时配合阻尼弹簧和变位链条组合结构，解决了模数式伸缩装置变位不均无法复位（扇形变形）的难题，提升了伸缩装置的整体变位功能。

3. 技术应用情况

自2009年我公司在内蒙古锡桑高速公路及多蓝一级公路第一次设计采用新型伸缩缝以来，该产品经过不断改进和完善，最终定型为整体加强型模数式多向变位伸缩装置伸缩缝，近几年在内蒙交通市场得到了全面推广运用。自2009年以来截至2015年底，本产品已应用于呼包、荣乌、牙海、呼杀、好通、赤承高速公路、国道111线那尼、科卓一级公路等32条高等级公路，总建设里程4102公里，伸缩缝设计总数量6.2万延米；其中23条公路（总里程1862公里）已竣工通车，已完成伸缩缝安装3.5万延米。截止到2017年7月底，相继在内蒙、辽宁、宁夏、青海、陕西、云南等地已安装完成超过十二万延米，目前为止，已通车的项目无一条伸缩缝因缝体本身出现任何质量问题。

4. 推广前景

整体加强型模数式多向变位伸缩装置的技术及成果在未来国内产业化前景非常广阔。

根据成本分析以及当前相关功能产品的市场价格，考虑本产品的各项技术性能指标均满足且优于相关的行业标准，其使用性能和经济性也高于当前市场中的同类产品。如果实施产业化且推广应用成功，经预测，在三年时间内，本项目产品即可占到市场总份额的30%以上。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：陕西万亿交通科技有限公司

单位地址：西安市高新区绿地领海大厦B座505（710054）

联系人：张维维        电话：02987579545

手机：18629508686     E – Mail：67750421@qq.com

# 24 装配式钢筋混凝土通道成套技术

一、技术名称：装配式钢筋混凝土通道成套技术

二、技术来源：安徽省交通科技计划项目“装配式钢筋混凝土通道成套技术研究”（合同编号：2013-209）

三、适用范围：适用于以现行《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）按小桥、涵洞分类的装配式钢筋混凝土通道的设计、施工。

四、国内外相关技术现状：

通道是高速公路中一种十分常见的结构。国内通道多以现浇结构为主，易受环境、气候、原材、工艺等条件的限制。现浇通道质控难、进度慢、造价高等难题影响了公路的总体品质。国外对装配式通道有一定的应用，但多为全断面预制，对施工设备依赖较高。在国内也开展了部分研究和探索，但尚未形成体系，未能规模应用，效益不佳。

项目以实现“公路工程通道全预制拼装，实现绿色公路工业化建造”为目标，通过“原理解析、原型设计、理论研究、数值分析、模型试验，现场验证”的技术方法，研究形成成套技术。

五、技术内容

1. 技术原理

虽然有技术发展和以往经验的支持，但创新的设想和策划变为实际，还需填补诸多技术空白。

对此，项目明确“改进通道结构性能，创新通道结构型式，再造工厂生产模式，体现工业规模效应”的技术目标，制定“建设工程接力、成果持续改进”的技术思路，践行“十年磨一剑”的求真精神，先试点，再深化，进而系统化，稳步推进。

2. 关键技术或工艺流程

a）创新装配式管型通道，原创装配式箱型通道，原创模块化通用挡墙洞口，建立了装配式通道标准结构体系；

b）首次提出通道m法有限元模型和可变土压力弗拉曼计算方法，形成了通道与土联合作用体系设计计算方法；

c）集成和改进了模块化建厂、数控式加工、标准化预制及无支架拼装技术，形成了通道工业化建造全新模式。

3. 主要技术指标

1）装配式通道标准化结构型式

a）提出1种统一的四构件双铰管型通道和箱型通道结构型式、1种标准梯形模块拼装通用挡墙洞口，形成1种装配式通道标准结构体系，满足公路规范对通道的全部要求。在0~16m填土厚度、0~40°斜交角度内，通道工业化建造覆盖率首次实现100%。

b）提出1种通道截面设计方法、1套通道截面优化参数。较传统现场施工结构，混凝土等圬工材料减少70%以上，造价降低30%左右；较传统预制结构，混凝土减少20%左右，钢筋减少30%左右，造价降低15%以上。

2）通道与土联合作用体系设计计算方法

提出1种通道计算ｍ法有限元模型、1种联合作用体系工作方式、1种仿真土压力算法。通道受力状态较传统计算方法更为明确。

3）装配式通道工业化建造模式

① 提出装配式通道模块化建场、数控式加工、标准化预制、无支架拼装4项建造要点。现场施工工效提高7~8倍，工程建设周期缩短约2/3。

② 发布2项安徽省地方标准：《装配式钢筋混凝土通道设计规程》（DB 34/T 2833-2017）、《装配式钢筋混凝土通道施工规程》（DB 34/T 2834-2017）。建立了1套绿色公路装配式通道设计、施工定量控制标准。

4. 技术应用情况

项目创新技术在2007~2017年期间已成功应用于安徽省六武、徐明、马巢、济祁、巢无、滁定、定长等数条高速公路。

随着创新技术的不断成熟和工程应用的不断扩展，装配式通道的建造已逐步产生规模效应，形成示范效应。各省同行近年连续对工程应用实效进行参观考察。目前，技术已推广应用至黑龙江、内蒙、广东等省，并开始向江西、江苏、福建等地辐射。相关工程累计建造各类装配式钢筋混凝土通道1665道，总长达60663m。

技术应用经济效益突出。按不完全统计，相关工程应用项目技术，累计投资5.06亿元，节约投资8432万元。

5. 推广前景

项目在理论、试验和应用上取得完整成果。突破了设计思维定式，填补了行业技术空白。简洁、美观的装配式通道更获得集约、环保的品质，在公路通道上的应用比例逐步提高。目前，已实现100%的全覆盖，并已成为绿色公路建造不可或缺的一环。

项目推动了行业工业化建造技术的进步。不仅是工程资源节约，质量升级，工效提高，绿色公路建设理念得到具体落实，尤其是引发了对一批工业化建造技术的连续研究，并由此在国内外形成了积极的影响。各省同行近年连续对工程应用实效进行参观考察。目前，技术已推广应用至黑龙江、内蒙、广东等省，并开始向江西、江苏、福建等地辐射。按不完全统计，外省应用项目技术，节省工程投资已近千万元。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：安徽省交通控股集团有限公司

单位地址：合肥望江西路520号皖通大厦（230088）

联系人：王凯    电话：0551-63738184

手机：18269780041

E – Mail：27658230@qq.com

# 25 桥梁通用型现浇箱梁自动化设计技术

一、技术名称：桥梁通用型现浇箱梁自动化设计技术

二、技术来源：自主研发

三、适用范围：适用于公路、市政、铁路以及互通立交中的混凝土现浇箱梁桥梁的工程设计和BIM建模。

四、国内外相关技术现状：

目前，许多道路 CAD软件可以完成道路从设计到出图的一系列工作，大大减轻了设计人员的工作强度，使得设计工程师们能够有更多的时间和精力投入到技术创新上来，产生可观的经济效益和社会效益。但作为道路建设中一个重要组成部分的桥梁，其计算机辅助设计大多局限于工程力学的结构计算，和一些标准跨径及基本结构形式的桥梁设计图纸的绘制，系统的针对性太强，适应性较差。特别是目前在城市高架和互通立交的桥梁结构中，曲线箱梁桥、斜交箱梁桥、异型箱梁桥、变高箱梁桥、异形断面箱梁桥等异形现浇箱梁（统称为“通用型现浇箱梁”）越来越多，而且由于这类异形现浇箱梁的构造复杂、支承条件任意、结构空间受力特点非常突出等原因，进行方案构思、结构设计、计算分析及规范验算、施工图绘制、工程统计查询等的工作量特别大、设计难度比较高，而且大多数设计院仍然是采用手工草图构思、人工绘图、手动建立力学分析模型进行计算分析、手动进行工程统计查询的方式来完成这类异形现浇箱梁桥梁的设计工作，国内外软件厂商如Autodesk、Midas、Bentley也没有针对异形现浇箱梁的设计绘图软件，因此尚未有足够智能、自动、高效的设计流程工艺以及计算机软件系统来进行替代传统的手工工艺，从而使得这类形式复杂的异形现浇箱梁的设计工作非常复杂和艰巨、设计效率低下、设计质量难以得到提高。

五、技术内容

1. 技术原理

该成果是在“桥梁博士”、“桥梁设计师”等桥梁设计软件和技术的基础上，通过对桥梁工程实践中长期积累下来的箱梁设计习惯或原则、设计经验、图纸成果等进行分析、抽象、提炼，整合成数字化、参数化的模型，形成了异形现浇箱梁的数字化标准构件库、数字化设计方法库和数字化设计指导书库（又称“设计经验规则库”）；然后通过对这三大类数字化知识库中数据的海量分析、智能筛选和自动应用，可以快速高效地得到优质的箱梁布置、构造、钢束和钢筋等全体内容的设计方案，实现了异形现浇箱梁的高效智能化自动设计、绘图和工程量统计，以适应箱梁设计方案的比选或变更。

在这套箱梁智能化自动设计新工艺的基础上，研究并开发了一套架构在“方案设计师” BIM平台上的高度集成化的异形现浇箱梁智能化自动设计软件系统，针对平面、立面、断面形状各异的曲线、斜交、变宽、变高、异形的通用型现浇箱梁实现了智能化自动设计。该软件最终与“方案设计师” BIM平台集成，以交互式图形化建模桌面为工作环境，以数字化的箱梁设计BIM模型为核心基础，通过箱梁参数化建模、箱梁构件工程算法、箱梁方案图形交互、箱梁方案自动设计、箱梁计算分析、箱梁钢筋智能设计、施工图自动绘制、工程统计查询等八大核心模块，实现了异形现浇箱梁的智能化自动设计。

2. 关键技术或工艺流程

（1）采用高度集成的融合了数字化标准构件库、数字化设计方法库和数字化设计指导书库等三大“数字化知识库”的箱梁智能化自动设计的新工艺，并在软件中予以实现支持，通过全面 “数控”实现了各种形状各异的异形现浇箱梁的高效的智能化自动设计，可以高度适应箱梁设计方案的比选或变更；

图1 箱梁智能化自动设计工艺图

（2）采用了箱梁构造、钢束、钢筋布置方案的图形化交互调整及设计方法，包括：应用于箱梁纵向腹板骨架和横梁骨架设计的“桥梁配筋图形调整方法” （专利号：ZL 2010 1 0101767.5），应用于箱梁纵向预应力钢束和横梁预应力钢束设计的“桥梁工程结构钢束编辑方法” （专利号：ZL 2010 1 0591627.0），和应用于箱梁构造方案设计的“箱梁构型的图形调整和实时评估方法”（已申请发明专利），解决了箱梁设计方案的便捷式高效交互设计；

（3）采用了基于BIM的正向设计技术，建立了数字化的箱梁设计BIM模型，实现了箱梁桥梁的设计、计算与绘图一体化高度集成，实现了迭代式方案优化和一键式出图，并集成了桥梁协同设计工艺，大大减少了设计人员工作交叉带来的设计错误和质量事故。

3. 主要技术指标

（1）实现了异形现浇箱梁桥梁的一体化、智能化的自动设计，包括方案构思、结构设计、计算分析及规范验算、施工图绘制、工程统计查询等功能高度集成，且工程实用程度高；

（2）支持等高或变高、等宽或变宽、正交或斜交、一次落架或逐孔施工、直腹板与斜腹板或碗型等不同断面形状的各种异形现浇箱梁的自动设计，而且箱梁钢筋、钢束布置的设计思路的参数化程度高、通用性强，广泛适用于全国各个地区的公路、市政、铁路等各行业的各类设计院的设计风格；

（3）支持对多个完整的桥梁工程项目尤其是大型互通立交项目或城市高架项目中的所有箱梁进行快速、批量、“数控”式设计的智能化自动设计，设计效率高，而且设计成果质量可控；

（4）融入该成果的协同设计机制、“一键成图”的全自动化施工图制作工艺、施工图纸成果自动比对与质量控制技术都有利于提高设计效率并有效确保设计质量；

（5）本成果拥有完全自主知识产权的核心平台，不受行业常见的二次开发平台（如Autodesk）等厂商的知识产权限制，可扩展性强，能适应各类设计院的定制开发或扩展应用；

（6）经过上百个实际工程设计项目的实践验证，该成果能提高现浇箱梁桥梁的设计生产效率至少3倍。

4. 技术应用情况

近三年来，已有近200家设计单位正式采购并应用了本项目技术成果及软件产品。据不完全统计，该成果的累计应用面积超过1400万平方米，至少435座桥梁，桥梁总长度超过700千米。经实际工程验证，该成果使得异形现浇箱梁的工程设计效率普遍提高至少3倍，为国内公路、市政、铁路和其他类型设计单位的效益提升作出了突出贡献，提高了行业内现浇箱梁的整体设计水平，保证了现浇箱梁桥梁的设计进度。

5. 推广前景

本成果技术先进、工程实用程度高，使得原先很枯燥、繁琐、头疼的异形现浇箱梁设计工作的技术难度降低，也减轻桥梁设计工程师的工作压力和劳动量，从而也使得设计工程师拥有比较充裕的时间来考虑设计细节、优化设计方案，减少因为工期仓促、精力不够而造成的低级失误，同时本成果实现了各设计院总工和专家的专业经验智慧和质量控制原则的集成融入，这些都更有利于提高设计水平和成果质量，大大减少设计质量事故的发生。虽然已有近200家设计单位应用该成果，但是相对于全国范围内至少600家甲乙级公路勘察设计单位、还有众多的市政设计单位和铁路设计单位来说，仍有非常大的推广应用空间。随着交通建设“十三五”规划的全面实施，未来5年内异形现浇箱梁自动设计软件的使用率与市场规模都会不断攀升，因此该成果在软件产品销售、软件产品定制、技术服务、技术成果转化等方面具有非常广阔的推广应用前景。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：上海同豪土木工程咨询有限公司

单位地址：上海市赤峰路63号设计大楼17楼（200092）

联 系 人：韩厚正   电话：021-55135582   传真：021-65978886

手    机：13764075544     E – Mail：everyeasy@qq.com

26 大跨钢混组合连续宽箱梁多点同步连续顶推技术

一、技术名称：大跨钢混组合连续宽箱梁多点同步连续顶推技术

二、技术来源：自主研发

三、适用范围：不仅适用于普通拖拉式工艺的桥梁建设，也适用于有特殊受力要求的桥梁顶推施工。同时对新型组合结构桥梁的设计管养等有一定参考借鉴。

四、国内外相关技术现状：

组合结构桥梁从20世纪30年代开始在欧美各国开始研究，到20世纪60年代得到广泛应用，进入20世纪80年代，随着数值分析技术发展及材料工艺水平的提高，组合桥梁技术得到进一步开发和持续革新，使得组合结构有了新的发展，在经济性、耐久性、使用性、环保性、景观性等方面的表现越来越卓越，体现出很强的竞争力。

我国在钢-砼组合结构桥梁的研究与应用方面相对比较落后，基础理论研究与设计施工实践方面存在明显差距，由于设计理论与施工方法落后，少量工程应用往往经济指标偏高，不能充分体现组合结构的技术经济优势。

五、技术内容

1. 技术原理

受米约大桥楔进式顶推施工工艺启发，课题组研制了一套集顶升、平移、横向调整于一体的顶推设备，该设备自成一体，在计算机控制下，可以实现顶升、顺桥方向移动，同时还可以实现横桥方向的调整，以适应不同桥型不同方向的线型和坡度要求；按照机械标准设计制造，调节精度高，能更好地满足九堡桥对载荷和变形的控制要求；全液压系统驱动，整机体积小、重量轻，控制比较平稳，液压保护齐全，安全性比较高；顶推设备的上下两部分通过油缸实现顺桥方向的移动，该推力为设备自身的内力，克服了由于其它方法顶推时对桥墩产生的水平推力；通过液压系统的控制，可以自动适应顶推拱箱梁的变形，使顶推更安全可靠。

该套设备包括顶升油缸、下支撑架、滑移系统、上支撑架、水平顶推油缸、横向调整油缸。

图1 顶推设备三维示意图

该设备利用“顶”、“推”的两个步骤交替进行，先将钢槽梁托起；再向前托送；然后顶升油缸回油，将钢槽梁置于桥墩临时结构上；最后顶推油缸回油，继续实现下一个循环。通过顶推步骤的循环，最终将钢槽梁顶推到预定的位置。该工艺我们称之为“循环托举式多点同步连续顶推施工工艺”，其工作原理如下图所示：

步骤一：升高—开启支撑顶升油缸，直至钢槽梁被顶托离临时钢垫梁；

步骤二：顶推—开启顶推油缸，使钢槽梁与上部支撑结构整体往前移，直至油缸一个行程完成；

步骤三：降低——开启支撑顶升油缸，使钢槽梁与上部支撑结构整体往下降，直至钢槽部支撑结构往回移动，直至顶推油缸回位。

步骤四：回位——开启顶推油缸，使上梁与上部支撑结构完全脱离。

图2 循环托举式顶推系统工作原理

- 关键技术或工艺流程

⑴先进的顶推技术

①首次提出一种全新的顶推施工工艺——超长联大跨度无临时墩循环托举式多点同步连续顶推施工工艺。该工艺具有适用范围广、材料用量省、综合成本低、施工精度高、施工速度快、安全环保等优点。

②首次开发、研制了高自动化智能顶推设备。该设备由大型中央控制台和多点多台纵竖向同步千斤顶组成，集顶升、平移、横向调整动作于一体，构思新颖巧妙，构造简单、受力明确，施工方便，安全可靠。

③提出了新的钢梁拼装方法，解决了多段竖曲线钢梁无应力线性组拼难题，该方法现场实施方便快捷、调节精度高、适用范围广。

其中“一种用于顶推复杂竖曲线梁的可调式滑块及其制作方法”已获国家专利。

⑵复合纤维混凝土及微膨胀混凝土的研制

根据设计对混凝土抗裂性能的要求，通过配合比试配优化，采用在混凝土中掺加高强度高弹模和高强度低弹模（按一定比例掺加）的复合纤维，以提高混凝土的早期收缩裂缝及后期徐变裂缝。在此基础上，通过试配选择合适的膨胀剂，满足微膨胀混凝土的设计技术要求。

⑶钢-砼组合箱梁预制桥面板施工工艺

①为解决钢槽梁与砼预制面板未形成整体前刚度不足的问题，对预制面板的安装顺序、连接时机以及所采用的设备进行了全方位的研究，所提出的方法使得质量、进度、成本达到共赢，该方法对类似桥型结构设计和施工有较好的指导意义。

②运梁车及双悬臂龙门研制。根据钢槽梁结构受力要求，综合考虑桥面板安装特点和现场实际施工情况，研制便于桥面板运输及起吊安装用的专用设备，以实现桥面板的快速准确安装。

3. 主要技术指标

- 钢槽梁施工

顶推总长度：920m；            顶推总重量：8465T；

顶推跨径及跨数：85m/11跨；

钢槽梁受荷区域：横桥向15cm×顺桥向1.6m；

顶推设备总数量：22套；        顶推设备承载力：750T；

顶推设备单循环行程：35cm；

顶推速度：28.3m/天（每天8小时工作制）。

- 桥面板施工

纤维混凝土：塑性减裂率＞90%；     硬化减裂率＞60%；

微膨胀混凝土：水中养护14天最小限制膨胀率≥2.5×104；

随后放在恒温恒湿室养护28天最大干缩率≤3.0×10-4

双悬臂龙门：支腿跨径13.0m；  额定吊重36.0T；

有效悬臂5.2m；   额定吊重23.0T；

4. 技术应用情况

通过本课题的研究以及九堡大桥的成功建设实施，针对超长联大跨度宽箱截面钢-砼组合连续箱梁这种先进桥型，成功地研发出了符合要求的关键施工技术：超长联大跨度无临时墩循环托举式多点同步连续顶推施工技术、具有良好抗裂性能的纤维混凝土及微膨胀纤维混凝土的施工技术、满足宽箱截面组合梁大尺度桥面板快速安装的施工技术。针对该新型组合结构桥梁研发的关键施工技术能完全满足设计、规范、施工等方面的要求，其技术含量高。在此基础上经过总结提炼形成的相关施工工法，可有效指导类似桥梁施工。

5. 推广前景

本课题对“超长联大跨度钢-砼组合连续箱梁”的结构及施工工艺进行了深入、全面的研究，并通过现场实施不断细化和完善，总结提炼出了一整套施工技术，该技术必将对国内处于快速发展的钢—砼组合箱梁的施工具有重要指导意义。同时，课题成果—“无临时墩循环托举式多点同步连续顶推施工工艺”可操作性强、适用范围广、施工精度高、施工成本低、施工速度快、安全可靠度高，这项成果将大幅度拓展顶推工艺在梁体施工中的应用范围，并可进一步推广到大型结构物的迁址和移位工程中。课题成果—“复合纤维微膨胀混凝土”很好地解决了混凝土在塑性及硬化两个阶段的收缩问题，抗裂性好，这将在受力敏感区、特殊抗渗抗辐射要求的混凝土中具有很好的应用前景。课题成果—“钢-砼组合箱梁预制桥面板施工工艺”将对组合钢槽梁、桁架梁的设计、施工及施工阶段结构应力优化起到较高的参考意义。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：中交路桥建设有限公司

单位地址：北京市东城区东中街9号东环广场A座路桥大厦八层（100027）

联系人：张铮  电话：010-64181166-8173   传真：010-64182080

手机：13810456273        E-Mail：175672463@qq.com

27 通透肋拱式傍山隧道修建技术

一、技术名称：通透肋拱式傍山隧道修建技术

二、技术来源：安徽省交通科技计划项目“通透肋式拱梁傍山隧道修建技术研究”（合同编号：2007-5）

三、适用范围：适用于山区傍山隧道的全隧道、隧道洞口段及相应的隧道断面、结构、加固方式等设计、施工。

四、国内外相关技术现状：

传统的浅埋傍山隧道，国内外采用的主要有回填暗挖和棚洞等设计方案。回填暗挖方案采用高大结构物进行先期支档后回填暗挖，而对山坡变形未予以有效控制，造成支档结构物承受过大的偏压力，对隧道结构物的稳定十分不利。棚洞方案则采用先开挖山坡岩体后修筑棚洞方式，其实质与深挖路堑方案相同，形成高陡边坡并可能诱发地质灾害。因此，浅埋傍山隧道稳定性与变形控制技术及环境保护方案是该类隧道工程建设中面临的主要技术难题。为提高山区道路建设品质，兼顾工程与环境的协调，确保道路安全运行，亟需探索新的傍山隧道修筑技术。

针对传统傍山隧道的缺陷，基于对浅埋傍山隧道受力特点的系统分析，提出了一种新型隧道结构型式－通透肋式拱梁隧道。通透肋式拱梁隧道为半明半暗异型结构，为国内首创，凸显环保和景观协调的设计理念，其主要经济技术优势在于能很好地适应山区地形，避免山体的切削和大量植被破坏，改变了传统隧道的封闭性，行车视觉效果好，无需通风、采光系统，整体结构简洁美观，与山区景观协调统一，具有广泛的应用前景。

通透肋式拱梁隧道作为一种全新的隧道结构型式，尚无成熟的设计和施工经验可供借鉴。因此，结合实际工程，研究通透肋式拱梁隧道结构变形与受力特征，探讨相应的设计计算方法、变形控制技术和施工方法，具有重要的理论意义和工程应用价值。

五、技术内容

1.技术原理

采取现场勘探、室内试验、数值模拟、理论分析与原位监测相结合的方法。开展现场勘探，掌握隧址区岩层产状、节理裂隙分布与结构面展布等地质条件，结合室内试验成果，确定隧道围岩类别和强度参数；分阶段开展平面和三维数值模拟分析，全面掌握通透肋式拱梁隧道围岩和结构的变形与受力特征，研究影响隧道稳定性的控制因素及其工程处置对策；在此基础上进行极端条件下隧道围岩破坏模式研究，结合理论分析，提出一套通透肋式拱梁隧道结构荷载设计计算方法；开展现场施工工艺试验，探讨与隧道结构变形受力特征相适应的开挖方式、爆破方案、支护技术和衬砌方法；开展隧道施工过程原位监测，取得不同地质条件、不同施工阶段的围岩变形与结构受力变化规律，并采用反分析方法修正数值分析成果，以此动态调整和完善设计方案与施工方法，最终形成一整套通透肋式拱梁隧道修建技术。

2.关键技术或工艺流程

技术路线概括为：首先开展文献调研，总结分析浅埋傍山隧道的主要技术问题，寻求新型隧道结构型式；依托实际工程开展现场勘探和室内试验，掌握通透肋式拱梁隧道的赋存环境特征和地质条件；然后，开展系统的隧道稳定性数值模拟研究，全面把握通透肋式拱梁隧道变形与受力特征及其影响因素，并在此基础上研究隧道围岩破坏模式，提出通透肋式拱梁隧道结构荷载设计计算方法；基于以上的研究成果，制定隧道变形控制与支护方案；最后开展原位监测，验证所提出的分析方法与技术方案，并结合反分析成果，完善通透肋式拱梁隧道的设计方案和施工技术。

工艺流程：隧道首先进行坡体加固，采用φ32自进式中空注浆锚杆及大管棚加固山体；在确保洞口、山体边坡稳定的条件下，施工桩基及承台，施工桩基及承台开挖山体临时防护采用锚喷支护，然后就地浇筑桩基及承台钢筋混凝土，桩基开挖可采用挖孔桩。上述工序完成后方可进行暗洞开挖，暗洞均采用新奥法施工，以注浆小导管为超前支护，初期支护以锚网喷支护为主，辅以钢拱架，并对边坡的稳定性进行适时动态监控，开挖时隧道外侧设置临时支撑。该段模注混凝土及仰拱要求及早施作，初拟在开挖10m后，及时施作仰拱，并按第一段8m长模注二次衬砌混凝土，预留2m左右操作空间，其余按7.75m+10×6m+4.25m分段模注，暗洞二衬及拱肋要一次浇筑成型，第一段保证头尾两根拱肋成型，其余段中均含一根拱肋。开挖方式应根据围岩、支护类型和断面型式等具体情况选择采用短台阶开挖法，一般开挖进尺为：0.5～1.0m，下台阶长度为10m。为了避免初期支护拱脚下沉，每榀钢支撑增加6根拱脚锁定锚杆。在初期支护趋于稳定的条件下，全断面模筑二次混凝土衬砌。

通透肋拱式傍山隧道工艺流程图

3.主要技术指标

（1）针对浅埋傍山隧道的技术特征，提出了一种全新的隧道结构型式-通透肋式拱梁隧道结构。

（2）明确了浅埋隧道拱顶山坡松驰变形是决定隧道结构稳定的控制因素，提出了拱顶山坡横向管棚注浆加固技术，通过主动控制围岩松驰变形，减小了隧道结构物偏压应力，同时最大程度地保护了山坡植被。

（3）全面揭示了通透肋式拱梁隧道变形与受力特征及其变化规律，对不同设计方案进行优化比选研究，建议了先暗后明的总体设计方案，即“先开挖洞室、后施作肋梁”，为隧道结构的稳定提供了保证。

（4）揭示了通透肋式拱梁隧道围岩的破坏模式，提出了通透肋式拱梁隧道结构荷载设计计算模型，建立了结构强度、整体抗滑和抗倾覆稳定性验算方法，为同类型半明半暗隧道结构荷载设计计算提供了有效的工具，填补了隧道工程设计规范的空白。

（5）系统揭示了通透肋式拱梁隧道变形受力的空间分布特征及施工过程的时空效应，建议了隧道开挖进尺、衬砌时机、循环施工间距等关键施工参数的控制原则和标准。

（6）融合高压管棚注浆、预留岩拱分步开挖、超前支护技术，预裂爆破等技术，提出了一套通透肋式拱梁隧道施工方法，实现了变形控制与支护技术的创新。

（7）建立了一套以监测数据为基础、以反演分析为依据、以动态设计和信息化施工为目标的过程控制体系。

4. 技术应用情况

本项目技术领域为交通工程，以交通部典型示范项目以及黄山至塔岭（桃林）高速公路工程为依托。首次提出了一种全新的隧道结构型式－通透肋式拱梁隧道，建立了先暗后明的总体设计方案。

依托实际工程建设，验证并完善了通透肋式拱梁隧道的分析方法、设计和施工方案，顺利建成了通透肋式拱梁隧道这一环保节能型隧道，为我国隧道结构增添了新的单元。发明专利2项，外观专利1项，发表论文5篇。

研究成果已在皖南山区多条高速公路中成功应用，节约土地约49亩，节省建设经费800万元，引起了社会各界的广泛关注，中央电视台、新华社等国内权威媒体均对通透肋式拱梁隧道的建设进行了报道和宣传，取得了显著的经济与社会效益。

5. 推广前景

中国山脉纵横，地形地势陡峻险要，地质条件复杂。在中国山区交通工程建设项目快速推进的过程中，沿河谷、山谷修建的傍山道路占有相当的比重。通透肋式拱梁隧道综合体现了工程建设安全、环保、节能的协调统一，在我国建设环保、节能两型社会的大背景下，将产生很好的社会效益。

拱顶山坡横向管棚注浆加固技术对控制围岩变形、降低结构内力行之有效，同时避免了对山坡植被的破坏，可直接推广应用于浅埋傍山隧道、边坡防护等工程建设中。通透肋式拱梁隧道结构荷载设计计算方法，可推广应用于半明半暗隧道结构荷载设计计算。以隧道空间分布特征和时空效应为基础制定施工参数控制原则和标准是一种更合理的方法，对同类型浅埋傍山隧道的施工具有现实的指导意义。

通透肋式拱梁隧道施工方法安全、可靠，其“零开挖”变形控制与支护技术可直接推广应用于同类型浅埋傍山隧道的修建。可进一步研究其改进方案，使之用于其它隧道工程，这对于保证施工安全、降低施工成本，减少植被破坏具有重要的指导意义，将产生较大的经济效益和环境效益。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位地址：安徽省合肥市高新区香樟大道180号

联系人：王飞         传真：0551-65371568

手机：13956945412    E – Mail：25428787@qq.com

28 空腹式预应力混凝土连续刚构关键技术

一、技术名称：空腹式预应力混凝土连续刚构关键技术

二、技术来源：交通运输行业联合科技攻关项目“预应力混凝土空腹（斜腿）式连续刚构新桥型关键技术研究”（合同编号：2009-353-49A-670）

三、适用范围：跨径200m-400m之间

四、国内外相关技术现状：

连续刚构桥由于技术成熟、造价经济、养护便捷、对路线平面线形适应性强的特点，在山区高速公路建设中占有极为重要的地位。但是常规连续刚构桥的材料利用率较低，跨越能力潜力枯竭：跨径大于150m时，工程经济性急剧恶化；跨径大于200m时, 桥梁极易出现开裂、下挠问题。在跨径200m-400m之间，空腹（梁拱组合）式连续刚构新桥型具有巨大的经济优势，相比斜拉桥方案可节省建设成本约30%、相比悬索桥方案节省约40%，相比斜拉桥、悬索桥等索结构桥梁节省后期养护费用约70%。

五、技术内容

- 技术原理

连续刚构桥因其技术成熟、造价经济、施工要求低、养护方便、对平面线形适应性较高的特点，在山区高速公路建设中占有极为重要的地位，但该桥型自重大、腹板易开裂、长期徐变下跨中下挠大等不足使其跨度受到限制。然而，在我国西部山区，常有增大跨度的强烈需求。基于此，项目组提出了一种针对连续刚构创新改进的结构。主要思路是在箱梁根部附近设置斜腿，加大根部区域的结构刚度；或将箱梁根部的腹板挖空，减轻自重，提高其跨越能力，填补常规预应力混凝土连续刚构桥（<220m）和大跨径斜拉桥（>320m）之间的空白，如下图，主要参数指标曲线指数β= 2.5 ~ 2.75，根部高度H =L/7 ~ L/8，下弦高度h1 = L/40 ~ L/50。

空腹式连续刚构具有与常规连续刚构桥相似的平衡悬臂施工特点，具有运营维护费用少、工程造价省的优点，这种大跨度新桥型的成功研究和应用将为山区高速公路建设增加一种新的选择，实现一种具有中国特色的山区新桥型，该研究成果对提升我国西部山区交通建设的自主创新能力、提高大跨度桥梁的建设水平、解决紧迫的现实技术需求压力，不但具有现实的工程意义，并将获得长远的技术经济效益。

- 关键技术或工艺流程

（1）通过研究获得合理的拓扑参数，提出空腹式连续刚构新桥型的设计指导原则。通过拓扑优化和参数研究，优化北盘江特大桥的结构总体设计；采用双向结构演化程序研究了三跨连续刚构桥的拓扑优化，获得了单孔或双孔空腹式结构拓扑形状，为大跨径连续刚构桥梁的拓扑结构设计提供了理论依据，大量的拓扑优化结果证实：单孔或多孔空腹式桥梁结构具有减轻自重、改善受力性能以及提高跨越能力方面的优势。

（2）国内外普通大跨径连续刚构桥梁纵向预应力筋皆为通常长设置，该新桥型采用超长体内预应力交叉锚固技术减小了弹性变形引起的钢筋预应力损失，同时减小了混凝土收缩徐变引起的钢筋预应力损失；设计者根据梁体-下弦汇合节点的特殊构造，采用特殊的竖向预应力钢束对箱梁桥腹板斜裂缝的预防和维护效果非常明显。通过预留合理的、可更换的和可分期实施的体外索，克服大跨度连续刚构易出现的跨中下挠变形问题，确保结构的长期安全和耐久。

（3）提出了适应于空腹式连续刚构桥的下弦倾斜挂篮平衡节段浇注、上弦支架浇注施工方法；有效解决了超高墩空腹式大悬臂无支架施工的难点。研制了大吨位、大倾角、变曲率、可斜向行走的新型挂篮成套设备；解决了箱梁斜率带来的施工难题，提高了施工安全性及便捷性。国内外均未见相关报道。

- 主要技术指标

该项目应用数值计算、模型试验、实桥施工监测等相结合的研究方法，解决北盘江特大桥新型空腹式连续刚构桥设计与施工中的关键技术难题，获得了一些创造性的研究成果，创新性显著：

(a)首次提出了空腹式连续刚构新型桥梁结构形式，丰富和完善了山区高速公路桥梁结构理论和方法。

(b)基针对大跨度空腹式连续刚构桥梁新桥型，首次基于工程多种约束条件下的拓扑设计理念及正交试验分析，建立了桥梁主要设计参数的合理取值范围；为该新型桥梁结构提供了理论基础。

(c)提出大跨度连续刚构桥预应力筋交叉锚固布置新形式，有效改善了结构的受力特性和超长预应力索的预应力损失问题，为同类超大跨径刚构桥的设计提供参考。

(d)编制形成了《大跨径空腹式连续刚构桥设计与施工指南》，为这种桥型的设计、施工和推广提供了参考和指导。

(e)建立了石灰岩质骨料混凝土收缩应变和徐变系数的计算方法及公式；指导了该种混凝土结构桥梁的设计与施工。

(f)提出了适应于空腹式连续刚构桥的下弦倾斜挂篮平衡节段浇注、上弦支架浇注施工方法；有效解决了超高墩空腹式大悬臂无支架施工的难点。

(g)研制了大吨位、大倾角、变曲率、可斜向行走的新型挂篮成套设备；解决了箱梁斜率带来的施工难题，提高了施工安全性及便捷性。

- 技术应用情况

该成套技术已成功应用于福州市马尾大桥、贵州江口至瓮安高速公路等类似工程，其设计理念、特殊结构形式以及形成的规范、指南等得到了广泛推广，为类似工程提供了有力的技术保障。

我国已进入大规模的山区高速公路建设高峰期，规划的高速公路网未建路段将以山区高速公路为主要形式，该项目形成的关键技术将在我国的西部山区的高速公路建设中具有重大的推广应用前景。

- 推广前景

研究成果可在以下方面推广应用：(a)山区高速公路桥梁结构设计理论和方法；(b)预应力设计体系，为同类超大跨径刚构桥的设计提供了参考；(c)促进贵州地区更科学地推广应用石灰岩质集料、高强、高性能混凝土；(d)超高墩空腹式大悬臂无支架施工技术。

研究成果促进空腹（斜腿）式连续刚构新桥型的推广应用，建立一个示范工程，解决依托工程中的关键技术，优化依托工程设计方案，提出的《大跨度预应力混凝土空腹（斜腿）式连续刚构新桥型技术指南》丰富了刚构桥的设计建设理论。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：中交第二公路勘察设计研究院有限公司

单位地址：武汉市经济技术开发区创业路18号（430056）

联 系 人：彭元诚   电话：027-84214187   传真：027-84214330

手    机：13908630567     E – Mail：13908630567@163.com

29 公路隧道污染物扩散控制技术

一、技术名称：公路隧道污染物扩散控制技术

二、技术来源：山西省交通建设科技项目“公路隧道污染物扩散机理及合理需风量研究”（合同编号：11-2-13）。

三、适用范围：适用于高速公路、干线公路隧道

四、国内外相关技术现状：

受线形设计和地形、地貌的限制，公路工程穿山越岭已经成为不可避免的工程现状，因此长大隧道、隧道群数量与日俱增，并占据了道路工程较大的比例。而现有隧道工程技术主要针对于隧道施工开展，缺乏对隧道污染物稀释通风的重视，致使隧道运营管理过程中在以下技术难题：隧道污染物稀释控制成分定量标准；隧道尾气排放预测；不同工况下的合理通风量研究。因此，针对公路隧道污染物扩散机理分析，提出更实用的通风量计算方法成为一个亟需解决的问题。

五、技术内容

1. 技术原理

采用基于流体力学的三维数值模拟方法，对毗邻隧道污染物扩散进行了预测和分析；对基于启发式算法的用于测算机动车尾气排放的行驶周期自动建立方法问题进行了研究。在大量实测数据的基础上，提出了启发式算法的用于测算机动车尾气排放的行驶周期自动建立方法。通过对不同情况下机动车在隧道内行驶总路程的数学分析，证明了在交通量一定的情况下，机动车在隧道内行驶总路程与车密度无关，进而得出了需风量与车密度无关的结论，给出了基于流量—速度关系的车密度系数取值的一般方法。

2. 关键技术或工艺流程

（1）COPERT模型认为机动一车排放的污染物来自于发动机热稳定运行排放、冷启动排放和燃料蒸发三个排放源，其排放因子的核心计算公式为：Etotal= Ehot十Ecold+ EecaP

采用COPERTⅣ模型计算得到了速公路隧道中客车、轻型货车、重型货车在分别实施欧Ⅳ欧Ⅴ机动车排放标准情况下的CO，CH4，NOX，N2O，NH3，PM10，SO2，CO2的排放因子。结果表明，排放标准由欧Ⅳ提高到欧Ⅴ水平后，主要是NOX和PM有了明显下降。并且计算了山西省临离高速路沿线典型隧道年污染物排放量，发现NOX的排放量大于CO的排量，因此在隧道通风计算中应考虑稀释NOX的需风量

（2）以相似理论，自模化理论为依据，对隧道群毗邻隧道之间的影响进行了验证分析，并和模拟值与理论值比较。模型采用比例 1：40，对隧道断面、进、排风洞口都符合几何相似。在模型中，当气流进入紊流区，其特点是断面风速均匀，沿程阻力系数 λ 和雷诺数没有关系，沿程的阻力损失和速度的平方成正比关系。除边缘区域外，整断面速度都一致。模型内气体流入充分紊流区后可以具备和实际隧道相同的速度分布。

图1  实验系统图

图2  风量测量箱

（3）分析了需风量与车密度系数之间的关系。指出了车密度系数可根据交通工程中的流量—密度—速度来取值。给出了基于流量—速度关系的车密度系数取值的一般方法，通过对不同情况下机动车在隧道内行驶总路程的数学分析，证明了在交通量一定的情况下，机动车在隧道内行驶总路程与车密度无关，进而得出了需风量与车密度无关的结论。然后，讨论了车速与交通量的关系，发现车密度系数更应该是对交通量的修正，其具体数值应当在交通流理论上重新考虑。最后，给出隧道通风车密度系数取值方法。

表1 车密度系数的取值

| 工况车速（km/h） | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fd | 0.20 | 0.53 | 0.78 | 0.93 | 1.00 | 0.98 | 0.86 | 0.66 | 0.38 |

3. 主要技术指标

| 对比项目 | 现行技术 | 本项目研究成果 |
| --- | --- | --- |
| 尾气排放因子 | 国内外关于机动车尾气量化检测的方法主要有实测法和模型预测法。实测法包括：台架测试法、隧道测试法、遥感监测法和车载测试法。模型法包括MOBILE模型、IVE和MOVES模型。 | 本项目采用COPERT模型真对山西省隧道、运载车辆特征，以欧Ⅳ、欧Ⅴ机动车排放标准情况下，的CO，CH4，NOX，N2O，NH3，PM10，SO2，CO2的排放因子，为隧道通风需风量计算提供了依据。 |
| 机动车尾气排放测算的行驶周期的自动建立方法 | 行驶周期的建立主要采用拼接若干代表性短行程的办法。短行程是行驶周期的子集，不同短行程的组合可能性庞大，而传统短行程的选择采用随机筛选的办法，主观随意性大。加上选择短行程的控制指标不尽准确，得到的行驶周期不能准确反映实际道路交通状况。 | 项目提出了基于GA算法和DSPSA算法的最优短行程组的自动搜索算法；能有效地解决行驶周期自动建立问题，克服了传统 随机办法的缺点，具有收敛速度快、搜索结果可靠的优点。 |
| 车密度系数 | 我国规范隧道通风需风量时针对不同情况下机动车排放的CO和烟雾的量的不同，采用车况系数、车密度系数等来修正CO和烟雾的基准排放量，车密度系数是根据车速的不同来确定。 | 项目系统分析了交通一定时需风量和车密度的关系，全面研究了交通量、车速与车流密度系数的关系，研究认为需风量和车密度系数没有关系，车密度系数的作用应该是用来修正不同车速下的交通量。 |
| 无量纲需风量和临界柴油车比例 | 现有隧道通风设计及运营管理是由CO浓度指标和烟雾浓度指标分别计算，然后取较大者作为隧道通风的需风量。控制车辆为汽油车，而柴油车和汽油车在不同坡度下的排放特性又不尽相同，未考虑不同类型路段柴油车比例的不同。 | 项目提出了无量纲需风量和临界柴油车比例的概念，这两个指标用来判断一定行车速度、坡度、柴油车比例下的隧道通风的需风量计算指标，并通过研究行车速度、坡度对需风量 的影响。 |

4. 技术应用情况

研究成果中的机动车尾气排放因子、机动车尾气排放测算的行驶周期的自动建立方法、不同工况下的隧道需风量计算、毗邻隧道之间的影响等已经山西省临离、阳左、吉河等高速公路的隧道通风设计中应用，对于提升公路隧道运营质量，促进公路交通环保、节能以及运载车辆的安全性能都发挥了积极的作用。研究成果在隧道通风系统的设计中，对造价影响巨大的竖井的数量、尺寸，风机的数量等都直接决定于隧道通风的需风量。在隧道通风系统的运营中，风机的启闭、叶片角度的调节也取决于隧道通风的需风量。可以说，需风量的准确计算和通风方案的正确选择直接关系到工程的造价和运营费用，对于节约投资，节省能耗和运营费用具有十分重大的意义。

该成果的广泛应用，有效的指导了隧道实体的运营与管理，具有显著的经济效益和应用前景。具体应用工程项目包括阳左高速凤居隧道（2125m）、立壁隧道（2273m）、蒙山隧道（5631m）、蔡家庄1、2号隧道（1597m）。采用本研究成果，已节约运营管理成果约2亿元。

5. 推广前景

本成果的应用可降低运载工具等能耗，减少通风工具的维修费用，有效稀释隧道内的汽车尾气，具有显著的社会、经济效益。全面提升了隧道污染物排放效率，对隧道运营节能、隧道行车安全、建设环境友好型隧道工程具有特殊意义。

随着我国经济建设的快速发展，公路建设向纵深发展，隧道工程将进一步增多，项目成果可以得到更为广阔的推广，应用前景广阔。项目推荐的机动车尾气排放因子、机动车尾气排放测算的行驶周期的自动建立方法、不同工况下的隧道需风量计算方法，可提高道路的使用安全性能，降低全寿命周期养护费用，延长使用寿命，减少投资浪费和不良的社会影响，对我国高速公路技术进步做出贡献，同时对其他高等级公路也有重要的参考价值。本项目的研究成果具有广阔的推广应用前景。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：山西省交通科学研究院

单位地址：山西省太原市小店区学府街79号（030006）

联 系 人：杨玉东   电话：0351-7072339   传真：0351-7635087

手    机：13994298090    E-Mail：0351-7044529@163.com

30大跨径钢桥面沥青铺装养护关键技术

一、技术名称：大跨径钢桥面沥青铺装养护关键技术

二、技术来源：江苏省交通运输重大科技专项“大跨径缆索承重桥梁养护关键技术研究”（合同编号：ST-GC-15089）

三、适用范围：大跨径钢桥沥青铺装使用性能的诊断评估，大跨径钢桥沥青铺装的分级养护决策，大跨径钢桥沥青铺装预防性养护、小修保养以及大中修养护。

四、国内外相关技术现状：

随着桥面铺装使用路龄的增长，逐步出现病害并面临巨大的养护需求，桥梁建设也逐渐从“以建为主”向“建管并重”方向进行转换。国外诸如欧洲各国、美、日等国家钢桥面铺装由于具有良好的使用条件，使用寿命通常能达到15~20年以上，在达到使用年限后可采用铣刨重铺的方案进行重置。我国钢桥面铺装已经完工的铺装面积达到400万m2以上，已完工项目中环氧沥青铺装超过150万m2。国内对钢桥面铺装养护项目的研究与实践起步较晚，在钢桥面铺装使用性能评估决策体系，高效快速的养护材料技术等方面的研究几乎为空白。

五、技术内容

1. 技术原理

（1）大跨径桥梁钢桥面铺装预防性养护体系

① 纤维增强复合型树脂薄层罩面

基于纤维增强原理，在树脂薄层中引入纤维布达到结构增强的效果，分担铺装受力，降低铺装层表面拉应力，抑制裂缝的产生和扩展，同时采用渗透性树脂进行铺装层微裂缝的修复，采用耐候性树脂提高树脂薄层罩面抗老化耐久性，可有效延长铺装层使用寿命。

图1纤维增强树脂薄层罩面

② 脱空高压注浆

针对桥面鼓包等层底脱空病害，通过对脱空病害进行微创型修补，恢复环氧沥青铺装与钢板的粘结并重新协同工作。

（2）大跨径桥梁钢桥面铺装典型病害快速修复技术

① 高渗透树脂裂缝处治技术

高渗透树脂灌缝材料，具有“高渗透、快固、高强耐久”的特性，渗透性超过37mm，常温固化时间只需6h左右，强度恢复率达到80%左右，且具有较高的抗冻耐久性。

② RPF（Resin PatchFix）坑槽修补技术

RPF（Resin PatchFix）坑槽修补技术为快固型树脂混凝土，与环氧沥青混合料材料匹配、路用性能较好、养生时间较短，能满足当日施工当日开放交通作业要求的冷拌环氧树脂混凝土修补技术。

（3）大跨径桥梁钢桥面铺装大中修技术

① 环氧沥青半刚半柔改造技术

针对铺装面层破损，进行铺装结构厚度组合设计。从减小高弹改性沥青层顶受力和层间受力的角度出发，综合选定“3.5cm高弹改性沥青+2.5cm环氧沥青”的厚度组合方式为最优。

2）高温拌和型环氧沥青铺装技术

所用技术性能与美国环氧沥青铺装基本相当。该材料不需要特殊的添加装置，可采用人工直投，拌和温度与一般改性沥青类似，为170~190℃，常温养生时间只需7天左右，交通封闭压力较小。

3）冷拌树脂ResinPave铺装技术

该技术性能与美国环氧沥青铺装基本相当。不需要大型沥青拌合楼，常温养生时间只需3天左右，快速养护快速开放交通，突破了美国环氧沥青铺装需要长达30天以上养生周期的而技术瓶颈。

2. 关键技术或工艺流程

（1）针对坑槽修补开发了钢桥面铺装一体化养护车，实现快速移动和一体化养护施工，建立铺装层施工质量验评标准。

（2）针对钢桥面铺装脱空病害，提出了采用高压注浆的微损养护工艺，减少开挖等破坏性修补，并建立了注浆质量验评标准。

（3）开发了纤维增强树脂薄层罩面技术，建立了以拉拔强度、涂布量、碎石撒布量等验评指标。

（4）针对高弹改性沥青半刚半柔改造技术，提出了铣刨及界面软弱颗粒清理等关键工艺和控制要点，建立了相应的验评指标。

（5）针对高温拌合型环氧沥青铺装，围绕摊铺、碾压和养生提出了关键控制参数和标准。

（6）开发了冷拌环氧沥青专用拌合站，实现小型拌和机高掺量的目标，同时围绕冷拌环氧沥青提出了关键施工工艺和验评标准。

3. 主要技术指标

（1）高渗透性树脂灌缝材料技术指标

高渗透树脂灌缝材料，具有“高渗透、快固、高强耐久”的特性，检测结果如表1所示。

表1高渗透性树脂灌缝材料性能指标

| 试验项目 | 试验方法 | 单位 | 高渗透树脂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 渗透性（23℃） | 渗透 | mm | 37 |
| 固化时间（23℃） | 强度增长法 | h | 6 |
| 可操作时间（23℃） | 粘时 | h | 2.5 |
| 抗拉强度（23℃） | 断裂拉伸 | MPa | 18.2 |
| 断裂延伸率（23℃） |  | % | 91 |
| 低温极限应变恢复率（-10℃） | 小梁弯曲 | % | 92 |
| 冻融循强度损失率 |  | % | 3 |

（2）快固高韧树脂冷补料技术指标

快固高韧树脂冷补料用于坑槽修补，混合料性能与进口环氧沥青相当，可满足当日养护当日开放交通的要求。检测结果如表2所示。

表2快固高韧树脂冷补料性能

| 试验指标 | 单位 | 快固高韧树脂 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空隙率 | % | 2.0 | 0~3 |
| 马歇尔稳定度（70℃） | kN | 54.1 | ≥45 |
| 流值 | 0.1mm | 33.8 | 20~50 |
| 残留稳定度MS | % | 97.1 | ≥85 |
| 冻融劈裂比TSR | % | 84.2 | ≥80 |
| 动稳定度（60℃） | 次/mm | 大于10000 | ≥10000 |
| 极限破坏应变-10℃ | με | 11504 | ＞3000 |

（3）高弹改性沥青混合料技术指标

高弹改性沥青铺装主要用于铺装上面层修复，解决沥青铺装在重载下竖向变形问题和水平方向抗剪难题，检测结果如表3所示。

表3二次反应型环氧粘结层性能试验结果（涂布量0.8kg/m2）

| 名称 | 技术指标 | 单位 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二次反应型环氧粘层 | 断裂延伸率（23℃） | % | 873 |
|  | 断裂强度（23℃） | MPa | 4.14 |
| 组合件 （环氧沥青+环氧粘层+高弹） | 拉拔强度 | 23℃ | MPa | 0.90 |
|  |  | 70℃ | MPa | 0.22 |

（4）高温拌和型环氧沥青混合料技术指标

高温拌和型环氧沥青铺装，技术性能与美国环氧沥青铺装基本相当，可采用人工直投，交通封闭压力较小。检测结果如表4所示。

表4高温拌和型环氧沥青混合料路用性能

| 项目 | 试验方法 | 单位 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高温拌合型 |
| 常温固化时间 | 马歇尔 | 天 | 7~10 |
| 稳定度（60℃） | 马歇尔 | kN | 51.51 |
| 流值 |  | 0.1mm | 44.5 |
| 残留稳定度MS0 | 浸水 | % | 92.3 |
| 非条件劈裂强度 | 冻融 | MPa | 3.3272 |
| 条件劈裂强度 |  | MPa | 3.0463 |
| TSR |  | % | 91.6 |
| 动稳定度（70℃） | 车辙 | 次/mm | ＞63000 |
| 抗弯拉强度（-10℃） | 小梁弯曲 | MPa | 36.02 |
| 低温极限应变（-10℃） |  | με | 3606.6 |
| 四点弯曲疲劳 | 初始刚度 | 四点弯曲 | MPa | 18565 |
|  | 寿命 |  | 次 | ＞100万 |

（5）冷拌环氧沥青铺装技术指标

冷拌环氧沥青铺装技术性能与美国环氧沥青铺装基本相当，解除了养护工程施工面积小与大型拌和设备设置投资高的矛盾。检测结果如表5所示。

表5冷拌环氧沥青性能参数（23℃）

| 项目 | 冷拌 环氧沥青 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 动力粘度/(mPa.s) | 5539 | T 0625-2011 |
| 固化时间/ h | 5~6 | 强度增长法 |
| 拉伸强度/MPa | 3.3 | GB/T 528-2009 |

（6）新旧铺装接缝材料技术指标

新旧铺装接缝材料，可以实现良好的防裂、缓冲效果，避免二次开裂，提升小修保养的耐久性。检测结果如表6所示。

表6 高弹界面剂技术指标

| 项目 | 实测结果 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 指干时间/h（23℃） | 1~2 | 手触 |
| 固化时间/h（23℃） | 4~6 | 拉拔试验 |
| 拉伸强度/MPa（23℃） | 0.45 | GB/T 528-2009 |
| 断裂延伸率/%（23℃） | 大于1200 |  |
| 拉拔强度/MPa（23℃）（对环氧沥青） | 1.68 | 拉拔试验 |
| 90°垂直面流淌性 | 30s不流淌 | 流淌试验 |

4. 技术应用情况

本技术成果在江苏润扬长江大桥、苏通长江大桥、南京长江三桥、崇启长江大桥、湖北阳逻长江大桥、鄂东长江大桥及荆岳长江大桥等8座长江中下游大跨径钢桥面铺装养护中得到成功应用，涵盖了悬索桥、斜拉桥、连续梁桥等不同桥型，同时也涵盖了3-5年期、5-8年期、8年以上不同服役期的桥面铺装类型，养护的铺装总面积超过30万m2，总体使用状况良好。

5. 推广前景

项目开发的预防性养护技术、小修保养技术、大中修技术，包括高渗透树脂裂缝处治、快固冷拌树脂坑槽修补、高强树脂脱空高压注浆、纤维增强树脂薄层罩面的预防性养护技术、高弹改性沥青半柔化改造、ResinPave冷拌树脂和高温拌和型环氧混凝土等，形成关键施工工艺和质量控制标准，显著提升了钢桥面铺装的运行质量，课题开发的基于冷拌环氧沥青的钢桥面铺装系列养护材料常温施工，快速固化，可以将钢桥面铺装的养护周期从30天缩短为3天，对交通影响明显降低，具有明显的社会经济效益。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：江苏中路工程技术研究院有限公司

单位地址：南京市浦口区浦滨路88号紫金社区3-1号C座14层（211806）

联系人：张辉   电话：025-86550097    传真：025-86555197

手机：15952021323     E – Mail：zh@sinoroad.com

31 山区深切峡谷特大跨径斜拉桥钢桁梁缆索吊装施工技术

一、技术名称：山区深切峡谷特大跨径斜拉桥钢桁梁缆索吊装施工技术

二、技术来源：企业自有课题

三、适用范围：适用于山区大跨径斜拉桥钢桁架主梁节段整体吊装施工。

四、国内外相关技术现状：

国内钢梁斜拉桥主梁架设主要采用桥面提梁机整体架设法或桥面吊机桥上组拼法。在大江大河上斜拉桥钢梁施工主要采用提前将杆件现场组拼成钢梁节段单元，并利用栈桥顶推或船舶直接运输将提前拼好的钢梁节段单元转移至待吊装梁段的正下方，采用桥面提梁机把待装的钢梁节段单元垂直起吊，并完成待吊装钢梁节段单元与已吊装梁段末端进行对接。由于钢梁无法到达桥面提梁机投影下起吊点的情况，杆件散装法主要采用杆件运输至待装梁段区域，采用桥面吊机对杆件进行分品或直接对单根杆件进行现场散拼，在桥上组拼成钢梁节段整体。

五、技术内容

1. 技术原理

钢桁梁在厂内制作完成并进行预拼后，散件运输至施工现场采用“1+3”模式组拼成整体16m长整体节段，通过运梁小车将钢桁梁节段运输至主墩承台前主梁正投影面下，然后采用缆索吊进行整体吊装。吊装时先启动起重卷扬机提升梁段至一定高度后，然后通过牵引卷扬机将梁段纵移至安装位置附近，再竖向提升至对接位置进行精调，节段间栓焊连接完成后缆索吊脱钩。缆索吊脱钩后即可进行斜拉索施工，完成一个节段的钢桁梁施工。

2. 关键技术或工艺流程

（1）国内首次研发了800m跨径-350t吊重的缆索吊装成套装备。

（2）首次采用缆索吊安装斜拉桥钢桁梁，形成成套施工技术。

3. 主要技术指标

⑴缆索吊机设计

跨径800m的缆索吊机设计吊重为350T，最大吊重跨中垂度f为61.53m，矢跨比f/L=1/13。钢桁梁节段采取侧位布置纵向“1+2”匹配组拼。钢桁梁节段桥上对接的高程和轴线偏差满足设计及规范要求。

① 承重绳：采用φ60×12，采用极限强度1870MPa（6×37S+IWR）的高强度钢丝绳；

② 牵引绳：采用φ36的钢丝绳（6×37S+SF），极限强度1870MPa；

③ 起重绳：采用φ32的钢丝绳（6×37S+SF），极限强度为1870MPa；

④ 索鞍：设置在索塔上横梁外伸悬臂端处，在索鞍上主要布置有承重索转向轮、起升机构转向滑轮及牵引走行机构滑轮组，材质均为Q345D钢；

⑤ 后锚：采取4座独立的岩锚＋锚墙结构。

4. 技术应用情况

（1）大跨缆索吊装技术成功完成贵黔高速鸭池河特大桥钢桁梁49个节段的整体吊装，400m大悬臂钢桁梁节段整体对接、450块桥面板安装。

（2）本成果已获得授权专利3项，工法1项。

5. 推广前景

随着国内高速公路的快速发展，特别是山区大跨径桥梁建设非常突出。本课题对山区大跨径混合梁斜拉桥的施工工艺进行了深入、全面的研究，总结提炼出了一整套施工技术。在场地受限的复杂地质地形下，快速高效、安全低成本的完成钢桁梁节段组拼、整体旋转起吊。该工艺具有适用范围广、综合成本低、操作简单、施工速度快、安全环保等优点，必将对国内山区大跨径斜拉桥设计、施工具有重要指导意义。同时，通过本课题的成果克服了山区斜拉桥的跨度限制，使更经济的结构型式替代昂贵的悬索桥成为可能，对山区桥梁节省投资具有重要意义。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：中交路桥建设有限公司

单位地址：北京市东城区东中街9号东环广场A座路桥大厦八层（100027）

联系人：张铮  电话：010-64181166-8173   传真：010-64182080

手机：13810456273

E-Mail：175672463@qq.com

32 索塔节段钢筋骨架整体吊装施工技术

一、技术名称：索塔节段钢筋骨架整体吊装施工技术

二、技术来源：企业自有课题

三、适用范围：适用于斜拉桥、悬索桥的塔柱施工，亦适用高墩施工。

四、国内外相关技术现状：

在桥梁建设中，斜拉桥、悬索桥等大型桥梁塔柱由于具有高度高、带倾角变截面等特点，钢筋安装仍采用传统工艺即在塔柱工作面以现场绑扎作业为主，安装方式粗放，钢筋成型后外观质量差，且操作空间小、高空作业安全风险大、施工周期长，施工的平均速度为0.7～0.8m/d，而钢筋绑扎时间就占到节段施工周期50%左右，与高速发展的施工工艺不相适应。

五、技术内容

1. 技术原理

在塔柱附近地面设置组拼胎架，将塔柱钢筋节段采用竖向“1+1”匹配方式分基准节和次节进行预扎；随后将次节钢筋节段整体吊离，放置另一胎架上作为下一节段的基准节，依次循环进行钢筋预扎；将基准节吊至索塔上进行竖向钢筋连接和部分箍筋安装后合模浇注混凝土。

2. 关键技术或工艺流程

（1）提出节段钢筋竖向“1+1”匹配拼装，研发了拼装胎架。

（2）提出极多点主筋高精度同步对接技术。

（3）研发专用劲性骨架，使松散钢筋节段整体化。

（4）研发专用吊具及导向系统，实现节段钢筋快速定位对接。

3. 主要技术指标

⑴ 钢筋节段制作

钢筋整体吊装重量控制在50t；吊装钢筋笼节段长度7.4m；钢筋节段斜率偏差0.5%；钢筋保护层偏差±5mm。

(2) 钢筋节段安装

劲性骨架变形≤2mm;钢筋安装施工时间10h,钢筋接头间隙＜2mm，钢筋接头连接合格率95%；平面偏差±5mm;标高偏差±5mm;钢筋保护层偏差±10mm。

4. 技术应用情况

（1）通过贵黔高速鸭池河特大桥主塔4×33节塔柱钢筋施工证明，本创新技术效果显著：

①进度效果：复杂而繁琐的钢筋制安与混凝土等强同步进行，大幅度缩短节段钢筋安装时间，48～72小时/节→8～10小时；

②质量效果：现场散装→厂内标准化制作、验收，人工操作、质量管控非常便捷，单节近500个直螺纹间隙相互误差小于2mm，全部连接合格，真正做到了一次通过率100%；

③安全效果：将大量的高空作业转为地面厂内施工，极大地降低了安全风险。

（2）本成果已获得授权专利7项，工法1项。

5. 推广前景

目前，随着交通事业的发展，高墩、大跨径桥梁工程的日益增多，采用钢筋整体吊装施工工艺综合成本低、操作简单、施工速度快、安全环保具有较大优势。因此，该项技术具有很好的应用前景。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：中交路桥建设有限公司

单位地址：北京市东城区东中街9号东环广场A座路桥大厦八层（100027）

联系人：张铮  电话：010-64181166-8173   传真：010-64182080

手机：13810456273

E-Mail：175672463@qq.com

33 外海深插钢圆筒快速筑岛技术

一、技术名称：外海深插钢圆筒快速筑岛技术

二、技术来源：港珠澳大桥岛隧工程项目“外海深插钢圆筒快速筑岛技术”

三、适用范围：跨海通道、人工岛、码	头、防波堤、护岸和基坑围堰等。

四、国内外相关技术现状：

桥隧转换人工岛在国内尚无先例，在国际上也仅有日本东京湾隧道木更津人工岛、美国Chesapea湾隧道人工岛、丹麦-瑞典厄勒海峡通道隧道人工岛等极少数工程案例。国际上尚无使用深插钢圆筒作为岛壁并同时兼做深基坑围护结构，也没有在厚软粘土地基上快速修筑外海人工岛的技术和应用案例。

国际上特别是日本，有较多的应用插入式钢圆筒结构在护岸和防波堤工程方面的应用，但在结构机理和设计方法上局限于在砂土地基或经砂土改良的地基上应用和适用于10~15m深度的浅插。近年来，国内众多专家学者在圆筒结构的工作机理和稳定性研究方面开展了一些较有参考价值的研究工作，但其应用尚处于起步阶段，设计经验有限，没有相关标准和规范可依。目前，国内外可打性研究仍大多针对桩基，对钢圆筒的可打性分析较少，对大直径深插钢圆筒可打性的研究未见诸报道。目前国内外尚无深插入钢圆筒圆筒的施工成套技术。利用深插钢圆筒结构筑岛包括钢圆筒制造、运输、振沉、定位纠偏等施工全过程的工艺和工法，其中钢圆筒振沉工艺和定位纠偏是核心工艺。国内尚无弧形副格的工程案例，日本采用的弧形钢板多应用以浅插，功能以挡土为主，无止水要求；振沉采用多台电动锤联动下沉，其设计理论和施工方法以浅插结构为主。国内外大面积筑岛工程一般采用排水固结法进行深层软土地基加固，之后采用振冲或强夯法密实上部回填砂石，国内外未见有实现密实上部回填砂及超载预压深厚软土地基的同步加固的先例。

五、技术内容

- 技术原理

（1）插入式钢圆筒结构机理及设计方法研究主要研究内容包括：①分析并找出了现有设计方法在深厚软基上深插钢圆筒稳定性计算的应用局限性；②提出了插入式钢圆筒平面等效计算方法，明确了土体和圆筒结构耦合作用模型，给出了土压力计算方法和分布模式；③对核心参数进行了敏感性分析，论证并明晰了深插钢圆筒同时兼具重力式结构和桩基结构受力特征的工作模式和破坏机理；④对工程实测数据进行了分析并开展了反演，形成了利用空间三维有限元计算深插式大直径钢圆筒结构稳定性有关模型选择、边界设定和参数滤定方面的原则以及结构安全稳定性判别标准，验证并完善了插入式钢圆筒结构的稳定性简化平面计算方法，给出了深插钢圆筒用于防波堤、护岸、码头结构等不同功能构筑物的推广应用原则。

（2）深插钢圆筒可打入性分析方法研究主要内容包括：①对比分析多种振动沉桩分析模型，谨慎选择计算参数，形成了大直径深插钢圆筒可打性综合分析法；采用单元划分法，计算不同深度处钢圆筒的动摩阻力，形成了大直径深插钢圆筒可打性精细分析方法；②根据钢圆筒体量、刚度和沉桩时的不同受力特征，通过建立有限元模型进行了振动下沉时薄壁结构的强度分析并指导钢圆筒的构造设计。

（3）深插钢圆筒施工成套技术研究内容包括：①对钢圆筒制作、运输、驻位、振沉及定位方式等进行研究，形成了外海深插钢圆筒的施工成套技术；②通过多台液压振动锤的机械同步、电机同步和液压同步工作原理的分析和研究，形成了具备可实施性的多锤同步联动振沉系统；③研究开发钢圆筒平面定位系统、圆筒倾斜监测系统以及可视化计算机管理系统，形成了一套集GPS、自动跟踪全站仪、无线传输液位计三位一体的钢圆筒振沉施工全过程的定位和姿态可视化实时监测监控系统，确保钢圆筒振沉的施工精度；④基于钢圆筒实时监测系统，根据钢圆筒振沉的实际情况，形成了纠偏响应机制。

（4）止水弧形钢板副格结构创新技术研究主要内容包括：①基于可打入性、止水和圆筒之间的变位要求，开展结构壁厚、接头结构强度分析和各项构造设计研究，形成了整体式深插止水弧形钢板副格结构的设计方法；②开展副格的物理模型试验验证了大型整体式弧形钢板副格的承载力、可打性、容差性、止水性能以及整体上拔的可行性；③研究了整体式弧形钢板副格制作、海上远距离运输、整体深插和快速振沉施工的关键技术关键工艺。

（5）外海人工岛饱和回填砂及深厚软土地基同步快速加固技术原理：研究了钢圆筒围堰止水、深层软土地基以及饱和回填砂排水等关键技术，通过降低回填砂水位使砂中自由水下渗密实饱和松砂，同时使回填砂浮容重变为天然容重以大超载比预压加固下卧软土地基，该技术可同步密实上覆饱和砂及超载预压深层软土地基。

- 关键技术或工艺流程

（1）创造性提出了深插式钢圆筒快速筑岛方案，钢圆筒作为岛壁兼岛上隧道施工时深基坑围护结构，通过工厂化预制、整体振沉快速筑岛的同时，形成了整岛止水的围护结构，解决了外海离岸、深厚软土地基上，大外荷载作用下深基坑围护结构的稳定、止水、工期和环保等问题。该方案施工速度快，缩短成岛工期2年；取消了岛上隧道现浇施工时的基坑支撑结构，扩大了作业面，方便了岛上现浇隧道的施工，保障了现浇隧道结构的施工质量。

（2）应用空间三维有限元数值模拟，首次系统开展了深插式大直径钢圆筒在深厚软粘土地基中的工作模式和破坏机理的研究，分析了深插钢圆筒结构在深厚软粘土地基中的受力条件、破坏型式、计算参数的选取及计算模型的简化等。

（3）针对超大直径、超埋深的空间薄壁钢圆筒结构，建立了一套新的有效的钢圆筒振动下沉综合分析方法。

（4）研发了外海超大型钢圆筒快速筑岛成套施工技术。

（5）首次提出了一种宽榫槽与弧形钢板组合“刚柔并济”的副格结构体系。

（6）基于围闭的钢圆筒围堰，创造性的提出深井降水同步密实饱和回填砂及超载预压深厚软土地基的快速加固方法。

- 主要技术指标

（1）开展了插入式钢圆筒结构机理及设计方法的研究，解决人工岛岸壁结构主尺度选定、构建钢圆筒失稳判别标准体系并进行各种工况下圆筒稳定性验算等关系方案技术可行性的重大关键技术问题研究。利用深插钢圆筒在深厚软土地基上快速构筑了两岛共计约3000m深水岸壁，钢圆筒直径22m，壁厚16mm，最高50.5m，重约540t，最深插入约30m。同步在外海形成了2个约10万m2、底标高为-16m，可在18m水头差作用下实现整岛止水的干施工基坑围护结构。深插钢圆筒结构安全可靠，可承受高差最大为18m的水、土共同作用荷载，并且可在施工海区遭遇100年一遇台风浪时确保结构的整体稳定性。

（2）建立适用于大直径深插钢圆筒的可打性分析方法，为锤组的选择提供了指导和依据，确保了方案的可实施性；经插入式钢圆筒振沉能力的分析评估，钢圆筒的极限静摩阻力153110KN，动侧摩阻力为29091KN，摩阻力综合降低系数为0.19，最终确定采用8台APE600型振动锤组同步联动，可提供激振力共计为38640KN。该锤组提供的激振力在东人工岛振沉施工时确保了个别圆筒成功穿透了埋深约8m，厚度约2.5m，标贯接近30击硬粘土夹层。

（3）研发了深插钢圆筒施工成套技术，实现了外海快速筑岛。包括钢圆筒工厂化预制、装配化运输和大型化及标准化振沉与纠偏在内的施工成套技术，在215天内完成东、西人工岛120个钢圆筒的振沉和242片副格的插入，形成了总计约3000m的深水岸壁，相比于常规筑岛方案提前了2年成岛。钢圆筒平面定位精度控制在35cm内，平面扭角偏差控制在2°以内，垂直度基本控制在1/500以上，施工精度高。

（4）研发了新型整体式深插止水弧形钢板副格结构，使其具有可深插入土≥16m的刚度，且具备适应相邻圆筒之间偏位≥±35cm、扭角≥±2°和垂直度≥1/75等各种偏差的柔度。副格填充止水材料后，实现了钢圆筒之间的连接及止水，整岛止水性能良好。人工岛成岛5年后，岛内仍具备主动调节水位控制沉降的能力，使得已经完成现浇的岛上隧道结构的基底荷载水平可以在70kPa~190kPa范围内予以调节。

（5）结合钢圆筒深基坑围护结构提供的整岛止水条件，提出了新型的地基快速同步加固技术，实现了更好的加固效果并满足了紧迫的施工工期的要求。100天内使人工岛内厚达30~50m的软土固结度提高至93%，平均标贯提高了5击，平均十字板剪切强度提高了一倍至约65kPa，岛内回填砂的密实度提高至标贯≥20击，工后残余沉降从50cm减少至20cm。利用上述效果优化了岛上隧道结构的基础，使得岛上隧道各结构段之间的差异沉降控制在了毫米级水平。

- 技术应用情况

该项技术成果解决和攻克了海中人工岛筑岛施工中诸多特殊施工工艺的系列关键技术难题和各项世界级技术挑战，填补了国内外对外海深厚软基条件下人工岛建设深插大直径钢圆筒结构的计算、设计和快速筑岛的空白，是我国在深厚软基条件下快速筑岛技术上的一次全新尝试，对提高我国同类大型海洋工程的国际竞争力乃至世界后续大型跨海通道工程的建设，提升和促进交通行业科技进步和技术创新具有重大的现实意义。

- 推广前景

该成果在港珠澳大桥岛隧工程人工岛建设的各个环节中得到了广泛应用，对加快施工进度、提高建设质量、降低工程造价、减少施工安全风险和保护环境等发挥了特别显著的支撑作用。技术成果可在类似人工岛工程、码头工程、防波堤工程、护岸工程建设中推广应用。研究形成的设计方法和稳定性判别标准、可打入性分析方法、副格及止水结构、施工工艺和工法、地基同步快速加固方法等关键技术既适用于浅插式钢圆筒结构，也适用于深插式钢圆筒结构。同时，也广泛适用于砂性土地基和深厚软粘土地基等多种工程地质条件。

随着深中通道等跨海通道项目和我国港口工程建设逐步迈向无掩护外海和国际工程总承包业务的不断拓展，本项技术成果的应用前景广阔且将产生更加可观的后续经济效益。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：中交第四航务工程勘察设计院有限公司

单位地址：广州市海珠区前进路161号

联系人：苏莉源

电话：020-84107426传真：020-84107424

手机：13430310780     E – Mail：suly@fhdigz.com

34 梯级通航枢纽一体化综合模拟技术

一、技术名称：梯级通航枢纽一体化综合模拟技术

二、技术来源：重大工程科技专项“钱塘江中上游衢江航运开发工程枢纽及船闸相关模型试验”及相关科研项目

三、适用范围：通航枢纽及航道工程一体化研究、设计、建设与运行。

四、国内外相关技术现状：

梯级枢纽一体化模拟方法在流域防洪规划、梯级枢纽联合调度方面得到较多应用；然而，航运工程一体化研究在国内外则鲜有成熟的成功案例实现。这主要受制于航运一体化研究相关技术的整体复杂度和航运管理人员认识和重视程度。航运工程建设中枢纽建设及运行、航道整治等，往往呈现孤立开发模式，缺乏对各子单元之间相互影响及制约机理的深入研究，这对改善梯级枢纽通航安全、发挥通航效益是极为不利的。

对于不同枢纽特点，如何将现有方法和技术进行一体化整合一直是研究方法论中的难点。虽然每条河流的梯级开发都有整体规划作为指导，但在各个枢纽的具体研究过程中，很难通过系统整合获得研究的集约化和综合效益的最大化，在国际上相关研究也未见报道。梯级通航枢纽一体化综合模拟技术将梯级枢纽工程建设与调控模式、枢纽调控下的整体河道水沙演变规律、通航水流条件设计与航道整治等作为整体研究对象，将其中的枢纽分别或者共同存在的问题进行系统的一体化研究，提出全河段水沙数值模拟整合多梯级枢纽通航物理模拟及复杂区域流场精细模拟的一体化研究方法，解决了一体化研究的关键技术问题，突破了原有的“一物一数一枢纽，各自模拟，互为独立”的研究缺陷。一体化的研究方法将一维二维数模概化及立体物模的研究方法和研究对象有机地整合在一起，既创新了集约化的研究方法，也获得了综合效益最大化的技术效果，同时缩短了研发周期，是通航领域研究方法的重大创新。

五、技术内容

- 技术原理

梯级通航枢纽一体化综合模拟技术是指：采用复合系统分析与协调理论，针对一条河道的航运开发和运行管理，综合运用模型试验、数值模拟、数学优化等技术，将枢纽工程、航道疏浚与整治、复杂区段流场精细模拟和梯级枢纽联合调度等内容，基于全河段水沙数值模拟整合于一体，系统研究流域梯级通航安全改善问题，实现流域梯级通过能力和综合效益最大化。

以河流梯级枢纽设计及其运行为纽带，将整条河道点（通航枢纽）、线（各级航道）航运工程开发及管理统一于一体，互为边界、相互支撑：通过全河段水沙耦合数值模拟，初步掌握河道沿程水面线衔接和河道冲淤特征，为（新建）枢纽选址、模型试验、局部复杂河段二维精细模拟、河道稳定性分析提供边界水文条件；进而，通过整体或通航建筑物模型试验和局部二维数值模拟优化梯级枢纽布置和尺寸，反向再为全河道水沙模拟提供准确内边界控制条件，确定各级航道疏浚（整治）、导流堤布置方案；最后，运用数学规划方法，联合优化梯级枢纽调控方案，保证梯级枢纽和航道航行安全，实现梯级通航通过能力和综合利用效益最大化。

梯级通航枢纽一体化综合模拟技术，不仅是科学解决上下游航道等级匹配性、通航建筑物布置及型式、船舶标准化及船型协调性等系列问题的核心要求，更是实施内河航运一体化管理的必然前提。在工程实践上，主要用以解决以下两类问题：一是全河段航道河床演变规律及通航水深保证措施，以及各梯级枢纽平面布置、船闸输水系统型式、通航水流条件等；二是梯级枢纽运行联合优化调控技术。

- 关键技术或工艺流程

针对航道水流条件、泥沙演变规律及枢纽工程建设方案及运行模式等内容进行全面、系统性研究。采取河道整体水沙演变规律研究与局部工程建设相依托，规范要求与物理模型试验、数值模拟与数学优化相结合的方法，开展枢纽航运一体化研究。全面系统研究航运开发工程枢纽建设与调控、航道整治及枢纽通航安全问题，充分发挥数值模拟便捷灵活及模型试验准确可靠的互补优势，提高航道整体稳定性、通过能力和梯级枢纽综合利用效益。

梯级通航枢纽一体化综合模拟总体技术流程及其逻辑架构见下图1。

图1 梯级通航枢纽一体化综合模拟技术框图

围绕航道航行安全、梯级枢纽总体布置、船舶过坝安全、梯级枢纽运行安全及效益最大化问题，梯级通航枢纽一体化综合模拟包括如下关键技术：

（1）全航道航行安全初评估

1）全河道一维水流、泥沙耦合数学模型

利用河道实测地形，构建全河道1维水流泥沙耦合水动力模拟模型，对河道水流泥沙进行计算，分析河段沿程流速分布，评估航道水面线衔接条件；结合历史河势演变调查，分析河道冲淤变化特征，为（新建）枢纽选址、模型试验、局部复杂河段二维精细模拟、河道稳定性分析提供水文边界条件。

2）复杂区域二维水动力模拟模型

山溪型河流，水力特性敏感。针对河道内局部地形、流态复杂的险滩、险工段，多汊、洲滩交错段，弯道多、曲率大等诸多碍航区，构建局部二维精细水沙耦合模拟模型，以1维全河道水沙模拟成果为边界条件，对局部二维流场进行计算，评估复杂河段航道泥沙冲淤特征，确保航道航行安全。

（2）梯级枢纽总体布置合理性评估

基于全河段水沙模型提供的上、下游边界条件，利用大比尺（一般不小于1：80）的水工整体模型试验，深化研究新建或复杂枢纽布置型式、主要参数优化和通航水流条件问题；针对梯级中已建枢纽或客观条件好的简单待建枢纽，在充分论证的基础上，则可通过局部二维精细模拟，确定枢纽布置型式或评估其合理性。

（3）船舶过坝安全

通过代表性枢纽通航建筑物船模试验、输水系统水力计算和引航道通航水流条件计算，确保船舶过坝安全。

（4）航道稳定性及梯级通航安全再评估

构建基于梯级枢纽运行的全河道水沙计算和枢纽联合调控模型，将全河道1维水沙模型、局部二维水沙模拟模型及梯级枢纽联合调控模型耦合于一体，通过对长系列水文系列或突发极端事件的整体模拟，评估航运工程运行安全。

（5）梯级枢纽联合运行效益最大化

采用数学优化技术，改进上述全河道水沙计算和枢纽联合调控模型，实施梯级通航联合优化调度，实现梯级枢纽联合运行效益最大化，提出航运工程建设总体推荐方案。

- 主要技术指标

（1）采用一维全河段水沙数值模拟技术结合复杂区域二维水沙数值模拟对全航道水流及泥沙淤积特性进行预测分析，评估航道水面线衔接条件，论证航道工程疏浚方案合理性，论证枢纽船闸位置上、下游通航水流条件，提出船闸下游引航道优化布置方案。

（2）通过比尺不小于1：80枢纽整体水力学模型试验和自航船模试验，优化梯级枢纽总体平面布置方案，验证坝址及坝轴线方向的合理性；提出不同的船闸及引航道布置方案。分析各枢纽不同频率流量上下游引航道及连接段的通航水流条件，计算河床泥沙运动状态，根据各枢纽布置特点，提出满足通航要求的枢纽上下游航道布置、河道整治、枢纽运行调度及管理建议。

（3）通过枢纽船闸不小于1：30输水系统水力学模型试验，提出合理的输水系统型式，测量船闸输水特性和停泊条件，论证输水系统整体布置设计的合理性。根据船闸输水系统物模成果，进行船闸输水系统布置和水力计算分析，结合梯级枢纽开发工程各船闸的具体条件，确定各船闸输水系统型式及输水廊道细部尺寸。

（4）构建基于梯级枢纽联合运行的全河道水沙计算和枢纽联合调控模型，将全河道一维水沙模型、局部二维水沙模拟模型及梯级枢纽联合优化调控模型耦合于一体，确定梯级系统最佳联合适航调度模式，并提出航运工程建设总体推荐方案。

- 技术应用情况

梯级通航枢纽一体化综合模拟技术已在我国钱塘江上游衢江航道开发工程设计和建设的枢纽布置、船闸输水系统型式、综合调度原则、河道整治方案中得到具体应用，项目通过现场调研和查勘、五种不同用途的数学模型及五座物理模型试验研究，取得了如下主要成果：

（1）根据山区性河流特点将57km河道作为一个整体，采用全河段水沙数值模拟整合多梯级枢纽通航物理模拟及复杂区域流场精细模拟的一体化研究方法，系统研究流域梯级通航条件改善问题。

（2）针对衢江小溪滩枢纽处于弯道的不利条件，提出了“船闸坝上非正交布置”型式，解决了因河道弯曲而造成的引航道曲率较大，以及引航道口门区难以满足通航水流条件的难题，大大降低工程实施难度。

（3）结合衢江梯级枢纽开发工程各船闸的具体条件，提出格栅消能室短廊道集中输水系统型式，具有造价低、水流条件好、输水效率高的优点，应用于四座船闸工程。

（4）通过不同的消能工布置型式对船闸输水过程非恒定水力特性的影响研究，提出了一种新颖的消能工布置型式，即在消能室内对称布置纵向消力槛和阶梯式消力梁，每个顶面格栅孔下方设置“T”形横截面的纵向消力挡板。

（5）项目成果保障了衢江水运主通道畅通，提高了梯级枢纽综合效益，梯级系统整体通航保证率由96%提高为98%，梯级系统年均联合发电量提高28.3%，取得10多亿元的直接经济效益，其社会效益亦较显著。

（6）研究获得12项专利及软件著作权，一些新技术新方法为行业规范制定和修订提供了科学依据，提高了通航水力学研究领域学术水平，有力促进了我国内河水运建设科技进步。

- 推广前景

衢江梯级通航枢纽一体化综合模拟技术提出的各项成果如57km航道整治方案、安仁浦枢纽总体布置方案、红船豆枢纽总体布置方案、小溪滩船闸坝上布置、大S弯道引航道水流条件综合改善措施、塔底枢纽船闸引航道减淤措施、红船豆枢纽泄水闸消能防冲措施、四座船闸输水系统布置、安仁铺枢纽船舶过坝安全管理规定、单座枢纽调度方案、梯级枢纽联合调度方案等均得到工程建设、设计所采用，为今后的运行管理提供了科学依据。

梯级通航枢纽一体化综合模拟技术已成功推广应用于我国瓯江、西江、金华江、常山江、赣江、红水河等流域航道梯级枢纽建设和一体化运行管理中，技术亦在诸多工程应用中得到检验和改进完善，愈加成熟可靠；船闸输水系统布置、大“S”弯道引航道布置、引航道和口门区流场二维数值精确模拟模型等可推广应用于我国今后十几年待建的数十座枢纽及船闸工程，将有力推动我国内河航运事业发展，项目研究成果具有广阔的推广应用前景。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院

单位地址：江苏省南京市广州路223号   邮政编码：210029

联系人：胡亚安   电话：025-85828205    手机：13913875518

E—Mail：yahu@nhri.cn     传真：025-85828222

35 平台式整平船先铺法碎石基床施工技术

一、技术名称：平台式整平船先铺法碎石基床施工技术

二、技术来源：企业自主研发项目“深水碎石高精度整平设备开发及施工工艺研究”

三、适用范围：港航工程  大型海底隧道

四、国内外相关技术现状

先铺法碎石基床，凭借其质量可靠的优势，从2000年开始在日、韩和欧美地区的大型隧道中逐渐得到应用，制造了多种形式的深水碎石基床整平的船舶和机械。目前主要有浮式铺设平台和自升式平台船。韩国釜山-巨济沉管隧道于2005年开始建设，隧道长3.24km，宽度26.46m，沉管基础采用刮铺法，为该工程研制的自升平台式深水整平船“KUS ISLAND”，在最大水深48m，最大水流速度1m/s的条件下基础整平精度达到±40mm。其整平精度较高，但是整平宽度及抗风浪能力较差。我国从七十年代中后期，对深水抛石基床整平技术开展了深入的研究和应用，并取得了一定成果。国内研究的水下整平机基本上采用刮刀全断面刮平整平，整平精度较高，但整平效率较低，适合全铺设基床整平。主要应用于重力式码头或防波堤的基床整平，一般整平精度在±50mm，与沉管隧道刮铺基础整平精度还是有一定的差距。

五、技术内容

1. 技术原理

整平船拖航至施工现场后，进行抛锚定位，漂浮状态定位精度达到±10cm时，进行插桩抬升，供料船就位，下降抛石管并设定施工标高，供料船供料通过操控大小车行走实现纵横基床铺设。抛石管顶部设置GPS可控制抛石管底部高程，大小车行走过程产生的挠度通过抛石管底部设置的液压油缸自动进行修正，整个整平过程可时刻保证抛石管底部高程达到±3cm的精度。

2. 关键技术或工艺流程

（1）研制了外海深水基床高精度高效率铺设整平装备。设计建造的具有自主知识产权的，集定位测量、水下抛石、深水整平、质量检测为一体的自升平台式高精度碎石铺设整平船，实现了作业最大水深50m、基床铺设整平精度±30mm。

（2）研制的新型供料/锁固回填船，首创了平台式碎石铺设整平船连续供料的工艺与设备，输送能力达到600m3/h，实现了沉管两侧对称锁固回填及质量检测的高效一体化功能。

（3）开发了高精度外海深水基床铺设整平测控系统。采用GPS快速静态+全站仪联合测量高差方法，从深水基床整平高程和水平度测控方式、整平料下料方式、整平船水上和水下的通讯检测形式等方面创新了精确测量深水基床水下标高及质量检测新方法，开发了能适应外海深水水下精度校准技术。

（4）研制了具有自主知识产权的外海深水基床高精度铺设施工管理控制系统，实现了碎石基床铺设与质量检测的自动化控制。

（5）形成了外海深水碎石基床高精度铺设成套技术。研发出外海深水环境条件下的高精度碎石铺设整平施工工艺，实现7个船位、8个有效工作日完成一个180米长标准沉管管节的碎石基床铺设整平的高效率。

3. 主要技术指标

碎石基床整平精度：±3cm；碎石基床平面位置偏差：±5cm。

4. 技术应用情况

港洙澳大桥岛隧工程沉管隧道穿越珠江口广州、深圳西部港区出海主航道，沉管段长5664m，共有管节33个。本项目由中交集团总承包，一航局二公司负责碎石基床整平及沉管安装工程施工，主要施工内容包括，33节沉管的基床整平，隧道纵断面为W型，除E18管节外，所有管节都设有纵坡；沉管采用先铺法碎石垫层，垫层顶标高在-12.500m～-43.923m之间，碎石垫层宽41.95m，厚1.3m，为横向垄结构形式，碎石垄顶宽1.8m，垄沟宽1.05m，垄中心间距2.85m。为此，我公司进行了技术研究和总结，形成“平台式整平船先铺法碎石基床施工技术”成果，并成功应用于该项目中。

5. 推广前景

创新研发建造的外海深水碎石基床高精度整平船已成功应用于港珠澳大桥沉管隧道E1-E33管节的碎石基床铺设整平。经检测统计整平的沉管基床精度达到±30mm的合格率为87.7%。研究的成果共申请专利22项，包括发明专利9项；已授予专利14项，其中发明专利2项。

该项成果可满足类似大型工程建设要求，提高我国在海工装备制造和大型跨海通道建设方面的竞争力。自主创新研发建造的外海深水碎石高精度整平船，采用世界领先技术，自动化程度高、施工管理系统先进、抗风浪能力强，满足港珠澳大桥沉管隧道基床施工要求，将对我国加快远海离岸水工工程建设和大型跨海通道建设才生巨大的推动作用。

六、技术持有单位及联系方式

1．中交第一航务工程局有限公司，邮编；300461

地址：天津港保税区跃进路航运服务中心8号楼

联系人：毛轶伦  电话：13820699087

2．中交一航局第一工程有限公司，邮编：266071

地址：青岛市市南区福州南路16号中港大厦

联系人：冯海暴，电话：0532-58705257

36 轻型电动轮胎式门式起重机

一、技术名称：轻型电动轮胎式门式起重机

二、技术来源：国家重点新产品“轻型（电动）轮胎式门式起重机”（合同编号：2004ED123002）。

三、适用范围：中小集装箱码头、中转站及其他多用途码头、货场等。

四、国内外相关技术现状：

我国专用集装箱码头堆场装卸设备一般为轮胎式集装箱门式起重机（RTG）和轨道式集装箱门式起重机（RMG），轮胎式集装箱门式起重机具备轮胎式流动机械的机动性，可以大范围灵活调动，有高空间利用率、高生产率和全堆场机动的特点。但该设备价格高、维护要求严、日常使用成本高、能源消耗大。轨道式集装箱门式起重机具有装卸效率高、运行成本低、噪声污染少、故障率低、场地利用率高、节能、环保等特点，但该设备造价高、基础投资大，机动灵活性差，不适于内河中小码头。

近年来，随着我国国民经济的高速发展及世界各国经济交往的不断增加，国内各港口货物吞吐量呈现稳步递增的趋势，集装箱进出口量的发展迅猛，2015年，我国规模以上港口完成集装箱吞吐量2.10亿TEU。随着“一带一路”政策的不断深入，以及水铁联运，内陆“无水港”的不断发展，集装箱运输将向我国内陆广大地区扩展，各地将建起一大批中、小型集装箱码头堆场和中转站。在实际工作中，许多中、小型集装箱堆场面对专业的轮胎式集装箱门式起重机，都存在着“三不起”的顾虑，即“买不起、管不起、用不起”，而一般的起重设备又很难充分满足集装箱装卸、堆码、搬运的作业要求。

五、技术内容

1．技术原理

本技术成果的基本原理是采用“四卷筒”组合控制技术，即货物起升及小车运行机构采用四卷筒运行方式，小车运行机构与起升机构共用同一套装置，运行小车上不设置任何动力装置，小车质量大为降低，为整机结构的全面轻型化化提供了前提。四卷筒驱动方案通过两侧卷筒的不同转向对钢丝绳的收放，配合特别设计的钢丝绳缠绕系统实现货物的升降和平移。系统采用变频控制技术，分别驱动，达到各机构控制要求。驱动装置和卷筒安装在门架底梁上，与通用型RTG（起升和小车运行机构都设置在小车上）相比，大幅降低小车质量和整机重心，优化了整机结构，实现了整机重量的轻型化。

轻型电动RTG 是结合通用RTG和RMG 各自优点创新发展出来的港机产品，具有自重轻、轮压低、投资少、节能环保等特点，该设备配备电力/柴油双驱动动力，转场灵活，可满足不同货种、不同起重量和跨距的需求，可广泛应用于中小型集装箱堆场、件杂货堆场的装卸、堆码和搬运作业。

2. 关键技术或工艺流程

轮胎式集装箱门式起重机是集装箱码头堆场的重要装卸设备。轻型电动轮胎式门式起重机是电力驱动的、应用四卷筒组合控制专利技术的轮胎式门式起重机。关键技术包括总体方案的优化选型、起升与小车运行一体化技术、结构轻型化、电力与柴油机双驱动技术、大车运行纠偏技术、全变频驱动电气自动控制系统研究等，具有以下主要技术特点：

（1）以外部供电（如380 V）替代大型柴油机组作动力，配备专用于转场的小功率柴电机组。在堆场作业时，采用电缆卷筒由堆场配电箱供电；转移堆场时，拔下快速接头，由小型柴电机组供电。

（2）总体方案中采用了轻型化设计，应用四卷筒控制技术，将集装箱起升机构和小车运行机构合为一体，降低了整机自重（约为通用RTG 的60%）。同时，由于整机自重和轮压的下降，堆场基础投资较通用RTG降低约1/3。

（3）整机采用变频驱动控制方式，具备起升机构“恒功率”调速能力，空载高速，重载低速。起升机构采用闭环矢量控制方式，使用高精度增量式编码器作为变频器的反馈装置。

（4）采用手动模式实现大车运行纠偏。大车运行机构采用V/F控制方式，通过设在操纵台上的纠偏装置，经PLC 调节两侧变频器的输出，改变两侧车轮的行走速度，纠正在工作中整机的跑偏。

（5）根据用户的不同需要，可选配吊钩，用于普通件杂货的装卸，吊架在卸下集装箱吊具后，通过旋锁与吊钩横梁连接；同样换装C型吊钩后，可用于钢卷、盘圆的装卸。此外，本机钢丝绳纵向间距较大，吊架四角装有吊耳，配装索具后还可用于原木、长型钢材等的装卸作业。

3．主要技术指标

| 1 | 额定起重量（吊具下） | 30.5/35/40.5 t |
| --- | --- | --- |
| 2 | 起升高度 | 15~18 m |
| 3 | 跨距 | 17~23.47 m |
| 4 | 起升速度（满载） | 16~20 m/min |
| 5 | 起升速度（空载） | 32~40 m/min |
| 6 | 小车运行速度 | 40~70 m/min |
| 7 | 大车运行速度 | 40~70 m/min |
| 8 | 控制型式 | 交流变频 |
| 9 | 电源 | 380V，50Hz |

4．技术应用情况

本轻型轮胎式门式起重机在国内多个内河码头、中转场站已得到应用，主要包括：内蒙古二连浩特集装箱场站1台，广州鱼珠穗林码头9台；肇庆三榕港9台，宜宾港1台，佛山港2台；邯郸国际陆港9台。使用效果表明：其一次性投入及使用维护成本低，能源成本显著下降，节能减排效果良好，适应了我国集装箱运输的快速发展趋势，产品具有经济实用、节能环保，经济效益明显，推广应用前景良好。

5．推广前景

轻型电动RTG 是结合通用RTG和RMG 各自优点创新发展出来的港机产品，具有自重轻、轮压低、投资少、节能环保等特点，配备电力/柴油双驱动动力，转场灵活，造价仅为通用RTG的50%。主要面向中小型支线港、内河码头、陆路中转场站及港口周边地区第三方物流储运场等，可满足不同货种、不同起重量和跨距的需求，可广泛应用于中小型集装箱堆场、件杂货堆场的装卸、堆码和搬运作业。

轻型RTG的研制成功适应了市场需求，购置和使用、维护成本较通用RTG低，同时，提高了国内中、小型集装箱码头堆场和中转站集装箱装卸技术和装备的水平，促进了交通系统节能减排工作的开展。随着物流业的快速兴起，陆路中转站及港口周边第三方物流储运场的大量涌现，作为在经济性、先进性、实用性和环保性方面具有显著特点的装卸设备，轻型轮胎式门式起重机具有广阔的应用前景。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：交通运输部水运科学研究所

单位地址：北京市海淀区西土城路8号（100088）

联系人：丁敏   电话：010-65290370传真：025-62046559

手机：13521710366   E – Mail：dingm@wti.ac.cn

37 深水码头厚抛石基床大分层重锤夯实关键技术

一、技术名称：深水码头厚抛石基床大分层重锤夯实关键技术

二、技术来源：企业自主研发项目“深水码头厚基床密实关键技术研究”（合同编号：2014-A-I-18）

三、适用范围：可用于重力式码头抛石基床的密实施工，也可用于沉管隧道、海上风电等水工建筑物抛石基床的密实施工。

四、国内外相关技术现状：

抛石基床作为重力式码头、防波堤、沉管隧道的基础，因其具有承载能力大，抗滑好，经济等优点而广泛采用。随着近岸深水岸线的逐步减少，以及船舶大型化的发展，重力式码头、防波堤、沉管隧道工程的建设日益向着施工条件更加恶劣的深水地区发展，其相应的基床密实工艺日益也成为各方关注的焦点之一。

爆破密实法对周边环境（建筑物等）产生的地震效应明显，对海洋生物和周边环境影响大，随着社会的发展进步，爆夯法越来越暴露出其弱点和不足；而传统的重锤夯实法由于夯击能量小、基床分层厚度小，导致施工成本大、施工速度慢。难以适应深水基床密实作业，涉及诸多关键技术问题尚未得到有效解决。

（1）现行规范仅明确2m分层厚度锤夯工艺参数，而分层厚度大于2m的锤夯工艺以及水下有效夯击能等问题仍亟待深入研究并加以解决。

（2）现行规范尚未明确抛石基床设计承载力、基床密实度和锤夯工艺参数这三者之间的关系。

五、技术内容

1.技术原理

水下抛石基床由大小不规则的抛石块体组成，抛石块体具有离散体特征，不同抛石粒径和级配组成导致抛石基床具有不同的密实程度；水下基床重锤夯实时，由船上的起重机械将特制的夯锤提升到一定高度后,自由下落，势能转化为夯击能,重复夯击抛石基床表面。抛石基床在反复夯击能的作用下，抛石块体发生移位相互咬合更加紧密，空隙逐渐减小，最终使抛石基床密实度得到提高，从而消除或减少其在上部荷载作用下的压缩沉降。

图1厚抛石基床大分层重锤夯实示意图

2.关键技术或工艺流程

针对其抛石基床厚长、水深大、施工环境复杂等特点，以大分层重锤夯实的施工工艺为中心目标，对水下抛石基床大分层重锤夯实关键技术、重锤夯实对基床密实度的影响、深水厚抛石基床大分层重锤锤夯工艺这三个专题进行了系统研究，构建了系统的水下抛石基床夯实效果和承载力分析的颗粒离散元数值模型及模拟体系，提出了综合考虑抛石分层厚度、有效夯击能、夯击应力及分层底部附加应力等参数的夯锤适应性分析方法，确定了不同锤重、落距、夯击遍数作用下的有效夯实厚度，开发了适应于大水深条件下夯锤运动、夯击力、分层抛石底部应力和夯沉量的实时、同步监测技术及一体化装置，形成了适应大水深、厚抛石基床作业的大分层重锤夯实成套工艺技术，并成功采用超重锤夯实4m分层厚度的深水厚抛石基床。

深水码头厚抛石基床大分层重锤夯实施工工艺流程如图2所示：

图2 深水码头厚抛石基床大分层重锤夯实施工工艺流程图

3.主要技术指标

与爆夯法相比，重锤夯实法具有操作简便、对周边建筑物、海洋生物等产生的地震效应影响小和施工干扰小等优点。与传统锤夯法相比，通过优化锤形，提高了锤夯时夯击能的利用率；同时增加了分层厚度，可减少抛石船组移船、定位时间，减少各工序之间的干扰。抛石基床分层厚度增加，提高了抛石基床的施工效率。通过可门作业区工程现场16t夯实4m厚的底部附加应力和夯沉率验证试验，底部应力值为390kPa和夯沉率接近20~25%，经数值模拟分析满足要求。

4.技术应用情况

适应大水深、厚抛石基床作业大分层重锤夯实成套工艺技术可大大提高水下抛石基床的密实施工效率。在厦门港嵩屿港区工程、厦门港招银港区10号泊位工程、海口港马村港区扩建二期工程、福州港罗源湾港区可门作业区1#～3#泊位工程等多个项目表明，改进后的重锤夯实工艺效果良好，而且施工效率显著提高，带来了明显的经济效益和社会效益。

5.推广前景

该成果与传统的重锤夯实工艺相比，通过工艺改进，采用新的超重夯锤、较大的基床分层厚度的施工工艺，降低了成本，提高了工效；与爆破夯实法相比，环境方面具有显著优势，对周边建筑物产生的振动效应非常小，无噪声污染、大气污染和水污染等；生态方面，重锤夯实法所产生的冲击能小，对水中的动植物不会产生任何危害；安全方面，重锤夯实法不会对周围的船只产生安全威胁，所有施工工序可同时进行。改进后的重锤夯实工艺效果好，效率高，经济效益和社会效益显著，为其他类似工程提供了借鉴，具有较好的推广应用前景。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：中交第四航务工程局有限公司

单位地址：广州市海珠区沥滘路368号（510290）

联 系 人：卢普伟  电话：020-28126705   传真：020-84441842

手    机：13672479603     E – Mail：lupwei@cccc4.com

38 大型耙吸挖泥船艏吹艏喷关键技术

一、技术名称：大型耙吸挖泥船艏吹艏喷关键技术

二、技术来源：中交上海航道局自选项目“大型耙吸挖泥船艏吹艏喷关键技术”（合同编号：SHJKJ-2012-012）。

三、适用范围：适用于港口航道工程中大型耙吸挖泥船艏吹、艏喷吹填施工。

四、国内外相关技术现状：

吹填造陆工程已经成为疏浚业发展的重要方向，且随着环保意识的逐渐增强和环保施工要求的日益提高，利用近岸砂资源进行吹填造陆的模式已逐渐被抛弃，大型工程需要利用大舱容的大型耙吸船从远离海岸的深海区进行取砂，运输到吹填区附近进行吹填作业。国内外一大批大型吹填工程、远海吹填造地工程等对吹填质量提出的更高环保要求也限定了耙吸船吹填工程的实施，对耙吸船挖泥船吹填工艺提出了更高要求。

五、技术内容

1.技术原理

通过分析泥泵特性、艏吹大管道输送特性、临界流速等基础理论及研究成果，结合实际应用，建立了耙吸船艏吹效率计算模型和艏喷轨迹理论模型，开发出艏吹计算分析软件，设计艏吹摊铺设备并研究形成艏吹精细化分层技术，并研制了一种新型呼吸阀，优化了艏吹艏喷工艺，提高吹填效率，降低了能耗。

2.关键技术或工艺流程

（1）分析泥泵特性、艏吹大管道输送特性、临界流速等基础理论及研究成果，结合工程实测资料及现场实验测试数据，通过对经验公式的改进完善以及对经验参数取值的修正，研发出耙吸船艏吹效率的计算模型，形成大型耙吸船针对不同类型土质的艏吹施工效率曲线；

（2）通过分析水上管线环境荷载，研究出浮管锚定的计算方法，优化了水上管线锚定布设方案，采用全焊接水下管施工工艺，降低了水下爆管的概率；研发了陆上吹填管线快速接头及其连接操作工艺，实现了艏吹过程中陆上管线不停工接管作业；

（3）通过对艏吹精细化分层吹填技术的系统研究，分析艏吹摊铺设备关键技术指标，设计出摊铺设备艏吹配套装备方案，形成摊铺船辅助耙吸船精细化分层吹填技术；

（4）分析喷距制约耙吸船驻船位布置的因素，研究艏喷参数和理想喷距计算，结合理论分析、数值模拟及现场实测资料，创建了考虑空气阻力的艏喷轨迹理论模型，优化了艏喷施工工艺。

3.主要技术指标

（1）研发形成了大型耙吸船艏吹工效计算模型，形成了大型耙吸船针对不同类型土质的艏吹施工效率曲线，在此基础上，开发了实用性强、使用便捷的“艏吹计算分析软件”，经过实际工程验证，效率测算数据与工程实测数据基本吻合；

（2）研发了陆上吹填管线快速接头及其连接操作工艺实现了艏吹过程中陆上管线不停工接管作业，吹填管线正常率达到88%以上；

（3）通过对艏吹精细化分层吹填技术的系统研究，研究了摊铺设备关键技术指标，形成了摊铺设备设计方案，单层吹填厚度为0.5～0.7m；

（4）创新性地建立了考虑空气阻力的艏喷轨迹线理论模型，解决了艏喷控制点布置问题，可以使耙吸船在施工中获得最佳的艏喷点和驻船位，将大型耙吸挖泥船艏喷损失率降低至5%以内。

4.技术应用情况

（1）本成果在马来西亚巴生港吹填工程应用，艏吹效率提高了18%，艏吹时间缩短了15%，艏吹管线正常率达到88%以上降，将低了故障率。

（2）香港口岸人工岛工程填海工程通过本成果的应用，艏吹时间平均缩短了15%，艏吹效率提高了20%，单月吹填方量从前期的43万方提高到了53万方。由于施工效率的提升，工期缩短。

（3）长江南京以下12.5米深水航道建设工程一期疏浚工程采用耙吸船挖运吹的施工方法，在工程施工过程中应用了本研究成果，艏吹效率提高15%，吹填时间平均缩短了12%，艏吹管线正常率达到90%以上，项目基建工程顺利通过竣工验收。

5.推广前景

本成果实现了耙吸船艏吹、艏喷施工关键技术的突破，完善了耙吸船艏吹艏喷工艺；提高了大型耙吸船吹填施工技术水平，为大型耙吸船精细化施工和管理提供技术支撑。通过施工前期对耙吸船吹填工效精细测算，使得成本测算更加准确，从而提高了国内疏浚企业耙吸船吹填施工精细化水平，为国内大型耙吸挖泥船艏吹艏喷施工提供了更加科学有效的施工工艺和辅助吹填设备，提高了耙吸船吹填工效、降低了能源消耗，增加了经济效益，符合国家倡导的节能增效和环保政策

本成果在近几年中交上海航道局有限公司的耙吸挖泥船吹填工程中得到了广泛的推广应用，经济、社会效益和环境效益显著，具有广阔的应用前景。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：中交上海航道局有限公司

单位地址：上海市中山东一路13号6楼（200002）

联系人：王丽华电话：021-63262352传真：021-63262352

手机：13918313226

E – Mail：jessicalihua@163.com

39 无掩护宽肩台大块石护面斜坡堤建造关键技术

一、技术名称：无掩护宽肩台大块石护面斜坡堤建造关键技术

二、技术来源：企业自主研发项目“东南亚地区无掩护离岸超大块石斜坡堤建造关键技术研究”（合同编号：KY-SG-2015-1）

三、适用范围：适用于海港工程领域，项目附近有丰富的可开采石料资源的大型防波堤、护岸建造工程，尤其对原材料缺乏及施工海况水文条件较差的地区更能突出其优势。

四、国内外相关技术现状：

基坑开挖是海港工程中常见的分部工程，是指按设计要求在基坑内挖除岩土到建基面高程的施工，需要将土和岩石进行松动、破碎、挖掘并运出。除使用各类凿岩、钻孔机械钻孔进行爆破作业外，主要使用挖掘机械，如各种单斗挖掘机或多斗挖掘机；铲运机械，如推土机、铲运机和装载机；有轨运输机械，如机车牵引矿车；无轨运输机械，如自卸汽车等。根据不同条件，采用各种配合方式，进行挖、装、运、卸等各项作业。关于基坑开挖的施工工艺在水利、交通、基建等多个行业有较为丰富的施工经验，并形成了较为完善的技术标准。如《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311-2013）、《土方与爆破工程施工及验收规范》（GB50201-2012）等。

对于坚硬岩质，较难采用人工或施工机械开挖，通常要用爆破法。用这种方法开挖具有工效高、速度快、劳动力消耗少、施工成本低等特点。该工艺在矿山行业较为通用，水利水电行业也较为普遍，已经形成较为完善的体系。例如《爆破安全规程》（GB6722-2011）、《水电水利工程爆破施工技术规范》（DL/T5135-2001）等规范中对爆破的条件、方法、步骤都有明确的规定。

在港口工程方面爆破工程的应用主要集中在地基夯实、爆破挤淤方面，用在基坑开挖、块石开采还较少。基坑开挖和大规格块石开采结合起来，相互利用，形成材料互补形式还未开展这方面系统性施工研究。

在爆破的理论研究方面20世纪80年代中期以后，爆破技术中研究建立各种数学模型，运用电子计算机计算爆破参数，逐步实现优化方案设计。研究炸药的爆轰机理和介质破坏机理，炸药对各类结构物的爆炸作用，以不断提高爆破效果；研究实施爆破中提高炸药能量的有效利用率，最大限度地减弱其危害作用。针对于爆破后块体形状实际应用中还较少研究。爆破工艺中除了岩石特性、炸药性能等因素外，装药结构形式也直接影响爆炸物的预期破坏程度。为保证5~15T大规格块石数量，减小爆破中过碎、过粉爆料的产出率，需要控制装药结构能量的合理分布，来实现预期目的。

五、技术内容

- 技术原理

通过优化过后的空气间隙不耦合爆破法，增大径向空气间隙不耦合法中的不耦合系数至2~5，轴向空气间隙不耦合法中增大空气间隙至2倍装药长度以上，把大量炸药集中在底部等，提高了5t以上大规格块石产量。针对孔隙率超过30%的围堰地质，选用最为适用的膏状浆液灌浆方法注浆止水。采用合理的机械设备组合：150t吊机+去挡板自卸车、CAT349反铲+矿山车、抓斗+矿山车等3种方案提高运输速度。根据东南亚及南亚地区的季风和涌浪特点，对多级配、多层次的宽肩台斜坡堤施工方法进行优化，按照自下而上施工顺序，不同规格石料的交叉施工，同时形成时间和空间上的多工作面流水作业，使施工效率更高，并保证施工过程中结构的稳定性。

- 关键技术或工艺流程

（1）通过试验进一步优化空气间隙不耦合爆破法，增大径向空气间隙不耦合法中的不耦合系数至2~5；经过现场爆破效果检验，成功将5T以上大规格块石开采率由2~6%提高至18~19%，满足了现场大规格块石进度需求，为海港工程中对大块石的利用创造了坚实的技术条件。

（2）针对地层级配差、结构松散，架空现象严重、孔隙率超过30%的围堰区域，经过几种方案比选，膏状浆液可控性灌浆方案最为适合。通过上下游排膏状浆液可控灌浆进行封闭，可以有效的确保中间排灌浆施工达到灌浆效果，形成止水帷幕。通过该项目的成熟应用，可以把该技术推广到类似的项目中。

（3）通过对现有机械运输设备的研究，从提高运输速度、运输能力角度出发，优化现有资源配置，采用智能优化的方法，找出满足单日运输要求的机械设备量和搭配形式，经过优化分析得出三种较为可行的运输组合方案：①150t吊机+去挡板自卸车组合；②CAT349反铲+矿山车组合；③抓斗+矿山车组合。结合现有设备进行调整，最终顺利实现单日运输计划，在季风来临之前成功完成了斜坡堤的阶段性施工。

（4）通过现场施工组织与规划，总结了一整套采用反铲挖掘机、吊机、矿山车、抛石船等重型机械设备，在合理施工顺序下协调作业，精准完成由超大块石（5~10t，部分大于10t）、多级块石(1kg~10t)组成的斜坡堤建造方法。

（5）通过对现有作用在斜坡堤的永久荷载、可变荷载分析，结合模拟计算结果找出影响斜坡堤稳定的因素。找出在施工过程中波浪、水流以及顶部机械设备的扰动下斜坡堤也能够保证稳定的方法。最后结合沉降观测资料得出斜坡堤建造早期的一个状态，确保了结构稳定。

- 主要技术指标

（1）优化后5T以上大规格块石开采率达18~19%，满足了现场大规格块石进度需求。

（2）结合现场设备配备情况选用150t吊机+去挡板自卸车、CAT349反铲+矿山车、抓斗+矿山车等3种组合运输方案。

（3）形成较为系统详细的斜坡堤施工方法：①石料筛分，②山推推土机推填，③PC200反铲作业，④长臂反铲甩抛，⑤吊机精抛，⑥长臂反铲理坡，⑦开体驳抛石等方法进行作业。

- 技术应用情况

2013年12月 ～ 2015年12月期间，无掩护宽肩台大块石护面斜坡堤建造关键技术项目的研究成果成功应用于斯里兰卡汉班托塔港发展项目二期工程，使规格大块石开采率大大提高了10%以上，有效保证了工期，节约了斜坡堤建造成本。研究得出的大块石运输和安装机械设备组合和方案，有效保证了施工质量和工期，给整个项目创造了巨大的经济效益和社会效益。

- 推广前景

该成果已经成功应用于斯里兰卡汉班托塔港二期工程，并形成了一套较为完整的大块石开采、运输以及风浪流作用下斜坡堤施工的技术体系，为今后东南亚及南亚地区该类型无掩护离岸超大块石斜坡堤施工积累丰富的经验。其中，采用轴向空气间隙不耦合爆破法开采大规格块石，把大量炸药集中在底部，中间预留大于底部装药长度2倍的空气间隙，顶部设置约1.0倍装药长度的填塞物等技术优化措施， 5T以上大规格块石开采率大大提高至18~19%。针对与东南亚及南亚地区水泥、钢筋、河砂等大宗材料供应都比较紧张的情况，尽量减少使用进口原材料，更多的利用当地资源，大量节约成本的同时也在节能环保方面有明显的意义，有很高的推广前景和价值。

在大规格块石运输方面采用三种运输组合方案：①150t吊机+去挡板自卸车组合；②CAT349反铲+矿山车组合；③抓斗+矿山车组合。以现有设备的基础上，顺利实现单日运输计划，还提高了工作安全性和施工质量，在同类项目中具有良好的借鉴意义。

采用反铲挖掘机、吊机、矿山车、抛石船等重型机械设备，在合理施工顺序下协调作业，并根据斜坡堤的构造特点以及施工工序，形成时间和空间上的多工作面流水作业，建立精准完成超大块石（5~10t，部分大于10t）、多级块石(1kg~10t)斜坡堤建造的方法。该方法具有切实可行的操作方案，可以作为今后该类型斜坡堤建造的主要方法，具有很好的推广前景。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：中交第四航务工程局有限公司

单位地址：广州市海珠区沥滘路368号（510290）

联 系 人：卢普伟   电话：020-28126705   传真：020-84441842

手    机：13672479603     E – Mail：lpuwei@cccc4.com

40 新吹填超软土地基真空预压加固技术

一、技术名称：新吹填超软土地基真空预压加固技术

二、技术来源：中交四航工程研究院有限公司自主研发项目“新吹填超软土地基真空预压加固技术创新”（合同编号：Y2013D27）

三、适用范围：围海造陆工程、跨海工程、港口码头工程、市政工程等领域的地基处理。

四、国内外相关技术现状：

围海造陆工程中形成的新吹填超软土大多为流泥、浮泥，是一种更特殊、工程特性更差的土。该类地基处理难度非常大，新近吹填淤泥地基无承载力，施工设备根本无法直接开展地基处理相关施工工序，往往是先晾晒2~3年再采用传统的真空预压技术或真空联合堆载预压技术进行处理。近十年来，业界一直致力于该类地基处理的技术攻关研究，目前已成功研发出“二次处理技术”—即“先采用浅表层快速加固技术（属于无砂垫层真空预压技术）对新近吹填淤泥地基浅表层土体进行预处理30天的同时，水力吹填厚度为1.0m左右的中（粉）细砂垫层并机械铺设（吹填）厚度为0.5m左右的中粗砂排水垫层，待真空恒载满45天后卸载，此时的地基便能作为承载地基处理施工设备的工作平台，然后采用传统真空预压技术或真空联合堆载预压技术对地基深层土体进行处理”。然而，这种二次处理技术虽然极大地缩短了地基处理工期，但施工成本并不低。

五、技术内容

- 技术原理

本项目通过调研分析、理论分析、数值分析、室内试验、室内模型试验以及设立现场试验区等一系列方法综合研究了新近吹填淤泥的物理性质、自重沉积规律、固结压缩特征、总沉降量估算方法、真空固结理论、排水固结的强度增长计算方法、真空预压有效加固深度理论评价方法、真空预压加固时塑料排水板的淤堵行为等等，并率先研发出了适宜于该类地基的新型大面积砂被工作垫层工艺技术以及新型真空预压排水系统工艺技术，从而成功实现了该类地基真空预压一次性处理。

- 关键技术或工艺流程

（1）首次建立了不同区域的新近吹填淤泥自重沉积稳定的统一评价标准：孔隙比累计变化率为60%~70%，黏粒含量小于50%时取大值、大于50%时取小值。同时提出了新近吹填淤泥地基的总沉降估算公式，理论上很好地解释了该类地基的总沉降量现行计算方法与工程实际情况悬殊大的现象，为该类地基的排水固结法设计提供了良好的指导作用。

新近吹填淤泥的自重沉积稳定状态受多方面因素影响，如沉积环境（海水和淡水）、沉积空间尺寸、初始泥浆密度、初始黏粒含量、初始含水率、初始孔隙比等。鉴于此，基于天津滨海新区、广州港南沙港区三期工程、惠州港荃湾港区国际集装箱码头I标段工程、南水北调东线-淮安四站、南水北调东线-白马湖等不同地区新近吹填淤泥的室内土工及沉积模型试验（静置240d）结果，①本文建议将“孔隙比累计变化率为60%~70%，黏粒含量小于50%时取大值、大于50%时取小值”作为不同地理位置的新近吹填淤泥自重沉积稳定的评价指标；②并给出新近吹填淤泥的自重沉积规律：第一阶段为土颗粒自重落淤阶段，也即沉淀阶段或絮凝下沉阶段，该阶段新近吹填淤泥中的土颗粒仍以团粒的形态悬浮于水体中，未形成土骨架，还不具备传统土的工程性质；第二阶段为土体自重固结阶段，包括大变形固结阶段和次固结阶段，该阶段新近吹填淤泥在自重压力作用下土颗粒逐渐形成土骨架，逐渐具备传统土的特性。

然后，基于广州港南沙港区三期工程、惠州港荃湾港区国际集装箱码头I标段工程等两个典型地区的新近吹填淤泥在自重沉积稳定后的室内大型固结试验结果，给出该类淤泥的固结压缩曲线特征：在较低荷载下（0kPa~100kPa），①e-P曲线的典型特征呈现为三个阶段，分别为直线陡降段（斜率较大）、曲线过渡段（曲率较大）以及直线渐变段（斜率较小），如图1所示；②e-lgP曲线的典型特征呈现为两个阶段，分别为直线陡降段（斜率较大）以及直线渐变段（斜率相对较小），也即呈现下凹的折线形态，如图2所示。

图1 II-5-下，98kPa，e-P曲线图2 II-5-下，98kPa，e-lgP曲线

综合分析上述试验结果可知，新近吹填淤泥地基总沉降量计算应将分为自重沉积阶段和附加荷载下的固结阶段等两个阶段进行考虑。

- 自重沉积阶段：（1）

②附加荷载阶段：（2）

（3）

- 总沉降：（4）

（5）

式中：C-当新近吹填淤泥中黏粒含量小于50%时，C=70%；当新近吹填淤泥中黏粒含量大于50%时，C=60%。压缩系数a取荷载7kPa~11kPa范围的数值，也即a7-11，而压缩指数Cc为两阶段直线的斜率之和。

（2）首次深入分析了新近吹填淤泥地基真空预压过程中塑料排水板的淤堵行为，并建立了新近吹填淤泥地基真空预压加固时，竖向排水体滤膜的防淤堵准则（建议为：GR＜4）以及原生料排水板芯板的防淤堵准则（临界弯折角不应大于450且临界弯折率不应大于60%）。并基于此给出了新近吹填淤泥地基真空预压设计时原生料排水板芯板的真空度衰减系数的取值（建议“不小于20%”）。

新近吹填淤泥工程特性极差，采用现行规范中的真空预压技术进行加固时，排水板往往过早地出现严重淤堵现象。塑料排水板产生淤堵行为主要由两方面引起，一方面是排水板滤膜的排水性能逐渐降低而最终产生淤堵，另一方面是排水板芯板截面或复合体截面的过水面积逐渐减小而最终产生淤堵。鉴于此，基于典型的新近吹填淤泥试样，开展了4种典型滤膜（如图3~图6所示）不同水力梯度下室内淤堵对比试验和4种典型原生料排水板不同弯折形态下（如图7所示）的纵向通水量对比试验。最后，基于试验成果给出了：塑料排水板滤膜的防淤堵准则，GR＜4；原生料排水板芯板的防淤堵准则，临界弯折角不应大于450且临界弯折率不应大于60%）；并基于此给出了新近吹填淤泥地基真空预压设计时原生料排水板芯板的真空度衰减系数的取值：不小于20%。

图3 DBN，100倍图4 ZBN，100倍图5 XCW，100倍图6 XFW，100倍

a.一弯        b. 二弯~三弯    c. 三弯~多弯    d. 多弯~倒折

图7 排水板不同弯折形态

（3）首次研发出新近吹填淤泥地基新型大面积砂被工作垫层工艺技术，解决了该类地基能成功实现一次性排水固结处理的头号难题，同时，研发出了新型直排式真空预压排水系统，从而成功实现了新近吹填淤泥地基真空预压一次性处理。

针对新近吹填淤泥地基采用上述二次处理技术进行加固的两方面主要原因，通过机理研究、数值计算以、理论推演以及现场试验等方法，明确给出了大面积砂被工作垫层的工作机制（如图8）、承载破坏模式（如图9）以及承载力估算公式（如式（6）~式（7）），并研发出适用于浮泥/流泥地基的最佳工艺方案（如图10~图11），从而解决了该类地基能成功实现一次性排水固结处理的头号难题。同时，基于室内土工与模型试验、现场试验等方法，明确给出了真空荷载分级加载方式（如图12），并研发出适用于新近吹填淤泥地基的新型直排式真空预压排水系统（如图13），最终成功实现了新近吹填淤泥地基真空预压一次性处理。

图8 浮泥地基大面积工作垫层似壳体、侧向封闭效应  图9 地基失稳破坏模式

C=++（6）

（7）

图10 先形成大面积砂被垫层   图11 再在其上面水力吹填一定厚度的粉细砂

图12  分级真空加载方式   图13 单管四排式直排系统，埋入一般砂土垫层中

- 主要技术指标

本项目研究成果充实和完善了现有真空预压理论，提高了真空预压技术水平，进一步推动了真空预压技术的发展。

（1）完成了新型大面积砂被垫层地基典型承载方案的数值对比分析，并建立了该类垫层地基承载力的理论估算公式。

（2）建立了负压非均匀分布边界条件下的砂井地基固结理论，并给出了相应的解析解。

（3）首次提出新近吹填淤泥地基的沉降估算公式，理论上很好地解释了该类地基的总沉降量现行计算方法与工程实际情况悬殊大的现象，为该类地基的排水固结法设计提供了良好的指导作用。

（4）建立了真空预压地基有效加固深度理论评价公式、以及塑料排水板防淤堵准则和真空度衰减系数值，能很好地指导新近吹填淤泥地基的真空预压设计，并能科学指导施工。

（5）首次研发出的新近吹填淤泥地基真空预压一次性处理技术（包括新型大面积砂被工作垫层工艺技术和新型直排式分级真空预压技术），进一步缩短了该类地基处理的施工工期和施工成本。

- 技术应用情况

本项目研究成果已成功应用于广州港南沙港区三期工程的疏浚吹填及软基处理II 区工程。研究成果的成功推广应用，使主要完成单位从2013年-2015年，由此新增利润3806万元，新增税收1099万元。

如广州港南沙港区三期工程的疏浚吹填及软基处理II 区工程采用真空预压进行处理，则：二次处理技术综合单价为312.61元/m2，一次性处理技术综合单价为278.29元/m2，节约了11%。

- 推广前景

沿海地区近些年涌现出大量的新近吹填淤泥地基处理工程拓宽了真空预压技术的应用范围，与此同时，工程实践中出现的一系列问题也为该技术的发展带来了更多的挑战和革新机遇。本项目旨在进行新近吹填淤泥地基真空预压加固的理论计算和施工工艺两方面的研究，最终探索出该类地基真空预压一次性处理技术。研究成果从理论和工艺上解决了新近吹填淤泥地基采用现行规范中的真空预压技术处理时存在的一系列问题，如总沉降计算、有效加固深度、地基处理设备工作垫层、排水系统等方面。理论方面，本项目提出的总沉降估算方法和有效加固深度理论评价方法能从根本上杜绝目前大多数设计院在该方面的纯经验性、盲目性；工艺技术革新方面，本项目研发出的新型大面积砂被垫层和新型直排式分级真空预压工艺技术，能进一步降低新近吹填淤泥地基处理的施工成本，同时也拓宽了真空预压技术的应用范围。因此，本项目研究成果充实和完善了现有真空预压理论，提高了真空预压技术水平，极大地推动了真空预压技术的发展。

研究成果广泛应用于围海造陆、港口、码头、堆场、高速公路等内河航道疏浚淤泥处理、沿海大面积新吹填超软土地基处理以及市政超软土地基处理工程中，对促进我国国民经济稳定的发展具有重要意义。

六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：中交四航工程研究院有限公司

单位地址：广东省广州市海珠区前进路157号（510230）

联系人：李燕   电话：020-84233707传真：020-84447883

手机：15989033607     E – Mail：lyan3@cccc4.com

41 深水水下充灌袋装砂堤心施工关键技术

一、技术名称：深水水下充灌袋装砂堤心施工关键技术

二、技术来源：公司自主研发项目

三、适用范围：适应于海岸堤防、抗洪抢险、冲刷防治、围海造陆等袋装砂施工工程，最大施工水深-35m，最大垂线平均流速0.91m/s，同时适用浅水以及露水施工。

四、国内外相关技术现状

国家重点工程—长江南京以下12.5m深水航道二期工程，据科技查新证明-10m以下进行充灌袋装砂堤心施工在国内外尚属首次。

（1）船机选型

普通船机无法满足深水施工受力要求，本技术采用滑板支撑式铺排船施工，满足施工工况。

（2）砂袋加筋带布置

普通砂袋未设置加筋带。考虑大砂袋受水流力影响较大，袋体容易产生撕裂现象，水下充灌袋装砂堤心施工时采用加筋方式对砂袋进行加强处理，砂袋顶面和底面纵向设置加筋带。

（3）袋头着床控制

传统砂袋袋头与袋体没有隔断，下水后袋头位置容易跑偏。本技术为方便水下充灌袋装砂堤心施工砂袋入水着床，头部需设置隔仓。

（4）铺设质量检测

传统施工完成后，水下一般采用多波束检测，检测效果差；本工艺利用多波束检测技术，精准反馈砂袋铺设质量。

五、技术内容

1. 技术原理

⑴ 船机选型

水下充灌袋装砂堤心施工时，通过计算砂袋和施工船水流力合力，确定船机锚缆受力，选择满足施工工况的船机设备。

⑵ 砂袋加筋带布置

考虑大砂袋受水流力影响较大，袋体容易产生撕裂现象，水下充灌袋装砂堤心施工时采用加筋方式对砂袋进行加强处理，砂袋顶面和底面纵向设置加筋带。

⑶ 袋头着床控制

为方便水下充灌袋装砂堤心施工砂袋入水着床，头部需设置隔仓。隔仓宽度为4m，与砂袋整体缝制。施工前在甲板上先充灌好，作为袋体压载，保证大砂袋头部下水后不会被水流冲偏。

⑷ 充盈率控制

充灌袋装砂堤心施工设计充灌厚度1.5m，水下充灌袋装砂堤心施工时，提前进行砂浆浓度试验，以此计算理论充砂时间。同时，做好运砂船消耗记录，作为充砂方量复核，保证砂袋充盈率。

⑸ 铺设质量检测

施工完成后，利用多波束检测技术，精准反馈砂袋铺设质量。

2. 关键技术或工艺流程

2017年3月9日，经中国水运建设行业协会专家鉴定，深水水下充灌袋装砂堤心施工关键技术，总体上达到国内领先水平。并出具了成果证明，确定了以下技术创新点：

⑴ 研发了深水水下充灌大型袋装砂堤心施工工艺，在水深35米条件下实现了最砂被尺寸128m×26m袋装砂被连续水下灌注成型施工；

⑵ 研发了铺排船滚筒预先卷装砂被工艺，实现了移船、充灌同步施工，有效提高了施工效率；

⑶ 首次采用双层袖口设计，实现充灌完成后袖口自动封闭，在铺排船斜板上回收软管，降低了水上作业安全隐患，有效提高了施工安全性；

⑷ 设计了砂被端部隔仓，提高了柔性结构袋装砂被着床准确性，堤心成型坡度提高至1:2.5，堤心成型轮廓准确，且减少了材料的浪费；

⑸ 在充灌袋装砂堤心施工中采用三维多波束立体成像技术，准确提供袋体线坐标，提高施工质量。

本关键技术的研究与实施形成的一批具有自主知识产权的专利、工法、关键技术、独有的先进装备，必将大幅度提高我国航道整治工程的施工和管理水平。基于超大水深充灌砂被成堤关键技术研究形成的“深水水下充灌袋装砂堤心施工关键技术”，经中国水运建设行业协会鉴定为为国内领先水平。“深水水下充灌袋装砂堤心施工工法”，被评为“水运工程一级工法”。

3. 主要技术指标

⑴施工水深小于-20m时，可使用常规铺排船施工；施工水深大于-20m时，可采用滑板支撑式深水铺排船施工。滑板支撑式深水铺排船“半潜驳1号”参数；

总长：69.15m；总宽20.8m；斜板宽度5.5m；

型深：3.88m；设计吃水：2.2m；

使用条件：葡式6级风以下，波高≤1.5m。

⑵230g机织布抗拉强度纵向＞3000N/50mm，横向＞2900N/50mm；

350g机织布抗拉强度纵向＞4300N/50mm，横向＞3600N/50mm；

380g复合布抗拉强度纵向＞2600N/50mm，横向＞2500N/50mm；

500g复合布抗拉强度纵向＞3600N/50mm，横向＞3000N/50mm；

加筋带规格50mm。

⑶相邻单幅土工布采用包缝法凭借，双线缝制，针脚均匀顺直，缝制强度不低于原织物强度的70%。

⑷砂袋在铺设前需进行受力计算，根据《水运工程土工合成材料应用技术规范》(JTJ 239-2005)9.24内容要求：软体排纵向或横向抗拉安全系数，宜取3，当有经验时，可适当减小。充填袋的饱满度应不大于80%；充填袋分层填筑，交错嵌紧，无垂直通缝。

4. 技术应用情况

长江南京以下12.5米深水航道建设工程是“十二五”时期全国内河水运投资规模最大、技术最复杂的国家重大工程，在全国水运建设中具有举足轻重的示范作用。和畅洲标段袋装砂芯堤总方量64.29万m³，潜堤深泓处堤身泥面标高最深-36.2m，总方量43.69万m³，深水区占比例68%。由于超大水深充灌砂被成堤作业目前尚无借鉴经验，为保证工程的顺利进行，需从深水施工装备、砂袋设计、关键技术等方面进行全面开发。

和畅洲标段深水、大流速恶劣工况条件下，传统的砂枕及小砂被成堤工艺很难保证堤体轮廓精确成型，轴线位置及断面尺寸控制难度大，无法满足《水运工程质量检验标准》中“9.7.2充填袋坝体”相关质量验收标准。研究采用的深水水下充灌袋装砂堤心施工关键技术能够确保袋装砂堤心精准成型，通过施工关键影响因素及控制参数的研究与总结，具备较完整的操作指导性，并且能够实现工艺普及。对于深水航道工程的施工及以后类似工程的设计施工具有重要意义。

5. 推广前景

与国外和国内同类型的工程施工工艺相比，该成果提高了整个工程的施工质量和精度，同时提高了袋装砂堤心的施工工效，有效的缩短了工期，减少了设备设施的投入，节约了成本。采用充灌袋装砂堤心施工工艺， 避免了砂袋离散造成的浪费，有效控制堤心成型坡度，同时明显降低了土工布用量，施工成本大大降低。

我国未来航道工程建设任务时间紧、任务重，本项目充灌袋装砂堤心施工工艺成熟，尤其是-10m以下进行充灌袋装砂堤心施工在国内外尚属首次，对以后的工程具有极高的借鉴意义。

六、技术持有单位及联系方式

1．中交第一航务工程局有限公司，邮编；300456

地址：天津港保税区跃进路航运服务中心8号楼

联系人：毛轶伦  电话：13820699087

2．中交一航局第二工程有限公司，邮编：266071

地址：青岛市市南区福州南路16号中港大厦

联系人：冯海暴，电话：0532-58705257

42 溢油跟踪定位及报警浮标装置系统

## 一、技术名称：溢油跟踪定位及报警浮标装置系统

## 二、技术来源：交通运输部水运所合同号408109（合同编号：408109）

## 三、适用范围：溢油及危化品污染应急处置

## 四、国内外相关技术现状：

目前，国内外用于海上溢油监视监测技术主要包括：遥感技术、定点监视技术。

遥感技术是远距离非接触式检测技术，依靠电磁波段的传感器感知目标信息，如航天遥感、航空遥感。

航天遥感主要指卫星遥感，具有监测范围大、全天候、图像资料易于处理和解译等特点。尤其对大面积的海洋溢油监测，由于航天遥感飞行高度高，可以从宏观上监测溢油，更为适用，但是航天遥感的空间分辨率和时间分辨率低，且实时性差，对溢油事故的判断具有一定的局限性，不利于准确及时获取敏感资源污染信息的。用于受到航天遥感技术的限制，仅有美国等掌握航天遥感技术的少数西方发达国家使用较多。

航空遥感主要是指航空溢油遥感监测，是发达国家经常使用的一种海洋溢油遥感监测技术。它是以飞机为平台，加载了可见光、红外/紫外(IR/JV)扫描仪、合成孔径雷达(SAR)、侧视孔径雷达(SLAR)以及微波辐射计等传感器。航空遥感具有较高的空间分辨率和时间分辨率，并且具有灵活、机动的特点，所以航空遥感是使用最多的且最为有效的技术手段。当发生海洋溢油事故的时候，飞机可以迅速的到达溢油污染的发生区域，记录溢油发生的位置、面积等信息。但是一般情况下，海洋溢油事故都发生在恶劣的天气情况下，如大风、大雾，这使得航空遥感监测水面溢油受到了一定的局限性。同时，使用飞机进行航空遥感作业，其昂贵的费用也制约着航空遥感的海上溢油的应急救援。

定点监视技术不具备流动性，依靠水面浮标或岸边装置上的特定传感器，对一些固定的污染源连续监视并报警，目前国内使用的多为国外进口的红外线水面溢油报警技术和紫外线-荧光水面溢油报警设备。

但这类设备由于电量消耗大，安装时需要敏感资源地区的电力资源条件，因而使用受到限制，同时其购买成本较高，而且受大雾、粉尘、杂物等环境影响较大，不能全天候工作，根据国内使用此类产品用户调研，其溢油的识别准确度约为70%，误报警频度较高，造成使用单位不得不关闭系统的情况常有发生。根据目前国内使用固定式溢油报警设备使用情况的调研，对现有国内使用较多的设备性能能进行比较，列于表1。

表1  定点溢油报警设备性能比较

| 报警探头 | 主要原理 | 应用范围 | 溢油识别准确度 | 生产地或厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 红外线水面溢油报警器 | 单光束红外岸边固定式水面油膜报警器 | 油码头的事故性报警（固定装在码头边），使用灵活性差 | 60%~70% | 美国 |
| 紫外线-荧光水面溢油报警器 | 岸边固定式水面油膜报警器 |  |  | 美国；荷兰 |

此外，国外使用的浮标产品技术种类较多，主要用于海洋环境观测，用于溢油报警监测的浮标却很少，目前基本处于试验阶段，由于这类浮标普遍存在溢油识别率低、性能不稳定、技术不成熟、等许多无法克服的缺陷，不能满足本课题的要求。

通过调研，目前国内外产品中还没有将接触式检测传感技术运用于溢油报警检测设备的成功先例，仅有美国利用接触式传感技术进行环境水质检测的信息。为开发出溢油识别准确、布放容易（不受敏感资源地域电力等条件限制）、操作携带方便、全天候（不受气象条件影响）的溢油报警监测设备，课题组设想将接触式检测传感技术通过传感信号接收、处理、传输、监控等技术集成，研究、研制适合我国港口、钻井平台等场所的接触式溢油检测报警设备，为我国溢油报警检测提供新的技术手段。

## 五、技术内容

1.技术原理

该设备的研制首先攻克了接触式传感检测技术应用于溢油报警的技术难点，引进消化了国外实验室中仅在水质检测试验中使用的对烃类石油产品产生感应的接触式传感技术，选取了无孔纳米硬质材料加敏感膜的传感材料，通过油膜敏感性试验解决了传感器接触油膜与报警信号的关联性，通过浮标内置放大电路设计实现了油膜传感信号向报警信号的转换，通过内置卫星通讯模块和GSM通讯网络模块集成将溢油检测信号传输到通讯网络系统，实现了监控终端直接接收溢油报警信号和浮标定位信号的功能。

2.关键技术或工艺流程

海上溢油报警浮标设备是自主研制的适合码头、钻井平台等可能溢油场所的监控需要、能够实现溢油即时报警的浮标技术和设备。

该设备具有适应性强、操作简便、可全天候工作、安全可靠的特点，克服了国内外在用的紫外、红外溢油报警检测设备误报率高的缺陷，实现了高精度报警和远距离监控的功能，是国内外首次将接触式传感技术运用到溢油报警技术，填补了国内外空白。

溢油报警浮标体的一体化设计和研制是该设备研制的另一技术突破。在浮标结构、材料、外置传感器、内置独立电源、内置电路和通讯模块集成、防水、防撞抗震设计等方面实现了一体化设计，通过了国家法定质检部门的检测，实现了遇油即时报警、防爆、防水、防撞、防振、无线传输、实时监控的功能。

溢油监控系统软件开发是该设备系统研制突破的第三个技术难点，实现了溢油报警、浮标定位、溢油信息管理功能的界面化、直观化。

（1）采用高速行驶状态下检测系统的瞬间状态捕获技术，实现多路系统数据的同步获取，解决了了高速行驶时的检测数据准确性问题；

（2）采用多干扰因素的归并处理技术，实现多干扰的有效消除，解决不同牵引车辆的适用性问题；

（3）采用高精度角度校准技术，解决了激光器的高精度校准问题。

3.主要技术指标

海上溢油报警浮标可在监控中心的监控终端实时监控，也可用手提电脑网络监控。

其主要技术指标如下:

表2 溢油报警浮标主要参数

| 定位单元 | GPS |
| --- | --- |
| 通信单元 | GPRS |
| 检测对象 | 水面溢油、原油、汽油、柴油等 |
| 传感器使用频次 | 清洗后可重复使用 |
| 浮标外径 | ＜400mm |
| 浮标重量 | ＜15kg |
| 防水等级 | IP68 |
| 溢油报警精度 | 汽油、柴油、原油：油膜厚度最小分别为26µm、26µm、52µm，最短报警时间分别为3s、9s、30s，报警成功率大于99%。 |
| 适应环境条件 | 气温：-30°C— +50°C |
|  | 水温：-20°C—+40°C |
|  | 风：0 to 50 knots（海里/小时） |
|  | 浪：0 to 30 feet（英尺） |

4.技术应用情况

该设备应用效果良好，受到广泛好评。在大连7.16事故中，发挥较好功效。

广东海事局、曹妃甸原油码头已使用多年。直接经济效益：广东海事局、曹妃甸原油码头、厦门海事局、舟山中石化码头采购并使用浮标30余套，监控软件3套，签订合同近1000万元。

间接经济效益：该设备造价远低于紫外、红外检测设备，同时具有溢油报警精度高、操作简便、可全天候工作、安全可靠等特点，为海上溢油应急提供了国内质高价优的可靠产品，受到用户高度评价，具有广阔的推广应用前景。

5.推广前景

（1）开发出了具有溢油报警功能的溢油报警浮标。

（2）溢油报警浮标设备采用直接与水面油膜接触的物理化学传感探测器探测水面油膜的报警方式，目前采用接触式溢油传感器探测海上溢油的技术，集成无线传输技术和定位技术的报警浮标产品为国内外首创。

（3）首次开发了S-57等专用海图与沿海陆域图转换同一格式地图的软件——“溢油监控软件”，该软件具有溢油报警定位处理、浮标动态管理、救援力量动态标记、地图显示及地图维护、指令信息与报位信息处理、超范围自动报警和溢油报警、历史轨迹管理与回放、查询等功能。

（4）通过软件将溢油报警浮标系统有机结合到溢油应急监控报警系统中，软件的应用实现了灵活的远程监控，实现了对浮标进行定位、查询、修改响应时间等动态管理内容，软件界面友好、直观、操作简便、数据无线传输、随时随地实现设置报警命令、监视，具有一定的扩展能力。

（5）项目组根据溢油应急的实际情况，对溢油报警浮标系统进行了具有应急功能的设计，由于该系统硬件尤其是水上终端部分采用的是独立电源，不会受到现场的停电等环境因素影响，而客户监控平台设置灵活，可随时随地进行固定或移动监控，其应急监控手段更加方便。溢油报警浮标不仅具有日常溢油报警监测功能，而且当突发事件发生时，系统仍能有效、稳定、及时工作。

课题组自主研发的溢油报警浮标，效果良好，此创新性的发明设计在国内外均属首例。该溢油报警浮标与目前国际上使用的紫外、红外等溢油报警监测产品相比，具有溢油识别准确度高、成本低、全天候等诸多优势，此外因拥有自主知识产权，可为国内用户提供便捷和专业的技术支持。

## 六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：交通运输部水运科学研究院

单位地址：北京市海淀区西土城路8号（100088）

联系人：赵平   电话：010-65290279传真：010-62364733

手机：13910891550    E – Mail：zhaoping@wti.ac.cn

43 高速公路波形梁护栏防撞能力提升改造技术

## 一、技术名称：高速公路波形梁护栏防撞能力提升改造技术

## 二、技术来源：交通运输建设科技项目“高速公路波形梁护栏防撞能力提升改造技术研究”（合同编号：2013 318 223 450）

## 三、适用范围：高速公路旧波形梁护栏安全性评价，高速公路旧波形梁护栏改造，高速公路旧波形梁护栏改造施工养护，高速公路旧波形梁护栏改造改造验收。

## 四、国内外相关技术现状

护栏作为保障公路交通安全的最后一道防线，对降低我国高速公路交通事故的发生次数和有效减小交通事故的严重后果发挥了重要作用，显著提高了我国高速公路的交通安全水平。同时也必须看到，目前我国高速公路运行的车辆与十几年前相比，交通负荷明显增加，表现为车辆向大型化、重型化发展，尤其是国家高速公路网的部分路段，大型车辆所占比例已经接近或超过了小型车辆，导致了护栏的防护能力与实际的交通负荷不相适应。

2006年7月，交通部发布了修订后的《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2006）（以下简称“06版规范”），扩充了护栏的防护等级，提高了护栏的防撞能力。该规范规定：高速公路一般路段护栏的防护等级至少应达到A级（碰撞能量达到160kJ），与1994年6月实施的《高速公路交通安全设施设计及施工技术规范》（JTJ 074-94）（以下简称“94版规范”）相比，高速公路一般路段护栏的防撞能力提高了72%，显著地提高了护栏的防护水平。06版规范施行后，如何对采用94版规范设置的旧波形梁护栏进行防撞能力的提升改造，以适应新的交通运行环境、避免重特大交通事故的发生已成为高速公路运营管理部门面临的一个重大问题。

我国早期修建的高速公路（尤其是2000年以前通车的高速公路）大都面临大中修和改扩建问题，面临路面加铺罩面的问题，旧波形梁护栏由于高度不足，已不满足新、旧规范对护栏设置高度的要求，客观上影响了其防撞功能的充分发挥，需要对高速公路改扩建和路面加铺罩面过程中护栏的性能保持进行研究。改扩建和路面加铺罩面过程中，必然面临着现有设施的再利用问题，如果全部更换必然造成资源的严重浪费，如果对其加以再利用，需要采取措施保证其防撞能力。

图1  高速公路路面加铺罩面

## 五、技术内容

- 技术原理

1）高速公路旧波形梁护栏安全性评价

护栏是否改造提升的依据是通过需要防护等级和实际防护等级与实际防护等级的比较进行确定。根据对我国已通车高速公路旧波形梁护栏使用现状，旧波形梁护栏的安全性评价方法包括防护等级适应性评价和实际防护等级评价两个方面。

（1）防护等级适应性评价

主要是对已有波形梁护栏对目前交通流特征和事故特征进行分析，确定需求防护等级，防护等级的适应性进行评价。通过实际高速公路的车型组成、车辆质量、运行速度和发生事故时碰撞护栏的角度进行分析，在收敛样本内，模拟计算各类型车辆发生事故时的碰撞能量，选取保证85%的车辆碰撞能量作为护栏防护的需求等级。

路段所需基本防护能量计算模型如下：

（1）

式中：——路段所需基本防护能量；

——小客车碰撞能量；

——大客车碰撞能量；

——小型货车碰撞能量；

——中型货车碰撞能量；

——大型货车碰撞能量；

——汽车列车碰撞能量；

N——计算总样本量（≥20000），，i，j，k，x，y，z分别为小型客车、大型客车、小型货车、中型货车、大型货车、汽车列车的按组成比例的各样本量。

根据对不同类型车辆的质量、运行速度和碰撞角度的取值区间的范围和分布特征，开发出护栏防护等级适应性评价软件，对路段进行需要防护的基本防护等级适应性评价。

图2  评价模拟软件界面

2）旧波形梁护栏实际防护性能评价

实际防护性能评价主要是对已有波形梁护栏结构、构件尺寸、材料性能、立柱埋深、土基处理情况等指标的分析，对护栏实际具备的防护等级进行评价。通过旧护栏材料性能实验、立柱单元构件实验，研究护栏防护等级与护栏结构、构件尺寸、材料性能、立柱埋深、土基处理情况的关系；通过计算机仿真分析研究护栏高度不足、连接构件缺失等因素对护栏防护等级的影响程度。以此作为对护栏改造提升方案的理论指导。同时，也对施工、养护的指标提出控制范围，为验收标准的提供依据。

护栏实际防护等级理论模型：

（2）

式中 ——护栏实际防撞能量（kJ）；

——修正系数（腐蚀、护栏吸能效果等考虑）0.8-1.0）；

——立柱变形吸收能（kJ）；

——第i根变形立柱（ m为碰撞范围内立柱变形的总根数）；

——波形梁板变形吸收能（kJ）；

——第j块变形护栏板（ n为碰撞范围内护栏板变形的总根块数）；

——土壤压实度系数；

——立柱埋置深度系数；

——立柱间距系数；

——立柱塑性极限弯矩（N·m）；

——第i根变形立柱塑性变形处的相对转角（弧度）；

——波形梁板塑性极限弯矩（N·m）；

——第j块变形板塑性变形处的相对转角（弧度）。

（2）旧波形梁护栏防撞能力提升改造方案

对六种改造提升方案进行有限元仿真分析，优化方案后，经实车足尺碰撞试验开发出两种利用旧波形梁护栏结构、材料满足新标准要求的A级新型波形梁护栏结构。

图3 改造提升方案一：三波梁护栏示意图

图4  改造提升方案二：双层两波形梁护栏示意图

（3）编制了《高速公路旧波形梁护栏改造施工养护作业指导书》和《高速公路旧波形梁护栏改造验收技术标准》。根据旧波形梁护栏改造特点，针对旧材料的甄选、可利用程度给出了选择的标准和规范；对旧波形梁护栏改造后改造后分别从标准规范要求和现场观测要求两方面给出了具体的验收技术标准。

- 关键技术或工艺流程

（1）提出了我国高速公路旧波形梁护栏防护等级适应性评价方法，防护等级适应性评价方法研究，主要根据交通流特征状况，对目前的交通流的护栏基本防护等级进行评价，最后通过计算机编程模拟的形式的开发出护栏基本防护等级适应性等级评价软件。

（2）提出了高速公路旧波形梁护栏实际防护等级评价方法，实际防护性能评价方法研究，主要通过对护栏高度、立柱埋深、土压实度、基础处理情况等指标进行量化处理，对护栏的防护性能进行分析，以确定现场护栏的结构强度和防护等级，建立了波形梁护栏实际防护等级评价模型。

（3）开发了基于路面多次加铺需求的护栏提升改造技术，本项目研究的三波护栏和双层双波护栏均能满足路面加铺高度10cm以内的安全防护需求，改造后的波形梁护栏达到现行规范规定的A级护栏防护等级标准（碰撞能量160kJ）要求。

（4）开发了基于协同式作用机理的双层波形梁护栏结构形式，双层双波护栏方案为基于协同式作用机理的双层波形梁结构型式，其中下层护栏板距离路面的高度以50cm为宜，当下层护栏板距离地面高度大于50cm时且小于60cm时，可直接采用本研究方案，当下层护栏板高度小于50cm时，必须将原护栏立柱通过套管接高，使其护栏板高度满足本方案设计要求；双层波形梁护栏板间距在10cm±2cm内为较优化结构，间距过大或过小会对护栏的防护性能造成重要影响。

（5）开发了适应于窄土路肩的旧护栏提升改造技术，三波护栏方案为适应与窄土路肩的旧护栏提升改造技术，本研究方案可在现有Ф140mm×4.5mm立柱的护栏上直接采用，可满足现行规范要求的A/Am级护栏防撞能力提升需求，该方案可同时在路侧和中分带采用，采用托架的连接方式可满足路侧土路肩宽度较窄时，即土路肩宽度为50cm时的波形梁护栏应用条件。

（6）开发了防绊阻梯形防阻块，本项目在研究过程中为提升波形梁护栏的防绊阻能力，对我国目前我国普遍采用的六角形结构防阻块进行了结构改造提升，开发出防绊阻梯形防阻块，该防阻块结构不仅防绊阻功能良好，而且能提高护栏的安全性能，还能降低公路养护过程中的材料成本。

（7）编制了我国首部《高速公路旧波形梁护栏改造施工养护作业指导书》和《高速公路旧波形梁护栏改造验收技术标准》，规范了旧波形梁护栏改造施工养护的作业流程和质量保证措施。

- 主要技术指标

（1）利用技术改造后的旧波形梁护栏防撞等级达到现行规范规定的A级标准，即碰撞能量大于或等于160kJ。

（2）双层双波护栏方案可满足94版规范的护栏防撞能力提升要求，其中下层护栏板距离路面的高度以50cm为宜，当下层护栏板距离地面高度大于50cm时且小于60cm时，可直接采用本研究方案，当下层护栏板高度小于50cm时，如采用本研究方案，必须将原护栏立柱通过套管接高，使其护栏板高度满足本方案设计要求；双层波形梁护栏板间距在10cm±2cm内为较优化结构，间距过大或过小会对护栏的防护性能造成重要影响；

（3）三波护栏方案可满足现行规范要求的A/Am级护栏防撞能力提升需求，该方案可同时在路侧和中分带采用。可在现有Ф140mm×4.5mm立柱的护栏上直接采用，在进行路面加铺时，加铺厚度小于5cm时，可直接采用本研究方案；当加铺厚度大于5cm小于10cm时，可采用本研究方案，但应保证路侧土路肩高度与路面的净高差不大于5cm；当路面加铺厚度大于10cm时，必须通过增加立柱套管方式提升护栏板高度，使其满足本研究方案提供的护栏高度，并相应的对土路肩部分进行加铺。三波护栏可满足路侧土路肩宽度较窄时(50cm)的波形梁护栏应用条件。

- 技术应用情况

研究成果已在福建、浙江和新疆实体工程中得到成功应用，旧波形梁护栏防护等级适应性评价路段达400余公里，其中采用项目开发的三波梁护栏结构和双层双波护栏结构对护栏进行防护等级提升路段长度达118.357公里，有效提升了波形梁护栏的防撞能力，提高了高速公路的运营安全水平。

- 推广前景

我国2006年之前修建的高速公路约4.1万公里，这些高速公路上设置的波形梁护栏基本是按照94版规范修建的。目前，这些高速公路已进入路面大中修或改扩建阶段，原有旧波形梁护栏是否能再利用已迫在眉睫，此外在高速公路日常养护工作中，也急需事故后护栏的修复技术。旧波形梁护栏的评价方法能直接用于确定旧波形梁护栏的再利用程度和改造范围，开发的波形梁护栏防护能力提升结构，能充分利用旧的波形梁护栏结构和材料，提高了原护栏的防护能力，节约了高速公路建设费用，减少了浪费，符合国家提出的提高自主创新能力，建设集约型社会的要求，具有良好的市场需求和推广应用前景。

## 六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：交通运输部公路科学研究所

单位地址：北京市海淀区西土城路8号（100088）

联系人：邓宝    电话：010-82010713  传真：010-62070155

手机：13581684827     E – Mail：b.deng@rioh.cn

44 交通运输海量数据采集与分析平台

## 一、技术名称：交通运输海量数据采集与分析平台

## 二、技术来源：交通运输部信息化技术研究项目“基于大数据技术的交通运输监测预警关键技术研究”（合同编号：2014 364 221 120）

## 三、适用范围：大数据的存储管理、快速计算以及可视化分析。

## 四、国内外相关技术现状：

在IT技术迅猛发展的形势下，交通运输行业信息化得到了长足的发展，信息技术已经渗透到行业管理和服务的各个领域和环节，逐渐积累了大量反映交通微观运行情况的动态和静态数据，仅政府部门掌握的数据量级已从 TB级别跃升到 PB 级别。另一方面，随着物联网、移动互联网和云计算等新一代信息技术与交通行业不断融合创新，为交通运输行业带来了新的信息来源，包括一些移动通讯企业、互联网企业通过日常运营生产已经积累了大量的可以用于交通行业监测运行分析的业务数据。

面对体量如此巨大、类型多样的行业大数据，传统数据库已经无法胜任数据的采集、存储、处理等管理工作，大数据技术在近 2-3 年得到了快速的发展，成为解决海量大数据采集、存储与处理的有效手段，但是目前大数据技术在交通行业中的应用还处于起步阶段，还没有开展从数据采集、存储、处理、建模到分析应用的全链条研究工作，真正应用大数据技术作为支撑的信息系统也还很少。

## 五、技术内容

- 技术原理

（1）搭建开放式体系架构：基于Hadoop搭建开放式体系架构，提供底层核心功能的API调用接口，为第三方开发提供可扩展的平台环境。

（2）高效的数据ETL处理：采用基于Hadoop的ETL工具，利用 ETL 工具实现交通运输大数据的建模、清洗、转换和入库，并对数据采集的过程进行监控。

（3）海量数据的存储管理：采用混合式并行存储存储架构，利用分布式文件系统 HDFS 实现对 Stage 层数据存储，利用HBase实现对ODS层数据存储，为节省存储空间，HBase采用Snappy压缩，利用关系型数据库MySQL 实现对DM层数据、DW层数据以及数据字典和系统配置相关信息的存储。

（4）离线分析与在线分析：以Hadoop为基础，使用Impala支持用户对数据的灵活即席查询，使用Spark支持对数据进行分析挖掘算法的支持，满足离线分析、在线分析不用应用场景下对数据分析响应效率的要求。

（5）可视化报表分析：采用百度的ECharts作为公路底图和图表可视化展现的工具，通过可视化引擎、报表模板等开展交互式可视化数据分析。

- 关键技术或工艺流程

（1）数据存储模型和索引机制：采用基于分布式文件系统、列式数据库和关系型数据库的混合式交通运输监测数据存储模型和索引机制，适用于对海量交通运输监测数据与小数据量关系型数据的混合式存储与快速检索。

（2）混合式并行处理和计算架构：采用基于Hadoop的交通运输监测数据混合式并行处理和计算架构，适用于批处理、流式处理、离线处理、实时处理等各种场景下对海量交通运输监测数据和关系型数据的混合式高效处理。

（3）大数据管控机制：通过大数据生命周期管理、数据标准管理、元数据管理等多种数据管控手段，加强对分布式数据的观察和管理，建立数据实时监控、数据信息准确追溯、数据问题清晰定位等整套机制，确保分布式数据仓库的稳定运行。

（4）交互式可视化分析技术：针对传统的数据展现方式交互性差、形式单一等问题，借助于EChart等图像化手段，将大量的数据迅速的以一种交互、美观的视图展现出来，使数据更加客观、更具说服力，实现信息的有效传达与沟通。

- 主要技术指标

（1）从100亿条记录中查询返回结果1000条记录＜1秒；

（2）分省分车种车流量统计＜10秒。

- 技术应用情况

交通运输大数据采集与分析平台实现了对全国26个省2014～2016年超过200亿条高速公路通行数据的采集、清洗、存储，在交通运输经济运行分析、公路水路交通运输统计数据质量核查评估以及高速公路货运量旬报计算方法研究等工作中得到了实际应用，为提升高速公路运输量动态监测数据采集和分析的效率提供了有力支撑。

- 推广前景

随着物联网、移动互联网和云计算等新一代信息技术的蓬勃发展，人类在生产和生活中产生的数据量呈指数级增长，而且数据的结构变得日趋复杂，已经超越了传统数据库的管理能力。同时，在IT技术迅猛发展的形势下，交通运输行业信息化也得到了长足的发展，信息技术已经渗透到行业管理和服务的各个领域和环节，逐渐积累了大量反映交通微观运行情况的动态和静态数据，但因为受到技术手段的限制，对大数据量和多种类型的业务数据进行采集、存储、处理、分析挖掘和管理的能力严重不足，利用业务数据开展交通行业预测预警工作相对薄弱。交通运输大数据采集与分析平台依托大数据处理技术，实现了海量交通运输行业数据采集、存储、处理，是解决上述问题的有效手段，市场潜力巨大。

## 六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：交通运输部科学研究院

单位地址：北京市朝阳区惠新里240号（100029）

联 系 人：叶劲松   电话：010-58278324   传真：010-64925538

手    机：13671129210     E – Mail：yejingsong@catsic.com

45 公路建设表土及植物资源保护和再利用技术

## 一、技术名称：公路建设表土及植物资源保护和再利用技术

## 二、技术来源：部省联合攻关项目“彭湖高速公路建设资源节约与保护技术研究”（合同编号：2009 353 336 470）

## 三、适用范围：公路建设工程

## 四、国内外相关技术现状：

发达国家在长期的开发建设中，环保意识不断加强，非常重视表土剥离及其再利用，已形成了较为成熟的方法手段和体制制度。国外的表土剥离起步于矿产资源开发和各类建设活动中，旨在提高土地质量和治理土壤污染。发达国家在表土剥离和再利用方面的研究和实践具有一定的特征，主要是：（1）表土剥离有健全完善的法律体系；（2）成熟的管理体制与强化行政手段；（3）规范而严格的表土剥离的程序；（4）表土剥离经济手段的应用较娴熟；（5）表土剥离的技术成熟且不断创新；（6）表土剥离呈现市场化、社会化趋势；（7）表土剥离的生态效益日益明显。如日本在二战后就开始探索利用表土进行土壤改良，研究了将表土作为客土掺入要改良地区的表层土壤的工艺方法，如翻转客土、改良式翻转客土等；在工程建设中特别是公路边坡绿化上，日本还研发了客土喷播技术等利用表土资源的绿化恢复新技术。

国内在工程建设过程中长期以来由于没有相关的程序和规范对清表施工进行指导，通常采取一步到位的清表方式，把表土层作为一般土料来使用或直接乱堆乱弃，造成了对天然肥力较高的土壤资源的巨大浪费，盲目扩大清表施工范围，严重破坏生态环境。随着国内资源保护意识的增强，公路环保等相关领域的学者也逐渐意识到表土资源对于路域生态恢复的重要性，进行了表土收集利用技术的尝试。如王新军等(2011)研究了吉林省营城子至松江河高速公路沿线3 种典型公路占地类型(林地、旱地、水田)不同土层厚度的土壤质量水平，提出了不同类型土壤表土层的最佳收集厚度；陈济丁等(2009)在青藏公路多年冻土路段边坡植被种植试验中利用了当地的表土，在公路边坡建立了较好的植被群落。

目前在我国公路工程建设施工中，特别是在勘察设计阶段，对于公路占地界内的植被保护以及表土资源的收集和利用，还没有出台指导施工的专门技术规范或操作指南，使得公路界内植被和表土得不到有效的保护和保留，严重影响了公路沿线的生态环境以及景观效果，浪费宝贵资源，增加了后期生态恢复的费用和时间，造成了表土资源收集的盲目性。本技术提出的勘察设计阶段遥感解译技术，多用于公路建设前期的道路选线、环境影响评价、景观格局分析等工作，在此基础上开展建设的植物和土壤资源保护勘测和规划。对于利用该技术进行公路界内植被的保护、表土资源的保护收集和利用，还未见相关报道。

## 五、技术内容

- 技术原理

（1）采用遥感解译技术，从宏观大尺度层面对公路路线经过区域的植被和土壤情况有了整体的勘测，为进行现场样方调查提供依据。

（2）在遥感解译图设置现场点位，指导现场植物调查样方和表土情况调查，同时考虑落实公路生态管理和保护措施的一致性。

（3）在公路路线占地界内有针对性开展植物样方调查和表土情况调查，获取详细的植被情况和表土质量信息，为制定保护措施提供基础数据。

（4）采用区域土地利用类型斑块分布法开展表土情况现场调查，调查情况更全面准确科学。

（5）以精细管理原则，精细界定清表范围、界限、步骤，确定交通方案，制定表土迁移计划，制定保护原始植被及其他可利用植物的迁移或就地保留的保护实施方案，以及生态边沟建设或公路排水边沟设计变更、调整方案。

- 关键技术或工艺流程

（1）采用施工期路域植被和表土保护技术发明专利。通过对公路路线范围的卫星图进行遥感解译和分析，识别公路经过区域主要植被类型和土地利用类型；其次根据每个路基施工标段穿越的植被类型及数量，设置现场植物样方调查的点位；然后开展现场植物样方调查和表土调查及采样；随后统计样方调查数据并计算相关参数；最后根据计算结果制定不同类型植物保护方法和表土收集方法。

（2）采取植被分级保护技术，可针对不同类型植被开展针对性保护对策，减少工作开展的工作量，制定地方行业标准《公路建设植被保护技术指南》，提高保护工作的效率和实用性。

（3）采取分步清表施工法发明专利。其显著效益在于：能够明显减少清表施工扰动面积，与公路工程施工紧密结合，最大限度地保护植被和减少表土层土壤资源的破坏；利用清除的植被和表土层土壤资源进行后期生态恢复。

- 主要技术指标

1.公路勘察设计阶段植被保护与利用：

公路路线范围遥感影像获取、识别、解译公路路线区域的主要植被类型，并使用GIS软件进行分析处理，处理完成的植被类型图、植被类型的数量和途径长度，设计现场植物调查样方的点位和调查方案，放线划定公路占地界内重要保护区域和重点保护植被，统计分析样方调查数据，制定相应的保护和利用方法。

2.公路勘察设计阶段土壤保护与利用：

公路路线范围遥感影像获取、识别、解译公路路线区域别主要土地利用类型斑块区域，并使用GIS软件分析处理，在分析处理完成的遥感影像上，明确标注公路穿越的土地利用类型、数量、面积、位置。结合现场测量，确定不同土地利用类型，确定清表表土厚度、品质，放线划定表土资源保护区域，进行分级保护。

3.公路路基清表分步施工法适用于填方、挖方、半填半挖方路基的清表施工，其特征在于进行分步清表操作。

4.公路路基清表分步施工对植物进行分级保护技术，分为五级：

分级保护技术分为以下五级保护：

（1）特级保护：国家I级重点保护野生植物，以及国家和地方明文规定禁止破坏的种类。多采用避让和迁地保护对策。

（2）一级保护：国家II级及省I级和II级重点保护野生植物、古树名木等。多采用避让、迁地和就地保护对策。

（3）二级保护：省III级重点保护野生植物及常见树体高大、树形优美的孤植树、点景树。多采用就地保护对策。

（4）三级保护：常见的普通乔木和大灌木。多采用就地和迁地保护对策。

（5）四级保护：一般常见的灌木和草本。应该控制施工范围，收集植物残体。

- 技术应用情况

（1）已获得三项国家发明专利（ZL 201010251039.2，ZL 201410410651.8，ZL 201410410688.0）。

（2）已取得吉林省地方行业标准一项（《公路建设植被保护技术指南》	编号：JLJTG/T E02-2017）。

（3）成果已经成功应用于在吉林省环长白山旅游公路、江西彭湖高速公路、江西省昌奉高速、吉林省营松高速公路等资源节约与环境保护建设。

- 推广前景

该技术适于全国山地平原多种生态环境和各类公路推广应用，将在公路建设对古树名木保护、绿化工程、景观建设、生态防护等方面取得显著的环境效益和社会效益，综合来看，该技术具有很好的推广前景。

## 六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：交通运输部科学研究院

单位地址：北京市朝阳区惠新里240号（100029）

联 系 人：孔亚平   电话：01058278210   传真：01058278235

手    机：18601045609

E – Mail：ypkong@163.com

46 跨敏感水体桥面径流处理与危险品泄露应急处置系统

## 一、技术名称：跨敏感水体桥面径流处理与危险品泄露应急处置系统

## 二、技术来源：交通运输建设科技项目“生态敏感区高速公路景观及资源环境综合保护技术研究与示范”（合同编号：2011 318 670 1290）

## 三、适用范围：新建公路跨敏感水体（饮用水源二级保护区、准保护区和二类以上水体）的桥梁上桥面径流水收集系统、桥梁两侧沉淀池和处理池、跨敏感水体桥梁段危险品运输车辆事故监控和应急操作系统的设计以及建成公路跨敏感水体桥梁段危险品泄露防范应急系统的补充完善设计

## 四、国内外相关技术现状：

国外在高速公路路面径流对水资源的影响分析、处理技术方面有一些研究。瑞典公路部门认为公路运营和养护阶段对水资源的污染主要来自路面径流和桥梁危险品运输泄漏后的稀释液等，因此整治的重点是对路面径流的净化和监控。加拿大安大略省运输部通过对公路沿线水文和生态的研究，开发了新排水系统，修建了暴雨处理池。暴雨池沿坡脚修建，以混凝土砖铺底，辅以石堰降低流速，使径流流入河沟前充分沉淀，能较好地防止暴雨雨水径流对河流造成影响。Yousef 等在对美国佛罗里达州的高速公路桥面水定量分析的基础上，研究指出土壤系统能够有效的吸收排水中的重金属，并据此提出了有效减少高速公路径流中污染桥面排水设计。综合以上来看，国外对公路运营阶段路面、桥面径流的收集处理研究非常重视，而且对敏感水体路段桥梁危险化学品运输初步建立了应急配套系统，在具体工程建设和运输管理中也提出了一些保护方案，并且取得了一定的社会效益。

国内公路建设中的桥面径流收集和危险化学品应急处理等相关研究还处于起步阶段。关于路面径流水质特征分析方面已开展了一些研究工作。广东省公路建设有限公司在广州绕城高速公路(九江-小塘段)跨过北江及南沙涌二级饮用水源地路段采用储存调节池和人工湿地串连构成的生态处理方法对桥面径流进行处理进行了研究。交通运输部科学研究院针对广东渝湛高速公路人工湿地对路(桥)面径流处理的效果进行了试验研究。但是，长期以来由于没有设计依据和规范，形成了五花八门的应急池、沉淀池、人工湿地等处理系统，这些处理系统对桥面径流初期雨水中的污染物有一定的沉淀、降解等净化功能，从理论上也能够利用其处理系统的池容对泄漏的危险化学品及其稀释液起到收集储存等应急作用，但在实际工程中，由于这些处理系统没有设置必要的自动化监控设备和应急控制处理系统，其应急功能大都要依靠人工现场开关阀门等复杂的手动操作才能实现，而且还无法保证在危险品泄漏的偶然事件中以上处理系统的池容充分满足泄漏危险品及稀释液容纳的要求，或者选择系统无法很好的适用于工程实际操作需要，因此，目前的处理系统都无法真正实现实际意义上的危险品泄漏应急需求，更无法实现兼备危险品泄漏应急和初期雨水处理的双重处理功能。

## 五、技术内容

- 技术原理

本技术克服现有系统无法综合实现敏感水体桥梁段危险品泄漏安全监控、自动化应急处理和对桥面径流初期雨水进行净化处理缺陷，而提供一种感水体桥梁段危险化学品泄漏监控和应急处理系统。

通过远程监控系统，能够确保敏感水体桥梁段发生危险化学品泄漏事故后监控中心在第一时间发现事故，并当即启动应急自动控制系统，将泄漏的危险品完全收纳至应急储存池内。另外，通过调节池、湿地串联系统的设置，能够有效地净化初期雨水中污染物，同时生态处理具有良好的景观效果。

- 关键技术或工艺流程

敏感水体桥梁段危险化学品泄漏监控及应急处理系统，包括危险化学品泄漏应急监控系统、桥面径流收集系统、危险化学品应急储存系统和桥面径流处理系统。

桥梁监控摄像头与监控中心的监控计算机相连，桥梁应急电话与监控计算机连接，以上两套系统构成危险品泄漏应急监控系统。

桥面径流收集孔与径流收集管相连通，排水管与应急调节池相连接，应急调节池出水根据是否是泄漏的危险化学品而分两路出口，一路出口与径流电控蝶阀相连，将日常桥面径流初期雨水导至径流处理池中，在径流处理池中设有处理池液位监控系统，另一出口与应急电控蝶阀相连，将发生泄漏的危险品及其稀释液导至危险品应急储存池中。

危险品应急储存池中设有应急池液位监控系统，现场电控处理器分别与监控计算机、径流电控蝶阀、应急电控蝶阀、处理池液位监控系统、应急池液位监控系统相连，应急操作系统与监控计算机相连，供电系统分别与现场电控处理器、径流电控蝶阀、应急电控蝶阀、处理池液位监控系统、应急池液位监控系统相连并为其供电。

桥面径流处理系统中的径流净化池为串联的生态湿地形式或其他污水处理形式，其具有沉淀、隔油、生物降解等综合功能，对初期雨水径流的主要污染物SS、COD、NH3-N、TP、石油类等污染物均有很好的去除效果；径流净化池设有配水口、折流挡墙、折流挡板、卵石挡墙等部件，能够改变水流方向和水力学特征，发生多级折流沉淀反应，具有更好的沉淀效果，又可以节省工程占地；同时采用就地取材卵石制成折流挡墙，兼具沉淀、吸附、生物降解等功能，增加系统的净化效果。

- 主要技术指标

通过佛山市环境监测站水质监测，出水水质能满足广东省地方标准《水污染综合排放限值》一级标准的浓度限值。通过依托工程实施，该系统运行半年对SS、CODcr、BOD5、TP、NH3-N、石油类6个指标的平均去除率分别达90.53%、81.43%、74.03%、66.56%、75.68%和79.78%，处理效果优良，标准偏差低于5%，工程稳定可靠。

通过在江西南昌至奉新高速公路南潦河大桥进行该系统的安装运行，确保跨敏感水体桥梁段运输车辆非正常停车等异常行驶状态识别率达到90%以上，日常路面径流经沉淀后定期排放远程操作实现率95%以上。在试验工程段落尚未发生危险品泄漏进入敏感水体的问题，设施运转正常。

- 技术应用情况

本系列技术在国道主干线广东绕城公路2座跨敏感水体桥梁段、环长白山旅游公路头道白河桥梁段、鹤大高速公路6处跨敏感水体桥梁和2段饮用水源保护区路段、吉林至黑河高速公路北安河至黑河段4座跨敏感水体桥梁段、江西南昌至奉新高速公路南潦河桥梁段得到积极应用，并取得了良好的污染防治和危险品泄漏应急控制效果。

- 推广前景

随着国家经济的迅速发展，高速公路网络建设也越来越健全，跨越敏感水体的公路桥梁路段越来越多，高速公路网快捷、方便、灵活的运输特点，使得越来越多的危险化学品进入了高速公路运输网络，运输危险品的车辆在敏感水体路段发生事故的概率也随之增加，从而给敏感水体带来了更多、更大的环境风险。与此同时，敏感水体路段桥面径流初期雨水中由于含有较多的固体悬浮物和COD等污染物，将桥面径流初期雨水直接排入敏感水体会对敏感水体造成一定的影响。因此，为了满足环保总局、发改委、交通部《关于加强公路规划和建设环境影响评价工作的通知》（环发[2007]184号）针对跨敏感水体的相关要求，本系列技术提出的在跨敏感水体路段设置一套兼备危险品泄漏监控和应急储存以及桥面径流初期雨水处理功能的危险品泄漏应急系统的方法将具有更加良好的推广应用前景，而且通过近几年对原有技术的不断创新和完善，使得本系列技术形成具有自主知识产权的完整技术，推广应用前景广阔。

## 六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：交通运输部科学研究院

单位地址：北京市朝阳区惠新里240号（100029）

联 系 人：姚嘉林   电话：010-58278203   传真：010-58278235

手    机：18673154687

E – Mail：364562555@qq.com

47 公路服务区污水生物-生态协同处理技术

## 一、技术名称：公路服务区污水生态处理技术

## 二、技术来源：交通运输建设科技项目“生态敏感区高速公路景观及资源环境综合保护技术研究与示范”（合同编号：2011 318 670 1290）

## 三、适用范围：高速公路服务区、收费站、养护工区等公路沿线附属设施及其他行业分散式污水处理及中水回用

## 四、国内外相关技术现状：

在欧洲和北美有20~30%的人口利用小型污水处理系统，日本从1977年以来，分散型污水处理的普及率已达到相当水平，全国大约有700万套小型生活污水净化装置（称为净化槽）在使用之中。澳大利亚开发了一种“过滤、土地处理与暗管排水相结合的污水再利用系统”，称之为“FILTER”高效、持续性污水灌溉新技术，它利用污水进行作物灌溉，通过灌概土地处理后，再利用地下暗管将其汇集和排出。韩国农村的居民分散居住，认为兴建集中处理的污水系统造价太高，小型和简易的污水处理系统适合在农村应用。因此，研究了一种湿地污水处理系统，使污水中的污染物质经湿地过滤后或被土壤吸收，或被微生物转变成无害物。这种方法能耗低，维护的成本低。

在出水回用方面，欧美等国家高速公路服务区的绿化面积相对比较大，处理后的污水主要用于绿化灌溉和冲洗厕所等。由于对出水水质要求较高，国外服务区污水处理设施一般造价和运行成本都较高，与中国情况有区别，不能照搬国外的成熟技术。

地埋式一体化处理设备是高速公路服务区污水处理采用最多的一种方法。它是以接触氧化为核心工艺，集生化、沉淀等处理于一体的模块化装置，可根据污水水量多少灵活配置，适用于各种安装位置（地表以下、地表以上或建筑物内），控制系统操作灵活、简便，可自动或摇控操作，维护简便。地埋式一体化设备可以根据实际要求选择多种工艺流程，还可配套提供备种后续工艺和补充设施。因此，在高速公路服务区有几种不同工艺流程的地埋式一体化设备。根据调研地埋式一体化设备涉及的工艺操作简单，处理效果较好，但是其产生的噪声大，耗电量大，维护难度比较大。除了一体化设备选择上述工艺外，土地生态处理法在高速公路污水处理中已经开始应用。

## 五、技术内容

- 技术原理

（1）多介质滤池

多介质生物滤池综合了生物降解、吸附和物理化学过程，兼顾活性污泥法、生物膜法和固定化微生物的长处，在高进水负荷下出水稳定，适应处理高氨氮和有机物污水，容积负荷可达3.0-23kgBOD5/m3·d，可减少装置容积，降低工程造价。多介质滤池能够长期维持微生物的数量和多样性，好氧、缺氧、厌氧菌同时存在，同时进行硝化和反硝化过程。多介质滤池是下进水、上出水，污水通过载体即可消除臭味。这些都是其他生物处理工艺所不具备的。

多介质生物滤池用了多孔网泡生物载体，载体具有比表面积大，接触均匀，传质速度快，水头损失低等许多突出的优点。载体比表面为100m2/g（35×104m2/m3），比常规的生物技术的生物量高出10-20倍，污水的降解速度非常快，停留时间非常短。载体的开孔分别为大孔、中孔和微孔，大孔保持良好的接触条件和防堵塞能力，中孔隙和微孔用于固定生物酶，中孔和微孔中设计了多种活性基团，可与微生物形成化学键，具有很强的吸附性和固定化性能。生物载体与微生物结合为物理吸附、离子键合、共价结合等几种方式，结合力牢固。载体的平均湿密度均为1.00g/cm3，与水的密度十分接近，在滤池内载体呈悬浮状，不需反冲洗。

多介质生物滤池通过投加微生物提高污水处理效率，对难降解有机物、油和氨氮具有极高的降解作用，而且对有机酸和硫化物等异味，以及脂肪酸、表面活性剂、芳香族化合物、酚类化合物等都具有较好的降解效果，而且能承受较高的有机负荷、细胞生长快、再生能力强、系统停用6个月内通过调试微生物都可恢复功能，不需重复投加。

（2）人工湿地

人工湿地内填多孔球形功能滤料、火山岩和草炭土和钢渣等复合材料，种植高杆美人蕉、鸢尾和菖蒲等植物,主要通过基质吸附、植物吸收和植物根区微生物的氧化，以及特别设计的深层布水、多介质滤料和稻草等反硝化强化功能，深度去除PBR出水中的TP、氨氮、COD和LAS等污染物。

湿地对有机污染物具有较强的去除能力。不溶性有机物通过在湿地基质中的沉积、过滤作用可以很快地被截留进而被分解或利用，可溶性有机物则通过植物根系生物膜的吸附、吸收及厌氧好氧生物代谢降解过程而被分解去除。

湿地中的硝化反应在好氧环境下由自养型好氧微生物完成，它包括两个步骤:第一步由亚硝酸菌将NH3-N转化为亚硝酸盐（NO2-）；第二步则由硝酸菌将亚硝酸盐进一步氧化为硝酸盐（NO3-）。亚硝酸菌和硝酸菌利用无机碳化合物（如CO32-、HCO3-和CO2）和人工添加的稻草作碳源，从NH3、NH4+或NO2-的氧化反应中获取能量。湿地通过兼氧区和深层厌氧区的反硝化过程去除NO3--N。反硝化菌在无氧而有NO3-N存在的条件下，利用NO3-N中的氧进行呼吸，氧化分解有机物，将NO3-N还原为N2或N2O。

人工湿地对磷的去除是通过微生物的累积、植物的吸收和基质的物理化学作用等协同完成的。磷在湿地系统中的去除主要有三个方面的作用：①微生物正常的同化或植物的吸收作用；②聚磷菌的过量摄磷作用； ③多介质滤料、钢渣等的物理化学作用。

- 关键技术或工艺流程

污水生物-生态协同处理技术的工艺流程为：

（1）服务区生活污水与餐饮废水经污水收集系统收集后输送至调节沉淀池，经过均质均量后的废水发生物理沉降，进行固液分离，以去除废水中大部分的SS，调节沉淀池上清液进入多介质滤池。

（2）多介质滤池去除大部分的有机物、氨氮和石油类。为保证处理效果，多介质生物滤池采用大孔网状载体，并投加定向培育的微生物，生物负载量比常规工艺高10-20倍。

（3）多介质生物滤池出水进入人工湿地，深度脱氮除磷，有效保证出水水质稳定，达到一级排放标准后排放或到达中水回用标准后经次氯酸钠消毒后作为绿化用水。

（4）人工湿地不产生污泥，多介质滤池产生污泥量很小，仅需6-12个月排泥一次，排放的污泥进入排泥池，定期由吸粪车运走处理。

- 主要技术指标

（1）出水的COD、氨氮、总磷、pH、SS、石油类、动植物油等指标稳定达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的一级标准或《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T 18920- 2002）中的绿化冲厕标准。

（2）能耗比普通SBR或生物接触氧化工艺降低50%以上，污泥产生量比普通活性污泥法降低80%以上。

（3）处理直接运行成本低于0.4元/t。

- 技术应用情况

污水生物-生态协同处理技术在吉林靖宇服务区建设了多介质生物滤池处理工程，经三年多长期运行，出水达到了一级B标准，成为严寒地区首个冬季稳定达标的实体工程。在广东广佛肇高速鼎湖服务区采用多介质生物滤池组合人工湿地技术，处理出水达到一级A标准。

污水生物-生态协同处理技术纳入绿色公路主题性项目、科技示范工程等6项部级示范工程，在全国5个省份开展了大规模应用，解决了寒区冬季公路污水处理无法达标的技术瓶颈，在吉林、内蒙等严寒地区得到大量验证，在广东等非寒区也进行了应用，而且跨出交通行业在生活污水处理领域也取得了成功应用。

表1 服务区污水生物-生态协同处理技术应用情况

| 序号 | 依托工程名称 | 地点 | 完成时间 | 主体工艺 | 处理规模(t/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉林营松高速 | 靖宇服务区 | 2013.11 | 多介质滤池 | 60 |
| 2 | 吉林鹤大高速公路 | 7处服务区 | 2016.9 | 多介质滤池+人工湿地 | 1000 |
| 3 | 吉林长深高速、珲乌高速、京哈高速、集双高速 | 8处服务区，3处管理处 | 2016.9 | 多介质滤池 | 1720 |
| 4 | 内蒙省际通道 | 桑根达来服务区 | 2014.6 | 多介质滤池 | 100 |
| 5 | 山东济聊高速 | 聊城服务区 | 2013.2 | 多介质滤池+人工湿地 | 200 |
| 6 | 河南三淅高速 | 2处服务区、1处停车区 | 2016.7 | 多介质滤池+人工湿地 | 420 |
| 7 | 广东广佛肇高速 | 鼎湖服务区 | 2016.9 | 多介质滤池+人工湿地 | 120 |
| 8 | 吉林珲春紫金矿业有限公司 | 矿区生活污水处理站 | 2014.8 | 多介质滤池 | 200 |

本技术从2014年起开始应用，经过5年多的不断改进完善，技术更加成熟，适用范围更广，先后解决了占地面积大、湿地床体堵塞、预处理效果不理想、北方地区处理效率低等行业技术难题，并且多介质生物滤池设备已可模块化生产，极大地降低了建设投资，提高了施工效率，经过多项工程启动调试及长期观测，已编制污水调试运行管理养护手册，从而形成公路服务区污水多介质生物滤池＋人工湿地组合的生物-生态协同处理工程设计、施工、调试、运行综合成套技术。

- 推广前景

我国未来还将建设2万公里的高速公路，约有400对服务区及大量的收费站、养护工区需要配套建设，按照国家环境保护要求均需配套建设污水处理设施，而且大量已建成服务区面临升级改造问题，而目前公路沿线附属设施污水处理普遍存在处理效果不稳定、运行费用高、管理养护负责、设备出现故障无人检修、北方地区冬季处理不达标等现实问题，因此交通行业对公路沿线附属设施污水处理技术具有迫切的技术需求和广阔的市场应用前景。

服务区污水生态处理技术具有处理效果好、运转费用低、管理养护简单、设备故障少、景观效果好等优点，可有效解决目前服务区污水处理设施运行不正常的实际问题，可在全国南、北方地区的服务区、收费站、养护工区等公路沿线附属设施污水处理进行推广，对其他行业分散式污水处理及回用也有很好的借鉴价值。

该技术污水处理后可达到中水回用标准，实现水资源综合利用，有效节约新水用量，对于服务区地处水源保护区、风景名胜区、湿地保护区等水环境敏感地段或服务区供水困难、水资源匮乏的地区有非常重要的现实意义。

## 六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：交通运输部科学研究院

单位地址：北京市朝阳区惠新里240号（100029）

联系人：刘学欣 电话：010-58278232 传真：010-58278235

手机：18511868461   E – Mail：nkone@sina.com

48 雾天公路行车安全智能诱导系统

## 一、技术名称：雾天公路行车安全智能诱导系统

## 二、技术来源：自主研发

## 三、适用范围：高速公路、国省线干道、城市主干道等工程的雾多发路段

## 四、国内外相关技术现状：

当前，传统的以借鉴国外发达国家经验为主的低能见度综合监控预警系统在保障行车安全方面的提升空间已极为有限，辅以雾区综合监控预警系统的交通工程设施也无法有效解决低能见度下使驾驶人辨识道路轮廓和判断前方路况的难题。近几年国内在基于主动发光设施的雾区诱导系统研究和应用方面取得了快速发展，以其为代表的雾区诱导技术应用成为保障雾区行车安全的热点和趋势，雾灯、主动发光轮廓标、主动发光突起路标得到了越来越广泛的应用，主动发光诱导设施也由最初的单一工作模式逐渐向具有智能控制的多工作模式方向发展，并且由早期电网供电、有线控制、单一模式向太阳能供电、无线控制、多种模式、组合应用方向发展。雾区诱导系统的逐步推广应用，在保障雾区行车安全方面发挥了积极作用。国外在这方面则鲜有研究和应用。

但是，当前的雾区行车安全诱导系统主要是借助主动发光设施来提高道路轮廓的可视性，以及通过频闪工作方式警示驾驶人，其对于防止车辆驶离车道具有较好的作用，但还无法做到动态提示车路前后间距，不能主动预防大雾等低能见度条件下最为致命的追尾事故。不能对在途车辆定位，是制约防撞预警功能实现的主要障碍，也是当前雾区主动发光诱导系统最突出的不足。

## 五、技术内容

- 技术原理

雾天公路行车安全智能诱导系统利用设置在公路两侧的雾天公路行车安全诱导装置（以下简称“智能边缘标”）为在途车辆提供安全诱导。设置于公路中央分隔带和路侧的智能边缘标按纵向20m等间隔设置，采用无线通信技术实现联网协同控制，会根据不同的能见度与车流情况，采用不同的发光亮度、颜色、闪频等组合来实施有针对性的诱导策略，为驾驶员提供道路轮廓强化、行车主动诱导、防止追尾警示等多种安全诱导工作模式，从而实现具有交通环境自适应特点的低能见度大雾路段在途车辆的安全诱导。

- 关键技术或工艺流程

雾天公路行车安全智能诱导系统主要由能见度检测仪（可额外选配照度仪）、智能诱导装置（也称智能边缘标）、可变情报板（用于发布提示与警告信息，为可选）、以及实现对这些设施进行控制的数据预处理器和上位主控器构成。如图1所示

图1 雾天公路行车安全智能诱导系统

能见度检测仪用于道路沿线能见度状况的实时监测，现场能见度数值作为系统控制策略或工作模式的触发条件；智能边缘标含有黄色和红色双色显示灯，根据不同控制条件，黄灯与红灯的开启、关闭、常亮、同步闪烁等状态会随之变化，用于强化道路轮廓、警示追尾风险，诱导车辆安全行驶。在本系统中，车辆检测功能集成在智能边缘标中，采用红外线断面检测技术；可变情报板一般设置在大雾频发路段的上游适当位置处，用于向驾驶员发布雾情、交通状况、以及安全驾驶等提示信息；数据预处理器与上位控制系统（一般部署在监控管理中心，利用高速通信专网或无线公网的通信链路是远程自动或手动控制）是系统数据处理与设备控制的核心，数据预处理器为现场控制设备，具有脱机工作能力，可以在外场根据实时能见度数值自动控制智能边缘标工作状态，上位控制系统可采取手动控制，优先级高于数据预处理器。

图2 道路轮廓强化功能

图3 行车主动诱导功能

图4 防止追尾警示功能

- 主要技术指标

雾天公路行车安全智能诱导装置产品须经过国家交通安全设施质量监督检验中心权威检测机构的检测，并持有有效检测报告。产品应符合《雾天公路行车安全诱导装置》（JT/T 1032-2016）交通行业标准。

①基本功能：

智能边缘标组成的诱导系统应具有：道路轮廓强化模式、行车主动诱导模式、防止追尾警示模式。

②发光显示组件

a）发光显示组件面积：

黄色诱导灯与红色警示灯大小相同，发光面积不小于0.02m2。

b）发光显示组件亮度分级：

亮度控制等级应不少于八档；最小亮度不应小于500cd/m2，最大亮度应达到7000cd/m2；亮度控制误差不超过20%。

c）黄色诱导灯同步误差：

处于同一联网控制下的智能边缘标，其同步闪烁时的同步时间误差小于25 ms。

d）黄色诱导灯工作模式：

发光显示组件的闪烁策略应具有常亮、30次/min、60次/min、120次/min四种；闪烁时需采用占空比为1:2-1:4。

e）黄色诱导灯与红色警示灯应使用双灯模式，以便能够在信号颜色切换时具有明显的同步位置切换功能，以及在某种特殊情况下黄色诱导灯与红色警示灯可以同时点亮。

③车辆通过检测：

智能边缘标中车辆检测模块的检测光束有效工作距离不小于20m，具有防日光干扰能力，可在各种天气条件下工作，车辆通过检测的准确率不低于95%。

④无线覆盖半径：

智能边缘标间的无线信号覆盖半径应不小于80m。

⑤通信容错距离：

容错范围不应小于80m，即当诱导系统中任意连续80m范围内的智能边缘标出现车辆碰撞损毁、偷盗缺失、自身故障等情形时，诱导系统中的其他智能边缘标仍能够正常工作。

⑥防护等级：外壳的防护等级应不低于IP65级。

⑦控制方案：

智能边缘标组成的诱导系统具有自动控制和手动控制两种模式。在自动模式控制方案中，诱导系统又具有星历控制和能见度自适应控制策略，星历控制是指系统能够根据当地日出日落时间自主运行；能见度自适应控制是指系统能够根据实时能见度数值来自动开启/关闭系统、自动启动防止追尾警示模式及自动调节发光显示组件的亮度等级，以实现最佳的安全诱导效果。在手动模式控制方案中，可利用手持式控制器，在现场根据需要进行各种方案的控制。

上位控制软件可以安装在任意一台联网的计算机上，该计算机具有与安装在外场的数据预处理器组态能力，当运行于自动模式时能够根据外场能见度条件、环境照度条件、日出日落时间等多重因素进行智能判断并给出对应的控制策略；当置于手动控制位置时，该控制系统具有手动控制界面，可通过手动控制实现各种单项功能。

⑧通信方案：

智能边缘标之间的通讯基于智能边缘标内置的数据链实现智能组网；智能边缘标与数据预处理器之间的通讯基于数据预处理器内置的无线网桥；数据预处理器与上位控制系统之间的无线网关采用2G或3G无线通讯链路或者公路沿线光纤通信（具有内置的RJ45接口，可以基于以太网实现通讯）。

⑨供电方案：

光能供电——智能边缘标在天空可视的情况下（即上方无遮挡），采用光能供电技术的智能边缘标可长期正常工作。

在标准测试条件下放置8h，蓄电池的额定容量应满足智能边缘标正常发光不小于168h的需要。

⑩智能边缘标安装：

智能边缘标在中央分隔带和路侧成对安装，纵向按照20m等间隔布设；智能边缘标安装方便，不需要特殊工具，同时采用防盗设计。

- 技术应用情况

雾天公路行车安全智能诱导系统应用在安徽、贵州、云南、江西等多个省份高速公路雾区路段上，累计完成雾区安全保障路段里程超过20km，应用超过4000套诱导装置。

- 推广前景

雾天公路行车安全智能诱导系统实现了对高速公路雾多发路段车辆行驶的安全诱导，有效降低在雾霾等低能见度特殊天气情况下的车辆行驶安全隐患。系统不采取硬性限速模式，而是驾驶员根据诱导装置提示，自行调控车速，以保持车与车之间的安全距离，从而有效降低驾驶员雾天道路行驶的心理压力及其产生的疲劳程度，更有效地防范可能发生的一次及二次事故，具有良好的应用效果和推广价值。

从市场化的角度来说，公安部在2016年组织各地公安交警部门深入排查，根据最新排查数据，全国年均发生3次以上团雾的高速公路路段2567处，团雾影响路段长度约2.5万公里，全国近1/5路段的行车安全受团雾天气的影响。按照30%的路段应用雾天行车安全智能诱导系统计算，保守估计可以带动产值超过30亿元的新型交通安全设施产业，预防和降低雾天相关交通事故效果也将十分显著，成果推广应用和产业化前景十分广阔。

## 六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：北京中交华安科技有限公司

单位地址：北京市海淀区西土城路8号（100088）

联 系 人：李长城   电话：010-82019560   传真：010-62370567

手    机：13466528225     E – Mail：cc.li@rioh.cn

49 综合客货运枢纽规划设计与建设技术

## 一、技术名称：综合客货运枢纽规划设计与建设技术

## 二、技术来源：交通运输部软科学研究项目“综合客运枢纽布局规划理论与建设实践研究”（合同编号：2012-312-220-160）

## 三、适用范围：综合客货运枢纽布局、可行性研究、方案设计与建设。

## 四、国内外相关技术现状：

综合客货运枢纽规划设计与建设成套技术，包含了综合客货运枢纽布局规划、项目可行性研究、设计等多项技术指南，填补了国内外同类业务领域的多项技术空白。当不同交通方式衔接在一起构成综合客运枢纽、综合货运枢纽（物流园区）时，为实现枢纽的换乘便捷、换装和集约高效的发展目标，就必须要摆脱各自为政传统的站场设计与建设模式。

国内外虽在综合客运枢纽设计标准和物流园区布局规划方面开展了一定的学术理论探讨，但在综合客运枢纽内不同功能空间如何合理组织设计、各交通方式的接口界面如何划分与整合设计、不同类型的综合枢纽衔接换乘的形式与参数的标准如何选择、各类客流车流如何实现合理的组织设计、交通导向标识如何实现统一的系统设计与设置、安全应急方面面临的设计与管理要求等内容上，以及针对货运枢纽物流园区的项目可行性研究技术，指导内容极少，且多数缺乏实操性。

## 五、技术内容

- 技术原理

本成果是交通工程领域中具有探索性、创新性和基础性特征的系统技术成果。项目以交通运输部在新时期加快推进综合客货运枢纽建设重点工作为指向，围绕加强综合客、货运枢纽项目计划管理工作，聚焦综合客、货运枢纽规划与管理中的重点问题与关键技术，从建设实践层面出发，经理论分析加经验提炼，提出了在我国交通大部制管理体制改革逐步深化背景下，规范指导综合客、货运枢纽建设发展的相关规划理论、技术标准、可行性研究方法与管理要求，丰富和完善了适应我国国情的综合运输枢纽规划建设理论体系，为交通行业指导枢纽规划管理提供了技术支撑和决策参考。成果基本指导目标是科学引导综合客货运枢纽的合理布局、一体设计、协同建设，促进枢纽朝着集约化、便捷化、高效化、网络化、精细化方向发展。

- 关键技术或工艺流程

（1）基本概念方面，将综合客运枢纽划分为四种类型、四个级别，提出四个共性特征要求：方式综合、空间整合、功能融合、服务一体，并明确不同类型、级别枢纽的功能服务与设计要求。明确货运枢纽（物流园区）的基本概念、判别标准，提出共性特征要求：具备独立管理机构、综合交通转换条件、“大容量货物转换和多方式衔接组织”货运特征、平台化管理服务功能。

（2）规划技术方面，强调综合客运枢纽布局规划应以合理配置客运资源为目标，以功能为导向，针对不同城市特点提出解决方案；枢纽建设方面，应强化一体化运输组织服务，而不单是基础设施一体化；规划思路上，强调分类指导，按照城市性质、规模、特点及所处的不同发展阶段，综合考虑枢纽的规划及建设需求；针对枢纽规划阶段重点解决的需求预测、空间布局、衔接规划等核心问题，提出：要做好城市内的综合客运枢纽布局，必须需要明确不同运输方式客运换乘需求的空间分布，该分布可以通过不同运输方式之间的客运换乘量确定；并对换乘需求分布的分析方法、影响因素做了研究；分析了影响枢纽空间布局的关键因素：城市性质、人口规模、城市形态、客流需求及其对枢纽布局的影响方式；提出了“基于站场自由度的联合布局”的空间布局方法：依据不同运输方式站场布局的限制条件不同，确定机场、港口、铁路、公路站场布局的自由度，由自由度高的场站主动向自由度低的场站衔接的基本思路，进行枢纽联合布局；界定了枢纽集疏运系统及枢纽间衔接方式的配置思路和基本要求；提出了单体综合客运枢纽占地规模与服务能力取值的影响因素与经验参数，以及综合客运枢纽设施服务水平的分级标准及评价方法，提出了不同类型枢纽的集疏运系统配置思路与推荐标准。

（3）可行性研究技术与方法方面，分别针对综合客运枢纽、货运枢纽（物流园区）的技术特点和建设领域标准规范缺失状况，首次提出了综合客运枢纽、货运枢纽（物流园区）建设项目可行性研究报告的编制体例、内容要求。区别于以往单一方式客运站场的可行性研究编制要求，指出在综合客货运枢纽项目可研报告的编制内容中需增加对衔接换乘、交通导向、安全应急等内容的考虑；针对快速发展的物流园区建设以及发展实践反映出的问题，突出针对如何把握项目平台服务特征、如何把握项目货运服务功能、如何弥补可行性研究的方法、技术缺失等，提出了货运枢纽物流园区的可行性研究工作的流程、内容与方法，强调了公共服务需求分析、交通衔接与组织、信息化建设方案等环节的关注及具体的分析研究技术。

综合客运枢纽项目可行性研究指南，在项目界面划分、功能定位论证、换乘量预测、建设规模和标准、交通组织、衔接换乘、信息系统、交通导向标识、安全应急、经济评价方法与参数等关键环节实现了技术突破。针对综合枢纽整体规模与公共换乘区域设施规模测算方面的技术指导空白，提出了相应思路、方法与经验参数。提出了综合客运枢纽合理换乘距离与时间的判定思路、要求与方法，指出枢纽应在保证“安全距离”的基础上最大化增强换乘的便利性，要求具备“一体化”建设条件的，应积极推进统一规划、统一设计；并注意采取自动步行道、自动扶梯等工具和地面连廊、地下通道等方式，提升旅客换乘的舒适度，指出可采用交通仿真手段对综合换乘服务水平进行评价；明确了综合客运枢纽差异化的交通组织目标与原则，强调了枢纽对外交通组织的基本原则是：畅通、高效，要突出“可靠性”目标，内外交通衔接组织方面关键是要确保车辆运行有序，突出“高效、安全”，内部交通组织的目标是“安全、有序”，宜采取“散进合出，换乘有序、动静有别”的组织原则；总结提炼了四种枢纽综合衔接的模式，指出了不同模式的优缺点和适用范围，提出“以合理的交通流程引导建筑布局”的总体目标，给出了综合枢纽总体布置的思路、内容、原则，基本要求和影响因素；针对综合枢纽内如何实现交通导向系统的连续、一致，及信息系统的互联共享，提出了构建统一的交通导向标识系统的思路、原则与推进机构、建设内容，推进各方式信息共享和交换的基本要求、建设重点、分析思路等；强调提出了综合客运枢纽安全应急管理统一指挥机构与机制构建的必要性、建设原则与关注重点。

货运枢纽（物流园区）项目可行性研究指南，重点针对具有“强货运特征”的物流平台项目有关难点、重点的可行性研究技术方法开展了研究，侧重在公共服务需求分析和预测、建设规模、项目选址和建设条件、总平面布局方案（含功能分区）、交通衔接与组织方案、市政配套方案、信息化、实施方案（建设运营模式）、投资估算、经济评价、风险识别与对策等共计11项关键技术的研究。提出了货运枢纽（物流园区）项目物流作业的主要类型、项目公共服务类别及不同项目服务主体间的运作关系，提出了“目标市场分析→物流作业需求→公共服务需求”的逻辑分析流程；提出了物流作业需求量的分析思路和预测方法，如物流作业衍生分析法、入驻企业诉求分析法、公共机构利益分析法等；提出了项目建设规模测算所需作业能力指标，测算的思路、方法与影响因素；项目选址方法与判定指标体系；物流园区的主要建筑形态、功能区划分思路与总平面布置方法；项目不同功能区各自交通特性及需求、交通衔接组织的思路与技术方法、工作要求等；项目信息共享交换的基本需求、信息平台服务对象及信息化建设重点、系统框架模式；各类型物流园区的盈利模式、经济评价与风险分析的方法、参数等。

（4）项目方案设计标准与技术方面，提出了综合客运枢纽设计理念、原则、流程、技术要求。提出为落实以人为本设计理念，需贯彻“五个一体化”要求：即规划设计组织一体化、交通运行流程一体化、基础设施建设一体化、信息导向系统一体化、安全应急处理一体化。设计中应体现“安全、便捷、高效、集约、绿色、文化”等原则。针对综合客运枢纽方案设计阶段的选址优化要求，提出了选址优化的主要思路、影响因素及互适性分析内容与方法。划分提出了综合枢纽主体设施的空间形态、影响因素、布局思路与方法；提出基于关联度分析的功能空间组织思路、设计原则与方法；枢纽内各类衔接交通场站的配置思路、方案；并分别针对不同类型枢纽，针对性提出布局设计关注要点；首次系统细分了综合枢纽衔接换乘空间形态，如换乘广场、换乘通道、换乘大厅、换乘楼扶梯、换乘夹层、综合换乘空间、换乘出入口以及换乘车道边等，分别研究介绍各设施的功能、分类、特点，提出设计要求、影响因素、设计要点以及相关参数，明确换乘标准与要求。细分提出了枢纽外部交通、内外衔接交通、内部交通组织、慢行交通设计等环节应考虑的设计目标、设计思路、设计原则、重点内容与设计要求，各类交通设施的设计参数；各类车型系统的空间布局与组织模式；不同空间内客流、车流交通组织思路。提出了综合客运枢纽的导向标识的功能、形式与分类；设计流程、原则、重点内容与设置要求，给出实现不同交通方式导向标识系统整合的方法与效果评估方法。提出了综合客运枢纽安全应急设计应考虑的主要内容、基本原则与总体要求；对消防、救援、监控等安防系统布设，提出相应技术要求和设备要求；提出在高峰时段或突发事件背景下客流组织方案、应急指挥系统的设计要求。

（5）项目组织与管理方面，提出综合客运枢纽布局规划应由政府主导，并提出了规划协调管理过程中，应关注的重要问题和基于实践的管理模式。在设计方面，提出为保障综合客运枢纽的设计质量，应引入“总体设计管理”的组织方式，以推进综合枢纽的统一设计、减少界面、促进功能衔接、整合，并明确了总体设计在各阶段的工作内容与方法。项目组织管理方面，明确了交通运输部应重点支持的综合客货运枢纽的概念、标准、投资补助项目管理办法、项目资金申请及监督管理程序，并进一步提出了综合客货运枢纽项目资金申请报告的编制内容要求、技术审查要求等，为部开展项目管理和技术审查工作提供技术支撑。货运枢纽物流园区的建设开发模式与运营组织管理要求等。

- 主要技术指标

成果中提出的综合客运枢纽、货运枢纽（物流园区）项目可行性研究报告编制内容、资金申请报告编制内容要求等，均已在行业内开始应用。成果提出的换乘需求空间分布预测方法、枢纽换乘量预测方法、物流作业量预测方法；枢纽空间布局方法、客货枢纽功能区布局方法；交通衔接要求、交通组织要求；交通导向设计要求与设置标准、安全应急设置要求等技术，已成为行业编制项目可行性研究、方案设计，行业管理部门进行功能审查的重要参考。

提出了综合客运枢纽“换乘量最大的两种运输方式间换乘距离最短”的功能区布置原则，合理换乘距离不宜超过300米、最大不能超过500米的技术要求；指出综合客运枢纽应在保证“安全距离”的基础上最大化增强换乘的便利性，要求具备“一体化”建设条件的，应积极推进统一规划、统一设计，并注意采取自动步行道、自动扶梯等工具和地面连廊、地下通道等方式，提升旅客换乘的舒适度。以上技术指标和要求均已纳入行业规划（“十三五”综合客运枢纽建设方案）、管理办法（综合客运枢纽投资补助项目管理办法）、行业技术标准（综合客运枢纽通用技术要求）等，且在建设实践中得到推广，如设计指南成果应用方兰州中川国际机场综合交通枢纽借助于机场扩建，将铁路、长途大巴、城市公交、出租等多种方式站场进行了一体化衔接建设，实现了100米内多方式的便捷舒适换乘功能。

- 技术应用情况

本成果已应用于交通运输行业管理文件，并在我国建设实践中得到逐步检验，在行业管理方面已初步发挥出重要的规范和指导作用。成果已分别应用到了交通运输部2015年出台的《综合客运枢纽投资补助项目管理办法》、《货运枢纽（物流园区）投资补助项目管理办法》及2017年出台的《综合客运枢纽分类分级》行业标准等文件中，已在全国性的行业会议上进行了宣贯和技术培训，并已经结合编制单位在国内中川国际综合交通枢纽、广州南站综合客运枢纽等建设实践中进行了应用和检验，研究成果也已由人民交通出版社分4册分别出版。

- 推广前景

当前正值各种运输方式统筹发展、融合交汇的关键时期，伴随我国逐步进入“高铁时代”、“地铁时代”，综合枢纽将逐步进入建设高峰期。具统计，各地建设需求在500个以上。综合枢纽的快速建设发展迫切需要技术规范与指导，随着本成果的进一步推广，将有助于提升我国综合枢纽建设服务水平，并将在行业内规范管理和加强技术指导等领域发挥更大作用。

## 六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：交通运输部规划研究院

单位地址：北京市朝阳区曙光西里甲6号2号楼（100028）

联系人：李鹏林    电话：010-59629127   传真：010-59629248

手机：18811241112    E – Mail：lipl@tpri.org.cn

50 基于多源数据融合的高速公路交通运行状态评估技术

## 一、技术名称：基于多源数据融合的高速公路交通运行状态评估技术

## 二、技术来源：交通运输建设科技项目“公路网交通运行状态分析评估与预测技术研究”（合同编号：2011 318 221 230）

## 三、适用范围：高速公路交通运行状态的评估, 高速公路网出行信息服务。

## 四、国内外相关技术现状：

交通运行状态对道路交通的安全与效率具有重要影响。及时、准确道路上存在的交通拥堵，发现交通拥堵一直是交通运行状态评估领域研究的焦点和难点，自上世纪六十年代以来，对高速公路交通运行状态的评估已成为动态交通管理研究领域的热点之一，并涌现了大量的成果。交通数据是实现交通状态监测与预测的前提，已有研究多依赖于固定式车辆检测器数据，但由于受成本的限制，车检器的布设数量还十分有限，严重影响了交通状态监测与预测的经济性和空间覆盖范围。因此，利用浮动车采集系统和高速公路收费系统等多种相关业务系统低成本采集并积累的大量GPS数据和收费数据，发明基于多源数据融合的高速公路交通运行状态方法，补充车检器布设不足，完善路网监测范围和体系有十分重要的现实意义。

## 五、技术内容

1.技术原理

该项目首先通过研究公路网动态交通信息处理技术，对采集的公路网动态交通信息进行预处理和融合，并实现对公路网交通参数的有效提取和预测。在此基础上，研究公路网交通运行状态分析评估技术，对常态下公路网交通运行状态和异常运行状态进行评估和分析。再次，研究公路网交通运行状态预测技术，实现对公路网交通运行常态和非常态的有效估计与预测，并且通过公路网交通运行风险预警技术的研究，确定公路网交通运行风险预警指标体系和风险等级，以实现对预期公路网交通运行状态的有效监控和反馈。

2.关键技术或工艺流程

（1）采用高速行驶状态下检测系统的瞬间状态捕获技术，实现多路系统数据的同步获取，解决了了高速行驶时的检测数据准确性问题；

（2）采用多干扰因素的归并处理技术，实现多干扰的有效消除，解决不同牵引车辆的适用性问题；

（3）采用高精度角度校准技术，解决了激光器的高精度校准问题。

（4）利用元胞传输模型评估两个车检器断面间的区间交通运行参数。

（5）通过对收费数据的统计获得基于收费数据的收费站点间的区间交通运行参数。

（6）利用地图匹配技术获取基于浮动车GPS数据的路段区间交通运行参数。

（7）通过BP神经网络模型对车检器、收费数据、浮动车三种数据源获得的区间交通运行参数进行融合。

（8）利用固定车检器的地点交通运行参数，通过断面交通运行状态指标体系评估车检器所在断面的交通运行状态。

（9）通过区间交通运行状态指标体系对基于多源数据融合的高速公路交通运行状态进行评估。

（10）融合基于断面的评估结果与基于区间的评估结果，获得高速公路交通运行状状态评估的最终结果。

3.主要技术指标

交通运行检测指标（包括常发性交通拥堵、突发性交通事件）：

- 路网规模>400公里

- 在线车辆>10000辆

- 评估时间<1分钟

- 检测率>95%

- 误报率<10%

- 检测滞后时间<2分钟

4.技术应用情况

该技术以“重庆市交通运行状态分析评估与预测预警平台”为载体部署在重庆市高速公路集团监控总中心和渝武路分中心。通过近2年的应用，路段交通运行状态拥堵预警准确率达到92.8%，交通事件检测率90%以上，路段运行速度-流量提升10%，有效提升路网应急监测能力及运营效率。

该技术还在贵州等地进行了推广应用，得到用户认可。为贵州高速公路集团累计节约信息化建设投资1200多万元，每年可减少全路网因误报导致的无效出勤约800余次，节约成本近100万元，减少不必要的管制次数20%，提高通行效率5 %。

5.推广前景

（1）国家大力扶持物联网和大数据产业

物联网与大数据属于国家战略性新兴产业范畴，更是交通运输行业“十三五”重点发展方向。该技术突破了物联网与大数据应用的一系列核心技术，实现物联网技术与大数据技术的融合应用，形成了自主知识产权，具有良好的推广前景。

2）路网运营管理部门需求迫切

路网运营管理部门最迫切的需求就是通过运行状态的分析与预测信息，有效减少交通事故与交通拥堵的发生及其对高速公路通行产生的不利影响，保证路网畅通。该技术在重庆应用效果得到广泛认可，已经具备较高的实用性。

3）技术成熟，具备推广条件

该技术应用时不需要对原有管理系统进行较大规模的调整，对原有管理工作的进行不会产生影响。此外，该技术也可以方便地应用于其它方面，如城市交通管理等，该项目的经济效益和社会效益还将大幅增长，推广前景广阔。

## 六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：交通运输部科学研究院

单位地址：北京市朝阳区惠新里240号（100029）

联系人：张敖木翰   电话：010-58278378   传真：010-64925538

手机：18600019855     E – Mail：zhangaomuhan@catsic.com

51 基于复现式扩展定位的隧道车辆安全管理系统

## 一、技术名称：基于复现式扩展定位的隧道车辆安全管理系统

## 二、技术来源：北京市科技计划项目“基于北斗导航的隧道内行车状态综合监测系统研制”（合同编号：D15110100110000）

## 三、适用范围：长大隧道运营安全管理，隧道主管部门安全管理核查，隧道事故救援指挥。

## 四、国内外相关技术现状

目前，隧道监控系统主要是通过视频手段实现隧道运行情况监测。早期隧道监控系统，主要关注隧道内基础设施和环境的监测，对于隧道内交通事故检测及告警处理自动化程度低。高清网络摄像头的出现，使隧道监控系统功能逐步向交通安全状态监测方向拓展。在隧道内应用最为典型的是法国Citilog公司开发的Citilog视频事件检测系统和明尼苏达大学研制开发并逐渐发展壮大的 Autoscope 视频检测系统。虽然这些先进的系统在常态下检测准确率较高，但仍旧不能摆脱易受光线环境影响、大型车辆遮挡、烟尘污染摄像头等视频监控的共性缺陷。

在卫星导航信号被遮挡的区域，目前有两种基本的定位导航技术，但是均不适合用于隧道内车辆定位。一种技术是组合导航终端技术。该技术采用里程计、航迹推算、惯性器件等非卫星导航定位技术，与卫星导航技术组合构成定位终端。在隧道内采用非卫星导航定位技术。目前此类终端，尤其是可用于长隧道以上的终端成本较高，短期内尚不具备大范围使用的条件。第二种技术是“伪卫星”技术。该技术在无卫星导航信号的区域布设地面信号发射设备，发射类似卫星导航信号的“伪卫星信号”，改装后的卫星定位终端接收“伪卫星信号”实现定位。但此技术的地面信号发射设备之间需要相距足够的距离，隧道的狭长空间不能满足部署要求。此外该种技术需要专用终端，目前已经大量应用的营运车辆监控终端、车载导航设备和手机均无法接收使用“伪卫星信号”。

而我国公路隧道快速增长，特长隧道（3公里以上）已达815处。由于隧道的通行条件和管理水平限制，我国隧道内交通事故率和死亡率均高于同期公路水平，是交通事故的高发区。目前的隧道内交通事件检测和事故预防技术已经不能满足我国公路隧道，尤其是长大隧道安全管理的需求。

## 五、技术内容

- 技术原理

基于复现式扩展定位的隧道车辆安全管理系统由2部分组成，分别为：

（1）复现式扩展定位子系统，实现隧道内信号处理、时间同步和发射；

（2）隧道车辆安全监控子系统，实现隧道内车辆位置信息处理，提供隧道内车辆数量统计、两客一危等重点车辆接近隧道提醒、车辆异常行为报警及处理等功能。

系统可实现隧道内导航信号全覆盖，解决在隧道监控“盲区”内“两客一危”车载卫星定位装置无法定位的问题。系统通过接收真实卫星导航信号，模拟生成与真实DBS/GPS卫星导航信号时间和数据精确同步的卫星导航模拟信号，并依据隧道特征，在隧道内按照一定距离布设信号发射终端和天线，实现隧道内导航信号全覆盖，当安装符合JT/794标准的车载卫星导航监控终端的“两客一危”车辆进入隧道，可快速实现导航信号切换，保证车辆在隧道内外连续定位。

- 关键技术或工艺流程

复现式扩展定位技术是该系统的关键核心技术。该技术首次实现了通用卫星导航终端在隧道内定位。该技术突破了卫星轨道运行仿真技术、空间环境效应仿真技术、卫星导航信号实时同步仿真技术、远距离高精度时频传递技术等基础技术，隧道内设备安装与测试等基础技术。

- 主要功能和技术指标

（1）复现式扩展定位技术指标

- 具有多节点导航信号观测数据生成功能

- 具有多节点观测数据和导航电文分发功能

- 具有远程控制和本地控制功能

- 具有时频信号接收和恢复功能

- 控制节点数量：≥200个

- 支持BD-2 B1I信号和GPS L1 C/A信号

- 时间同步精度:≤0.2us

- 单节点卫星仿真数量：≥6颗星/系统

- 时频频率准确度：≤5E-9/s

- 卫星导航信号覆盖范围：≤400m(相对天线发射点)

- 温度范围：-10°C——40°C

（2）隧道车辆安全监控子系统功能及性能指标如下

- 车辆信息获取功能

获取途径隧道的重点营运车辆基本信息；发现重点营运车辆隧道内位置和速度，发现异常行驶行为；获取隧道内车辆数量、车型信息。

- 隧道行车安全管理功能

行车安全风险实时评估及告警，行车安全提示与事故预防。

- 隧道事故应急处理功能

隧道内情况三维地图展现与分析，隧道事故应急半自动处置。

- 隧道内导航定位功能

乘用车辆隧道内安全导航，隧道巡检与养护定位管理。

- 技术应用情况

基于复现式扩展定位的隧道车辆安全管理系统由隧道端的硬件系统和后台端监控软件系统，已在北京市青龙桥隧道开展了示范应用，在广乐高速大瑶山1号隧道进行了实验测试，使用效果良好。

- 推广前景

本项目的研究成果可以应用于长大隧道路段，对解决我国隧道交通安全运行具有积极作用。首先，该系统解决了通用卫星导航终端隧道内定位问题，消除了单纯依靠视频图像获取信息导致的不可靠问题；其次通过导航软件和部级“重点营运车辆监控系统”获得隧道内车辆属性信息和动态信息，并建立起了隧道管理方与车辆驾驶员间的信息交互链路。最后，系统为隧道车辆安全提供综合解决方案，运维要求较低，易用性强。

## 六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：北京国交信通科技发展有限公司

单位地址：北京市朝阳区安华西里三区18号院

联 系 人：张炳琪   电话：010-65299502   传真：010-65299502

手    机：13810585560     E – Mail：zhangbingqi@cttic.cn

52 防御海上石油和化学品事故强化型专家系统技术

## 一、技术名称：防御海上石油和化学品事故强化型专家系统技术

## 二、技术来源：国家科技支撑计划项目“远洋船舶压载水净化和水上溢油应急处理关键技术研究”（项目编号：2006BAC11B00）课题二“水上溢油预测预警技术开发”（课题编号：2006BAC11B02）、交通运输软科学研究计划项目“台湾海峡船舶油污及危化品应急协作支持保障对策”（合同编号：2011 322 222 370）、交通运输部标准计量质量研究计划项目“溢油应急与处置试验相关标准研究”（合同编号：2014 429 222 120）。

## 三、适用范围：溢油及危化品应急处置能力建设、船舶与港口海上污染事故风险评估、防治对策、应急预案、技术装备研发与试验、污染预测预警、应急决策支持、损害鉴定评估。

## 四、国内外相关技术现状：

海上石油和化学品事故是制约国民经济和水路运输可持续发展的重大环境问题，为了科学、系统、及时、有效地防御海上石油和化学品事故，国内外已经开展了事故预防、应急计划、应急反应决策、预测预警、决策支持、取证索赔、演习演练等方面的研究和软硬件开发。国内外相关成果具有投资大、缺乏理论、应用实践和研究试验基础数据支撑的弱点，成果比较零散。美国ASA公司多年来一直试图以OILMAP软件占领中国的溢油应急市场，中国的溢油清污设备需要费劲周折前往美国OHMSETT溢油试验水池系统进行清污效果测试评估，中国台湾的溢油应急人员需要前往法国CEDRE试验中心进行业务培训。我国在溢油和危化品应急、船舶及港口污染事故风险防控等方面，急需赶超国际先进水平，全面、系统、深入地研究了相应的理论和应用与试验方法体系，构建相应的推理系统、知识库和用户界面，形成多功能集成式的强化型事故防御全过程支持专家系统技术体系，在国家事故防御系统中实现业务化应用。

## 五、技术内容

- 技术原理

海上石油和化学品事故的风险评估、预防对策和应急计划的规划与实施、应急反应和事故环境影响评价的技术与装备能力建设、事故取证索赔和案例回顾分析手段、系统演习与人员培训等支持保障对策，是科学、系统、及时、有效地开展事故防御的关键步骤。充分挖掘和利用解决上述科学和技术难题的专属及共有知识空间，可形成具有多功能集成式特点的防御海上石油和化学品事故强化型专家系统技术，包括：基础理论、推理分析方法、专用推理机、知识库、模型库、数据库构建方法、应用与验证试验技术和方法等，通过样本软件XPS的研发、应用及持续更新完善，构建国家和海区应急计划、海上油污和危化品应急协作支持保障系统理论方法体系、溢油应急标准体系、溢油应急与处置相关试验标准，为成果的业务化示范应用和全面推广奠定坚实基础，实现提升国家事故防御体系技术水平和整体实力的科技支撑目标。

图1 强化型专家系统技术研发的总体技术原理图

- 关键技术或工艺流程

（1）采用窗体式目标应用技术和智能Agent技术，分层次、分阶段模拟防御系统智能支持功能的推理机、知识库和用户界面，解决强化型专家系统智能化支持问题。

（2）采用三维全动力拉格朗日轨迹追踪模型、溶出物及生态影响因子三维传输扩散模型、分类分级环境危害程度判定指标体系、溢油风化水质影响缩比仿真模型、精细化网格自动生成技术，解决中国近海任意海域快速、准确的环境损害影响模拟分析难题。

（3）采用溢油清污技术和装备性能综合试验方法，解决溢油应急技术及装备性能指标检测与改进等防御对策知识获取问题，采用溢油风化和跟踪浮标等试验装备解决溢油模型验证试验问题。

（4）采用国家分级溢油应急计划、溢油应急标准体系、应急协作支持保障对策体系，解决强化型专家系统的事故防御对策方案推理系统构建技术难题。

- 主要技术指标

（1）专家系统样本软件XPS指标

首期建立了49个专业类库，具有九项实用化分层支持功能：

(反应决策：为形成和实施防御海上石油和化学品事故的决策提供支持；

(应急计划：使用和辅助检查防御海上石油和化学品事故的电子应急计划；

(事故防御：使用和辅助检查防御海上石油和化学品事故的电子预防计划；

(影响评价：支持海上石油和化学品事故的影响预测、评价及后评估；

(取证索赔：提供有关海上石油和化学品事故调查、取证、损害评估、求偿和理赔的专家咨询意见；

(系统更新：采用人工智能技术实现系统维护、更新、自学习、自适应；

(案例回顾：辅助分析已发的海上石油和化学品事故案例；

(系统演习：支持海上石油和化学品事故防御体系的定期演习；

(人员培训：作为防御海上石油和化学品事故的人员培训模拟训练平台。

（2）溢油漂移模型CWCM－XPS和海洋环境影响三维预测模型MEIM-XPS技术指标：

(模型系统耦合：与中国近海有限元潮流模型数据库、中尺度大气模型MM5耦合驱动的海面风场快速诊断模型数据相对接；

(三维计算网格自动生成：在中国近海给定经纬度水域，自动生成并辨识有限差分网格；

(模拟准确度验证案例：胶州湾“东方大使”号、珠江口“3.24”、曹妃甸“塔兹曼海”号、大连“7.16”溢油事故；

(溢油风化模型库：柴油、燃料油、阿曼原油、文昌原油连续30天溢油风化模型试验数据、溢油蒸发、溶解、含水量、密度及粘度变化统计模型、溢油水质影响缩比仿真试验模型；

(溢油与生态系统相互作用模型：模拟溢油与浮游动植物、生物碎屑、氮磷营养盐的相互作用；

(分类分级环境危害程度判定：对水面油膜、水体含油量、着岸溢油、X、Y、Z及OS类有毒液体物质，分别提出极重、严重、中度、轻度污染及一般影响、轻度影响六级环境危害程度的判定指标；

(溢油漂移轨迹连续动态预报时间：不少于15天；

(溢油漂移轨迹预报准确率：48小时预报准确率达到85%；

(溢油预警功能：与环境敏感资源数据库实现动态连接。

- 技术应用情况

强化型专家系统技术在大连港、珠海港、湛江港总体规划、台湾海峡溢油及危化品应急协作支持保障对策研究、营口、大连、锦州、曹妃甸、烟台、上海、宁波、舟山、汕头、揭阳、大亚湾、珠海、湛江、北海、洋浦、三亚等30余项港口及区域风险评估、应急计划编制、应急能力规划中得到了应用，并在交通运输部水运科学研究院、交通运输部海事局、烟台溢油应急技术中心、深圳海事局得到了业务化应用。溢油和化学品影响模型数据库覆盖中国近海任意区域，环境敏感资源数据库覆盖渤海、杭州湾、台湾海峡、珠江口、广西北海、海南三亚和洋浦。

- 推广前景

强化型专家系统技术在《南海海区溢油应急计划》、深圳海事局智能信息系统、国家“十一五”科技支撑计划项目课题“水上溢油预测预警技术开发”中得到业务化应用，在港口和军港环境风险评价及防治系统建设、大连“7.16”重大溢油事故应急、海峡两岸溢油应急桌面演习、海上溢油应急处置实验室规划、国家溢油应急与处置标准体系、海洋生态环境损害鉴定评估的业务化中得到应用。在国家各级事故防御系统之中具有广阔的应用前景，如：建立国家事故防御技术中心、各海区和各重要港口应急反应支持系统等。因此，本项目研究成果具有良好的推广应用前景和潜在巨大的环境、社会和经济效益。

## 六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：交通运输部水运科学研究院

单位地址：北京市海淀区西土城路8号（100088）

联系人：乔冰   电话：010-65290234   传真：010-62011659

手机：13910066059     E – Mail：qiaobing@wti.ac.cn

53 公路隧道多功能车道控制器

## 一、技术名称：公路隧道多功能车控控制器

## 二、技术来源：自主研发

## 三、适用范围：公路收费站、公路隧道，城市道路、城市隧道等需要指挥、引导、控制交通流道路。

## 四、国内外相关技术现状：

1858年，在英国伦敦主要街头安装了以燃煤气为光源的红，蓝两色的机械扳手式信号灯，用以指挥马车通行。这是世界上最早的交通信号灯。

1914年，电气启动的红绿灯出现在美国。

1918年，又出现了带控制的红绿灯和红外线红绿灯。带控制的红绿灯，一种是把压力探测器安在地下，车辆一接近红灯便变为绿灯；另一种是用扩音器来启动红绿灯，司机遇红灯时按一下嗽叭，就使红灯变为绿灯。红外线红绿灯当行人踏上对压力敏感的路面时，它就能察觉到有人要过马路，红外光束能把信号灯的红灯延长一段时间，推迟汽车放行，以免发生交通事故。

信号灯的出现，使交通得以有效管制，对于疏导交通流量、提高道路通行能力，减少交通事故有明显效果。1968年，联合国《道路交通和道路标志信号协定》对各种信号灯的含义作了规定。绿灯是通行信号，面对绿灯的车辆可以直行，左转弯和右转弯，除非另一种标志禁止某一种转向。左右转弯车辆都必须让合法地正在路口内行驶的车辆和过人行横道的行人优先通行。红灯是禁行信号，面对红灯的车辆必须在交叉路口的停车线后停车。黄灯是警告信号，面对黄灯的车辆不能越过停车线，但车辆已十分接近停车线而不能安全停车时可以进入交叉路口。此后，这一规定在全世界开始通用。

传统车道指示器功能简单，交通控制方式单一，的发展已经不能满足我国目前快速发展的公路建设和公路隧道安全运营的需求。

## 五、技术内容

- 技术原理

控制原理图

- 关键技术或工艺流程

（1）采用RS-485采用平衡发送和差分接收技术，因此具有抑制共模干扰的能力，实现语音在隧道内长距离传输，解决了了高速公路隧道的控制语音指令实时传输问题；

（2）采用亮度自动采集技术，实现多功能车道指示器亮度自动调节功能，解决在隧道内复杂环境下的适用性问题；

（3）采用警示红蓝光闪烁控制技术，解决了隧道内警示弱的问题。

- 主要技术指标

（1）车道指示器

1）双面板车道指示器；

2）每套标志包括二个图形显示单元；

3）可根据控制命令分别显示红“×”或绿“↓”；

4)转向车道及车行横洞处增设“←”；

5）外围尺寸：600*600*150mm；

6）有效显示尺寸：540*540mm；

7）单粒LED在额定电流时的法向发光强度：红色不小于3000mcd，绿色不小于4500mcd；

8）总发光强度：红色不小于4000 cd/m2，绿色不小于5000cd/m2；

9）MTBF：50000小时；

10）电源：220VAC；

11）车道指示器要求采用超高亮度LED显示，由显示单元及安装支架构成；

12）视认距离：静态视认距离不小于300m；动态视认距离不小于250m；

13）防护等级：≥IP55；

14）符合《JT/T 597—2004》标准要求。

（2）红蓝报警灯

1）红蓝报警灯的闪光强度110cd，闪光频率30-40次/分钟；

2）有效显示尺寸：160*180 mm；

3）输入电压220VAC。

（3）报警扬声器

1）扬声器：强指向扬声器，洞内30W；

2）频率响应：90～5000HZ；

3）输入电压：220VAC；

4）声压频：110～120dB；

5）额定功率：30W；

6）尺寸：160*240*140mm；

7）报警扬声器输入音频信号；

8）性能稳定，频率性好，低噪声，有防潮、防水功能。

- 技术应用情况

多功能车道控制器应用依托工程项目20套外，已应用西汉高速宁陕段180套，宁夏东毛高速六盘山特长隧道140套。

- 推广前景

多功能能车道控制器控制方便快捷、安全性好、警示效果号，经济效益及社会效益都十分显著。首先，多功能车道控制器具备现有车控指示器的所有功能。其次，多功能车控制器新增了红蓝警示功能；同时又增加了语音播放功能，不仅包括预置的15个常用预置语音，在紧急情况下也可以通过广播实时进行交通指挥。

通过多功能车道控制器新增功能，我们创新性的提出了四种交通控制语言，极大的完善了隧道预警、安全风险防控、应急避险设施方面实际需求。

## 六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：陕西高速电子工程有限公司

单位地址：陕西省西安市友谊东路428号

联系人：张浩     电话：15094066044    传真：02987832601

手机：15094066044      E – Mail：935879383@qq.com

54 基于高分辨率遥感影像的道路设施监测技术

## 一、技术名称：基于高分辨率遥感影像的道路设施监测技术

## 二、技术来源：交通运输部科技司项目“基于高分辨率遥感影像的城市群路网监测研究及应用示范”（合同编号：2012-364-208-802）

## 三、适用范围：交通路网规划、建设、运营管理、核查普查，公众出行服务等。

## 四、国内外相关技术现状：

交通路网作为人民日常生活与国家经济发展的动脉，其科学合理的规划与管理，是国家经济快速发展的有力保障与强劲助力。目前，面对交通运输量的快速增长，且交通路网规模大、结构复杂的现状，传统的人工外业路网监测技术消耗人力资源大、更新速度慢、提取的路网信息精度较低，无法满足路网监测和管理的需求。高分遥感技术为路网监测提供全新的技术方法，国内外已发展了较多的遥感路网提取算法，大致可分为基于特征的、基于学习的、基于统计模型和基于形态学的路网提取方法。然而，面对在遥感影像中存在大量遮挡和阴影、路网提取算法效率低等问题，仍然缺少完善的遥感影响分析处理方法和模型，难以从遥感影像中直接快速地获取需要的道路路网信息，是目前交通系统遥感应用迫切需要解决的问题。

## 五、技术内容

- 技术原理

（1）道路样本的自动提取机制

本框架所使用的自动样本提取方法首先借助其他的遥感图像路网提取系统，如各向异性结构显著性度量提取的道路中心线来辅助本方法中的自动样本提取，然后对上述辅助方法提取到的路网中心线进行置信度评估，通过这个评估值我们可以找到最接近潜在路网的区域作为道路的样本。道路样本的自动提取机制不仅为后续模型的学习打下了坚实的基础，也为我们储备了较为完备的数据集。

（2）基于污染样本分析的遥感影像路网提取技术

本技术成果提出了基于污染样本学习的路网检测方法，建立了样本自适应提取与标记策略。通过修改传统卷积深度神经网络（CNN）的网络结构，提出了特征学习与污染分析的两级深度学习策略，建立多级路网概率融合的优化模型，并采用图割法（Graph Cuts）求解，实现了能够适应阴影、遮挡等区域的路网提取方法。在湖南韶山影像的检测准确率达到75%以上。

（3）基于对抗神经网络的路网拓扑重建

本框架利用了当前较新的对抗神经网络重建路网拓扑，建立了基于学习机制的拓扑修复重建方法。利用条件对抗神经网络生成和对抗的特性，参照图像分割的思路和做法，针对性的改进了生成器、判别器的结构，并在实验中不断调整损失函数的参数值，实现了路网拓扑修复和重建，取得了较好的效果。

图1 基于高分遥感影像的路网监测技术流程图

- 关键技术或工艺流程

（1）针对模型训练样本问题，采用基于各向异性结构显著性度量算法的自动样本提取。

（2）基于污染样本学习的路网检测方法，建立了样本自适应提取与标记策略。

（3）针对阴影、遮挡等区域的路网提取问题，提出了特征学习与污染分析的两级深度学习策略，并采用图割法求解。

（4）基于对抗神经网络的路网拓扑重建，利用条件对抗神经网络生成和对抗的特性，改进了网络结构和参数。

- 主要技术指标

（1）精度指标：能够有效适应研究地区不同地形、不同光照条件下的道路类型，检测精度达到1像素；对优于1m分辨率的高分遥感影像道路目标提取，综合精度达89.30%。

（2）效率指标：对百万像素遥感影像，在四核，主频高于3.2GHz的PC机上处理时间不高于60S。

（3）准确率指标：图中可见的国省干线、农村道路检测率不低于75%。

（4）成果适应性指标：支持国省干线、农村道路路网提取。

- 技术应用情况

基于高分遥感影像的道路设施监测技术目前已推广应用于湖南、西藏、青海、云南等多个省、自治区的国省道路网调整、农村公路核查普查、道路设施养护等方面，用户已覆盖交通运输行业的政府部门、规划部门、养护部门、计划统计部门、公路管理部门等，取得了显著的应用效果。2015 年，使用该技术对湖南省全省 19 万多公里的农村道路网进行了“放大镜”式的全覆盖检测，彻底改变了农村路网普查的作业模式，极大地降低了普查作业的时间成本、人工成本及资金成本。

- 推广前景

高分辨率遥感影像具有覆盖范围广、更新快速、多光谱数据获取方式等显著优势，从高分辨率遥感影像中提取交通路网信息能够满足交通行业管理范围广、观测对象复杂、精度准确、实时性强、应急能力高等要求。首先，利用高分遥感技术可以实现监测区域内从高速公路到农村公路的各类型道路 “从概貌到细节”的快速精确提取，在提取路网矢量图的同时，也可以获取道路的宽度、材质、老化程度等属性信息，很好的兼顾了覆盖范围和精度的监测需求。其次，遥感影像具有较高的更新频率，目前，高分卫星影像的更新最高达到一天，使用无人机等机载平台获取数据则可以实时更新，很好的满足了交通应急对路网监测数据的更新需求。再次，传统的人工路网核查需要大量的工作人员沿路网进行逐段的里程统计和路宽测量，耗费大量的人力物力成本，而卫星遥感影像覆盖范围广，利用遥感技术进行路网矢量和属性信息的提取，经济效益十分显著。

## 六、技术持有单位及联系方式

技术持有单位：中国交通通信信息中心

单位地址：北京市朝阳区安外外馆后身1号（100011）

联 系 人：罗伦   电话：010-65293599   传真：010-65299626

手    机：15810911068     E – Mail：luolun@cttic.cn