高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 黄海汽车 | 黄海汽车 | 黄海汽车 | 黄海汽车 | 沈飞龙巴 | 沈阳天菱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DD6800K05 | DD6800K06 | DD6800K07 | DD6115K20 | SFQ6120D | STL6860R |
| 评定类型及等级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 中型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 29+1 | 29+1 | 29+1 | 37+1+1 | 47+1+1 | 31+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 132 | 132 | 125 | 221 | 221 | 132 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14 | 12 | 13.5 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 120 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 72 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前 | 前、中 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | A | A | A | 全气囊 | C | A |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | ─ | ─ | ─ | 装置 | ─ | ─ |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | ─ | ─ | ─ | 装置 | ─ | ─ |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 750 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 720 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | ─ | ─ | ─ | 可调 | 可调 | ─ |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | ─ | ─ | 装置 | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.09 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 沈飞日野 | 沈飞日野 | 大连电车工厂 | 长春环菱 | 长春环菱 | 长春环菱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SFQ6123A | SFQ6123B | DL6791H | CCQ6110Y1 | CCQ6110C3 | CCQ6110K1 |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 45+1+1 | 47+1+1 | 29+1+1 | 45+1+1 | 45+1+1 | 45+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 220 | 220 | 125 | 199 | 221 | 205 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 12 | 13.5 | 12 | 12 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、中 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | C | C | A | C | C | C |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | ─ | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 长春环菱 | 长春环菱 | 无锡太湖 | 无锡宇舟 | 无锡宇舟 | 无锡宇舟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CCQ6110H2 | CCQ6110C2 | XQ6105 YH1 | HYK6890 HZC2 | HYK6790 HFC5 | HYK6840 HFC2 |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 43+1+1 | 43+1+1 | 41+1+1 | 33+1+1 | 29+1 | 33+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 173 | 180 | 177 | 162 | 125 | 155 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | C | C | C | A | A | A |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | ─ | ─ | ─ |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.09 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 无锡宇舟 | 东鸥客车 | 江苏友谊 | 江苏友谊 | 江苏友谊 | 牡丹汽车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HYK6110 HZC2 | ZQK6800H4 | ZGT6121DH | ZGT6802DH | ZGT6840DH | MD6931D1H |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 大型高二级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 45+1+1 | 29+1+1 | 43+1+1 | 29+1+1 | 33+1+1 | 33+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 221 | 125 | 235 | 125 | 132 | 158 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 13.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 120 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 72 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前、中 | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | C | A | 全气囊 | A | A | C |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | ─ | ─ | 装置 | ─ | ─ | ─ |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | ─ | ─ | 装置 | ─ | ─ | ─ |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 750 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 720 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | ─ | 可调 | ─ | ─ | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | ─ | 装置 | ─ | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.15 | 0.06 | 0.18 | 0.06 | 0.09 | 0.11 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 牡丹汽车 | 牡丹汽车 | 牡丹汽车 | 牡丹汽车 | 常州依维柯 | 常州依维柯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MD6122 GDH | MD6122 GDU | MD6111ED1 H | MD6121ED1 H | CJ6730TCN | CJ6120LCHK |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 大型高二级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 43+1+1 | 43+1+1 | 45+1+1 | 47+1+1 | 25+1 | 40+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 199 | 235 | 177 | 199 | 87 | 254 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 14 | 12 | 12 | 13.5 | 14 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 120 | 110 | 110 | 110 | 120 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 72 | 75 | 75 | 75 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、中 | 前、中 | 前 | 前、中 | 前 | 前、中 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | C | 全气囊 | C | C | B | 全气囊 |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | ─ | 装置 | ─ | ─ | ─ | 装置 |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | ─ | 装置 | ─ | ─ | ─ | 装置 |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 750 | 720 | 720 | 720 | 750 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 720 | 680 | 680 | 680 | 720 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | ─ | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | 装置 | ─ | ─ | ─ | 装置 |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | ─ | 0.18 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 亚星奔驰 | 亚星奔驰 | 扬州江淮宏运 | 扬州江淮宏运 | 扬州江淮宏运 | 扬州江淮宏运 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YBL6850 HD1 | YBL6128H | HFC6850H | HFC6110H | HFC6110H1 | HFC6120H1 |
| 评定类型及等级 | 中型高一级 | 大型高三级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 29+1+1 | 45+1+1 | 29+1+1 | 45+1+1 | 45+1+1 | 45+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 155 | 310 | 155 | 199 | 199 | 225 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 15 | 13.5 | 12 | 12 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 125 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 68 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前、中 | 前 | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | A | 全气囊 | A | C | C | C |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | ─ | 装置 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | ─ | 装置 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 770 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 450 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 720 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | ─ | 可调 | ─ | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | 装置 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | 装置 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.09 | 0.22 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车 型 技术参数 | 扬州亚星 | 扬州亚星 | 扬州亚星 | 扬州亚星 | 扬州亚星 | 扬州亚星 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JS6822H | JS6822HD1 | JS6790HD1 | JS6111C89 HD2 | JS6111T1C89HD2 | JS6111HD3 |
| 评定类型及等级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 29+1+1 | 29+1+1 | 29+1+1 | 39+1+1 | 41+1+1 | 43+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 155 | 155 | 125 | 199 | 199 | 213 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12 | 12 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前 | 前、中 | 前 | 前、中 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | A | A | A | C | C | C |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | ─ | ─ | ─ | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 扬州亚星 | 扬州亚星 | 扬州亚星 | 马可客车 | 马可客车 | 南京金龙牧羊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JS6111T1 HD3 | JS6111C81H | JS6111T1 C81H | YS6770A1 | YS6700 | MY6841 |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 中型高二级 | 中型高一级 | 中型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 45+1+1 | 39+1+1 | 41+1+1 | 25+1 | 19+1 | 29+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 213 | 221 | 221 | 87 | 87 | 155 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 12 | 12 | 14.5 | 13.5 | 13.5 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 115 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 73 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前、中 | 前 | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | C | C | C | B | B | A |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | ─ | ─ | ─ | 装置 | — | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | ─ | ─ | ─ | 装置 | — | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 750 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 720 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | ─ | ─ |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | — | 0.09 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 南京金龙雨花 | 盐城中威 | 盐城中威 | 盐城中威 | 盐城中威 | 盐城中威 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NJK6841 | YCK6120 HG1 | YCK6121 HG1 | YCK6121 HG4 | YCK6123 HG3 | YCK6123 HG5 |
| 评定类型及等级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 29+1+1 | 47+1+1 | 45+1+1 | 47+1+1 | 45+1+1 | 47+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 155 | 228 | 221 | 199 | 213 | 199 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前、中 | 前、中 | 前、中 | 前、中 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | A | C | C | C | C | C |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | — | — | — | — | — | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | — | — | — | — | — | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | ─ | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | — | — | — | — | — |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 盐城中威 | 盐城中威 | 盐城中威 | 苏州金龙 | 苏州金龙 | 苏州金龙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YCK6893H | YCK6818H | YCK6128 HG | KLQ6880Q | KLQ6930Q | KLQ6100Q |
| 评定类型及等级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 33+1 | 29+1+1 | 47+1+1 | 33+1+1 | 33+1+1 | 41+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 162 | 125 | 199 | 154 | 152 | 180 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 13.5 | 12 | 13.5 | 12 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前、中 | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | A | A | C | A | C | C |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | — | — | — | — | — | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | — | — | — | — | — | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | ─ | ─ | 可调 | ─ | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | ─ | — | ─ | — | — |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 苏州金龙 | 苏州金龙 | 苏州金龙 | 苏州金龙 | 苏州金龙 | 苏州金龙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KLQ6110Q | KLQ6110QS | KLQ6120Q | KLQ6120QS | KLQ6931Q | KLQ6118Q |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 45+1+1 | 41+1+1 | 49+1+1 | 43+1+1 | 33+1+1 | 45+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 221 | 221 | 266 | 266 | 152 | 264.7 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 120 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 72 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前、中 | 前 | 前、中 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | C | C | C | 全气囊 | C | C |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | — | — | — | 装置 | — | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | — | — | — | 装置 | — | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 750 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 720 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | — | — | — | 装置 | — | — |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.11 | 0.13 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 苏州金龙 | 苏州金龙 | 苏州金龙 | 苏州金龙 | 苏州金龙 | 苏州金龙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KLQ6118QS | KLQ6888Q | KLQ6117Q | KLQ6117QS | KLQ6127Q | KLQ6127QS |
| 评定类型及等级 | 大型高二级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高二级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 39+1+1 | 33+1+1 | 45+1+1 | 41+1+1 | 49+1+1 | 43+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 264.7 | 170 | 213 | 213 | 235 | 235 |
| 比功率 kw/t ≥ | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| 最高车速 km/h ≥ | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、中 | 前 | 前 | 前、中 | 前 | 前、中 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | 全气囊 | A | C | C | C | 全气囊 |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | — | — | — | — | 装置 |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | 装置 | — | — | — | — | 装置 |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 750 | 720 | 720 | 720 | 720 | 750 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 720 | 680 | 680 | 680 | 680 | 720 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | ─ | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | 装置 | ─ | ─ | ─ | ─ | 装置 |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.16 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XMQ6830HA | XMQ6830 HAS | XMQ6830HE | XMQ6830 HES | XMQ6893B | XMQ6950B |
| 评定类型及等级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 29+1+1 | 27+1+1 | 31+1+1 | 27+1+1 | 33+1+1 | 37+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 125 | 125 | 132 | 132 | 162 | 162 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前、中 | 前 | 前、中 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | A | A | A | A | A | C |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | — | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XMQ6950J1 | XMQ6116J1 | XMQ6116J1S | XMQ6118C | XMQ6118CS | XMQ6118F |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 37+1+1 | 41+1+1 | 39+1+1 | 45+1+1 | 43+1+1 | 45+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 184 | 184 | 184 | 221 | 221 | 199 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前、中 | 前 | 前、中 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | C | C | C | C | C | C |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | — | — | — | — | — | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | — | — | — | — | — | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | — | — | — | — | — | — |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XMQ6118FS | XMQ6122FW | XMQ6122 FSW | XMQ6127N1 | XMQ6127 N1S | XMQ6127J |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 41+1+1 | 45+1+1 | 43+1+1 | 45+1+1 | 43+1+1 | 45+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 199 | 199 | 199 | 228 | 228 | 213 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 72 | 72 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、中 | 前 | 前、中 | 前 | 前、中 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | C | C | C | 全气囊 | 全气囊 | C |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | — | — | — | 装置 | 装置 | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | — | — | — | 装置 | 装置 | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 750 | 750 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 720 | 720 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | — | — | — | 装置（后置） | 装置 | — |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.15 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XMQ6127JS | XMQ6128 | XMQ6128S | XMQ6830HB | XMQ6830 HBS | XMQ6830 HB1 |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高三级 | 大型高三级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 43+1+1 | 41+1+1 | 39+1+1 | 31+1+1 | 27+1+1 | 31+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 213 | 265 | 265 | 155 | 155 | 158 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 15 | 15 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 125 | 125 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 68 | 68 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、中 | 前 | 前、中 | 前 | 前、中 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | C | 全气囊 | 全气囊 | A | A | A |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | — | 装置 | 装置 | — | — | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | — | 装置 | 装置 | — | — | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 770 | 770 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 450 | 450 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 720 | 720 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | ─ | ─ | ─ |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | 装置 | 装置 | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | — | 装置(后置) | 装置 | ─ | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.15 | 0.22 | 0.22 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XMQ6830 HB1S | XMQ6885E | XMQ6885ES | XMQ6885B1 | XMQ6885 B1S | XMQ6950F1 |
| 评定类型及等级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 27+1+1 | 33+1+1 | 31+1+1 | 33+1+1 | 31+1+1 | 37+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 158 | 132 | 132 | 158 | 158 | 155 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、中 | 前 | 前、中 | 前 | 前、中 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | A | A | A | A | A | C |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | — | — | — | — | — | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | — | — | — | — | — | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金龙 | 厦门金旅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XMQ6950B1 | XMQ6118N | XMQ6118NS | XMQ6118J | XMQ6118JS | XML6840 E2A |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 中型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 37+1+1 | 45+1+1 | 43+1+1 | 45+1+1 | 41+1+1 | 31+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 158 | 228 | 228 | 213 | 213 | 162 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13.5 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前、中 | 前 | 前、中 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | C | C | C | C | C | A |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | — | — | — | — | — | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | — | — | — | — | — | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | ─ |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | — | — | — | — | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.09 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 厦门金旅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XML6840 C2F | XML6120 E6A | XML6118 E6A | XML6120 E3AH | XML6120 E3AH1 | XML6935 E5A |
| 评定类型及等级 | 中型高一级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 31+1+1 | 41+1+1 | 32+1+1 | 36+1+1 | 36+1+1 | 31+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 155 | 266 | 236 | 239 | 239 | 199 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 72 | 72 | 72 | 72 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前 | 前、中 | 前、中 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | A | 全气囊 | 全气囊 | 全气囊 | 全气囊 | C |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | — | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | — | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 750 | 750 | 750 | 750 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 720 | 720 | 720 | 720 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | ─ | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | 装置（后置） | 装置（后置） | 装置 | 装置 | — |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.11 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 安徽安凯 | 安徽安凯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XML6935 E1A | XML6108 E2A | XML6108 E3A | XML6843 E2A | HFF6120 K46 | HFF6121 K46 |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 31+1+1 | 39+1+1 | 39+1+1 | 31+1+1 | 43+1+1 | 43+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 162 | 191 | 173 | 155 | 221 | 221 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 12 | 12 | 13.5 | 12 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前、中 | 前、中 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | C | C | C | A | C | C |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | — | — | — | — | — | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | — | — | — | — | — | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | ─ | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | — | — | — | ─ | — | — |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.15 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 安徽安凯 | 安徽安凯 | 安徽安凯 | 安徽安凯 | 安徽安凯 | 安徽安凯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HFF6900 K55 | HFF6120 K52 | HFF6102 K25 | HFF6904 K14 | HFF6802 K38 | HFF6841 K44 |
| 评定类型及等级 | 中型高一级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 33+1+1 | 43+1+1 | 43+1+1 | 33+1+1 | 29+1+1 | 29+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 158 | 228 | 180 | 162 | 125 | 155 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 14 | 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前、中 | 前 | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | A | 全气囊 | C | A | A | A |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | — | 装置 | — | — | — | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | — | 装置 | — | — | — | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 750 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 720 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | ─ | 可调 | 可调 | ─ | ─ | ─ |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | 装置 | — | ─ | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 安徽安凯 | 合肥客车 | 合肥客车 | 合肥客车 | 合肥客车 | 合肥客车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HFF6840 K56 | HK6802K | HK6852J | HK6112A | HK6124B | HK6124A |
| 评定类型及等级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 大型高二级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 29+1+1 | 29+1+1 | 29+1+1 | 30+1+1 | 30+1+1 | 30+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 155 | 125 | 155 | 221 | 250 | 250 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14 | 14 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 72 | 72 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | A | A | A | 全气囊 | 全气囊 | 全气囊 |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | — | — | — | 装置 | 装置 | 装置 |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | — | — | — | 装置 | 装置 | 装置 |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 750 | 750 | 750 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 720 | 720 | 720 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | ─ | ─ | ─ | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | ─ | ─ | 装置 | 装置（后置） | 装置（后置） |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 合肥客车 | 宁波吉江 | 浙江飞碟 | 浙江飞碟 | 浙江飞碟 | 萍客安源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HK6113K | NE6851D | FD6790HJ1 | FD6850HD | FD6850HJ | PK6123HG |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 45+1+1 | 29+1+1 | 29+1+1 | 29+1+1 | 29+1+1 | 45+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 199 | 155 | 125 | 155 | 155 | 228 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前、中 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | C | A | A | A | A | C |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | — | — | — | — | — | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | — | — | — | — | — | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | ─ | ─ | ─ | ─ | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | — | ─ | ─ | ─ | ─ | — |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.15 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 萍客安源 | 金华北方 | 金华北方 | 金华北方 | 金华北方 | 金华北方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PK6125HG | JNP6125 —B | JNP6120 | JNP6120-A | JNP6120-1 | JNP6128 |
| 评定类型及等级 | 大型高二级 | 大型高三级 | 大型高二级 | 大型高三级 | 大型高三级 | 大型高二级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 43+1+1 | 41+1+1 | 43+1+1 | 39+1+1 | 43+1+1 | 43+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 228 | 228 | 228 | 228 | 294 | 228 |
| 比功率 kw/t ≥ | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 |
| 最高车速 km/h ≥ | 120 | 125 | 120 | 125 | 125 | 120 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 68 | 72 | 68 | 68 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、中 | 前 | 前、中 | 前、中 | 前、中 | 前、中 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | 全气囊 | 全气囊 | 全气囊 | 全气囊 | 全气囊 | 全气囊 |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 750 | 770 | 750 | 770 | 770 | 750 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 450 | 440 | 450 | 450 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | 装置 | ─ | 装置 | 装置 | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | 装置 | 装置（后置） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.18 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 金华北方 | 金华北方 | 金华北方 | 金华北方 | 贵州万达 | 贵州万达 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JNP6128－A | JNP6128－1 | JNP6122D | JNP6115D | WD6120C1 | WD6120C2 |
| 评定类型及等级 | 大型高三级 | 大型高三级 | 大型高三级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 39+1+1 | 43+1+1 | 43+1+1 | 41+1+1 | 41+1+1 | 43+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 228 | 294 | 240 | 240 | 228 | 199 |
| 比功率 kw/t ≥ | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 125 | 125 | 125 | 120 | 120 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、中 | 前、中 | 前、中 | 前、中 | 前 | 前、中 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | 全气囊 | 全气囊 | 全气囊 | 全气囊 | 全气囊 | C |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 770 | 770 | 770 | 750 | 750 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 450 | 450 | 450 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | 装置 | 装置 | 装置 | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置（后置） | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.15 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 贵州万达 | 贵州万达 | 桂林大宇 | 桂林大宇 | 云南客车 | 云南客车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WD6840HC | WD6796HC | GDW6120K | GDW6120K1 | YK6120H | YK6110H |
| 评定类型及等级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 大型高二级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 31+1+1 | 29+1+1 | 39+1+1 | 43+1+1 | 40+1+1 | 38+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 155 | 125 | 250 | 228 | 228 | 179 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 13.5 | 14 | 12 | 14 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 120 | 110 | 120 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 72 | 75 | 72 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前、中 | 前、中 | 前、中 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | A | A | 全气囊 | C | 全气囊 | C |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | — | — | 装置 | — | 装置 | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | — | — | 装置 | — | 装置 | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 750 | 720 | 750 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 720 | 680 | 720 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | ─ | ─ | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | ─ | 装置 | — | 装置（后置） | — |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.09 | 0.06 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.13 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 广州五十铃 | 东风汽车 （神力） | 东风汽车 （神力） | 东风汽车 （神力） | 佛山飞驰 | 佛山飞驰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GLK6121D | EQ6890HA | EQ6890HB | EQ6870HA | FSQ6901HK | FSQ6900AK |
| 评定类型及等级 | 大型高二级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 44+1 | 31+1+1 | 31+1+1 | 33+1+1 | 28+1+1 | 28+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 257 | 162 | 155 | 158 | 162 | 158 |
| 比功率 kw/t ≥ | 14 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | 全气囊 | A | A | A | C | C |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | — | — | — | — | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | 装置 | — | — | — | — | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 750 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 720 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | ─ | ─ | ─ | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | 装置 | ─ | ─ | ─ | — | — |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 佛山飞驰 | 佛山飞驰 | 佛山飞驰 | 佛山飞驰 | 佛山飞驰 | 佛山飞驰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FSQ6123 HU2 | FSQ6123HU | FSQ6123HK1 | FSQ6113HK1 | FSQ6120HU1 | FSQ6120 HM2 |
| 评定类型及等级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 41+1+1 | 45+1+1 | 45+1+1 | 41+1+1 | 45+1+1 | 45+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 235 | 235 | 221 | 221 | 213 | 228 |
| 比功率 kw/t ≥ | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、中 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前、中 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | 全气囊 | C | C | C | C | C |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | — | — | — | — | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | 装置 | — | — | — | — | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 750 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 720 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | 装置 | — | — | — | — | — |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 珠海广通 | 珠海广通 | 珠海广通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GTQ6111 G1 | GTQ6121 G | GTQ6121 G1 | ZK6118HA | ZK6118HB | ZK6118HC |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 41+1+1 | 43+1+1 | 43+1+1 | 43+1+1 | 45+1+1 | 45+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 199 | 199 | 199 | 221 | 199 | 191 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 120 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 72 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、中 | 前、中 | 前 | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | C | C | C | 全气囊 | C | C |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | — | — | — | 装置 | — | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | — | — | — | 装置 | — | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 750 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 720 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | — | — | — | 装置 | — | — |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZK6120HC | ZK6830H | ZK6830 H—1 | ZK6960H | ZK6830 HA | ZK6830 HB |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 47+1+1 | 25+1+1 | 25+1+1 | 32+1 | 25+1+1 | 25+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 209 | 125 | 125 | 155 | 132 | 132 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 13.5 | 13.5 | 12 | 13.5 | 13.5 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、中 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | C | A | A | C | A | A |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | — | — | — | — | — | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | — | — | — | — | — | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | ─ | ─ | 可调 | ─ | ─ |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | — | ─ | ─ | — | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 郑州宇通 | 河南少林 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZK6896 HB | ZK6896 HC | ZK6960HB | ZK6960HC | ZK6120H | SLG6850CF |
| 评定类型及等级 | 中型高二级 | 中型高二级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高二级 | 中型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 29+1+1 | 29+1+1 | 32+1 | 32+1 | 44+1+1 | 31+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 169 | 177 | 169 | 177 | 257 | 132 |
| 比功率 kw/t ≥ | 14.5 | 14.5 | 12 | 12 | 14 | 13.5 |
| 最高车速 km/h ≥ | 115 | 115 | 110 | 110 | 120 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 73 | 73 | 75 | 75 | 72 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前、中 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | 全气囊 | 全气囊 | C | C | 全气囊 | A |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | 装置 | — | — | 装置 | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | 装置 | 装置 | — | — | 装置 | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 750 | 750 | 720 | 720 | 750 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 720 | 720 | 680 | 680 | 720 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | ─ |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | ─ | — | — | 装置 | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.09 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 河南少林 | 河南少林 | 川旅华西 | 川旅华西 | 川旅华西 | 川旅华西 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SLG6792CE | SLG6793CE | CDL6860CK | CDL6860C1 | CDL6900CK | CDL6860C1K |
| 评定类型及等级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 27+1+1 | 27+1+1 | 29+1+1 | 29+1+1 | 33+1+1 | 29+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 132 | 132 | 155 | 132 | 158 | 155 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | A | A | A | A | A | A |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | — | — | — | — | — | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | — | — | — | — | — | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 川旅华西 | 川旅华西 | 三一重工 | 三一重工 | 三一重工 | 三一重工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CDL6790C1K | CDL6790C2K | SY6115DUQ | SY6110DYB | SY6115XEQ | SY6840JRF |
| 评定类型及等级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 中型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 29+1+1 | 29+1+1 | 47+1+1 | 47+1+1 | 47+1+1 | 29+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 125 | 125 | 221 | 199 | 231 | 155 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 13.5 | 12 | 12 | 12 | 13.5 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | A | A | C | C | C | A |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | — | — | — | — | — | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | — | — | — | — | — | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | ─ | ─ | 可调 | 可调 | 可调 | ─ |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | ─ | — | — | — | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.09 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 三一重工 | 三一重工 | 成都安达 | 成都安达 | 成都安达 | 成都安达 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SY6840JEF | SY6840JYB | CAT6850A3 | CAT6110A | CAT6110A1 | CAT6920B1 |
| 评定类型及等级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 29+1+1 | 29+1+1 | 29+1+1 | 45+1+1 | 47+1+1 | 33+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 155 | 132 | 155 | 199 | 221 | 158 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12 | 12 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | A | A | A | C | C | C |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | — | — | — | — | — | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | — | — | — | — | — | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | ─ | ─ | ─ | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | ─ | ─ | — | — | — |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.11 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 成都安达 | 重庆川江 | 重庆川江 | 重庆川江 | 重庆川江 | 重庆川江 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAT6920A | CJQ6110 | CJQ6120KA | CJQ6120KB | CJQ6790H | CJQ6820KC |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 33+1+1 | 45+1+1 | 41+1+1 | 45+1+1 | 29+1+1 | 29+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 158 | 177 | 228 | 199 | 132 | 132 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 12 | 14 | 12 | 13.5 | 13.5 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 120 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 72 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前、中 | 前、中 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | C | C | 全气囊 | C | A | A |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | — | — | 装置 | — | — | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | — | — | 装置 | — | — | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 750 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 720 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | ─ | ─ |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | — | — | 装置 | — | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.06 | 0.09 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表》

| 厂家 车型 技术参数 | 重庆客车 | 重庆客车 | 重庆专用 | 重庆专用 | 成都隆鑫 | 成都客车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CKZ6120SX2 | CKZ6100DH | CN6781B1 | CN6870A | CJY6850A | CDK6112 H1D |
| 评定类型及等级 | 大型高二级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 41+1+1 | 41+1 | 29+1+1 | 33+1+1 | 29+1+1 | 45+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 228 | 147 | 125 | 132 | 155 | 180 |
| 比功率 kw/t ≥ | 14 | 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前、中 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | 全气囊 | C | A | A | A | C |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | 装置 | — | — | — | — | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | 装置 | — | — | — | — | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 750 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 720 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | ─ | ─ | ─ | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | 装置 | — | ─ | ─ | ─ | — |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.15 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 四川峨嵋 | 四川峨嵋 | 四川峨嵋 | 湖南车桥 | 湖南车桥 | 湖南车桥 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EM6123H | EM6113H | EM6123AH | HNQ6820A | HNQ6850A | HNQ6920 |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 49+1 | 41+1+1 | 49+1 | 29+1+1 | 29+1+1 | 33+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 221 | 199 | 199 | 132 | 155 | 158 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | C | C | C | A | A | C |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | — | — | — | — | — | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | — | — | — | — | — | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 | ─ | ─ | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | — | — | — | ─ | ─ | — |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 同心客车 | 湖南三湘 | 临沂飞燕 | 中通客车 | 中通客车 | 中通客车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TX6840 | CK6895 | SDL6780 ZCFH | LCK6110HA | LCK6110H-1 | LCK6850H-1 |
| 评定类型及等级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 中型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 33+1+1 | 33+1+1 | 29+1+1 | 43+1 | 45+1+1 | 33+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 155 | 170 | 125 | 199 | 221 | 155 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12 | 12 | 13.5 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前 | 前、中 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | A | A | A | C | C | A |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | — | — | — | — | — | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | — | — | — | — | — | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | ─ | ─ | ─ | 可调 | 可调 | ─ |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | ─ | ─ | — | — | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.09 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 烟台舒驰 | 烟台舒驰 | 烟台舒驰 | 烟台舒驰 | 烟台舒驰 | 烟台舒驰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YTK6851 | YTK6851A | YTK6121B | YTK6100 | YTK6900 | YTK6801 |
| 评定类型及等级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 33+1+1 | 33+1+1 | 46+1+1 | 43+1+1 | 33+1+1 | 29+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 155 | 155 | 199 | 180 | 158 | 125 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 13.5 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前、中 | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | A | A | C | C | A | A |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | — | — | — | — | — | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | — | — | — | — | — | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | ─ | ─ | 可调 | 可调 | ─ | ─ |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | ─ | — | — | ─ | ─ |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 烟台舒驰 | 烟台舒驰 | 烟台舒驰 | 烟台舒驰 | 烟台舒驰 | 烟台舒驰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YTK6100A | YTK6851B | YTK6121 | YTK6121A | YTK6121C | YTK6121D |
| 评定类型及等级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 43+1+1 | 33+1+1 | 47+1+1 | 47+1+1 | 45+1+1 | 45+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 199 | 132 | 221 | 228 | 221 | 199 |
| 比功率 kw/t ≥ | 12 | 13.5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前、中 | 前、中 | 前、中 | 前、中 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | C | A | C | C | C | C |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | — | — | — | — | — | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | — | — | — | — | — | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | 可调 | ─ | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | — | ─ | — | — | — | — |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 青岛太平洋 | 保定长城 | 保定长城 | 保定长城 | 保定长城 | 保定长城 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QDK6900 | CC6113 | CC6792JY2 | CC6840JK1 | CC6792JC1 | CC6113DY2 |
| 评定类型及等级 | 中型高一级 | 大型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 中型高一级 | 大型高一级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 33+1+1 | 43+1+1 | 29+1+1 | 29+1+1 | 29+1+1 | 43+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 158 | 221 | 125 | 155 | 125 | 199 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | A | C | A | A | A | C |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | — | — | — | — | — | — |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | — | — | — | — | — | — |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | ─ | 可调 | ─ | ─ | ─ | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | — | ─ | ─ | ─ | — |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.15 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 保定长城 | 北京北方 | 北京北方 | 北京北方 | 北京北方 | 北京北方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CC6840JH | BFC6120－2D2 | BFC6890G | BFC6120K2 | BFC6120－2D | BFC6110FG |
| 评定类型及等级 | 中型高一级 | 大型高三级 | 中型高一级 | 大型高二级 | 大型高三级 | 大型高二级 |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 29+1+1 | 38+1+1 | 33+1+1 | 43+1+1 | 38+1+1 | 36+1+1 |
| 额定功率 kw ≥ | 155 | 240 | 174 | 228 | 240 | 195 |
| 比功率 kw/t ≥ | 13.5 | 15 | 13.5 | 14 | 15 | 14 |
| 最高车速 km/h ≥ | 110 | 125 | 110 | 120 | 125 | 120 |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 75 | 68 | 75 | 72 | 68 | 72 |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| 乘客门位置 | 前 | 前、中 | 前 | 前、中 | 前、中 | 前 |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 悬架类型 | A | 全气囊 | A | 全气囊 | 全气囊 | 全气囊 |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓行器 | — | 装置 | — | 装置 | 装置 | 装置 |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 底盘自动润滑 | — | 装置 | — | 装置 | 装置 | 装置 |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向） mm ≥ | 720 | 770 | 720 | 750 | 770 | 750 |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 450 | 440 | 440 | 450 | 440 |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 靠背高 mm ≥ | 680 | 720 | 680 | 720 | 720 | 720 |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅脚蹬 | ─ | 可调 | ─ | 可调 | 可调 | 可调 |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 座椅两点式安全带 | ─ | 装置 | ─ | ─ | 装置 | ─ |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 卫生间 | ─ | 装置 | ─ | 装置 | 装置 | 装置 |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.09 | 0.22 | 0.09 | 0.18 | 0.22 | 0.16 |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架

高级客车类型划分及等级评定表

| 厂家 车型 技术参数 | 北京北方 | 北京北方 | 北京交通 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BFC6120K | BFC6120DK | BJK6111A |  |  |  |
| 评定类型及等级 | 大型高二级 | 大型高二级 | 大型高一级 |  |  |  |
| 座位数+司机+导游 ≤ | 43+1+1 | 43+1+1 | 43+1+1 |  |  |  |
| 额定功率 kw ≥ | 230 | 240 | 199 |  |  |  |
| 比功率 kw/t ≥ | 14 | 14 | 12 |  |  |  |
| 最高车速 km/h ≥ | 120 | 120 | 110 |  |  |  |
| 匀速车内噪声 dB(A) ≤ | 72 | 72 | 75 |  |  |  |
| 发动机位置 | 后 | 后 | 后 |  |  |  |
| 乘客门位置 | 前、中 | 前、中 | 前 |  |  |  |
| 车内通道宽 mm ≥ | 350 | 350 | 350 |  |  |  |
| 悬架类型 | 全气囊 | 全气囊 | C |  |  |  |
| ABS（一类） | 装置 | 装置 | 装置 |  |  |  |
| 缓行器 | 装置 | 装置 | — |  |  |  |
| 动力转向 | 装置 | 装置 | 装置 |  |  |  |
| 底盘自动润滑 | 装置 | 装置 | — |  |  |  |
| 滚型车轮 | 装置 | 装置 | 装置 |  |  |  |
| 无内胎子午线轮胎 | 装置 | 装置 | 装置 |  |  |  |
| 座间距（同向） mm ≥ | 750 | 750 | 720 |  |  |  |
| 座垫宽 mm ≥ | 440 | 440 | 440 |  |  |  |
| 座椅深 mm ≥ | 440 | 440 | 440 |  |  |  |
| 靠背高 mm ≥ | 720 | 720 | 680 |  |  |  |
| 靠背角度可调 | 装置 | 装置 | 装置 |  |  |  |
| 可调扶手（靠通道处） | 可调 | 可调 | 可调 |  |  |  |
| 座椅脚蹬 | 可调 | 可调 | 可调 |  |  |  |
| 座椅横移（向通道）mm ≥ | 60 | 60 | 60 |  |  |  |
| 座椅两点式安全带 | ─ | ─ | ─ |  |  |  |
| 空气调节装置 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |  |  |  |
| 卫生间 | 装置 | 装置 | — |  |  |  |
| 影视设备 | 装置 | 装置 | 装置 |  |  |  |
| 音响设备 | 装置 | 装置 | 装置 |  |  |  |
| 饮水设备 | 装置 | 装置 | 装置 |  |  |  |
| 侧窗帘 | 装置 | 装置 | 装置 |  |  |  |
| 阅读灯 | 装置 | 装置 | 装置 |  |  |  |
| 时钟 | 装置 | 装置 | 装置 |  |  |  |
| 人均行李舱容积 m3/ 人≥ | 0.18 | 0.18 | 0.13 |  |  |  |
| 特殊结构说明 |  |  |  |  |  |  |

注：悬架类型C－全气囊或复合悬架