附件：

货运汽车及汽车列车推荐车型表

|  | 中国第一汽车集团公司 |
| --- | --- |
|  | CA4182P21K2B | CA4182P21K2D | CA4163P7K2A |
| 推荐车型种类 | 2轴厢式、20英尺集装箱半挂车牵引车 | 3轴厢式半挂车牵引车 | 单轴厢式半挂车牵引车 |
| 公告批次、《目录》序号 | 第114批、01号 | 第116批、01号 | 第2001B4批、01号 |
| 驱动形式 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| 发动机型号 | CA6DL1-31 | CA6DL2-35 CA6DL2-33 | CA6DE2-24 CA6DF2-24 CA6DF2-26 |
| 发动机额定功率（kW） | 228 (2300r/min)（≥205） | 258 (2100r/min)（≥250） 246 (2100r/min) * | 177 (2200r/min)（≥150） 177(2300r/min)（≥150） 192(2300r/min)（≥150） |
| 牵引座离地高度（mm） （无拖挂状态） | ≤1320 | ≤1320 | ≤1320 |
| 最高车速（km/h） | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| 加速行驶车外噪声 （dB（A）） | ≤84 | ≤84 | ≤84 |
| 驾驶室平顺性 （无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 | ≤120 |
| 悬架型式/规格 | 纵置钢板弹簧 10/9+12 | 纵置钢板弹簧 10/9+12 | 纵置钢板弹簧 11/10+9 |
| 各轴轮胎数/规格/型号 | 2/4 子午线轮胎11.00 R20 | 2/4 子午线轮胎11.00 R20 | 2/4 子午线轮胎11.00 R20 |
| ABS制动装置 | 有 | 有 | 有 |
| 制动间隙自调装置 | 有 | 有 | 有 |
| 牵引座规格 | 配装50号牵引销 | 配装50号牵引销 | 配装50号牵引销 |
| 动力转向装置 | 有 | 有 | 有 |
| 行驶记录仪 | 有 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 2个 | 2个 | 2个 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 | 有 |
| 缓速控制装置 | 有 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 有 | 有 | 有 |
| 座椅安全带 | 有 | 有 | 有 |
| 备注 | * 发动机功率参数为净功率参数值。 |

货运汽车及汽车列车推荐车型表

|  | 中国第一汽车集团公司 | 跃进汽车股份有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | CA4163P7K2B | NJ4180DAW1 |
| 推荐车型种类 | 单轴厢式半挂车牵引车 | 2轴厢式、20英尺集装箱半挂车牵引车 | 2轴厢式、20英尺集装箱半挂车牵引车 |
| 公告批次、《目录》序号 | 第2001B3批、01号 | 第2001B3批、01号 | 第120批、44号 |
| 驱动形式 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| 发动机型号 | CA6DL1-26 BF6M1013-26 | CA6DL1-28 BF6M1013-28 | WD615.50 WD615.44 |
| 发动机额定功率（kW） | 192 (2300r/min) （≥150） 192(2300r/min) （≥150） | 206(2300r/min) （≥205） 206(2300r/min) （≥205） | 206 (2200r/min) （≥205） 235(2200r/min) （≥205） |
| 牵引座离地高度（mm）（无拖挂状态） | ≤1320 | ≤1320 | ≤1320 |
| 最高车速（km/h） | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| 加速行驶车外噪声 （dB（A）） | ≤84 | ≤84 | ≤84 |
| 驾驶室平顺性 （无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 | ≤120 |
| 悬架型式/规格 | 纵置钢板弹簧 11/10+9 | 纵置钢板弹簧 11/10+9 | 纵置钢板弹簧 10/10+7 |
| 各轴轮胎数/规格/型号 | 2/4 子午线轮胎 11.00 R20 | 2/4 子午线轮胎 11.00 R20 | 2/4 子午线轮胎 11.00 R20 |
| ABS制动装置 | 有 | 有 | 有 |
| 制动间隙自调装置 | 有 | 有 | 有 |
| 牵引座规格 | 配装50号牵引销 | 配装50号牵引销 | 配装50号牵引销 |
| 动力转向装置 | 有 | 有 | 有 |
| 行驶记录仪 | 有 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 2个 | 2个 | 2个 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 | 有 |
| 缓速控制装置 | 有 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 有 | 有 | 有 |
| 座椅安全带 | 有 | 有 | 有 |
| 备注 |  |  |  |

货运汽车及汽车列车推荐车型表

|  | 东风汽车有限公司 |
| --- | --- |
|  | DFL4181A | DFL4181A1 | DFL4181A2 |
| 推荐车型种类 | 3轴厢式半挂车 牵引车 | 3轴厢式、40英尺集装箱半挂车牵引车 | 3轴厢式半挂车 牵引车 |
| 公告批次、《目录》序号 | 第130批、3号 | 第130批、3号 | 第130批、3号 |
| 驱动形式 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| 发动机型号 | L340 20 | dCi 375-30 dCi 420-30 | dCi 340-30 |
| 发动机额定功率（kW） | 250(2200r/min)（≥250） | 276 (1900r/min) （≥250） 303(1900r/min) （≥250） | 250(1900r/min) （≥250） |
| 牵引座离地高度（mm） （无拖挂状态） | ≤1320 | ≤1320 | ≤1320 |
| 最高车速（km/h） | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| 加速行驶车外噪声 （dB（A）） | ≤84 | ≤84 | ≤84 |
| 驾驶室平顺性 （无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 | ≤120 |
| 悬架型式/规格 | 纵置钢板弹簧 3/4+3 | 前纵置钢板弹簧，后空气悬架 3/- | 纵置钢板弹簧 3/4+3 |
| 各轴轮胎数/规格/型号 | 2/4 子午线轮胎 11.00 R20 | 2/4 子午线轮胎 11.00 R20 | 2/4 子午线轮胎 11.00 R20 |
| ABS制动装置 | 有 | 有 | 有 |
| 制动间隙自调装置 | 有 | 有 | 有 |
| 牵引座规格 | 配装50号牵引销 | 配装50号牵引销 | 配装50号牵引销 |
| 动力转向装置 | 有 | 有 | 有 |
| 行驶记录仪 | 有 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 2个 | 2个 | 2个 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 | 有 |
| 缓速控制装置 | 有 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 有 | 有 | 有 |
| 座椅安全带 | 有 | 有 | 有 |
| 备注 |  |  |  |

货运汽车及汽车列车推荐车型表

|  | 东风汽车有限公司 |
| --- | --- |
|  | DFL4251A2 |
| 推荐车型种类 | 40英尺集装箱半挂车 牵引车 | 散装水泥（煤炭）运输半挂车 牵引车 |
| 公告批次、《目录》序号 | 第130批、3号 | 第130批、3号 |
| 驱动形式 | 6×4 | 6×4 |
| 发动机型号 | dCi 375-30 | dCi 420-30 |
| 发动机额定功率（kW） | 276 (1900r/min) （≥270） | 303(1900r/min) （≥285） |
| 牵引座离地高度（mm）（无拖挂状态） | ≤1320 | - |
| 最高车速（km/h） | ≥100 | ≥100 |
| 加速行驶车外噪声 （dB（A）） | ≤84 | ≤84 |
| 驾驶室平顺性 （无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 悬架型式/规格 | 纵置钢板弹簧 3/4 | 纵置钢板弹簧 3/4 |
| 各轴轮胎数/规格/型号 | 2/4/4 子午线轮胎 11.00 R20 | 2/4/4 子午线轮胎 11.00 R20 |
| ABS制动装置 | 有 | 有 |
| 制动间隙自调装置 | 有 | 有 |
| 牵引座规格 | 配装50号牵引销 | 配装50号牵引销 |
| 动力转向装置 | 有 | 有 |
| 行驶记录仪 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 2个 | 2个 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 缓速控制装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 有 | 有 |
| 座椅安全带 | 有 | 有 |
| 备注 |  |  |

货运汽车及汽车列车推荐车型表

|  | 东风汽车有限公司 |
| --- | --- |
|  | DFL4251A3 | DFL4251A |
| 推荐车型种类 | 40英尺集装箱半挂车牵引车 | 40英尺集装箱半挂车牵引车 |
| 公告批次、《目录》序号 | 第130批、3号 | 第130批、3号 |
| 驱动形式 | 6×4 | 6×4 |
| 发动机型号 | dCi 375-31 | L375 20 |
| 发动机额定功率（kW） | 276 (1900r/min) （≥270） | 275(2200r/min)（≥270） |
| 牵引座离地高度（mm）（无拖挂状态） | ≤1320 | ≤1320 |
| 最高车速（km/h） | ≥100 | ≥100 |
| 加速行驶车外噪声 （dB（A）） | ≤84 | ≤84 |
| 驾驶室平顺性 （无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 |
| 悬架型式/规格 | 纵置钢板弹簧 3/10 | 纵置钢板弹簧 3/10 |
| 各轴轮胎数/规格/型号 | 2/4/4 子午线轮胎 11.00 R20 | 2/4/4 子午线轮胎 11.00 R20 |
| ABS制动装置 | 有 | 有 |
| 制动间隙自调装置 | 有 | 有 |
| 牵引座规格 | 配装50号牵引销 | 配装50号牵引销 |
| 动力转向装置 | 有 | 有 |
| 行驶记录仪 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 2个 | 2个 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 |
| 缓速控制装置 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 有 | 有 |
| 座椅安全带 | 有 | 有 |
| 备注 |  |  |

货运汽车及汽车列车推荐车型表

|  | 东风柳州汽车有限公司 |
| --- | --- |
|  | EQ4252GE6 | EQ4180GE6 |
| 推荐车型种类 | 40英尺集装箱半挂车 牵引车 | 2轴厢式、20英尺集装箱半挂车牵引车 | 3轴厢式半挂车牵引车 |
| 公告批次、《目录》序号 | 第120批、91号 | 第120批、91号 | 第120批、91号 |
| 驱动形式 | 6×4 | 4×2 | 4×2 |
| 发动机型号 | YC6M375-20 | WD615.31 | WD615.34 |
| 发动机额定功率（kW） | 275(2100r/min)（≥270） | 227 (2200r/min) （≥205） | 250 (2200r/min) （≥250） |
| 牵引座离地高度（mm）（无拖挂状态） | ≤1320 | ≤1320 | ≤1320 |
| 最高车速（km/h） | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| 加速行驶车外噪声 （dB（A）） | ≤84 | ≤84 | ≤84 |
| 驾驶室平顺性 （无拖挂状态，等效均值dB） | ≤120 | ≤120 | ≤120 |
| 悬架型式/规格 | 纵置钢板弹簧 9/12 | 纵置钢板弹簧 9/9+6 | 纵置钢板弹簧 9/9+6 |
| 各轴轮胎数/规格/型号 | 2/4/4 子午线轮胎11.00 R20 | 2/4 子午线轮胎11.00 R20 | 2/4 子午线轮胎11.00 R20 |
| ABS制动装置 | 有 | 有 | 有 |
| 制动间隙自调装置 | 有 | 有 | 有 |
| 牵引座规格 | 配装50号牵引销 | 配装50号牵引销 | 配装50号牵引销 |
| 动力转向装置 | 有 | 有 | 有 |
| 行驶记录仪 | 有 | 有 | 有 |
| 驾驶室空调 | 有 | 有 | 有 |
| 驾驶室卧铺 | 2个 | 2个 | 2个 |
| 驾驶室导流装置 | 有 | 有 | 有 |
| 离合器助力装置 | 有 | 有 | 有 |
| 缓速控制装置 | 有 | 有 | 有 |
| 车轮动平衡要求 | 有 | 有 | 有 |
| 座椅安全带 | 有 | 有 | 有 |
| 备注 |  |  |  |

# Text boxes

制造企业

技术参数

车型

车型

技术参数

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

技术参数

车型

制造企业

车型

技术参数

制造企业